建设项目基本情况

| 项目名称 | 漯河市漯西污水厂升级改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市漯西污水处理有限公司 |
| 法人代表 | 赵焕立 | 联系人 | 曹战洪 |
| 通讯地址 | 漯西工业集聚区纬四路与经四路交叉口东南角 |
| 联系电话 | 18839571679 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市漯西污水厂院内 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建□改扩建技改■□ | 行业类别及代码 | 污水处理及其再生利用 （D4620） |
| 占地面积 （平方米） | 27639.98 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 408 | 环保投资 （万元） | 1 | 占总投资 比例（%） | 0.25 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2020年2月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 漯河市漯西污水厂位于漯西工业集聚区纬四路与经四路交叉口东南角，厂内建设有“漯河市漯西污水处理厂及配套管网工程项目”，该项目于2013年6月27日取得了河南省环境保护厅的批复（批复文号：豫环审【2013】290号），批复见附件3。2018 年12月建设单位成立了验收小组，对该项目进行了分阶段环保竣工验收，验收意见见附件4。 根据《漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室关于全市所有直排入河企业提标改造的通知》（漯环攻坚办【2019】3号）要求，污水厂出水达到地表水Ⅳ类标准要求（其中COD 30mg/L，NH3-N 1.5mg/L）。 漯河市漯西污水处理有限公司拟投资408万元在漯河市漯西污水厂院内建设“漯河市漯西污水厂升级改造项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）规定，本项目属于“三十三、水的生产和供应业”中的“97、工业废水处理——其他”,应编制环境影响报告表；故本项目应编制环境影响报告表。受漯河市漯西污水厂委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 408 企业自筹 2 环保投资 万元 1 占总投资的0.25% 3 占地面积 m2 27639.98 漯西污水处理厂总占地面积 4 劳动定员 人 / 依托厂内现有员工，不新增 5 年工作日 天 365 每天1班，每班工作8小时 3、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目属于鼓励类中第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”中第15条：“三废”综合利用及治理工程，故项目的建设符合国家当前产业政策。 4、选址可行性分析 本项目位于漯河市漯西污水厂院内，厂址东侧为天壕新能源有限公司，南侧为新旺化工有限公司，西侧为农田，北侧为农田。项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况图见附图二。 根据漯河市漯西工业集聚区空间发展规划暨控制性详细规划可知，本项目用地属于规划的排水用地，项目的建设符合相关土地和规划的要求。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 5、项目组成 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 一期厌氧池 将原有厌氧池改造为厌氧池 依托现有 二期厌氧池 新建事故池 新建 一期事故池 将原有调节池改造为事故池 依托现有 二期事故池 新建事故池 新建 公用工程 给水 依托市政供水系统 / 排水 经厂内污水处理系统处理后的污水排入幸福渠 / 用电 依托现有供电系统 / 环保工程 废气治理 喷洒除臭剂 依托现有 固废治理 污泥经污泥处理系统处理后交漯河市隆鑫新型建材有限公司处理 依托现有 噪声治理 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置基础减振 新建 设计出水指标 COD30mg/L、氨氮1.5mg/L、BOD56mg/L、TN10mg/L、TP0.3mg/L 新建 6、主要改造内容 本项目主要改造内容见表3。 表3项目构筑物改造一览表 项目 建筑面积 规格 结构 备注 一期改造工程 厌氧池 1407m2 长67m，宽21m、高10m 钢混结构 利用现有事故池改造 事故池 108m2 长18m，宽6m、高6m 钢混结构 利用现有调节池改造 二期改造工程 厌氧池 1407m2 长67m，宽21m、高10m 钢混结构 新建 事故池 108m2 长18m，宽6m、高6m 钢混结构 新建 7、主要新增设备 本项目新增设备情况见表4。 表4新增设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 硝化液回流泵 Q=980m3/h 4台（2用2备） 2 推流器 浆页直径1800mm 2台 7、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目不新增劳动定员，故本项目不新增用水。 （2）排水 污水处理厂出水排入洄曲河。 8、工作制度 本项目不新增劳动定员。污水处理厂年运行365天，每天3班，每班8小时，员工均不在厂区内食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有工程概况 漯河市漯西污水厂位于漯西工业集聚区纬四路与经四路交叉口东南角，厂内建设有“漯河市漯西污水处理厂及配套管网工程项目”，该项目于2013年6月27日取得了河南省环境保护厅的批复（批复文号：豫环审【2013】290号），批复见附件3。2018 年12月建设单位成立了验收小组，对该项目进行了分阶段环保竣工验收，验收意见见附件4。 2、现有工程基本情况 现有工程基本情况见表5。 表5现有工程基本情况一览表 名称 内容 工程名称 漯河市漯西污水处理厂及配套管网工程项目 占地面积 25000m2 工程内容 及规模 1.5万m3/d污水处理工程，0.45万m3/d中水回用工程，另外还包括11950m的管网工程 处理工艺 污水处理工程：“预处理+A2/O+强化氧化+BAF+混凝沉淀”工艺；中水回用工程：“滤布滤池过滤+二氯异氰尿酸钠消毒”工艺 公用工程 给水 供水近期采用自备井供水，待集聚区供水厂建成后采用水厂供水 排水 处理后废水排入洄曲河 供电 依托镇供电所 劳动定员 17人 工作制度 年工作365天，每天3班，8小时工作制 2、现有工程主要设备 现有工程主要设备一览表见表6。 表6现有工程主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 反捞式格栅除污机 台 2 2 铸铁方闸门 台 2 3 无轴螺旋输送机 台 1 4 螺旋式栅渣压榨机 台 1 5 电动单梁起重机 台 1 6 潜水排污泵 台 3（2用1备） 7 提升泵 台 6（4用2备） 8 潜水搅拌机 台 10 9 配套pH计、电磁流量计 台 2 10 三级框式搅拌器 台 2 11 污泥排放泵 台 6（4用2备） 12 行车式抬耙刮泥机 台 4 13 配套PAC加药系统 套 2 14 PAM加药系统 套 2 15 出水堰 套 2 16 潜水搅拌机 台 12 17 膜片式微孔曝气器 个 4500 18 内回流泵 台 6（4用2备） 19 配套溶解氧仪 台 2 20 周边传动刮泥机 台 2 21 回流泵 台 6（4用2备） 22 剩余污泥泵 台 4（2组，1用1备） 23 出水堰 台 2 24 臭氧发生器 台 1 25 臭氧释放器 台 1 26 强化氧化池污水提升泵 台 4（2组，1用1备） 27 反冲洗水泵 台 5（4用1备） 28 曝气系统、布水系统 台 2套 29 周边传动刮泥机 台 2 30 剩余污泥泵 台 4（2组，1用1备） 31 出水堰 台 2 32 潜水泵 台 3（2用1备） 33 配套超声波明渠流量计 套 1 34 COD在线监测仪 套 1 35 pH监测仪 套 1 36 滤布滤池 套 3 37 反冲洗泵 台 1 38 二氧化氯发生器 台 3（2用1备） 39 曝气管 台 1 40 污泥浓缩机 台 1 41 污泥输送泵 台 3（2用1备） 42 出水堰 台 1 43 鼓风机 台 3（2用1备） 44 电动单梁起重机 台 1 45 污泥专用压滤机 台 3 46 螺旋输送机 台 8 47 加药装置 套 3 5、现有工程原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料消耗一览表见表7。 表7现有工程主要原辅材料消耗一览表 序号 原料 用量 1 聚合氯化铝（PAC） 219t 2 阴离子聚丙烯酰胺（APAM） 10.95t 4 阳离子聚丙烯酰胺（CPAM） 5.48t 4 盐酸（HCl浓度≥31％） 109t 5 二氯异氰尿酸钠 54.8t 6 新鲜水 36117m³ 7 电（污水处理工程） 776.4万 8 电（中水回用工程） 18.5万 现有工程污水处理工艺 现有工程污水处理工艺见图1。 图1改造完成后生产工艺及产污环节图 7、现有工程污染物产排放情况 （1）废水 现有工程为污水处理工程项目，项目产生的废水主要为职工生活污水、滤池反冲洗废水、脱水机压滤废水、冲洗废水。职工生活污水、滤池反冲洗废水、脱水机压滤废水和冲洗废水通过厂区污水管道排入调节池，随全厂污水处理系统进行处理后达标排放。 根据验收监测报告可知，漯西污水处理厂外排废水中pH测定值范围为7.59～7.88、化学需氧量日均浓度值范围为 24～28mg/L、五日生化需氧量日均浓度值范围为7.0～7.3mg/L、悬浮物日均浓度值范围为 7～8mg/L、氨氮日均浓度值0.945～0.950mg/L，总磷日均浓度值范围为0.21～0.24mg/L、动植物油、石油类日均浓度值未检出、阴离子表面活性剂日均浓度值范围为0.158～0.163mg/L、总氮日均浓度值范围为5.15～5.17mg/L、粪大肠菌群日均值范围为278～416个/L、色度日均值为4mg/L各监测指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值,同时满足省定颍河断面水质要求。 （2）废气 现有工程废气主要为污水处理过程中产生的恶臭气体。 根据验收监测报告可知，厂界废气中硫化氢排放最高浓度测定值为0.013mg/m3，氨排放最高浓度测定值为 0.13mg/m3，均符合 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准限值要求（硫化氢：0.06mg/m3；氨：1.5mg/m3）。 其中氨排放量为0.18t/a，硫化氢排放量为0.01t/a。 噪声 现有工程噪声主要为设备运行噪声，根据验收监测报告可知，漯西污水处理厂验收监测期间，该项目东、南、西、北昼间等效声级监测范围52.0～57.2 dB（A），夜间等效声级监测范围42.5～47.3 dB（A）均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 （4）固体废物 现有工程固体废物主要为项目固体废物主要有生活垃圾、栅渣、污泥（含水率60%）均属一般固废。 栅渣定期和生活垃圾一起运往漯河市城市垃圾填埋场卫生填埋；污泥处理方式选用“污泥浓缩+化学调理+板框压滤”的脱水工艺，项目产生的污泥首先加药调理并经浓缩机浓缩以后，进入板框压滤设备进行压滤处理，将含水率降至60%以下，每天将处理后污泥运至漯河市隆鑫新型建材有限公司用于制砖。格渣、沉砂、污泥的临时堆存场位置设置在污泥浓缩脱水车间附。 表8现有工程污染物排放情况汇总表 项目 污染因子 排放量 废水 COD 273.75t/a 氮氧化物 27.375t/a 废气 氨气 0.18t/a 硫化氢 0.01t/a |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、水文、地表水、气候、气象、动植物等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′～33°59′，东经113°27′～114°16′，总面积2617km2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市漯西污水厂院内，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为I、II、III三大工程地质区域，I类地区主要分布在铁东及澧河西区；II类地区分布在老城区；III类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、塔河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候气象 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市漯西污水厂院内。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 根据《2017年漯河市环境质量状况公报》，2017年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为15微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为36微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为116微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为64微克/立方米，臭氧8小时为100微克/立方米，一氧化碳年均值为1微克/立方米。首要污染物为细颗粒物（PM2.5）。2017年，漯河市空气质量改善率为15.02%，在全国338个地级市中位居第7名。空气质量综合指数6.071，居全省第5位，继续保持“两降一升”良好态势，是全省唯一一个空气6项因子同比下降的城市。全市PM10年均浓度每立方米116微克（未扣除沙尘天气影响,下同），同比降低14微克，下降10.8%；PM2.5年均浓度每立方米64微克（未扣除沙尘天气影响，下同），同比降低13微克，下降16.9%；优良天数211天，同比增加21天，达标率上升5.8%。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，根据《河南省水体功能区划》，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《2018漯河市环境监测年检》颍河纸坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表9。 表9地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 纸坊断面 COD 15.0 20 0.75 0 NH3-N 0.21 1.0 0.21 0 由上表可知，颍河纸坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表10。 表10地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 耗氧量 1.02mg/L 3.0mg/L 0.340 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。四厂界的声环境现状值见表11。 表11项目区声环境质量现状监测一览表 单位：dB（A） 监测点位 昼间 昼间标准值 达标情况 夜间 夜间标准值 达标情况 东厂界 57.9 65 达标 48.3 55 达标 南厂界 53.3 65 达标 44.0 55 达标 西厂界 53.0 65 达标 43.6 55 达标 北厂界 56.5 65 达标 47.3 55 达标 由表11可知，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表12。 表12本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 大气环境 裴城镇敬老院 E 400 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 地表水环境 颍河 S 10.22km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 （类别） 主要标准要求 环境 空气 GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级 SO21小时平均：500μg/m³，NO21小时平均：200μg/m³，PM1024小时平均：150μg/m³， PM2.524小时平均：75μg/m³，CO1小时平均10mg/m³，O31小时平均200μg/m³， TSP24小时平均300mg/m³ 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 氨1小时平均200μg/m³， 硫化氢1小时平均10μg/m³ 声环境 GB3096-2008 《声环境质量标准》 3类 昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 地表水 GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 III类 COD≤20mg/ L、NH3-N≤1mg/ L 地下水 GB/T14848-2017 《地下水质量标准》 III类 pH6.5～8.5、耗氧量≤3mg/L、溶解性总固体≤1000mg/L、氨氮≤0.50mg/L、总硬度≤450mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 大气 《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93） 表1恶臭污染物厂界标准值 氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011） 昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 废水 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》 IV类 COD30mg/L、氨氮1.5mg/L、BOD56mg/L、TN10mg/L、TP0.3mg/L |
| 总 量 控 制 指 标 | 现有工程污染物排放总量为COD273.75t/a，氨氮27.375t/a。本项目扩建完成后厂区总排口处各污染物排放浓度为COD30mg/L、氨氮1.5mg/L，全厂污染物排放总量为COD164.25t/a，氨氮8.2125t/a。扩建完成后污染物消减量为COD109.5t/a，氨氮19.1625t/a。 |

建设项目工程分析

本项目主要生产工艺及产污环节图见图4。 一期工程改造方案 （1）厌氧池的改造 将原有的事故池改造为厌氧池。 （2）其他改造内容 将原氧化沟进水由水解酸化出水 改为由厌氧出水，水解酸化出水口封闭，将水解酸化与厌氧池之间的池壁打通，由水解酸化直接进水至厌氧池。 2、二期工程改造方案 （1）厌氧池的改造 厌氧池与水解酸化池合建。 （2）其他改造内容 将原氧化沟进水由水解酸化出水改为由厌氧出水，水解酸化出水口封闭，将水解酸化与厌氧池之间的池壁打通，由水解酸化直接进水至厌氧池。 图2改造完成后生产工艺及产污环节图

主要污染工序： 二、营运期污染工序 1、废气 营运期废气主要为恶臭气体。类比现有工程可知，扩建完成后，全厂新增氨排放量为0.04t/a，硫化氢0.002t/a。 2、噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备降噪前后的噪声源强见表14。 表14本项目主要高噪声设备源强表 名称 数量 声压级（dB（A）） 降噪措施 降噪后源强（dB（A）） 硝化液回流泵 4 80 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内 65 3、固体废物 本项目营运期固体废物主要为污泥。 类比现有工程可知，本项目新增污泥为4000t/a（含水99.9%）。 废水 本次提标改造完成后厂区总排口处主要污染物排放浓度分别为COD30mg/L、氨氮1.5mg/L、BOD56mg/L、TN10mg/L、TP0.3mg/L。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理设、污泥处理设施 | NH3 | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a |
|  |  | H2S | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a |
| 水 污 染 物 | 污水处理设施（全厂情况） | COD | 190mg/L | 1040.25t/a | 30mg/L | 164.25t/a |
|  |  | 氨氮 | 6.21mg/L | 33.9998t/a | 1.5mg/L | 8.2125t/a |
| 固 体 废 物 | 污水处理设施 | 污泥 | / | 4000t/a（含水率99.9%） | / | 10t/a（含水率40%） |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目噪声对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

环境影响分析

营运期环境影响分析 1、废气 营运期废气主要是恶臭气体，恶臭气体无组织排放，通过采取喷洒除臭剂、在厂内进行绿化等措施后，等措施可以有效的降低恶臭气体的排放。其中氨排放量为0.04t/a，硫化氢0.002t/a。 （1）评价等级判定 为了解本项目废气排放对环境的影响情况，评价采用估算模型AERSCREEN对其进行预测，估算模型参数见表15、预测参数见表16。 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果见表17，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判据见表18。 表15估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 43.2℃ 最低环境温度 -16℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km 岸线方向 表16无组织废气排放情况一览表 排放源 污染因子 排放量（t/a） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 污水处理系统、污泥处理系统 氨 0.04 361 92 3 硫化氢 0.003 361 92 3 表17环境空气评价等级计算 污染源 污染物 最大地面浓度（ug/m³） Pi（%） 下风向浓度最高点对应的距离（m） 确定等级 污水处理系统、污泥处理系统 氨 0.917 0.46 75 三级 硫化氢 0.0823 0.82 75 三级 表18 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 由表19、表20可以看出，项目大气评价等级应为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“三级评价项目不进行进一步预测与评价”。 （2）大气环境防护距离 根据预测可知，厂界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，计算项目厂区的卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见下表： 表19卫生防护距离计算参数表 设防单元 污染源类型 污染物 排放量 （t/a） A B C D 计算结果（m） 卫生防护距离确定（m） 项目厂区 面源 氨 0.04 470 0.021 1.85 0.84 3.2 50 硫化氢 0.002 470 0.021 1.85 0.84 1.7 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）规定，确定本项目卫生防护距离为100m。其中东侧设防距离为100m，设防距离内为天壕新能源有限公司；南侧设防距离为100m，设防距离内为新旺化工有限公司；西侧设防距离为100m，设防距离内为农田；北侧设防距离为100m，设防距离内为农田。本项目卫生防护距离内无居住区、医院、学校等环境敏感点分布（卫生防护距离包络图见附图四）。本次扩建工程完成后，卫生防护距离设置情况与现有工程完全相同。 评价建议本项目卫生防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等环境敏感点。 （4）大气污染物排放汇总 根据工程分析，对项目排放污染物进行核算，具体的核算排速率及污染物年排放量见下表。 表20大气污染物排放汇总表 污染物 排放类型 核算年排放量（t/a） 氨 无组织排放 0.04 硫化氢 无组织排放 0.003 综上可知，经采取相应的防治措施后，营运期废气对周围环境空气影响不大。 2、废水 扩建工程完成后，项目厂区排口处污染物排放浓度为COD30mg/L、氨氮1.5mg/L、BOD56mg/L、TN10mg/L、TP0.3mg/L，其中主要污染物排放量为COD109.5t/a，氨氮8.2125t/a。 （3）总量指标 现有工程全厂废水污染物排放总量为COD273.75t/a、氨氮27.375t/a，本项目扩建完成全厂废水污染物排放总量为COD164.25t/a，氨氮8.2125t/a。故本项目运行后污染物总量消减量为COD109.5t/a，氨氮19.1625t/a。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，噪声源强约为75~80dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强约为60~65dB（A）。 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表21。 表21各厂界噪声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 贡献值 贡献叠加值 昼间背景值 夜间背景值 昼间叠加值 夜间叠加值 昼间标准值 夜间标准值 东厂界 23.1 46.3 57.9 48.3 54.2 48.3 65 55 西厂界 26.8 28.4 53.0 43.6 54.6 43.6 65 55 南厂界 31.2 45.1 53.3 44.0 55.6 44.0 65 55 北厂界 18.5 38.7 56.5 47.3 52.1 47.3 65 55 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准。 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要有污泥。 污泥经厂内现有污泥处理系统浓缩、脱水后送至漯河市宏伟新型建筑材料厂作为制砖原料。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 5、环保投资核算 项目总投资408万元。环保投资1万元，约占总投资的0.25%，具体环保投资见表22。 表22环保投资一览表 污染源 污染防治措施 环保设施 环保投资（万元） 项目 污染物 废气 恶臭气体 采取喷洒除臭剂、在厂内进行绿化等措施 喷洒除臭剂 依托现有 噪声 设备运行 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 减振基础 1 固体废物 污泥 污泥经厂内现有污泥处理系统浓缩、脱水后送至漯河市宏伟新型建筑材料厂作为制砖原料 污泥浓缩系统 依托现有 合计 / / 1 6、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表23。 表23环保“三同时”验收内容一览表 污染源 环保设施 验收标准 项目 污染物 废气 恶臭气体 喷洒除臭剂 《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1恶臭污染物厂界标准值 噪声 设备运行 减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 固体废物 生活垃圾 污泥浓缩系统 合理处置，不会造成二次污染 7、“三本帐”一览表 本项目扩建完成后，主要污染物“三本帐”一览表见表26。 表26主要污染物“三本帐”一览表 项目 污染物 现有工程 排放量（t/a） 本项目新增排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 扩建后厂区总排放量（t/a） 排放增减量（t/a） 废水 废水量 547.5万 0 0 547.5万 0 COD 273.75 0 109.5 164.25 -109.5 氨氮 27.375 0 19.1625 8.2125 -19.1625 废气 氨 0.18 0.04 0 0.22 +0.04 硫化氢 0.01 0.002 0 0.012 +0.002

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理系统、污泥处理系统 | 恶臭气体（主要为氨、硫化氢） | 采取喷洒除臭剂、在厂内进行绿化等措施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
| 水 污 染 物 | 污水 | 污水 | 项目扩建完成后污水经污水处理系统处理达标后排放 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 |
| 固 体 废 物 | 污水处理设施 | 污泥 | 经厂内现有污泥处理系统浓缩、脱水后送至漯河市宏伟新型建筑材料厂作为制砖原料 | 合理处置，不会造成二次污染 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，噪声源强约为75~80dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 漯河市漯西污水厂升级改造项目位于漯河市漯西污水厂院内。项目占地27639.98m2，总投资408万元。改造完成后污水厂出水可以达到地表水Ⅳ类标准要求（其中COD 30mg/L，NH3-N 1.5mg/L）。 1.2政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目属于鼓励类中第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”中第15条：“三废”综合利用及治理工程，故项目的建设符合国家当前产业政策。 1.3选址可行性 根据漯河市漯西工业集聚区空间发展规划暨控制性详细规划可知，本项目用地属于规划的排水用地，项目的建设符合相关土地和规划的要求。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 废气 营运期废气主要是恶臭气体。经采取喷洒除臭剂、在厂内进行绿化等措施后，恶臭气体对周边环境影响不大。 综上可知，本项目废气对周边环境影响不大。 废水 本项目运营后厂区总排口处水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 本项目扩建完成后全厂污染物排放总量为COD164.25t/a，氨氮8.2125t/a。扩建完成后污染物消减量为COD109.5t/a，氨氮19.1625t/a。本项目新增污水污染物总量指标为0。 综上可知，本项目废水对周边环境影响不大。 噪声 经采取选取低噪声设备、设备布置在厂房内、设置减振基础等措施后，厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周边环境影响不大。 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要为污泥。 污泥经厂内现有污泥处理系统浓缩、脱水后送至漯河市宏伟新型建筑材料厂作为制砖原料。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 2、建议 （1）要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施； （2）项目投产后，应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响； （3）加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （4）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 综上所述，漯河市漯西污水处理有限公司漯河市漯西污水厂升级改造项目符合相关土地政策的要求，项目的建设符合产业政策的要求。在严格落实评价提出的各项污染物防治措施后，污染物可以做到达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。 注释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目平面布置图 附图四 卫生防护距离图 附图五 漯西工业园规划图 附图六 现场照片 附件一 委托书 附件二 现有工程环评批复 附件三 现有工程验收批复 附件四 营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

污水

调节池

水解酸化池

废气、噪声

一体化氧化沟

废气、噪声、固废

沉淀池

废气、噪声

强氧化池

废气、噪声、固废

沉淀池

排放

污水

调节池

消化液回流

水解酸化池

废气、噪声

厌氧池

废气、噪声

一体化氧化沟

废气、噪声、固废

沉淀池

废气、噪声

强氧化池

废气、噪声、固废

沉淀池

排放