建设项目基本情况

| 项目名称 | 漯河麦亿食品有限公司面筋生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河麦亿食品有限公司 |
| 法人代表 | 潘文超 | 联 系 人 | 潘文超 |
| 通迅地址 | 漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路与何冢线交叉口路南 |
| 联系电话 | 13169188885 | 传 真 |  | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路与何冢线交叉口路南 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-14-03-061400 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C1499其他未列明食品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中环保投 资(万元) | 4 | 环保投资占 总投资比例 | 4.0% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 内容及规模： 漯河麦亿食品有限公司拟投资100万元，租用漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房（租赁协议见表后附件四），建设漯河麦亿食品有限公司面筋生产项目，本项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号和生态环境部令第1号）规定，本项目属于三、食品制造业16、“营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中的“其他（手工制作和单纯分装除外）”，应编制环境影响报告表，按照要求本项目应编制环境影响报告表。 受漯河麦亿食品有限公司委托（委托书见附件一），河南九州环保工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《漯河麦亿食品有限公司漯河麦亿食品有限公司面筋生产项目环境影响报告表》。 产业政策相符性分析 |
| 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2019年11月04日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2019-411103-14-03-061400。综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 3.项目建设地点及周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路与何冢线交叉口路南，北侧为河南路美仓储服务有限公司，南侧为河南禾祥食品有限公司；项目西侧为空房；向西800m为马坡村，东侧220m为八里村。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 4.项目建设内容及规模 1）项目建设内容 项目总投资100万元，租赁漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房，该项目建筑面积1000m2，主要分为生产车间、办公用房和原材料、配料、和面区等，项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 生产车间 位于厂区中侧偏西，建筑面积350m2，钢混结构 租赁 现有 厂房 分隔 辅助工程 办公用房 位于厂区东北侧，建筑面积50m2 原材料、配料、和面区 位于厂区西侧，钢混结构，建筑面积100m2 内包间、速冻库 外包间、成品冷库等 位于厂区中部，钢混结构，建筑面积500m2 公用工程 给水 引自本地供水管网 依托 现有 排水 雨污分流，生活污水与生产废水一起进入一体化污水处理设施处理，处理达标后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 新建一体化污水处理设施+依托 淞江产业集聚区污水处理厂 供电 郾城区电网为供电电源 依托 现有 环保工程 废水治理 生活污水 生活污水与生产废水一起进入一体化污水处理设施处理，处理达标后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 新建+依托 现有 废气治理 投料粉尘 加强车间通风即可 / 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 新建 固废处理 不合格产品 经收集后在冷库冷藏暂存，作为饲料加工的原材料外售 现有厂 房分隔 废包装材料 外售废品收购站，综合利用 污水处理系统污泥 污水处理站处理定期清掏后用于周围农田施肥 现有厂 房分隔 职工生活垃圾 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 新建 2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产200吨面筋。其主要产品一览表见表2。 表2 项目主要产品方案一览表 编号 产品名称 生产规模（吨/a） 备注 1 面筋 200 / 5. 项目原辅材料及能源消耗 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料及能源 单位 数量 备注 1 谷脘粉 t/a 120 外购 2 盐 t/a 2 外购 3 纯净水 t/a 80 外购 4 电 万KWh/a 15 郾城区电网为供电电源 5 水 m3/a 705 引自漯河市水厂 6 制冷剂制冷剂R404a kg 1.0 罐装，置于冷库制冷设备内 制冷剂物料特性： 项目采用的制冷剂为R404a，为《消耗臭氧层物质（ODS）替代产品推荐目录（修订）》中推荐的替代品，属于HFC 型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，是新装制冷设备上替代氟利昂R22 和R502 的最普遍的工业标准制冷剂，符合美国环保组织EPA、SNAP 和UL 的标准，多用于中低温商用制冷系统。R404A分子量为97.6，沸点-46.8，临界温度72.1℃，临界压力为3732 kPa，饱和蒸气压（25℃），1255kPa，无异臭，外观无色，不浑浊。破坏臭氧潜能值（ODP）为0，对臭氧层无害。R404a 符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的最高的A1 安全等级类别，属于无毒不可燃物质，对人体无害。 制冷剂R404a常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。R404a是一种对臭氧层不起破坏作用的混合制冷剂，是五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷的混合物，它由44%R125、4%R134A和52%R143A组成，其物料特性见表4。 表4 R404a物料特性一览表 物料 性质 R404a 物理特性 沸点 -46.1℃（101.3KPa） 临界温度 72.4℃ 临界压力 3688.7KPa 饱和蒸汽压 1255kPa（25℃） 液体密度 1.045g/cm3（25℃） 破坏臭氧潜能值（ODP） 0 全球变暖系数值（GWP） 0.35 6.项目主要生产设备 项目主要生产设备见表5。 表5 项目主要生产设备 序号 设备名称 型 号 单位 数量 1 和面机 / 台 1 2 分块机 / 台 2 3 成型机 / 台 6 4 蒸煮锅 / 台 1 公用工程 （1）供电：本项目年用电量15万KWh/a，以郾城区电网为供电电源。 （2）供水：本项目用水主要为员工生活用水和生产废水，总用水量705m3/a。 （3）排水：排水采用雨污分流制，厂区雨水采用雨水管网收集，进入市政雨水管网。 本项目运营期污水主要为员工生活污水和生产废水，生活污水产生量为合计498m3/a，经厂区一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级及漯河市淞江污水处理厂进水标准要求，通过井冈山北路市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理达标后通过柳河最终入颍河，对地表水环境影响较小。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，员工均不在厂区内食宿。年生产300天，分为2班，每班工作8小时。 9、项目选址可行性 项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路与何冢线交叉口路南，租用漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房进行生产，根据郾城区孟庙镇用地规划图可知，该地类用途为工业用地（详见表后附图五）。综上所述，项目选址符合郾城区孟庙镇用地规划要求，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房（建筑面积1000m2）进行生产。经现场调查，该车间为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路与何冢线交叉口路南，租用漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房进行生产，项目地理位置见附图一，地理位置及周边环境示意图见附图二。 2.地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3.地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4.水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5.河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 项目所在区域纳污河流为柳河，柳河最终汇入颍河。

6.气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 8、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路与何冢线交叉口路南，租用漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房进行生产，根据漯河市城市总体规划（2012-2030），项目用地为工业用地。 9、漯河市淞江污水处理厂基本情况 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水规模为30000m3/d。工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。 漯河市淞江污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表6，图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 表6 漯河市淞江污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 390 ≤50 ≥87.2 BOD5 160 ≤10 ≥93.8 SS 200 ≤10 ≥95.0 NH3-N 42 ≤5 ≥88 TN 40 ≤15 ≥62.5 TP 6.5 ≤0.5 ≥92.3 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路与何冢线交叉口路南，租用漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房进行生产，在淞江污水处理厂收水范围内。本项目生活污水经一体化污水处理站处理后各污染物排放浓度为COD150mg/L、BOD530mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 根据《2018年漯河市环境质量状况公报》，全市市区环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为13微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为35微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为116微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为64微克/立方米，臭氧8小时为111微克/立方米，一氧化碳年均值为0.9微克/立方米。 由数据可知项目区域细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量不达标。 2、地表水 评价区域内地表水体为项目北侧1200m处的柳支河，柳支河向东汇入颍河。根据地表水功能区划分，颍河规划水质目标执行（GB3838-2002）III类标准，漯河市2018年颍河水质统计执行（GB3838-2002）Ⅲ类标准，评价收集到《漯河市环境质量监测年鉴》（2018年度）中颍河--西华址坊断面全年监测资料，具体监测数据统计结果见下表。 表7 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 水期 监测 指标 pH （无量纲） COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 阴离子表面活性剂 全年 测值范围 7.06~8.10 10~20 2.0~3.8 0.04~0.66 0.02~0.24 0.01~0.03 0.03 全年均值 7.66 15 2.5 0.21 0.12 0.01 0.03 Ⅲ类标准限值 6~9 20 4 1.0 0.2 0.05 0.2 超标率（%） 0 0 0 0 8.3 0 0 均值超标倍数（倍） 0 0 0 0 0 0 0 由上表可以看出，2018年颍河-西华址坊断面处现状监测因子除总磷有8.3%的超标外，其余均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、地下水环境质量现状 根据《漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司年生产能力60000吨废旧塑料回收再利用项目环境影响报告书》中河南省正信检测技术有限公司于2018年8月29日~9月4日对八里庙村（距本项目约220m）、五里岗村（距本项目约900m）地下水的监测值，监测结果见下表。 表8 地下水监测结果一览表 监测项目 单位 限值 八里庙村 五里岗村 PH / 6.5～8.5 7.53 合格 7.44 合格 氨氮 mg/L 0.50 0.22 合格 0.11 合格 耗氧量 mg/L 3.0 0.7 合格 0.62 合格 总硬度 mg/L 450 374 合格 385 合格 亚硝酸盐 mg/L 1.00 未检出 合格 未检出 合格 硝酸盐 mg/L 20.0 16.4 合格 17.6 合格 挥发酚类 mg/L 0.002 未检出 合格 未检出 合格 阴离子表面活性剂 mg/L 0.3 未检出 合格 未检出 合格 溶解性总固体 mg/L 1000 854 合格 909 合格 硫酸盐 mg/L 250 132 合格 124 合格 氯化物 mg/L 250 87.6 合格 88.5 合格 总大肠菌群 MPN/100mL 3.0 / 合格 / 合格 硒 mg/L 0.01 未检出 合格 未检出 合格 砷 mg/L 0.01 未检出 合格 未检出 合格 汞 mg/L 0.001 未检出 合格 未检出 合格 铅 mg/L 0.01 未检出 合格 未检出 合格 镉 mg/L 0.005 未检出 合格 未检出 合格 铜 mg/L 1.0 未检出 合格 未检出 合格 锌 mg/L 1.0 未检出 合格 未检出 合格 铁 mg/L 0.3 未检出 合格 未检出 合格 锰 mg/L 0.10 未检出 合格 未检出 合格 根据监测结果，八里庙村和五里岗村的监测值可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路与何冢线交叉口路南，租用漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房进行生产，根据声功能区划分，拟建项目所在区域为2类区。根据现场监测，监测结果见表9。 表9 项目所在区域噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 测量值（昼间） 测量值（夜间） 功能区类别 达标情况 东厂界 52.2 46.0 2类 达标 北厂界 51.9 47.8 达标 南厂界 48.2 46.7 达标 西厂界 46.4 43.0 达标

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表10。 表10 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位距离 保护级别 1 大气 环境 马坡村 NW，800m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 八里村 E，220m 2 地表水 环境 颍河 N，14400m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 4 声环境 厂界四周 / 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 20 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.2 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h均 年均 24h均 年均 500 150 200 75 150 70 75 35 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 。 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物 无组织排放监控浓度限值 1.0mg/m3 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中二级标准 COD 150mg/L BOD5 30 mg/L SS 150 mg/L 氨氮 25mg/L 淞江产业集聚区污水处理厂进水指标 COD 390mg/L BOD5 160 mg/L SS 200 mg/L 氨氮 42mg/L 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目总废水量为1.66m3/d、498m3/a。最终核定项目总量根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定计算，则核定COD、氨氮总量分别为0.010t/a、0.0005t/a。 |

# 建设项目工程分析

1. 本项目施工期流程 本项目租赁已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 2. 本项目营运期流程 （1）工艺流程简述： 面筋生产工艺流程： 图2 项目工艺流程及产污环节示意图 工艺描述： 和面：人工将外购的谷脘粉和水、盐按照一定比例加入和面机中，然后加盖密闭，将物料搅拌均匀和成面团。和面前投料工序会产生少量的粉尘及噪声； 分块、加工成型：用分块机将和好的面团分成合适的块状，加工成一定的形状； 蒸煮：将搅拌成型的面筋放入蒸煮锅中进行蒸煮，本项目利用电供给的高温蒸气进行蒸煮，蒸熟后的面筋通过传输带进入冷却水槽进行冷却，冷却后置于冷却晾干架上自然冷却，散失热量，同时蒸发少量表层水珠； 切花、穿签、速冻：将蒸好冷却的块状面筋根据客户的需要进行切花、穿签，即为面筋串，然后将其速冻。 包装：将穿好的面筋串（用食品级的塑料包装袋）进行包装，按照规格对产品进行内包装和外包装； 冷冻入库：合格产品入急冻冷库储存，不合格产品外售给饲料厂。 3. 产污环节分析 （1）废气：项目营运期废气主要为投料粉尘； （2）废水：项目废水主要包括蒸煮废水、蒸汽冷凝水、设备及车间地面清洗废水以及员工生活废水； （3）固废：项目固废主要为不合格产品、废包装材料、污水处理系统污泥、职工生活垃圾； （4）噪声：本项目营运期噪声主要为和面机、分块机、成型机、蒸煮锅等设备产生的噪声。 4. 主要污染工序 4.1施工期产污环节及污染物种类 项目利用已建成厂房，外部、内部装修工作已完工，故不再对施工期做分析。 4.2营运期产污环节及污染物种类 （1）废气 项目营运期废气主要为投料粉尘。 本项目粉尘主要产生于谷脘粉、盐加水混合搅拌工段。在面筋生产过程中，人工将谷脘粉、盐打开，然后将物料倒入和面机，进料完毕后加水加盖密封搅拌，此环节会产生少量的粉尘；本次评价粉尘产生量按粉状料总量的0.1‰估算，则粉尘产生量为0.0012t/a，即为0.0025kg/h。由于粉状料进料时间较短，另外进料后立即加盖，粉尘产生量不大，为间歇性排放，通过采取车间通风措施即可。 经核算，无组织排放粉尘最大落地浓度为0. 00008mg/m3（69m处），粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求；因此本项目有组织排放的各类废气污染物对区域空气环境影响较小。 （2）废水 本项目营运期废水主要包括蒸煮废水、蒸汽冷凝水、设备及车间地面清洗废水以及员工生活废水。 ①生活污水 本项目设备清洗废水产生量为0.16m3/d、48m3/a，根据同类项目类比分析，废水中主要污染物产生浓度分别为COD 300mg/L，BOD5：200mg/L，NH3-N 25mg/L，SS：200mg/L。 ②蒸煮废水 本项目蒸煮废水产生的废水量为0.9 m3/d(270 m3/a)，废水中主要污染物产生浓度COD、BOD5、SS、氨氮分别为1800mg/L，800mg/L，900mg/L，80mg/L。 ③蒸汽冷凝水 项目使用电加热产生蒸汽，蒸煮使用蒸汽给夹层锅加热，并且使用蒸汽高温杀菌，新鲜水使用量约为0.4m3/d(120m3/a)，软水制备清净下水产生量为0.1m3/d(30m3/a)，用于厂区洒水除尘及绿化；蒸气冷凝水0.2m3/d(60m3/a)循环利用；消耗损失0.1 m3/d(30m3/a)。 ④设备及地面清洗用水 本项目设备及地面清洗用水废水产生量为0.16m3/d，合48m3/a，废水中主要污染物产生浓度COD、BOD5、SS、氨氮分别为600mg/L，350mg/L，1000mg/L，25mg/L。 设备清洗废水、地面刷洗废水、蒸煮废水与生活污水汇集到一起，排入厂内自建的一体化污水处理设施内处理，经一体化处理装置处理后污染物排放浓度为COD150mg/L、BOD530mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。 （3）固体废物 项目固废主要为不合格产品、废包装材料、污水处理系统污泥、职工生活垃圾。 ①不合格产品：检验时产生不合格产品，类比同类型企业——河南省永悦食品有限公司年加工 5000吨速冻食品项目相关数据，不合格品约占0.5‰，则本项目不合格品面筋串约0.1t/a，经收集后在冷库冷藏暂存，作为饲料加工的原材料外售。 ②边角料：分割修整会产生边角料，类比同类型企业——河南省永悦食品有限公司年加工 5000吨速冻食品项目相关数据，面筋分割边角料较少约5kg/t原料，则边角料约0.04t/a，经收集后在冷库冷藏暂存，作为饲料加工的原材料外售。 ③废包装材料：项目所用原料面筋生筋包装袋为塑料袋，面粉包装袋为尼龙袋，使用过程中会产 生废包装袋。经类比其他同类企业可知，本项目运行期废包装袋产生量约为 0.6t/a，为一般固废，拟外售废品收购站，综合利用。 ④污水处理系统污泥：进入一体化污水处理系统的的水量约为 498m3/a，SS 进水浓度为 657mg/L，去除效率为 80%，污泥含水率取 90%，污泥密度取 1000kg/m3，则污泥的产生量为 2.59t/a（2.59m3/a）。由于项目废水不含有毒有害物质，因此评价建议污水处理站处理定期清掏后用于周围农田施肥。 ⑤职工办公生活垃圾：生活垃圾产生量一般为0.5kg/人·d，本项目职工人数为15人，则生活垃圾产生量为7.5kg/d、折合2.25t/a，评价建议项目厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾经定点袋装后交环卫部门处理。 （4）噪声 本项目营运期噪声主要为和面机、分块机、成型机、蒸煮锅等设备产生的噪声，噪声源强约为 65~70dB（A），本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表11。 表11 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 设备名称 噪声源强 dB（A） 采取措施后噪声值 dB（A） 采取的措施 厂房隔声 基础减振 各设备的相应源强 和面机 75 15 5 55 厂房隔声、基础减振、选用低噪声设备等 分块机 70 15 5 50 成型机 65 15 5 45 蒸煮锅 65 15 5 45

主要污染工序： 根据上述分析，项目营运期主要污染物产出工序见表12。 表12 项目营运期污染物产生工序一览表 项目 产生工段 污染物类型 废水 职工生活和生产污水 COD、BOD5、SS、氨氮 废气 投料工序 颗粒物 噪声 设备运行 机械噪声 固废 一般固废 检验 不合格产品 切花 边角料 包装 废包装材料 污水处理 污泥 职工生活 生活垃圾

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料工序 | 颗粒物 | 0.0012t/a， 0.0025kg/h | 0.0012t/a， 0.0025kg/h |
| 水 污 染 物 | 职工生活 和生产污水 | 废水量 | 1.66m3/d 498m3/a | 1.66m3/d 498m3/a |
|  |  | COD | 1142mg/L、0.569t/a | 20mg/L、0.010t/a |
|  |  | BOD5 | 540mg/L、0.269t/a | / |
|  |  | SS | 657mg/L、0.327t/a | / |
|  |  | 氨氮 | 55mg/L、0.027t/a | 1.0mg/L、0.0005t/a |
| 固 体 废 物 | 检验工序 | 不合格产品 | 0.1t/a | 0 |
|  | 切花工序 | 边角料 | 0.04 t/a | 0 |
|  | 包装过程 | 废包装材料 | 0.6 t/a | 0 |
|  | 污水处理 | 污水处理系统污泥 | 2.59 t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 2.25t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目主要为和面机、分块机、成型机、蒸煮锅等设备产生的噪声，噪声源强约为 65~70dB（A），经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界昼、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对周围生态环境无明显影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租用漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房（建筑面积1000m2）进行生产，不存在土建施工，设备安装都在室内进行，对环境影响较小，故对施工期的环境影响不作分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期对环境的影响主要为废水、废气、固体废弃物及噪声等。 1、废水 1.1公司水的用、排情况 1.1废水产生情况 项目废水主要包括蒸煮废水、蒸汽冷凝水、设备及车间地面清洗废水以及员工生活废水。 （1）生活污水 项目劳动定员15人，均不在厂区食宿，用水量按河南省用水定额（DB41/T385-2014）中要求，职工生活用水按50L/人·d计，则生活用水量为0.75m3/d、225m3/a。生活污水排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为0.6m3/d，合180m3/a，主要污染物浓度为COD 300mg/L，BOD5：200mg/L，NH3-N 25mg/L，SS：200mg/L。 （2）蒸煮废水 根据企业提供资料，蒸煮锅2m3共1个，蒸煮用水约1.0 m3/d(300 m3/a)，废水产生系数约0.9，产生的废水量为0.9 m3/d(270 m3/a)。 （3）蒸汽冷凝水 项目使用电加热产生蒸汽，蒸煮使用蒸汽给夹层锅加热，并且使用蒸汽高温杀菌，新鲜水使用量约为0.4m3/d(120m3/a)，软水制备清净下水产生量为0.1m3/d(30m3/a)，用于厂区洒水除尘及绿化；蒸气冷凝水0.2m3/d(60m3/a)循环利用；消耗损失0.1 m3/d(30m3/a)。 （4）设备及地面清洗用水 根据企业提供资料及类比同类型企业，项目每天作业后，需要对所有的加工设备及地面进行清洗，每天清洗一次，清洗用水约0.2m3/d (60 m3/a)，废水产生系数为0.8，产生清洗废水0.16m3/d (48m3/a)。 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起入一体化废水处理装置处理，项目运营期水平衡图见图5。 1.2 水质及废水处理工艺分析 1.2.1项目水质分析 类比同类型企业：蒸煮废水COD、BOD5、SS、氨氮分别为1800mg/L，800mg/L，900mg/L，80mg/L。 设备与地面清洗废水COD、BOD5、SS、氨氮分别为600mg/L，350mg/L，1000mg/L，25mg/L。 生活污水COD、BOD5、SS、氨氮浓度分别为300mg/L，200mg/L，200mg/L，25mg/L。 表13 项目生产、生活废水产生情况 污染源 废水产生量 污染物产生浓度mg/L COD BOD5 SS 氨氮 蒸煮废水 270m3/a 1800 800 900 80 设备及地面清洗废水 48m3/a 600 350 1000 25 生活污水 180m3/a 300 200 200 25 合计 498m3/a 1142 540 657 55 1.2.2废水处理工艺选择分析 评价建议：项目设置 1 座 2m3/d 的一体化污水处理设施，设备清洗废水、地面刷洗废水、蒸煮废水与生活污水汇集到一起，排入一体化污水处理设施内处理（项目污水采取地埋暗管收集的方式进入污水处理设施内）。 项目废水排放量为1.66m3/d，考虑到废水较少，污泥相对较少，可生化有机物含量较高，评价优化废水处理工艺，建议项目一体化污水处理措施采用SBR 法。SBR 法污水处理原理为： 污水经格栅去除较大杂质后进入调节池，由提升泵泵入ASBR。ASBR内装有搅拌机，加入厌氧、兼氧活性污泥，在不供氧的条件下，利用厌氧、兼氧微生物酸化、降解污水中的有机物污染。厌氧，兼氧环境条件下，菌群繁多，微生物量大，厌氧、兼氧多种微生物联合作用，降解速率大大提高。ASBR 在不消耗供氧动力的情况下去除率可达到60%以上。 ASBR间歇运行，出水进入OSBR，OSBR 内加入好氧菌种，供风曝气，按照SBR 工艺间歇运行。经ASBR处理、沉淀、澄清过的污水再经OSBR二级好氧精细处理，出水COD基本在100mg/L左右。氨氮在25mg/L左右。OSBR 池内装有回流泵，可通过混合液回流ASBR去除总氮。由于ASBR已去除了较大部分有机负荷，OSBR耗能较低且出水水质更好。 OSBR出水加消毒剂混合后进入消毒过滤池底部沉淀，经过沉淀后的澄清水再向上流，通过球形填料过滤层，到达堰板出水。球形填料上长满细菌，形成生物膜过滤，出水水质更好。沉淀在底部的污泥由设在污泥坑内的污泥泵送叠螺机脱水处理、处置。 SBR工艺通过混合液回流不但可有效地脱氮除磷，同时采用生化污泥零排放工艺可使生化污泥有效减量80%。 1.3本项目设计处理规模及进出水指标 由前面分析知：项目废水产生量为1.66m3/d，本项目一体化废水处理装置处理规模为2m3/d。 项目废水一体化处理装置设计进出水指标见表14。 表14 项目废水一体化处理装置进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 1800 150 91.7 BOD5 900 30 96.7 SS 800 150 81.2 NH3-N 120 25 79.2 根据类比分析，污水中主要污染物浓度分别为COD：1142mg/L、BOD5：540mg/L、SS：657mg/L、NH3-N：55mg/L，产生量分别为0.569t/a、0.269t/a、0.327t/a、0.027t/a。本项目生活废水依托经一体化处理装置处理后污染物排放浓度为COD150mg/L、BOD530mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。 ▲项目废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的可行性 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路与何冢线交叉口路南，租用漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房进行生产，在漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的收水范围内，项目所在区域龙江路污水管网已铺设完成。项目生活污水经一体化处理装置处理后污染物排放浓度满足漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水（COD390mg/L、氨氮42mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L）要求。漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理规模为3万m3/d，目前处理水量为2万m3/d，本项目废水排放量为1.66m3/d，排放量较小，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目生活污水经一体化处理装置处理后，由市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理后排入柳河，最后排入颍河。 综上，项目配套污水管网、外排废水水量及水质均满足进入淞江产业集聚区污水处理厂的设计要求，故该项目处理后的废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂可行。 生活污水污染物排放量预测结果见表15。 表15 生活污水污染物产排情况一览表 污染物名称 COD BOD5 SS NH3-N 排水量 1.66m3/d （498m3/a） 一体化处理装置处理前 产生浓度（mg/L） 1142 540 657 55 产生量(t/a) 0.569 0.269 0.327 0.027 一体化处理装置处理后 排放浓度（mg/L） 150 30 150 25 排放量(t/a) 0.075 0.015 0.075 0.012 漯河市淞江污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 10 10 5 排放量(t/a) 0.025 0.005 0.005 0.002 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 / / 1.0 排放量(t/a) 0.010 / / 0.0005 ▲项目排放总量分析 核定项目总量根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核定计算，则核定COD、氨氮总量分别为0.010t/a、0.0005t/a。 2、废气 项目营运期废气主要为投料粉尘。 （1）投料粉尘 本项目粉尘主要产生于谷脘粉、盐加水混合搅拌工段。在面筋生产过程中，人工将谷脘粉、盐打开，然后将物料倒入和面机，进料完毕后加水加盖密封搅拌，此环节会产生少量的粉尘；本次评价粉尘产生量按粉状料总量的0.1‰估算，则粉尘产生量为0.0012t/a，即为0.0025kg/h。由于粉状料进料时间较短，另外进料后立即加盖，粉尘产生量不大，为间歇性排放，通过采取车间通风措施即可。 大气环境影响预测分析 ①评价因子 预测因子：粉尘 预测内容：本次预测以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式预测粉尘在单一气象条件下的最大落地浓度。 ②大气环境影响评价等级 选择《环境影响评价技术导则大气环境》（ HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。估算模型预测参数见下表16。 表16 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 最高环境温度/℃ 41.3 最低环境温度/℃ -16.5 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否☑ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否☑ 岸线距离/km / 岸线方向/° / 根据工程分析，项目废气无组织污染源强参数详见表17。 表17 大气污染物无组织废气排放源强一览表 类别 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强 粉尘 序号 Name Ll Lw Are H Hr Cond Q粉尘 单位 —— m m ° m h / kg/h 数据 厂区 50 20 0 10 4800 连续 0.0025 车间无组织废气预测结果见表18。 表18 车间无组织废气预测结果一览表 序号 距源中心下风向距离（m） 颗粒物 浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 10 5.04E-05 0.01 2 25 7.08E-05 0.01 3 50 7.58E-05 0.01 4 69 7.97E-05 0.01 5 100 7.23E-05 0.01 6 125 6.29E-05 0.01 7 150 5.57E-05 0.01 8 200 4.51E-05 0.00 9 300 3.37E-05 0.00 10 400 2.74E-05 0.00 11 500 2.34E-05 0.00 12 600 2.06E-05 0.00 13 700 1.84E-05 0.00 14 800 1.68E-05 0.00 15 900 1.54E-05 0.00 16 1000 1.43E-05 0.00 17 1100 1.34E-05 0.00 18 1200 1.26E-05 0.00 19 1300 1.19E-05 0.00 20 1400 1.13E-05 0.00 21 1500 1.08E-05 0.00 22 1600 1.03E-05 0.00 23 1700 9.86E-06 0.00 24 1800 9.48E-06 0.00 25 1900 9.12E-06 0.00 26 2000 8.80E-06 0.00 27 2100 8.50E-06 0.00 28 2200 8.23E-06 0.00 29 2300 7.98E-06 0.00 30 2400 7.74E-06 0.00 31 2500 7.52E-06 0.00 32 下风向最大浓度及占标率 7.97E-05 0.01 最大浓度 距离（m） 69 表19 估算模式结果及评价等级 项目 预测因子 离源距离（m） 占标率（%） 评价等级 厂区 无组织 粉尘 69 0.01 三级 从表18、19知：项目大气污染物粉尘无组织正常排放时，其下风向预测浓度较小，在下风向距离点源中心69m处最大落地浓度分别为0.00008mg/ m3，占标率为0.01%、，小于 1%，评价等级为三级，说明对周围环境及敏感点影响较小。 无组织排放粉尘最大落地浓度为0. 00008mg/m3（69m处），粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求；因此本项目有组织排放的各类废气污染物对区域空气环境影响较小。 ③卫生防护距离 结合以上分析，项目无组织废气主要为和面工序未收集的颗粒物。其中粉尘排放量为 0.0012t/a，排放速率0.0025kg/h。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3，（依据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算参数及结果见表20。 表20 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 项目 污染物排放速率 排放源占地面积 近五年平均风速 标准浓度限值 计算结果 粉尘 0.0025kg/h 1000m2 3.1m/s 1.0mg/m3 0.002m 经计算，粉尘的卫生防护距离为0.007m，粉尘卫生防护距离为50m。根据目前项目所在地现状，本项目卫生防护距离范围内没有居民点等敏感环境保护目标存在，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目营运期噪声主要为和面机、分块机、成型机、蒸煮锅等设备产生的噪声，噪声源强约为 65~70dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，将和面机、分块机、成型机、蒸煮锅等设备均设置在生产区内。根据类比分析，一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减振可降噪 5dB（A）。 主要噪声源及采取治理措施后各设备的相应源强见表 21。 表21 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 噪声源强 dB（A） 采取措施后噪声值 dB（A） 采取的措施 厂房隔声 基础减振 各设备的相应源强 和面机 75 15 5 55 厂房隔声、基础减振、选用低噪声设备等 分块机 70 15 5 50 成型机 65 15 5 45 蒸煮锅 65 15 5 45 3.2预测方法 由于本项目实行两班（每班8小时）工作制，因此本次预测针对昼间、夜间噪声进行预测，根据本工程主要高噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 3.3噪声预测结果 由于本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路与何冢线交叉口路南，租用漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房进行生产，北侧为河南路美仓储服务有限公司，南侧为食品加工有限公司；项目西侧为空房；向西北800m为马坡村，东侧220m为八里村。作为新建项目，在此只以设备噪声对厂界的贡献值作为评价的依据，不再叠加现状背景噪声值，预测结果见表22。 表22 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 58.67 东厂界 23 44.8 昼间：60， 夜间50 南厂界 19 45.9 北厂界 1 48.1 西厂界 1 49.2 由表22知，项目主要噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界昼、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4、固体废物 项目固废主要为不合格产品、废包装材料、污水处理系统污泥、职工生活垃圾。 （1）不合格产品：检验时产生不合格产品，类比同类型企业——河南省永悦食品有限公司年加工 5000 吨速冻食品项目相关数据，不合格品约占0.5‰，则本项目不合格品面筋串约0.1t/a，经收集后在冷库冷藏暂存，作为饲料加工的原材料外售。 （2）边角料：切花会产生边角料，类比同类型企业——河南省永悦食品有限公司年加工 5000 吨速冻食品项目相关数据，面筋分割边角料较少约5kg/t原料，则边角料总计约0.04t/a，经收集后在冷库冷藏暂存，作为饲料加工的原材料外售。 （3）废包装材料：项目所用原料面筋生筋包装袋为塑料袋，面粉包装袋为尼龙袋，使用过程中会产 生废包装袋。经类比其他同类企业可知，本项目运行期废包装袋产生量约为 0.6t/a，为一般固废，拟外售废品收购站，综合利用。 （4）污水处理系统污泥 本项目废水混合后由一体化污水处理系统处理，一体化污水处理系统会产生部分污泥，参考沉淀池污泥量产生公式： V=C0ηQ/[1000（100-P）/ρ ] 式中：V——沉淀污泥量，m3/d； Q——污水流量，m3/d； η——去除率，%； C0——进水悬浮物浓度，mg/L； P——污泥含水率，%； ρ——沉淀污泥密度，以 1000kg/m3计。 进入一体化污水处理系统的的水量约为 498m3/a，SS 进水浓度为 657mg/L，去除效率为 80%，污泥含水率取 90%，污泥密度取 1000kg/m3，则污泥的产生量为 2.59t/a（2.59m3/a）。由于项目废水不含有毒有害物质，因此评价建议污水处理站处理定期清掏后用于周围农田施肥。 （5）生活垃圾 生活垃圾产生量一般为0.5kg/人·d，本项目职工人数为15人，则生活垃圾产生量为7.5kg/d、折合2.25t/a，评价建议项目厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾经定点袋装后交环卫部门处理。 本项目营运期固废处置利用一览表见表23。 表23 项目固废处置利用方式一览表 序号 名称 产生量（t/a） 处理处置方式 排放量（t/a） 1 不合格产品 0.1 经收集后在冷库冷藏暂存，作为饲料加工的原材料外售 0 2 边角料 0.04 0 3 废包装材料 0.6 外售废品收购站，综合利用 0 4 污水处理系统污泥 2.59 污水处理站处理定期清掏后用于周围农田施肥 0 5 职工生活垃圾 2.25 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 0 综上所述，项目所产生的固废得到了安全合理的处置，去向明确，符合资源化、无害化、减量化的理念，不会产生二次污染，因此不会对周围环境产生明显的影响。 5、项目污染物产排情况汇总 本项目运行后主要污染物产排情况见表24。 表24 项目污染物产排情况汇总表 项目 污染因子 产生浓度产生量 排放浓度及排放量 废水 综合污水 废水量 1.66m3/d 498m3/a 1.66m3/d 498m3/a COD 1142mg/L、0.569t/a 150mg/L、0.075t/a BOD5 540mg/L、0.269t/a 30mg/L、0.015t/a SS 657mg/L、0.327t/a 150mg/L、0.075t/a 氨氮 55mg/L、0.027t/a 25mg/L、0.012t/a 废气 投料工序 颗粒物 0.0012t/a， 0.0025kg/h 0.0012t/a， 0.0025kg/h 固废 不合格产品 0.1 t/a 0 t/a 切花边角料 0.04 t/a 0 t/a 废包装材料 0.6 t/a 0 t/a 污水处理系统污泥 2.59 t/a 0 t/a 职工生活垃圾 2.25 t/a 0 t/a 6、项目主要污染防治措施情况 本项目运营后，建设单位应在三个月内及时向当地环境保护行政主管部门申请建设项目竣工环境保护验收。项目污染防治措施汇总见表25。 表25 项目主要污染防治措施一览表 项目 污染物名称 污染防治措施 废水 生活污水和生产废水 生活污水与生产废水一起进入一体化污水处理设施处理，处理达标后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终入颍河 废气 投料 加强车间通风即可 噪声 LAeq 所有设备均安装在室内，采取基础减振、厂房隔声等措施 固废 不合格产品 经收集后在冷库冷藏暂存，作为饲料加工的原材料外售 切花边角料 废包装材料 外售废品收购站，综合利用 污水处理系统污泥 污水处理站处理定期清掏后用于周围农田施肥 职工生活垃圾 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 7、环保投资 本项目总投资为100万元，其中环保投资为4万元，占总投资的4.0%。环保设施主要用于废水处理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见表26。 表26 环保投资一览表 污染物种类 处理方法及措施 投资金额（万元） 备注 废水 生产废水、生活污水 2m3/d 的污水一体化处理装置 1 套 3.0 新购 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 0.5 / 固废 不合格产品、边角料 经收集后在冷库冷藏暂存，作为饲料加工的原材料外售 / / 废包装袋 外售废品收购站，综合利用 污水处理设施污泥 污水处理站处理定期清掏后用于周围农田施肥 生活垃圾 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 0.5 / 合计 4.0 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料工序 | 颗粒物 | 加强车间通风即可 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的相关要求 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水和生产废水 | 生活污水与生产废水一起进入一体化污水处理设施处理，处理达标后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终达标排入颍河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河淞江产业集聚区污水处理厂进水要求 |
| 固 体 废 物 | 检验过程 | 不合格产品 | 经收集后在冷库冷藏暂存，作为饲料加工的原材料外售 | 不外排 |
|  | 切花过程 | 边角料 |  |  |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 外售废品收购站，综合利用 | 不外排 |
|  | 废水处理 | 污水处理系统污泥 | 污水处理站处理定期清掏后用于周围农田施肥 |  |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目主要为和面机、分块机、成型机、蒸煮锅等设备产生的噪声，噪声源强约为 65~70dB（A），经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界昼、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目运行期，废气、废水污染物经处理后达标排放，且排放量较小，不会造成周围大气环境和地表水环境的恶化。故本项目建设对生态环境影响很小。 / |

结论与建议

一、环评结论： 1、项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山北路与何冢线交叉口路南，租用漯河市传美商贸有限公司闲置厂房及办公用房进行生产。根据郾城区孟庙镇用地规划图可知，地类用途为工业用地（详见表后附件）。综上所述，项目选址可行。 2、根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-14-03-061400（项目备案确认书详见表后附件）。因此该项目建设符合国家产业政策。另外，漯河麦亿食品有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 项目营运期废水、废气、噪声及固废得到有效治理后，达标排放。评价认为项目选址可行。 3、污染物产生及排放情况 （1）废水：项目生活污水与生产废水一起进入一体化污水处理设施处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。主要污染因子COD、BOD5、SS、氨氮排放浓度分别为150mg/L、30mg/L 、150mg/L 、25mg/L，排放量分别为0.075、0.015、0.075、0.012t/a，根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定计算，则核定COD、氨氮总量分别为0.010t/a、0.0005t/a。 （2）废气：本项目营运期废气主要为投料工序产生的颗粒物。 粉尘产生量为0.0012t/a，即为0.0025kg/h。由于粉状料进料时间较短，另外进料后立即加盖，粉尘产生量不大，为间歇性排放，通过采取车间通风措施即可。无组织排放粉尘最大落地浓度为0.00008mg/m3（69m处），粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求；因此本项目有组织排放的各类废气污染物对区域空气环境影响较小。 （3）本项目营运期噪声主要为和面机、分块机、成型机、蒸煮锅等设备产生的噪声，噪声源强约为 65~70dB（A），各设备噪声经采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，并经过一定距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固体废物：项目固废主要为不合格产品、废包装材料、污水处理系统污泥、职工生活垃圾。其中，不合格产品、边角料产生量分别为0.1t/a、0.04 t/a，为一般固废，经收集后在冷库冷藏暂存，作为饲料加工的原材料外售；废包装材料产生量为0.6t/a，外售废品收购站，综合利用。污水处理系统污泥产生量为2.59t/a，定期清掏后用于周围农田施肥；生活垃圾产生量为2.25t/a，设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理。 二、环评建议 1、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 2、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减 少污染物的产生量； 3、加强环保管理，确保各项污染物达标排放； 三、验收内容 本评价结合工程特点，提出如下环保验收内容： 表27 项目验收监测及验收内容一览表 项目 验收监测因子或验收内容 要求 废水 项目产生的生活污水和生产废水经一体化废水处理设施处理后入漯河淞江产业集聚区厂污水处理厂再处理 满足《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中的二级标准及漯河淞江产业集聚区污水处理厂进水要求 废气 投料产生的颗粒物经加强车间通风排放即可 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的相关要求 噪声 选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，设备安装基础减振，厂房隔声等降噪措施并经一定距离衰减 满足《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348－2008）2 类 标准要求 固废 不合格产品、边角料经收集后在冷库冷藏暂存，作为饲料加工的原材料外售；废包装材料外售废品收购站，综合利用。污水处理系统污泥定期清掏后用于周围农田施肥；生活垃圾设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理。 不外排 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行。

# Text boxes

粗格栅

污水

污水提升泵站

细格栅

旋流沉砂池

栅渣外运

栅渣压榨机

砂水分离器

水解酸化池

选择厌氧池

CARROUSEL氧化沟

二沉池

高效沉淀池

纤维转盘滤池

消毒池

排放至柳（支）河

污泥泵房及储泥池

污泥浓缩脱水间

外运

排泥

调节池

絮凝反应池

图1   漯河市淞江污水处理厂处理工艺流程图

固废

废水

噪声

噪声、粉尘

蒸汽

切花串签

和面

蒸煮冷却

加工成型

分块

固废

固废

速冻

内包装

外包装

成品冷库

0.1

0.4

蒸汽冷凝水

0.3

0.2

软水制备

0.1

清净下水

厂区洒水除尘及绿化

0.1

新鲜水

2.35

0.9

1.0

蒸煮用水

0.04

一体化污水

处理装置

1.66

0.1688

设备及地面清洗

0.2

1.66

0.15

0.6

0.6

0.75

淞江污水处理厂

化粪池

职工生活

图3  项目水平衡图   m3/d

生活污水、设备和地面清洗废水、蒸煮冷却废水

消毒过滤池

淞江污水处理厂

OSBR

ASBR

调节池

格栅

图4  项目一体化污水处理站工艺流程图   m3/d