# 建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：       年产300吨饲料添加剂项目

建设单位（盖章）：漯河纳珍生物科技有限公司

# 编制日期：2019年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别----按国标填写。

4. 总投资----指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300吨饲料添加剂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河纳珍生物科技有限公司 |
| 法人代表 | 黄亚美 | 联 系 人 | 黄二昌 |
| 通讯地址 | 河南省漯河市郾城区李集镇老官田村 |
| 联系电话 | 18239588886 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区李集镇老官田村 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-411103-13-03-060383 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 三食品制造业（管理名录） C1495食品及饲料添加剂制造、D4690其他水的处理、利用与分配（国民经济） |
| 占地面积 （平方米） | 2100 | 绿化面积 （平方米） | 100 |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中环保投 资(万元) | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 10% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020年3月 |
| 内容及规模： 1、项目由来 随着畜牧业的快速发展，市场对饲料的需求量有着明显提高，对饲料的功能性和营养性愈发注重。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。漯河纳珍生物科技有限公司看准市场形势，决定投资100万元，在漯河市郾城区李集镇老官田村新建年产300吨饲料添加剂项目。 项目所用厂房原为郾城区李集镇盈鑫塑胶制品厂年加工260吨塑料制品项目的生产厂房，该企业于2017年9月委托河南九州环保工程有限公司编制了《郾城区李集镇盈鑫塑胶制品厂年加工260吨塑料制品项目现状环境影响评估报告》，在2017年11月8日经漯河市郾城区环境保护局批复（批复号为郾环（2017）63号，见表后附件），目前该企业已关闭，不再使用该厂房。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评 |
| 价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号和生态环境部令第1号）规定，本项目饲料添加剂生产属于三、食品制造业15“饲料添加剂、食品添加剂制造”中的“单纯混合和分装的”，应编制环境影响登记表；项目软水制备属于二十三、水的生产和供应业98“海水淡化、其他水处理和利用”， 应编制环境影响报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。 受漯河纳珍生物科技有限公司委托（委托书见附件1），湖南大自然环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《漯河纳珍生物科技有限公司年产300吨饲料添加剂项目环境影响报告表》。 2、项目建设地点及周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区李集镇老官田村，租赁漯河市郾城区李集镇老官田村张建邦的厂房（见附件3），项目北侧、西侧为农田，南侧为绿化，东侧为乡间公路。距项目最近的敏感点为东南侧18m的老官田村居民。项目地理位置见附图1，周边环境现状示意图见附图2。 3、项目建设内容及规模 （1）项目建设内容 项目租赁漯河市郾城区李集镇老官田村张建邦的厂房生产（租赁合同见附件3），本项目占地面积2100m2，主要建设内容包括生产车间、原料库、成品库、办公用房等，项目组成及主要建设内容见表1。项目厂区平面布置见附图3。 表1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 主体工程 固态饲料添加剂生产车间 建筑面积240m2，租赁现有 液态添加剂预混合饲料生产车间 建筑面积220m2，租赁现有 软水制备车间 建筑面积40m2，租赁现有 辅助工程 办公楼 2F，一楼办公，二楼为检验室，建筑面积分别为200m2，租赁现有 原料库 建筑面积200m2，租赁现有 成品库 建筑面积500m2，租赁现有 仓库 建筑面积200m2，租赁现有 公用工程 给水 李集镇自来水管网 排水 无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 供电 李集镇供电网 环保工程 废水治理 软水制备废水 用于厂区绿化 设备清洗废水 回用于液态添加剂预混合饲料生产 生活污水 经1座10m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 废气治理 投料、搅拌、包装粉尘 集气罩+脉冲除尘器，6套，收集后通入混合机回用 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 固废治理 一般固废 设置1间10m2的一般固废暂存间 危险废物 设置1间5m2的危废暂存间 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 （2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产饲料添加剂300t。项目产品方案见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量（t/a） 1 固态添加剂预混合饲料 150 2 固态混合型饲料添加剂 100 3 液态添加剂预混合饲料 50 项目总投资100万元，全部为企业自筹。 4、项目原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见表3。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 名称 单位 数量 备注 原辅材料消耗 硫酸铜 t/a 2 外购 硫酸亚铁 t/a 2 外购 硫酸锰 t/a 2 外购 硫酸锌 t/a 1 外购 维生素A t/a 0.5 外购 维生素E t/a 0.5 外购 维生素C t/a 0.5 外购 维生素B族 t/a 0.5 外购 维生素D3 t/a 0.5 外购 牛磺酸 t/a 10 外购 淫羊藿提取物 t/a 0.5 外购 沸石粉 t/a 100 外购 葡萄糖 t/a 50 外购 天然植物载体 t/a 80 外购 麸皮 t/a 0.5 外购 碳酸氢钙 t/a 0.5 外购 能源消耗 水 m3/a 747.5 自来水管网 电 kWh/a 8.3万 李集镇供电网 部分原辅材料理化说明： 牛磺酸(Taurine)又称β-氨基乙磺酸，最早由牛黄中分离出来，故得名。牛磺酸化学性质稳定，不溶于乙醚等有机溶剂，是一种含硫的非蛋白氨基酸，纯品为无色或白色斜状晶体，无臭。 淫羊藿提取物：淫羊藿是中国常用中药，具有很高的药用价值，多年生草本，植株高20-60厘米，根状茎粗短，木质化，暗棕褐色，茎直立，有棱，无毛，通常无基生叶。企业在添加剂中添加少量的淫羊藿提取物（外购，在厂内不提取），对所饲养的动物具有增强机体免疫、促进生产代谢及推迟老化进程等功能。 5、项目主要生产设备 表4 项目主要生产设备 设备名称 型号 数量 备注 风机 4-72-2.8A/1.5KW 2台 外购 入料斗 / 2台 外购 斗式提升机 TDTG36/18 2台 外购 永磁筒 TCXT20 1台 外购 缓冲仓 / 1台 外购 小料入料斗 / 2台 外购 电动起重机 P300 2台 外购 双轴桨叶混合机 SSHJ1.0 2台 外购 成品仓 / 1台 外购 定量包装机 ST-FC 1台 外购 缝包输送机 ST-S 1台 外购 风机 4-72-5A/2.2KW 2台 外购 关风机 TFGY7 3台 外购 电子秤 TCS-100 5台 外购 鼓式混合机 W-200 3台 外购 空气压缩机 W-0.9/8 1台 外购 成品仓 / 1台 外购 定量包装机 GR-CF 1台 外购 多功能铝箔封口机 FR-900S 1台 外购 纯化水机组 RO-YY0.5 2台 外购 电加热配液罐 PY-500 1台 外购 多功能铝箔封口机 FR-900S 1台 外购 粉碎机 / 1台 外购 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正），项目所用设备均不属于限制、淘汰类。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，其中管理人员5人，工人10人，分为1班，每班工作8小时，年工作日250天。项目不设宿舍、食堂。 7、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）可知，本项目不在“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属允许类建设项目；且项目已于2019年11月4日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2019-411103-13-03-060383。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 8、公用工程 1、供水 项目用水由李集镇自来水管网供给。 2、排水 项目运营期无生产废水不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥，不外排。 3、供电 项目用电由李集镇供电网供给。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，无原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区李集镇老官田村。项目厂址地理位置见附图1，周边环境状况见附图2。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 （1）地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达 40～60m3/h。深度70～90m，市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 （2）地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a (另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颖河水系、汾泉河水系和洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清淠河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和唐江河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 本项目所在区域纳污河流为唐江河，规划为IV类水体功能。 5、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 6、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。目前项目位置所在地无特殊保护动植物资源。 7、土壤 根据漯河市土壤普查，全市共有4个土类、7个亚类、17个土属、51个土种。主要土类为砂姜黑土类、潮土类、黄棕壤土类、褐土类。各类土壤在全市所占比例如下图： ①砂姜黑土类有砂姜黑土和石灰性砂姜黑土两个土类，总面积133.36万亩，占土壤面积的42%。 ②潮土类包括潮土、灰潮土、脱潮土三类，总面积113.23万亩，占总土壤面积的36%，主要分布于全市的沙、澧、颍河冲积平原。 ③黄棕壤土包括黄土褐土、洪冲积性黄褐土两个土属类，总面积61.21万亩，占土壤总面积的16%。 ④褐土类只有淋溶褐土亚类的洪积淋溶褐土一类，总面积为16.91万亩，占土壤总面积的6%，主要分布在沙河两岸的缓岗和局部高地上。 8、漯河市郾城区李集乡老官田村庄建设规划（中心村）（2010-2030） （1）规划期限 规划期限为：2010-2030年； 近期：2010年-2015年；远期：2016年-2030年。 （2）发展定位 ①村庄职能定位 根据李集乡总体规划格局，老官田中心村属于西部经济区，该区是以农产品加工，新型产业为主要产业。结合老官田中心村的具体特点，把老官田中心村性质定位为：以第一产业(养殖业和种植业)为基础，积极发展第二、三产业的综合经济带动型村庄。 ②产业发展定位 通过对村庄的经济产业发展前景的研究，提出合理完善的经济发展的方向及目标：以生态农业和养殖为基础，同时积极发展第二、三产业，共同促进全村经济的发展。 ③基础设施发展定位 统一规划全村的供电、供水、污水处理等基础设施:保护基本农田，协调好耕地、林地与非农建设用地的关系，防止非农建设用地的无序分布，建立完善的内部道路网体系。 （3）总体规划布局 ①发展目标： 通过4-10年的努力，基本达到经济社会发展，群众生活安康，环境整洁优美，思想道德良好，公共设施配套，人与自然和谐”的目标，缩小城乡收入差距，建设和谐农村，为全面建设小康社会奠定良好的基础。 ②具体目标：. 统计村民现状住宅面积，控制村民新建住宅，禁上在规划新址外另批宅基地。 规划建设考官田中心村新村，按照四个统一标准(统一管理和规划，统一面积和宅基地推平，统建设标准，统一公用设施安装和配套使用)建设中心村，加快新村基础设施建设和居民住宅建设，按照规划步骤进行搬迁。 ③规划结构： 老官中心村居民点村庄总体布局中体现出“中心集聚、轴线拓展"的发展态势，总体上形成“一心、两轴、多片区”的村庄空间格局，即: 一心：在规区西部规划公共设施中心，公共设施中心包含文化活动中心、村委会、商业设施、卫生所等，是整个村庄的中心地带，也是村庄的亮点。 两轴：规划以村庄内部东西向主干路为村庄发展主轴和以南北向道路为发展次轴。 多片区：指村庄发展按照道路分割、规划建设形成的多片区，组团内配以绿地、新建一些公共活动设施，便于居民文化休闲、体育健身提高居民生活质量。 ④布局结构： 城乡统筹发展，基础设施综合配套，生产力合理布局和村庄发展产业化，都要求对村庄建设用地进行合理重组。规划从农民的传统习惯和生活需要出发，综合考总全村功能布局的合理性，空间形态的美观性以及与周边优美田园风光的融合性，主要采用了如下的结构形式： 以现状地形为基础，依托和利用周边因素，构思村庄结构布局形式，规划以乡村田园为意向，以“构建里坊式空间布局”为规划理念，构成村庄整体空间框架布局，将周边的水和农田风光引入内部，增加村庄的灵性和空间流动性，将整个村庄融入周边环境中。 按照村民出行方式和生产活动安排，老官田中心村建设用地布局可根据道路围合情况加以界定。主要围合道路分为:主要道路、次要道路及人行景观道路。 建设用地的选择： 村庄建设用地宜选在生产作业区附近或中心，有较均匀的耕地半径并考虑与原料基地的联系。 应充分利用废弃地和注意基础设施调整挖潜，应尽可能选择荒地、薄地，不占耕地、林地和人工牧场，应与基本农田保护区规划相协调。 村庄建设用地宜靠近电源和水源，且生产生活水源充足、水质良好、地势高爽向阳、便于排水、地质条件适宜的地段。 村庄建设用地宜选择交通条件优越，对外联系方便的地方。规划区用地评定与用地发展方向选择。 本项目产品为饲料添加剂，符合该村产业发展定位方向。另外，根据漯河市国土资源局李集乡国土资源所出具的证明（见附件4），项目用地为建设用地；根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明（见附近5），项目建设符合《漯河市郾城区李集乡老官田村庄建设规划（中心村）（2010-2030）》。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本项目位于漯河市郾城区李集镇老官田村，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。根据《漯河市环境监测年鉴》（2018年），漯河市区环境空气主要监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5全年平均值浓度分别为：13µg/m3、35µg/m3、116µg/m3、64µg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。 2、地表水 项目所在区域地表水体为南侧2115m的颍河，根据河南省地表水功能区划分，颍河2018年及2019年水质目标均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本次评价采用漯河市2018年颍河-西华址坊断面的常规监测数据，具体监测数据统计结果见下表。 表5 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 采样日期 COD 氨氮 总磷 2018-1 8 0.14 0.08 2018-2 12 0.05 0.085 2018-3 12 0.3 0.2 2018-4 16 0.18 0.14 2018-5 18 0.18 0.15 2018-6 7 0.08 0.11 2018-7 10 0.14 0.12 2018-8 16 0.15 0.12 2018-9 14 0.29 0.26 2018-10 18 0.09 0.1 2018-11 14 0.3 0.1 2018-12 14 0.4 0.12 均值 13.42 0.19 0.13 Ⅲ类标准 20 1.0 0.2 污染指数范围 0.35~0.9 0.05~0.4 0.4~1.3 由上表可知，颍河-西华址坊断面COD、氨氮能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，总磷存在超标情况。 3、地下水 本项目位于漯河市郾城区李集镇老官田村，根据《河南省郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（2019年8月）可知，郾城区李集镇区域地下水中主要监测因子pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硝酸盐的监测数据分别为：7.7、520.5mg/L、975mg/L、228mg/L、160.5mg/L、<0.5，项目所在区域地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区李集镇老官田村，根据声功能区划分，项目厂址为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘查，项目所在区域大型工业企业较少，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表6。 表6 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位，距离 人口 保护级别 1 大气环境 老官田村 E，20m 2180人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 老官田村 SE，18m 2 地表水环境 颍河 S，2215m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 声环境 老官田村 E，20m 2180人 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 老官田村 SE，18m

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD（mg/L） BOD5（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 6～9 20 4 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 氯化物（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 450 250 0.5 1000 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5(µg/m3) 年平均 24h平均 年平均 年平均 24h平均 24h平均 60 150 70 35 300 150 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 污染物标准限值 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 70 55 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 1.0mg/m3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。因此，项目废水总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、固体饲料添加剂生产工艺 项目固态添加剂预混合饲料和固态混合型饲料添加剂生产工艺相同，原料种类不同。具体生产工艺如下： 图1 项目固体饲料添加剂生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 配料、投料：外购的原料按照产品比例经电子秤称量后人工添加至入料斗内，经斗式提升机输送至双轴桨叶混合机进行搅拌。该过程污染物主要为废包装材料、上料粉尘。 搅拌：物料进入混合机进行高速密闭搅拌。搅拌完成后控制柜自动打开混合机下料阀门，混合机下料口与成品仓进料口焊接在一起，产品通过重力作用下料至成品仓。该过程污染物主要为噪声和搅拌回气产生的粉尘。 检验：搅拌后物料经检验合格后入库待售，不合格的重新加工。检验过程需粉碎极少量产品，约为40g/a，由于量较小，粉碎过程产生的粉尘不再定量计算。项目检验时不使用化学试剂，主要对产品的外观等进行物理检验，不涉及化学反应。 包装：成品仓内成品通过重力作用下料至包装袋内分装、封口。该过程污染物主要为包装过程产生的粉尘。 2、液态添加剂预混合饲料生产工艺 图2 项目液态添加剂预混合饲料生产工艺流程及产污环节 配料：外购的原料按照产品比例进行人工称量配比。该过程污染物主要为废包装材料。 投料、搅拌：称量后的原料人工加入电加热配液罐内，软水按比例通过输送泵输送至电加热配液罐中混合搅拌。该过程污染物主要为投料粉尘和搅拌过程产生的噪声。 检验：搅拌后物料取样进行检验，合格后通过输送泵输送至储液罐，不合格的重新加工。项目检验时不使用化学试剂，主要对产品的外观（如颗粒物大小、颜色、结构等）进行物理检验，不涉及化学反应。 包装：储液罐中的物料通过输送泵输送至灌装机进行分装、封口后入库待售。项目灌装机每半年清洗一次，清洗废水回用于生产。 3、软水制备工艺 图3 项目软水制备工艺流程及产污环节 工艺简述：自来水先通过砂滤（去除水中的大颗粒泥沙及杂质）、炭滤（除去水中的大分子有机物、胶体、异味等杂质）、反渗透膜精滤（除去无机盐、微生物、有机物等）得到含菌量极低的水，再经紫外线杀菌消毒后进入纯水贮罐储存，以备液态添加剂预混合饲料生产使用。

主要污染工序： 根据上述分析，项目运营期主要污染物产生工序见表7。 表7 项目运营期污染物产生工序一览表 污染源类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 运营期 废水 软水制备废水 软水制备过程 COD、SS 设备清洗废水 液态添加剂预混合饲料生产灌装机清洗 COD、SS 生活污水 职工生活 COD、氨氮、SS、BOD5 废气 投料粉尘 投料工序 颗粒物 搅拌粉尘 搅拌工序 颗粒物 包装粉尘 包装工序 颗粒物 噪声 设备运行噪声 设备运行 噪声 固废 一般固废 废包装材料 原料包装 边角料及铁屑 除尘器收尘灰 废气治理过程 除尘器收尘灰 不合格产品 生产过程 不合格产品 废石英砂 软水制备过程 废石英砂 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 危险废物 废活性炭 软水制备过程 废活性炭 废渗透膜 废渗透膜

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料、搅拌、包装粉尘 | 颗粒物 | 0.0015t/a | 0.0015t/a |
| 水 污 染 物 | 软水制备废水 | COD、SS | 16.75m3/a | 用于厂区绿化 |
|  | 设备清洗废水 | COD、SS | 0.8m3/a | 回用于液态添加剂预混合饲料生产 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 150m3/a | 经1座10m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥，不外排 |
| 固 体 废 物 | 原料包装 | 废包装材料 | 0.2t/a | 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后废包装材料外售，除尘器收尘灰、不合格产品回用于生产，废石英砂收集后交环卫部门处理 |
|  | 废气治理过程 | 除尘器收尘灰 | 0.0125t/a |  |
|  | 生产过程 | 不合格产品 | 1.5t/a |  |
|  | 软水制备过程 | 废石英砂 | 0.04t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.04t/a | 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 |
|  |  | 废渗透膜 | 0.002t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1..875t/a | 收集后交环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为混合机、风机等设备运行噪声，噪声源强约为75~85dB（A），经采取隔声、减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） / |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租赁现有厂房生产，施工期主要为附属设备安装，施工期环境影响较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 1、废水 项目用水主要为软水制备用水、液态添加剂预混合饲料生产配料用水、设备清洗用水和生活用水。 （1）软水制备用排水 本项目软水制备装置产水率约为75%，浓水排放率约为25%，项目液态添加剂预混合饲料生产所需纯水量为50t/a，则本项目软水制备用水量为0.267m3/d、66.75m3/a，废水产生量为0.067m3/d、16.75m3/a。类比同类生产项目，废水中主要污染物COD、SS浓度分别为50mg/L、100mg/L，属于清净下水，用于厂区绿化用水，不外排。 （2）配料用水 项目液态添加剂预混合饲料生产配料用软水量为0.196m3/d、49m3/a，该部分水进入产品，不外排。 （3）设备清洗用水 项目液态添加剂预混合饲料生产过程中灌装机每半年用软水清洗一次，用水量为0.004m3/d、1m3/a，废水产生量以用水量的80％计，则设备清洗废水产生量为0.0032m3/d、0.8m3/a，可作为配料用水回用于液态添加剂预混合饲料生产。 （4）生活污水 项目劳动定员15人，均不在厂内食宿，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），工业企业人均用水量为50L/d，则项目用水量为0.75m3/d、187.5m3/a。生活污水排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为0.6m3/d、150m3/a。 根据现场调查，项目厂内有1座10m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。 综上，项目无废水外排。 项目水平衡图见图4。 图4 项目水平衡图 （单位：m3/d 表示损耗） 2、废气 项目运营期废气主要为投料、搅拌、包装过程产生的粉尘。 （1）投料、搅拌、包装粉尘 本项目所有原料均为外购，不进行原辅料的生产，项目仅涉及原料的混合搅拌。由于原辅材料均为粉料，生产过程中会有粉尘产生，主要为牛磺酸、葡萄糖、维生素等无毒无害物质。粉尘主要为投料、搅拌、包装过程产生。 项目粉料用量共计251t，投料、搅拌、包装过程粉尘产生量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》上册1320饲料加工行业的产排污系数进行计算：生产规模小10万t/a的颗粒饲料加工行业，工业粉尘的产污系数为0.045kg/t产品，粉末状饲料产排污系数等于饲料产排污系数乘以调整系数1.2。 则项目投料、搅拌、包装粉尘产生量为0.014t/a。 项目拟在投料、搅拌、包装工序上方分别设置集气罩和脉冲除尘器，共6套，处理后的废气在车间内无组织排放，收集的粉尘直接通入混合机内。项目集气罩收集效率按90%计，净化效率≥99%，经处理后，除尘器收集的粉尘量为0.0125t/a，颗粒物无组织排放量为0.0015t/a，设备年运行500h，则排放速率为0.003kg/h。 （2）评价等级 ①污染源调查 依据前面分析，项目废气排放源强见下表。 表8 项目面源参数调查清单 编号 名称 面源起点坐标（m） 面源海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 与正北向夹角（°） 面源有效排放高度（m） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y TSP 1 集气罩未捕集的粉尘 -5 24 62 24 10 0 9 500 正常 0.003 ②评价因子和评价标准 根据本项目废气源强，筛选TSP为评价因子，评价标准见下表： 表9 评价因子和评价标准表 评价因子 评价时段 标准值/(mg/m3) 标准来源 TSP 1h平均 0.9 《环境空气质量标准》（GB3096-2012）及其修改单二级标准 ③估算模式参数 估算模式参数见下表： 表10 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -15.9 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □ 是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④确定评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响的评价工作级别的划分依据，选择附录 A 推荐模型中估算模型对本项目的大气评价工作进行分级。计算结果见下表： 表11 项目环境空气评价等级计算结果 污染源 污染因子 排放速率（kg/h） 最大地面浓度（μg/m3） Pmax（%） D10%（m） 评价等级 集气罩未捕集的粉尘 颗粒物 0.003 5.15 0.57 14 三级 由上表可知，项目占标率最大为0.57%，小于1%，评价等级为三级。评价不再进行进一步预测与评价。 （3）大气环境防护距离 评价将固态饲料添加剂生产车间看成一个面源，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的模式计算项目大气环境防护距离，具体计算结果及主要参数选取见下表。 表12 大气环境防护距离参数及计算结果一览表 污染物名称 有效高度 面源面积 排放速率 评价标准 计算结果 颗粒物 9m 240m2 0.003kg/h 0.9mg/m3 0 由上表可知，本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 结合以上分析，项目颗粒物无组织排放速率为0.003kg/h。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3，（依据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算参数及结果见下表。 表13 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 项目 污染物排放速率 排放源占地面积 近五年平均风速 标准浓度限值 计算结果 确定距离 颗粒物 0.003kg/h 240m2 2.4m/s 0.9mg/m3 0.295m 50m 经计算，项目卫生防护距离为0.295m，根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，经提级后卫生防护距离为固态饲料添加剂生产车间外50m。根据项目厂区平面布置，项目卫生防护距离为：东厂界外20m、南厂界外3m、西厂界外39m、北厂界外50m。目前项目卫生防护距离内无环境敏感点，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。项目卫生防护距离包络线图见附图4。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要为混合机、风机等设备运行的机械噪声，噪声源强约为75~85dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，所有高噪声设备均放置于生产车间内，并采取减震措施。一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减震可降噪5dB（A）。 主要噪声源采取治理措施后各设备的相应源强见下表。 表14 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 数量（台/套） 噪声源强[dB(A)] 采取的措施 排放源强[dB(A)] 混合机 4 75 厂房隔声、基础减震 55 风机 6 85 65 （2）预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： ①点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； ②噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声预测结果 项目夜间不生产，昼间噪声预测结果见下表。 表15 各厂界噪声预测结果一览表 预测点 噪声源强[dB(A)] 距厂界距离(m) 贡献值[dB(A)] 标准值(dB(A)) 东厂界 73.0 31 43.2 昼间：60 南厂界 8 54.9 西厂界 10 53.0 北厂界 5 59.0 由上表可知，项目主要高噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间限值要求。 4、固体废物 项目固体废物主要为废包装材料、除尘器收尘灰、不合格产品及软水制备过程产生的废石英砂、废活性炭、废渗透膜和职工生活垃圾。 （1）一般固废 ①废包装材料 项目使用原辅材料时会产生废包装材料，产生量约为0.2t/a，为一般固废，收集后外售。 ②除尘器收尘灰 根据前面计 算，项目投料、搅拌、包装过程收集的粉尘量为0.0125t/a，收集后回用于生产。 ③不合格产品 项目产品合格率按照99.5%计算，则不合格产品产生量为1.5t/a，收集后返回生产过程重新加工。 ④废石英砂、 本项目软水制备过程石英砂过滤器及反渗透设备在使用一段时间后，均需要更换过滤器里面的过滤材料。根据企业提供资料，石英砂更换周期为半年，反渗透膜更换周期为2年，则本项目更换产生的废石英砂量为0.04t/a，废渗透膜为0.002t/a。评价建议更换产生的废石英砂、废渗透膜由供应商回收处理。 评价建议在原料库设置10m2的一般固废暂存间，用于各类固废的暂存。 ⑤生活垃圾 项目职工定员15人，按每人每天产生垃圾0.5kg，年工作日为250天，生活垃圾的产生量为1.875t/a。评价建议项目厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾定点袋装后交环卫部门处理。 （2）危险废物 项目软水制备工序产生的危废为废渗透膜和废活性炭。 反渗透设备在使用一段时间后，需要更换过滤器里面的过滤材料。根据企业提供资料，反渗透膜更换周期为2年，则本项目更换产生的废渗透膜为0.002t/a；活性炭过滤器内的过滤材料更换周期为半年，废活性炭产生量约为0.04t/a，为危险废物，收集后暂存于桶内，定期交有资质的单位处置。 评价建议项目在原料库设置1间5m2的危废暂存间，用于废活性炭与废渗透膜的暂存，暂存间需设置警示标志，具备“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并设置台账。危废储存区四周应设置混凝土防渗结构围堰（围堰高度10cm~15cm），将可能泄露的危险废物阻留在围堰内，防治其进入外环境。废渗透膜和废活性炭暂存后交有资质的单位处置。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目属于L石化、化工85“基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造”中的“单纯混合或分装的”， 地下水环境影响评价类别为Ⅲ类。 项目位于漯河市郾城区李集镇老官田村，该地区地下水主要以大气降水入渗补给为主，沟、渠、坑侧渗补给为辅。在项目场地及下游均无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建或规划的饮用水水源）准保护区等要求的敏感区，目前评价范围内生活、生产用水来自李集镇集中供水，评价范围内无农村分布式饮水水源井等较敏感区，因此项目场地地下水敏感程度应为“不敏感”。 因此，本次地下水评价等级为三级，仅对地下水环境影响进行简单分析。 本项目运营期无生产废水外排，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。因此，项目运营期对地下水环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中的行业分类，本项目属于“其他行业”，列入Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），Ⅳ建设项目可不开展土壤环境影响评价。 7、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）可知，本项目不在“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属允许类建设项目；且项目已于2019年11月4日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2019-411103-13-03-060383。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 8、项目选址合理性分析 （1）用地、规划相符性 本项目位于漯河市郾城区李集镇老官田村，租赁漯河市郾城区李集镇老官田村张建邦的厂房生产，根据漯河市国土资源局李集乡国土资源所出具的证明（见附件4），项目用地为建设用地；根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明（见附件5），项目用地为建设用地，符合规划。 （2）项目运营对环境的影响 项目运营期废水、废气、噪声经治理后均能达标排放，固体废物能得到合理的处置，对周围环境影响很小。 综上，项目用地为建设用地，符合规划；项目所在区域交通便利，用电、给水、供气等有保证；运营期各项污染物均能得到有效治理，对周围环境影响较小。 因此，本项目选址从环境保护角度分析是合理的。 9、总量控制 项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。因此，项目废水总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。 10、环保投资 表16 环保投资一览表 序号 项目 环保措施 备注 投资（万元） 1 废水 软水制备废水 用于厂区绿化 / / 设备清洗废水 回用于液态添加剂预混合饲料生产 / / 生活污水 经1座10m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 利用现有 / 2 废气 投料、搅拌、包装粉尘 集气罩+脉冲除尘器，6套，收集后通入混合机回用 / 6 3 噪声 车间密闭隔声、设备基础减振 / 2 4 固废 一般固废 设置1间10m2的一般固废暂存间 / 0.5 危险废物 设置1间5m2的危废暂存间 具备“四防”措施 1 生活垃圾 设置垃圾桶 若干 0.5 合 计 10 11、验收内容 表17 项目环保设施竣工验收“三同时”一览表 项目 污染源 验收监测因子或调查内容 要求 废水 软水制备废水 用于厂区绿化 不外排 设备清洗废水 回用于液态添加剂预混合饲料生产 生活污水 经1座10m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 废气 投料、搅拌、包装粉尘 集气罩+脉冲除尘器，6套，收集后通入混合机回用 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 噪声 设备噪声 采取厂房隔声、设备基础减振等措施 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般固废 废包装材料 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后废包装材料外售，除尘器收尘灰、不合格产品回用于生产，废石英砂与生活垃圾，设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 不外排 除尘器收尘灰 不合格产品 废石英砂 生活垃圾 危险固废 废活性炭 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 废渗透膜

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料、搅拌、包装粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲除尘器，6套，收集后通入混合机回用 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
| 水 污 染 物 | 软水制备废水 | COD、SS | 用于厂区绿化 | 不外排 |
|  | 设备清洗废水 | COD、SS | 回用于液态添加剂预混合饲料生产 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 经1座10m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 原料包装 | 废包装材料 | 设置1间10m2的一般固废暂存间，暂存后废包装材料外售，除尘器收尘灰、不合格产品回用于生产，废石英砂设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 |
|  | 废气治理过程 | 除尘器收尘灰 |  |
|  | 生产过程 | 不合格产品 |  |
|  | 软水制备过程 | 废石英砂 |  |
|  |  | 废活性炭 | 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 |
|  |  | 废渗透膜 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为混合机、风机等设备运行噪声，噪声源强约为75~85dB（A），经采取隔声、减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 / |

# 结论与建议

一、环评结论： 1、根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）可知，本项目不在“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属允许类建设项目；且项目已于2019年11月4日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2019-411103-13-03-060383。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、项目位于漯河市郾城区李集镇老官田村，四周主要为道路、农田。项目租赁漯河市郾城区李集镇老官田村张建邦的厂房，用地为建设用地，符合规划。项目所在区域交通便利，用电及给水有保证；项目废水、废气、噪声经治理后达标排放，固体废物能得到合理的处置，对周围环境影响很小。因此，评价认为项目选址可行。 3、项目运营期废水、废气、噪声及固废得到有效治理后，对周围环境影响不大。 4、运营期污染物产生及排放情况 （1）废水 项目运营期无生产废水外排；生活污水经1座10m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥，不外排。 （2）废气 项目运营期废气主要为投料、搅拌、包装过程产生的粉尘，产生量为0.014t/a。项目拟在投料、搅拌、包装工序上方分别设置集气罩和脉冲除尘器，共6套，处理后的废气在车间内无组织排放，收集的粉尘直接通入混合机内。经处理后，除尘器收集的粉尘量为0.0125t/a，颗粒物无组织排放量为0.0015t/a。 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)，经计算提级后，项目卫生防护距离为50m。目前项目卫生防护距离内无环境敏感点，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。 （3）噪声 项目运营期噪声主要为混合机、风机等设备运行的机械噪声，噪声源强约为75~85dB（A）。项目运营期各设备噪声经采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，并经过一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 项目固体废物主要为废包装材料、除尘器收尘灰、不合格产品及软水制备过程产生的废石英砂、废活性炭、废渗透膜和职工生活垃圾。其中，废包装材料产生量为0.2t/a，收集后外售；除尘器收尘灰产生量为0.0125t/a，不合格产品产生量为1.5t/a，收集后回用；废石英砂产生量为0.04t/a，生活垃圾产生量为5.75t/a，收集后交环卫部门处理。废渗透膜产生量为0.002t/a；废活性炭产生量为0.04t/a，为危险废物，交有资质的单位处置。 二、环评建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，治污设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、运营期加强车间生产管理，设备及时检修，尽量减少非正常噪声排放，以减轻对周围环境的影响。 3、加强管理，确保各项环保设施正常运营。 综上所述，漯河纳珍生物科技有限公司年产300吨饲料添加剂项目符合国家产业政策要求，选址可行，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。

# Text boxes

配料

原料

投料

搅拌

检验

包装

入库

粉尘

粉尘、噪声

粉尘

固废

配料

原料

投料

搅拌

检验

包装

入库

粉尘

噪声

废水

固废

自来水

石英砂过滤

活性炭过滤

反渗透

纯水贮罐

固废、废水

紫外线杀菌

固废、废水

固废、废水

0.6

0.15

生活用水

0.6

化粪池

定期清理，用于周围农田施肥

软水制备用水

0.267

0.75

1.017

新鲜水

0.2

软水制备废水

用于厂区绿化

0.067

配料用水

进入产品

软水

设备清洗用水

0.067

0.2

0.004

0.0008

0.0032

0.196

0.1992

设备清洗废水

0.0032