# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 1.施工期工艺流程 本次技术改造将天然气加热炉设备安装在厂内现有煤气发生炉的位置，不新建厂房，无需新增占地。施工期需拆除现有煤气发生炉及其附属设施，改造现有玻璃炉窑，并配套安装玻璃窑炉脱硝设施。 图8 施工期工艺流程及产污环节示意图 2.项目营运期工艺流程 本次技改由煤气发生炉改为天然气燃烧器，生产工艺不发生变化，天然气通过供气管道输送到厂内蓄热室中进行燃烧，供玻璃窑炉用热；玻璃窑炉烟气在现有1套旋风除尘器基础上新建阶段增氧燃烧+SNCR脱硝设施。本次技改项目营运期生产工艺如下： 图9 本次技改生产工艺流程及产污环节示意图

二、主要污染工序： 1.施工期 根据现场调查，本次技改不新增构筑物，施工期需要拆除煤气发生炉及其附属设施、安装脱硝设施，施工期的主要污染工序见表19。 表19 各施工阶段主要噪声源状况 污染类别 污染源名称 产生工序 污染因子 废水 施工人员 施工人员生活 COD、氨氮 废气 施工扬尘 施工及拆除过程 TSP 机械尾气 运输车辆及施工机械 烃类、CO和NO2 噪声 施工设备 施工过程 噪声 固废 施工人员 施工人员生活 生活垃圾 建筑垃圾 施工过程 土石方、建筑垃圾 2.营运期 项目营运期的主要污染工序见表20。 表20 营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污工序 主要污染因子 废气 玻璃窑炉烟气 玻璃炉窑 烟尘、SO2、NOX 逃逸氨 脱硝装置 NH3 噪声 设备噪声 设备运行 LAeq 固废 废弃包装袋 生产过程 / 杂质 脱硝装置 / 除尘灰 除尘装置 / 环境风险 本项目所用脱硝催化剂尿素在储存和使用过程中发生泄露事故会存在一定的环境风险

三、工程污染物产排情况 1.施工期污染物产排情况 本项目施工期间预计为15天，主要施工内容为：拆除现有煤气发生炉及其附属设备，安装玻璃窑炉脱硝设施和安装清理，由于现有工程自2014年已经停产，现状煤场及渣场已经硬化，本次施工期不再评价。施工时间主要污染物为施工扬尘、施工机械以及运输车辆尾气，施工期生活污水、施工噪声，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，施工期产生污染对环境的不利影响是短暂的，随着施工的结束，施工期的不利影响也逐步消失。 1.1废气 1.1.1扬尘 本项目在现有煤气发生炉及其附属设备、安装玻璃窑炉脱硝设施和安装清理及运输车辆时会产生扬尘，施工产生的扬尘主要污染因子为TSP，随着施工的结束，污染也随之消失。 1.1.2运输车辆、施工机械尾气 本项目施工期废气污染主要来源于运输车辆及施工机械尾气，施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烃类、CO和NO2，属间歇性无组织排放。 表21 机动车辆污染物排放系数 污染物 以汽油为燃料（g/L） 以柴油为燃料（g/L） 小汽车 载重车 机车 CO 169.0 27.0 8.4 NO2 21.1 44.4 9.0 烃类 33.3 4.44 6.0 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表21机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NO21340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。 1.2噪声 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，主要来自施工过程。施工设备中噪声级较大的机械设备有装载机、吊车等，由《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社）见表22。 表22 建筑施工机械的噪声级 单位：dB（A） 机械名称 噪声值（峰值） 装载机 100 吊车 90 1.3废水 本项目施工废水主要施工人员产生的生活污水，根据项目施工实际情况，每天施工人员有5人左右，生活用水按30L/人·d计，用水量为3m3/总工期；排放系数以0.8计，排放量约为2.4m3/总工期，生活污水排入厂区配套污水处理站处理后，通过市政污水管网进入漯河市淞江污水处理厂处理。 1.4固体废物 施工阶段固废主要是施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 1.4.1生活垃圾 项目施工期施工人员5人，生活垃圾产生系数为0.45kg/人•d，总施工期（15天）生活垃圾产生量为33.75kg，全部由环卫部门收集处理。 1.4.2建筑垃圾 主要来源于场地平整、地面硬化、煤气发生炉设备拆除及脱硝设备安装，产生建筑垃圾量0.5t，施工单位应对建筑垃圾进行集中堆放，按类分检予以回收，不能回收利用的全部拉走送城市建设部门指定地点处理，严禁随意倾倒，运输过程应慢行，遮盖严实，按指定路线行车，厂区内应加强管理，防止乱堆乱放。 2.技改项目营运期污染物产排情况 2.1废水 本项目不新增工作人员，因此无新增生活污水；脱硝装置运行时，企业在脱硝管道安装有过滤器，无废水外排。本次技改后，无新增废水外排。 2.2废气 本项目废气主要为玻璃窑炉烟气和脱硝装置部分氨逃逸。 2.2.1玻璃熔窑烟气 2.2.1.1玻璃窑炉烟气产生源强 本项目年生产60000吨啤酒玻璃瓶，采用天然气为能源，天然气年用量720万m3/a。玻璃窑炉烟气中污染物主要为烟尘、SO2、NOX，烟尘主要来源于未来得及发生反应的粉状原辅料燃烧随烟气排出，烟气中SO2的产生主要来自燃料中的含硫成分，烟气中NOX的产生主要来源于空气中氮气及氧气在高温条件下热力反应及原料中硝酸盐的分解产生。 本项目为啤酒瓶玻璃窑炉技术改造，玻璃熔窑面积为60m2，采用天然气为能源，天然气年用量720万m3/a。根据《环境保护实用数据手册》（胡名操 主编）中统计，1Nm3天然气燃烧产生的烟气量为10.5Nm3，考虑适当过剩系数，本次环评按照1m3天然气燃烧产生14m3废气计算，则本项目天然气玻璃窑炉烟气量为14000m3/h、10080万m3/a。玻璃窑炉烟气中污染物主要为烟尘、SO2、NOX，其烟气中污染物产生浓度类比成都市金鼓药用包装有限公司2号玻璃窑炉车间节能技术改造项目（简称“金鼓2号玻璃窑炉车间节能技术改造项目”）竣工环境保护验收监测报告，以此确定本项目玻璃窑炉烟气中污染物源强情况。 金鼓2号玻璃窑炉车间节能技术改造项目于2017年7月5日通过邛崃市环境保护局的批复（邛环建[2017]177号，于2018年8月建成投产，并于2018年11月通过竣工环保验收；其玻璃窑炉有组织烟气排放监测结果见表23。 表23 金鼓2号玻璃窑炉有组织废气监测结果 采样位置及采样时间 监测项目 监测结果 2号玻璃炉窑排气筒 2018.8.23 烟气标干流量（N·d·m3/h） 第1次 第2次 第3次 第4次 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） 17365 17370 17377 17370 排放速率（kg/h） 6 5 7 6 氮氧化物 排放浓度（mg/m3） 280.0 289.2 294.8 292.3 排放速率（kg/h） 0.104 0.087 0.122 0.104 烟气黑度（林格曼黑度，级） ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 颗粒物（烟尘） 排放浓度（mg/m3） 1.2 1.3 1.1 1.5 排放速率（kg/h） 0.0208 0.0226 0.0191 0.0261 2号玻璃炉窑排气筒 2018.8.24 烟气标干流量（N·d·m3/h） 17501 17203 17393 17718 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） 7 7 8 7 排放速率（kg/h） 0.123 0.120 0.139 0.124 氮氧化物 排放浓度（mg/m3） 294.8 287.7 291.7 292.3 排放速率（kg/h） 5.16 4.95 5.07 5.18 烟气黑度（林格曼黑度，级） ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 颗粒物（烟尘） 排放浓度（mg/m3） 1.6 1.7 1.5 1.6 排放速率（kg/h） 0.0280 0.0292 0.0261 0.0283 根据上表可知，金鼓2号玻璃窑炉车间采用全氧燃烧窑炉+布袋除尘器除尘后，烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别为1.7mg/m3、8mg/m3、294.8mg/m3；由金鼓2号玻璃窑炉车间节能技术改造项目原环评及竣工验收监测报告可知，全氧燃烧窑炉脱硝效率为70%以上、布袋除尘器除尘效率为99%，则金鼓2号玻璃窑炉车间烟气中颗粒物、SO2、NOX产生浓度分别为170mg/m3、8mg/m3、982.7mg/m3。 金鼓2号玻璃窑炉车间节能技术改造日用玻璃管生产能力为12000t/a，外购各种玻璃瓶生产原料，经人工称量后的原料按比例加入到混合搅拌机，混合料由板链斗式提升机机械提升到窑头仓，供自动加料机送入天然气玻璃窑炉内熔制，玻璃窑炉加热温度可达到1400~1500℃，熔制后制管、定长、检验入库；天然气玻璃窑炉采用全氧燃烧窑炉，烟气由1套布袋除尘器除尘后通过1根50m排气筒外排。其加工工艺、燃料、生产产品类型、管理水平等均与本次项目基本一致，类比金鼓2号玻璃窑炉车间节能技术改造项目竣工环保验收实测数据，并结合本项目生产工艺，本次天然气玻璃窑炉烟气中颗粒物、SO2、NOX产生浓度分别为170mg/m3、8mg/m3、982.7mg/m3。 综上述所述，本项目天然气玻璃窑炉烟气量为14000m3/h、10080万m3/a，烟气中颗粒物、SO2、NOX产生浓度分别为170mg/m3、8mg/m3、982.7mg/m3。本项目天然气窑炉烟气中主要污染物颗粒物、SO2、NOX产生情况分别为170mg/m3、17.136t/a，8mg/m3、0.8064t/a，982.7mg/m3、99.0562t/a；经厂区现有1套旋风除尘器除尘后，烟气中烟尘排放为17.0mg/m3、1.7136t/a，旋风除尘后烟气中烟尘、SO2均能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中（颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3）的要求，但烟气中NOX浓度不能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中（氮氧化物400mg/m3）的要求。为实现达标排放及总量控制要求，企业需在现有旋风除尘器基础上配套建设1套脱硝治理设施，实现天然气玻璃窑炉烟气达标排放。天然气玻璃窑炉烟气经除尘及脱硝处理达标后沿用原项目的收集设备与管道，收集后经30m高烟囱高空排放。 2.2.1.2玻璃窑炉烟气治理措施 1.依托现有除尘设施的可行性 根据天然气玻璃窑炉燃烧源强分析可知，天然气玻璃窑炉烟气中烟尘源强为170mg/m3、17.136t/a，厂区现有1套旋风除尘器，经查阅资料，旋风除尘器除尘效率可达到90%以上，本环评除尘效率以90%计，则除尘后烟尘排放情况为17.0mg/m3、1.7136t/a，能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中（颗粒物30mg/m3）的要求。因此，本次依托现有旋风除尘设施是可行的。 2.脱硝治理 根据《日用玻璃工业污染物排放标准（征求意见稿）》编制说明中“5.1大气污染控制技术”，日用玻璃玻璃窑炉脱硝治理技术如下： 燃料燃烧时产生的NOx分为两种，一种是燃料中的N经过氧化生成的NOx，另一种为燃烧空气中的N2与O2在高温下剧烈反应生成的热NOx。玻璃熔炉一般都是在高温下运行，所以热NOx占大部分，NOx主要是指NO和NO2。玻璃熔炉废气中的NOx，初始90~95%为NO，但在排放过程中，随着温度的下降而逐渐转化为NO2。日用玻璃炉窑NOx控制技术可分为一次措施和二次措施，控制技术参见表24。 表24 玻璃熔炉NOX控制技术 控制技术 一次措施 二次措施（特种玻璃案例） 燃烧技术改进 纯氧燃烧 SCR SNCR 去除效率 40%~60% 70%~90% 70%~95% 40%~75% 排放浓度 480~1800mg/Nm3 0.5~1.5kg/t玻璃液 ＜500mg/Nm3 500~700mg/Nm3 由于本项目玻璃窑炉烟气中NOx产生量大、浓度高，结合目前玻璃行业窑炉NOX炉内控制措施的具体工程实践，同时为保证烟气中NOX浓度满足满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中（氮氧化物400mg/m3）的要求，环评建议企业玻璃窑炉采用阶段增氧燃烧+SNCR脱硝技术控制NOX排放量。 （1）阶段增氧燃烧技术 蓄热式玻璃窑炉利用高温助燃空气，温度高达980~1370℃，来提高生产效率、产品质量和窑炉热效率，但窑炉较高的操作温度和火焰温度会促进NOX的生成。蓄热式天然气玻璃窑炉NOX主要由氮气在高温下氧化而生成，其反应依赖于火焰的时间及温度，随停留时间的增加和温度的提高而增多，同时随高温区氧气含量的增大而提高。可见，为减少天然气窑炉的NOX生成，必须降低火焰的温度峰值和氧气含量。 减少氧气含量的最简单方法是降低过剩空气系数。在低的过剩空气系数情况下（O2过剩量＜5%），氧气含量成为主导因素，火焰温度峰值成为次要因素。因为玻璃窑炉通常在O2过剩量2%~5%的水平运行，通过减少空气过剩系数可以有效降低NOX的生成。然而，其副作用是烟气中的CO或未燃碳氢化物浓度升高。由此可见，高温区氧气含量过高将使NOX的产生量大大提高，而氧气含量过低将会降低窑炉的燃烧效率，使天然气无法实现完全燃烧。因此，阶段增氧工艺即是在高温区采用低氧气助燃，炉尾处再通入富氧空气，实现天然气的完全燃烧。 该工艺的主要核心内容为：有效控制玻璃熔窑空燃比，对项目马蹄焰熔窑采取分阶段供给空气的技术。主要分为两阶段供给空气，第一阶段保证空气过剩系数在1.05左右（空燃比为10/1），使天然气处于不完全燃烧状态；第二阶段将完全燃烧所需的其余氧气引入到窑炉内，助燃气体为空气或氧气浓度为40%的富氧空气，保证空气过剩系数在1.15左右，确保天然气利用余热完全燃烧，位置在排烟小炉的烟气上风向，此阶段没有可见的火焰，由于远离火焰的高温点，因此第二阶段不产生NOX。马蹄焰窑阶段增氧燃烧工艺见下图： 图10 蹄焰窑阶段增氧燃烧工艺图 根据国内同类项目采取该工艺的处理效果分析，蹄焰窑阶段增氧燃烧工艺其NOX的减排比率可达到40%~60%，本环评取55%。 （2）SNCR（非选择性催化还原） ①SNCR脱硝工艺原理 烟气脱硝技术主要有干法（选择性催化还原烟气脱硝SCR、选择性非催化还原法脱硝SNCR）和湿法两种。与湿法烟气脱硝技术相比，干法烟气脱硝技术的主要优点是：基本投资低，设备及工艺过程简单，脱除NOx的效率也较高，无废水和废弃物处理，不易造成二次污染。 选择性非催化还原（SNCR）技术是一种建设周期短、投资少、脱硝效率中等的烟气脱硝技术。SNCR技术可在较低投资成本下进一步降低NOX的排放。在850~1200℃温度范围内，在无催化剂的作用下，尿素等氨基还原剂可选择性地把烟气中的NOX还原为N2和H2O。尿素还原NOX的主要反应为： 尿素热解反应： CO(NH2) NH3+HNCO （1） HNCO+H2O NH3+CO2 （2） 尿素脱硝反应： 4NO+4NH3+O2 4N2+6H2O （3） 6NO2+4NH3 7N2+12H2O （4） 烟气中的NOX主要由NO和NO2组成，其中NO约占NOX总量的95%，NO2约占NOX总量的5%。因此，化学反应方程式（3）被认为是脱硝反应的主要反应方程式。脱硝反应的产物是水和氮气，脱硝反应需要的氧气来自烟气本身携带的氧气。 尿素SNCR脱硝工艺原理见下图： 图11 尿素SNCR工艺原理图 ②SNCR工艺系统 SNCR工艺系统主要包括：尿素溶液制备与储存系统、尿素溶液输送系统、稀释水系统、热解系统、尿素溶液喷射系统，具体工艺流程详见下图。 图12 尿素SNCR工艺流程图 本项目采用尿素为脱硝还原剂，袋装尿素颗粒储存于尿素储存制备间，由斗式提升机输送到溶解罐里，用去离子水将干尿素溶解成50%质量浓度的尿素溶液，通过尿素溶液给料泵输送到尿素溶液储罐。50%质量浓度的尿素溶液通过尿素溶液输送泵输送与稀释水混合，将尿素溶液浓度稀释到10%，在喷入炉膛之前，再经过计量分配装置的精确计量分配至每个喷枪，然后经喷枪喷入炉膛，进行脱氮反应。 根据国内同类项目采取该工艺的处理效果分析，SNCR脱硝工艺其NOX的减排比率可达到40%~75%，本环评取70%。 综上所述，本项目玻璃窑炉烟气推荐采用阶段增氧燃烧+SNCR脱硝技术对烟气进行脱硝处理，阶段增氧燃烧工艺其NOX的去除效率按55%计、SNCR脱硝效率按70%计算，氮氧化物减排效率可达86.5%，烟气中NOX产生源强为982.7mg/m3、99.0562t/a，脱硝处理后，NOX排放为132.7mg/m3、13.3726t/a，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中（氮氧化物400mg/m3）的限值要求。因此，项目玻璃窑炉烟气脱硫采用阶段增氧燃烧+SNCR技术脱硝是可行的。 （3）玻璃窑炉烟气产排情况 本次技改后，玻璃炉窑烟气采用旋风除尘+阶段增氧燃烧+SNCR脱硝处理后，除尘效率可达90%、氮氧化物减排效率可达86.5%，最终玻璃窑炉烟气产排情况见下表： 表25 天然气玻璃窑炉烟气产排放情况 生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间（h） 核算 方法 废气产生量（Nm3/a） 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 工艺 效率（%） 核算方法 废气产生量（m3/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量（t/a） 玻璃车间 玻璃窑炉 30m烟囱 颗粒物 产污系数法 10080万 170 17.136 旋风除尘+阶段增氧燃烧+SNCR脱硝 90% 排污系数 10080万 17.0 1.7136 24 SO2 8 0.8064 - 8.0 0.8064 24 NOx 982.7 99.0562 86.5% 132.7 13.3726 24 2.2.2脱硝装置氨逃逸 尿素SNCR脱硝工艺中逃逸出的氨气随玻璃窑炉烟气排放，氨逃逸浓度是脱硝系统运行时空气预热器入口烟气中氨的质量与烟气体积之比，根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范-选择性催化还原法》（HJ562-2010），脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8mg/m3以下。本次核算按最大值8mg/m3计，烟气处理量为14000Nm3/h，由此核算其最大排放速率为0.112kg/h、最大排放量为0.8064t/a，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值要求：20kg/h(30m高烟囱)。 2.3噪声源强分析 本项目噪声源主要为风机、水泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)，各种设备均置于厂房内，产生的机械噪声通过设备底座减振后，经建筑隔声、距离衰减后，预测厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 2.4固废源强分析 本项目职工在厂区内部调剂，无新增生活垃圾；原项目产生的432t/a炉渣，本次技改后完成后不再产生；本次技改产生的固体废物主要为废弃包装袋、除尘灰及脱硝杂质。 （1）废弃包装袋 根据类比相关项目，本次技改项目废包装废料产生总量为0.02t/a，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用。 （2）除尘灰 窑炉废气产生的烟尘通过旋风除尘后产生的除尘灰，根据工程分析，除尘灰产生量约为15.4t/a，外售给砖厂综合利用。 （3）脱硝杂质 SNCR还原剂尿素在溶解制备溶液时会产生杂质，脱硝管道安装有过滤器，需定期清理，脱硝管道杂质产生量为0.01t/a，集中收集后统一交由环卫部门清运处置。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表26。 表26 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线 装置 固废名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终 去向 核算方法 产生量（t/a） 工艺 处置量（t/a） 玻璃窑炉车间 生产过程 废弃包装袋 Ⅰ类一般废物 类比法 0.02 外卖废品回收站 0.02 实现综合利用 脱硝装置 脱硝杂质 类比法 0.01 统一交由环卫部门清运 0.01 垃圾填埋场 除尘装置 除尘灰 Ⅰ类一般废物 物料衡算 15.4 外售给砖厂综合利用 15.4 实现综合利用 2.5环境风险分析 本项目所用尿素在储存和利用过程中发生泄露事故会存在一定的环境风险。 2.6技改项目营运期污染物产排情况汇总 本次技改项目运营后主要污染物产排汇总情况见表27。 表27 项目运营期主要污染物产排汇总情况一览表 污染物名称 排放源 产生量 治理措施 排放量 废气 玻璃窑炉烟气 颗粒物 SO2 NOX 170mg/m3、17.136t/a 8mg/m3、0.8064t/a 982.7mg/m3、99.0562t/a 旋风除尘+阶段增氧燃烧+SNCR脱硝+30m高烟囱 17.0mg/m3、1.7136t/a 8mg/m3、0.8064t/a 132.7mg/m3、13.3726t/a 脱硝装置逃逸氨 NH3 8mg/m3、0.8064t/a 和玻璃窑炉烟气一起通过30m烟囱外排 8mg/m3、0.8064t/a 噪声 本项目噪声主要为风机、水泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)，各种设备均置于厂房内，产生的机械噪声通过设备底座减振后，经建筑隔声、距离衰减后，预测厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固废 生产过程 废弃包装袋 0.02 外卖废品回收站 脱硝装置 脱硝杂质 0.01 统一交由环卫部门清运 除尘装置 除尘灰 15.4 外售给砖厂综合利用 3.本次技改完工后全厂污染物排放情况 3.1废水 技改工程完成后，全厂产能不发生变化，不新增劳动定员；本次技改无新增废水外排，技改后全厂废水不发生变化，3.5m³/d、1000m³/a强排废水经厂区管网排入啤酒生产区配套的污水处理站，处理达标后经市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，后排入柳河。 3.2废气 技改完成后全厂废水主要为工艺粉尘、玻璃窑炉烟气及脱硝装置逃逸氨。 （1）无组织颗粒物 技改工程完成后，全厂无组织颗粒物主要为工艺粉尘，无组织颗粒物排放情况为0.43~0.714mg/m3。 （2）玻璃窑炉烟气 技改工程完成后，全厂玻璃窑炉烟气由采用旋风除尘+阶段增氧燃烧+SNCR脱硝后通过1根30m高排气筒排放，燃烧烟气排放情况为烟尘：17.0mg/m3、1.736t/a，SO2：8mg/m3、0.8064t/a，氮氧化物：132.7mg/m3、13.3726t/a，可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1（颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX400mg/m3）限值要求。SO2、NOX排放量分别为0.864t/a、13.3726t/a。 （3）SNCR脱硝装置氨逃逸 技改完成后，尿素SNCR脱硝工艺中逃逸出的氨气随玻璃窑炉烟气排放，最大排放速率为0.112kg/h、最大排放量为0.8064t/a，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值要求：20kg/h(30m高烟囱)。 3.3固废废物 表28 技改完成后全厂固废产排情况汇总表 序号 污染物名称 产生量（t/a） 处置措施 排放量（t/a） 1 次品瓶 30 粉碎后回用于生产 0 2 风选杂物 260 收集后由环卫部门统一处理 0 3 铁瓶盖 100 外售废品回收站综合利用 0 4 废弃包装袋 0.02t/a 收集后外卖废品回收站 0 5 除尘灰 15.4t/a 外售给砖厂综合利用 0 6 脱硝杂质 0.01t/a 收集后统一交由环卫部门清运处置 0 7 合计 427.83t/a / 0 3.4技改完成后全厂污染物排放情况 表29 技改完成后全厂污染物排放情况 内容 类型 种类 污染物 现有工程 排放量 本项目 排放量 技改后全厂总排放量 废水 生产废水 COD 24.0mg/L、0.024t/a 0 24.0mg/L、0.024t/a 氨氮 未检出 0 未检出 废气 工艺粉尘 无组织颗粒物 0.43~0.714mg/m3 0 0.43~0.714mg/m3 逃逸氨 氨气 0 1.8936t/a 1.8936t/a 玻璃炉窑烟气 烟尘 4.53t/a 4.2t/a 4.2t/a SO2 19.4t/a 0.864t/a 0.864t/a NOX 34.3t/a 13.3726t/a 13.3726t/a 一般固废 生产过程 次品瓶 0(30t/a) 0 0(30t/a) 焦油及煤灰 0（37t/a） 0 0 风选杂物 0（260t/a） 0 0（260t/a） 铁瓶盖 0（100t/a） 0 0（100t/a） 炉渣 0（432t/a） 0 0 废弃包装袋 0 0（0.02） 0（0.02） 除尘灰 0 0（15.4t/a） 0（15.4t/a） 脱硝杂质 0 0（0.01t/a） 0（0.01t/a） 4.本工程技改后全厂污染物“三笔帐”计算 表30 本工程技改后全厂污染物“三笔帐”一览表 内容 类型 种类 污染物 现有工程排放量 “以新带老”削减量 本项目 排放量 技改后全厂总排放量 增减量 废水 生产废水 COD 0.024t/a 0 0 0.024t/a 0 氨氮 未检出 0 0 未检出 0 废气 无组织工艺粉尘 颗粒物 0.43~0.714mg/m3 0 0 0.43~0.714mg/m3 0 逃逸氨 氨气 0 0 1.8936t/a 1.8936t/a +1.8936t/a 玻璃炉窑烟气 烟尘 4.53t/a -2.8164t/a 1.7136t/a 1.7136t/a -2.8164 t/a SO2 19.4t/a -18.5936t/a 0.8064t/a 0.8064t/a -18.5936t/a NOX 34.3t/a -20.9274t/a 13.3726t/a 13.3726t/a -20.9274t/a 固废 次品瓶 0 0 0 0 0 焦油及煤灰 0 0 0 0 0 风选杂物 0 0 0 0 0 铁瓶盖 0 0 0 0 0 炉渣 0 0 0 0 0 废弃包装袋 0 0 0 0 0 除尘灰 0 0 0 0 0 脱硝杂质 0 0 0 0 0

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 玻璃窑炉烟气 | 颗粒物 SO2 NOX | 170mg/m3、17.136t/a 8mg/m3、0.8064t/a 982.7mg/m3、99.0562t/a | 17.0mg/m3、1.7136t/a 8mg/m3、0.8064t/a 132.7mg/m3、13.3726t/a |
|  | 脱硝装置逃逸氨 | NH3 | 8mg/m3、0.8064t/a | 8mg/m3、0.8064t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废弃包装袋 | 0.02t/a | 0 |
|  | 脱硝装置 | 脱硝杂质 | 0.01t/a | 0 |
|  | 除尘装置 | 除尘灰 | 15.4t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为风机、水泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)。 |
| 其 他 | 本项目技改实施后SO2及NOX排放总量分别为0.8064t/a、13.3726t/a，比技改前减少约18.5936t/a、20.9274t/a，对当地大气环境的改善起到了积极的作用。 本项目所用尿素在储存和利用过程中发生泄露事故会存在一定的环境风险。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本次技改项目在原厂房内进行，不新增构筑物，不涉及基础开挖及土石方工程等，不涉及地表破坏，对区域生态环境无影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 根据现场调查，本项目不进行土方施工，施工期拆除现有煤气发生炉及其附属设备，安装玻璃窑炉脱硝设施和安装清理，由于原玻璃生产项目自2014年已经停产，现状煤场及渣场已经硬化，本次施工期不再评价。施工时间主要污染物为施工扬尘、施工机械以及运输车辆尾气，施工期生活污水、施工噪声，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，本次评价对施工期进行简要环境影响分析。 1.大气环境影响分析 1.1施工扬尘 本项目在现有煤气发生炉及其附属设备、安装玻璃窑炉脱硝设施和安装清理时会产生扬尘，施工产生的扬尘主要污染因子为TSP。施工物料装卸和场地运输过程伴随着大量的扬尘产生，其影响可持续30min之久，影响范围可以达到300m。运输车辆导致的二次扬尘产生，其影响范围可以达到周围50m左右。 为了降低项目施工对周围大气环境的不利影响，按照《河南省政府办公厅关于印发河南省大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》（豫政办〔2016〕117号）、《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战行动方案等2个工作方案的通知》（漯政办〔2018〕33号）和郾城区人民政府办公室文件《漯河市郾城区人民政府办公室关于印发漯河市郾城区2017年持续打好大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（郾政办〔2017〕5号）要求，本项目施工过程中扬尘污染防治要求如下： ①在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水3～4次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ②在场地物料、报废设备装运车辆出入口处进行硬化，并满足车辆行驶要求。 ③严格落实“六个百分之百”扬尘防治要求，施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。 ④加强对建设施工和运输的管理，保持道路清洁，扩大湿地和地面铺装面积，防治扬尘污染。 ⑤深化施工扬尘综合治理。建设单位将防治扬尘污染费用列入工程造价，加强建筑施工等各类工地监管，严格落实扬尘防治要求。不在现场搅拌混凝土和配制砂浆。 在加强施工期管理、切实落实好以上污染防治措施后，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 1.2施工机械尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2等大气污染物，尾气产生的主要决定因素燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。通过加强施工机械设备的维修保养，施工机械和运输车辆的运转废气排放量较少。 施工机械和运输车辆排放的尾气短时间会对周围大气环境造成一定影响。施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间和排放量相对较少，不会对周围大气环境有明显影响。 2.声环境影响分析 本项目施工采用的施工机械主要为装载机、挖掘机、吊车等，施工机械设备源强为90~100dB（A）。施工期煤改气设备拆除及后期安装噪声具有阶段性、临时性和不固定性，夜间不安装，为使本项目施工噪声满足要求，本环评要求施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： （1）安装设备在装卸、拆卸、安装等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声；设备采用人扛下车和吊车吊运，设备安装不发生大的声响。 （2）合理安排设备安装进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间。 （3）对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施。 （4）合理组织、调度及管理材料运输和工程施工车辆，减少对居民正常生活的影响。 经采取上述措施，厂房密闭隔声、绿化降噪等安装设备机械昼间等效A声级能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，将施工噪声所造成的影响减小到最低程度。本项目施工噪声只是暂时的，施工结束后，影响将消失。 3.水环境影响分析 施工废水主要来源于项目施工人员生活污水，本项目施工人员为本地附近居民，不在场区内食宿，依托场区内现有卫生间，收集后排入厂区污水处理站处理，处理达标后通过市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂，对水环境影响较小。 4.固废环境影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾及生活垃圾等，建筑垃圾主要包括砂石、石块、废金属，分类收集后堆放于指定地点，在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理；施工人员生活垃圾在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。施工期在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响不大。 综上所述，由于本项目改造施工工期短，在采取措施后，施工期对周围环境影响均可控制在国家相关标准、要求的范围内。

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 1.1地表水环境影响分析 本项目不新增工作人员，因此无新增生活污水；脱硝装置运行时，企业在脱硝管道安装有过滤器，无废水外排。综合分析，本次技改后，无新增废水外排，项目废水对周围地表水环境影响较小。 1.2地下水环境影响分析 漯河市郾城区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目运营期可能造成地下水污染的因素主要为污水下渗、玻璃瓶清洗沉淀池、生活垃圾渗滤液、尿素原料仓库及尿素溶液储罐。本项目技改后，废水无新增废水外排，原项目玻璃瓶清洗强排水由厂区管网进入公司污水处理站处理后排入市政污水管网进入漯河市淞江污水处理厂深度处理，现状化粪池具有三防措施、污水管网、沉淀池及污水处理站具有防渗措施。项目固体废物均得到安全合理的处置，不随意堆放；脱硝还原剂尿素均以袋装形式储存在危险化学品库中，同时在危险化学品库及尿素溶液储罐四周设有围堰、导流沟、配备有应急物资。 综上所述，本项目产生的废水、生产固废、生活垃圾及危险化学品库通过加强防渗措施，不会对区域地下水环境造成污染，对地下水的影响较小。 2.大气环境影响分析 本项目废气主要为玻璃窑炉烟气和脱硝装置部分氨逃逸，经除尘脱硝的玻璃窑炉烟气和逃逸氨集中收集后通过30m高烟囱外排，实现有组织排放，有限降低对周边环境影响。 2.1项目污染源调查 本项目废气主要为玻璃窑炉烟气和脱硝装置部分氨逃逸，经收集处理后通过1根30m高烟囱外排。根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目废气排放口为一般性排放口，项目正常工况点源参数见表31。 表31 本项目正常工况废气排放参数 排放口名称 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流量/(m3/h) 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） PM10 SO2 NOX NH3 1#烟囱 30m 0.3 14000 80 7200 正常 0.238 0.112 1.8578 0.112 2.2评价因子与评价标准 根据项目污染物排放特点，选取污染物PM10、SO2、NO2和NH3作为本次评价的预测因子，具体评价标准见下表。 表32 环境影响评价因子和评价标准表 类别 标准来源 标准级别 评价因子 标准值（µg/m3） 评价标准（µg/m3） 1h平均 8h平均 日平均 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 PM10 —— —— 150 450 SO2 500 —— 150 500 NO2 200 —— 80 200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D NH3 200 —— —— 200 本项目PM10的环境空气质量标准按日平均质量浓度限值的3倍折算为1h平均质量浓度限值，即为450µg/m3；SO2、NO2及氨气的环境空气质量标准分别为500µg/m3、200µg/m3及200µg/m3。 2.3预测模型 根据项目污染物排放特征及区域气象资料，选取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型清单中的AERSCREEN模型，进行项目营运期点源的PM10、SO2、NO2和NH3下风向污染物地面最大浓度预测。 2.4影响预测与评价 项目采用（HJ2.2-2018）附录A中推荐的估算模式进行大气环境评价工作等级分级计算，项目估算模型参数及主要污染源估算模型计算预测结果分别见如下： 表33 项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选型 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 260万 最高环境温度/℃ 43.2 最低环境温度/℃ -16.0 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 □否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 □否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表35 估算模式有组织废气预测结果 污染源 玻璃车间有组织排放 预测因子 PM10 SO2 NO2 NH3 下风向 距离D(m) 预测质量浓度C1/(mg/m3) 占标率P1(%) 预测质量浓度C2/(mg/m3) 占标率P2(%) 预测质量浓度C3/(mg /m3) 占标率P3(%) 预测质量浓度C4/mg/m3) 占标率P4(%) 10 3.64E-05 0.01 1.71E-05 0.00 2.84E-04 0.14 1.71E-05 0.01 25 1.77E-03 0.39 8.32E-04 0.17 1.38E-02 6.90 8.32E-04 0.42 35 2.43E-03 0.54 1.15E-03 0.23 1.90E-02 9.50 1.15E-03 0.57 50 2.06E-03 0.46 9.68E-04 0.19 1.61E-02 8.03 9.68E-04 0.48 75 1.35E-03 0.30 6.35E-04 0.13 1.05E-02 5.27 6.35E-04 0.32 100 1.37E-03 0.30 6.44E-04 0.13 1.07E-02 5.34 6.44E-04 0.32 200 1.12E-03 0.25 5.28E-04 0.11 8.76E-03 4.38 5.28E-04 0.26 500 5.69E-04 0.13 2.68E-04 0.05 4.22E-03 2.22 2.68E-04 0.13 1000 6.63E-04 0.15 3.12E-04 0.06 5.18E-03 2.59 3.12E-04 0.16 1500 6.52E-04 0.14 3.07E-04 0.06 5.09E-03 2.55 3.07E-04 0.15 2000 5.68E-04 0.13 2.67E-04 0.05 4.43E-03 2.22 2.67E-04 0.13 3000 4.14E-04 0.09 1.95E-04 0.04 3.23E-03 1.62 1.95E-04 0.10 4000 3.30E-04 0.07 1.55E-04 0.03 2.58E-03 1.29 1.55E-04 0.08 5000 1.26E-04 0.06 2.08E-03 0.03 2.67E-04 1.04 1.26E-04 0.06 孟庙镇幼儿园（240m） 9.78E-04 0.09 4.60E-04 3.82 7.63E-03 0.22 4.60E-04 0.23 西路刘（270m） 8.66E-04 0.08 4.07E-04 3.38 6.76E-03 0.19 4.07E-04 0.20 下风向最大质量浓度及占标率 2.43E-03 0.54 1.15E-03 0.23 1.90E-02 9.50 1.15E-03 0.57 D10%最远距离/m 35 35 35 35 由上表预测结果可知，本项目最大地面浓度占标率为9.25%，对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表可知，本项目评价等级为二级。根据（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目大气环境影响评价自查表见附表。 本项目技改时，无新增废水外排，技改项目大气污染物有组织排放量核算及大气污染物年放量核算分别见下表： 表36 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/(t/a) 1 1#30m高烟囱 颗粒物 17.0 0.238 1.7136 SO2 8 0.112 0.8064 NOX 132.7 1.8578 13.3726 NH3 8 0.112 0.8064 表37 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 1.7136 2 SO2 0.8064 3 NOX 13.3726 4 NH3 0.8064 2.5技改后项目对周边敏感点的影响分析 根据预测结果，技改后项目对敏感点孟庙镇幼儿园的PM10、SO2、NO2和NH3环境质量贡献浓度分别为0.978µg/m3、0.46µg/m3、0.763µg/m3、0.46µg/m3，对敏感点西路刘的PM10、SO2、NO2和NH3环境质量贡献浓度分别为0.866µg/m3、0.407µg/m3、0.676µg/m3、0.407µg/m3，区域背景值PM10、SO2、NO2和NH3的平均浓度分别为113µg/m3、15µg/m3、43µg/m3、69µg/m3，项目废气对环境敏感点孟庙镇幼儿园的贡献值与背景值叠加后的预测浓度值PM10、SO2、NO2和NH3分别为113.978µg/m3、15.46µg/m3、43.763µg/m3、69.46µg/m3，对环境敏感点西路刘的贡献值与背景值叠加后的预测浓度值PM10、SO2、NO2和NH3分别为113.866µg/m3、15.407µg/m3、43.676µg/m3、69.407µg/m3，均可以满足环境质量标准要求，因此项目废气对周围环境敏感点的影响较小。 综上所述，技改后项目废气PM10、SO2、NO2和NH3对周围环境敏感点影响较小。 3.噪声环境影响分析 本项目技改后的噪声源主要为风机、水泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)，各种设备均置于厂房内，产生的机械噪声通过设备底座减振后，经建筑隔声、距离衰减后，同现行玻璃炉窑中95dB(A)的风机进行噪声叠加可知对厂界噪声贡献值不大，对周围环境影响较小，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求达标排放。因此，项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 4.固体废物环境影响分析 本项目职工在厂区内部调剂，无新增生活垃圾；原项目产生的432t/a炉渣，本次技改后完成后不再产生；本次技改产生的固体废物主要为废弃包装袋、除尘灰及脱硝杂质，废弃包装袋统一收集后外卖废品回收站；除尘灰收集后外售给砖厂综合利用；脱硝杂质集中收集后统一交由环卫部门清运。 综上所述，本次技改项目固废在具有三防措施的暂存间暂存后，全部得到安全合理的处置，因此技改工程新增固废不会对周围地表水、地下水、声环境及土壤等环境产生明显的影响。 5.总量控制分析 本项目技改时，无新增废水外排，技改完成后全厂废水污染物COD、氨氮总量不发生变化。本项目煤改气后，玻璃窑炉烟气经旋风除尘+阶段增氧燃烧+SNCR脱硝后通过1根30m高烟囱外排，原环评及其批复的大气污染物总量指标为SO219.4t/a，氮氧化物未控制，根据原环评燃煤量核算，原环评中氮氧化物排放量为34.3t/a。 本次技改后全厂废气污染物排放总量变化情况见表38。 表38 本项目技改后全厂废气污染物排放总量变化情况一览表 污染物类别 污染物名称 现有工程 本次技改项目 技改完成后全厂放总量（t/a） 增减量（t/a） 允许排放浓度（mg/L） 环评及批复总量控制指标（t/a） 允许排放浓度（mg/L） 允许排放量（t/a） 废气 SO2 850 19.4 200 1.7136 1.7136 -2.8164 NOx 400 未要求（34.3） 50 13.3726 13.3726 -20.9274 6.污染源监测计划 本项目评价等级为二级，根据（HJ2.2-2018）要求二级评价按《排污单位自行监测技术指导 总则》（HJ819-2017）要求，本次技改完成后需执行进行生产运行阶段的污染源监测。根据（HJ819-2017）及本项目排污特征，影响范围和影响程度，确定本次技改完成后，全厂运营期污染源监测计划见下表。 表39 本项目技改完成后全厂运营期污染源监测计划 项目 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 监测机构 废气 有组织废气 30m高烟囱出口 颗粒物、SO2、NOX、NH3 每年监测一次，非正常生产情况发生时，随时进行必要的检测。 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1、 委托有资质的监测机构 无组织废气 厂界四周设置监测点 颗粒物、SO2、NOX、NH3 废水 外排口监测点位 厂区污水处理站 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 企业排污许可证（豫环许可漯字2017018号） 噪声 四周厂界外1m Leq(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生产运营过程 统计种类、产生量、处理方向及方式 每季度统计一次 / / 7.环境风险分析 7.1评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.2危险物质识别 环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，本项目使用的原辅材料中没有表列的爆炸性物质、活性化学物质和有毒物质。 本技改项目涉及的风险物资主要为尿素和天然气，其化学品主要危险物质特性见下表。 表40 项目主要危险物质特性一览表 物料名称 危险性类别 物化性质 危险特性 尿素 —— 观与性状：白色或浅黄色结晶或粉末，有氨的气味。溶于水、甲醇、乙醇，微溶于乙醚、氯仿、苯。 健康危害：本品属微毒。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。 危险特性：遇明火、高热可燃。与次氯酸钠、次氯酸钙反应生成有爆炸性的三氯化氮。受高热分解放出有毒的气体。 天然气 易燃 无色无臭气体，微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。 根据《危险化学品名录》（2015年版）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本次技改项目使用的化学品不构成重大危险源。因此，本评价仅对可能产生的环境风险分析，提出防范、减缓和应急措施。 表41 项目重大危险源辨识表 危险源 危险类别 临界量（t） 项目厂区内储存方式及最大储存量（t） 危险源识别 天然气 易燃 50 天然气管道输送，不暂存 非重大危险源 尿素 - - 袋装储存，最大储存量6t 非重大危险源 7.3危险识别 （1）玻璃炉窑所使用的天然气燃料易燃，泄漏后遇明火、高温容易发生火灾爆炸。 （2）化学品泄漏：技改项目原料仓库暂存有袋装尿素，脱硝的尿素溶液储罐，若发生泄漏到环境中可能污染地表水、土壤等。 7.4风险影响分析 本环评参照过往已经发生的事故情况确定本次评价的最大可信事故为：天然气、尿素原料泄漏和火灾引发的次生环境灾害。 （1）火灾事故影响分析 一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。 （2）泄漏事故影响分析 ①项目使用的固体尿素采用袋装，尿素溶液采用储罐桶装密闭。袋装尿素在厂区储存过程中如被撞破，将导致原料漏出，而且部分挥发成气体，对水、大气环境造成污染。 ②本项目脱硝装置在运行过程中由于人为操作失误、检查工作不到位、设备老化、设备故障、储罐或阀门破损等，存在着尿素溶液储罐泄漏从而引起泄露事故，除在大气中挥发而损耗外，其余部分会随着地面冲洗水进入污水管道，如果不做好清污分流，地面冲洗水有可能进入雨水管道，从而造成地表水体污染。 ③本项目在天然气在使用过程中因操作不当，可能造成天然气泄漏事故排放。如天然气管道泄露造成泄漏，规章制度不健全，设备安装、检验不严格，作业人员操作失误或玩忽职守等因素在事故中占有相当大的比重。 7.5事故风险防范措施 （1）防范措施 为使环境风险减少到最低限度，须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 ①原料仓库 袋装尿素存储：储存于阴凉、通风的库房，地面水泥硬化。远离火种、热源。防治阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、亚硝酸钠、干粉分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄露物。 ②尿素溶液储罐储存 原料储存过程中除定期检查尿素溶液储罐溶液是否发生泄露外，还应对储罐区作防渗处理和设置20cm高围堰，防渗层渗透系数要求小于1.0×10-10cm/s，特别是截流沟。 ③天然气燃料使用 厂区天然气燃烧通过市政燃气管道输送至厂区，设置有天然气安全报警装置，设立紧急切断阀及天然气加热自动控制系统。 （2）应急措施 ①泄漏应急处理 尿素泄漏：加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；储存场所保持阴凉、干燥、通风良好，远离火种、热源，防止阳光直射；应与强氧化剂、强酸、亚硝酸钠、干粉分开存放；配备消防、防护器材设施；定期开展应急演练，提高应变能力。隔离泄露污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄露物。小量泄漏：小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 ②尿素泄露急救 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 ③尿素泄露人员防护 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 呼吸系统：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 ④天然气应急措施 本项目天然气发生泄露时，关闭紧急切断阀。当天然气系统出现超压时，打开天然气系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动防控。 7.6风险事故应急预案 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表42。 表42 应急预案的主要内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：、尿素原料库、尿素溶液储罐、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 公司、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制和清除污染措施及相应设备 8 采取应急措施和组织计划 事故现场、受事故影响的区域居民，应急措施 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 7.7环境风险结论 本项目涉及的危险化学品主要为尿素及天然气，原料尿素采用袋装，尿素溶液储罐密闭保存，在发生泄露的情况下袋装尿素易于转移、尿素溶液储罐设置有围堰并设置有备用转移容器，且厂内储存量不大，小量泄漏时通过修补破损的容器，或转移破损桶内的溶液可防止泄漏的溶剂污染土壤和地表水，大量泄漏时通过塑料桶或金属桶收集溶液，可有效防止溶液泄漏污染土壤和地表水，项目的环境风险在可接受的范围内。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 玻璃窑炉烟气 | 颗粒物 SO2 NOX | 旋风除尘+阶段增氧燃烧+SNCR脱硝+30m高烟囱 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1（颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX400mg/m3） |
|  | 脱硝装置逃逸氨 | NH3 | 和玻璃窑炉烟气一起通过30m烟囱外排 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2：20kg/h (30m高排气筒) |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 生产过程 （一般固废） | 废弃包装袋 | 集中收集后外售废品回收站综合利用 | 不随意外排 |
|  |  | 脱硝杂质 | 收集后统一交由环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 除尘灰 | 外售给砖厂综合利用 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为风机、水泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)，各种设备均置于厂房内，产生的机械噪声通过设备底座减振后，经建筑隔声、距离衰减后，预测厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本次技改项目位于现有厂区内，无新增占地，不新增构筑物，不涉及基础开挖及土石方工程等，项目的实施不会改变局部的土地使用功能，项目建设对周围生态环境影响不大。 |

# 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 金星啤酒集团漯河啤酒有限公司年产60000吨啤酒玻璃瓶技术改造项目位于漯河市郾城区孟南工业区纬八路东段漯河金星啤酒有限公司院内西北角，总投资300万元，本次技改仅将煤气发生炉改造为天然气燃烧器，淘汰原有煤气发生炉及其配套治理设施，在现有旋风除尘器的基础上新增1套阶段增氧燃烧+SNCR脱硝治理设施，改造前后项目的产品种类、规模、建设地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等均不发生变化。技改工程劳动人员由厂区内部调配，不新增劳动定员，每天3班制，每班8小，年工作天数300天。 2.产业政策符合性 （1）本项目为年产60000吨啤酒玻璃瓶技术改造项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号），项目不属于限制类、淘汰类或鼓励类，为允许类；其生产工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类和淘汰类，为允许类；经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），项目用设备不属于淘汰类。项目于2019年1月16日获得漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-44-03-001944（见附件2）。 （2）经查对《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号）知，项目位于郾城区孟庙镇，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目为玻璃窑炉煤改气技术改造，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件要求。因此，本项目的建设符合《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号）的要求。 （3）本项目位于漯河市郾城区孟庙镇，为玻璃窑炉煤改气加热技术改造，同时配套建设玻璃窑炉烟气治理设施，符合《关于印发漯河市2018年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（漯环攻坚办[2018]45号）通知文件的要求。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策及地方管理要求。 3.选址可行性 （1）项目周边环境 本项目位于漯河市孟南工业区纬八路东段漯河金星啤酒有限公司院内西北角玻璃车间，厂址北侧紧临鱼塘，南侧为公司啤酒生产区配套的生物质锅炉及污水处理站；西侧自北向南依次为河南畅洁管业科技有限公司、星光驾校，东侧为公司闲置家属楼；项目距最近环境敏感点西路刘村240m。项目周边环境示意见附图三，项目地理位置见附图一。 （2）本项目在现有项目厂区内进行技改，无需新增占地；项目位于孟南工业区纬八路东段，属于郾城区孟庙镇总体规划中的工业用地，根据该公司提供的土地证（见附件3），项目占地为工业工地，因此，项目建设符合《郾城区孟庙镇总体规划（2014-2030）》要求。 （3）项目基础设施介绍 项目用水由城市自来水厂供给，排水实行雨污分流，雨水经汇集后排出厂外；全厂废水经厂区现有污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入漯河市淞江污水处理厂处理后排入柳河。项目用电由漯河市城市电网供电。 （4）项目废水经企业厂区污水处理站处理达标后通过市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理达标后排入柳支河。废气和噪声得到有效治理实现达标排，固体废物均得到合理处置。 综上所述，项目用地符合要求，对周边环境影响较小，项目选址合理。评价认为项目选址可行。 4.区域环境质量 项目所在区域区域纳污河流为为柳支河，柳支河向东汇入颍河2017年塔河-郾城郭庄断面除总磷外其余主要污染因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准，总磷超标率为55.6%；2017年柳河-西营断面除总磷及氨氮外其余主要污染因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准，总磷及氨氮超标率分别为33.3%、8.3%；2017年颍河-西华址坊断面主要污染因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准要求。项目所在区域地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求；区域内空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域内声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5.污染防治措施及环境影响评价总结结论 （1）废水污染防治措施及环境影响 本项目不新增工作人员，因此无新增生活污水；脱硝装置运行时，企业在脱硝管道安装有过滤器，无废水外排。因此，本次技改后，无新增废水外排，项目废水对周围地表水环境影响较小。 本次技改项目一般固废暂存间及危险化学品库、化学品溶液储罐通过加强防渗、防污措施后，项目对地下水水质影响较小；项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此，对地下水环境质量影响较小。 （2）废气污染防治措施及环境影响 本项目废气主要为玻璃窑炉烟气和脱硝装置部分氨逃逸，经处理后的玻璃窑炉烟气和逃逸氨一起通过30m高烟囱外排。玻璃窑炉烟气采用旋风除尘+阶段增氧燃烧+SNCR脱硝工艺处理，除尘效率可达90%、脱硝效率可达86.5%，经处理后的烟气中主要污染物颗粒物排放为17.0mg/m3、1.7136t/a，SO2排放为8mg/m3、0.8064t/a，NOX排放为132.7mg/m3、13.3726t/a，均能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX400mg/m3的要求。 项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A中推荐的AERSCREEN估算模式进行大气环境评价工作等级分级计算，确定本项目评价等级为二级。根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。技改后项目废气对环项目废气对环境敏感点孟庙镇幼儿园的贡献值与背景值叠加后的预测浓度值PM10、SO2、NO2和NH3分别为113.978µg/m3、15.46µg/m3、43.763µg/m3、69.46µg/m3，对环境敏感点西路刘的贡献值与背景值叠加后的预测浓度值PM10、SO2、NO2和NH3分别为113.866µg/m3、15.407µg/m3、43.676µg/m3、69.407µg/m3，均可以满足环境质量标准要求，因此项目废气对周围环境敏感点的影响较小。 综上所述，本项目废气对周围环境的影响较小，不会降低区域内大气功能类别。 （3）噪声污染防治措施及环境影响 本项目技改后的噪声源主要为风机、水泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)，各种设备均置于厂房内，产生的机械噪声通过设备底座减振后，经建筑隔声、距离衰减后，同现行玻璃炉窑中95dB(A)的风机进行噪声叠加可知对厂界噪声贡献值不大，对周围环境影响较小，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求达标排放。因此，项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物污染防治措施及环境影响 本项目职工在厂区内部调剂，无新增生活垃圾；原项目产生的432t/a炉渣，本次技改后完成后不再产生；本次技改产生的固体废物主要为废弃包装袋、除尘灰及脱硝杂质，废弃包装袋统一收集后外卖废品回收站；除尘灰收集后外售给砖厂综合利用，脱硝杂质集中收集后统一交由环卫部门清运。 综上所述，本次技改项目固废在具有三防措施的暂存间暂存后，全部得到安全合理的处置，因此技改工程新增固废不会对周围地表水、地下水、声环境及土壤等环境产生明显的影响。 6.总量控制 本次技改无新增废水外排，技改完成后全厂废水污染物COD、氨氮总量不发生变化。本项目煤改气后，玻璃窑炉烟气经旋风除尘+阶段增氧燃烧+SNCR脱硝后通过1根30m高烟囱外排，SO2、NOX排放量分别为0.8064t/a、13.3726t/a，原环评及其批复的大气污染物总量指标为SO219.4t/a、NOX未控制（34.3t/a），经过对比可知，技改后SO2、NOX削减18.5936t/a、20.9274t/a，技改前后全厂SO2、NOX总量不新增。 7.环境风险 本项目涉及的危险化学品主要为尿素及天然气，原料尿素采用袋装，尿素溶液储罐密闭保存，在发生泄露的情况下袋装尿素易于转移、尿素溶液储罐设置有围堰并设置有备用转移容器，且厂内储存量不大，小量泄漏时通过修补破损的容器，或转移破损桶内的溶液可防止泄漏的溶剂污染土壤和地表水，大量泄漏时通过塑料桶或金属桶收集溶液，可有效防止溶液泄漏污染土壤和地表水，项目的环境风险在可接受的范围内。 二、环评建议： 1、完善企业管理制度，提高企业管理人员和生产人员素质，加强环境管理，确保环境保护措施得到贯彻落实，环保设施能够正常稳定的运行。 2、生产过程应做好环境管理，固废分类存放，及时做好分类收集和清理，严格按照环评要求妥善处置，不外排。

3、要加强各项污染控制设施的运行管理，实行定期维护、检查、保养，确保设施完好，并使其正常稳定运转。 4、在认真落实环评报告中提出的各项污染源防治措施，确保环保资金及时投资到位；对环保设施一定实行“三同时”原则。 三、验收内容： 表43 项目验收内容一览表 项目 污染源名称 验收调查内容 验收监测因子 达到效果 废气 玻璃窑炉烟气 旋风除尘+阶段增氧燃烧+SNCR脱硝+30m高烟囱 颗粒物 SO2 NOX 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1（颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX400mg/m3） 脱硝装置逃逸氨 和玻璃窑炉烟气一起通过30m烟囱外排 NH3 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2：20kg/h 噪声 设备运转 噪声 选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振，车间隔声，加强厂区绿化 LAeq 满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 一般固废 废弃包装袋 定期外售废品回收站综合利用 / 不得随意外排 除尘灰 外售给砖厂综合利用 / 脱硝杂质 是否集中收集，定期由环卫部门统一处理 / 风险防范措施 危险品库及化学品溶液储罐设置20cm围堰、导流沟，配备消防器材及备用塑料桶或金属桶 / / 综上所述，金星啤酒集团漯河啤酒有限公司年产60000吨啤酒玻璃瓶技术改造项目，属于节能技术改造，符合国家产业政策，具有较好的社会效益、环境效益和经济效益。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，环境影响可以接受。

# Text boxes

现有煤气发生炉及附属设施拆除

玻璃窑炉改造及烟气治理设施安装

清场

噪声、固体

噪声、固体

天然气管道输送

天然气玻璃窑炉

炉窑烟气

除尘及脱硝治理设施

30m高烟囱

附图一 项目所在地理位置图