建设项目基本情况

| 项目名称 | 郾城区孟庙镇洁香水洗店搬迁改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 郾城区孟庙镇洁香水洗店 |
| 法人代表 | 梁小晶 | 联 系 人 | 梁坤领 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇纬八路中段 |
| 联系电话 | 13503952183 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇纬八路中段 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-80-03-005314 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | O8030 洗染服务 |
| 占地面积 （平方米） | 750 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 20 | 其中环保投 资(万元) | 3 | 环保投资占 总投资比例 | 15% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年6月 |
| 内容及规模： 项目建设背景 1.1项目由来 随着社会经济的不断发展，地区酒店、宾馆业对配套床上用品的洗涤需求不断增加，洗涤服务市场前景广阔，经济效益较高。郾城区孟庙镇洁香水洗店投资20万元建设郾城区孟庙镇洁香水洗店建设项目，主要为宾馆酒店提供床单、被套、枕套、浴巾、面巾等日常住宿配套用品洗涤服务，不洗涤医疗机构病床用品，对促进地方经济发展具有积极意义。根据河南省政府办公厅《关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》（豫政办明电〔2016〕33号）、《河南省环境保护委员会办公室关于做好环保违法违规建设项目清理整改工作的实施意见》（豫环委办〔2016〕22号）的有关规定，郾城区孟庙镇洁香水洗店郾城区孟庙镇洁香水洗店建设项目现状环境影响评估报告于2016年12月在漯河市郾城区环境保护局进行了现状环境影响评估环保备案。 为了提高项目洗涤自动化水平，并进一步降低对周围大气环境的影响，郾城区孟庙镇洁香水洗店拟再投资20万元，建设郾城区孟庙镇洁香水洗店搬迁改造项目，对现有项目进行搬迁，由漯河市郾城区孟庙镇八里村搬迁至漯河市郾城区孟庙镇纬八路中段，并对部分半自动设备升级改造为全自动设备。 1.2环保法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44号）规定，项目属于 四十、社会事业与服务业第116“宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒”中的“需自建配套污水处理设施的”，应编制环境影响报告表。 郾城区孟庙镇洁香水洗店委托河南九州环保工程有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件1），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路中段，项目租用孟庙镇纬八路中段南院现有厂房进行生产，项目北侧为空院子及空厂房，院子北侧为纬八路，南侧为空厂房，西北侧也为空院子及空厂房，西侧为漯河市倩霞废旧物资手工公司，东北侧为洗浴中心，东侧为住宅小区，项目距本项目最近距离为8m。 项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图五。 3、项目建设内容 郾城区孟庙镇洁香水洗店搬迁改造项目总投资20万元，项目拟租用现有厂房735m2，厂房占地735m2。根据生产流程及工艺要求，将厂房分割为不同功能单元，建设一条布草洗涤生产线，建成后年洗涤7万套床上用品。项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主项名称 建设内容及规模 备注 主体工程 脱水区 位于综合厂房北侧靠西侧及中侧部分 735m2 租用 现有 1层 厂房 分隔 洗衣区 位于综合厂房北侧西半部分 熨平折叠区 位于综合厂房南侧中间位置 公用工程 给水工程 市政管网 化粪池依托现有， 排水工程 实行雨污分流制，项目产生的生活污水入院内化粪池处理后，洗涤废水经AO生化处理设施处理后，经院区总排口进入市政管网，排入沙北污水处理厂深度处理后达标外排 供电工程 由当地供电所提供 / 环保工程 废水处理 项目产生的生活污水入院内化粪池处理后，洗涤废水经AO生化处理设施处理后，经院区总排口进入市政管网 化粪池依托现有 固废 分类收集、分类处理 新建 生活垃圾 设垃圾箱，由环卫部门收集处理 新建 减振降噪系统 基础减振、隔声降噪 新建 4、项目原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料见表2。 表2 项目主要原材料及资源、能源消耗一览表 序号 名 称 规格 单位产品消耗量 年消耗量 来源 1 无磷洗衣粉 20kg/袋 4g/套 0.28t 外购 2 中和剂 20kg/袋 4g/套 0.28t 外购 3 乳化剂 20kg/桶 4g/套 0.28t 外购 4 水 / / 4000t 自备井 5 电 / / 30000kwh 市政电网 6 蒸汽 / / 3432m3/a 漯河天阳供热有限公司 备注：以上各种原辅料用量会根据市场需求产量有变动 5、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 洗衣机 1个100kg，5个80kg，2个50kg 台 8 搬迁4台全自动洗衣机、2台半自动洗衣机；更换2台全自动洗衣机 2 脱水机 1个100kg，3个80kg，1个50kg，1个30kg 台 6 全部为搬迁设备 3 烘干机 4个100kg，2个250kg 台 6 全部为搬迁设备 4 熨平机 1个二辊型、1个四辊型 台 2 全部为搬迁设备 5 折叠机 ZB3300型 台 2 全部为搬迁设备 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，不在厂区食宿，实行每日单班制制度，每班8小时，年生产天数约为330天。 7、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-80-03-005314（项目备案确认书详见表后附件）。因此该项目建设符合国家产业政策。 8、规划选址合理性分析 本项目位于郾城区孟庙镇纬八路中段，租赁胡广亮现有厂房，根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所提供的证明（见附件）可知，项目用地为建设用地；由漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件）知：该项目的建设符合孟庙镇总体规划。综上，本项目用地性质合法，项目建设符合规划，项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，该厂房无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区纬八路中段南侧，地理位置见附图1。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本列度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。本项目所在地河流水体为颍河。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域及人口 漯河市1948年设县级市，1986年升格为省辖市，是省定“内陆特区”， 2004年9月经国务院批准，漯河市再次进行区划调整，由三县一区调整为两县三区，现辖有舞阳县、临颍县、郾城区、召陵区和源汇区。 2017年漯河市常住人口265.03万人。全年出生人口3.55万人，出生率12.56‰；死亡人口1.59万人，死亡率5.62‰；全年净增人口1.96万人，自然增长率为6.94‰。全市城镇化率50.51%，比上年提高1.68个百分点。 2、交通 漯河市为豫中南地区的重要交通枢纽，京广铁路纵贯南北，漯宝铁路向西与焦枝线相连，107国道和京深高速、南洛高速公路纵贯全境，有4条省级公路干线与4条县级公路纵横交织。 3、经济状况 2017年全市生产总值1165.1亿元，增长8.2%；其中，第一产业增加值114.8亿元，增长4.4%；第二产业增加值713.8亿元，增长7.9%；第三产业增加值336.6亿元，增长10.3%；三次产业结构为9.8:61.3:28.9，第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高1.8个百分点。人均生产总值44089元，比上年增长7.7%。 全年地方财政总收入134.5亿元，比上年增长9.6%。一般公共预算收入82.7亿元，增长12.3%，其中税收收入63.1亿元，增长11.1%，占一般公共预算收入 的76.4%。一般公共预算支出175.1亿元，下降1.4%，其中民生支出129.9亿元，

占一般公共预算支出的74.2%。全年全市全部工业增加值662.6亿元，比上年增长7.8%。规模以上工业增加值增长8.3%。全年全市固定资产投资1185.3亿元，比上年增长11.8%；全年全市社会消费品零售总额550.3亿元，比上年增长12.0%。 4、文物保护 漯河文物资源丰富，全市有省级以上文物保护单位16处。目前，厂址周围区域尚未发现地表文物古迹。 5、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、沙北、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路中段南侧，在市域城镇规划范围内。 6、漯河市沙北污水处理厂基本情况 漯河市沙北污水处理厂位于漯河市郾城区塔河附近（孟庙镇邱李村西 300m处），一期工程超负荷运行后，于2015年进行二期扩建工程建设，二期扩建工程项目建设地点为沙北污水处理厂一期工程北侧，项目建成后漯河市沙北污水处理厂全厂处理规模达到12万m3/d。漯河市沙北污水处理厂二期工程完工后，具体收水范围为：漯河市沙北区太行山路以东，沙河以北、以西，龙江路以南的城市规划区域以及龙江路以北、沙河以西的城市规划区域。本项目处于漯河市郾城区孟庙镇纬八路中段，属于龙江路以北，沙河以西的城市规划区内，属于沙北污水处理厂收水范围内。 漯河市沙北污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表5，图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准，排入塔河，最终进入颍河。 表5 漯河市沙北污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 500 ≤50 ≥90 BOD5 200 ≤10 ≥95 SS 200 ≤10 ≥95 NH3-N 40 ≤5 ≥87.5 TN 50 ≤15 ≥70 TP 5 ≤0.5 ≥90 图1 漯河市沙北污水处理厂处理工艺流程图

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目环境空气质量现状评价采用漯河市环境保护局发布的2017年漯河市环境质量状况公报中数据，漯河市环境空气主要监测因子为细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧（8小时），漯河市区全年平均值浓度分别为：64µg/m3、116µg/m3、15µg/m3、36µg/m3、1µg/m3、100µg/m3，其中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均值不能够满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准要求，所以项目所在区域环境质量不达标。 2、地表水 项目所在区域地表水体为颍河。颍河功能区划为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见表6。 表6 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 达标情况 监测时间 COD 氨氮 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 达标 2017年第28周 16.8 0.25 达标 2017年第2周 17.1 0.34 达标 2017年第29周 16.4 0.09 达标 2017年第3周 17.6 0.26 达标 2017年第30周 16.5 0.16 达标 2017年第4周 18.4 0.48 达标 2017年第31周 16.4 0.08 达标 2017年第5周 18.2 0.30 达标 2017年第32周 16.0 0.22 达标 2017年第6周 18.0 0.21 达标 2017年第33周 16.3 0.19 达标 2017年第7周 18.9 0.21 达标 2017年第34周 17.0 0.33 达标 2017年第8周 18.8 0.16 达标 2017年第35周 16.8 0.21 达标 2017年第9周 19.1 0.17 达标 2017年第36周 16.5 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 达标 2017年第37周 16.5 0.25 达标 2017年第11周 18.1 0.08 达标 2017年第38周 17.2 0.46 达标 2017年第12周 18.0 0.08 达标 2017年第39周 16.6 010 达标 2017年第13周 18.6 0.08 达标 2017年第40周 16.9 0.80 达标 2017年第14周 18.2 0.09 达标 2017年第41周 17.4 0.82 达标 2017年第15周 18.2 0.12 达标 2017年第42周 17.3 0.42 达标 2017年第16周 18.2 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 达标 2017年第17周 18.7 0.11 达标 2017年第44周 17.7 0.13 达标 2017年第18周 19.2 0.12 达标 2017年第45周 14.0 0.27 达标 2017年第19周 19.1 0.13 达标 2017年第46周 14.0 0.27 达标 2017年第20周 18.2 0.13 达标 2017年第47周 16.0 0.23 达标 2017年第21周 17.5 0.10 达标 2017年第48周 15.6 0.08 达标 2017年第22周 17.5 0.96 达标 2017年第49周 16.2 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 达标 2017年第50周 16.8 0.10 达标 2017年第24周 16.6 0.19 达标 2017年第51周 16.1 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 达标 2017年第52周 16.4 0.09 达标 2017年第26周 17.0 0.08 达标 2017年第53周 17.5 0.11 达标 2017年第27周 17.4 0.07 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面COD、氨氮2017年监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。 3、地下水 根据《漯河市环境监测年鉴》（2017年），漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.52、231mg/L、454mg/L、1.02mg/L、0.028mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路中段南侧，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘查，区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表7，敏感点分布图见附图2周边环境示意图。 表7 本项目主要环境保护目标及保护级别 项目 环境保护目标 方位，距离 保护级别 地表水 颍河 N，5100m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 环境空气 住宅小区 E，8m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 何庄村 E，90m 漯河市精神病院 N，85m 五里岗村 SW，190m 漯河市技师学院 SE，560m 孟庙镇初级中学 S，160m 侯庄 NE，550m 八里村 N，700m 噪声 住宅小区 E，8m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 何庄村 E，90m 五里岗村 SW，190m 孟庙镇初级中学 S，160m 漯河市精神病院 N，85m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 氨氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 挥发性酚类 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 0.002 0.5 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 150 60 80 40 150 70 75 35 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类标准 昼间[dB(A)]:55 夜间[dB(A)]:45 2类标准 昼间[dB(A)]:60 夜间[dB(A)]:50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 COD≤150mg/L NH3-N≤25mg/L 污水处理厂进水水质标准 COD≤500mg/L NH3-N≤40mg/L 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生活污水量为105.6m3/a，COD、氨氮产生量分别为0.0317t/a、0.0032t/a；项目洗涤废水量为2970m3/a，COD、氨氮产生量分别为2.97t/a、0.0891t/a；生活污水经化粪池处理后，洗涤废水经厂区AO工艺处理设施处理后，COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，经厂区总排口排入市政管网，废水总排放量为3075.6m3/a，COD、氨氮排放量分别为0.4613t/a、0.0769t/a；废水经厂区预处理后排入漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放浓度分别为50mg/L、5mg/L，排放量分别为0.4613t/a、0.0769t/a；废水最终汇入颍河，按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0615t/a，氨氮排放量0.0031t/a。 综上，项目生活污水及生产废水汇入颍河后，废水排放量为3075.6m3/a，核定总量为COD0.0615t/a，氨氮0.0031t/a。 因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为COD0.0615t/a，氨氮0.0031t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目主要为宾馆酒店提供床单、被套、枕套、浴巾、面巾等日常住宿配套用品洗涤服务，不洗涤医疗机构病床用品。洗涤生产工艺流程图如下： 生产工艺简述： （1）供热：由漯河天阳供热有限公司供热管网直接供热。 （2）预洗：将床单、被套、枕巾、浴巾、面巾等宾馆住宿配套用品放入洗衣机进行浸泡、搅合，大约预洗10min后进入下一道工序。 （3）主洗：该工序不再加水，主要是在预洗的基础上向洗衣机内加入适量的洗衣粉、乳化剂，让洗涤物件与洗衣粉充分接触，不断搅拌，附在各物件上的污垢、脏污即被洗衣粉和水包裹形成亲水性物质，渐渐从布草上溶解到水中，大约洗涤20min后各种脏污得以去除，排除洗涤废水，期间产生洗衣粉废包装袋和乳化剂废包装桶。 （4）清洗：经主洗完毕的布草接着进入清洗工序，在洗衣机内注入清水，进行搅拌清洗，各种污垢连同洗衣粉残迹一起被水清洗掉，经反复清洗2次后即完全洗净。 （5）中和、柔顺：清洗之后添加中和剂中和处理，同时柔顺完成后排出清洗废水，进入脱水环节，期间产生中和剂废包装桶。 （6）脱水：清洗废水排出后进入脱水环节，由一体化设备机械甩干，排出少量废水。 （7）烘干、熨平：将洗净脱水后的枕巾、浴巾、面巾等小件物品置于烘干机进行烘干处理；将床单、被套等大件物品置于熨平机进行熨干熨平处理。该工序中的烘干采用电热烘干机，熨平机采用漯河天阳供热有限公司供热。 （8）折叠：将已烘干/熨干的物件放入折叠机进行折叠，折叠成型后即得到洗涤成品，由工作人员整理出货。 主要污染因素 1、施工期污染因素 本项目系租用现有标准厂房，不牵涉土建施工。项目施工主要以安装布局机器设备，对环境污染影响较小，本次评价不再展开分析。 2、运营期污染因素 本项目运营期间主要污染工序见表8。 表8 营运期主要污染工序一览表 类别 产污环节 主要污染物 排放情况 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、BOD5、SS 依托厂房所在院区化粪池处理后排入市政管网 洗涤废水 COD、BOD5、SS、氨氮、LAS 经AO工艺处理设施处理后排入市政管网 噪声 机械设备的运作 噪声 连续排放 固体 废物 职工生活 生活垃圾 环卫部门定期清运至垃圾填埋场集中处置 包装 废包装料 集中收集后外售 污水处理设施 污泥 定期清掏

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L | 0.0317t/a | 150mg/L | 0.0158t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.0158t/a | 80mg/L | 0.0084t/a |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.0264t/a | 100mg/L | 0.0105t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0032t/a | 25mg/L | 0.0026t/a |
|  | 洗涤废水 | pH（无量纲） | 6~9 | 6~9 |
|  |  | COD | 1000mg/L | 2.97t/a | 150mg/L | 0.4455t/a |
|  |  | BOD5 | 350mg/L | 1.04t/a | 20mg/L | 0.0594t/a |
|  |  | SS | 600mg/L | 1.78t/a | 60mg/L | 0.1782t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0891t/a | 25mg/L | 0.0743t/a |
|  |  | 色度 | 100倍 | 40倍 |
|  |  | LAS | 10mg/L | 0.0297t/a | 5mg/L | 0.0149t/a |
| 固体废物 | 运行过程 | 废包装材料 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 污水处理 | 污泥 | 1t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.49t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为75～85dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目租赁现有厂房进行生产，四周无特殊要求的生态保护点，因此工程建设对当地生态环境影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，主要涉及设备安装，因此不再对项目施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期污染因子主要为废水、废气、噪声及固体废弃物。 1废水 1.1废水源强 （1）洗涤废水 本次项目属于搬迁改造项目，搬迁后设备升级改造仅节省人力，洗涤用水量不发生变化，洗涤规模也不发生变化，根据企业实际运行情况，项目洗涤用水量约为10m3/d（3300m3/a），污水产生系数以0.9计，则洗涤废水产生量为9m3/d（2970m3/a），主要污染物为pH6~9、COD1000mg/L、BOD5350mg/L、NH3-N30mg/L、SS600mg/L、色素100倍、LAS10mg/L等。 （2）生活污水 本项目职工10人，全年工作330d，该项目内部不设食宿，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），工业企业职工用水量按40L/人▪d计，则厂区职工生活用水量为0.4m3/d，即132m3/a。污水排放系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.32m3/d*330d，即105.6m3/a。其中污染物产生情况分别为COD 300 mg/L，BOD5150mg/L、SS 250mg/L，NH3-N30mg/L。 项目用水及排水量见下表。 表9 本项目用水及排水量 序号 用水类型 用水定额 数量 日用水量(m3/d) 年用水量(m3/a) 日排水量 (m3/d) 年排水量(m3/a) 1 洗涤用水 10m3/d 330d 10 3300 9 2970 2 生活用水 40L/(人∙d) 10人 0.4 132 0.32 105.6 合计 10.4 3432 9.32 3075.6 项目水平衡见下图。 图4 项目营运期水平衡图（单位：m3/d） 1.2 废水污染防治措施 根据企业提供资料，厂房内不设置洗手间，员工如厕依托院内公厕，经现场踏勘，厂区院内公厕配套建设有化粪池，本项目员工产生的生活污水经现有化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，由市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，达标后排入塔河，最终排入颍河。 根据洗涤废水水质及查阅相关资料，本次环评要求，项目建设一座处理站处理产生的洗涤废水，污水处理能力为12m3/d，污水处理工艺采用AO法，废水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，由市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，达标后排入塔河，最终排入颍河。 AO法生化处理工艺如下： 图5 AO法生化处理工艺流程图（单位：m3/d） 据调查，漯河市沙北污水处理厂目前收水量为10万t/d左右，其全厂设计处理规模为12万t/d，剩余余量为2万t/d，本项目建成后产生的废水量为1.23m3/d，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目产生的废水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河，对周围地表水环境影响较小。 1.3 废水排放情况 项目产生的生活污水经化粪池处理后、洗涤废水经AO法生化处理工艺处理后，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，项目废水产生及排放情况如下： 表10 项目洗涤废水污染物产生及排放情况一览表 污染物名称 pH（无量纲） COD BOD5 SS NH3-N 色度 LAS 排水量 9m3/d，2970m3/a AO法处理前 产生浓度（mg/L） 6-9 1000 350 600 30 100倍 10 产生量(t/a) - 2.97 1.04 1.78 0.0891 - 0.0297 AO法处理后 排放浓度（mg/L） 6-9 150 20 60 25 40倍 5 排放量(t/a) - 0.4455 0.0594 0.1782 0.0743 - 0.0149 漯河市沙北污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 6-9 50 10 10 5 - - 排放量(t/a) - 0.1485 0.0297 0.0297 0.0149 - - 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 6-9 20 - - 1.0 - - 排放量(t/a) - 0.0594 - - 0.00297 - - 表11 项目生活污水污染物产生及排放情况一览表 污染物名称 COD BOD5 SS NH3-N 排水量 0.32m3/d，105.6m3/a 化粪池处理前 产生浓度（mg/L） 300 150 250 30 产生量(t/a) 0.0317 0.0158 0.0264 0.0032 化粪池处理后 排放浓度（mg/L） 150 80 100 25 排放量(t/a) 0.0158 0.0084 0.0105 0.0026 漯河市沙北污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 10 10 5 排放量(t/a) 0.0053 0.0011 0.0011 0.0005 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 - - 1.0 排放量(t/a) 0.0021 - - 0.0001 ▲项目废水排放总量分析 由表10及表11知：项目生活污水量为105.6m3/a，COD、氨氮产生量分别为0.0317t/a、0.0032t/a；项目洗涤废水量为2970m3/a，COD、氨氮产生量分别为2.97t/a、0.0891t/a；生活污水经化粪池处理后，洗涤废水经厂区AO工艺处理设施处理后，COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，经厂区总排口排入市政管网，废水总排放量为3075.6m3/a，COD、氨氮排放量分别为0.4613t/a、0.0769t/a；经厂区预处理后排入漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放浓度分别为50mg/L、5mg/L，排放量分别为0.4613t/a、0.0769t/a；废水最终汇入颍河，按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0615t/a，氨氮排放量0.0031t/a。 由于本次项目是搬迁项目， 2 废气 本项目生产过程无生产工艺性废气产生；项目也不提供工作餐，故也无食堂油烟废气产生。 3噪声 3.1源强分析 项目噪声源主要为洗衣机、脱水机、烘干机、熨平机、折叠机等设备运行噪声，其源强为70~75dB(A)之间，产生源强及治理效果见表12。 表12 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 洗衣机 8 72 基础减振、厂房密闭隔声 57 脱水机 6 75 基础减振、厂房密闭隔声 59 烘干机 6 73 基础减振、厂房密闭隔声 55 熨平机 2 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 折叠机 2 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 3.2预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： 1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； 2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 3）噪声预测结果 根据项目噪声源的降噪叠加，对四周厂界昼间噪声排放量进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表13。 表13 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 噪声源中心距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 70.28 东厂界 8 52.22 昼间：60 南厂界 6 54.72 北厂界 5 56.30 西厂界 8 52.22 住宅小区 8 52.22 何庄村 90 31.28 五里岗村 190 24.68 孟庙镇初级中学 160 26.20 漯河市精神病院 85 31.66 昼间：55 根据企业提供资料，项目采用一班制工作制度，只在昼间进行运行。由上表知，项目主要高噪声设备采取厂房密闭隔声、安装减振基础，并加强日常维护管理等降噪措施，经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准的要求，离本项目最近的敏感点东侧住宅小区声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准要求，本项目北侧85m处的漯河市精神病院声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间标准要求，项目建设运行对周围声环境影响较小。 4、固废 项目产生的固废均为一般固废，包括：废包装材料、污水处理污泥及生活垃圾。 （1）废包装材料：项目毛巾、床单等洗涤前及洗涤后的包装过程中会产生部分废弃包装袋，经调查核算，包装废料产生总量为0.5t/a，主要成分为塑料，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用。 （2）污水处理污泥 项目洗涤废水处理过程中会产生污水处理污泥，产生量约为1t/a，委托当地环卫部门定期清掏清运。 （3）生活垃圾：厂区职工10人，年工作330天，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则生活垃圾产生量1.49t/a，生活垃圾在厂区分类收集，加盖垃圾桶暂存后定期交由环卫部门处理。 表14 项目固废产排及处置情况一览表 固体废物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 废包装材料 0.5 0 作为废品卖给废品收购站 污水处理污泥 1 委托环卫部门定期清掏清运 生活垃圾 1.49 收集后交由环卫部门处理 综上所述，本项目固体废物经合理处置后，固体废物对周边环境影响都不大。 7、项目污染物产排情况汇总及总量控制分析 本项目运营后主要污染物产排情况见表15。 表15 本项目污染物产排情况汇总表 污染因素 产生情况 排放情况 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 废 水 生活污水 废水量 105.6m3/a 105.6m3/a COD 297.07mg/L 0.0731t/a 150mg/L 0.0369t/a BOD5 150mg/L 0.0158t/a 80mg/L 0.0084t/a SS 250mg/L 0.0264t/a 100mg/L 0.0105t/a NH3-N 22.32mg/L 0.0055t/a 20mg/L 0.0049t/a 洗涤废水 废水量 2970m3/a 2970m3/a COD 1000mg/L 2.97t/a 150mg/L 0.4455t/a BOD5 350mg/L 1.04t/a 20mg/L 0.0594t/a SS 600mg/L 1.78t/a 60mg/L 0.1782t/a NH3-N 30mg/L 0.0891t/a 25mg/L 0.0743t/a LAS 10mg/L 0.0297t/a 5mg/L 0.0149t/a 固体废物 一般废物 废包装材料 / 0.5t/a / 0 污水处理污泥 / 1t/a / 生活垃圾 / 1.49t/a / 总量控制分析： 项目生活污水量为105.6m3/a，COD、氨氮产生量分别为0.0317t/a、0.0032t/a；项目洗涤废水量为2970m3/a，COD、氨氮产生量分别为2.97t/a、0.0891t/a；生活污水经化粪池处理、洗涤废水经厂区AO工艺处理设施处理后，COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，经厂区总排口排入市政管网，废水总排放量为3075.6m3/a，COD、氨氮排放量分别为0.4613t/a、0.0769t/a；废水经厂区预处理后排入漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放浓度分别为50mg/L、5mg/L，排放量分别为0.4613t/a、0.0769t/a；废水最终汇入颍河，按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0615t/a，氨氮排放量0.0031t/a。 综上，项目生活污水及生产废水汇入颍河后，废水排放量为3075.6m3/a，核定总量为COD0.0615t/a，氨氮0.0031t/a。 因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为COD0.0615t/a，氨氮0.0031t/a。 8、项目环保投资及竣工验收一览表 项目总投资20万元，其中环保投资约为3万元，占总投资的15%，本项目环保投资概算见表16。 表16 项目环保投资及竣工验收一览表 污染源 治理及保护措施 环保设施 及数量 （验收内容） 环保投资 （万元） 验收标准 废水 生活污水 项目生活污水院内内化粪池，处理后进入沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河 1座化粪池 （依托现有） / 满足《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求 洗涤废水 洗涤废水经AO生化处理设施处理后，经院区总排口进入市政管网，排入沙北污水处理厂深度处理后达标外排，最终排入颍河 1座AO生化处理设施(处理能力12m3/d) 2 固废 废包装材料 作为废品卖给废品收购站 收集后外售 0.5 零排放 污水处理污泥 委托环卫部门定期清掏清运 定期清掏清运 生活垃圾 收集后交由环卫部门处理 垃圾箱若干 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声等 / 0.5 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类 合计： 3

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 项目生活污水院内内化粪池，处理后进入沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求 |
|  | 洗涤废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS等 | 洗涤废水经AO生化处理设施处理后，经院区总排口进入市政管网，排入沙北污水处理厂深度处理后达标外排，最终排入颍河 |  |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 废包装材料 | 作为废品卖给废品收购站 | 零排放 |
|  |  | 污水处理污泥 | 委托环卫部门定期清掏清运 |  |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为65～75dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振、安装消音器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁现有厂房进行生产，不进行基础土建施工，项目主要涉及设备安装，对生态环境影响较小。 |

结论与建议

环评结论： 1、项目概况 郾城区孟庙镇洁香水洗店郾城区孟庙镇洁香水洗店搬迁改造项目，位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路中段，总投资20万元，租赁现有厂房，主要为宾馆酒店提供床单、被套、枕套、浴巾、面巾等日常住宿配套用品洗涤服务，不洗涤医疗机构病床用品，建成后年洗涤7万套床上用品。 2、项目产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-80-03-005314（项目备案确认书详见表后附件）。因此该项目建设符合国家产业政策。 3、项目选址可行性 本项目位于郾城区孟庙镇纬八路中段，租赁胡广亮现有厂房，根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所提供的证明（见附件）可知，项目用地为建设用地；由漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件）知：该项目的建设符合孟庙镇总体规划。综上，本项目用地性质合法，项目建设符合规划，项目选址合理可行。 4、环境影响分析与防治措施结论 （1）废水 项目废水包括生活污水及洗涤废水，废水排放量共计9.32m3/d，3075.6m3/a；生活污水经化粪池处理后，洗涤废水经厂区AO工艺处理设施处理后，COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排至颍河。 本项目污染物排放总量应做如下控制：总量控制指标按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0615t/a，氨氮0.0031t/a。 综上，本项目所产生的废水对地表水环境影响较小。 （2）废气 本项目生产过程无生产工艺性废气产生；项目也不提供工作餐，故也无食堂油烟废气产生。 （3）噪声 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为65～75dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固体废物 本项目固废包括废包装材料、污水处理污泥及生活垃圾，其中废包装材料经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用；污水处理污泥，委托当地环卫部门定期清掏清运；对于职工生活垃圾，设若干垃圾箱暂存，并委托环卫部门统一清运处理。 项目产生的固废在落实各项评价建议措施前提下，均得到合理处置，不外排。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2. 加强对设备的维护，做好设备降噪工作，减轻机械噪声对环境的影响。 3.加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 4．严格落实废气污染防治措施，确保污染防治措施的落实到位。 5．对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 综上所述，郾城区孟庙镇洁香水洗店郾城区孟庙镇洁香水洗店搬迁改造项目符合国家产业政策，厂址用地性质为建设用地，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

# Text boxes

达标排放

G  废气

W  废水

N  噪声

S  固废

市政供热

N

N

N、G

N、W

折叠

熨平

N、W、S

图2        项目运营期工艺流程示意图

出货

烘干

脱水

洗涤

布草

0.4

生活用水

沙北污水处理厂

9

化粪池

好氧池

9

0.32

好氧池

缺氧池

调节池

AO处理工艺

10

1

洗涤用水

达标外排

格栅

10.4

污水

0.32

0.08

9.32