建设项目基本情况

| 项目名称 | 汽车销售服务中心建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市新征程汽车销售服务有限公司 |
| 法人代表 | 吕义伟 | 联系人 | 栗少伟 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区107国道与龙江路交叉口向西1000米路北 |
| 联系电话 | 15639592327 | 传真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区107国道与龙江路交叉口向西1000米路北 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展改革和工业信息化委员会 | 项目代码 | 2018-411103-80-03-077993 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 126汽车、摩托车维修场所（管理名录） |
|  |  |  | O8011汽车修理与维护（行业代码） |
| 占地面积 （平方米） | 6520 | 绿化面积 （平方米） | / | 绿化率 | / |
| 总投资 （万元） | 40 | 其中：环保投资（万元） | 8.7 | 环保投资比例 | 21.75% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 | 2019年5月 |
| 工程概况： 1、项目由来 随着我国经济飞速发展，人们对汽车的需求量也越来越大，一方面带动了中国汽车工业的飞速发展，另一方面汽车销售服务行业也成为一个新兴的朝阳产业，为满足当地市场汽车维修及保养需求，漯河市新征程汽车销售服务有限公司拟投资40万在漯河市郾城区107国道与龙江路交叉口向西1000米路北建设汽车销售服务中心建设项目。项目建成后，主要服务内容包括汽车零部件维修、汽车保养、汽车划痕修补等，维修保养规模为1000辆次/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第[2017]682号令，2017.10.1)等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修订）规定，本项目属于“四十社会事业与服务业”类第126条“汽车、摩托车维修场所”中“涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的”，应编制环境影响报告表。本项目有喷漆工艺，应编制编制环境影响报告表。受建设单位委托（委托书见附件一），河南咏蓝环境科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《漯河市新征程汽车销售服务有限公司汽车销售服务中心建设项目环境影响报告表》。 2、项目概况 项目名称：汽车销售服务中心建设项目； 建设单位：漯河市新征程汽车销售服务有限公司； 建设地点：漯河市郾城区107国道与龙江路交叉口向西1000米路北； 项目性质：新建； 建设规模：年服务小轿车1000辆，主要包括汽车维修及保养、汽车烤漆服务。年维修保养车辆约为1000辆、年烤漆汽车量约300辆。 3、项目组成及主要建设内容 本项目组成及主要建设内容一览表见表1。 表1 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备 注 主体工程 维修车间 1栋1层，钢结构、建筑面积2990m2， 内部建设维修保养工位、钣金工位、打磨工位、大梁校正工位 租赁现有 喷漆烤漆房 1间，35m2 储运工程 油漆库房 1间，20m2 配件库 2间，每间60m2 危废暂存间 1间，25m2 一般固废 暂存间 1间，60m2 停车场 3000m2 辅助工程 办公室 2间，每间35m2 展厅 2间，每间100m2 公用工程 给水 市政管网 新建 排水 雨污分流；办公生活污水经化粪池处理后排入 市政污水管网 依托现有 用电 市政电网 新建 环保工程 废气治理 焊接烟尘、打磨粉尘产生量极小，无组织排放；喷漆烤漆废气经1套“过滤棉+活性炭吸附+UV光解”设备处理后通过15m高排气筒排放 新建 废水治理 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网 依托现有 固废治理 一般固废分类收集，分类处理；危险废物设置危险废物暂存间，交由有资质单位处理 新建 噪声治理 选用低噪声设备，高噪声减振、车间密封 新建 4、项目产品方案及规模 本项目年服务小轿车1000辆，主要包括汽车维修、保养及汽车烤漆服务，年维修保养车辆约为1000辆、年烤漆汽车量约300辆。 5、本项目营运期主要设备 本项目营运期主要设备见表2。 表2 本项目营运期主要设备一览表 序号 名称 型号 单位 数量 1 举升机 TLT235SB 台 2 2 举升机 HRJ-6型 台 1 3 举升机 / 台 1 4 四柱举升机 / 台 1 5 干磨机 / 台 1 6 喷枪 / 台 1 7 大梁校正仪 / 台 1 8 空压机 W-0.9/12.5 台 1 9 外部整形机 / 台 1 10 充电机 宏源100A 台 1 11 气动抽接油机 HTJ-6297 台 4 12 卧式千斤顶 97813 台 2 13 二保焊机 / 台 1 14 电烤灯 / 台 1 15 风机 / 台 1 6、本项目营运期主要原辅材料消耗 本项目营运期主要材料及主要能源消耗一览表见表3，漆料理化性质见表4。 表3 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 年用量 包装形式 物理形态 储存场所 最大储存量（t） 1 清漆 0.024t/a 1L/桶 液态 仓库 1L 2 面漆 0.036t/a 1L 3 底漆 0.012t/a 1L 4 稀释剂 0.06t/a 1L 5 焊条 10kg/a / 固态 / 6 腻子 0.048t/a 1kg/桶 液态 / 7 电瓶 100个 / 固态 / 8 机油 2400L/a 4L/桶 液态 200L 9 刹车油 30L/a 1L/桶 液态 20L 10 变速箱油 300L/a 1L/桶 液态 20L 11 制冷剂 0.084t/a 210g/桶 液态 4.2kg 表4 漆料主要成分一览表 种类 主要成分 主要成分百分比 清漆（0.024t/a） 固体份 聚氨酯 60.5% 挥发份 二甲苯 15.5% 乙酸乙酯、丁醇、2-庚酮 24% 面漆(0.036t/a) 固体份 丙烯酸树脂、炭黑 60.5% 挥发份 乙酸乙酯、丁醇、2-庚酮 39.5% 底漆(0.012t/a) 固体份 丙烯酸树脂、颜料 60% 挥发份 石油溶剂、醋酸丁酯 40% 稀释剂(0.06t/a) 挥发份 二甲苯 40% 乙酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯 60% 7、共用工程 （1）给水 该项目用水主要为职工及顾客生活用水由漯河市淞江产业集聚区市政管网供给。 （2）排水 本项目无生产废水，废水主要为职工及顾客的生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入进入漯河市淞江污水处理厂再处理后排入颍河。 (3)供电 该项目用电量约5000kw·h，由漯河市淞江产业集聚区电网供给。 (4)供暖 项目烤漆房采用电烤灯，办公区采用空调供暖。 8、政策相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》分类中的“0居民服务、修理和其他服务业”中，“8011汽车修理与维护”，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，符合国家当前产业政策。 本项目已在漯河市郾城区发展改革和工业信息化委员会备案，项目编号为：2018-411103-80-03-077993，项目备案见附件二。本项目建设符合产业政策要求。 9、项目周边环境及平面布置合理性 （1）项目周边环境 漯河市新征程汽车销售服务有限公司汽车维修服务项目位于漯河市郾城区107国道与龙江路交叉口向西1000米路北，项目东侧、北侧为河南冰洋汽车有限公司，南侧为龙江路，西侧为高旗生物科技有限公司，厂区周边环境概况见附图二。 （2）厂区平面布置合理性分析 本项目位于漯河市郾城区107国道与龙江路交叉口向西1000米路北，交通方便，厂区大门朝南，从大门进入后是厂区停车场，停车场北侧为车间，车间南部为展厅及办公室，车间中部为维修区，车间北部为喷漆房、固废暂存间及原料、配件仓库。本项目平面布置图见附图三。 10、环保投资 本项目环保投资8.7万元，占项目总投资40万元的21.8%。环保设施主要用于废气治理、废水处理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见表5。 表5 本项目环保投资一览表 分类 项目 治理措施 数量 总投资 废气 喷漆废气 1套负压集气系统+过滤棉+活性炭吸附+ UV光解+1根15m高排气筒 1套 8 废水 生活污水 化粪池 1座/现有 0 噪声 噪声治理 厂房隔声、设备减震等 / 0.2 固废 固废治理 危险废物暂存间 1间 0.4 一般废物暂存间、垃圾箱 1间 0.1 合计 / / 8.7 |
| 与建设项目有关的原有污染情况： 本项目为新建项目，没有原有环境污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。 郾城区，隶属河南省漯河市，全区总面积413.1km2。郾城区位于河南省中南部，属淮河流域大沙河中游平原地区。东与召陵区接壤，东南与召陵区、源汇区相连，南濒沙河，与源汇区隔河相望，西南与舞阳县相邻，西北、北面与临颍县毗邻，东北与召陵区、临颍县、周口市、西华县交界。 ◆本项目地处漯河市郾城区107国道与龙江路交叉口向西1000米路北，项目地理位置附图一。 2、地形地势 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m（舞阳县保和乡），最低点50.1m（召陵区青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、工程地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150~200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100~150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80~120kPa。 ◆区域属于六度烈度区，虽然区内断裂活动较为频繁，但其引起的地震频率、震级较为稳定，属于较稳定的工程地质区。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从境内流过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0~90m水文地质条件，可分为上下两部分，上部(0~30m处)为发育较多的澧河的河床相，地质时代为Q3，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：①陈岗—唐江河河床；②三里桥—马夫张—干河陈—后谢；③丁湾—干河陈—金盆赵；④五里庙—铸造厂—龙塘；以上四个河床相以后三个对本市影响较大，单井涌水量40~60m3/h，深度70~90m，在市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。 评价区域所处水文地质分区见下图。 图1 评价区域水文地质分区图 5、河流水系 漯河市属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙颍河流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积较大的河流有沙河、澧河、清潩河、吴公渠等五条，除此之外，还有唐江河、灰河、柳河、黑河等十二条河流。漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系和洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河、黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。漯河境内河流分布情况见下图。 图2 漯河境内河流水系分布图 塔河、柳河：属常年纳污性河流，基本上无天然径流，在非雨季节，水流量稳定，雨季汛期，兼起泄洪排涝作用。柳河在漯河市境内市控监测断面为柳河-西营断面（2015年之前为柳河-阎陶断面）。 颍河：发源于河南省登封县嵩山山脉的少室山，流经河南省禹州市、襄城县、许昌市后在漯河市临颍县繁城镇入境，境内长41km，流域面积640km2。漯河市以上河段长200km，流域面积3287km2。1951年在上游建白沙水库，防洪流量为1330m3/s。漯河市境内的河流主要有柳河、塔河、吴公渠、清潩河等汇入，至河南省周口市与沙河交汇。 ◆项目所处区域属沙颍河水系，北距离地表水体柳支河最近距离约2570m。根据《漯河市人民政府关于污水处理有关问题的会议纪要》（漯政纪〔2013〕24号）及漯河市污水处理专项规划（2013~2030）相关要求，太行山路以西、107国道以东、龙江路以南、沙河以北区域以及孟庙镇孟平铁路以南、新107国道以东、京广铁路以西、南到龙江路区域废水进入漯河市淞江污水处理厂进行处理，本项目在漯河市淞江污水处理厂收水范围内，项目废水经厂区化粪池处理后，通过污水管网向北入漯河市淞江污水处理厂，处理达标后排入柳支河，柳支河向东北流经约4.2km入柳河，柳河向东流经约3.6km在黑龙潭乡田庄村与塔河汇合成柳塔河，向东在周口市境汇入颍河。 6、气候与气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181~2359小时，年日照率为49~53%。其中农作物生长活跃期的4~9月份，累年平均日照总时数为1270.9~1424小时；日平均达7~8小时，能满足作物生长对光能的需要。一年当中以6月份的辐射量最大；12月份最小。光能实际利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4~27.7℃；1月份最冷，平均为0.5~0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。 全市累年平均降水量为749.7~845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm(舞阳县1975年8月3日)。历年来4~10月最大无降水日数是30~71天。 年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图见下图。 图3 漯河市风玫瑰图 漯河市主要气象灾害为水灾和旱灾，还有两、三年连续发生或者一年中旱涝灾害交替出现。 7、土壤 根据漯河市土壤普查，全市共有4个土类、7个亚类、17个土属、51个土种。主要土类为砂姜黑土类、潮土类、黄棕壤土类、褐土类。各类土壤在全市所占比例如下图。 图4 土壤百分比图 ①砂姜黑土类有砂姜黑土和石灰性砂姜黑土两个土类，总面积133.36万亩，占土壤面积的42%。 ②潮土类包括潮土、灰潮土、脱潮土三类，总面积113.23万亩，占总土壤面积的36%，主要分布于全市的沙、澧、颍河冲积平原。 ③黄棕壤土包括黄土褐土、洪冲积性黄褐土两个土属类，总面积61.21万亩，占土壤总面积的16%。 ④褐土类只有淋溶褐土亚类的洪积淋溶褐土一类，总面积为16.91万亩，占土壤总面积的6%，主要分布在沙河两岸的缓岗和局部高地上。 8、动植物资源 （1）植物与植被 目前，全市的主要粮食作物共有4科13属18种，以小麦、玉米为主；主要经济作物共有11科15属16种，主要有烟草、芝麻、油菜、花生等；蔬菜有16科40余种，主要有萝卜、大白菜、菠菜、芹菜、茄子、蕃茄、大蒜、土豆、黄瓜、南瓜、冬瓜、西瓜等。全市公有林果资源约40科属122种。 林木方面，乔木约19科36属56种，主要为泡桐、白毛杨、柳树、榆树、槐树等；灌木主要有花椒、荆条、酸枣等；果树共9科16属22种，主要为苹果、梨、桃、杏等。 全市花卉约60科130余种。其中，木本花卉约32科76种，以为梅花、月季、玫瑰、牡丹、米兰等为主；草本花卉约28科54种，有菊花、兰花、芍药等。 全市重点保护植物包括2棵国槐和3棵元宝树以及部分人工移植的银杏树等。 （2）动物种群 漯河地处华北大平原，一望无际的是田野，野生动物资源极为匮乏。区内主要为家养动物，包括马、牛、猪、养、狗、鸡、鸭、鹅、猫、兔、蜜蜂等。野生动物主要有野兔、黄鼠狼、獾、刺猬、蝙蝠等。野生飞禽主要有鹌鹑、大雁、猫头鹰、啄木鸟、燕子、麻雀、杜鹃、喜鹊、野鸭等。本次评价区域属于生物多样性保护重要性一般地区。 ◆项目位于漯河市郾城区，根据调查，评价区内无国家级、自治区级濒危动植物及特殊栖息地保护区等特殊敏感区域。 9、自然资源 漯河市自然资源丰富，近年来，石油钻探时意外发现平顶山市的叶县任店至漯河市的舞阳县孟寨一带有盐矿，面积约200km2，总储量2×1011t。据舞阳一眼井发现，在1114~1506m处见盐，盐层厚度28.8m，共分6层，单层最大厚度6.5m，盐的品位是纯NaCl含量在90%以上，钾、镁、钙和硫酸根的含量很少，已达到食用标准。 产于沙河、澧河的河沙，其沙质纯净、大小均匀，级配合理，是理想的建筑材料，目前的常年开采量在250万m3以上。全市天然水资源总量多年平均为7.220亿m3/a以上，其中地面水3.75亿m3/a，浅层地下水4.737亿m3/a。全市过(入)境河道多年实测平均径流量为26.9亿m3/a，水质良好。pH值在6.9~8.3之间，呈微碱性。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或者地方环境主管部门公开发布的环境质量公告或着环境质量报告结论。 根据《2017年漯河市环境质量状况公报》，全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为15微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为36微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为116微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为64微克/立方米，臭氧8小时为100微克/立方米，一氧化碳年均值为1微克/立方米。 由数据可知项目区域细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），区域环境质量不达标。 项目位于漯河市郾城区龙江路西段亚裕产业园，根据《漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司年生产能力60000吨废旧塑料回收再利用项目环境影响报告书》中河南省正信检测技术有限公司于2018年8月29日~9月4日对八里庙村（距本项目约2930m）、五里岗村（距本项目约1950m）环境空气的现状监测，监测结果如下表所示： 表6 环境空气质量监测统计结果一览表 单位：mg/m3 监测点位 监测项目 测值范围（mg/m3） 评价标准（mg/m3） 平均值 均值标准指数范围 超标率（%） 达标 情况 八里庙村 SO2小时值 0.008~0.019 0.50 0.013 0.026 0 达标 SO2日均值 0.010~0.015 0.15 0.012 0.08 0 达标 NO2小时值 0.010~0.049 0.20 0.022 0.11 0 达标 NO2日均值 0.013~0.043 0.08 0.021 | 0.263 0 达标 PM10日均值 0.047~0.113 0.15 0.074 0.493 0 达标 PM2.5日均值 0.025~0.0 0.075 0.034 0.453 0 达标 CO日均值 0.47~0.72 4 0.584 0.146 0 达标 CO小时值 0.42~0.77 10 0.585 0.059 0 达标 O38小时均值 0.078~0.095 0.16 0.087 0.543 0 达标 O3小时值 0.073~0.098 0.2 0.087 0.435 0 | 达标 五里岗村 SO2小时值 0.008~0.021 0.50 0.014 0.028 0 达标 SO2日均值 0.011~0.016 0.15 0.014 0.093 0 达标 NO2小时值 0.012~0.051 0.20 0.023 0.115 0 达标 NO2日均值 0.015~0.045 0.08 0.023 0.288 0 达标 PM10日均值 0.049~0.116 0.15 0.077 0.513 0 达标 PM2.5日均值 0.025~0.045 0.075 0.034 | 0.453 0 达标 CO日均值 0.47~0.72 4 0.584 0.146 0 达标 CO小时值 0.42~0.77 10 0.585 0.059 0 达标 O38小时均值 0.078~0.095 0.16 0.087 0.544 0 达标 O3小时值 0.073~0.098 0.2 0.087 0.435 0 达标 由表6统计结果可以看出，八里庙村、五里岗村点位常规监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，评价区域内环境空气质量现状较好。 2、地表水 评价区域内地表水体为项目北侧2570m处的柳支河，柳支河向东汇入颍河。根据地表水功能区划分，颍河规划水质目标执行（GB3838-2002）III类标准，漯河市2018年颍河水质控制目标执行（GB3838-2002）IV类标准，评价收集到《漯河市环境质量监测年鉴》（2017年度）中颍河--西华址坊断面全年监测资料，具体监测数据统计结果见下表。 表7 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 水期 监测 指标 pH （无量纲） COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 阴离子表面活性剂 全年 测值范围 7.56~8.21 13~21 2.1~2.6 0.06~0.31 0.10~0.28 0.01 0.03 全年均值 8.21（极值） 17 2.2 0.20 0.17 0.01 0.03 Ⅳ类标准限值 6~9 30 6 1.5 0.3 0.5 0.3 均值标准指数 0.605 0.567 0.367 0.133 0.567 0.02 0.1 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 均值超标倍数（倍） | 0 0 0 0 0 0 0 由上表可以看出，2017年颍河-西华址坊断面处现状监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求。 3、地下水环境质量现状 根据《漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司年生产能力60000吨废旧塑料回收再利用项目环境影响报告书》中河南省正信检测技术有限公司于2018年8月29日~9月4日对八里庙村（距本项目约2930m）、五里岗村（距本项目约1950m）地下水的监测值，监测结果见下表。 表8 地下水监测结果一览表 监测项目 单位 限值 八里庙村 五里岗村 PH / 6.5～8.5 7.53 合格 7.44 合格 氨氮 mg/L 0.50 0.22 合格 0.11 合格 耗氧量 mg/L 3.0 0.7 合格 0.62 合格 总硬度 mg/L 450 374 合格 385 合格 亚硝酸盐 mg/L 1.00 未检出 合格 未检出 合格 硝酸盐 mg/L 20.0 16.4 合格 17.6 合格 挥发酚类 mg/L 0.002 未检出 合格 未检出 合格 阴离子表面活性剂 mg/L 0.3 未检出 合格 未检出 合格 溶解性总固体 mg/L 1000 854 合格 909 合格 硫酸盐 mg/L 250 132 合格 124 合格 氯化物 mg/L 250 87.6 合格 88.5 合格 总大肠菌群 MPN/100mL 3.0 / 合格 / 合格 硒 mg/L 0.01 未检出 合格 未检出 合格 砷 mg/L 0.01 未检出 合格 未检出 合格 汞 mg/L 0.001 未检出 合格 未检出 合格 铅 mg/L 0.01 未检出 合格 未检出 合格 镉 mg/L 0.005 未检出 合格 未检出 合格 铜 mg/L 1.0 未检出 合格 未检出 合格 锌 mg/L 1.0 未检出 合格 未检出 合格 铁 mg/L 0.3 未检出 合格 未检出 合格 锰 mg/L 0.10 未检出 合格 未检出 合格 根据监测结果，八里庙村和五里岗村的监测值可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据声功能区划分，项目所在地为2类功能区。项目所在区域声环境昼间值为50～51.5dB(A)，夜间值为40～41.2dB(A)，能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))的要求。 5、漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020） （一）规划范围 漯河市淞江产业集聚区上一轮规划区范围为东起祁山路，西至石武铁路，南起辽河路，北至龙江路，规划面积8.6km2，在上一轮规划的基础上，跨越高速客运铁路向西适度拓展，107国道以西区域向北扩展至纬八路（规划沙河路），新增规划面积5.49km2。规划范围扩建后，总规划面积14.09km2，其中建成区4.4km2，发展区6.15km2，控制区3.54km2。规划范围东至祁山路，西至六支渠（规划兴隆山路），南至辽河路，北至纬八路（规划沙河路）。 （二）规划年限 规划期限为2013～2020年，其中近期2013～2015年；中远期2016～2020年。 （三）发展定位 以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 （四）空间结构和功能分区 划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。 综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 107国道东侧原规划的仓储物流区、工业整合区（食品加工），107国道西侧的工业发展区（食品加工）均调整为综合生活配套服务区。107国道西侧的新特包装区南部部分调整为综合生活配套服务区，北部调整为医药加工产业园区。 （五）集聚区项目负面清单及环境准入条件 根据该集聚区规划环评报告，集聚区环境准入条件见下表。 表9 淞江产业集聚区环境准入条件 项目类别 环境准入条件 鼓励类 符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料 制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号） 要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 允许类 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 禁止类 禁止入驻列入淞江产业集聚区负面清单中的项目 根据该集聚区规划环评报告，集聚区环境负面清单见下表。 表10 淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药加工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 本项目位于淞江产业集聚区内，项目占地为工业用地，项目在淞江产业集聚区位置见附图五。项目不属于禁止、限制、鼓励行业，属于允许行业类，不属于淞江产业集聚区产业发展负面清单范畴。项目在淞江产业集聚区建设可行。 6、淞江产业集聚区污水处理厂 漯河市淞江污水处理厂位于漯河市107国道与孟平铁路交叉口西南角，属于淞江产业集聚区发展规划中的污水处理配套设施，占地40066.08m2，收水范围为：漯河市淞江产业集聚区内的工业污水和太行山路以西、沙河以北区域的综合污水，淞江产业集聚区污水处理厂一期设计规模为30000m3/d，污水处理厂污水处理工艺为“CARROUSEL氧化沟”二级处理，深度处理采用“微絮凝+沉淀+过滤+二氧化氯消毒”工艺。处理工艺见图5，污水处理厂设计的进、出水水质见表11，淞江产业集聚区污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 表11 淞江产业集聚区污水处理厂进出水设计指标 项目内容 COD BOD5 SS TN 氨氮 TP pH 进水指标 390 160 200 40 42 6.5 6.5~9.5 出水指标 50 10 10 / 5（8） 0.5 6.5~9.5 图5 污水处理工艺流程图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标： 环境要素 保护目标 方位 性质 距离 规模 保护级别 地表水 颍河 S 地表水 2570m 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 环境 空气 英张村 SE 村庄 870m 1120人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 五里岗村 E 村庄 1920m 2100人 五里堡村 ESE 村庄 1250m 310人 范庄村 NW 村庄 840m 1520人 王堂村 S 村庄 1250m 820人 噪声 区域环境噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水 区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准 pH COD （mg/L） BOD5 （mg/L） 氨氮 （mg/L） TN （mg/L） TP （mg/L） 6～9 30 6 1.5 1.5 0.3 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 耗氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 氯化物（mg/L） 硝酸盐 （mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.2 250 20 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) h平均 24h平均 h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 80 150 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物 有组织排放，15m高排气筒 排放浓度120mg/m3 排放速率3.5kg/h 无组织排放监控浓度限值 1.0mg/m3 非甲烷总烃 有组织排放，15m高排气筒 排放浓度120mg/m3 排放速率10kg/h 二甲苯 有组织排放，15m高排气筒 排放浓度70mg/m3 排放速率1.0kg/h 无组织排放监控浓度限值 1.2mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）“表面涂装业” 非甲烷总烃 有机废气排放口 排放浓度60mg/m3 建议去除效率 70% 工业企业边界排放建议值 2.0mg/m3 甲苯与二甲苯合计 有机废气排放口 排放浓度20mg/m3 工业企业边界排放建议值 二甲苯：0.2mg/m3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级 COD 150mg/L 氨氮 25mg/L 一般固废贮存应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求，危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求 |
| 总量控制指标 | 项目允许排放总量按照出水浓度COD：150mg/L、氨氮：25mg/L，允许总量分别为COD：0.027t/a，氨氮：0.0045t/a。根据《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚5个实施方案的通知》（漯河市人民政府办公室漯政办【2017】2号）要求核定项目总量，颍河按COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.0036t/a、0.00018t/a。 本项目喷漆废气经过滤棉+活性炭+UV光解处理后通过一根15m高排气筒，处理后VOCs有组织排放量为0.0085t/a，VOCs无组织排放量为0.0035t/a。本项目VOCs排放总量为0.0120t/a。VOCs总量替代依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目VOCs排放总量为0.0120t/a，需替代量为0.0240/a。 漯河市固特威橡胶制品有限公司位于漯河市郾城区龙江路与107国道交叉口500m亚裕产业园内，VOCs消减量尚有剩余1.13t/a，现已搬迁至源汇区。由漯河市新征程汽车销售服务有限公司建设项目实现区域内挥发性有机物倍量替代后，非甲烷总烃排放量尚有剩余1.106t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 项目具体生产工艺如下： 项目生产工艺流程及产污如下图所示： 图6 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 该项目提供的车辆维修范围为：车辆评估(拆检定损)、零部件安装、变形凹陷整形、人工刮灰、打磨机打磨、喷漆烤漆。 1、车辆评估(拆检定损)：对事故车间进行拆解，根据故障程度评估定价。 2、零部件安装：对故障车辆进行拆除损坏零部件，安装新的零部件。 3、整形：变形部位利用整形机将其平整。 4、焊接：对零部件之间缝隙进行焊接，焊接过程会产生少量烟尘，在车间内无组织排放。 5、刮腻子、晾干、打磨：首先在打磨区利用干磨机将待修车辆的旧漆打磨，露出铁板层，根据损失程度，采用相应的整形机将凹陷部位拉平，并将金属在回复原来的形状和厚度过程中产生的拉伸和挤压应力消除，保持金属的刚度和强度，利用打磨片将受损部位与周边漆膜连接部位打磨出一个缓冲的坡面，便于新喷的漆面与原车漆面更好地连接在一起，然后在喷漆烤漆房将低凹处的汽车表面用原子灰将其补平，自然晾干。 6、喷漆、烤漆： 项目设有一座全封闭式烤漆房，其作业技术原理是： 喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到烤漆房顶部，再经顶部过滤棉二次过滤净化后进入烤漆房，洁净空气从顶部均匀向下运动，在烤漆房内形成全压式气流，使喷漆过程的漆雾不能在空气中停留，而直接通过下方出风口进入“过滤棉+活性炭+UV光解”设备处理，最终通过15m高排气筒排放。 烤漆时，将风门调至烤漆位置，烤房内温度通过电加热升高至预定干燥温度（55℃~60℃）。风机将外部新鲜空气经初级过滤网过滤后，送至烤漆房顶部气室，再经第二次过滤净化经风门送至烤漆房内，通过电加热升温后，热风循环，烤漆废气经烤漆房底部引风机收集至“过滤棉+活性炭+UV光解”设备处理，最终通过15m高排气筒排放。

产污环节分析： 1、施工期污染因素分析 本项目租用原有厂房建设生产，不涉及土石方开挖等土建施工，施工期仅为设备进场及安装，本次环评不对施工期污染影响进行分析。 2、运营期污染因素分析 营运期主要污染工序见下表。 表12 营运期主要污染工序一览表 污染类别 产生工序 污染源名称 污染因子 废气 焊接工序 焊接烟尘 颗粒物 打磨工序 打磨粉尘 颗粒物 喷漆烤漆 有机废气 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 废水 职工生活 生活污水 COD、氨氮 噪声 生产过程 设备噪声 噪声 固体废物 职工人员生活 生活垃圾 生活垃圾 生产过程 一般固废 废旧汽车零部件 危险废物 废电瓶、废机油、含油抹布、漆渣、废滤芯、废过滤棉、废原料桶、废活性炭、废打磨片

污染源产排源强分析 1.施工期污染源及污染物产生情况 本项目租用原有厂房建设生产，不涉及土石方开挖等土建施工，施工期仅为设备进场及安装，施工期持续时间较短，环境影响较小。 2.营运期污染源产排分析 2.1废气 项目产生的废气主要为喷漆烘干过程中产生的喷漆烤漆废气、焊接烟尘、打磨粉尘。 ①喷漆烤漆废气 本项目喷漆烤漆过程中会产生喷漆、烤漆废气，主要是液体分（油漆中的稀料和稀释剂）挥发产生的有机废气，属于VOCs，根据国家环境保护部科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》的解释，醚、醇、酯属于非甲烷总烃的含氧烃类，有机废气以主要为二甲苯和非甲烷总烃。喷漆、烤漆废气主要包括二甲苯、非甲烷总烃和漆雾（颗粒物）。 该项目油漆和稀释剂用量共计0.132t/a，其中挥发份全部挥发，固体份按80%附着在车身表面，15%形成漆雾，5%形成漆渣计算，非甲烷总烃、二甲苯、漆雾产生量分别为0.060t/a、0.028t/a、0.007t/a。喷漆、烤漆废气经1套“过滤棉+活性炭吸附+UV光解”设备处理后由15m高排气筒排放，风机风量2400m3/h，收集效率96%、处理效率非甲烷总烃、二甲苯90%、漆雾去除率96%，喷漆烤漆年工作600h，喷漆、烤漆有组织废气产排情况表13，未被收集的废气以无组织形式排放，非甲烷总烃、二甲苯、漆雾无组织排放量分别为0.0024t/a、0.0011t/a、0.0003t/a。 表13 喷漆烤漆废气产排情况一览表 污染物名称 排放方式 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 产生浓度mg/m3 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 颗粒物 有组织排放 4.7 0.0067 过滤棉+活性炭吸附+UV光解+15m高排气筒 0.7 0.0017 非甲烷总烃 40 0.0576 4.0 0.0097 二甲苯 18.7 0.0269 1.9 0.0045 颗粒物 无组织排放 / 0.0003 车间安装换风扇 / 0.0003 非甲烷总烃 0.0024 0.0024 二甲苯 0.0011 0.0011 ②焊接烟尘 本项目修理汽车时，需使用电焊机，焊接时产生焊接烟尘，主要成分为颗粒物，其产生过程为：在高温火焰加热的情况下，焊条端部及其母材相应被熔化，熔液表面剧烈喷射产生高温高压蒸汽并向四周扩散，当蒸汽进入周围的空气中时，被冷却并氧化，部分凝聚成固体微粒，这种由气体和固体微粒组成的混合物即为焊接烟尘。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》(孙大光著)一文，焊接颗粒物产生量为每千克电焊条产生8～11g焊接颗粒物，本报告取每千克电焊条产生10g焊接颗粒物，本项目使用焊条0.01t/a，焊接颗粒物产生量为0.0001t/a。焊接烟尘经配套的移动式烟尘净化器进处理后无组织排放，处理效率可达95%，无组织排放的焊接颗粒物为0.000005t/a。 ③打磨粉尘 补腻子前需用干磨机对旧漆进行打磨，本项目涉及喷漆的车辆为300量，根据建设单位介绍，每辆车打磨量约为100g，产生颗粒物0.03t/a；腻子晾干后需用打磨片将受损部位与周边漆膜连接部位打磨出一个缓冲的坡面，每辆车打磨量约为20g，产生颗粒物0.006t/a，打磨产生颗粒物共计0.036t/a。打磨产生的颗粒物经配套的吸尘器处理后无组织排放，处理效率可达90%，无组织排放的颗粒物为0.0036t/a。 2.2废水 本项目无洗车服务，项目无生产废水产生，项目废水主要为职工及顾客生活污水。项目职工10人，顾客平均每天按5人计，项目年生产天数为300天，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），职工用水量按50L/人·d计，则日常生活用水量为0.75m3/d、225m3/a，排水量以用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.6m3/d、180m3/a。生活污水的污染物产生浓度为COD280mg/L、氨氮30mg/L，产生量为COD0.0504t/a、氨氮0.0054t/a。项目生活污水经厂区化粪池处理后，经市政污水管网进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进行处理，处理达标后排入颍河，生活污水的污染物排放浓度为COD150mg/L、氨氮25mg/L，排放量为COD0.027t/a、氨氮0.0045t/a。 2.3噪声 本项目噪声主要来源为维修噪声、设备噪声。在汽车维修使用的机械设备如空压机、打磨机、电焊机以及喷烤漆房风机等设备运行噪声。本项目拟建后全厂高噪声设备及噪声源强值见表14。 表14 本项目高噪声设备及噪声源强估算 噪声源位置 噪声源 设备数量（辆、套） 设备源强（dB(A)） 治理措施 维修车间 干磨机 1 80 厂房隔声 空压机 1 85 厂房隔声、基础减振 电焊机 1 75 厂房隔声 外部整形机 1 70 厂房隔声 风机 1 85 厂房隔声、基础减振 2.4固体废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关技术要求，结合本项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，全面分析各类固体废物的产生环节、主要成分、理化性质及其产生、利用和处置量。 2.4.1固废产生量 项目营运期固废主要包括车辆维修过程产生的废旧汽车零部件、废电瓶、废机油、废刹车油、废变速箱油、喷烤漆过程产生的漆渣、废过滤棉、废原料桶、废活性炭以及职工生活垃圾。 ①废旧汽车零部件：根据企业提供的资料，废旧零部件产生量约1.8t/a，集中收集后外售，综合利用。 ②废电瓶：项目废电瓶产生量约10个/a，一个电瓶的重量约0.5kg，则废电瓶产生量约0.5t/a。 ③废机油：根据企业提供数据，项目废油主要包括废机油、废刹车油、废变速箱油，产生量约0.8t/a。 ④含有抹布：更换机油时产生含油抹布约为0.02t/a。 ⑤漆渣：漆雾中5%成为落地漆渣，漆渣产生量为0.002t/a，打磨旧漆及腻子灰时吸尘器吸附的漆渣约0.032t/a，本项目产生漆渣共计0.034t/a。 ⑥废过滤棉：项目喷漆房内安装的过滤棉厚度为50mm，密度为430g/m2，过滤棉过滤量为3.5~4.7kg/m2，本报告取4.3kg/m2，则1m2(约430g)过滤棉可过滤4.3kg漆雾。本项目被捕集的漆雾量为0.007t/a，经过去除效率为85%的过滤棉过滤后，过滤的漆雾为0.006t/a，则过滤棉总用量不能少于0.6kg/a。本项目喷漆房内安装的过滤棉面积约为5m2，过滤棉用量约为3kg，为保证处理效率，建设单位每年更换两次过滤棉，过滤棉总用量为6kg/a。喷涂过程共产生废过滤棉约0.012t/a（含漆雾0.006t/a）。 ⑦废原料桶：项目废漆料桶及其他油品包装桶产生量约0.1t/a，废漆料桶沾染油性漆有机溶剂。 ⑧废活性炭：喷涂、烘干产生的有机废气进入活性炭吸附装置处理，被活性炭吸附的有机废气量为0.076t/a，根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200~300mg/g，本报告喷漆有机废气活性炭饱和吸附量以200mg/g计。每1吨活性炭约能吸附有机废气0.2吨，则活性炭总用量不能少于0.38t/a。项目活性炭吸附装置一次装填量为100kg，为保证去除效率，每工作100小时更换一次，每年更换4次，活性炭总用量为400kg/a。喷涂过程共产生废活性炭约0.476t/a。 ⑨汽车保养时更换机油滤芯和空调滤芯，产生废滤芯约为0.5t/a。 ⑩打磨过程产生废打磨片约为0.002t/a。 ⑪生活垃圾：项目劳动定员为10人，顾客平均每天按5人计，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约2.25t/a，生活垃圾定点放置、集中收集，由环卫部门及时清运。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017)，对本项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，本项目固体废物属性判定结果详见表15所示。 表15 项目固体废物判定表 固废种类 产生量(t/a) 产生工序 主要成分 形态 种类判定 废零件 1.8 维修保养 铁 固态 固体废物 废电瓶 0.5 维修保养 矿物油 固态 固体废物 废机油 0.8 维修保养 矿物油 液态 固体废物 废滤芯 0.5 维修保养 滤芯、油脂 固态 固体废物 漆渣 0.034 喷漆、打磨 涂料 固态 固体废物 废打磨片 0.002 打磨 砂纸、涂料 固态 固体废物 废过滤棉 0.012 废气治理 玻璃丝、漆雾 固态 固体废物 废原料桶 0.1 维修保养 金属、塑料、有机成分 固态 固体废物 废活性炭 0.476 废气治理 炭、有机废气 固态 固体废物 含油抹布 0.02 维修保养 纤维、矿物油 固态 固体废物 生活垃圾 2.25 职工生活 废纸、塑料等 固态 固体废物 危险废物属性判定：按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）等进行属性判定，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。全厂固体废物分析结果见表16。 表16 项目固废产生及处置情况表 固废种类 产生量(t/a) 废物类别 有害成分 危险特性 形态 处置措施 废零件 1.8 / / / 固态 收集后外售 废电瓶 0.5 HW49，900-044-49 废酸、 重金属 T 固态 委托具备危废处理资质的专业公司进行处置 废机油 0.8 HW08，900-214-08 矿物油 T，I 液态 废滤芯 0.5 HW49，900-041-49 油脂 T 固态 漆渣 0.034 HW12，900-251-12 涂料 T 固态 废打磨片 0.002 HW12，900-041-49 涂料 T 固态 废过滤棉 0.012 HW49，900-041-49 漆雾 T 固态 废原料桶 0.1 HW49，900-041-49 有机成分 T 固态 废活性炭 0.476 HW49，900-041-49 有机废气 T/In 固态 含油抹布 0.02 HW49，900-041-49 矿物油 T，I 固态 由环卫部门清运 生活垃圾 2.25 / / / 固态

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接、打磨 | 颗粒物 | / | / |
|  | 喷漆烤漆 | 漆雾 | 4.7mg/m3、0.0067t/a | 0.7mg/m3、0.0010t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 40mg/m3、0.0576t/a | 4.0mg/m3、0.0058t/a |
|  |  | 二甲苯 | 18.7mg/m3、0.0269t/a | 1.9mg/m3、0.0027t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 废水量 | 180m3/a |
|  |  | COD | 280mg/L，0.0504t/a | 150mg/L，0.027t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0054t/a | 25mg/L，0.0045t/a |
| 固 废 | 生产过程 | 废零件 | 1.8t/a | 0 |
|  |  | 废电瓶 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.8t/a |  |
|  |  | 废滤芯 | 0.5t/a |  |
|  |  | 漆渣 | 0.034t/a |  |
|  |  | 废打磨片 | 0.002t/a |  |
|  |  | 废过滤棉 | 0.012t/a |  |
|  |  | 废原料桶 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.476t/a |  |
|  |  | 含油抹布 | 0.02t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a |  |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要为如空压机、打磨机、电焊机以及风机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声源强约为70~85dB(A)。经基础减振、隔声和距离衰减后，四周厂界昼夜间噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响 项目四周无特殊要求的生态保护区，工程建设不会对当地生态环境产生大的影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用原有厂房建设生产，不涉及土石方开挖等土建施工，施工期仅为设备进场及安装，施工期持续时间较短，环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1.环境空气影响分析 1.1喷漆烤漆废气有组织排放情况 本项目设密闭喷烤漆房漆雾的排放量为0.0017kg/h、0.0010t/a，排放浓度为0.7mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（颗粒物排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3）；非甲烷总烃有组织排放量为0.0097kg/h、0.0058t/a，排放浓度为4.0mg/m3；二甲苯有组织排放量为0.0045kg/h、0.0027t/a，排放浓度为1.9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m排气筒，非甲烷总烃最高允许浓度排放速率10kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3；二甲苯最高允许浓度排放速率1.0kg/h，最高允许排放浓度70mg/m3的要求），同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1建议值中表面涂装业有机废气排放口“非甲烷总烃：60mg/m3、去除效率70%，甲苯与二甲苯合计：20mg/m3”的要求。 1.2无组织排放情况 本项目无组织排放废气包括喷漆废气、焊接烟尘及打磨粉尘。 喷漆房喷漆烤漆废气非甲烷总烃、二甲苯、漆雾无组织排放量分别为0.0024t/a、0.0011t/a、0.0003t/a。 维修期间，焊接烟尘经配套的移动式烟尘净化器进处理后无组织排放，无组织排放的焊接颗粒物为0.000005t/a。 维修期间，打磨产生的颗粒物经配套的吸尘器处理后无组织排放，处理效率可达90%，无组织排放的颗粒物为0.0036t/a。 1.3有组织排放影响预测 喷漆废气为主要大气污染源，选取颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃、二甲苯作为预测因子，采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式AERSCREEN模型预测确定评价等级、最大落地浓度。项目排放参数见表17所示。 表17 喷漆废气有组织排放一览表 污染源 污染物 源强（kg/h） 风量（m3/h） 出口流速m/s 烟气温度（℃） 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 排气筒数量（只） 喷漆房排气筒 颗粒物 0.0017 2400 12.6 20 15 0.26 1 非甲烷总烃 0.0097 二甲苯 0.0045 本项目颗粒物、非甲烷总烃预测结果和估算模式统计结果见下表所示。 表18 喷漆房排气筒颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃排放采用估算模式预测结果 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 颗粒物 二甲苯 浓度 （μg/m3） 占标率（%） 浓度 （μg/m3） 占标率 （%） 浓度 （μg/m3） 占标率（%） 10 0.06139 0.00 0.010772 0.00 0.028527 0.01 24 0.36331 0.02 0.063748 0.01 0.16882 0.08 25 0.36264 0.02 0.063631 0.01 0.16851 0.08 50 0.28098 0.01 0.049302 0.01 0.13057 0.07 75 0.31426 0.02 0.055141 0.01 0.14603 0.07 100 0.27928 0.01 0.049003 0.01 0.12978 0.06 125 0.23897 0.01 0.041931 0.00 0.11105 0.06 150 0.22112 0.01 0.038799 0.00 0.10275 0.05 175 0.2264 0.01 0.039725 0.00 0.1052 0.05 200 0.24937 0.01 0.043756 0.00 0.11588 0.06 225 0.26211 0.01 0.04599 0.01 0.1218 0.06 250 0.26739 0.01 0.046917 0.01 0.12425 0.06 275 0.26749 0.01 0.046935 0.01 0.1243 0.06 300 0.2641 0.01 0.046341 0.01 0.12272 0.06 325 0.2612 0.01 0.045831 0.01 0.12138 0.06 350 0.26211 0.01 0.045991 0.01 0.1218 0.06 375 0.26063 0.01 0.045731 0.01 0.12111 0.06 400 0.25743 0.01 0.045169 0.01 0.11962 0.06 2500 0.045236 0.00 0.007937 0.00 0.01 0.02102 最大落地浓度及距离 0.36331 （24m） 0.02 0.063748 （24m） 0.01 0.16882 （24m） 0.08 由上表可知，污染物最大落地浓度Pmax均小于1%，最大落地点距离24m，经大气估算模式计算，颗粒物最大落地浓度0.00063748mg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均浓度0.3mg/m3要求；非甲烷总烃最大落地浓度0.00036331mg/m3，非甲烷总烃浓度低于《大气污染物综合排放标准详解》中短期浓度限值2.0mg/m3；二甲苯最大落地浓度0.00016882mg/m3，低于《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中0.2mg/m3要求，该部分废气对大气环境影响较小。 1.4无组织排放预测 本项目无组织排放废气包括喷漆房未被收集的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、焊接烟尘及打磨粉尘。本项目无组织废气污染物排放一览表见表19所示。 表19 本项目无组织废气污染物排放一览表 污染工序 污染物 源强（kg/h） 长（m） 宽（m） 高（m） 喷漆、焊接、 打磨 非甲烷总烃 0.0040 100 30 10 二甲苯 0.0018 颗粒物 0.0016 注：颗粒物无组织排放包括漆雾、焊接烟尘、打磨粉尘无组织排放，每天8小时，排放量为0.0039t/a。 根据大气环境导则，评价采用导则中估算模式计算分析项目废气集中排放对周边环境的影响及最大落地浓度和出现距离以及无组织排放厂界浓度达标情况。营运期无组织排放非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物排放源为生产车间。废气对周围环境影响程度采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式AERSCREEN模型预测确定评价等级、最大落地浓度，预测结果见表20所示： 表20 面源污染物下风向轴向最大浓度贡献值情况一览表 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 颗粒物 二甲苯 浓度 （μg/m3） 占标率（%） 浓度 （μg/m3） 占标率（%） 浓度 （μg/m3） 占标率（%） 10 1.7649 0.09 0.70597 0.08 0.79517 0.40 25 2.1322 0.11 0.85288 0.09 0.96064 0.48 50 2.6339 0.13 1.0535 0.12 1.1867 0.59 53 2.652 0.13 1.0608 0.12 1.1948 0.60 75 2.4709 0.12 0.98838 0.11 1.1133 0.56 100 2.1827 0.11 0.87306 0.10 0.98337 0.49 125 1.8466 0.09 0.73864 0.08 0.83197 0.42 150 1.5606 0.08 0.62425 0.07 0.70313 0.35 175 1.3331 0.07 0.53322 0.06 0.60059 0.30 200 1.1518 0.06 0.46072 0.05 0.51893 0.26 225 1.0075 0.05 0.40298 0.04 0.4539 0.23 250 0.89064 0.04 0.35625 0.04 0.40127 0.20 275 0.79417 0.04 0.31767 0.04 0.35781 0.18 300 0.71441 0.04 0.28577 0.03 0.32187 0.16 325 0.6471 0.03 0.25884 0.03 0.29155 0.15 350 0.58977 0.03 0.23591 0.03 0.26571 0.13 375 0.54071 0.03 0.21629 0.02 0.24361 0.12 400 0.4983 0.02 0.19932 0.02 0.22451 0.11 2500 0.04358 0.00 0.017432 0.00 0.019635 0.01 最大落地浓度及距离 2.652 （53m） 0.13 1.0608 （53m） 0.12 1.1948 （53m） 0.60 通过估算模式预测可知：无组织颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯废气最大占标率分别为0.12%、0.13%、0.60%，最大占标率Pmax＜1%，确定本项目评价等级为三级。根据导则要求，三级评价不进行下一步预测与评价。 根据预测结果表20，评价范围内项目排放废气中污染物最大落地距离为本项目下风向53m，颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯废气落地最大浓度1.0608μg/m3、2.652μg/m3、1.1948μg/m3。距厂界10m无组织颗粒物排放浓度为0.00070597mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度为0.00017649mg/m3、0.00079517mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3；二甲苯：1.2mg/m3）的要求，同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业标准中工业企业边界挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃：2.0mg/m3；二甲苯：0.2mg/m3）。 1.5大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）及表25所示，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值（颗粒物：300μg/m3，非甲烷总烃：2000μg/m3，二甲苯：200μg/m3），不需要向外设置一定范围的大气环境防护区域，本项目大气环境防护距离为0。 1.6卫生环境防护距离 该项目卫生防护距离主要考虑喷漆、烤漆、焊接、打磨工序产生的颗粒物、非甲烷总烃及二甲苯。本次评价采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中推荐的卫生防护距离估算方法计算其卫生防护距离。无组织排放计算公式如下： 式中：—标准浓度限值，mg/Nm3； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，按照GB/T13201-91中有关规定查取； 经计算，本项目的卫生防护距离计算值为0.703m、0.009m、1.077m，经提级后需设置100m卫生防护距离。项目周边100m内无环境敏感点，在此卫生防护距离内禁止新建机关、学校、医院、居住区等环境敏感目标。 2.水环境影响分析 本项目厂总排口主要污染物排放浓度为COD：150mg/L，氨氮：25mg/L，满足《污水综合排放标准》表4二级标准要求及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水指标要求，处理后的废水经市政污水管网排入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进一步处理后最终排入颍河，对地表水环境影响不大。 3.声环境影响分析 本项目噪声主要为汽车维修使用的机械设备如空压机、打磨机、外部整形机、电焊机以及喷烤漆房风机等设备运行噪声。噪声源强约70~85dB(A)之间，为防治噪声对周围环境的影响，合理布置各设备，让生产设备靠厂区中间布置，采取设备减振、车间隔声等措施后，噪声最大可以消减25dB(A)。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式。 一、预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 二、预测结果 本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表21。 表21 各厂界噪声环境影响预测结果 设备名称 降噪后叠加值dB（A） 预测点 距厂界最近距离（m） 贡献值dB(A) 空压机、打磨机、外部整形机、电焊机等 65.1 东厂界 40 33.1 西厂界 60 29.5 南厂界 15 41.6 北厂界 45 32.0 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界噪声经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目噪声对周边环境影响较小。 4.固体废弃物影响分析 本项目维修保养产生的废零件属于一般工业固废，由废品回收单位回收利用；维修保养产生的废油、废滤芯、含油抹布、废原料桶、废打磨片、漆渣以及废气处理产生的废过滤棉及废活性炭均属于危险废物，需委托资质单位处置；根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理，因此本项目废油抹布可与生活垃圾一同由环卫部门清运。 4.1危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物贮存场所（设施）环境影响分析主要包括以下内容： ①本项目主要危险废物为废机油、废滤芯、废原料桶、废打磨片、漆渣、废过滤棉、废活性炭，其中废油、废活性炭放置在200L的密闭铁桶内，其余危废均分类收集后采取袋装的方式，以上危险废物均在危废仓库内堆放，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。 ②本项目产生废机油0.8t/a、含油抹布0.02t/a、废滤芯0.5t/a、废原料桶0.1t/a、废打磨片0.002t/a、漆渣0.034t/a、废过滤棉0.012t/a、废活性炭0.476t/a，每半年转移一次，危废仓库总面积25m2，能够满足危废的贮存需求。 ③本项目废机油、废活性炭置于封闭铁桶内，贮存过程中不会挥发出有机废气，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感目标造成影响。 4.2运输过程的环境影响分析 本项目废机油、废活性炭转移时置于封闭铁桶内，其余危险废物均置于包装袋中，在运输到贮存场所时不会发生散落、泄漏等状况。 4.3委托处置的环境可行分析 本项目危险废物应送往有资质的单位进行集中统一的处理，危废转移处置的应遵守国家和省有关规定，并严格执行转移联单制度。本项目产生的危险固废均可委托中环信环保有限公司处置。 根据中环信环保有限公司有限公司持有的危险废物经营许可证（豫环许可危废73号），该公司经营范围包括：医药废物(HW02)、农药废物(HW04)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、废胶片相纸(HW16)、表面处理废物(HW17)、焚烧处置残渣(HW18)、含铬废物(HW21)、含锌废物(HW23)、含镉废物(HW26)、含汞废物(HW29)、无机氟化物废物(HW32)、无机氰化物废物(HW34)、废碱(HW35)、石棉废物(HW36)、含镍废物(HW46)、有色金属冶炼废物(HW48)、其他废物（HW49）、废催化剂（HW50）。本项目产生的废机油（HW08）、废滤芯（HW49）、废包装桶（HW49）、废打磨片（HW49）、漆渣(HW12)、废过滤棉（HW49）、废活性炭（HW49）在中环信环保有限公司的经营许可证核准经营范围内，且中环信环保有限公司尚有余量，本项目危险废物委托中环信环保有限公司处置可行。 4.4贮存场所（设施）污染防治措施 本项目营运期后，建设单位对固体废物采取暂存措施： 一般工业固废： ①要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求设置暂存场所。 ②按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置一般固废堆存场所标志。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 危险废物： ①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置危险废物堆存场所标志，对危险废物的容器或包装物设置危险废物识别标志； ③对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 ⑦对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般危废的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 生活垃圾：生活垃圾在厂内集中收集，妥善贮存。 4.5运输过程的污染防治措施 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 5.环境风险分析 环境风险是项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响及损害。 (1)风险物质识别及重大危险源辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1和《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2009)，项目所用原辅材料不属于危险性物质，不构成重大危险源。项目汽车维修及喷漆工序产生的废电瓶、废油品、废过滤棉、废漆料桶、废活性炭属于危险废物，车间和危废暂存间渗漏可能存在污染地下水的风险；喷漆烤漆工艺废气VOCs废气处理设施故障导致VOCs散逸污染周边环境空气的风险；项目使用的机油属于易燃品，有发生火灾风险。 (2)风险防范措施 ①对项目生产过程中可能发生的事故，要贯彻“预防为主”的原则，增强安全环保意识，完善并严格执行各项工作规程，杜绝事故的发生。 ②车间、化粪池和危险固废暂存间防渗措施满足符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中相关标准，做好防渗、防漏措施。由于污染物渗漏不易察觉，建议定期对地下水进行监测，防止地下水污染。 ③合理布局，喷漆烤漆房排气筒高度不低于15m，加强设备维护，定期更换过滤棉，定期检查活性炭处理设备是否正常运行，保证处理效率。 ④建设完善的消防报警系统，建立事故防范和处理应对制度，在日常营运过程中应加强火灾爆炸等事故的宣传和对员工的风险防范意识，以使其能够在日常工作中做到安全操作、规范操作，从而可以在一定程度上将其发生风险事故的概率进一步降低。 6.总量控制分析 项目允许排放总量按照出水浓度COD：150mg/L、氨氮：25mg/L，允许总量分别为COD：0.027t/a，氨氮：0.0045t/a。根据《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚5个实施方案的通知》（漯河市人民政府办公室漯政办【2017】2号）要求核定项目总量，颍河按COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.0036t/a、0.00018t/a。 本项目喷漆废气经过滤棉+活性炭+UV光解处理后通过一根15m高排气筒，处理后VOCs有组织排放量为0.0085t/a，VOCs无组织排放量为0.0035t/a。本项目VOCs排放总量为0.0120t/a。VOCs总量替代依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目VOCs排放总量为0.0120t/a，需替代量为0.0240/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产过程 | 颗粒物、 非甲烷总烃 | 过滤棉+活性炭吸附+ UV光解 | 《大气污染物综合排放标准》(GB162927-12996)表2要求 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）“表面涂装业” |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
| 固 废 | 生产过程 | 废零件 | 收集后外售 | 不外排 |
|  |  | 废电瓶 | 委托具备危废处理资质的专业公司进行处置 |  |
|  |  | 废油 |  |  |
|  |  | 废滤芯 |  |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  | 废打磨片 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废原料桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 含油抹布 | 由环卫部门清运 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于空压机、打磨机、电焊机以及喷烤漆房风机等设备正常运转时产生的机械噪声，经基础减振、密闭隔声、距离衰减后，四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 项目四周无特殊要求的生态保护区，工程建设不会对当地生态环境产生大的影响。 |

结论与建议

一、环评结论： 1.结论 1.1项目概况 漯河市新征程汽车销售服务有限公司汽车维修服务项目位于漯河市郾城区107国道与龙江路交叉口向西1000米路北，项目占地面积为6520m2，项目投资40万元，主要服务内容包括汽车零部件维修、汽车保养、汽车划痕修补等，维修保养规模为1000辆次/年。 1.2政策相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》分类中的“0居民服务、修理和其他服务业”中，“8011汽车修理与维护”，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，符合国家当前产业政策。 1.3项目周边环境及平面布置 漯河市新征程汽车销售服务有限公司汽车维修服务项目位于漯河市郾城区107国道与龙江路交叉口向西1000米路北，项目东侧、北侧为河南冰洋汽车有限公司，南侧为龙江路，西侧为高旗生物科技有限公司，项目厂址交通方便，厂区大门朝南，从大门进入后是厂区停车场，停车场北侧为车间，车间南部为展厅及办公室，车间中部为维修区，车间北部为喷漆房、固废暂存间及原料、配件仓库。 1.4区域环境质量 项目区域环境质量现状：地下水各项指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求；环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；流经该区域的颍河水质各项指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值的要求；区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 1.5项目营运期污染物产排情况 项目营运期主要污染物有废气、废水、固体废物和噪声，项目投产后污染物实现达标排放，对周围环境影响较小。 （1）废气：项目废气主要为喷烤漆废气、焊接烟尘和打磨粉尘。项目1间喷漆房为密封结构，内部安装负压集气系统，收集废气先经过滤棉过滤然后由1套活性炭+UV光解装置处理后经1根15m高排气筒排放。漆雾的排放速率为0.0017kg/h，浓度为0.7mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（颗粒物排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3）；非甲烷总烃有组织排放速率为0.0097kg/h，浓度为4.0mg/m3；二甲苯有组织排放量为0.0045kg/h，排放浓度为1.9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m排气筒，非甲烷总烃：排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3；二甲苯：排放速率1.0kg/h，排放浓度70mg/m3的要求），同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1建议值中表面涂装业有机废气排放口“非甲烷总烃：60mg/m3、去除效率70%，甲苯与二甲苯合计：20mg/m3”的要求。 厂界无组织非甲烷总烃、二甲苯排放浓度分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3、1.2mg/m3的要求，同时也分别满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业标准中工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3、0.2mg/m3。厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。 本项目产生的废气对周围环境影响较小，不会降低区域内大气功能类别。 （2）废水：本项目营运期生活污水染物排放浓度为COD：150mg/L，氨氮：25mg/L，满足《污水综合排放标准》表4二级标准要求及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水指标要求，处理后的废水经市政污水管网排入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进一步处理后最终排入颍河，对地表水环境影响不大。 （3）固废：本项目产生的固体废物有一般固废、危险废物和生活垃圾： 本项目维修保养产生的废零件属于一般工业固废，由废品回收单位回收利用；维修保养产生的废油、废滤芯、含油抹布、废原料桶、废打磨片、漆渣以及废气处理产生的废过滤棉及废活性炭均属于危险废物，需委托资质单位处置；根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理，因此本项目废油抹布可与生活垃圾一同由环卫部门清运。 （4）噪声：本项目噪声主要为汽车维修使用的机械设备如空压机、打磨机、电焊机以及喷烤漆房风机等设备运行噪声，经采取设备减振、车间隔声等措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 （5）总量控制 项目允许排放总量按照出水浓度COD：150mg/L、氨氮：25mg/L，允许总量分别为COD：0.027t/a，氨氮：0.0045t/a。根据《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚5个实施方案的通知》（漯河市人民政府办公室漯政办【2017】2号）要求核定项目总量，颍河按COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.0036t/a、0.00018t/a。 本项目喷漆废气经过滤棉+活性炭+UV光解处理后通过一根15m高排气筒，处理后VOCs有组织排放量为0.0085t/a，VOCs无组织排放量为0.0035t/a。本项目VOCs排放总量为0.0120t/a。VOCs总量替代依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目VOCs排放总量为0.0120t/a，需替代量为0.0240/a。 2.建议： （1）确保环评中所提各项污染防治措施的落实。 （2）加强营运期车间生产的管理，减少喷烤漆房无组织排放，尽量减轻对环境的污染。 （3）尽量选用低噪环保设备，并加强设备的检修与维护，确保设备的正常运行，高噪设备远离厂界布置，确保厂界噪声达标。 3.环保验收内容 本项目环保验收内容一览表见表22。 表22 本项目环保验收内容一览表 分 类 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废水 生活废水 化粪池 《污水综合排放标准》表4二级 废气 喷烤漆房 过滤棉+活性炭吸附+ UV光解+15m高排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2标准要求及满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装要求 焊接烟尘、 打磨粉尘 车间通风 满足《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2标准要求 固废 危险废物 分类收集，危险废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处理 不外排 一般废物 分类收集，一般废物暂存间，定期外售给物资回收公司 不外排 办公生活垃圾 环卫部门收集处理 不外排 噪声 噪声设备 设备安装减振、建筑隔声 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 综上所述，漯河市新征程汽车销售服务有限公司汽车维修服务项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# Text boxes

项目所处位置

项目所在位置

故障车辆进厂

拆检定损

零部件安装

整形

噪声、固废

刮腻子、晾干、打磨

喷烤漆

出厂

噪声

粉尘、

噪声、固废

VOCs、二甲苯、

噪声、固废

焊接

烟尘、噪声