# 4  环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1 地理位置

漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬 33°24′~33°59′，东经 113°27′~114°17′，全境东西长77.3km，南北宽 63.7km，总面积 2617km2 ，占河南省总面积的 1.6%。

郾城区隶属漯河市，位于河南省中部偏南，总面积 413km2。东与西华、商水县接壤，南与西平、上蔡县毗邻，西连舞阳、襄城县、北靠临颍县。郾城区交通方便，京广铁路、G107 国道纵贯南北，漯平、漯周铁路分别向西、向东横贯全境，S238 洛（阳）界（首）公路贯穿东西。

漯西工业集聚区位于郾城区西北部的裴城镇，北靠漯平铁路，南临 S238 洛（阳）界（首）公路。本项目位于漯西工业集聚区，项目区地势平坦，交通便利，项目地理位置图见附图一。

### 4.1.2 地形地貌及地质

漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达 150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为 100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为 80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。

### 4.1.3气候与气象

郾城区属于暖温带季风大陆性气候，处于半湿润气候区，具有亚热带同温带明显特征，一年当中，冷热交替，四季分明，春、秋较短，冬、夏较长。气候特点表现为冬季寒冷干燥雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风。根据近30年的气象资料统计，郾城区年平均气温13.2℃；7月份最热，多年平均为27.7℃；极端最高气温43.4℃，极端最低气温-20.6℃。冬秋季一般多吹东北风或北风，春、夏季多吹南风或东南风，全年静风天数39天，年平均风速2.4m/s。年最大降水量1238.5mm，年最小降水量375.9mm，多年平均降水量为720mm。年均降水适中，但降水的年际变化大，年内时空分布不均。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。

郾城区的主要气象灾害是干旱、雨涝、大风、干热风、霜冻等。尤以旱涝灾害出现最为频繁。全年无霜期226天左右。

根据漯河市气象局提供气象资料，郾城区近30年常规气象统计结果见表4.1-1。

表4.1-1       郾城区近30年常规气象统计结果一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 出现时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 13.2 | —— |
| 2 | 多年平均气压 | hPa | 1009.5 | —— |
| 3 | 多年平均风速 | m/s | 2.4 | —— |
| 4 | 多年平均降雨量 | mm | 720 | —— |
| 5 | 多年平均相对湿度 | % | 73 | —— |
| 6 | 历年极端最高气温 | ℃ | 43.4 | —— |
| 7 | 历年极端最低气温 | ℃ | -20.6 | 1990.2.1 |
| 8 | 历年定时最大风速 | m/s | 18.0 | 1982.3.23 |
| 9 | 最大日降水量 | mm | 323.2 | 2007.8.6 |
| 10 | 历年最大积雪深度 | Cm | 23 | 1990.1.30 |

该区域全年主导风向为北北东（NNE）风，次主导风向为东北（NE）风，夏季为主导风向东北（NE）风，全年静风频率为40.5%，夏季静风频率为44.8%。

图 4.1-1     风频玫瑰图

### 4.1.4水文以及水资源

漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a（另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a）。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量 4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为 7.22亿m3/a，人均 358.8m3，低于全省人均368 m3水平。

全市过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a，地表水资源地区分布均匀，由北向南递增；季节性变化明显，因降水季节变化所致，夏季东南季风把大量的水气从太平洋上空带向内地，提雨量充沛，径流量集中，汛期（6~9 月）径流量占全年的 60~70%，春季（3~5月）径流量一般占年径流量的 15%左右；径流量的年际变化大，该市年径流变化系数CV在0.75左右，多水年与少水年径流量相差悬殊，最大年径流量为最小的径流量的15~20倍。

漯河市属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙颍河流域面积 2500km2，占全市面积的93%，洪汝河流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积较大的河流有沙河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，除此之外，还有唐江河、灰河、柳河、黑河等十二条河流。漯河境内河流分为沙颖河水系、汾泉河水系河洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、蜈蚣渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河、黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。

### 4.1.5自然资源

漯河市自然资源丰富，近年来，在石油钻探时意外发现平顶山市的叶县任店至漯河市的舞阳县孟寨一带有盐矿，矿体分布面积约200km2 ，总储量2×1011t。据舞阳一眼井发现，在 1114～1506m 处见盐，盐层厚度 28.8m，共分 6 层，单层最大厚度 6.5m，盐的品位是纯 NaCl 含量在 90%以上，钾、镁、钙和硫酸根的含量很少，已达到国家食用标准。此外，漯河市产于沙河、澧河的河沙，其沙质纯净、大小均匀，级配合理，是理想的建筑材料，目前的常年开采量在 250万m3以上。

漯河市全市天然水资源总量多年平均为7.220亿m3/a 以上，其中地面水3.75亿m3/a，浅层地下水4.737亿m3/a。全市过(入)境河道多年实测平均径流量为26.9亿m3/a，水质良好。pH 值在6.9~8.3之间，呈微碱性。

### 4.1.6生态环境

郾城区土壤共有 4 个土类、6 个亚类、13 个土属、49 个土种，其中褐土面积为 10.8 万亩、潮土面积为 40 万亩、黄棕土面积为 19.3 万亩、砂姜黑土面积为47 万亩。

郾城区林木有白毛杨、大官杨、沙兰杨、白榆、泡桐等 50 余种。农作物主要有小麦、玉米、高粱、烟叶、白菜、萝卜、冬瓜等 40 余种；花草主要有月季、夹竹桃、菊花、蒲草、旱莲、龙须草等。

受农业开发影响，该区野生动物较少，主要的兽类有狐、野兔、鼠、刺猬等；鸟类主要有喜鹊、乌鸦、麻雀等；水系和两栖动物主要有鱼、虾、龟、青蛙等；昆虫类主要有蜈蚣、蜻蜓、蝎子、蝴蝶等。

漯西工业集聚区内的农作物以小麦、玉米居多，植物主要为杨树，还有少量的野生动物，如麻雀等，集聚区内无珍稀动植物。

## 4.2环境质量现状调查与评价

本项目根据环境影响评价技术导则，环境现状调查的一般原则，环境现状调查时，首先应搜集现有的资料，当这些资料不能满足要求时，再进行现场调查和测试。

### 4.2.1环境空气质量现状调查与评价

#### 4.2.1.1环境空气质量现状监测

根据漯河市环境保护局2018年5月发布的《2017年漯河市环境质量状况公报》，2017年漯河市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为15μg/m3，二氧化氮（NO2）年均值为36μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均值为116μg/m3，细颗粒物（PM2.5）年均值为64μg/m3，一氧化碳（CO）年均值为1μg/m3，首要污染物为细颗粒物（PM2.5）。根据公报全市环境空气质量优良天数为211天，空气质量优良率达到58%，同比增加21天，达标率上升5.8%，区域环境质量年度综合判定达标。

#### 4.2.1.2环境空气质量现状监测

根据项目区地理位置及周围敏感点分布情况制定本次评价的监测方案，本次评价中环境空气（SO2、NO2、TSP、PM10、PM 2.5）监测数据引用《漯西工业集聚区空间发展规划暨控制性详细规划环境影响报告书》中的监测数据（2016年11月7日-13日），环境空气（非甲烷总烃）监测数据采用河南省正信检测技术有限公司的监测数据（监测时间：2018.12.3-12.9）进行评价。

（1）监测点位

根据本次评价区域所处地理位置及周围环境敏感点分布情况，结合当地主、次导风向等因素，本次共设项目北1200m处的苏侯村、项目西南2100m处的裴城村2个监测点位，环境空气监测点位布设名称、位置及功能一览表见表4.2-1。

表4.2-1  环境空气现状监测布点表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 距离（m） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 苏侯村 | N | 1200 | 监测点 |
| G2 | 裴城村 | SW | 2100 | 监测点 |

（2）监测因子及分析方法

本次评价环境空气质量现状监测因子为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP和非甲烷总烃六项指标，其中SO2、NO2监测1小时平均浓度和24小时平均浓度，PM10、PM2.5、TSP和非甲烷总烃监测24小时平均浓度。连续监测7天，24小时平均浓度每日至少20个监测采样时间；小时值每日监测4次，平均每次不少于45分钟。监测时同步观测气温、气压、风速、风向、气温及总云量、低云量等气象要素。环境空气质量现状监测分析方法见表4.2-2。

表4.2-2        环境空气质量监测因子及监测分析方法

| 序号 | 监测因子 | 分析方法 | 检出限或最低检出浓度（mg/m3） | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 重量法 | 0.010 | HJ 618-2011 |
| 2 | PM2.5 |  |  |  |
| 3 | TSP | 重量法 | 0.001 | GB/T15432-1995 |
| 4 | SO2 | 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | 1小时平均浓度：0.007 24小时平均浓度：0.004 | HJ 482-2009 |
| 5 | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 1小时平均浓度：0.015 24小时平均浓度：0.006 | HJ 479-2009 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 0.07 | HJ 604-2011 |

（3）监测时间和频次

本次评价中环境空气（SO2、NO2、TSP、PM10、PM 2.5）监测数据引用《漯西工业集聚区空间发展规划暨控制性详细规划环境影响报告书》中的监测数据（2016年11月7日-13日），环境空气（非甲烷总烃）监测数据采用河南省正信检测技术有限公司的监测数据（监测时间：2018.12.3-12.9），监测频率按《环境空气质量标准》中规定的时间频率进行。详见表4.2-3。

表4.2-3            环境空气质量监测因子及监测频率

| 监测因子 | 取值时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 24小时平均浓度 | 每日20小时采样时间 |
| PM2.5 | 24小时平均浓度 | 每日20小时采样时间 |
| SO2 | 1小时平均浓度 | 每天在北京时间02、08、14、20采样4次，每次45min采样时间 |
|  | 24小时平均浓度 | 每日20小时采样时间 |
| NO2 | 1小时平均浓度 | 每天在北京时间02、08、14、20采样4次，每次45min采样时间 |
|  | 24小时平均浓度 | 每日20小时采样时间 |
| 非甲烷总烃 | 24小时平均浓度 | 24小时均值 |
| TSP | 24小时平均浓度 | 24小时均值 |

#### 4.2.1.3评价范围、评价因子、评价标准

（1）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定及本项目大气污染物排放特点和工程所在区域地面环境特征，确定本项目环境空气评价范围为以本项目选址为中心，边长为5km的正方形面积。

（2）评价因子

根据项目特点与环境特征，本次评价环境空气质量现状监测因子为：常规污染物监测因子有SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP；特征污染物监测因子为非甲烷总烃。

（3）评价标准

本次环境空气质量现状评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，见表4.2-4。

表4.2-4               环境空气质量评价标准一览表

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 1小时平均浓度 | 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准 |
|  |  | 24小时平均浓度 | 150μg/m3 |  |
|  |  | 年平均值 | 60μg/m3 |  |
| 2 | NO2 | 1小时平均浓度 | 200μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均浓度 | 80μg/m3 |  |
|  |  | 年平均值 | 40μg/m3 |  |
| 3 | PM10 | 24小时平均浓度 | 150μg/m3 |  |
|  |  | 年平均值 | 70μg/m3 |  |
| 4 | PM2.5 | 24小时平均浓度 | 75μg/m3 |  |
|  |  | 年平均值 | 35μg/m3 |  |
| 5 | TSP | 24小时平均浓度 | 300μg/m3 |  |
|  |  | 年平均值 | 200μg/m3 |  |
| 6 | 非甲烷总烃 | 24小时平均浓度 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》241页 |

（4）评价方法

本次环境空气质量现状评价采用单项质量指数法，公式如下：

Ii = Ci /Coi

式中：Ii —— 第i种污染物的单项质量指数；

Ci—— 第i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—— 第i种污染物的评价标准，mg/m3。

#### 4.2.1.4环境空气质量现状监测结果及分析

环境空气现状监测统计结果见表4.2-5。

表4.2-5              现状监测统计结果一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 浓度范围 (mg/ m3) | 标准限值 (mg/ m3) | 污染指数 范围 | 超标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏侯村 | SO2(1小时平均浓度) | 0.018~0.045 | 0.50 | 0.036~0.09 | 0 |
|  | NO2(1小时平均浓度) | 0.021~0.048 | 0.20 | 0.105~0.24 | 0 |
|  | SO2(24小时平均浓度) | 0.033~0.041 | 0.15 | 0.22~0.273 | 0 |
|  | NO2(24小时平均浓度) | 0.037~0.042 | 0.08 | 0.463~0.525 | 0 |
|  | PM10(24小时平均浓度) | 0.115~0.126 | 0.15 | 0.766~0.84 | 0 |
|  | PM2.5(24小时平均浓度) | 0.063~0.075 | 0.075 | 0.84~1.0 | 0 |
|  | TSP(24小时平均浓度) | 0.156~0.170 | 0.3 | 0.52~0.567 | 0 |
|  | 非甲烷总烃(1小时平均浓度) | 0.1471~0.363 | 2.0 | 0.074~0.182 | 0 |
| 裴城村 | SO2(1小时平均浓度) | 0.021~0.043 | 0.50 | 0.042~0.086 | 0 |
|  | NO2(1小时平均浓度) | 0.029~0.042 | 0.20 | 0.145~0.21 | 0 |
|  | SO2(24小时平均浓度) | 0.031~0.039 | 0.15 | 0.21~0.26 | 0 |
|  | NO2(24小时平均浓度) | 0.036~0.041 | 0.08 | 0.45~0.51 | 0 |
|  | PM10(24小时平均浓度) | 0.122~0.126 | 0.15 | 0.81~0.84 | 0 |
|  | PM2.5(24小时平均浓度) | 0.064~0.069 | 0.075 | 0.85~0.92 | 0 |
|  | TSP(24小时平均浓度) | 0.133~0.165 | 0.3 | 0.44~0.55 | 0 |
|  | 非甲烷总烃(1小时平均浓度) | 0.153~0.393 | 2.0 | 0.076~0.196 | 0 |

根据表4.2-5的统计结果可以看出，各监测点位NO2、SO21小时平均浓度和SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，非甲烷总烃24小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》241页要求。

### 4.2.2 地表水环境质量现状监测与评价

本项目位于漯河市郾城区漯西工业集聚区，项目工艺废水经污水处理站处理后经市政污水管网排入漯西工业集聚区污水处理厂深度处理后排入洄曲河，生活污水经厂区化粪池处理后，经市政污水管网排入漯西工业集聚区污水处理厂深度处理后排入洄曲河。

洄曲河为季节性纳污河流，本项目纳污水体最终为颍河，颍河西华址坊断面为省控断面。评价收集到颍河西华址坊断面常规监测资料，统计出2017年第1期至第53期颍河西华址坊断面的水质监测数据，监测数据统计结果见表4.2-6。

表4.2-6    2017年1~53周颍河西华址坊监测断面数据汇总表 单位：mg/L

| 时间 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年1期 | 17.5 | 0.24 | 0.13 |
| 2017年2期 | 17.1 | 0.34 | 0.13 |
| 2017年3期 | 17.6 | 0.26 | 0.09 |
| 2017年4期 | 18.4 | 0.48 | 0.10 |
| 2017年5期 | 18.2 | 0.30 | 0.09 |
| 2017年6期 | 18.0 | 0.21 | 0.10 |
| 2017年7期 | 18.9 | 0.21 | 0.09 |
| 2017年8期 | 18.8 | 0.16 | 0.08 |
| 2017年9期 | 19.1 | 0.17 | 0.08 |
| 2017年10期 | 19.0 | 0.07 | 0.08 |
| 2017年11期 | 18.1 | 0.08 | 0.09 |
| 2017年12期 | 18.0 | 0.08 | 0.07 |
| 2017年13期 | 18.6 | 0.08 | 0.07 |
| 2017年14期 | 18.2 | 0.09 | 0.07 |
| 2017年15期 | 18.2 | 0.12 | 0.10 |
| 2017年16期 | 18.2 | 0.10 | 0.10 |
| 2017年17期 | 18.7 | 0.11 | 0.13 |
| 2017年18期 | 19.2 | 0.12 | 0.11 |
| 2017年19期 | 19.1 | 0.13 | 0.11 |
| 2017年20期 | 18.2 | 0.13 | 0.40 |
| 2017年21期 | 17.5 | 0.10 | 0.58 |
| 2017年22期 | 16.8 | 0.11 | 0.16 |
| 2017年23期 | 16.8 | 0.10 | 0.12 |
| 2017年24期 | 16.6 | 0.19 | 0.23 |
| 2017年25期 | 16.7 | 0.07 | 0.19 |
| 2017年26期 | 17.0 | 0.08 | 0.16 |
| 2017年27期 | 17.4 | 0.07 | 0.14 |
| 2017年28期 | 16.8 | 0.25 | 0.14 |
| 2017年29期 | 16.4 | 0.09 | 0.15 |
| 2017年30期 | 16.5 | 0.16 | 0.21 |
| 2017年31期 | 16.4 | 0.08 | 0.15 |
| 2017年32期 | 16.0 | 0.22 | 0.14 |
| 2017年33期 | 16.3 | 0.19 | 0.17 |
| 2017年34期 | 17.0 | 0.33 | 0.16 |
| 2017年35期 | 16.8 | 0.21 | 0.22 |
| 2017年36期 | 16.5 | 0.16 | 0.16 |
| 2017年37期 | 16.5 | 0.25 | 0.20 |
| 2017年38期 | 17.2 | 0.46 | 0.27 |
| 2017年39期 | 16.6 | 0.10 | 0.17 |
| 2017年40期 | 16.9 | 0.80 | 0.31 |
| 2017年41期 | 17.4 | 0.82 | 0.32 |
| 2017年42期 | 17.3 | 0.42 | 0.27 |
| 2017年43期 | 17.8 | 0.38 | 0.28 |
| 2017年44期 | 17.7 | 0.13 | 0.20 |
| 2017年45期 | 14.0 | 0.27 | 0.11 |
| 2017年46期 | 14.0 | 0.27 | 0.11 |
| 2017年47期 | 16.0 | 0.23 | 0.08 |
| 2017年48期 | 15.6 | 0.08 | 0.13 |
| 2017年49期 | 11.9 | 0.13 | 0.06 |
| 2017年50期 | 16.8 | 0.10 | 0.09 |
| 2017年51期 | 16.1 | 0.09 | 0.09 |
| 2017年52期 | 16.4 | 0.09 | 0.07 |
| 2017年53期 | 17.5 | 0.11 | 0.08 |

由上表可知，颍河西华址坊断面COD范围为11.9~19.2mg/L，超标率0%；氨氮范围为0.07~0.82mg/L，超标率0%；总磷范围为0.06~0.58mg/L，超标率30%，最大超标倍数为1.9。

图4.2-1 COD浓度周监测变化趋势图    单位：mg/L

图4.2-2 氨氮浓度周监测变化趋势图    单位：mg/L

图4.2-3 总磷浓度周监测变化趋势图    单位：mg/L

由图4.2-1、4.2-2、4.2-3可知：颍河西华址坊断面COD浓度、氨氮浓度全年均未超标。总磷浓度全年趋势较稳，但在气温逐渐升高、雨水较多的季节，出现总磷超标的情况，总磷最大超标倍数为1.9，表明评价区域内的地表水体颍河不满足《地表水环境标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求，颍河总磷超标时段主要集中在夏秋时段，可以看出超标的主要原因是漯河当地夏秋季节雨水较多，河流受区域农业面源污染所致。

### 4.2.3  地下水质量现状监测与评价

#### 4.2.2.1地下水质量现状监测

根据项目区地理位置及周围敏感点分布情况制定本次评价的监测方案，本次评价中地下水监测数据引用《漯河市新旺化工有限公司6.8万吨/年三氯化磷、3千吨/年亚磷酸三甲酯、3千吨/年亚磷酸三乙酯扩建项目环境影响报告书》中的由河南省正信检测技术有限公司监测数据（2018年12月3日-4日）进行评价。

（1）监测点位及项目

结合项目特点，本次地下水现状监测共布设14个监测点位，监测浅层地下水，其中7个为水质水位监测点，7个为水位监测点，具体监测点位及监测项目见表4.2-7。

表4.2-7  地下水质量现状监测点位一览表

| 序号 | 点位 | 方位 | 距离（m） | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 裴城村 | SW | 2070 | 水质、水位监测 |
| D2 | 新旺化工 | W | 120 |  |
| D3 | 敬老院 | E | 65 |  |
| D4 | 沟流马村 | NE | 1300 |  |
| D5 | 竹园赵村 | NE | 1400 |  |
| D6 | 苏侯村 | N | 1100 |  |
| D7 | 铁炉村 | NE | 2380 |  |
| D8 | 斗杨村 | SW | 1500 | 水位监测 |
| D9 | 小徐村 | W | 2020 |  |
| D10 | 古田东村 | SE | 1900 |  |
| D11 | 贾李村 | NW | 2360 |  |
| D12 | 渚张村 | NE | 3430 |  |
| D13 | 潘王村 | NW | 2160 |  |
| D14 | 南杨村 | NE | 3480 |  |

（2）监测因子及分析方法

本次评价地下水质量现状监测因子为：pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸钾指数、挥发性酚、氯化物、氟化物、硫化物、总大肠菌群等10项水质因子，以及K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等八大离子浓度监测因子。地下水环境质量现状监测方法、监测因子及监测分析方法见表4.2-8。

表4.2-8       地下水环境质量现状监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 检出限（mg/L） | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | / | GB/T 6920-1986 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025 | HJ535-2009 |
| 3 | 总硬度 | EDTA滴定法 | 5.0 | GB7477-1987 |
| 4 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.005 | GB/T 16489-1996 |
| 5 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | / | GB/T 11896-1989 |
| 6 | 硫酸盐 | 硫酸盐离子色谱法 | / | GB/T 5750.5-2006 |
| 7 | 溶解性总固体 | 称量法 | / | GB/T 5750.4-2006 |
| 8 | 挥发性酚类 | 4-氨基安替三氯甲烷萃取分光光度法 | 4.0 | GB/T 5750.4-2006 |
| 9 | 氟化物 | 离子色谱法 | 0.1 | GB/T 5750.5-2006 |
| 10 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | / | GB/T 5750.12-2006 |
| 11 | K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB/T 5750.6-2006 |
| 12 | Na+ | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.01 | GB/T 5750.6-2006 |
| 13 | Ca2+ | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.02 | GB/T 11905-1989 |
| 14 | Mg2+ | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.002 | GB/T 11905-1989 |
| 15 | CO32- | 滴定法 | 5 | DZ/T 0064.49-1993 |
| 16 | HCO3- | 滴定法 | 5 | DZ/T 0064.49-1993 |
| 17 | Cl- | 离子色谱法 | 0.007 | HJ 84-2016 |
| 18 | SO42 | 离子色谱法 | 0.018 | HJ 84-2016 |

（3）监测时间与频率

地下水质量现状监测由河南省正信检测技术有限公司于2018年12月3日～12月4日连续监测2天，每天采样一次。

#### 4.2.2.2 地下水质量现状评价

（1）评价标准及评价方法

本次评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，详见表4.2-9。

表4.2-9        地下水环境质量评价标准

| 序号 | 监测项目 | 标准限值（mg/L） | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 氨氮 | 0.5 |  |
| 3 | 总硬度 | 450 |  |
| 4 | 硫化物 | 0.02 |  |
| 5 | 氯化物 | 250 |  |
| 6 | 硫酸盐 | 250 |  |
| 7 | 溶解性总固体 | 1000 |  |
| 8 | 挥发性酚 | 0.002 |  |
| 9 | 氟化物 | 1.0 |  |
| 10 | 总大肠菌群 | 3.0个/L |  |

采用单项标准指数法进行评价。单项标准指数法计算公式如下：

Ii=Ci/Coi

式中，Ii—第i种污染物的单项水质指数，无量纲；

Ci—地下水中第i种污染物的浓度(mg／L)：

Coi—第i种污染物的评价标准(mg／L)：

pH的标准指数为：

PpH=   pHci≤7.0

PpH=   pHci＞7.0

式中，PpH—pH的标准指数，无量纲；

pHci—pH的现状监测结果，无量纲；

pHsd—pH采用标准的上限值，无量纲；

pHsu—pH采用标准的下限值，无量纲；

（2）评价结果

本次地下水环境质量现状监测及评价统计见表4.2-10。

表4.2-10    地下水水质监测及评价统计结果                       单位：mg/L

| 监测项目 | 单位 | 裴城村 | 新旺化工 | 敬老院 | 沟流马 | 竹园赵 | 苏侯村 | 铁炉村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井深 | m | 32.1 | 43.5 | 36.5 | 40.2 | 28.7 | 31.5 | 33.9 |
| 水位 | m | 14.5 | 17.2 | 15.3 | 16.4 | 12.8 | 13.4 | 14.8 |
| 水温 | ℃ | 9.8 | 10.3 | 9.8 | 10.2 | 10.0 | 9.7 | 9.5 |
| pH | / | 7.15 | 7.26 | 7.04 | 7.31 | 7.18 | 7.12 | 7.24 |
| 氨氮 | mg/L | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.12 | 1.06 | 1.25 | 0.98 | 1.13 | 1.02 | 1.17 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 328 | 364 | 335 | 341 | 330 | 319 | 354 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 783 | 824 | 769 | 728 | 751 | 707 | 749 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物 | mg/L | 0.76 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.84 | 0.72 | 0.69 |
| 硫化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯化物 | mg/L | 63.2 | 58.4 | 72.5 | 70.3 | 65.9 | 64.5 | 68.1 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| K+ | mg/L | 5.18 | 5.36 | 5.22 | 5.06 | 5.72 | 5.50 | 5.43 |
| Na+ | mg/L | 27.2 | 25.9 | 26.4 | 28.1 | 27.8 | 30.3 | 29.7 |
| Ca2+ | mg/L | 135 | 142 | 134 | 138 | 136 | 141 | 135 |
| Mg2+ | mg/L | 25.3 | 26.4 | 27.1 | 24.9 | 25.8 | 25.3 | 26.0 |
| CO32- | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| HCO3- | mg/L | 415 | 403 | 452 | 436 | 427 | 418 | 425 |
| Cl- | mg/L | 61.8 | 57.0 | 70.9 | 68.4 | 64.2 | 62.7 | 66.5 |
| SO42- | mg/L | 85.3 | 84.2 | 81.6 | 87.4 | 83.5 | 87.0 | 83.6 |

根据监测结果，各项指标均能满足GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求，评价认为项目地下水质量良好。

### 4.2.4声环境质量现状监测与评价

#### 4.2.4.1监测布点

噪声监测点布设按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，根据环境特点及项目区周边环境状况，本次评价在厂界四周各设1个监测点，共计4个噪声监测点具体监测点位见附图监测点位图。

#### 4.2.4.2监测方法

本次噪声现状监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。

#### 4.2.4.3监测时间及频率

本次评价噪声监测由河南省正信检测技术有限公司于2019年3月16日～3月17日连续监测2天，每天昼夜各1次。

#### 4.2.4.4评价标准

本次声环境现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，南、西、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，详见表4.2-15。

表4.2-15  声环境现状评价标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

#### 4.2.4.5监测结果统计

本次评价噪声现状监测结果见表4.2-16。

表4.2-16                 声环境现状监测结果

| 序号 | 监测点位 | 昼间实测值dB(A) | 夜间实测值dB(A) | 标准值（昼/夜）dB(A) | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 东厂界 | 51.3~52.1 | 41.9~42.0 | 70/55 | 达标 |
| N2 | 南厂界 | 51.4~52.4 | 41.3~42.6 | 65/55 | 达标 |
| N3 | 西厂界 | 51.1~52.0 | 40.8~41.0 | 65/55 | 达标 |
| N4 | 北厂界 | 50.3~51.7 | 40.7~41.6 | 65/55 | 达标 |

#### 4.2.4.6声环境现状评价结论

由噪声现状监测结果可以看出，各噪声监测点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类标准的要求，区域声环境状况良好。

## 4.3区域污染源调查

项目位于漯河市郾城区漯西工业集聚区，根据2016年编制完成的《漯西工业集聚区空间发展规划暨控制性详细规划环境影响报告书》调查内容，目前集聚区入驻已生产企业3家，主要以化工企业为主，其他企业尚未投产运行，集聚区企业环评及验收情况见表4.3-1，集聚区现状企业排污情况见表4.3-2。

表 4.3-1	 漯西工业集聚区企业环评及验收情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 产品及规模 | 运行情况 | 环评情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漯河市新旺化工有限公司 | 年产12000吨三氯化磷、5000吨亚磷酸三甲酯、5000吨亚磷酸三乙酯和3000吨敌敌畏扩建项目 | 已运行 | 豫环审（2012）157号 | 豫环审（2014）575号 |
|  |  | 年产6000吨三氯乙醛、5000吨敌百虫、500吨有机硅保护剂BSTFA建设项目 | BSTFA已运行 | 漯环监审（2016）4号 | 漯环验函（2017）8号 |
| 2 | 漯河市天龙化工有限公司 | 年加工2000吨沥青乳化剂项目 | 已运行 | 漯环监审（2009）10号 | 漯环监验（2011）7号 |
| 3 | 河南澜景环保科技有限公司 | 年产5万吨液体絮凝剂项目 | 已运行 | 漯环监表（2015）135号 | 郾环监验（2016）4号 |
|  |  | 年产10万吨水处理剂项目 | 未建设 | 漯环监表（2018）9号 | 未验收 |
| 4 | 天壕新能源有限公司 | 1×30MW生物质发电供热项目 | 已运行 | 漯环监审（2016）17号 | 已通过验收 |
| 5 | 漯河新盛热力有限公司 | 集中供热项目 | 已运行 | 漯环监审（2016）3号 | 未验收 |
| 6 | 漯西污水处理厂 | 污水处理 | 已运行 | 豫环审（2013）290号 | 未验收 |
| 7 | 漯河聚隆生物科技有限公司 | 工业明胶 | 正在建设 | 漯环监审（2017）27号 | 未验收 |
| 8 | 河南缔旺新材料股份有限公司 | 年产8000吨抗氧剂、1500吨三苯基膦项目 | 正在建设 | 漯环监审（2017）40号 | 未验收 |
| 9 | 漯河市绿佳化工有限公司 | 年产20万吨甲醛、3万吨减水剂及3万吨脲醛胶项目 | 正在建设 | 漯环监审（2017）42号 | 未验收 |

表 4.3-2	 漯西工业集聚区内重点污染源排放情况统计一览表

| 序号 | 企业名称 | 产品及规模 | 废水污染物排放情况 | 废气污染物排放情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水量 （t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | 烟（粉）尘（t/a） | SO2（t/a） | NOx（t/a） | VOCs（t/a） |  |
| 1 | 漯河市新旺化工有限公司 | 年产12000吨三氯化磷、5000吨亚磷酸三甲酯、5000吨亚磷酸三乙酯和3000吨敌敌畏、500吨有机硅保护剂BSTFA | 39900 | 1.2369 | 0.00005 | 4.21 | 9.10 | 24.58 | / | 已验收 |
| 2 | 漯河市天龙化工有限公司 | 年加工2000吨沥青乳化剂 | 1287 | 0.409 | 0.018 | 6.48 | 6.43 | 1.27 | / | 已验收 |
| 3 | 河南澜景环保科技有限公司 | 年产5万吨液体絮凝剂 | 280 | 0.036 | 0.006 | / | / | / | / | 已验收 |
| 4 | 天壕新能源有限公司 | 1×30MW生物质发电供热项目 | 15871 | 0.9 | 0.021 | 15.99 | 41.89 | 34.6 | / | 已验收 |
| 合计 | / | 57338 | 2.5819 | 0.04505 | 26.68 | 57.42 | 60.45 | / | / |