# 7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环评工作一项重要内容，它是衡量建设项目投入环保投资所能收到的环保效果以及可能带来的经济效益和社会效益，是衡量环保设施投资在环保方面是否合理的一个重要尺度。本次环评的经济损益分析主要从环境效益、经济效益和社会效益对工程的环境经济损益分析作简要的分析。

## 7.1环境保护投资估算

本工程环保投资估算为120万元，占总投资（7500万元）的1.6%，环保投资比例较为合理，具体见表7.1-1。

表7.1-1                环境保护投资估算

| 项目 | 污染源 | 污染因素 | 措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挤出造粒 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 热熔挤出工序的废气经集气装置收集后经“水喷淋+低温等离子和UV光解一体化设备+活性炭吸附”净化，尾气通过15m高的排气筒排放。 | 35 |
| 废水 | 生活废水 | COD、 氨氮、SS | 20m3化粪池 | / |
|  | 生产废水 | COD、 氨氮、SS、BOD5 | 1座污水处理站，采取“气浮+厌氧+好氧+沉淀池”处理工艺，设计处理规模500m3/d | 45 |
| 噪声 | 噪声设备 | 对高噪声设备采用基础减震、厂房隔声等措施 | 10 |
| 固废 | 设置50m2一般固废暂存间，10m2危废暂存间一座 | 5 |
| 土壤及地下水防范措施 | 分区防渗 | 20 |
| 环境风险 | 采取风险防范措施及设置应急预案，配套应急救援物资；150m3废水事故池 | 5 |
| 合计 | / | 120 |

## 7.2环境损益分析

### 7.2.1环保设施运行费用估算

本项目运营期环保运行管理费用包括环保设施运行费、折旧费、管理费等。

（1）环保设施运行费C1

工程污染防治措施运行费用主要为厂区污水处理站和废气处理设施运行费用，根据同类设施现状运行情况，工程污染防治设施年运行费用为95万元。

（2）环保设施折旧费C2

C2＝a×C0/n

式中，a——固定资产形成率，取95%；

n——折旧年限，取20年；

C0——环保投资

（3）环保管理费C3

环保管理费用包括管理部门的办公费、监测费和技术咨询费等，按照环保设施投资费用与运行费用之和的5%计算。

C3＝（C1+C2）×5%

（4）环保设施运营支出

环保设施运营支出费用为：

C＝C1+C2+C3

经计算，本项目环保设施运营支出费用见表7.2-1。

表7.2-1               环保设施运营支出表           单位：万元/年

| 支出项目 | 环保设施运行费 | 环保设施折旧费 | 环保管理费 | 环保设施运营管理费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出费 | 95 | 5.0 | 5.0 | 105 |

### 7.2.2环保投资环境效益分析

项目采取的废水、废气、噪声等污染治理措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的，环境效益表现在以下方面：

（1）废水治理环境效益。本项目生产废水经厂区污水处理站处理后和经厂区化粪池处理的生活污水混合后一起通过市政污水管网排入漯西工业集聚区污水处理厂再处理。

（2）废气治理环境效益。项目废气主要是挤出工序产生的废气，采用集气装置收集后经“水喷淋+低温等离子和UV光解一体化设备+活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放，保证其达标排放。

（3）噪声治理的环境效益分析。高噪声设备经采取隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声达标，对环境影响较小。

（4）项目产生的固体废弃物均能得到妥善处置，做到零排放，不会对周围环境造成不良影响。

### 7.2.3环境经济损益分析

采用比值法综合分析工程环保投资损益效果

损益比=环保投资总值/项目经济效益总值

本项目年利润总额为698.8万元，损益比为1:6.65，表明项目的经济效益大于环境损失，项目的环境影响损益是合理的。

综上所述，为了保护环境，达到环境目标要求，项目采取了相应的环保措施，付出了一定的经济代价，但其度合适，企业完全能够承受。且所支付的环保费用还能取得一定的经济效益，所以从环境经济分析来看，项目是可行的，符合经济与环境协调发展的原则。

## 7.3经济效益分析

根据类比建设单位现有项目，建成后正常生产年税后利润可观。根据企业提供资料，建设项目各项经济技术指标见表7.3-1。

表7.3-1    项目主要经济指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 7500 |
| 2 | 正常年利润总额 | 万元 | 80 |
| 3 | 税后利润 | 万元 | 698.8 |
| 4 | 投资利润率 | % | 12.2 |
| 5 | 投资利税率 | % | 2.39 |
| 6 | 投资回收期（税前） | 年 | 10.8 |

## 7.4社会效益分析

本项目社会效益是十分明显的，特别是对地方经济促进作用突出，对推动地方工业结构调整，促进地方经济发展具有重要意义。项目建设对地方财政也有较大的贡献。

项目的社会效益主要表现在：

（1）为郾城区增加了新的经济增长点，带动了相关产业的发展，增加了当地居民的收入，提高了地方财政收入。

（2）充分合理有效地利用了当地资源和区位条件，并将其转化为经济实力。促进了本地产业结构的调整和进一步优化。项目的建设和生产对周边乡镇企业有极大的促进作用，对改善当地基础设施和经济结构优化及向规模效益型经济发展提供了机遇。

（3）项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入。

综上所述，在落实各项污染防治措施，污染物达标排放的前提下，工程的运行具有较好的社会、环境和经济效益。

# 8环境管理与环境监测

## 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理的基本任务

本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 8.1.2环境管理机构

根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业在设置组织机构时，考虑设置专门的环保管理机构：环保处（科），配备专职环保管理人员1-2名。环保管理人员应有熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全场的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告，其主要职责如下：

（1）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作；

（2）编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作；

（3）领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

（4）建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施；

（5）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性；

（6）检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。

### 8.1.3环境管理内容

为保证环境管理系统的有效运行，应制定环境管理方案，主要环境管理内容如下：

（1）废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作。

（2）废塑料的回收和再生利用企业应对所有工作人员进行环境保护培训。

（3）废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况、再生利用时间、再生制品名称、再生制品数量、再生制品流向、再生制品用途，并做好月度和年度汇总工作。

（4）废塑料的回收和再生利用企业应建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录。

（5）废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年。

（6）废塑料的回收和再生利用企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。

（7）本项目为废塑料加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，废旧塑料加工企业属于重点管理的行业，废塑料的加工企业应按照管理要求认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。

（8）合理利用水资源，降低耗水量，尽量做到一水多用或循环使用，减少废水的排放严格监控清洗工序循环回用系统中水质浓度，确保工艺用水要求。

（9）生产原料、产品、生产废料必须分类堆放，按规定妥善堆放在统一指定的地方。堆放场地须进行硬底化，并设有清晰的标示牌，不得露天堆放。

（10）积极推广和引进科学先进的环保治理技术和管理经验，采用技术先进、效率高的废气净化设备，减少污染。

（11）风险环境管理：要强化管理，对操作人员进行专业培训以提高操作人员业务素质。另外，公司应备有发生事故时的应急防护及处理处置措施，事故救援应急机制（包括应急救援基本程序、应急预案）。

### 8.1.4环境管理计划

环境管理计划应贯穿于项目建设和运营生产全过程，如设计阶段的污染防治

方案、施工阶段污染防治、运行阶段的环保设施管理、信息反馈和群众监督各方

面形成网络一体化管理，对环境管理工作计划，其工作重点应放在制定环境管理

规章制度，减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面。项目环境管理工作计

划列于下表。

表8.1-1                  环境管理工作计划

| 管理项目 | 处理措施及内容 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | （1）委托评价单位进行环境影响评价工作，并根据报告书提出的要求，自查是否履行了“三同时”手续。 （2）根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续、完善环保设施，并请当地环保部门监督、检查环保设施运行情况和治理效果。 （3）做好排污统计工作。 |
| 生产运营阶段 | （1）企业法人负责环保工作，设立环保管理专门机构，专人负责厂内环保设施的管理和维护。 （2）应向当地环境保护部门提交《排污申报登记表》，经环保部门调查核实达标排放和符合总量指标，发给排污许可证；对超标排放或未符合总量指标，应限期治理，治理期间发给临时排污许可证。 （3）贯彻执行环保工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （4）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停止运行，及时检修，严禁非正常排放。 （5）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测运营中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （6）定期向环保部门汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。 （7）建立企业的环境保护档案。档案包括：a、污染物排放情况；b、污染物治理设施的运行、操作和管理情况；c、监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况；d、采用监测分析方法和监测记录；e、限期治理执行情况；f、事故情况及有关记录；g、与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料； h、其它与污染防治有关的情况和资料等。 （8）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生四十八小时内，向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明，若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 |
| 信息反馈和群众监督 | （1）反馈常规监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 （2）建立奖惩制度，保证环保设施正常运作，并配合环保部门的检查验收。 （3）归纳整理监测数据，及时反馈给有关环保部门。 |

## 8.2环境监测制度

### 8.2.1环境监测的意义

环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。本项目是一个废弃塑料加工企业，在生产过程中会有“三废”产生和排放，还可能有无组织排放和事故排放，使环境遭受到危害，影响生产的正常进行，危害职工的健康。因此建立环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。

### 8.2.2环境监测制度

（1）监测数据逐级呈报制度

车间的监测数据以日报形式每天报公司，公司汇总后报环境保护局主管部门。事故报告也应及时报送环保局备案。总之为确保环境质量处于良好状态，必须逐级负责，层层把关，防患于未然。

（2）监测人员持证上岗制度

本项目定期委托有资质的第三方监测，监测和分析人员必须经市级环保监测部门考核，以保证监测数据的可靠性。

（3）环境保护教育制度

对干部和职工尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，要教育他们文明生产，严格执行各种规章制度，这是防止污染事故发生的有力措施。

### 8.2.3污染源监测计划

本项目按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)确定监测计划。结合本项目特点，污染源监测应包括对废水、废气、噪声的例行监测。监测的实施可根据实际情况由厂方委托有资质的环境监测单位监测。

（1）大气污染源监测

有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表8.2-1。

表8.2-1       废气污染源监测计划表

| 种类 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1年1期，每期2天，每天2次 |
| 无组织废气 | 无组织排放源上风向、下风向 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |

注：按国家相关检测标准进行检测标准进行采样、分析。

（2）噪声污染源监测

等效连续A声级，定期监测厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声，监测频率为每年1期，每期2天，每天昼夜各一次。

（3）水污染源监测

表8.2-2       废水污染源监测计划表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业废水总排口 | COD、氨氮、总氮 | 1年1期，每期2天，每天2次 |
| 2 | 污水处理设施出水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、表面活性剂、石油类 |  |

### 8.2.5环境质量监测计划

根据本项目环境影响特征、影响范围和影响程度，环境质量监测依据《环境监测技术规范》的布点原则，按表8.2-3进行监测点的布设。

表8.2-3             环境质量监测计划表

| 环境要素 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 苏侯村、裴城村 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 每年监测1次 |
| 地下水 | 厂界地下水下游布点 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、阴离子表面活性剂 |  |
| 地表水 | 污水处理厂洄曲河排污口下游1000m | COD、BOD、氨氮、总氮 |  |
|  | 洄曲河与颍河交汇口下游1000m |  |  |

注：按国家相关检测标准进行检测标准进行采样、分析。

表8.2-4           监测方法列表

| 监测类别 | 监测项目 | 监测依据 | 监测方法 | 监测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 颗粒物 | HJ 618-2011 | 重量法 | 电子天FA2004B | 0.010mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | HJ 604-2011 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 G5 | 0.04mg/m3 |
| 噪声 | 环境噪声 | GB 3096-2008 | AWA6228 多功能声级计 | AWA6221A声校准器 | / |

### 8.2.6应急监测

当出现非正常工况或环保设备及设施运行不力时，此时污染物排放可能对环境产生严重影响，厂内环境监测部分应对该情况下产生的污染物立即组织应急监测，并对产生的原因进行分析，以便及时采取措施，将产生的污染物影响控制在最小程度，对发生较大的污染影响，应立即报告上级主管部门，果断采取联合措施，制止污染事故的蔓延。应急监测布点情况详见表8.2-5。

表8.2-5                环境应急监测方案

| 监测项目 | 事故类别 | 监测布点 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 废气处理设施运行不正常 | 排气筒、厂界、下风向250m、1000m、1500m处 |
| 废水 | 污水处理设施运行不正常 | 污水处理站出口、厂总排水口、产业集聚区污水处理厂废水入洄曲河排放口 |

## 8.3排污口规范化设置

### 8.3.1建设项目排污口设置状况

本项目用水主要包括生产废水和生活废水。生产废水经污水处理设施处理后，会同经化粪池处理后的生活污水经同一个污水排放口排放，厂区单独设置一个雨水排放口。

本项目共设置1根排气筒，1不低于15米高，排放熔融、挤出工序的废气，主要污染物：颗粒物、非甲烷总烃。

本项目需设置一般固废暂存间1处、危废暂存间1处，应按照环保要求做好相应措施。生活垃圾利用垃圾箱收集，环卫部门定期清理，不设堆场。

### 8.3.2排污口规范化设置要求

按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气排放口。

（1）项目建成后，厂区的排水体制必须实施“雨污分流、清污分流”制，厂区设置污水排放口一个，雨水排放口一个。

（2）项目建成后，废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，应设置永久采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。根据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办〔2018〕33号）要求，随着漯河市环保工作的加强，管理部门要求企业安装VOCs在线监控时，企业需随时按照管理部门要求安装VOCs在线监控。

（3）本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。临时贮存各种危险废物的应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求和规范，临时贮存于容器内放置库房中并及时委托有资质单位处置。

项目建设单位应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。

### 8.3.3排污口图形标志

表8.3-1           排放口规范化标志

| 提示图形符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色 | 警示图形符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水排污口 | 表示废水向水体排放 |
|  |  | 废气排污口 | 表示废气向大气环境排放 |
|  |  | 噪声源 | 表示噪声向外环境排放 |
|  |  | 一般固体废物储存 | 表示一般固体废物暂存场所 |
| / |  | 危险废物储存 | 表示危险废物暂存场所 |

## 8.4污染物排放清单

### 8.4.1拟采取的环保措施及主要运行参数

表8.4-1  拟采取的环保措施及主要运行参数表

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 排放浓度 | 排放量 | 项目采取的环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 综合废水 （废水量131040m3/a） | COD 氨氮 LAS | 130.7mg/L 0.88mg/L 0.58 mg/L | 17.12 t/a 0.11 t/a 0.076 t/a | ①项目生产废水经格栅+沉淀预处理，进入污水处理站，采取“气浮+厌氧+好氧+沉淀池”处理工艺，设计处理规模500m3/d，处理达标后和化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网 ②厂区设置1个150m3废水事故池 ③项目生活污水经20m3化粪池处理后，排入市政污水管网 | 外排的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯西工业集聚区污水处理厂进水水质要求 |
| 大气污染物 | 排气筒 | 颗粒物、 非甲烷总烃 | 1.5mg/m3 20.6mg/m3 | 0.425t/a 5.95t/a | 16套集气装置，1套“水喷淋+低温等离子UV光解一体化设备+活性炭吸附”，15m高排气筒1个 | 能够达到《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中排放限值要求 |
| 噪声 | 生产车间和污水处理设施 | 车间各种生产设备及各类水泵、风机等 | / | / | 选择低噪声设备、厂房隔声、基础减振；选用隔声及消音性能较好的建筑材料 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准限值要求 |
| 固体废物 | 生产运营 | 淤泥和污水站污泥、分拣杂质 | 0 | 淤泥和污水站污泥浓缩脱水至含水率小于60%后交由当地环卫部门卫生填埋处置，分拣杂质分类集中收集后外售 | 均为一般固废，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（环保部公告2013年第36号）规定执行 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0 | 集中收集后定期交由环卫部门统一处置 |  |
|  | 生产运营 | 喷淋系统废油、废润滑油、废活性炭 | 0 | 1间10m2专用危废暂存间（三防措施）、专用贮存容器、危废标识，定期交由有资质单位处置 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行 |

## 8.5信息公开要求

根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发）[2015]162号）要求，本项目应对项目

信息进行公开，信息公开内容包括以下几方面：

①公开建设项目环评报批前的信息

包括公开环境影响报告书编制信息、环境影响报告书全本。

②公开建设项目开工前的信息

建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

③公开建设项目施工过程中的信息

项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

④公开建设项目建成后的信息

建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

# 9 评价结论与建议

## 9.1 环评结论

### 9.1.1 项目概况

河南澜景环保科技有限公司拟在漯河市郾城区漯西工业集聚区投资7500万元建设年产10万吨塑料颗粒项目，项目占地面积约34000平方米，总建筑面积14258平方米，其中建设生产车间11250平方米，原料库1336平方米，成品库1336平方米，办公室300平方米，门卫室20平方米，配电房16平方米，生产规模为年产10万吨塑料再生颗粒。

### 9.1.2 产业政策相符性

（1）政策相符性：拟建工程已在漯河市漯西工业集聚区建设管理委员会备案，编号：2019-411103-29-03-000490，项目备案表见附件3。对照国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整目录（2011年本）》及修改清单，该年产10万吨塑料再生颗粒建设项目为鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”类第29条“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”。项目生产所使用的工艺技术及装备均不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围内，符合国家产业政策。对照《河南省人民政府关于加快推进产业结构战略性调整的指导意见》（豫政〔2013〕65号），本项目符合轻纺工业加快电动自行车、塑料制品、五金工具、工艺美术等行业集群化发展，推动造纸、皮革行业清洁化生产的要求，符合地方产业政策。

经对照《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环〔2014〕149号）和漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知（漯环〔2016〕29号），对照附件《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》，项目位置位于漯河市郾城区，本项目为废旧资源回收利用项目。对照附表1《河南省主题功能分区》，项目位于漯河市郾城区，为重点开发区域，按照分类准入政策，属于工业准入优先区；对照附表2《水污染防治重点单元》项目位置不属于水污染防治重点单元；对照附表6《工业项目分类清单》，项目属于《工业项目分类清单》中的二类工业项目中的“废旧资源加工再生”的废塑料再生，属于污染和风险不高、污染物排放量不大的项目，不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。因此项目符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环〔2014〕149号）和漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知（漯环〔2016〕29号）相关要求。

综上所述，拟建项目符合国家及地方产业政策。

### 9.1.3 选址与规划相符性

本项目位于漯河市漯西工业集聚区，项目北侧为农田，东北侧为烟站；南侧为天壕新能源有限公司；西南侧为漯河市新旺化工；西侧为漯西污水处理厂，项目周边分布以工业企业为主。

本项目位于漯河市漯西工业集聚区河南澜景环保科技有限公司现有厂区内。根据河南澜景环保科技有限公司土地证，本项目占地属工业用地。项目的建设符合漯西工业集聚区总体规划和裴城镇土地利用总体规划要求。

### 9.1.4现状环境达标性分析

1、环境空气

厂址所在地环境空气质量监测因子监测点的NO2 、SO2小时值和SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP日均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》241页要求，表明项目所在位置周边空气质量良好。

2、地表水

根据颍河西华址坊断面常规监测数据，2017年颍河西华址坊断面COD、氨氮能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准要求。

3、 地下水

次地下水现状监测共布设14个监测点位，监测浅层地下水，其中7个为水质水位监测点，7个为水位监测点，根据监测结果，各项指标均能满足GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求，评价认为项目地下水质量良好。

4、声环境

根据监测结果，项目所在区域昼、夜间噪声现状监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类标准要求，项目所在区域的声质量现状较好。

### 9.1.5环境影响及污染防治措施分析

1、地表水环境影响

本项目外排废水主要为生产废水和生活污水，生产废水经污水处理站处理后排放量为435.2m3/d、130560m3/a。生活污水经化粪池处理后排放量为1.6m3/d、480m3/a，合计排放量为436.8m3/d、131040m3/a。经处理后的生产废水和生活污水汇合后在厂区总排放口经市政污水管网排入漯西工业集聚区污水处理厂集中处理，最终排至洄曲河，厂区外排废水主要污染物均能够《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级及漯西工业集聚区污水处理厂进水标准要求，对地表水环境影响较小。项目排水方案可行，排放废水预计对周围地表水环境影响不大。

2、大气环境影响

项目产生的废气主要为挤出造粒机工序产生的废气，项目对热熔挤出生产线进行封闭，并在热熔挤出设备上方安装16套集气装置（针对16条生产线）对废气进行收集。采取1套“水喷淋+低温等离子+UV光解设备+活性炭吸附装置”净化后（非甲烷总烃净化效率约为80%，颗粒物净化效率为90%），经1根15m高排气筒排放。颗粒物排放速率和浓度满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表4标准要求；非甲烷总排放浓度满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表4标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）中附件1排放建议值（排放浓度≤80mg/m3）。

综合大气环境防护距离、卫生防护距离的计算结果，根据项目厂区平面布置，本项目生产车间卫生防护距离设置为100m。根据项目平面布置，项目厂界卫生防护距离为：东厂界外20m；南厂界外90m；西厂界外75m；北厂界外90m。通过实地踏勘，项目卫生防护距离内无环境敏感点，卫生防护距离设置可行。

3、地下水环境影响

正常工况下，项目生产废水经厂区污水处理设施处理后达标后，和化粪池处理后的生活污水混合后排入市政污水管网，事故池、沉淀池及废水处理各构筑物均采用相应防渗措施，不会对地下水环境造成影响；非正常工况下，污水处理构筑物泄漏，污染物下渗进入地下水环境，其迁移方向受水动力场控制往西北方向移动，通过土壤的阻隔、吸附作用后，根据预测结果，超标污染物对地下水环境影响较小。

4、噪声环境影响

本工程完成后东厂界噪声昼、夜间预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，其余三侧厂界噪声昼、夜间预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。本工程完成后在落实各项噪声污染防治措施的前提下，对周围声环境质量影响不大。

5、固体废物环境影响

项目营运过程中产生的各类一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关固体废物处置方法进行处理，分类收集，充分回收利用，做到减量化、无害化。废塑料原料和成品在回收、贮存和再生利用过程应遵守《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）、《废塑料综合利用行业规范条件（2016年）》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》、《废塑料加工利用污染防治管理规定》等技术规范的要求。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单，评价要求建设单位设置 1 座10m2 的危废暂存间用于危险废物的暂存，将项目运行产生的水喷淋系统悬浮的废油、废润滑油和废活性炭等危废采用专用的危废收集桶收集，做到防风、防雨、防晒、防渗漏。在危废暂存间内分类存放，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。为防止项目产生的危废流失对环境造成影响，危废暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；要有安全照明设施和观察窗口；配备专人管理，并定期对危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施处理。

综合上述分析，项目各生产单元产生的各种固体废物均能够得到有效的处理处置，处置率达到100%，各类固废均不得未经处理直接排入环境。因此，环评认为项目营运期产生的固体废物对周边区域环境的影响很小。

### 9.1.6总量控制

本项目废水主要为生产废水和生活污水，废气主要为颗粒物和非甲烷总烃，因此本项目总量控制项目如下：

废水：COD、氨氮；

废气：非甲烷总烃。

（1）废水

本项目建成后，废水主要是破碎清洗废水和生活污水，生产废水排放量为435.2m3/d、130560m3/a，生活污水排放量为1.6m3/d、480 m3/a，合计废水排放量为436.8m3/d、131040 m3/a。项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为19.65t/a、3.27t/a；根据漯河市环保局总量部门有关精神，总量控制指标按照颍河-西华址坊断面省控目标值（COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L）进行核算，核算总量分别为2.62t/a、0.13t/a。

（2）废气

依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目一般排放口非甲烷总烃排放量为5.95t/a，非甲烷总烃无组织排放量为5.25t/a，则本项目非甲烷总烃总排放量为11.2t/a，需替代量为11.2t/a×2=22.4t/a，由当地削减的VOCs排放总量中调配，区域总量不新增。

### 9.1.7环境经济损益分析

结合本项目的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经及效益与环保效益的统一。

### 9.1.8环境管理与监测计划

项目建成投产后，其环境管理工作纳入公司管理体系，并按照环境保护要求，搞好生产管理的同时，也做好环境管理工作。项目需设立环境管理机构，负责整个厂区环境管理工作和日常环境监测工作，建立健全日常环境管理制度，负责对环保设施的操作维护保养及污染物排放情况进行监督调查，同时要做好记录，对日常废气处理设施的运营情况制作好管理台账，做好排污档案。该项目建成后，为了更好的对项目运行期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，亦应制定相应的环境监测计划，定期按环境监测计划要求进行监测，项环保主管部门提交监测报告。

### 9.1.9公众参与情况

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，采取网上公示、报纸公示和张贴公告等方式开展公众参与活动，企业认真听取了受影响公众对该工程建设的看法和意见。

根据调查结果，被调查公众认为本项目对环境的影响主要集中在固废、水、大气和噪声方面，对被调查公众提出的意见及建议，评价单位认为被调查者均从环保角度及自身利益角度提出较为客观合理的意见，应给予采纳。建设单位表示接受公众提出的合理建议及意见，落实好各项有关环境保护的措施，把对周围环境的不良影响控制在最低范围。

## 9.2 评价建议

（1）切实落实环保投资，严格执行环保“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施、方案，确保工程运营后各类污染物实现达标排放。

（2）积极开展持续清洁生产审核，提高清洁生产水平。

（3）加强设备维护保证各项环保设施的正常运转。

（4）对厂内地面进行人工硬化，减少污染物入渗。

（5）加强事故防范和安全管理，避免各类风险事故的发生，按照本报告提出的要求，制定防范措施和应急预案。

（6）加强厂区绿化、美化环境、净化空气。

（7）禁止在厂区进行废旧塑料的盐卤分选。

河南澜景环保科技有限公司年产10万吨塑料颗粒项目符合国家产业政策，厂址为工业用地，符合园区规划，厂址可行；项目污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到妥善处置，对周围环境影响不大；项目能够被公众认可。因此，该项目在有效落实各项环境保护措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，评价认为该项目的建设可行。

本评价结论仅对本报告书所列的建设地点、生产工艺、工程方案、建设规模负责，若项目的建设地点、生产工艺、工程方案、建设规模、污染治理措施等发生较大变化时，应及时向审批本项目环境影响报告书的环保部门申报，审查其是否需要另行评价，得到认可后方开工建设。

目录

1 概 述	1

1.1建设项目背景及特点	1

1.2建设项目环境影响评价工程过程	2

1.3建设项目特点	3

1.4关注的主要环境问题及环境影响	3

1.5建设项目环评分析判定相关情况	4

1.6主要结论	10

2 总 则	11

2.1 编制依据	11

2.2评价原则和技术方法	14

2.3评价因子	15

2.4 评价标准、评价等级及评价范围	18

2.5项目选址可行性及环境保护目标	24

2.6 相关规划相符性分析	26

3 建设项目工程分析	42

3.1 现有工程概况	42

3.2拟建工程概况	47

3.3 本项目公用工程	53

3.4生产工艺及产污环节	55

3.5物料平衡和水平衡	57

3.6污染源强分析	59

3.7项目污染物产排情况“三本账”核算	68

3.8本项目非正常工况排放	69

3.9清洁生产分析	70

3.10生态环境影响分析	75

3.11施工期工程分析	75

4  环境现状调查与评价	78

4.1自然环境现状调查与评价	78

4.2环境质量现状调查与评价	81

4.3区域污染源调查	96

5环境影响预测与评价	98

5.1 施工期环境影响预测与评价	98

5.2营运期环境影响预测与评价	103

6环境保护措施及其可行性论证	153

6.1 施工期污染防治措施	153

6.2营运期污染防治措施及可行性	157

6.3 总量控制分析	176

6.4 “三同时”环保验收一览表	177

7环境影响经济损益分析	179

7.1环境保护投资估算	179

7.2环境损益分析	179

7.3经济效益分析	181

7.4社会效益分析	181

8环境管理与环境监测	183

8.1环境管理	183

8.2环境监测制度	186

8.3排污口规范化设置	188

8.4污染物排放清单	191

8.5信息公开要求	193

9 评价结论与建议	194

9.1 环评结论	194

9.2 评价建议	199