# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年回收32000吨废旧塑料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河鸿运塑业有限公司 |
| 法人代表 | 钱五德 | 联系人 | 钱里飞 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院 |
| 联系电话 | 18939550031 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院（东经113.950919，北纬33.597531） |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-42-03-003991 |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 | 行业类别 及代码 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |
| 占地面积（m2） | 1080 | 绿化面积（m2） | / | 绿化率 | / |
| 总投资(万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) | 8 | 所占比例（%） | 16 |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2019年6月 |
| 项目内容及规模： 一、项目由来 目前全世界白色塑料垃圾污染严重，降解困难，为了处理白色垃圾污染，实现固废的“3R”处理原则，使固体废弃物变废为宝，漯河鸿运塑业有限公司拟对废塑料进行回收，加工成产品，实现减排、降耗。 漯河鸿运塑业有限公司拟投资50万元，租用朱香玲现有生产车间及库房共计650m2（项目占地1080m2，该厂房目前闲置，闲置之前为手工艺品加工车间）。本次建设项目拟购置安装生产设备，外购漯河市及其周边地区饮料厂、塑料瓶生产企业生产过程中产生的不合格塑料瓶（均未使用）作为原材料，厂内设置安装传送带、破碎机、打包机等生产设备，形成年处理废旧塑料32000吨的处理能力。本项目仅对废塑料进行分拣和粉碎，不涉及其他生产工艺。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规和条例中的有关规定，该项目需办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），项目属于“三十、废弃资源综合利用业—86废旧资源（含生物质）加工、再生利用，其中废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎加工、再生利用的编制报告书，其他编制报告表”的要求，同时参照“环保部令44号（2017）89条意见的回复：废塑料的加工、再生利用过程，产生的污染物种类多，环境影响要素复杂，可能对环境造成重大影响，因此需要编制环境影响报告书。而只有分拣、破碎工艺的，是对废塑料进行简单的分类和物理破碎等前处理，没有后续加工等化学过程，对环境为轻度影响，应编制环境影响报告表”，本项目原料均为漯河市及其周边地区饮料厂、塑料瓶生产企业生产过程中产生的不合格塑料瓶，生产过程中仅对废塑料进行简单的分类、粉碎等前处理，没有后续加工等化学过程，对环境为轻度影响，属于“其他”应编制环境影响评价报告表。受漯河鸿运塑业有限公司委托（委托书见附件一），河南可人科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、产业政策符合性分析 本项目为年回收32000吨废旧塑料项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于其中规定的鼓励类第三十八款环境保护与资源节约综合利用第29条：“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”，因此，本项目符合国家产业政策。 同时本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会立项备案，备案号：2019-411103-42-03-003991。 综上所述，本项目建设符合国家现行产业发展政策。 三、本项目与中国资源综合利用技术政策大纲符合性分析 本项目与《中国资源综合利用技术政策大纲》对比符合性见表1-1。 表1-1 本项目与《中国资源综合利用技术政策大纲》对比一览表 项目 序号 中国资源综合利用技术政策大纲 本项目情况 符合性分析 1 基本 原则 坚持宏观调控与市场机制相结合，发挥市场配置资源的基础性作用，完善政策体系，建立有利于促进资源综合利用的长效机制；坚持以企业为主体，产学研相结合，选择环境影响严重、产生量大的废弃资源，组织技术攻关，强化科技创新能力建设；坚持重点突破和全面推进相结合，依据资源禀赋和产业构成，形成资源综合利用产业集群，探索和完善循环经济发展模式 本项目建成后可实现年分选、破碎32000吨废旧塑料。项目加工过程中污染物排放量少，资源利用率高，能够实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一，形成良性经济循环 符合 2 主要 范围 一是在矿产资源开采过程中对共生、 伴生矿进行综合开发与合理利用的技术； 二是对生产过程中产生的废渣、废水 (废液 )、废气、余热、余压等进行回收和合理利用的技术；三是对社会生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用的技术 本项目建成后可实现年分选、破碎32000吨以上废旧塑料。属于社会生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用的技术 符合 3 废塑料再生利用技术 推广废塑料物理再生利用和机械化分类技术。 本项目建成后可实现年分选、破碎32000吨废旧塑料。属于废塑料物理再生利用技术 符合 由上表可知，本项目建设符合《中国资源综合利用技术政策大纲》的相关要求。 四、本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》符合性分析 本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）的符合性见表1-2。 表1-2 本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》对比一览表 序号 项目 具体要求 本项目情况 符合性 1 贮存 1、废塑料贮存在通过环保审批的专门贮存场所内；2、贮存场所封闭或半封闭，有防雨、防晒、防尘、防扬散、防火措施；3、废塑料按种类、来源分开存放。 本项目租赁已建成生产车间、原料仓库和成品仓库，厂房均具备防雨、防晒、防尘、防扬散、防火等措施；原料进厂区后按种类、来源分开存放。 符合 2 预处理 1、预处理工艺遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节能、高效、低污染的技术设备；机械化和自动化作业，减少手工操作；2、废塑料人工分选确保操作人员的健康和安全；3、根据塑料来源和污染情况选择清洗工艺，化学清洗不得使用有毒有害化学清洗剂；4、塑料破碎应配有防治粉尘和噪声污染的设备；5、人工干燥宜采用节能高效技术，自然干燥应采取防风措施。 本项目生产工艺基本采用自动化作业，仅在拆包、打包时人工操作，其余工段基本实现自动化操作；本项目营运期破碎采用密闭湿法破碎，基本无粉尘产生；项目输送装置、破碎机等在运行时产生噪声以及间断的运输车辆噪声，其噪声通过降噪措施可实现有效控制。 符合 3 项目建设环境保护 1、废塑料再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的审批，严格执行环境影响评价和 “三同时 ”制度；2、进口塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证；3、新建项目选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，若在，需限期迁址；4、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，各功能区应有明显的界线和标志；5、功能区设施封闭或半封闭，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，有足够的疏散通道。 本次环评要求企业严格执行环境影响评价和 “三同时 ”制度；本项目原料主要来自漯河市及其周边地区饮料厂、塑料瓶生产企业生产过程中产生的不合格塑料瓶，无进口塑料；本项目未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；本项目建立单独的围墙，并将生产区、成品区、原料区按功能划分区域，并配有明显的界线和标志；本项目划分后的功能区均处于封闭的厂房内，防风、防雨、防渗、防火等措施齐全，有足够的疏散通道。 符合 4 污染控制 1、企业应有废水收集设施，宜在厂区内处理并循环利用；2、企业应有集气装置收集废气；3、其他气体净化装置收集的固废，应按国际危废鉴别标准鉴别；4、预处理和再生利用过程应控制噪声污染；5、废塑料预处理、再生过程产生的固废，应按工业固废处理，并执行相关环保标准。 企业建设循环水池，用于破碎机破碎过程冷却水循环利用，不外排，降低了水耗；本项目生产过程不涉及热熔挤塑、造粒等化学工艺，故在生产过程中不产生废气。企业对生产过程中固废均按要求进行相应处理，不外排环境；企业配有相应的噪声防治措施。 符合 5 管理 1、企业应建立、健全环保管理制度，设置环保部门或专职人员，负责监督塑料回收与再生利用过程中的环境保护和管理工作；2、企业应对所有工作人员进行环保培训；3、企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度；4、企业应建立环保监测制度；5、企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案；6、企业应认真执行排污申报登记，按时缴纳排污费。 本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作；招收员工后对员工进行环保培训；由环保专员对生产过程进行记录；定期委托当地环保部门进行环保监测；委托相关单位进行编制污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案；按当地环保部门要求进行排污申报登记，按时缴纳排污费。 符合 由上表可知，本项目的建设总体符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）的要求。 五、本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性见表1-3。 表1-3 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性一览表 序号 规范要求 本项目情况 符合性分析 1 一、企业的设立和布局 （二）废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 本项目原料来源为漯河市及其周边地区饮料厂、塑料瓶生产企业生产过程中产生的不合格塑料瓶，主要为废塑料综合利用企业提供原料。项目收购的原料不包括化肥、化工原料等包装制品、一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物、含氟塑料等特种工程塑料、进口塑料垃圾以及油瓶等含油塑料。 符合 （三）新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备 本项目为新建项目，符合国家产业政策及当地土地利用总体规划要求、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划，且本项目采用的是节能环保技术和生产装备。 符合 （四）在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 本项目为新建项目，建设地点位于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域 符合 2 二、生产 经营规模 （六）废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 本项目为废塑料分拣和粉碎类企业，属于新建企业。项目破碎机单台破碎能力为2000kg/h，项目共设置破碎机3台，全厂单小时破碎能力为6000kg/h，项目运营期每天工作16小时，则全厂单日破碎能力为96000kg/d，全年生产335天，则年破碎废塑料瓶32160t。因此，项目运营期年废塑料处理能力大于30000吨，满足产能要求。 符合 3 三、资源 综合利用 及能耗 （十）塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于 500千瓦时/吨废塑料。 本项目综合电耗为1.5 千瓦时/吨废塑料 符合 （十一）PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。 本项目不涉及清洗工艺 符合 4 四、工艺 与装备 1.PET再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。 本项目主要采购漯河市及其周边地区饮料厂、塑料瓶生产企业生产过程中产生的不合格塑料瓶进行分选和破碎，生产工序所用设备有破碎机、输送机、包装机等，工序中基本采用机械化和自动化作业。 符合 5 环境保护 1、塑料再生加工企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 2、企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 3、企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 4、企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 5、企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 6、再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 7、对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 正在申报环评。厂房为封闭式彩钢结构厂房，生产区、原料堆放场、废物堆放场等均在室内，具备防雨、防风、防渗等功能。废塑料中无金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物；项目外购漯河市及其周边地区饮料厂、塑料瓶生产企业生产过程中产生的不合格塑料瓶，营运期破碎采用密闭湿法破碎，基本无粉尘产生；企业建设循环水池，破碎过程冷却水循环利用，不外排，降低了水耗；采取厂房隔声、基础减震措施降噪。 符合 六、选址合理性及土地利用性质符合性分析 （一）土地利用规划合理性分析 本项目选址于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，利用现有厂房进行废塑料的分拣和粉碎，根据漯河市郾城区龙城镇人民政府出具的证明，本项目选址符合龙城镇总体规划；此外，建设单位出具了搬迁承诺，若城市建设规划发展至项目所在地，需要该项目搬迁时，建设单位将无条件搬迁该项目；根据漯河市国土资源局龙城镇国土资源所出具的证明，本项目占地类型为建设用地，项目的建设符合龙城镇土地利用总体规划，本工程选址合理。 （二）项目选址及外环境相容性分析 本项目位于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，选址合理性表现在以下几个方面。 1、项目选址北侧距离S238省道480m，交通较为方便。 2、本项目利用现有已建成厂房进行废塑料的分拣和粉碎，污染物产生较少，且去向合理，基本不对周围环境造成影响。 3、项目周围无饮用水水源保护区，风景名胜区、自然保护区等敏感点存在，项目不涉及基本农田占用。 七、项目外环境关系相容性 本项目位于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，利用现有已建成厂房进行废塑料的分拣和粉碎。根据现场调查，项目厂房南临乡间道路，东侧、北侧为闲置厂房，西侧现状为耕地，距离项目最近的敏感点为西侧55m处的钱庄村。项目周边环境示意图见附图二。 本项目运营过程中产生的污染物主要是生活污水、噪声以及废包装物、生活垃圾等固废。本项目破碎过程冷却水循环利用，不外排；生活污水经玻璃钢化粪池处理后定期由附近村民拉走堆肥，不外排；项目破碎工序整个生产过程为湿法作业，基本无粉尘产生；所有设备产生的噪声经厂房隔声后能实现达标排放，未改变当地声学环境质量现状。因此，本项目生产过程不会对周边环境产生明显影响。 本项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域，无重大制约因素。 八、项目总平面布置合理性 项目用地格局呈规则长方形，占地面积为1080m2。项目设置有原料仓库、成品仓库、冷却水循环设施、生产车间。 项目成品仓库位于厂区北部，生产车间位于厂区南部，原料仓库位于成品库与生产车间之间，破碎区位于塑料加工车间东北角，车间内按生产流程安装设备；整个生产区按照工艺流程，呈流水线布局，厂房封闭，厂区周边为工业企业，起到一定的降噪作用。厂区内部交通设计简捷流畅，出入口设置合理，彼此相互无干扰，减少各个建筑单体之间的交通干扰，满足生产的工业流程需要。 三线一单符合性 ①与生态红线符合性分析 本项目位于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，不属于漯河市拟定的生态红线范围内。 ②与资源利用上线符合性分析 本项目为废塑料分拣和粉碎项目，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ③与环境质量底线符合性分析 本项目位于漯河市境内，根据项目区域环境质量现状调查，项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量监测结果显示，项目区域大气环境、声环境、水环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生污染物。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目主要进行废塑料分拣和粉碎，属于废塑料循环利用，项目符合国家当前产业政策，符合土地利用规划，项目不处于漯河市拟定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，项目不属于漯河市环境准入负面清单范围。 十、建设项目概况 1、建设地点、项目性质 项目名称：年回收32000吨废旧塑料项目 建设单位：漯河鸿运塑业有限公司 建设地点：漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院 项目性质：新建 总 投 资：50万元 2、项目组成及规模 本项目建设内容如下：项目利用现有已建成厂房650平方米，主要外购漯河市及其周边地区饮料厂、塑料瓶生产企业生产过程中产生的不合格塑料瓶进行分选和破碎，购置安装液压打包机、破碎机、脱标机、送瓶机等设备，项目建成后可形成年处理32000吨废旧塑料的生产规模。项目的建筑物、生活设施及供水、供电系统依托现有设施，不新建。 本项目组成见下表： 表1-4 项目工程组成表 项目组成 建设内容 备注 主体工程 生产车间 建筑面积450m2，位于厂区南部，生产车间内主要设置有破碎机3台、脱标机1台、打包机1台、送瓶机1台，主要用于塑料分拣和粉碎 新安装设备，厂房依托原有 辅助工程 原料仓库 建筑面积100m2，位于项目中部 依托 成品仓库 建筑面积100m2，位于项目北部 依托 公用工程 供水 自备水井1眼，井深15m 依托 供电 当地电网供给 依托 办公及其生活设施 办公室1座，建筑面积50m2，内置于生产车间 依托 环保工程 噪声防治 采用低噪声设备、减震装置、厂房隔声 新增 废水防治 破碎过程刀具冷却水循环利用不外排 新增 生活污水依托现有玻璃钢化粪池1座 依托 固废防治 生活垃圾：厂区内设置垃圾桶收集后交由环卫部门处理。 包装固废：集中收集后外售废品回收站综合利用。 新增 3、项目依托情况 本项目为利用现有已建成厂房进行废塑料分拣和粉碎，其依托情况见下表。 表1-5 项目依托工程一览表 依托内容 设计生产情况 原有厂房运行情况 本次新增需求 备注 生产厂房 生产厂房1栋 厂房为已建，现状为空置厂房 新增破碎机、脱标机、液压打包机、送瓶机等设备 满足要求 公辅设施 供水由自备水井供给； 供电由市政供电网供应 供水由自备水井供给； 供电由市政供电管网供应 / 满足要求 办公、生活设施 设置办公室，位于厂区东南侧 依托现有办公室 新增办公设备 满足要求 环保设施 玻璃钢化粪池（10m3）1座；冷却循环水池1座 对项目生活污水进行处理后定期由附近村民拉走堆肥，不外排 破碎过程冷却水循环利用，不外排 满足要求 4、主要设备和原辅材料、能耗 本项目原辅料及能耗情况集体见下表1-6。 表1-6 原辅材料及能耗情况表 序号 分类 名称 年耗用量 备注 1 原辅材料 废塑料瓶 16000000个/a 聚乙烯（PE），原料含杂物约0.5‰ 2 能源 水 670m3/a 厂区自备水井 3 电 5万度/a 市政供电 主要原辅材料理化性质： 本项目外购废塑料为PE塑料（聚乙烯），其主要化学性质如下： 聚乙烯 (Polypropylene)，简称：PE，聚乙烯（polyethylene，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。易燃烧且离火后继续燃烧。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降在一定结晶度下，透明度随分子量增大而提高。高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽。常温下不溶于任何已知溶剂中，70℃以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯等溶剂中。 废塑料来源控制、包装运输及场内堆存要求： （1）来源控制 本项目所用原料均为外购漯河市及其周边地区饮料厂、塑料瓶生产企业生产过程中产生的不合格塑料瓶，项目不涉及进口废塑料再生利用；不涉及危险废物类废塑料，包括被危险化学品、农药等污染的废塑料包装物，不涉及油瓶或含油的废弃塑料容器以及废弃的一次性医疗用塑料制品（如注射器、输液器、血袋等），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等。项目外购的废塑料瓶包括废饮料瓶、废矿泉水瓶，均来自漯河市及其周边地区饮料厂、塑料瓶生产企业生产过程中产生的不合格塑料瓶，不进口废塑料瓶。这些废塑料瓶为生产过程中产生的次品，均未使用，因此，破碎前无需清洗。针对项目原料来源，建设单位出具了原料收购来源的真实性承诺，如出现环保违法行为，愿接受环保处罚，承诺书见附件六。 本环评要求建设单位收购塑料后应严格按塑料来源进行暂存，对原材料的质量进行严格控制，采购的原材料中不得含有危险废物、危险化学品、农药等污染的废塑料包装物、盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等，不回收不符合需要的废塑料，原料运输到厂后必须先进行抽检，抽检合格才准允入库。对废塑料根据生产要求按计划回收，控制贮存量。 综上所述，项目所用废塑料原料来源稳定、可靠，满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）要求，建设单位承诺对废塑料来源、贮存、生产及产品去向进行严格控制，保证全生产过程符合生产工艺及相关环保规范的要求。 （2）包装运输要求 根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中对废旧塑料包装和运输的要求，项目所用废塑料的包装应在规定的回收场所内完成，避免废塑料流失污染环境，废塑料在运输前应进行捆扎包装，不得裸露运输，确保在装卸运输中不破裂、泄露，单件包装物尺寸应便于装卸、运输和储存；不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密封集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免废塑料品在装卸和运输过程中泄露污染环境。 （3）场内堆存要求 抽检合格后的产品进场后规范堆存于原料库内，不得露天存放。废塑料在原料库内应捆扎打包，避免杂乱无序、散乱堆存，单件包装物尺寸应便于生产运输和储存，且塑料外包装应有回收标识和塑料种类标识，标识应清晰可辨、易于识别，不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。 5、主要设备 项目生产过程中使用以下设备，具体见下表1-7。 表1-7 项目主要设备清单表 序号 名称 规格/型号 单位 数量 1 吹片机 5.5kw▪h 台 1 2 输送带 / 条 5 3 脱标机 / 台 1 4 破碎机 2000kg/h 台 3 5 送瓶机 / 台 1 6 液压打包机 / 台 1 7 开包机 / 台 1 8 地磅 / 台 1 6、产品方案 项目产品方案如下表所示： 表1-8 项目产能一览表 产品性质 产品名称 生产规模 塑料制品 PE塑料 32000t/a 备注：项目破碎机单台破碎能力为2000kg/h，项目共设置破碎机3台，则全厂单小时破碎能力为6000kg/h，项目建成后实行两班制，每天工作16小时，则全厂单日破碎能力为96000kg/d，全年生产时间为335天，则年破碎废塑料瓶32160t。因此，项目破碎机破碎能力满足项目生产需要。 十一、劳动定员和生产制度 项目年生产时间为335天，实行两班制，每天工作16小时，本项目劳动定员10人。 十二、项目动力及用水供给 1、给、排水 给水：本项目由厂区自备水井供水。 排水：本项目产生的废水主要为破碎机冷却用水和生活污水。项目破碎机刀具需使用冷却水降温处理，项目厂内设有循环水池1座，冷却水循环使用不外排。但冷却水会耗散，需定期补充新鲜水。生活污水经玻璃钢化粪池处理后定期由附近村民拉走堆肥，不外排。 2、供电 本项目供电来自当地电网，可满足厂区用电负荷，工程主要用电负荷为工艺生产设备用电及通讯设备、照明用电等。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为利用现有已建成厂房进行废塑料的分拣和粉碎。该厂房已建成多年，此前厂房是作为手工艺品加工车间，现厂房内已打扫干净，基本无污染遗留环境问题。本项目主要依托厂区现有的玻璃钢化粪池对生活污水进行处理后定期由附近村民拉走堆肥，不外排。因此，无与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33024′～33059′，东经113027′～114016′，总面积2617 m2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，地理位置见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、工程地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500 km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193 km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清潩河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。 相关规划及相符性分析 1 漯河市城市总体规划（2012-2030） 1.1规划范围 依据上海复旦规划建筑设计研究院编制的《漯河市城市总体规划（2012－2030）》，其相关内容如下： ①市域城镇规划 市域行政辖区面积2617平方公里，包括所辖的市区、舞阳县、临颍县三区两县范围。规划内容：市域城镇体系规划。 ②城市规划区 根据《城乡规划法》，规划区即指城市建成区及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。本次规划按照城乡统筹的要求，考虑到中心城市与周边乡镇距离近、联系密切这一显著特征，确定本次规划的规划区总面积548平方公里。具体包括现状城区的沙北办、天桥街、马路街、顺和街、城关镇、干河陈、翟庄办7个街道办事处，以及城区外围的高新区、空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、6个建制镇、3个乡所在的行政辖区范围。主要规划内容为：城乡统筹规划，科学发展载体建设协调布局、空间管制规划。 ③中心城区 包括中心城区建设范围以及周边空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西至阴阳赵，南至市界，东至召陵镇镇区，北至新北环路—龙江路范围，覆盖面积约169 平方公里，其中城市建设用地面积120平方公里。 1.2产业发展对策 （1）坚持食品工业作为优先发展的战略支撑产业，加快发展电子信息和新能源等战略性新兴产业，盐化工产业、造纸工业、装备制造业共同发展； （2）加快发展物流、金融、商务、休闲、会展、科技、教育、信息、中介等生产线服务业； （3）加快与周边城市的旅游合作； （4）提升经济技术开发区创新能力； （5）加强与周边城市产业协作。 1.3产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： ●“一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） ●“二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 ●“一基地”：裴城生态农业基地 ●“五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目选址于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，利用现有厂房进行废塑料的分拣和粉碎，根据漯河市郾城区龙城镇人民政府出具的证明，本项目选址符合龙城镇总体规划；此外，建设单位出具了搬迁承诺，若城市建设规划发展至项目所在地，需要该项目搬迁时，建设单位将无条件搬迁该项目；根据漯河市国土资源局龙城镇国土资源所出具的证明，本项目占地类型为建设用地，项目的建设符合龙城镇土地利用总体规划。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目位于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类标准。 根据《2017年漯河市环境质量状况公报》，2017年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为15微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为36微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为116微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为64微克/立方米，臭氧8小时为100微克/立方米，一氧化碳年均值为1微克/立方米。首要污染物为细颗粒物（PM2.5）。 2017年，漯河市空气质量改善率为15.02%，在全国338个地级市中位居第7名。空气质量综合指数6.071，居全省第5位，继续保持“两降一升”良好态势，是全省唯一一个空气6项因子同比下降的城市。全市PM10年均浓度每立方米116微克（未扣除沙尘天气影响，下同），同比降低14微克，下降10.8%；PM2.5年均浓度每立方米64微克（未扣除沙尘天气影响，下同），同比降低13微克，下降16.9%；优良天数211天，同比增加21天，达标率上升5.8%。 2、地表水 项目所在区域地表水体为沙河（项目距离东南侧沙河425m），沙河环境质量现状评价采用河南省环保厅网站中地表水环境质量报告中2017年第49期（2017年11月27日至2017年12月3日）至第53期（2017年12月25日至2017年12月31日）沙河—西华程湾断面的水质监测数据，具体数据见表3-1。 表3-1 沙河—西华程湾断面水环境质量现状监测结果一览表 监测断面 监测时间 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 沙河—西华程湾断面 2017年第49期 11.9 0.13 0.06 2017年第50期 11.1 0.10 0.05 2017年第51期 11.3 0.10 0.05 2017年第52期 12.4 0.08 0.06 2017年第53期 14.3 0.07 0.06 标准指数范围 0.555~0.715 0.07~0.13 0.25~0.3 达标分析 达标 达标 达标 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准 20 1.0 0.2 由上表可知，沙河-西华程湾断面主要监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准。 地下水 本项目所在区域地下水质量为III类，根据最新公布的《2017年漯河市环境质量状况公报》（ 2017年5月16日），2017年漯河市地下水监测指标的年均值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准，地下水环境质量现状较好。 声环境质量现状 项目位于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。根据2019年2月12日至2018年2月13日的现场调查，监测结果见表3-2。 表3-2 项目区厂界噪声监测结果 单位：（Leq）dB(A) 监测点位 测量值（昼/夜） 标准值 昼/夜 达标情况 2019年2月12日 2019年2月13日 东场界 49.5/42.3 49.0/42.3 60/50 达标 西场界 47.6/42.5 48.0/42.5 达标 南场界 48.0/43.0 48.0/43.2 达标 北场界 49.1/42.7 49.2/42.7 达标 钱庄村 49.5/43.6 49.5/44.0 达标 由表3-2得知，项目所在区域四周厂界及敏感点钱庄村昼、夜间噪声现状监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域的声质量现状较好。 生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标 根据本项目所在地环境质量现状和项目周围环境特点，确定本项目的主要环境保护目标和其保护级别见表3-3。 表3-3 本项目主要环境保护目标及保护级别 主要保护目标 方位 距离（m) 功能区划 人数 保护级别 大气 环境 钱庄村 W 55 居住 610 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 回马村 W 405 居住 665 鸭庄 SE 715 居住 260 彭庄 NE 770 居住 1100 声环境 钱庄村 W 55 居住 610 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 东、南、西、北厂界 E、S、W、N / / / 水环境 沙河 SE 425 地表水体 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水水质标准

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》﹙GB3095—2012﹚表1二级 ug/m3 污染物名称 SO2 TSP PM10 PM2.5 NO2 年平均 60 200 70 35 40 日平均 150 300 150 75 80 1小时平均 500 / / / 200 2、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表1 Ⅲ类 mg/L 污染物名称 pH COD 氨氮 总磷 Ⅲ类标准值 6～9 20 1.0 0.2 3、《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）表1 Ⅲ类 mg/L 污染物名称 pH 总硬度 耗氧量 氨氮 挥发酚 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤3.0 ≤0.5 ≤0.002 4、《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类 dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 mg/m3 污染物 名称 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度限值 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 本项目建设完成后，办公生活废水进入厂区化粪池处理后，定期由附近村民拉走堆肥，不外排。 综上所述，本项目建议总量控制指标如下： 水污染物建议总量控制指标：COD 0 t/a，氨氮 0 t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程及污染源 本项目属于新建项目，利用现有已建成厂房进行生产，不涉及土建工程，主要影响来自营运期。 二、运营期工艺流程及污染源 本项目运营期工艺流程及产污环节见图5-1所示。 图5-1 项目运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目的工艺流程只包括废旧塑料瓶的分拣和粉碎，不涉及清洗、配料、造粒等化学工艺。 塑料收购：项目外购的废塑料瓶包括废饮料瓶、废矿泉水瓶，均来自漯河周边饮料厂、塑料瓶生产企业生产过程中产生的不合格塑料瓶，不进口废塑料瓶。这些废塑料瓶为生产过程中产生的次品，均未使用，因此，破碎前无需清洗；项目营运期不采购其他材质的塑料。 分拣：收购的原料采用塑料瓶包装汽车运输来厂，进厂前必须由项目专人负责抽检，逐个检查，若发现不合格的产品混入，不允许该批次产品入库。此过程会产生废塑料瓶。 入库、拆袋：检验合格后产品入库。根据当天生产计划将原料进行人工拆袋。 分选、脱标：拆袋后的废塑料瓶人工投入上料机，外购的废塑料瓶按种类、颜色不同人工进行分选，该过程会产生原料废包装物。分选后将塑料瓶提升到脱标机里进行分选、脱标，脱标机密闭。项目均采用封闭提升输送机，提升、输送过程中产品不外漏。脱标过程中将产生噪声。 粉碎：项目破碎过程密闭，破碎时人工将分拣后的废塑料瓶放在传送带上，由传送带将废塑料瓶送入破碎机破碎成15mm长、1mm厚的塑料片。破碎过程破碎机刀具需使用冷却水降温处理，该过程会产生冷却水和粉尘，由于破碎为湿法破碎，故破碎粉尘产生量较少。项目厂内设有1座30m3的循环水池，破碎机刀具冷却水循环使用不外排。项目外购废塑料瓶部分自带瓶盖，人工分拣时无需分离处理，直接随瓶子一并进入破碎机处理。 打包：粉碎后的塑料从破碎机的出口放出，进入打包袋。暂存后入库待售。 二、项目物料平衡 表5-1 项目物料平衡表 输入 输出 进料名称 进料量（t/a） 出料名称 产出量（t/a） 废旧PE塑料瓶 32012t/a 塑料片 32000 破碎粉尘 0.3216 废包装物 11.6784 三、项目生产水平衡 本项目建成投产后，项目生产用水主要包括破碎机冷却降温用水以及生活用水；废水产生点主要为生活污水。 项目用排水具体情况如下所述： 分选、粉碎用水：项目破碎机刀具需使用冷却水降温处理，项目厂内设有1个30m3的循环水池，冷却水循环使用不外排。但冷却水会耗散，需定期补充新鲜水，根据建设单位提供资料，本项目新鲜水补水量约为1.5m3/d、502.5m3/a。 （2）生活用水：本项目不涉及食宿，产生的废水主要为生活污水。根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）规定：“6.10 公共管理、社会保障和社会组织”中的“公共管理和社会组织机构”所属中小城市定额值为40L/（人▪d），调节系数为0.8~1.4，本次评价取值1.2，并参考当地用水量后确定员工用水量为50L/（人▪d），年生产335天，项目劳动定员10人，所需生活用水为0.5m3/d、167.5m3/a。 生活污水排放量以生活用水量的80%计，则生活污水排放量为0.4m3/d，134m3/a，生活污水经厂区内玻璃钢化粪池收集处理后定期由附近村民拉走堆肥，不外排。 运营期间用水与排水情况详见表5-2。 表5-2 运营期间工业用水及排水预测情况一览表 序号 用水项目 用水量 新鲜水量 循环用水量 1 循环冷却水 1.5m3/d 1.5m3/d 30m3/d 2 生活用水 0.5m3/d 0.5m3/d 生活污水经厂区内玻璃钢化粪池收集处理后定期由附近村民拉走堆肥，不外排 图5-2 项目水平衡图 三、主要污染 1、施工期 本项目系利用现有厂房进行生产，场地无环境遗留问题。项目施工期不用动土，仅对原有生产厂房进行粉刷装修、打扫卫生、设备安装、环保设施建设等，本环评在此仅做简单论述。 对原有生产厂房进行粉刷装修、打扫卫生、设备安装、环保设施建设时，本环评要求加强车间通风，洒水降尘等方式处理扬尘，不会对环境造成大的影响。 2、运营期 本项目的工艺流程只包括废塑料瓶的分拣和粉碎，不涉及清洗、配料、造粒等化学工艺，且破碎过程中湿法作业，故运营期间产生的污染物主要包括破碎粉尘、生活污水、生活垃圾、废包装袋、噪声等。 1、废水排放情况及处理措施 本项目产生的废水主要为生活废水。 ①污水产生量分析 本项目不涉及住宿，产生的废水主要为生活污水。根据项目水平衡可知，项目生活污水排放量为0.4m3/d，134m3/a。 ②污水污染物浓度分析 本项目污水为生活废水，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮，各污染物产生浓度分别为300mg/L、200mg/L、200mg/L、15mg/L，产生量分别为0.04t/a、0.0268t/a、0.0268t/a、0.002t/a。 ③治理措施及排放量 本项目产生的生活污水经管道排入玻璃钢化粪池中，为保证处理效果，废水在玻璃钢化粪池内的停留时间不应小于24h。项目废水经玻璃钢化粪池处理后定期由附近村民拉走堆肥，不外排。 2、废气排放情况及处理措施 本项目仅进行废塑料的分拣和粉碎加工处理，项目废气主要为破碎过程产生的极少量粉尘。项目破碎过程密闭，原料塑料瓶破碎为湿法加工，根据企业提供的相关资料，此工序粉尘的产生量占原料量的0.01‰，项目年处理可再生塑料3.216万t，故破碎工序粉尘的产生量为0.3216t/a。由于破碎过程采用密闭、湿法工艺，破碎粉尘可降低90%以上，本次评价按90%计，因此。破碎工序粉尘排放量为0.032t/a，为无组织排放。 本项目厂区内不涉及食宿，因此无生活废气产生。厂区内仅涉及运输车辆扬尘。本环评要求： a、厂区洒水降尘； b、场地内地面硬化，进行防渗处理； c、车辆出厂需加盖篷布，防止运输过程中废塑料瓶洒落及粉尘产生。 3、噪声预测排放情况及处理措施 项目产生的噪声主要来自生产车间机械动力设备，产噪的设备主要是破碎机、送瓶机、循环水泵等，车间内声压级在65-85dB(A)之间。项目主要产噪设备及源强见下表： 表5-3 主要产噪设备及源强 单位dB(A) 设备名称 数量（台/套） 单台声级 拟采取的治理措施 治理后噪声 破碎机 3 85 基础减震，厂房隔声 65 送瓶机 1 75 基础减震，厂房隔声 60 循环水泵 1 65 基础减震，厂房隔声 60 本项目厂房封闭，四周主要为厂房和耕地，住户离声源较远，因此其产生噪声对外环境影响较小。 4、固废的排放及处理措施 （1）固废产生情况： 本项目固体废弃物主要为员工生活垃圾、废包装，项目不在厂区内进行机械维修，所有的维修均外协，因此无维修废机油产生。 生活垃圾：项目员工共10人，人均垃圾产生量以0.5kg/d计算，则垃圾产生量为5kg/d，经计算可以得出该项目营运产生生活垃圾1.675t/a。 废包装：项目废包装主要为原料装载来厂后的废塑料包装袋，根据企业提供资料，产生量约为2t/a。 （2）治理措施： 生活垃圾：项目设置垃圾收集桶（塑料），将员工产生的生活垃圾集中收集后，交由当地乡镇环卫部门统一清运。 废包装：厂区内设置一般固废暂存间，废包装袋打包收集后于暂存间收集，暂存后外卖综合利用。 本项目设置1处一般固废暂存间，设在原料库西北角一侧，面积约为50m2，一般固废暂存间按相关规定采取四防措施（防风、防晒、防雨和防渗措施）。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 运营期 | 生活污水 (134m3/a) | COD | 300mg/L、0.04t/a | 145mg/L、0.02t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.0268t/a | 28mg/L、0.0038t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.0268t/a | 120mg/L、0.0161t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 15mg/L、0.002t/a | 15mg/L、0.002t/a |
| 废气 | 运营期 | 车辆运输 | 扬尘 | 0.3216t/a | 0.032t/a |
| 固体废物 | 运营期 | 生产 车间 | 生活垃圾 | 1.675t/a | 环卫部门清运至垃圾场 |
|  |  |  | 废包装 | 2t/a | 外售 |
| 噪声 | 施工期 | 设备噪声 | 90~100dB(A) | 80~90dB(A) |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 65~85dB(A) | 60~65dB(A) |
| 主要生态影响： 本项目占地面积1080m2，利用现有已建成厂房。根据现场踏勘，厂房周边为厂房、空地、道路，人类活动频繁，故项目的建设对周围生态环境影响甚微。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目利用现有已建成标准厂房进行废塑料的分拣和粉碎，原有场地无遗留环境问题。本项目施工期不用动土，仅对原有生产厂房进行装修、设备安装、打扫卫生即可，本环评要求施工期间加强车间通风、洒水降尘等措施，降低施工期对环境的影响。 二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目产生的生活污水产生量为0.4m3/d、134m3/a。本项目产生的生活污水经管道排入玻璃钢化粪池中，为保证处理效果，废水在玻璃钢化粪池内的停留时间不应小于24h。项目废水经玻璃钢化粪池处理后定期由附近村民拉走堆肥，不外排。不会对周边地表水环境产生影响。 2、大气环境影响分析 本项目仅进行废塑料的分拣和粉碎加工处理，项目废气主要为破碎过程产生的极少量粉尘。项目破碎过程密闭，原料塑料瓶破碎为湿法加工，根据企业提供的相关资料，此工序粉尘的产生量占原料量的0.01‰，项目年处理可再生塑料3.216万t，故破碎工序粉尘的产生量为0.3216t/a。由于破碎过程采用密闭、湿法工艺，破碎粉尘可降低90%以上，本次评价按90%计，因此。破碎工序粉尘排放量为0.032t/a，为无组织排放。 本项目粉碎工序在密闭生产车间内产生，因此本项目无组织排放粉尘以生产车间整体为无组织排放单元预测。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，对本项目大气环境影响进行预测分析。 气象特征 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡型季风气候，一年当中，冷热交替，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。全市累年平均气温为14.6℃。7月份最热，累年平均为27.4℃~27.7℃。1月份最冷，累年平均为0.5~0.7℃。极端最高气温42.2℃，极端最低气温为-15.9℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温是逐月上升，以后各月为逐月下降。全市年均降水适中，但降水的年际变化大，年内时空分布不均。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。 建设项目所在地漯河市郾城区，海拔高度在65m左右，地势平坦。该地的气候类型属北暖带大陆性季风气候，最显著的气候特点是光热充足，四季分明。在全年中，冬夏时间漫长，春秋时间短促。由于该地处于中纬度地带，受西风带大气环流制约，因而构成了季风气候基本特征。就气候与污染物的扩散关系而言，冬季常受北方南伸的冷高压控制，多自大陆吹向海洋的西北风。当冷高压南下或控制时，气温下降，风力增强，有利于大气污染物的输送、扩散。但在冷空气侵袭的间歇期间，大气稳定，常有较厚的强辐射逆温生成，影响污染物的扩散。夏季常受低压控制，盛行偏南风，大气多呈不稳定状态，垂直对流旺盛，有利于污染物的扩散稀释，但是夜间常有辐射逆温层生成，影响扩散。春季、秋季为冬夏的转换季节。春季与冬季相比，虽然冷高压的势力减弱，但仍常受变性的大陆气团控制，多晴朗天气，风力较大，相比较而言，也属于全年中较有利于扩散的时期。秋季常出现秋高气爽天气，夜晚的辐射冷却加强，多逆温生成，尤其此时期风力较小，对污染物输送扩散不利。 评价因子和评价标准筛选 表6-2 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（mg/m3） 标准来源 TSP 1小时平均值 0.9（取日均值的3倍） 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 （3）污染源排放清单 项目废气污染因子排放参数见表6-3。 表6-3 面源参数调查清单 编号 名称 面源中心点坐标 面源 海拔 高度 /m 面源 长度 /m 面源 宽度 /m 面源有效排放高度m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率源强kg/h （颗粒物） X Y 1 生产车间 113.956653 33.595834 58 30 15 5 5360 正常 0.006 （4）评价等级及评价范围确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式对各污染源最大落地浓度及占标率进行预测，详见表6-4。 表6-4 下风向最大落地浓度及占标率估算结果一览表 类型 排放源 污染因子 最大落地浓度 （mg/m3） 评价标准 （mg/m3） 占标率 （%） 最大 落地位置（m） 面源 生产车间 颗粒物 1.75E-03 0.9 0.27 25 项目污染源最大地面浓度占标率为0.27%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），项目评价等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围。 （5）大气环境影响预测 项目大气环境影响评价等级为三级，可采用估算模式进行预测，预测结果详见表6-5。 表6-5 大气污染物排放估算模式计算结果一览表 下风向距离/m 无组织 颗粒物（TSP） 预测质量浓度/mg/m3 占标率/% 10 1.75E-03 0.19 25 2.45E-03 0.27 50 1.90E-03 0.21 75 1.43E-03 0.16 100 1.10E-03 0.12 500 1.27E-04 0.01 1000 4.67E-05 0.01 1500 2.62E-05 0.00 2000 1.75E-05 0.00 2500 1.28E-05 0.00 根据预测可知，评价范围内，有组织排放及无组织排放颗粒物落地浓度占标率均不超标，评价范围内污染物落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放浓度限值要求。 （6）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目污染物颗粒物厂界浓度及下风向最大落地浓度均不超标，因此本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表6-6。 表6-6 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源 污染物 排放量 （kg/h） 标准浓度限值 （mg/m3） 计算参数 卫生防护距离（m） A B C D 计算 结果 提级后 距离 面源 生产车间 0.006 0.9* 470 0.021 1.85 0.84 0.463 50 注：*粉尘小时质量标准按TSP日均值的三倍计。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中有关级差的规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需设置的卫生防护距离，所以本项目生产区应设置50m的卫生防护距离。 根据厂区平面布置可知，项目东、南、西、北厂界需设置的卫生防护距离分别为50m、40m、50m、0m，根据现场调查，拟建项目环境防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求，项目卫生防护距离图见附图六。 3、声环境影响分析 （1）噪声污染源强 本项目营运期产生噪声的设备主要有破碎机、送瓶机、循环水泵等，车间内声压级在65-85dB(A)之间。本项目各设备及工况噪声经过隔声、减震，以及绿化吸声、距离衰减后，声源噪声可降低15~30dB(A)。经过治理后设备主要的噪声源见表6-7。 表6-7 设备噪声声级值 名称 数量（台） 声值dB(A) 治理措施 排放方式 治理前 治理后 破碎机 3 85 65 基础减震、厂房隔声 间歇排放 送瓶机 1 75 60 基础减震、厂房隔声 间歇排放 循环水泵 1 65 60 基础减震、厂房隔声 间歇排放 （2）预测评价 本次声环境影响预测与评价范围确定为厂界外200m。本项目声环境影响预测与评价标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。 预测模式： 点声源影响预测公式： 多源叠加公式： 上述式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量 各个厂界的噪声预测值见表6-8。 表6-8 项目实施后噪声影响预测结果 预测点 噪声源 设备源强值dB(A) 治理后源强dB(A) 最近距离 （m） 贡献值dB(A) 背景值dB(A) 叠加值dB(A) 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 破碎机 85 65 8 47 48 49.5 42.3 50.5 43.5 送瓶机 75 60 8 42 循环水泵 65 60 5 46 南厂界 破碎机 85 65 17 40 41 48.0 43.2 48.6 43.8 送瓶机 75 60 19 34 循环水泵 65 60 20 34 西厂界 破碎机 85 65 9 46 47 48.0 42.5 49.0 44.6 送瓶机 75 60 9 41 循环水泵 65 60 12 38 北厂界 破碎机 85 65 55 30 31 49.2 42.7 49.5 43.0 送瓶机 75 60 52 26 循环水泵 65 60 50 26 钱庄村 破碎机 85 65 64 29 30 49.5 44.0 49.8 44.2 送瓶机 75 60 64 24 循环水泵 65 60 67 23 由表6-8可知，经过厂房隔声、基础减震、距离衰减以后各厂界噪声贡献值为30-48dB(A)，经背景值叠加计算后的叠加值昼间为48.9-50.5、夜间为43.0-44.6，各厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间、夜间标准要求，项目因此项目噪声对周边环境影响不大。 从减少环境影响考虑，评价建议采取以下降噪措施。 从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； 机械设备安装在车间内，门窗按隔声要求处理，房内表面采取吸声处理； 厂区设备的合理布局，高噪声设备尽量远离厂界； 设备安装基础减震，加装减振垫，采用弹性支承或弹性连接以减少振动。 在采取减振、隔声、消声等措施后，经过距离衰减厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目营运期对周围环境影响不大。 4、固体废弃物的环境影响分析 运营期间本项目产生的固废主要为生活垃圾、废包装。 生活垃圾：本项目定员10人，按335天计，按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为5kg/d（1.675t/a），由当地环卫部门定期清运。 废包装：包装一般为塑料包装袋，收集暂存后外卖综合利用。 一般固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。固废暂存场所均按相关规定采取防风、防晒、防雨和防渗措施。一般工业固体废物综合利用率为100%，以提高废物循环利用，减少对周边环境的影响。 生活垃圾单独收集后委托环卫部门处理。 只要企业严格落实固废处置措施，搞好固废收集和分类存放，做好综合利用，则本项目产生的固体废弃物均可做到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄露，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对周边居民影响预测和防护作为评价工作的重点，通过分析该项目的主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度、保护环境之目的。 （1）风险识别 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，对项目的生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别。项目未涉及易燃易爆、有毒有害物质和原料，不存在重大危险源。项目可能存在风险为废塑料碎片暂存处火灾风险。 （2）最大可信事故 表6-9 一般事故原因统计表 序号 事故原因 发生概率（年/次） 事故频率 1 废塑料暂存处火灾 10-4 极少发生 本项目所使用的废塑料储存量较小，不够成重大危险源，因此本工程的化学品环境风险只对事故影响进行分析，提出防范、减缓和应急措施。 （3）风险防范措施 1）火灾防范措施 ①厂区总平面布置应根据功能分区布置，有利于安全疏散和消防； ②车间内设备布置严格执行国家有关防火的规范、规定，生产装置设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； ③车间应经常进行通风换气，杜绝“自燃”引起的火灾事故发生，车间严禁吸烟； ④尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； ⑤对厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 2)应急预案 ①明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用； ②明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人； ③明确可能发生的事故类型、地点； ④确定事故影响范围及可能影响的人数； ⑤确定报警方式，如电话、警报器等； ⑥明确可用于应急救援的设备、设施； ⑦明确保护措施程序； ⑧做好事故后的恢复工作程序； ⑨做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 6、环境管理及监测计划 加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控该项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。 （一）营运期环境管理 项目方成立专人负责的环境保护小组，负责环境监测、各防护设施的运行和环境卫生的管理等。设立负责人1名，管理人员1名，主要任务为： （1）与有关部门保持联络，通报环境监测结果； （2）维护环保设施设备，使之正常运转； （3）加强对生产设备的管理与维护； （4）负责对项目员工进行环保宣传教育； （5）负责该项目的环境管理工作。 （二）环境监测计划 项目委托有资质的监测单位定期对所在地的大气环境、声环境进行监测。企业在进行工程“三同时”验收时，对环境保护措施的实行情况进行审核，并定期对营运期的环境保护措施的落实与实施情况进行检查。 7、环保投资估算一览表 本工程总投资为50万元，环保投资为8万元，占总投资比例为16%，环保投资及其建设内容见下表6-10。 表6-10 环保设施（措施）及投资估算一览表 序号 项目 建设内容 治理措施 预计环保投资（万元） 备注 1 废水 生活废水 玻璃钢化粪池收集后定期由附近村民拉走堆肥，不外排 / 依托现有 2 废气 / 湿法破碎、厂房密闭 2.0 / 3 噪声 隔震、隔声 采用低噪设备，基础减震、车间封闭隔音 2.0 本次新增 4 固废 生活垃圾 交予当地环卫部门处理 3.0 本次新增 废包装 50m2一般固废间1座，集中收集后外售 本次新增 5 环境监测管理 健全环保制度 1.0 本次新增 合计 / 8 8、环境保护竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，项目企业应严格遵循《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，向审批环评报告的环保主管部门申请环保设施竣工验收。竣工验收重点是验收国家有排放标准的项目，同时，应将事故防范措施和应急监测设施作为验收内容，具体方案由验收单位确定。本环评建议项目竣工环保验收主要内容如表6-11。 表6-11 项目环保设施竣工验收一览表 验收项目 验收内容 验收指标 验收标准 废气 / 湿法破碎、厂房密闭 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 废水 生活废水 玻璃钢化粪池收集后定期由附近村民拉走堆肥，不外排 / 废水资源化利用，不外排 噪声 生产设备噪声 厂房隔音， 设备基础减震 厂界达标 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008） 2类标准限值 固废 员工生活垃圾 交于环卫部门处理 一般固废 不得随意堆放，污染环境 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 废包装 50m2一般固废间1座，集中收集后外售

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 运输车辆 | 扬尘 | 场地内地面硬化，进行防渗处理，厂区洒水降尘、车辆出厂需加盖篷布 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 湿法作业、厂房密闭 |  |
| 水污染 | 厂内职工 | 生活污水 | 玻璃钢化粪池收集后定期由附近村民拉走堆肥，不外排 | 废水资源化利用，不外排 |
| 固废 | 生产废物 | 废包装 | 外售 |
|  | 厂内职工 | 生活垃圾 | 统一收集后交环卫部门处理 |
| 噪声 | 破碎机、送瓶机、循环水泵等 | 设备噪声 | 设备基础减振、厂房隔声等处理 | 整改后环境噪声对周边环境影响较小 |
| 其他 | 严格按照各行政主管部门提供的规范性文件执行 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目占地面积1080m2，本项目租赁标准厂房进行废塑料的分拣和粉碎，不进行土建，场地上无植被，人类活动频繁，故项目的建设不会对周围生态环境产生明显影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 漯河鸿运塑业有限公司拟投资50万元，利用现有生产车间及库房建筑面积共计650m2，项目购置安装生产设备，外购漯河市及其周边地区饮料厂、塑料瓶生产企业生产过程中产生的不合格塑料瓶作为原材料，厂内设置安装传送带、破碎机、打包机等生产设备，形成年处理废旧塑料32000吨的处理能力。市场前景良好。 2、产业政策符合性 本项目为年回收32000吨废旧塑料项目，根据中华人民工共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于其中规定的鼓励类第三十八款环境保护与资源节约综合利用第29条：“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”，因此，本项目符合国家产业政策。 同时本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会立项备案，备案号：2019-411103-42-03-003991。 因此，本项目建设符合国家现行产业发展政策。 3、选址符合性分析 本项目位于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，项目地理位置图见附图一。 （一）土地利用规划合理性分析 本项目选址于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，利用现有厂房进行废塑料的分拣和粉碎，根据漯河市郾城区龙城镇人民政府出具的证明，本项目选址符合龙城镇总体规划；此外，建设单位出具了搬迁承诺，若城市建设规划发展至项目所在地，需要该项目搬迁时，建设单位将无条件搬迁该项目；根据漯河市国土资源局龙城镇国土资源所出具的证明，本项目占地类型为建设用地，项目的建设符合龙城镇土地利用总体规划，本工程选址合理。 （二）项目选址及外环境相容性分析 本项目位于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，选址合理性表现在以下几个方面。 1、项目选址北侧距离S238省道480m，交通较为方便。 2、本项目利用现有已建成厂房进行废塑料的分拣和粉碎，污染物产生较少，且去向合理，基本不对周围环境造成影响。 3、项目周围无饮用水水源保护区，风景名胜区、自然保护区等敏感点存在，项目不涉及基本农田占用。 4、本项目与《中国资源综合利用技术政策大纲》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》、《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析 本项目建成后可实现年分选32000吨以上塑料碎片。项目加工过程中污染物排放量少，资源利用率高，能够实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一，形成良性经济循环，属于废塑料物理再生利用技术。 因此，本项目建设符合《中国资源综合利用技术政策大纲》的相关要求。 根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）本项目功能区均处于封闭的厂房内，防风、防雨、防渗、防火等措施齐全，有足够的疏散通道；原料进厂区后要求按来源分开存放。生产工艺基本采用自动化作业。本项目企业对生产过程中产生的污染物均按要求进行相应处理；并且本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作 因此，本项目建设符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）的相关要求。 根据《废塑料综合利用行业规范条件》，本项目采购的生产原料不包括化肥、化工原料等包装制品以及一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物以及含氟塑料等特种工程塑料以及进口塑料垃圾以及油瓶等含油塑料。项目外购的废塑料瓶包括废饮料瓶、废矿泉水瓶，均来自漯河周边饮料厂、塑料瓶生产企业生产过程中产生的不合格塑料瓶，不进口废塑料瓶。这些废塑料瓶为生产过程中产生的次品，均未使用，因此，破碎前无需清洗；项目营运期不采购其他材质的塑料。本项目未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。年处理废塑料能力为32000吨；本项目综合电耗为1.5千瓦时/吨废塑料。 因此，本项目建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》的相关要求。 5、区域环境质量现状 本项目厂址所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10的日均值均未超过《环境环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，区域环境空气质量现状较好。本项目厂界噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。该项目厂界噪声昼间、夜间均达，区域声学环境质量现状较好。 6、达标排放与环境影响评价结论 ①大气： 本项目的工艺流程主要为对废塑料瓶进行再次分选和破碎，不涉及水洗、热熔、造粒等化学工序，且破碎过程中采用湿法作业，故本项目营运期间粉尘产生量较小。 本项目破碎工序产生的无组织粉尘经评价推荐的降尘措施治理后，厂界处颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 根据厂区平面布置可知，项目厂界四周卫生防护距离分别为：东厂界为50m，西厂界为50m，南厂界为40m，北厂界无需设置卫生防护距离，此范围内不得新建居民点、学校、医院、疗养院等环境敏感保护目标。 ②废水： 本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经过厂区内玻璃钢化粪池收集后定期由附近村民拉走堆肥，不外排，项目运营期间废水不会对周围地表水环境产生影响。 ③噪声： 本项目营运期产生的噪声主要破碎机、送瓶机、循环水泵等机械设备，设备声压级在65-85dB(A)之间。经过减震降噪、厂房隔声、距离衰减后项目厂界四周噪声能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。 因此项目产生的噪声对周围环境影响不大。 ④固废： 本项目生活垃圾集中收集后交予当地环卫部门处理，废包装集中收集后外售综合利用。 评价认为：本项目污染治理技术经济可行、措施有效。 7、环境风险评价结论 本项目物料不构成重大危险源，生产车间及成品库房严格按照设计要求，满足《建设项目环境风险评价技术导则》相关要求，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。 8、污染物总量控制指标： “十二五”期间，国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、二氧化硫4种主要污染物实行排放总量控制管理。根据漯河市总量控制规划和本项目的特点，建议本项目污染物总量控制因子如下： 水污染物： COD、氨氮 本项目建设完成后，办公生活废水进入厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走堆肥，不外排，则本项目总量控制指标为COD 0 t/a，氨氮 0 t/a。 综上所述，本项目建议总量控制指标如下： 水污染物建议总量控制指标：COD 0 t/a，氨氮 0 t/a。 9、可行性结论 本项目位于漯河市郾城区龙城镇钱庄村东支路10号院，周围多为工厂、空地、道路，住户距厂界较远，与周围外环境相容；项目废水、废气、噪声、固废采取的污染防治措施技术可靠、经济可行，项目排放的污染物经技改后可达到相关标准的要求。只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、合理规划车间，增加吸声、隔声设备，尽量减少噪声源的噪声强度和厂区噪声。 2、建立健全的固体废弃物收集、处理和处置措施，各类固体废弃物处置应遵循“分类、回收利用、减量化、无公害、分散与集中处理相结合”这五个原则。 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案证明 附件三 规划证明 附件四 土地证明 附件五 租地合同 附件六 真实性承诺 附件六 搬迁承诺 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目及周边环境现状照片 附图四 项目卫生防护距离图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

噪声

汽车运输

分拣

分选、脱标

外购

废塑料

入库、拆袋

循环水池

打包袋

打包

成品

固废

噪声

上料机

粉碎

冷却水

损耗1.5

1.5

破碎刀具冷却降温

自来水

生活用水

0.5

化粪池

0.4

0.1

定期由附近村民拉走堆肥

根据上述，项目水平衡见下图5-2：

0.4

2.0

30