建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5500平方米木板柜、100吨石材加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市凌高石材有限公司 |
| 法人代表 | 郭喜红 | 联 系 人 | 郭喜红 |
| 通迅地址 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口东南角亚裕产业园内3号厂房 |
| 联系电话 | 15936628213 | 传 真 |  | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与太白山路交叉口东南角亚裕产业园内3号厂房 |
| 立项审批部门 | 漯河市松江产业集聚区建设管理委员会 | 批准文号 | 2019-411103-21-03-014613 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2110木质家具制造 C3032建筑用石加工 |
| 占地面积 （平方米） | 1100 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中环保投 资(万元) | 6 | 环保投资占 总投资比例 | 6% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年7月 |
| 内容及规模： 漯河市凌高石材有限公司拟投资100万元，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号厂房（租赁协议见表后附件四），建设年产5500平方米木板柜、100吨石材加工项目，本项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）规定，本项目属十、家具制品业27“家具制造”中，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”需编制报告书，“其他”的编制报告表，且属十九、非金属矿物制品业51“石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”中，全部编制报告表，按照要求本项目应编制环境影响报告表。 受漯河市凌高石材有限公司委托（委托书见附件一），连云港中建环境工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“ |
| 科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《漯河市凌高石材有限公司年产5500平方米木板柜、100吨石材加工项目环境影响报告表》。 2.产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员第21号令，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）可知本项目不在 “鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属允许类建设项目，且该项目已在漯河市松江产业集聚区建设管理委员会备案，备案代码为：2019-411103-21-03-014613，备案证明见表后附件二。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 3.项目建设地点及周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内3号厂房，项目西侧是3号厂房空闲部分；北侧西部为漯凝博思包装材料有限公司；北侧东部为漯河市澳润汽车美容用品有限公司；东侧为厂区通道；南侧为漯河市祥鑫门业有限公司；东南340m为五里堡村，向南400m为英张村。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 4.项目建设内容及规模 1）项目建设内容 项目总投资100万元，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号厂房，厂房面积1100m2，主要分为原料储存区、生产加工区、成品区等，项目组成及主要建设内容见表1。 |
| 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 生产加工区 建筑面积550m2，钢混结构 租赁 现有 厂房 分隔 辅助工程 成品区 位于厂房南侧，钢混结构，建筑面积220m2 物料区 位于厂房北侧，钢混结构，建筑面积250m2 办公区及固废暂存间 钢混结构，建筑面积55m2 公用工程 给水 淞江产业集聚区供水管网 依托 现有 排水 雨污分流，生活污水经亚裕产业园内20m3的化粪池处理后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 供电 淞江产业集聚区供电 环保工程 废水治理 生活污水 经亚裕产业园内20m3的化粪池处理后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 依托 现有 生产废水 生产废水经沉淀池沉淀后循环使用 新建 废气治理 木板柜雕刻、石材切割、抛光产生的粉尘 湿法切割+布袋吸尘器系统收集 新建 木板柜吸膜、封边过程中产生非甲烷总烃 通过排气扇加强通风换气 新建 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 新建 固废治理 一般固废存放室 设置1间15m2的一般固废暂存间，暂存后外售 现有 厂房 分隔 危险固废存放室 设置1间10m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 生活垃圾 设置垃圾桶，及时交由环卫部门收集处理 新建 2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产5500平方米木板柜、100吨石材加工项目。其主要产品一览表见表2。 表2 项目主要产品方案一览表 编号 产品名称 生产规模 1 衣柜门 3000m2 2 衣柜 500m2 3 橱柜 2000m2 4 石材加工 100t/a 5. 项目原辅材料及能源消耗 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料及能源 单位 数量 备注 1 凹松板 张 1000 外购 2 板材 张 1000 外购 3 石材 t/a 110 外购 4 PVC膜 t/a 3.4 外购 5 封边带 万m/a 3.0 外购 6 白乳胶 t/a 0.32 外购，40kg/桶，共8桶 7 热熔胶 t/a 0.25 外购，25kg/桶，共10桶 8 电 万KWh/a 2 园区电网供电 9 水 m3/a 120 自来水管网供水 注：①PVC（聚氯乙烯）：是氯乙烯单体（vinyl chloride monomer，简称 VCM）在 过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。 PVC 为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度 1.4 左右，玻璃化温度 77~90℃， 170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在 100℃ 以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。工业生产的 PVC 分子量一般在 5 万～11 万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点， 80～85℃ 开始软化， 130℃ 变为粘弹态， 160～180℃ 开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度 60MPa 左右，冲击强度 5～10kJ/m2；有优异的介电性能。 ②白乳胶是以水为分散剂进行乳液聚合而得的一种水性环保胶，是用途最广、用量最大、历史最悠久的水溶性胶粘剂之一。具有常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化等的一系列优点，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，对木材、纸张和织物有很好的黏着力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物，不含有机溶剂等，可广泛应用于粘接纸制品。根据生产厂家提供资料，本项目使用的白乳胶主要成分为醋酸乙烯酯 45%、聚乙烯醇 5%（乳化剂）、邻苯二甲酸二丁酯 4%（增塑剂）、辛醇 1%、过硫酸铵 0.1%（引发剂）、水 44.9%。 ③封边带：是以聚氯乙稀为主要原料，加入增塑剂、稳定剂、润滑剂、染料等助剂，一起混炼压制而成的热塑卷材。其表面有木纹、大理石、布纹等花纹、图案同时表面光泽柔和，具有木材的真实感和立体感；具有一定的光洁度和装饰性，具有一定的耐热、耐化学品、耐腐蚀性、表面有一定的硬度。封边条的主要功能是对板材断面进行固封，达到免受环境和使用过程中的不利因素(主要为水分)对板材的破坏，和阻止板材内部的甲醛挥发，同时达到装饰的效果。主流封边带以PVC或ABS树脂或者亚克力为原料挤塑成型，主要是对家具板材的断面进行保护、装饰、美化的材料，它可以使一件家具显现木纹清晰、色彩缤纷的整体效果。本项目主要封边带为PVC材质。 ④热熔胶：本项目使用低温热熔胶是常温呈固体状态，加热融化后能快速粘接，由EVA(乙烯/醋酸乙烯酯共聚物)、石油树脂、松香、碳酸钙组成。热熔胶被加热到一定温度时，即由固态转变为熔融态，当涂布到人造板基材或封边材料表面后，冷却变成固态，将材料与基材粘接在一起。外观：白色呈微黄色粒状或棒状；熔点：70-84℃；粘度：45000-75000（180℃）；相对硬度：70-80%；固化速度：8-12秒。 6.项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备 序号 设备名称 型 号 单位 数量 1 切割机 / 台 4 2 磨边机 / 台 2 3 雕刻机 / 台 1 4 封边机 / 台 1 5 侧孔机 / 台 1 6 覆膜机 / 台 1 公用工程 （1）供电 本项目年用电量2万KWh，电源来自厂区外的市政电力管线，直接引入厂区内的变配电房。 （2）供水 本项目用水主要为员工生活用水和石材加工过程中生产用水，总用水量120m3/a。 （3）排水 排水采用雨污分流制，厂区雨水采用雨水管网收集，进入市政雨水管网。 本项目运营期主要为员工生活污水，生活污水产生量为合计60m3/a，经亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。 生产废水：项目产生的生产废水经厂区自建沉淀循环水池沉淀处理后回用于生产，不外排。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，其中管理人员1人，员工均不在厂区内食宿。年生产300天，每天工作8小时一班制。 9、项目选址可行性 项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号标准化厂房进行生产。根据漯河市恒隆食品有限公司已取得该标准化厂房用地的国有土地使用权证，证号为：漯国用2012第003046号，地类用途为工业用地（详见表后附件）。综上所述，项目选址可行。 规划可行性 本项目为木板柜和石材加工，由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013—2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），由附图五知：项目用地在集聚区规划调整前属食品加工区，在规划调整后项目所在区域更改为南部综合生活配套服务区。根据漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020）知：项目不在淞江产业集聚区产业发展负面清单之中，不属于禁止、限制、鼓励行业。并且漯河市淞江产业集聚区管委会出具了相关证明（详见表后附件），项目准予入驻淞江产业集聚区。因此，项目属于松江产业集聚区允许类清单范畴，项目符合集聚区发展规划。另外，漯河市凌高石材有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 11、环保投资 本项目总投资为100万元，其中环保投资为6万元，占总投资的6%。项目环保投资见表5。 表5 环保投资一览表 污染物种类 处理方法及措施 投资金额（万元） 备注 废气 木板柜雕刻、石材切割、抛光产生的粉尘 湿法切割+布袋吸尘器系统收集 1.5 新购 木板柜吸膜、封边过程中产生非甲烷总烃 通过排气扇加强通风换气 0.5 新购 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 2 / 固废 边角料及木屑、石屑 10m2一般固废暂存间 0.5 新建 废胶水桶、废活性炭 10m2危险固废暂存间 1.0 新建 生活垃圾 设置若干垃圾桶 0.5 / 废水 生活污水 化粪池 / 依托原有 合计 6 / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号标准化厂房进行生产。经现场调查，该车间为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内3号厂房，项目地理位置见附图一，地理位置及周边环境示意图见附图二。 2.地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3.地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4.水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5.河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 项目所在区域纳污河流为柳河，柳河最终汇入颍河。 6.气候特征

漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 8、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市淞江产业集聚区龙江路西段亚裕产业园内，根据漯河市城市总体规划（2012-2030），项目用地为二类居住用地。 9、 漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020） （1）规划范围 漯河市淞江产业集聚区上一轮规划区范围为东起祁山路，西至石武铁路，南起辽河路，北至龙江路，规划面积8.6km2，在上一轮规划的基础上，跨越高速客运铁路向西度拓展，107国道以西区域向北扩展至纬八路（规划沙河路），新增规划面积5.49km2。规划范围扩建后，总规划面积14.09km2，其中建成区4.4km2，发展区6.15km2，控制区3.54km2。规划范围东至祁山路，西至六支渠（规划兴隆山路），南至辽河路，北至纬八路（规划沙河路）。 （2）规划年限 规划期限为2013～2020 年，其中近期2013～2015 年；中远期2016～2020年。 （3）发展定位 以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 （4）空间结构和功能分区 划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。 综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 107国道东侧原规划的仓储物流区、工业整合区（食品加工），107国道西侧的工业发展区（食品加工）均调整为综合生活配套服务区。107国道西侧的新特包装区南部部分调整为综合生活配套服务区，北部调整为医药加工产业园区。 （5）集聚区项目负面清单及环境准入条件 根据该集聚区规划环评报告，集聚区环境准入条件见表6，负面清单见表7。 表6 淞江产业集聚区环境准入条件 项目类别 环境准入条件 鼓励类 符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料 制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号） 要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 允许类 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 禁止类 禁止入驻列入淞江产业集聚区负面清单中的项目 表7 淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药加工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 本项目为木板柜、石材生产加工，项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，不在淞江产业集聚区产业发展负面清单之中，属于松江产业集聚区允许类清单范畴，项目符合集聚区发展规划。 10、漯河市淞江污水处理厂基本情况 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水规模为30000m3/d。工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。 漯河市淞江污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表8，图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 表8 漯河市淞江污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 390 ≤50 ≥87.2 BOD5 160 ≤10 ≥93.8 SS 200 ≤10 ≥95.0 NH3-N 42 ≤5 ≥88 TN 40 ≤15 ≥62.5 TP 6.5 ≤0.5 ≥92.3 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，在淞江污水处理厂收水范围内。本项目生活污水经化粪池处理后各污染物排放浓度为COD150mg/L、NH3-N25mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内3号厂房，所在区域的环境空气质量现状引用《河南华茂骏捷车辆有限公司年产5000辆专用车生产项目环境影响报告书》中的监测数据，河南省正信检测技术有限公司于2017年5月21~27日对漯河食品职业技术学院、五里岗村、马坡村3个监测点位环境空气质量进行监测。具体监测统计结果见表9。 表9 环境空气质量现状监测结果 监测 点位 监测因子 取样时间 浓度范围（mg/m3） 标准限值（mg/m3） 标准指数 超标率（%） 达标 情况 漯河食品职业技术学院 SO2 日均值 0.016~0.037 0.15 0.107~0.247 0 达标 小时值 0.012~0.045 0.5 0.024~0.09 0 达标 NO2 日均值 0.024~0.045 0.08 0.3~0.562 0 达标 小时值 0.016~0.056 0.2 0.08~0.28 0 达标 PM10 日均值 0.101~0.141 0.15 0.673~0.94 0 达标 TSP 日均值 0.148~0.182 0.3 0.493~0.607 0 达标 五里 岗村 SO2 日均值 0.018~0.038 0.15 0.12~0.253 0 达标 小时值 0.014~0.044 0.5 0.028~0.088 0 达标 NO2 日均值 0.026~0.049 0.08 0.325~0.613 0 达标 小时值 0.019~0.057 0.2 0.095~0.285 0 达标 PM10 日均值 0.098~0.140 0.15 0.653~0.933 0 达标 TSP 日均值 0.150~0.183 0.3 0.5~0.61 0 达标 马坡村 SO2 日均值 0.019~0.037 0.15 0.127~0.247 0 达标 小时值 0.015~0.044 0.5 0.03~0.088 0 达标 NO2 日均值 0.025~0.042 0.08 0.313~0.525 0 达标 小时值 0.017~0.056 0.2 0.085~0.28 0 达标 PM10 日均值 0.092~0.137 0.15 0.613~0.913 0 达标 TSP 日均值 0.144~0.180 0.3 0.48~0.6 0 达标 监测结果表明，各监测点SO2、NO2、PM10、TSP监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水 项目区域纳污水体为柳河，柳河最终汇入颍河，颍河功能区划为III类水体。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见表10。 表10 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 达标情况 监测时间 COD 氨氮 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 达标 2017年第28周 16.8 0.25 达标 2017年第2周 17.1 0.34 达标 2017年第29周 16.4 0.09 达标 2017年第3周 17.6 0.26 达标 2017年第30周 16.5 0.16 达标 2017年第4周 18.4 0.48 达标 2017年第31周 16.4 0.08 达标 2017年第5周 18.2 0.30 达标 2017年第32周 16.0 0.22 达标 2017年第6周 18.0 0.21 达标 2017年第33周 16.3 0.19 达标 2017年第7周 18.9 0.21 达标 2017年第34周 17.0 0.33 达标 2017年第8周 18.8 0.16 达标 2017年第35周 16.8 0.21 达标 2017年第9周 19.1 0.17 达标 2017年第36周 16.5 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 达标 2017年第37周 16.5 0.25 达标 2017年第11周 18.1 0.08 达标 2017年第38周 17.2 0.46 达标 2017年第12周 18.0 0.08 达标 2017年第39周 16.6 010 达标 2017年第13周 18.6 0.08 达标 2017年第40周 16.9 0.80 达标 2017年第14周 18.2 0.09 达标 2017年第41周 17.4 0.82 达标 2017年第15周 18.2 0.12 达标 2017年第42周 17.3 0.42 达标 2017年第16周 18.2 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 达标 2017年第17周 18.7 0.11 达标 2017年第44周 17.7 0.13 达标 2017年第18周 19.2 0.12 达标 2017年第45周 14.0 0.27 达标 2017年第19周 19.1 0.13 达标 2017年第46周 14.0 0.27 达标 2017年第20周 18.2 0.13 达标 2017年第47周 16.0 0.23 达标 2017年第21周 17.5 0.10 达标 2017年第48周 15.6 0.08 达标 2017年第22周 17.5 0.96 达标 2017年第49周 16.2 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 达标 2017年第50周 16.8 0.10 达标 2017年第24周 16.6 0.19 达标 2017年第51周 16.1 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 达标 2017年第52周 16.4 0.09 达标 2017年第26周 17.0 0.08 达标 2017年第53周 17.5 0.11 达标 2017年第27周 17.4 0.07 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面COD、氨氮2017年监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。 3、地下水 根据《漯河市淞江集聚区发展规划（调整方案）》（2013-2020）距本项目较近的路堂村地下水监测情况知：其浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.0、271mg/L、662mg/L、0.5mg/L、未检出，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，该区域地下水水质较好。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内3号厂房，根据声功能区划分，拟建项目所在区域为3类区。项目建设区声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位距离 保护级别 1 大气 环境 五里堡村 SE，340m 《环境空气质量标准》（GB305-2012）二级 英张村 S，400m 2 地表水 环境 颍河 N，6600m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 4 声环境 厂界四周 厂界外1m 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 20 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.2 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 75 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 污染物标准限值 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中二级标准 COD 150mg/L 氨氮 25mg/L 淞江产业集聚区污水处理厂进水指标 COD 390mg/L 氨氮 42mg/L 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 非甲烷总烃 120mg/m3 15m 10kg/h 4.0mg/m3 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 1.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号 非甲烷总烃 有组织：80mg/m3（有机废气排放口） 70%（去除效率） 无组织：2.0mg/m3（边界建议排放值） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 65 55 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目总废水量为0.2m3/d、60m3/a。最终核定项目总量根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L，核定计算，则核定COD、氨氮总量分别为0.0012t/a、0.0001t/a；项目产生大气污染物主要是封边及覆膜工序产生的有机废气，排放量为0.0137t/a。 因此，项目总量控制建议指标：COD：0.0012t/a、NH3-N：0.0001t/a、VOCs：0.0137t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目新建木板柜生产线和石材生产线各一条，生产工艺如下： 木板柜生产线： 石材生产线： 图2 项目工艺流程及产污环节示意图 工艺描述： 1、门板柜生产工艺描述：将外购的木材，按照设计的图案进行雕刻，然后用白乳胶在门板上涂抹，将 PVC膜纸通过覆膜机加热覆贴到家具表面，起到保护及增加光泽的作用，覆膜机采用电加热，加热温度约 150~180℃。接着采用封边机将木制品用封边带和热熔胶进行封边处理，最后检验合格后即可包装入库。 2、石材加工生产工艺描述：将外购的石材，将木材按照设计的尺寸和形状进行切割，然后采用手拿打磨机进行抛光，最后检验合格后即可包装入库。

主要污染工序： 根据上述分析，项目营运期主要污染物产出工序见表12。 表12 项目营运期污染物产生工序一览表 项目 产生工段 污染物类型 废水 职工生活 COD、氨氮 废气 木板柜切割、雕刻和石材生产切割、抛光工序中粉尘；吸膜、封边工序中有机废气 粉尘和非甲烷总烃 噪声 木板柜雕刻工序和石材生产切割、抛光工序 机械噪声 固废 一般固废 雕刻、吸膜、切割和抛光等工序 木材和石材边角料、污泥沉淀物、废封边条 职工生活 生活垃圾 危险固废 木板柜吸膜、封边工序 废胶桶

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 无组织 | 木板柜切割、雕刻工序 | 粉尘 | 0.0321t/a，0.0134kg/h | 0.0032t/a， 0.0013kg/h |
|  |  | 石材切割、抛光工序 | 粉尘 | 0.0028t/a | 0.0028t/a |
|  |  | 吸膜、封边中胶水废气 | 非甲烷总烃 | 0.00137t/a | 0.00137t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 污水 | 废水量 | 0.2m3/d 60m3/a | 0.2m3/d 60m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L、0.021t/a | 150mg/L、0.009t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0018t/a | 25mg/L、0.0015t/a |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 一般固废 | 污泥沉积物 | 0.01t/a（含水率 70%） | 0 |
|  |  |  | 废石材边角料 | 5.5t/a | 0 |
|  |  |  | 废木板边角料 | 1t/a | 0 |
|  |  |  | 废封边条 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 危险固废 | 废胶桶 | 0.02t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.75 t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为切割机、磨边机、雕刻机、封边机、侧孔机、覆膜机等设备产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB（A） |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目利用已建成厂区内厂房，主要涉及设备安装，项目建设对生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号厂房（建筑面积1100m2）用于生产，不存在土建施工，设备安装都在室内进行，对环境影响较小，故对施工期的环境影响不作分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期对环境的影响主要为废水、废气、噪声及固体废弃物等。 1、废水 1.1生产废水 项目在石材切割过程中会用到自来水，其作用是对切割设备、雕刻机进行冷却，同时也起到了降尘作用。根据企业生产经验，以及类比《广州市丰汇石材有限公司石材加工项目》（批文号：穗南审批环评〔2019〕 61 号） ，生产用水量约为 2.0t/d（600t/a） ，主要污染成分为 SS(约1000mg/L)。项目设有沉淀池(沉淀池尺寸为 3m×1.5m×1m)对废水进行处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准后循环回用于冷却、降尘，不外排。定期对池底的沉淀渣进行捞渣，清出的沉淀渣由环卫部门统一收集、清运。生产废水在循环使用过程中因蒸发等损耗，需定期补充新鲜水，根据企业提供的资料，项目新鲜水补充量为0.15t/d（45t/a）。 1.2生活污水 本项目劳动定员5人，年工作日300天。项目不设职工食堂，按照《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2009），工业企业人均用水量为50L/d，则合计用水总量0.25m3/d、75m3/a。排水量以用水量的80％计算，则职工生活污水产生量约为0.2m3/d、60m3/a。 评价要求项目生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。项目水平衡见下图3。 根据类比分析，生活污水中主要污染物浓度分别为COD：350 mg/L、NH3-N：30 mg/L，产生量分别为0.021t/a、0.0018t/a。经现场调查：亚裕产业园区内有一座化粪池（池容为20m3），评价要求将本项目生活水依托亚裕产业园化粪池进行处理。 本项目生活废水依托该化粪池处理后污染物排放浓度为COD150mg/L、NH3-N25mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。 ▲项目废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的可行性 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，在漯河市淞江产业集聚区污水处理厂的收水范围内，项目所在区域龙江路污水管网已铺设完成。项目生活污水经产业园内化粪池处理后排放浓度满足漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质（COD390mg/L、氨氮42mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L）要求。漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理规模为3万m3/d，目前处理水量为2万m3/d，本项目废水排放量为0.2m3/d，排放量较小，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目生活污水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理后排入柳河，最后排入颍河。 综上，项目配套污水管网、外排废水水量及水质均满足进入淞江产业集聚区污水处理厂的设计要求，故该项目处理后的废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂可行。 生活污水污染物排放量预测结果见表13。 表13 生活污水污染物产排情况一览表 污染物名称 COD NH3-N 排水量 0.2m3/d （60m3/a） 化粪池处理前 产生浓度（mg/L） 350 30 产生量(t/a) 0.021 0.0018 化粪池处理后 排放浓度（mg/L） 150 25 排放量(t/a) 0.009 0.0015 漯河市淞江污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 5 排放量(t/a) 0.003 0.0003 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 排放量(t/a) 0.0012 0.0001 ▲项目排放总量分析 由表13可知，本项目废水排放量为0.2m3/d（60m3/a），COD排放浓度为150mg/L、NH3-N排放浓度为25mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求，经淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。 核定项目总量根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定计算，则核定COD、氨氮总量分别为0.0012t/a、0.0001t/a。 2、废气 本项目废气主要为木板切割、雕刻过程中产生的粉尘；石材切割和抛光过程中产生的粉尘；吸膜和封边过程中产生的有机废气。 2.1木板切割、雕刻过程中产生的粉尘 木板切割、雕刻等工序会产生粉尘，其主要成分为木屑。项目所用木板材共计2000张，生产的55000m2木板柜折合为100m3；根据《第一次全国污染源普查·工业污染源产排污系数手册》，木加工过程中木屑粉尘的产污系数为0.321kg/m3·产品，则项目木屑粉尘的产生量约为0.0321t/a，产生速率为0.0134kg/h。 通过布袋吸尘器收集处理，其收集除尘效率约为90%，未被收集的粉尘呈无组织排放，则无组织粉尘排放量为 0.0032t/a。 2.2石材切割、抛光过程中产生的粉尘 项目加工过程（切割、抛光）均使用自来水进行冷却、降尘作业，此过程中会产生少量粉尘，项目石材用量为110t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著张良璧等编译）相关数据，其生产工艺粉尘产生量以 0.05kg/（t石材）计，即本项目切割、抛光工序过程中产生的粉尘量为0.0055t/a。本项目湿法作业过程中，使用循环水喷淋刀具部位，石材颗粒物直接被石材表面的水捕集截留后经导流渠流至沉淀池内，对粉尘的去除效率约为 50%，则湿法作业后粉尘的排放量为 0.0028t/a，由于其排放量较小，经车间安装的排气扇排放即可。 2.3木板柜吸膜、封边过程中产生的有机废气 ① 封边有机废气（以非甲烷总烃计） 封边机是一种代替手工的封边程序：输送—涂胶贴边—切断—前后齐头—上下修边等为一体的设备，其中涂胶工序采用热熔胶熔化作为涂层，采用电加热工序，温度控制在150~180℃， 热熔胶熔化过程中会有有机废气（以非甲烷总烃计）的产生。 根据《佛山市工业污染源挥发性有机物（VOCs）排放与治理现状研究》，热熔胶的挥发系数为5%热熔胶用量，项目热熔胶使用量为0.25t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.0125t/a。 ② 覆膜废气 项目覆膜工序前先用白乳胶进行表面涂抹，因白乳胶属水性粘合胶，主要成分为聚乙烯醇、聚乙烯-醋酸乙烯酯等高分子聚合物及碳酸钙等助剂，均不具挥发性，涂抹过程中为常温进行，基本不产生有机废气，仅会产生少量异味，经车间安装的排气扇排放即可。 涂抹后使用 PVC 覆膜纸对木板表面覆膜，覆膜过程需用电加热，便于膜纸和木板粘贴，聚氯乙烯（PVC）无固定熔点， 80～85℃ 开始软化， 130℃ 变为粘弹态， 160～180℃ 开始转变为粘流态； 170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在 100℃ 以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生有机废气（含有氯化氢）。 本项目覆膜温度控制在 90～100℃ ，低于 PVC 热分解温度，因此PVC塑料片材中的化学键均不会发生断裂，不会出现热分解现象，因此也不会有热分解废气产生，但会发出少量的游离单体废气，以非甲烷总烃计，项目PVC片材原料使用量为3.4t/a，覆膜环节单体废气产污系数参考美国环保局推荐数据，按0.35kg/t原料计，则非甲烷总烃计产生量为0.0012t/a。 根据以上分析知：项目有机废气（以非甲烷总烃计）产生量共计0.0137t/a、折合0.0057kg/h，因为产生量较小，通过采取安装的排气扇加强车间换气，即可使厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号的建议值要求。 2.4大气环境影响预测分析 预测参数 根据工程分析，项目废气污染源强参数详见表14。 表14 大气污染物无组织废气排放源强一览表 类别 面源 名称 面源 长度 面源 高度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强 非甲烷总烃 颗粒物 序号 Name Ll Lw Are H Hr Cond Q非甲烷总烃 Q颗粒物 单位 —— m m ° m h / kg/h kg/h 数据 生产车间 36.7 30 0 10 2400 连续 0.0057 0.0025 预测结果 选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。估算模型预测参数见下表15。 表15 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 80 最高环境温度/℃ 41.3 最低环境温度/℃ -16.5 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否☑ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否☑ 岸线距离/km / 岸线方向/° / 车间无组织废气预测结果见表16。 表16 车间无组织废气预测结果一览表 序号 距源中心下风向距离（m） 颗粒物 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 10 1.38E-03 0.15 3.14E-03 0.16 2 25 2.09E-03 0.23 4.76E-03 0.24 3 30 2.12E-03 0.24 4.84E-03 0.24 4 50 1.93E-03 0.21 4.39E-03 0.22 5 75 1.61E-03 0.18 3.67E-03 0.18 6 100 1.37E-03 0.15 3.12E-03 0.16 7 125 1.15E-03 0.13 2.62E-03 0.13 8 150 9.74E-04 0.11 2.22E-03 0.11 9 175 8.34E-04 0.09 1.90E-03 0.10 10 200 7.24E-04 0.08 1.65E-03 0.08 11 300 4.53E-04 0.05 1.03E-03 0.05 12 400 3.17E-04 0.04 7.23E-04 0.04 13 500 2.39E-04 0.03 5.44E-04 0.03 14 600 1.90E-04 0.02 4.34E-04 0.02 15 700 1.55E-04 0.02 3.54E-04 0.02 16 800 1.30E-04 0.01 2.96E-04 0.01 17 900 1.11E-04 0.01 2.53E-04 0.01 18 1000 9.64E-05 0.01 2.20E-04 0.01 19 1100 8.49E-05 0.01 1.93E-04 0.01 20 1200 8.55E-05 0.01 1.72E-04 0.01 21 1300 6.78E-05 0.01 1.54E-04 0.01 22 1400 6.13E-05 0.01 1.40E-04 0.01 23 1500 5.59E-05 0.01 1.27E-04 0.01 24 1600 5.12E-05 0.01 1.17E-04 0.01 25 1700 4.72E-05 0.01 1.08E-04 0.01 26 1800 4.37E-05 0.00 9.95E-05 0.00 27 1900 4.06E-05 0.00 9.25E-05 0.06 28 2000 3.79E-05 0.00 8.63E-05 0.00 29 2100 3.54E-05 0.00 8.08E-05 0.00 30 2200 3.33E-05 0.00 7.58E-05 0.00 31 2300 3.13E-05 0.00 7.14E-05 0.00 32 2400 2.96E-05 0.00 6.74E-05 0.00 33 2500 2.80E-05 0.00 6.37E-05 0.00 34 下风向最 大浓度 2.12E-03 0.24 4.84E-03 0.24 最大浓度 距离（m） 30 表17 估算模式结果及评价等级 项目 预测因子 离源距离（m） 占标率（%） 评价等级 无组织 生产车间 颗粒物 30 0.24 三级 非甲烷总烃 30 0.24 三级 从表16、17知：项目无组织大气污染物非甲烷总烃和颗粒物正常排放情况下，其下风向预测浓度较小，在下风向距离点源中心30m处最大落地浓度分别为0.00484mg/ m3、0.00212mg/ m3，占标率均为0.24%，均小于 1%，评价等级为三级，说明对周围环境及敏感点影响较小。 粉尘及非甲烷总烃厂界浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，且非甲烷总烃同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中非甲烷总烃（其他企业）排放标准2.0mg/m3要求，对环境影响较小。 2.5卫生防护距离 结合以上分析，项目无组织废气主要为木板柜雕刻过程中粉尘、石材抛光过程中产生的少量粉尘及封边及覆膜环节产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。其中粉尘排放量为 0.006t/a，排放速率0.0025kg/h；非甲烷总烃排放量为0.0137t/a、排放速率0.0057kg/h。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3，（依据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算参数及结果见表18。 表18 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 项目 污染物排放速率 排放源占地面积 近五年平均风速 标准浓度限值 计算结果 粉尘 0.0025kg/h 1100m2 2.4m/s 1.0mg/m3 0.06m 非甲烷总烃 0.0057kg/h 1100m2 2.4m/s 2.0mg/m3 0.07m 经计算，粉尘的卫生防护距离为0.06m，粉尘卫生防护距离为50m；非甲烷总烃的卫生防护距离为0.07m，卫生防护距离为50m。因此，项目卫生防护距离为以车间边界形成的100m距离包络线，根据目前项目所在地现状，本项目卫生防护距离范围内没有居民点等敏感环境保护目标存在，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目营运期噪声主要为切割机、磨边机、雕刻机、封边机、侧孔机、覆膜机等设备产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，将切割机、磨边机、雕刻机、封边机、侧孔机、覆膜机等设备均设置在生产车间内。根据类比分析，一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减振可降噪 5dB（A）。 主要噪声源及采取治理措施后各设备的相应源强见表 19。 表19 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 噪声源强 dB（A） 采取措施后噪声值 dB（A） 采取的措施 厂房隔声 基础减振 各设备的相应源强 切割机 80 15 5 60 厂房隔声、基础减振、选用低噪声设备等 磨边机 75 15 5 55 雕刻机 80 15 5 60 封边机 80 15 5 60 侧孔机 70 15 5 50 覆膜机 75 15 5 55 3.2预测方法 根据本工程主要高噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 3.3噪声预测结果 由于本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，厂区南、东、西三侧都是园区企业或厂区通道，北侧是龙江路。作为新建项目，在此只以设备噪声对厂界的贡献值作为评价的依据，不再叠加现状背景噪声值，预测结果见表20。 表20 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 68.5 东厂界 5 54.5 昼间：65 南厂界 2 62.5 北厂界 2 62.5 西厂界 2 62.5 说明：项目夜间不生产。 由表20知，项目主要噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 4、固体废物 本项目固废主要为沉淀池污泥沉积物、石材废边角料、木板边角料、废封边条、废胶桶及职工生活垃圾等。 4.1生产固废 （1）污泥沉积物：本项目沉淀池沉渣为定期清理，清理出的沉渣含水率约为 70%（来源于《云浮市石材加工废浆综合利用探讨》文献中的相关数据），委托专业石材废渣处理公司统一收集、清运。根据前面分析可知：湿法作业过程中纳入沉淀池的粉尘量约为 0.01t/a（含水率 70%），定期清理后由环卫部门处理。 （2）废石材边角料：石材废边角料产生量约占原材料的 5%，本项目石材用量为110t/a，因此本项目废石材边角料产生量为 5.5t/a，委托环卫部门处理。 （3）废木板边角料：类比该工业园内河南鑫腾家具有限公司年产28000套家具建设项目的生产情况，本项目废木板边角料产生量约为 1t/a，属于一般固废，定期作为废品外卖。 （4）废封边条：类比该工业园内河南鑫腾家具有限公司年产28000套家具建设项目的生产情况，项目废封边条产生量约为 0.1t/a，属于一般固废，定期作为废品外卖。 （5）废胶桶：项目白乳胶使用量为 8桶/a，热熔胶使用量为 10桶/a，共产生废胶桶18 个，约 0.02t/a，属危险固废，根据《国家危险废物名录》(2016版)，废胶桶属于危险废物，编号为HW49 900-041-49。 对项目产生的危险废物，要求企业采取如下措施： ①企业应设置危废暂存间，危废暂存间必须要密闭建设，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）； ②危险废物暂存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》； ③危废暂存间需按照“双人双锁”制度管理（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）； ④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写； ⑤建立台帐并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名； ⑥危废暂存间内禁止存放除危废及应急工具以外的其他物品； ⑦根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）、《危险废物转移联单管理办法》，要求企业建立危废转移五联单制度及过磅制度，按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向漯河市生态环境局郾城分局提出申请。在危险废物出厂时过磅况核对重量，核对废物名称、过磅数量是否同联单信息一致。 4.2生活垃圾 生活垃圾产生量一般为0.5kg/人·d，本项目职工人数为5人，则生活垃圾产生量为2.5kg/d、折合0.75t/a，收集后由环卫部门定期清理。 本项目营运期固废处置利用一览表见表21。 表21 项目固废处置利用方式一览表 固体废物类别 固废名称 产生量 处置方法 排放量（（t/a）） 一般工业固废 污泥沉积物 0.01t/a（含水率 70%） 定期清理后由环卫部门处理 0 废石材边角料 5.5t/a 委托环卫部门定期清理 0 废木板边角料 1t/a 定期作为废品外卖 0 废封边条 0.1t/a 定期作为废品外卖 0 危险废物 废胶桶 0.02t/a 委托有危废处理资质的单位处置 0 生活垃圾 0.75 t/a 集中收集后，环卫部门清运处理 0 综上所述，项目所产生的固废得到了安全合理的处置，去向明确，符合资源化、无害化、减量化的理念，不会产生二次污染，因此不会对周围环境产生明显的影响。 6、项目污染物产排情况汇总 本项目运行后主要污染物产排情况见表22。 表22 项目污染物产排情况汇总表 项目 污染因子 产生浓度产生量 排放浓度及排放量 废水 生活污水 COD 350mg/L、0.021t/a 150mg/L 0.009t/a 氨氮 30mg/L、0.0018t/a 25mg/L 0.0015t/a 废气 无组织 木板柜切割、雕刻工序 粉尘 0.0321t/a 0.0032t/a 石材切割、抛光工序 粉尘 0.0028t/a 0.0028t/a 封边工序 非甲烷总烃 0.0125t/a 0.0125t/a 覆膜工序 非甲烷总烃 0.0012t/a 0.0012t/a 固废 生产固废 一般固废 污泥沉积物 0.01t/a（含水率 70%） 0 废石材边角料 5.5t/a 0 废木板边角料 1t/a 0 废封边条 0.1t/a 0 危险固废 废胶桶 0.02t/a 0 职工生活 生活垃圾 0.75 t/a 0 6、项目主要污染防治措施情况 本项目运营后，建设单位应在三个月内及时向当地环境保护行政主管部门申请建设项目竣工环境保护验收。项目污染防治措施汇总见表23。

表23 项目主要污染防治措施一览表 项目 污染物名称 污染防治措施 废水 生活污水 生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终入颍河 废气 木板雕刻和切割工序产生的粉尘 采取布袋吸尘器系统收集、加强车间通风 石材切割、抛光工序产生的粉尘 采取湿法切割、加强车间通风 覆膜和封边废气 加强车间通风 噪声 机械设备 所有设备均安装在室内，采取基础减振、厂房隔声等措施 固废 污泥沉积物、废石材边角料、废木板边角料、废封边条、 废胶桶和职工生活垃圾 对于污泥沉积物，委托环卫部门定期清理；对于废石材边角料，委托环卫部门定期清理；对于废木板边角料，定期作为废品外卖；对于废封边条，定期作为废品外卖；对于废胶桶，委托有危废处理资质的单位处置；对于生活垃圾，集中收集后，环卫部门清运处理。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 木板柜切割、雕刻工序和石材切割、抛光工序 | 粉尘 | 在木板柜切割、雕刻工序产生的粉尘，采取布袋吸尘除尘器系统收集和车间通风换气；石材切割、抛光工序产生的粉尘采用湿法切割和车间通风换气 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 木板柜覆膜、封边工序 | 有机废气 | 加强车间通风换气 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，且同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中非甲烷总烃（其他企业）排放标准2.0mg/m3，实现达标排放 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 经厂区内化粪池处理后入漯河淞江产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入颍河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河淞江产业集聚区污水处理厂进水要求 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 一般固废 | 污泥沉积物 | 定期清理后由环卫部门处理 | 不外排 |
|  |  |  | 废石材边角料 | 委托环卫部门定期清理 | 不外排 |
|  |  |  | 废木板边角料 | 定期作为废品外卖 | 不外排 |
|  |  |  | 废封边条 | 定期作为废品外卖 | 不外排 |
|  |  | 危险固废 | 废胶桶 | 委托有危废处理资质的单位处置 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，环卫部门清运处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要切割机、磨边机、雕刻机、封边机、侧孔机、覆膜机等设备产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB（A），经基础减振、厂房隔声等降噪措施处理并经一定距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3 类标准昼间要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 / |

# 结论与建议

一、环评结论： 1、漯河市凌高石材有限公司年产5500平方米木板柜、100吨石材加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）知：本项目不在 “鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属允许类建设项目，并且在漯河市松江产业集聚区建设管理委员会备案，备案代码为：2019-411103-21-03-014613，故项目符合国家产业政策要求。 2、项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区亚裕产业园内，租赁漯河市恒隆食品有限公司亚裕产业园内3号标准化厂房进行生产。根据漯河市恒隆食品有限公司已取得该标准化厂房用地的国有土地使用权证，证号为：漯国用2012第003046号，地类用途为工业用地（详见表后附件）。综上所述，项目选址可行。 3、由于漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013—2020）于2017年已通过河南省环保厅审查（豫环函[2017]174号），由附图五知：项目用地在集聚区规划调整前属食品加工区，但在规划调整后项目所在区域更改为南部综合生活配套服务区。根据漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）（2013-2020）知：项目不在淞江产业集聚区产业发展负面清单之中，不属于禁止、限制、鼓励行业。并且漯河市淞江产业集聚区管委会出具了相关证明（详见表后附件），项目准予入驻淞江产业集聚区。因此，项目属于松江产业集聚区允许类清单范畴，项目符合集聚区发展规划。另外，漯河市凌高石材有限公司做出如下承诺：因城市规划建设或政府要求需要公司搬迁时，该公司保证无条件及时进行搬迁（承诺书见表后附件）。 项目营运期废水、废气、噪声及固废得到有效治理后，达标排放，评价认为项目选址可行。 4、污染物产生及排放情况 （1）废水：项目生产过程不产生废水，职工生活污水产生总量为0.2m3/d、60m3/a，生活污水依托亚裕产业园所建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标后排入市政污水网管，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后排入柳河，最终进入颍河。主要污染因子COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，排放量分别为0.009t/a、0.0015t/a。根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政办〔2018〕37号）规定，总量按照颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定计算，则核定COD、氨氮总量分别为0.0012t/a、0.0001t/a。 （2）废气：项目生产废气主要包括木板柜切割、雕刻过程中产生的粉尘；吸膜、封边过程中产生的有机废气和石材切割、抛光过程中产生的少量的粉尘。其中：木板柜切割、雕刻过程中产生的粉尘，采取布袋除尘器系统收集后，排放量为0.0032t/a；石材切割、抛光工序产生的粉尘，采取湿法切割并加强车间通风换气，排放量为0.0028t/a；木板覆膜、封边中过程中产生非甲烷总烃废气，产生量共计为0.0137t/a，采取车间加强通风措施后，项目无组织大气污染物非甲烷总烃和颗粒物正常排放情况下，其下风向预测浓度较小，在下风向距离点源中心30m处最大落地浓度分别为0.00484mg/ m3、0.00212mg/ m3，占标率均为0.24%，均小于 1%，评价等级为三级，说明对周围环境及敏感点影响较小。 粉尘及非甲烷总烃厂界浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，且非甲烷总烃同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中非甲烷总烃（其他企业）排放标准2.0mg/m3要求，对环境影响较小。 （3）本项目营运期噪声为切割机、磨边机、雕刻机、封边机、侧孔机、覆膜机等设备产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施并经一定距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3 类标准昼间要求。 （4）固体废物：本项目固废主要为污泥沉积物、废石材边角料、废木板边角料、废封边条、废胶桶和职工生活垃圾等。其中污泥沉积物产生量为0.01t/a（含水率 70%），定期清理后由环卫部门处理；废石材边角料产生量约为5.5t/a，委托环卫部门定期清理；废木板边角料产生量为1t/a，定期作为废品外卖；对于废封边条，产生量为0.1t/a，定期作为废品外卖；对于废胶桶，产生量为0.02t/a，委托有危废处理资质的单位处置；对于生活垃圾，产生量为0.75t/a，集中收集后，环卫部门清运处理。 二、环评建议 （1）营运期加强车间生产管理，做到原材料充分利用，设备及时检修，尽量减少非正常噪声排放，以减轻对周围环境的影响。 （2）要采取措施加强对生产车间的通风措施，减少对生产员工的不利影响； （3）对项目产生的固废要分类收集处理，对危险固废（废胶桶）要安全处置，避免一般固废与危险固废混放。 三、验收内容 本评价结合工程特点，提出如下环保验收内容： 表24 项目验收监测及验收内容一览表 项目 验收监测因子或验收内容 要求 废水 项目产生的生活污水是否按环评要求经厂区内化粪池处理后入漯河淞江产业集聚区厂污水处理厂再处理 满足《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中的二级标准及漯河淞江产业集聚区污水处理厂进水要求 废气 在木板柜切割、雕刻工序产生的粉尘，采取布袋吸尘除尘器系统收集和车间通风换气；石材切割、抛光工序产生的粉尘采用湿法切割和车间通风换气 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 木板柜覆膜、封边工序产生的有机废气采取加强车间通风换气 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，且同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中非甲烷总烃（其他企业）排放标准2.0mg/m3 噪声 选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，设备安装基础减振，厂房隔声等降噪措施并经一定距离衰减 满足《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348－2008）3 类 标准要求 固废 对于污泥沉积物，委托环卫部门定期清理；对于废石材边角料，委托环卫部门定期清理；对于废木板边角料，定期作为废品外卖；对于废封边条，定期作为废品外卖；对于废胶桶，委托有危废处理资质的单位处置；对于生活垃圾，集中收集后，环卫部门清运处理 不外排 综上所述，漯河市凌高石材有限公司5500平方米木板柜、100吨石材加工项目符合国家产业政策要求，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行。

# Text boxes

粗格栅

污水

污水提升泵站

细格栅

旋流沉砂池

栅渣外运

栅渣压榨机

砂水分离器

水解酸化池

选择厌氧池

CARROUSEL氧化沟

二沉池

高效沉淀池

纤维转盘滤池

消毒池

排放至柳（支）河

污泥泵房及储泥池

污泥浓缩脱水间

外运

排泥

调节池

絮凝反应池

图1   漯河市淞江污水处理厂处理工艺流程图

固废、废气

固废、废气

噪声、固废、粉尘

封边

包装入库

吸膜

雕刻

原料

噪声、粉尘

固废粉尘

噪声、固废、粉尘

切割

抛光

包装入库

原料