建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100吨饼干膨化休闲食品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市天煜食品有限公司 |
| 法人代表 | 任妍斐 | 联 系 人 | 任妍斐 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段路北 |
| 联系电话 | 13613959998 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段路北 |
| 立项部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2018-411103-14-03-018318 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C1419 饼干及其他焙烤食品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1927 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 30 | 其中环保投 资(万元) | 2.5 | 环保投资占 总投资比例 | 7.33% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |
| 内容及规模： 项目建设背景 1.1项目由来 随着经济的发展和人们生活水平的日益提高，人们对休闲食品的需求量不断增加，休闲食品的消费市场不断扩大。为适应食品行业发展趋势，抓住市场机遇，漯河市天煜食品有限公司投资30万元在漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段路北租赁漯河市郾城区淞江路投资发展有限公司现有空置厂房，建设年产100吨饼干膨化休闲食品项目。 1.2环保法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44号）及其修改单（部令第1号）规定，项目属于 三、食品制造业第16“营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中的“其他（手工制作和单纯分装除外）类”，应编制环境影响报告表。 漯河市天煜食品有限公司委托河南九州环保工程有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件一），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段路北。项目租用漯河市郾城区淞江路投资发展有限公司现有空置厂房进行生产，项目南侧为河南省鼠客食品有限公司及食品托盘厂，西侧为漯河市公路工程建设总公司（现处于停产状态），东侧为漯河市领尚食品有限公司厂房。项目周边敏感点为北侧距离项目70m的杜李村。 项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图五。 3、项目建设内容 漯河市天煜食品有限公司年产100吨饼干膨化休闲食品项目总投资30万元，项目租用现有厂房建筑面积约3600m2，占地面积1800m2。根据生产流程及工艺要求，将厂房分割为不同功能单元，建设饼干生产线一条、膨化食品生产线一条。项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主项名称 建设内容及规模 备注 主体工程 一层车间 布置膨化食品生产线 1800m2 租用 现有 2层 厂房 分隔 二层车间 布置饼干生产线 1800m2 辅助工程 办公用房 位于综合厂房南侧 200m2 租用 现有 公用工程 给水工程 产业集聚区市政管网 隔油沉淀池新建，化粪池依托现有 排水工程 实行雨污分流制，项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理后，进入市政管网，排入沙北污水处理厂深度处理后外排项目 供电工程 由当地供电所提供 依托现有 环保工程 废水处理 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理后，进入市政管网，排入沙北污水处理厂深度处理后外排 隔油沉淀池新建，化粪池依托现有 废气处理 在油炸锅、烤箱上设置集气装置，经油烟净化器处理后由排气筒达标排放；在和面、拌粉工序等产尘点上方设置集气罩，由袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放。 新建 固废 一般固废设10m2一般固废暂存间，分类处理 新建 生活垃圾 设垃圾箱，由环卫部门收集处理 新建 减振降噪系统 基础减振、隔声降噪、安装消声器 新建 4、项目产品、原辅材料及能源消耗 本项目主要产品明细见表2，主要原辅材料见表3。 表2 项目主要产品一览表 产品种类名称 生产能力（t/a） 饼干 60 膨化休闲食品 40 表3 项目主要原材料及资源、能源消耗一览表 序号 名称 单位 年消耗量t 来源 1 面粉 t/a 62 外购 2 玉米淀粉 t/a 6 外购 3 白砂糖 t/a 11 外购 4 食用油 t/a 24 外购 5 调味品 t/a 1 外购 6 水 t/a 471 市政管网 7 电 KWh/a 100000 市政供电 5、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 备注 饼干生产线 1 和面机 3 和面工段 2 叠层机 1 成型工段 滚切机 1 滚印机 1 3 饼干电烤箱 1 烘烤工段 4 喷油机 1 喷油工段 5 杀菌线 1 冷却杀菌工段 6 包装机 1 包装工段 膨化食品生产线 1 拌粉机 1 拌粉工段 2 膨化机 3 挤压膨化工段 3 成型机 1 成型工段 4 电油炸锅 1 油炸工段 5 电烤箱 1 烘烤工段 6 杀菌线 1 冷却杀菌工段 6、劳动定员及工作制度 项目年生产天数为300天，职工定员25人，其中管理人员3人，工人22人，均不在厂区食宿，每天工作8小时。 7、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2018-411103-14-03-018318（项目备案确认书详见表后附件）。因此该项目建设符合国家产业政策。 8、规划选址合理性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段路北，租赁漯河市郾城区淞江路投资发展有限公司现有厂房，根据漯河市郾城区淞江路投资发展有限公司提供的厂房用地土地证可知，项目用地为工业用地；由漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件）知：该项目的建设符合孟庙镇土地利用总体规划。 根据《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）（2014年6月1日实施）中关于食品企业选址的要求：“厂区不应选择对食品有显著污染的区域；不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；不宜选择易发生洪涝灾害的地区；不宜有虫害大量滋生的潜在场所。”根据现场调查，本项目周围无对食品有显著污染的企业和区域，厂区厂址不存在有害废弃物、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的区域，项目西侧漯河市公路工程建设总公司现处于停产状态，根据现场走访知，项目停产原因是现有生产工艺设备陈旧落后，污染物产生及治理不能满足现行环保要求，企业准备对厂区生产设备进行升级改造，根据漯河市公路工程建设总公司升级改造规划，项目车间、库房及生产设备全部靠厂区西侧建设，其生产车间及生产设备规划建设位置距离本项目生产车间边界超过60m，与本项目60m范围内的现有生产车间、料场、料棚及生产设备均拆除。现漯河市公路工程建设总公司已委托有关单位对企业升级改造项目进行环境影响评价，对项目建设与运行过程中产生的污染物提出切实可行的环保治理措施，确保各污染物能够达标排放，根据查阅相关资料，漯河市年主导风向为NE，次主导风向为N、NNE、S，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，又根据本项目与漯河市公路工程建设总公司的位置关系可知，本项目位于漯河市公路工程建设总公司东侧，本项目位置不在漯河市公路工程建设总公司厂址的主导风向及次主导风向的下风向位置，位于主导风向及次主导风向的侧风向位置，由于粉尘扩散受风力风向影响较大，一般对下风向会产生不利影响，对上风向及侧风向位置产生的影响较小，且其生产车间及生产厂房规划建设位置距离本项目生产车间边界超过60m，因此漯河市公路工程建设总公司产生的粉尘在采取合理有效措施治理达标排放情况下，对本项目基本无影响，此外，该公司表明，在公司完成技改项目建设运行前停止生产（详见附件）；漯河市公路工程建设总公司西侧为漯河中建混凝土有限公司，漯河市中建混凝土公司按照现行环保政策要求对产生的粉尘采取合理可行的治理措施，产生的粉尘能够达标排放，且与本项目相距100m以上；另外根据本项目企业提供资料，车间围墙采取全封闭式围墙，不设置可开启式窗户，生产时西侧围墙处于常闭状态，车间通风换气装置口设置在车间东侧，西侧企业产生的污染物对本项目影响较小。 综上，本项目用地性质合法，项目建设符合规划，项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，该厂房无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段路北，地理位置见附图1。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本列度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。本项目所在地河流水体为颍河。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 8、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城、沙澧、淞江、临颍、舞阳产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段路北，在市域城镇规划范围内。 9、漯河市沙北污水处理厂基本情况 漯河市沙北污水处理厂位于漯河市郾城区塔河附近（孟庙镇邱李村西 300m处），一期工程超负荷运行后，于2015年进行二期扩建工程建设，二期扩建工程项目建设地点为沙北污水处理厂一期工程北侧，项目建成后漯河市沙北污水处理厂全厂处理规模达到12万m3/d。漯河市沙北污水处理厂二期工程完工后，具体收水范围为：漯河市沙北区太行山路以东，沙河以北、以西，龙江路以南的城市规划区域以及龙江路以北、沙河以西的城市规划区域。本项目处于漯河市郾城区淞江机械工业园纬十路六号，属于龙江路以北，属于沙北污水处理厂收水范围内。 漯河市沙北污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表5，图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准，排入塔河，最终进入颍河。 图1 漯河市沙北污水处理厂处理工艺流程图 表5 漯河市沙北污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 500 ≤50 ≥90 BOD5 200 ≤10 ≥95 SS 200 ≤10 ≥95 NH3-N 40 ≤5 ≥87.5 TN 50 ≤15 ≥70 TP 5 ≤0.5 ≥90

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境等）： 1、环境空气 项目环境空气质量现状评价采用漯河市环境保护局发布的2017年漯河市环境质量状况公报中数据，漯河市环境空气主要监测因子为细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧（8小时），漯河市区全年平均值浓度分别为：64µg/m3、116µg/m3、15µg/m3、36µg/m3、1µg/m3、100µg/m3，其中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均值不能够满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准要求。 2、地表水 项目所在区域地表水体为颍河。颍河功能区划为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见表6。 表6 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 达标情况 监测时间 COD 氨氮 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 达标 2017年第28周 16.8 0.25 达标 2017年第2周 17.1 0.34 达标 2017年第29周 16.4 0.09 达标 2017年第3周 17.6 0.26 达标 2017年第30周 16.5 0.16 达标 2017年第4周 18.4 0.48 达标 2017年第31周 16.4 0.08 达标 2017年第5周 18.2 0.30 达标 2017年第32周 16.0 0.22 达标 2017年第6周 18.0 0.21 达标 2017年第33周 16.3 0.19 达标 2017年第7周 18.9 0.21 达标 2017年第34周 17.0 0.33 达标 2017年第8周 18.8 0.16 达标 2017年第35周 16.8 0.21 达标 2017年第9周 19.1 0.17 达标 2017年第36周 16.5 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 达标 2017年第37周 16.5 0.25 达标 2017年第11周 18.1 0.08 达标 2017年第38周 17.2 0.46 达标 2017年第12周 18.0 0.08 达标 2017年第39周 16.6 010 达标 2017年第13周 18.6 0.08 达标 2017年第40周 16.9 0.80 达标 2017年第14周 18.2 0.09 达标 2017年第41周 17.4 0.82 达标 2017年第15周 18.2 0.12 达标 2017年第42周 17.3 0.42 达标 2017年第16周 18.2 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 达标 2017年第17周 18.7 0.11 达标 2017年第44周 17.7 0.13 达标 2017年第18周 19.2 0.12 达标 2017年第45周 14.0 0.27 达标 2017年第19周 19.1 0.13 达标 2017年第46周 14.0 0.27 达标 2017年第20周 18.2 0.13 达标 2017年第47周 16.0 0.23 达标 2017年第21周 17.5 0.10 达标 2017年第48周 15.6 0.08 达标 2017年第22周 17.5 0.96 达标 2017年第49周 16.2 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 达标 2017年第50周 16.8 0.10 达标 2017年第24周 16.6 0.19 达标 2017年第51周 16.1 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 达标 2017年第52周 16.4 0.09 达标 2017年第26周 17.0 0.08 达标 2017年第53周 17.5 0.11 达标 2017年第27周 17.4 0.07 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面COD、氨氮2017年监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。 3、地下水 根据《漯河市环境监测年鉴》（2017年），漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.52、231mg/L、454mg/L、1.02mg/L、0.028mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段路北，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘查，区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表7，敏感点分布图见附图2周边环境示意图。 表7 本项目主要环境保护目标及保护级别 项目 环境保护目标 方位，距离 规模 保护级别 地表水 颍河 N，3500m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 环境空气 杜李村 N，70m / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 八里村 S，510m / 路堂村 SE，900m / 噪声 杜李村 N，70m / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水 区域浅层地下水 / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 氨氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 挥发性酚类 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 0.002 0.5 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 150 60 80 40 150 70 75 35 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物有组织最高允许排放浓度及排放速率 120mg/m3、3.5kg/h（15m） 颗粒物无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模 最高允许排放浓度 2.0mg/m3 最低去除率 75% 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 COD≤150mg/L NH3-N≤25mg/L 污水处理厂进水水质标准 COD≤500mg/L NH3-N≤40mg/L 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运期废水产生量为381m3/a，经化粪池后由市政管网进入漯河市沙北污水处理厂处理达标排放。项目COD、氨氮产生量分别为0.11t/a、0.01t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.0571t/a、0.0076t/a；经漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.0191t/a、0.0019t/a。废水最终汇入颍河，按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0076t/a，氨氮排放量0.0004t/a。因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为COD0.0076t/a，氨氮0.0004t/a。 因此，项目核定总量控制指标分别为COD0.0076t/a，氨氮0.0004t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 工艺流程图： （一）饼干生产线 图2 饼干生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程描述： （1）配料：项目将生产所用原料从原料库运至配料区，在配料区按一定配比进行称重（面粉、白糖、食用油、水等）。 （2）和面：将称重好的面粉、白糖、食用油、水等投入和面机进行混合搅拌，搅拌8～9min，该过程中会产生噪声和少量的粉尘。 （3）成型：和好的面团落料至饼干成型设备进行压叠片、切片、滚印成型，该过程中产生部分边角料，回用于生产。 （4）烘烤：成型后的饼干生坯送入电烤炉内进行烘烤（烘烤温度约为210℃，时间约为10min），该过程会产生少量油烟。 （5）喷油：在烘烤好的饼干表面均匀的喷水一层食用油。 （6）包装：烘烤好的饼干自然冷却紫外线杀菌后，送至包装区进行包装，包装后的成品送入成品库待售，该过程会产生少量废包装材料。 （二）膨化食品生产线 图3 饼干生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程描述： （1）配料：项目将生产所用原料从原料库运至配料区，在配料区按一定配比进行称重（面粉、玉米淀粉、水等）。 （2）拌粉：将称重好的面粉、玉米淀粉、水等投入拌粉机进行充分搅拌，该过程中会产生噪声和少量的粉尘。 （3）挤压膨化、成型：搅拌好的原料送入膨化机进行挤压膨化。 （4）成型：膨化好的原料投入成型机成型，该过程中产生部分边角料。 （5）烘烤：根据产品需要对成型后的生坯进行油炸或烘烤、喷油处理，该过程会产生少量油烟。 （6）包装：成品经自然冷却紫外线杀菌后，送至包装区进行包装，包装后的成品送入成品库待售，该过程会产生少量废包装材料。 主要污染因素 1、施工期污染因素 本项目租赁现有厂房进行生产，不牵涉土建施工，因此不再对项目施工期环境影响进行分析。 2、运营期污染因素 本项目运营期间主要污染工序见表8。 表8 营运期主要污染工序一览表 类别 产生点 污染物 处理方式及去向 废气 和面、拌粉工序 粉尘 在各工序产尘点上方设置集气罩，收集的含尘废气由一套袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放 烘烤、油炸工序 油烟 在油炸、烘烤工序设置一套集气系统，收集的油烟废气引至一套光解油烟净化器处理后由排气筒达标排放 废水 生活污水 设备清洗水 COD 氨氮 动植物油 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理后，进入市政管网，排入沙北污水处理厂深度处理后外排项目 噪声 生产设备 噪声 基础减震、房间隔声降噪、安装消声器 固废 生产过程 污损原料、残次品 收集后定期外售给饲料厂 生产过程 废包装材料 收集后外卖给废品收购站 生产过程 除尘器收集的粉尘 收集后定期外售给饲料厂 职工生活 生活垃圾 环卫部门处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 油炸工序 | 油烟 | 15mg/m3 | 0.18t/a | 0.75mg/m3 | 0.009t/a |
|  | 有组织排放 | 颗粒物 | 170mg/m3 | 0.306t/a | 1.7mg/m3 | 0.0031t/a |
|  | 无组织排放 |  | / | 0.034t/a | / | 0.034t/a |
| 水污染物 | 生活污水 设备清洗水 | COD | 279.55mg/L | 0.11t/a | 150mg/L | 0.0571t/a |
|  |  | NH3-N | 26.81mg/L | 0.01t/a | 20mg/L | 0.0076t/a |
| 固体废物 | 生产 过程 | 污损原料、残次品 | 0.05t/a | 0t/a |
|  |  | 废包装材料 | 0.1t/a |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 0.3t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.38t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为70～90dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振及安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目租赁现有厂房进行生产，四周无特殊要求的生态保护点，因此工程建设对当地生态环境影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，不牵涉土建施工，因此不再对项目施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期污染因子主要为废水、废气、噪声及固体废弃物。 1废水 1.1废水源强 （1）设备清洗废水 项目设备每天清洗一次，均为人工清洗。项目设置和面机、成型机等主要设备设施，使用完毕后，为避免剩余面渣在设备中变酸、发霉，先用不锈钢铲清除设备表面剩余面渣，再用毛巾清洗以清除面斗中残余杂质，使用清水清洗后用干毛巾擦干，清洗用水量为0.1m3/d、30m3/a，按0.9的排放系数，项目将产生清洗废水量为0.09m3/d，则年排放污水量为27m3/a。污染物浓度为COD 280 mg/L，BOD5140mg/L、SS 200mg/L，NH3-N15 mg/L，动植物油20mg/L。 （2）地面清洁用水 项目生产区总面积约为1800m2，仓库面积约为1800m2，地面清洁方式采用先用扫帚清扫后再用拖布进行拖洗，清洁频率为生产区每天1次、仓库每天1次。经核算，生产区每次清洁用水量约为0.15m3，仓库每次清洁用水量约为0.05m3，合计每年地面清洁用水量为60m3/a；按90%的排污系数，则每年产生的地面清洁废水量为54m3/a，平均每天废水量为0.18m3/d，废水中主要污染物的产生浓度分别为：COD 300 mg/L，BOD5150mg/L、SS 250mg/L，NH3-N15mg/L，动植物油10 mg/L。 （3）配料工序用水 项目配料工段需要添加新鲜水，根据建设单位提供资料可知：项目生产过程中原料需加新鲜水6m3/a，折合0.02m3/d，该部分用水除少部分（约5%）进入产品外，其余均在烘烤过程蒸发掉。 （4）生活污水 本项目职工25人，全年工作300d，该项目内部不设食宿，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），工业企业职工用水量按50L/人▪d计，则厂区职工生活用水量为1.25m3/d，即375m3/a。污水排放系数取0.8，则本项目生活污水产生量为1m3/d，即300m3/a。其中污染物产生情况分别为COD 300 mg/L，BOD5150mg/L、SS 250mg/L，NH3-N30mg/L。 项目用水及排水量见下表。 表9 本项目用水及排水量 序号 用水类型 用水定额 数量 日用水量(m3/d) 年用水量(m3/a) 日排水量 (m3/d) 年排水量(m3/a) 1 配料工序用水 0.12m3/t产品 50t/a 0.02 6 / / 2 生活用水 50L/(人∙d) 25人 1.25 375 1 300 3 设备清洗用水 / / 0.1 30 0.09 27 4 地面清洁用水 / / 0.2 60 0.18 54 合计 1.57 471 1.27 381 项目水平衡见下图。 图4 项目营运期水平衡图（单位：m3/d） 1.2 废水污染防治措施 本次环评要求，项目地面冲洗废水、设备冲洗废水等含有动植物油，先经隔油池（隔油效率80%）处理后再与其他生活污水一起经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，由市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，达标后排入塔河，最终排入颍河。 据调查，漯河市沙北污水处理厂目前收水量为10万t/d左右，其全厂设计处理规模为12万t/d，剩余余量为2万t/d，本项目建成后产生的废水量为1.27m3/d，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目产生的废水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河，对周围地表水环境影响较小。 1.3 废水排放情况 项目产生的废水经隔油池、化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，项目废水产生及排放情况如下： 表10 项目废水污染物产生及排放情况一览表 项目 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 生活污水排放量 （300m3/a） 产生浓度(mg/L) 300 150 250 30 4 设备清洗废水排放量（27m3/a） 产生浓度(mg/L) 280 140 200 15 4 地面清洁废水排放量（54m3/a） 产生浓度(mg/L) 300 150 250 15 2 混合后废水排放量 （381m3/a） 混合后浓度(mg/L) 279.55 149.29 232.28 26.81 3.72 产生量(t/a) 0.11 0.056 0.089 0.010 0.0014 表11 项目废水污染物排放量预测结果 污染物名称 COD NH3-N 排水量 1.27m3/d，381m3/a 化粪池处理前 产生浓度（mg/L） 279.55 26.81 产生量(t/a) 0.11 0.010 化粪池处理后 排放浓度（mg/L） 150 20 排放量(t/a) 0.0571 0.0076 漯河市沙北污水处理厂处理后 排放浓度(mg/L) 50 5 排放量(t/a) 0.0191 0.0019 进入颍河水体降解 排放浓度(mg/L) 20 1.0 排放量(t/a) 0.0076 0.0004 ▲项目废水排放总量分析 由表10及表11知：本项目营运期废水产生量为381m3/a，经化粪池后由市政管网进入漯河市沙北污水处理厂处理达标排放。项目COD、氨氮产生量分别为0.11t/a、0.01t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.0571t/a、0.0076t/a；经漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.0191t/a、0.0019t/a。废水最终汇入颍河，按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0076t/a，氨氮排放量0.0004t/a。因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为COD0.0076t/a，氨氮0.0004t/a。 2 废气 项目生产过程中烘烤、油炸油烟废气及和面、拌粉环节产生的粉尘。 2.1 废气源强分析 （1）油烟废气 油烟废气是指食堂在食物烹饪、油炸加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产生的废气。 项目油烟产生环节为油炸、烘烤工序，项目油炸、烘烤工序每天工作4h，使用食用油24t/a，根据同类企业类比，食用油油烟挥发量占总耗油量的0.75%，由此计算油烟产生量为0.18t/a。 评价要求针对2条生产线中的烤箱、油炸锅设置集气装置，收集经1套光解油烟净化器处理后经排气筒排放，油烟净化器的工作原理为： 通过特定波长的光线照射，激活纳米光催化剂，生成电子空穴对，使光催化剂与周围的H2O和O2分子发生作用，结合生成氢氧自由基OH，氢氧自由基OH可以层层锁住空气中各种有害成分，并且能分解有害成分的分子构造，抑制细菌生长和病毒的活性能力，从而达到杀菌、净化空气、除臭、防霉以及消除空气污染的目的。 光解油烟净化器的去除效率可以达到95%，风机风量按10000m3/h核算，则项目油烟废气经光解油烟净化器处理后，油烟排放量为0.009t/a，排放浓度为0.75mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2要求，油烟经处理后通过屋顶排气筒排放。 参照《餐饮业环境污染管理办法》的规定，油烟净化装置应设置专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10m以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5m以上；因此项目排气筒高度必须高于周围半径10m内最高建筑物1.5m，且排气筒出口朝向避开易受影响建筑物。 （2）项目和面、拌粉工段产生的粉尘 项目生产时在和面工段、拌粉工段会产生少量的粉尘，项目和面、拌粉工序每天工作6h，根据同类型企业类比可知：和面、拌粉时粉尘产生量为原料的0.5%，项目和面、拌粉使用的粉状原料量为68t/a，则粉尘产生量约为0.34t/a。评价要求项目采用布袋除尘器对和面、拌粉环节粉尘进行收集处理，分别在两条生产线和面机及拌粉机上方分别设置集气罩，对粉尘进行收集，粉尘气体收集率均不低于90%。则废气收集装置粉尘废气收集量为0.17kg/h、0.306t/a，无组织排放量为0.018kg/h、0.034t/a。 评价要求集气罩风机引风量不低于1000m3/h，排气筒高度不低于15m。由粉尘有组织排放的收集量为0.17kg/h、0.306t/a进行核算，则废气产生浓度为170mg/m3，袋式除尘装置除尘率按99%计，其排放浓度为1.7mg/m3，排放速率为0.0017kg/h，排放浓度和排放速率分别小于120mg/m3、3.5kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的相关要求。 2.2废气污染源及达标排放分析 （1）油烟废气 项目油烟产生环节为油炸、烘烤工序，油烟产生量为0.18t/a。评价要求针对2条生产线中的油炸锅设置集气装置，收集经1套光解油烟净化器处理后经排气筒排放，光解油烟净化器的去除效率可以达到95%，风机风量按10000m3/h核算，则项目油烟废气经光解油烟净化器处理后，油烟排放量为0.009t/a，排放浓度为0.75mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2要求，油烟经处理后通过屋顶排气筒排放，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上。 （3）粉尘废气 项目生产时在和面工段、拌粉工段会产生少量的粉尘，其中有组织粉尘产生量为0.17kg/h、0.306t/a，无组织粉尘产生量为0.018kg/h、0.034t/a。评价要求分别在两条生产线和面机及拌粉机上方分别设置集气罩，对粉尘进行收集，收集后采用布袋除尘器进行处理，经处理后，粉尘排放浓度为1.7mg/m3，排放速率为0.0017kg/h，排放浓度和排放速率分别小于120mg/m3、3.5kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的相关要求。 2.3评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表12 评价工作等级依据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% （3）污染源参数 表13 项目大气污染源参数调查清单 点源 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口流量 烟气出 口温度 年排放 小时数 排放 工况 排放 源强 烟（粉）尘 单位 m m m3/h K h h/d kg/h DA001 （油炸、烘烤工序排气筒） 15 0.2 10000 473 1200 4 0.0075 DA002 （和面、拌粉工序排气筒） 15 0.2 1000 293 1800 6 0.0017 面源 面源长度 面源宽度 与正北 夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放工况 TSP 单位 m m ° m h h/d kg/h S1 生产车间 190 10 0 9 2400 8 0.018 本次预测相关参数及选项见下表： 表14 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 257 最高环境温度/℃ 41.7 最低环境温度/℃ -16.0 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）评价标准 本次大气环境影响评价质量标准中烟（粉）尘质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见下表。 表15 环境空气质量标准 单位：μg/m3 评价因子 浓度限值 备注 标准 PM10（有组织排放源） 150（24小时平均） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 450 TSP（无组织排放源） 300（24小时平均） 900 （4）评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式AERSCREEN计算项目大气污染源，在简单地形情况下的最大影响程度和最远影响范围，从而确定评价等级，环境空气评价等级计算结果见下表。 表16 估算模式计算结果及评价结果 污染源名称 评价因子 Pmax（%） D10%（m） 评价等级 有组织 DA001 PM10 0.02 0 三级 DA002 0.08 0 三级 无组织 S1 TSP 0.9 0 三级 有计算结果可知，S1无组织排放的颗粒物占标率最大，Pmax=0.9%，小于1%。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目环境空气影响评价工作等级为三级。 2.4 大气有组织污染源影响分析 本次评价将采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对有组织排放污染物的环境影响进行预测。预测结果见表17。 表17 有组织排放预测结果 下风向距离(m) DA001 DA002 预测质量浓度（μg/m3） 占标率（%） 预测质量浓度（μg/m3） 占标率（%） 100 8.81E-02 0.02 3.53E-01 0.08 200 6.61E-02 0.01 2.87E-01 0.06 300 4.98E-02 0.01 2.00E-01 0.04 400 4.39E-02 0.01 1.46E-01 0.03 500 4.20E-02 0.01 1.12E-01 0.02 600 4.54E-02 0.01 9.21E-02 0.02 700 4.98E-02 0.01 7.81E-02 0.02 800 5.20E-02 0.01 6.71E-02 0.01 900 5.27E-02 0.01 5.85E-02 0.01 1000 5.24E-02 0.01 5.16E-02 0.01 1500 5.15E-02 0.01 4.59E-02 0.01 2000 5.02E-02 0.01 4.12E-02 0.01 2500 4.86E-02 0.01 3.73E-02 0.01 下风向最大质量浓度及占标率/% 8.95E-02 0.02 3.53E-01 0.08 根据上述预测结果，正常工况下本项目DA001有组织污染源排放的颗粒物的最大落地浓度为0.0895ug/m3，最大占标率为0.02%；DA002有组织污染源排放的颗粒物的最大落地浓度为0.353ug/m3，最大占标率为0.08%，有组织排放颗粒物的预测值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 2.5 大气无组织污染源环境影响分析 （1）无组织排放环境影响预测 本次评价将采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模的估算模式对无组织排放污染物的环境影响进行预测，预测结果见表18。 表18 无组织排放预测结果 下风向距离(m) 生产工序无组织粉尘 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 100 7.98E+00 0.89 200 5.38E+00 0.6 300 3.67E+00 0.41 400 2.69E+00 0.3 500 2.07E+00 0.23 600 1.66E+00 0.18 700 1.37E+00 0.15 800 1.16E+00 0.13 900 9.98E-01 0.11 1000 8.73E-01 0.1 1500 7.72E-01 0.09 2000 6.90E-01 0.08 2500 6.21E-01 0.07 下风向最大质量浓度及占标率/% 8.12E+00 0.9 根据上述预测结果，本项目无组织污染源排放的颗粒物的最大落地浓度为8.12ug/m3，最大占标率为0.9%，无组织排放颗粒物的预测值可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。因此项目排放的无组织粉尘对周围大气环境影响较小。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 3噪声 3.1源强分析 项目噪声源主要为和面机、拌粉机、包装机、油烟净化机及除尘风机等设备运行噪声，其源强为70~90dB(A)之间，产生源强及治理效果见表19。 表19 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 和面机 3 85 基础减振、厂房密闭隔声 65 拌粉机 1 75 基础减振、厂房密闭隔声 55 包装机 2 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 油烟净化风机及除尘风机 2 90 基础减振、厂房密闭隔声、消声器 60 3.2预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： 1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； 2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 3）噪声预测结果 根据项目噪声源的降噪叠加，对四周厂界昼间噪声排放量进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表20。 表20 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 噪声源距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 70.79 东厂界 90 31.71 昼间：60 南厂界 5 56.81 北厂界 5 56.81 西厂界 100 30.79 杜李村 75 33.29 由上表知，项目主要高噪声设备采取厂房密闭隔声、安装减振基础，消声器消音，并加强日常维护管理等降噪措施，经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，离本项目最近的敏感点杜李村声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、固废 项目产生的固废均为一般固废，包括：污损原料及残次品、废包装材料、除尘器收集的粉尘及生活垃圾。 （1）污损原料及残次品：项目生产过程中会产生一部分污损原料及残次品，根据企业提供资料可知，固体废物产生率为1‰，则产生量为0.05t/a，集中收集后，及时外售给饲料厂，为了防止二次污染的产生，评价建议公司一般固废暂存间设置在车间北侧，收集的废品应及时外售处理。 （2）废包装材料：本项目包装废料主要包括原料包装废料和成品包装废料，成品包装分为内包和外包，内包采用塑料袋，外包采用纸箱。经调查核算，包装废料产生总量为0.1t/a，主要成分为塑料和纸，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用。 （3）除尘器收集的粉尘 由前面分析知：项目袋式除尘器收集的粉尘产生量为0.3t/a，其主要成分为面粉，为一般固废，收集后作为饲料售给饲料厂。 （4）生活垃圾：厂区职工25人，年工作300天，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则生活垃圾产生量3.38t/a，生活垃圾在厂区分类收集，加盖垃圾桶暂存后定期交由环卫部门处理。 表21 项目固废产排及处置情况一览表 固体废物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 污损原料及次品 0.05 0 收集后作为饲料卖给饲料厂 废包装材料 0.1 作为废品卖给废品收购站 除尘器回收粉尘 0.3 收集后作为饲料卖给饲料厂 生活垃圾 3.38 收集后交由环卫部门处理 综上所述，本项目固体废物经合理处置后，固体废物对周边环境影响都不大。 5、食品卫生规范分析 本项目属食品生产企业，现结合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013），就企业环境及相关内容，进行规范符合性分析。对比分析内容见表22。 表22 食品生产企业规范符合性分析对比 项目 规范要求 企业条件 符合性 厂区选址 厂区不应选择对食品有显著污染的区域 项目周边无显著污染食品企业及区域 符合 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址 根据规划选址合理性分析可知，厂址不存在有害废弃物、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的区域，项目西侧漯河市公路工程建设总公司生产车间及生产厂房规划建设位置距离本项目生产车间边界超过60m，漯河中建混凝土有限公司与本项目相距100m以上；本项目采取合理的措施后，西侧企业产生的污染物对本项目影响较小。 符合 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区 项目不属于易发生洪涝灾害的地区 符合 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所 项目周围无虫害大量孳生的潜在场所 符合 厂区环境 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染 厂区布局合理，各功能区域划分明显，并有分离或分隔措施 符合 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生 厂区使用混凝土硬化及绿化覆盖 符合 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生 项目东侧绿化场地，且厂区绿化与厂房内部的生产车间保持有适当距离 符合 厂区应有适当的排水系 项目所在厂区排水系统完善 符合 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔 项目不设宿舍、食堂 符合 厂房及设施卫生管理 厂房内各项设施应保持清洁，及时维修或更新，厂房地面、屋顶、天花板及墙壁有破损时，应及时修补 本项目投产后，保持清洁，并定期检查厂房整体情况，并及时修补产生的破损 符合 用于加工、包装、储运等的设备及加工器具、生产用管道、食品接触面，应定期清洁消毒 生产设备、生产场所定期清洗消毒 符合 用于清洁消毒后的设备和用具，应妥善保管，避免交叉污染 设置专用设备清洗间用于清洗消毒 符合 废弃物处理 盛装废弃物的容器应构造合理、有特别标识或可明显区分，必要时应可封闭，防止污染食品 固废收集后暂存，定期外售 符合 应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放；废弃物应定期清除。易腐败的废弃物清除时间尽可能缩短 设有一般固废暂存间，固废暂存后定期外售，不在厂区长期储存 符合 废弃物放置场所不应有不良气味或有害、有毒气体溢出，应防止虫害的孳生，防止污染食品、食品接触面、水源及地面 固废暂存后及时外售，不在厂区长期储存 符合 由以上对比分析可知，企业在选址、厂区环境、厂房及设施卫生管理、废弃物处理方面，符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013）中的相关要求。 6、项目污染物产排情况汇总及总量控制分析 本项目运营后主要污染物产排情况见表23。 表23 本项目污染物产排情况汇总表 污染因素 产生情况 排放情况 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 废 水 生活污水及设备清洗废水 废水量 381m3/a 381m3/a COD 279.55mg/L 0.11t/a 150mg/L 0.0571t/a NH3-N 26.81mg/L 0.01t/a 20mg/L 0.0076t/a 废 气 油烟 15mg/m3 0.18t/a 0.75mg/m3 0.009t/a 颗粒物 有组织排放 170mg/m3 0.306t/a 1.7mg/m3 0.0031t/a 无组织排放 / 0.034t/a / 0.034t/a 固体废物 一般废物 污损原料、残次品 / 0.05t/a / 0 废包装材料 / 0.1t/a / 除尘器收集的粉尘 / 0.3t/a / 生活垃圾 / 3.38t/a / 总量控制分析： 本项目营运期废水产生量为381m3/a，经化粪池后由市政管网进入漯河市沙北污水处理厂处理达标排放。项目COD、氨氮产生量分别为0.11t/a、0.01t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.0571t/a、0.0076t/a；经漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.0191t/a、0.0019t/a。废水最终汇入颍河，按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0076t/a，氨氮排放量0.0004t/a。因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为COD0.0076t/a，氨氮0.0004t/a。 因此，项目核定总量控制指标分别为COD0.0076t/a，氨氮0.0004t/a。 8、项目环保投资及竣工验收一览表 项目总投资30万元，其中环保投资约为2.5万元，占总投资的8.33%，本项目环保投资概算见表24。 表24 项目环保投资及竣工验收一览表 污染源 治理及保护措施 环保设施 及数量 （验收内容） 环保投资 （万元） 验收标准 废水 生活污水及设备清洗废水 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池，处理后进入沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河 1座化粪池 1座隔油池 0.2 满足《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求 粉尘 在和面、拌粉工序等产尘点上方设置集气罩，由袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 密闭设备，独立配料间 0.8 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放标准 油烟 烤箱、油炸锅设置集气装置，经油烟净化器处理后由排气筒达标排放 油烟机净化机及配套集气设置 0.8 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3要求 固废 污损原料及次品 收集后作为饲料卖给饲料厂 专用收集容器，一般固废暂存间10m2 0.2 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。 废包装材料 作为废品卖给废品收购站 除尘器回收粉尘 收集后作为饲料卖给饲料厂 生活垃圾 收集后交由环卫部门处理 垃圾箱若干 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声及安装消声器等 / 0.5 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类 合计： 2.5

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 和面、拌粉工序 | 颗粒物 | 在和面、拌粉工序等产尘点上方设置集气罩，由袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放标准 |
|  | 烘烤、油炸工序 | 油烟 | 烘烤、油炸工段设集气装置，经油烟净化器处理后由排气筒达标排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水及设备清洗废水 | COD、NH3-N | 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池，处理后进入沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求 |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 污损原料及次品 | 收集后作为饲料卖给饲料厂 | 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。 |
|  |  | 废包装材料 | 作为废品卖给废品收购站 |  |
|  |  | 除尘器回收粉尘 | 收集后作为饲料卖给饲料厂 |  |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为70～90dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振、安装消音器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁现有厂房进行生产，不进行基础土建施工，项目主要涉及设备安装，对生态环境影响较小。 |

结论与建议

环评结论： 1、项目概况 漯河市天煜食品有限公司年产100吨饼干膨化休闲食品项目，位于郾城区孟庙镇纬十路中段路北，总投资30万元，租赁现有厂房，主要生产饼干及膨化食品。项目建成后可实现年产100吨饼干膨化休闲食品。 2、项目产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、设备、工艺均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2018-411103-14-03-018318。因此该项目建设符合国家产业政策。 3、项目选址可行性 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路中段路北，租赁漯河市郾城区淞江路投资发展有限公司现有厂房，根据漯河市郾城区淞江路投资发展有限公司提供的厂房用地土地证可知，项目用地为工业用地；由漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件）知：该项目的建设符合孟庙镇土地利用总体规划。综上，本项目用地性质合法，项目建设符合规划。因此，项目选址可行。 4、环境影响分析与防治措施结论 （1）废水 项目废水包括生活污水及设备清洗废水，废水排放量共计1.27m3/d，381m3/a；其中少量设备清洗废水经隔油池预处理后，与生活污水利用厂区现有化粪池预处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排至颍河。 本项目污染物排放总量应做如下控制：总量控制指标按照2018年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0076t/a，氨氮0.0004t/a。 综上，本项目所产生的废水对地表水环境影响较小。 （2）废气 项目生产过程中油烟废气及和面、拌粉环节产生的粉尘。 1）油烟废气 项目油烟产生环节为油炸、烘烤工序，油烟产生量为0.18t/a。评价要求针对2条生产线中的油炸锅、烤箱设置集气装置，收集经1套光解油烟净化器处理后经排气筒排放，光解油烟净化器的去除效率可以达到95%，风机风量按10000m3/h核算，则项目油烟废气经光解油烟净化器处理后，油烟排放量为0.009t/a，排放浓度为0.75mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2要求，油烟经处理后通过屋顶排气筒排放，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上。 2）粉尘废气 项目生产时和面、拌粉工段会产生少量粉尘，其中有组织粉尘产生量为0.17kg/h、0.306t/a，无组织排放量为0.018kg/h、0.034t/a。评价要求分别在两条生产线和面机及拌粉机上方分别设置集气罩，对粉尘进行收集，收集后采用布袋除尘器进行处理，经处理后，粉尘排放浓度为1.7mg/m3，排放速率为0.0017kg/h，排放浓度和排放速率分别小于120mg/m3、3.5kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准的相关要求。 经预测，项目粉尘无组织排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。 综上，项目产生的废气经采取相应的污染防治措施后，能够达标排放，对周围环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为70～90dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振及安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固体废物 本项目固废包括生产固废和职工生活垃圾，其中生产固废主要为污损原材料及残次品、废弃包装材料及除尘器回收的粉尘。项目设制有一般固废暂存间，用于分类临时存放生产固废，对于污损原材料及残次品及除尘器收集的粉尘，需要配备专用容器收集后作为饲料卖给饲料厂；对于废弃包装物，收集后作为废品卖给废品收购站；对于职工生活垃圾，设若干垃圾箱暂存，并委托环卫部门统一清运处理。固废在落实各项评价建议措施前提下，均得到合理处置，不外排。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2. 加强对设备的维护，做好设备降噪工作，减轻机械噪声对环境的影响。 3.加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 4．严格落实废气污染防治措施，确保污染防治措施的落实到位。 5．对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 综上所述，漯河市天煜食品有限公司年产100吨饼干膨化休闲食品项目符合国家产业政策，厂址用地性质为建设用地，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

# Text boxes

烘烤

包装

成品入库

配料

粉尘、噪声

成型

油烟

固废

和面

原料

边角料

喷油

冷却杀菌

配料

粉尘、噪声

挤压膨化

拌粉

原料

成型

固废

油炸

烘烤

包装

成品入库

油烟

固废

喷油

调味

冷却杀菌

油烟

配料工序用水

0.02

1.57

0.02

设备清洗用水

0.01

0.1

隔油沉淀池

地面清洗用水

0.02

0.2

1

0.09

0.18

化粪池

0.27

沙北污水处理厂

生活用水

1.25

达标外排

1.27

0.25

新鲜水

70m

510m

900m

项目所在地

八里村

路堂村

杜李村

北