建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000吨明胶技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市奥星明胶有限公司 |
| 法人代表 | 李银祥 | 联系人 | 张文明 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区龙城镇常湾村 |
| 联系电话 | 18639991705 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙城镇常湾村 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-26-03-009191 |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别及代码 | 动物胶制造（C2666） |
| 占地面积 （平方米） | 3000 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 3000 | 环保投资 （万元） | 10 | 占总投资 比例（%） | 0.33 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2019年6月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 漯河市奥星明胶有限公司于2013年6月投产运行，厂区内建设有“年产500吨明胶项目”。该项目环境影响报告表”已于2013年3月取得了漯河市郾城区环境保护局的批复，批复文号：漯环监表（2013）9号（详见附件五），该项目已于2013年6月取得郾城区环境保护局的验收，验收文号文号：漯环监验（2013）15号（详见附件六）。 漯河市奥星明胶有限公司拟投资3000万元租赁位于漯河市郾城区龙城镇常湾村的厂房建设“年产2000吨明胶技改项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）规定，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业”中的“86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用——其他”,应编制环境影响报告表；故本项目应编制环境影响报告表。受漯河市奥星明胶有限公司委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目占地面积3000m2，建筑面积为1517m2，生产规模为年产2000吨明胶。项目拟用职工10人，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 3000 企业自筹 2 环保投资 万元 10 占总投资的0.33% 3 占地面积 m2 3000 / 4 建筑面积 m2 1517 依托现有 5 劳动定员 人 10 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 300 每天1班，每班工作8小时 3、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目属于鼓励类中第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”中第28条：再生资源回收利用产业化”，故项目的建设符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案（备案证明见附件二），项目代码为：2019-411103-26-03-009191。 4、选址可行性分析 本项目位于漯河市郾城区龙城镇常湾村，厂址东侧为农田，南侧为S238，西侧为闲置厂房，北侧为农田。项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况图见附图二。 根据漯河市国土资源局郾城分局出具的证明可知，本项目的建设符合龙城镇土地利用总体规划（土地证明见附件三）；根据漯河市郾城区龙城镇人民政府出具的证明可知，本项目的建设符合龙城镇总体规划（规划证明见附件四）。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 5、项目组成 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 生产车间 综合生产车间1座 依托现有 辅助工程 办公区 办公房1座 依托现有 公用工程 给水 依托厂内现有水井 / 排水 生活污水经化粪池收集后进入厂内一体化污水处理设施处理达标后用于厂内道路洒水降尘 / 用电 依托现有供电系统 / 环保工程 废气治理 破碎、筛分粉尘经脉冲除尘器处理后通过15m高排气筒排放 新建 废水治理 生活污水经化粪池收集后进入厂内一体化污水处理设施处理达标后用于厂内道路洒水降尘 新建 固废治理 生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理；除尘器收集的粉尘收集后交环卫部门处理 新建 噪声治理 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置基础减振 新建 6、主要建筑 本项目依托现有厂房进行建设，主要建筑有综合生产车间、办公区等。本项目平面布置图见附图三。 表3项目主要构筑物一览表 项目 建筑面积 规格 结构 备注 综合生产车间 原料区 1407m2 长67m，宽21m、高10m 彩钢板结构 依托现有 生产区 办公区 108m2 长18m，宽6m、高6m 砖混结构 新建 7、项目产品方案及产量 本项目主要产品为工业明胶，具体产品方案及产量见表4。 表4主要产品方案及产量一览表 产品名称 规格 年产量 产品理化指标 工业明胶 20kg/袋 2000吨 水分≤14%；勃氏粘度（12.5%溶液）≥6.0mPa·s；凝冻强度（12.5%溶液）≥200Bloom g；灰分≤2.5%；pH（1%溶液）5.5~7.0；水不溶物≤0.20%；重金属（以Pb）≤50mg/kg 工业明胶：是一种从动物的结缔或表皮组织中的胶原部分水解出来的蛋白质。通常状况下为淡黄色或棕色的碎粒，无不适气味，无肉眼可见杂质。其分子量为1~10万，含18种氨基酸蛋白质含量在82%以上，是一种理想的蛋白源。 8、本项目营运期主要设备 本项目营运期主要设备见表5。 表5本项目营运期主要设备一览表 序号 设备名称 规格 数量 1 原料储备罐 75m3 2个 2 双层熔化锅 2m3 4台 3 冷辊成型机 4Kw 1台 4 长网干燥一体设备 4×50m 1套 5 切片机 / 1台 6 灌装机 / 1台 7 空气能设备 / 6套 8 双层保温风罐 长66m，直径1.5m 1套 9 配电柜及照明设施 / 1套 9、本项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗一览表见表6。 表6本项目主要原辅材料消耗一览表 序号 原料 用量 来源 1 废胶囊壳、胶囊边角料（含水率14%） 1000t/a 明胶生产厂家产生的不合格产品 2 废胶囊壳、胶囊边角料（含水率34%） 1343.75t/a 明胶生产厂家产生的不合格产品 2 制冷剂（R404A） 0.5t/a 外购 3 水 966m3/a 自备水井 4 电 1.28×106kw·h/a 依托市政供电系统 R404A：由HFC125,、HFC-134a 和HFC-143混合而成，比例为 R404A = 44% R125 + 4% R134A + 52% 143A。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。R404A 破坏臭氧层潜能值（ODP）为0，是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。 10、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水、熔化用水和循环冷却水，其中新鲜水消耗量为3.22m3/d（966m3/a）。厂内用水由厂内现有供水系统供给，可以满足项目日常运作。 职工生活用水 本项目劳动定员为10人，均不在厂区食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），办公人员用水量以40L/d·人计，则本项目职工生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。 2）熔化用水 加热溶化工序需要加水使废胶囊壳、胶囊边角料快速熔化。根据项目单位提供资料可知，加热溶化1t原料需用水约0.3m3，故熔化用水量为2.34m3/d（702m3/a）。该部分水在生产中全部蒸发。 3）循环冷却水 冷辊成型工段，需利用冷辊成型机使熔化后的原料冷却成型。冷辊成型机工作过程中需要循环冷却水对其进行降温。循环冷却水量为2m3/h，循环水池容积为10m3。循环水循环利用不外排。循环利用过程中由于蒸发耗散，需定期补充水，循环水蒸发量以循环量的3%计，则循环冷却水蒸发总量为0.48m3/d（144m3/a）。 故循环冷却水补充水量为0.48m3/d（144m3/a）。 （2）排水 本项目废水主要为职工生活污水。其中外排废水排放量为0。 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.32m3/d（96m3/a）生活污水经化粪池收集后进入厂内一体化污水处理设施处理达标后用于厂内道路洒水降尘。 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 图2 扩建完成后全厂水平衡图 单位：m3/d 11、工作制度 本项目劳动定员10人，年生产天数300天，每天1班，每班8小时，员工均不在厂区内食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有工程概况 漯河市奥星明胶有限公司于2013年6月投产运行，厂区内建设有“年产500吨明胶项目”。该项目环境影响报告表”已于2013年3月取得了漯河市郾城区环境保护局的批复，批复文号：漯环监表（2013）9号（详见附件五），该项目已于2013年6月取得郾城区环境保护局的验收，验收文号文号：漯环监验（2013）15号（详见附件六）。 2、现有工程基本情况 现有工程基本情况见表7。 表7现有工程基本情况一览表 名称 内容 工程名称 年产500吨明胶项目 占地面积 3000m2 建筑面积 1770m2 主体工程 综合车间 1栋1层，总建筑面积1500m2 辅助工程 办公区 2栋1层，总建筑面积270m2 公用工程 给水 自备水井 排水 生活污水经化粪池收集后，由附近村民定期清掏、肥田 供电 依托镇供电所 环保工程 废水 生活污水经化粪池收集后，由附近村民定期清掏、肥田 固废 垃圾桶若干 噪声 减振基础 劳动定员 20人 工作制度 年工作300天，每天1班，8小时工作制 3、现有工程主要产品 现有工程主要产品为工业明胶，具体产品方案及产量见表8。 表8主要产品方案及产量一览表 产品名称 规格 年产量 工业明胶碎片 20kg/袋 500吨 4、现有工程主要设备 现有工程主要设备一览表见表9。 表9现有工程主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 粉碎机 台 2 2 混合机 台 3 3 封装机 台 6 4 电子称 台 2 5、现有工程原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料消耗一览表见表10。 表10现有工程主要原辅材料消耗一览表 序号 原料 用量 来源 1 工业明胶 500t/a 外购 7 水 240m3/a 自备水井 8 电 1.08×105kw·h/a 依托市政供电系统 现有工程生产工艺 现有工程主要生产工艺及产污环节图见图3。 图3现有工程生产工艺及产污环节图 7、现有工程污染物产排放情况 （1）废水 现有工程废水主要为生活污水。 生活废水经化粪池收集后由当地农民定期清掏、肥田。 （2）废气 现有工程废气主要为破碎粉尘。 破碎过程中会产生粉尘。破碎粉尘经破碎机配套的脉冲除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。破碎粉尘排放量为0.0045t/a，排放浓度为0.938mg/m3，排放速率为0.0019kg/h，可以满足“《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度15m时，排放速率≤3.5kg/h”要求。 噪声 现有工程噪声主要为粉碎机、混合机等设备运行产生的噪声，噪声源强为60~65dB（A）。建设单位采取选用低噪声设备、设备放置在生产车间内、设置减振基础等噪声防治措施。 根据《年产500吨明胶项目竣工验收》可知，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）固体废物 现有工程固体废物主要为职工生活垃圾。职工生活垃圾产生量为12.4t/a，职工生活垃圾收集后交环卫部门处理。 表11现有工程污染物排放情况一览表 项目 污染因子 治理措施 排放量 废水 生活污水 生活污水经化粪池收集后，由当地农民定期清掏肥田 0 废气 破碎粉尘 经破碎机配套的脉冲除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放 0.0045t/a 固体废物 生活垃圾 收集后交环卫部门处理 0 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、水文、地表水、气候、气象、动植物等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′～33°59′，东经113°27′～114°16′，总面积2617km2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区龙城镇常湾村，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为I、II、III三大工程地质区域，I类地区主要分布在铁东及澧河西区；II类地区分布在老城区；III类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、塔河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候气象 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区龙城镇常湾村。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 根据《2017年漯河市环境质量状况公报》，2017年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为15微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为36微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为116微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为64微克/立方米，臭氧8小时为100微克/立方米，一氧化碳年均值为1微克/立方米。首要污染物为细颗粒物（PM2.5）。2017年，漯河市空气质量改善率为15.02%，在全国338个地级市中位居第7名。空气质量综合指数6.071，居全省第5位，继续保持“两降一升”良好态势，是全省唯一一个空气6项因子同比下降的城市。全市PM10年均浓度每立方米116微克（未扣除沙尘天气影响,下同），同比降低14微克，下降10.8%；PM2.5年均浓度每立方米64微克（未扣除沙尘天气影响，下同），同比降低13微克，下降16.9%；优良天数211天，同比增加21天，达标率上升5.8%。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为沙河，根据《河南省水体功能区划》，沙河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《2018漯河市环境监测年检》沙河西华程湾断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表12。 表12地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华程湾断面 COD 13.0 30 0.43 0 NH3-N 0.11 1.0 0.11 0 由上表可知，沙河西华程湾断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2017年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表13。 表13地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 高锰酸盐指数 1.02mg/L 3.0mg/L 0.340 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。四厂界的声环境现状值见表14。 表14项目区声环境质量现状监测一览表 单位：dB（A） 监测点位 昼间 昼间标准值 达标情况 夜间 夜间标准值 达标情况 东厂界 53.4 60 达标 44.1 50 达标 南厂界 55.2 70 达标 45.5 55 达标 西厂界 54.6 60 达标 43.9 50 达标 北厂界 51.9 60 达标 42.2 50 达标 由表14可知，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））、4a类（昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A））标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表15。 表15本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 大气环境 孔沈邓村 S 647 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 兴国寺 NE 209 地表水环境 沙河 S 1241m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 （类别） 主要标准要求 环境 空气 GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级 SO21小时平均：500μg/m³， NO21小时平均：200μg/m³， PM1024小时平均：150μg/m³， PM2.524小时平均：75μg/m³， CO1小时平均10mg/m³， O31小时平均200μg/m³， TSP24小时平均300mg/m³， 声环境 GB3096-2008 《声环境质量标准》 2类 昼间60dB（A）、夜间50dB（A） 4a类 昼间70dB（A）、夜间55dB（A） 地表水 GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 III类 pH6~9、COD≤30mg/ L、 NH3-N≤1.5mg/ L 地下水 GB/T14848-2017 《地下水质量标准》 III类 pH6.5～8.5、高锰酸盐指数≤3mg/L、溶解性总固体≤1000mg/L、氨氮≤0.50mg/L、总硬度≤450mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 大气 《大气污染物综合排放标准》（GB8978—1996） 表2二级 颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度15m时，排放速率≤3.5kg/h 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 4a类 昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011） 昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 废水 《城市污水再生利用城市再用水水质》（ GB/T18920—2002） 表1 城市杂用水水质标准道路清扫、消防 pH：6~9，BOD5≤15mg/L，NH3-N≤10mg/L， |
| 总 量 控 制 指 标 | 生活污水经化粪池收集后进入厂内一体化污水处理设施处理达标后用于厂内道路洒水降尘。本项目新增污水污染物总量指标为0。 |

建设项目工程分析

本项目生产规模为年加工2000吨明胶。 本主要生产工艺及产污环节图见图4。 图4生产工艺及产污环节图 加热熔化：外购的废胶囊壳、胶囊边角料通过上料装置进入加热锅，同时向加热锅内加水，使废胶囊壳、胶囊边角料加速溶解软化。加热温度约为60℃，加热过程中不会产生有毒有害气体。每批料加热熔化时间约为1h。 冷辊成型：溶解软化的明胶通过管道喷洒至冷辊成型机上方进行冷却、成型； 烘干：冷却成型的明胶通过热风烘道（热风烘道采用空气能系统作为热源，空气能系统利用外界空气能做热源，原理如同空调反装，干燥空气在干燥室与空气能系统中的热泵机进行闭式循环，它利用热泵干燥机的制冷系统使来自干燥室的湿空气降温脱湿，当湿空气流经热泵蒸发器时，内部的低压制冷剂吸收空气的热量由液态变为气态，空气因降温而排出其中的大部分凝结；来自蒸发器的低压制冷蒸汽将压缩机升压后送至冷凝器，当脱湿后的干冷空气流经冷凝器时，内部的高压制冷剂因冷凝而放出热量，外部的空气则被加热为热风又回到干燥室继续干燥，从冷凝器流出的高压制冷液经膨胀阀降压后流入蒸发器继续下一个循环）进行烘干； 破碎：烘干成型后的明胶，首先经横切机切断，随后经输送带输送至破碎机进行破碎（破碎后的明胶为片状，长度约为0.5cm），破碎后的明胶经旋风除尘器收集后通过传送带输送至包装工序，破碎产生的废气进入配套脉冲除尘器； 包装入库：利用灌装机设备将产品按照20kg/袋进行包装；包装好的产品入库暂存。

主要污染工序： 二、营运期污染工序 1、废气 营运期废气主要为破碎粉尘。 明胶破碎过程中会产生少量的粉尘。根据建设单位提供的资料可知，破碎过程中粉尘产生量约为原料用量的0.3%。本项目明胶用量约为2343.75t，故破碎粉尘产生量为7.03t/a。 废水 根据分析可知，本项目废水主要为主要为职工生活污水。 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.32m3/d（96m3/a）。污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD5140mg/L、SS160mg/L、NH3-N25mg/L；污染物产生量为COD0.0288t/a、BOD50.0134t/a、SS0.0154t/a、NH3-N00.0024t/a。 3、噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备降噪前后的噪声源强见表16。 表16本项目主要高噪声设备源强表 名称 数量 声压级（dB（A）） 降噪措施 降噪后源强（dB（A）） 冷辊成型机 1 65 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内 50 切片机 1 80 65 灌装机 1 65 50 破碎机 1 65 50 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要有生活垃圾和除尘器收集的粉尘。 1）生活垃圾 本项目劳动定员10人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d，即1.5t/a。 2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘量为6.9567t/a。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎 | 破碎粉尘 | 有组织 | 976mg/m3 | 7.03t/a | 9.76mg/m3 | 0.0703t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | COD | 300mg/L | 0.0288t/a | 0（生活污水经化粪池收集后进入厂内一体化污水处理设施处理达标后用于厂内道路洒水降尘） |
|  |  | BOD5 | 140mg/L | 0.0134t/a |  |
|  |  | SS | 160mg/L | 0.0154t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0024t/a |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 1.5t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
|  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | / | 6.9567t/a | 0（收集后回用于生产） |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，噪声源强约为75~80dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，项目噪声对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租用现有厂房进行建设。施工期仅为设备的安装，不进行土建工程。施工期产生的环境影响主要为设备安装过程中产生的动力噪声。安装噪声较小，基本可控制在厂房内部，施工期厂界噪声可以达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 营运期环境影响分析 1、废气 营运期废气主要是破碎粉尘。 （1）破碎粉尘 破碎粉尘经破碎机配套的脉冲除尘器（除尘效率为99%，风机风量为3000m3/h）处理后通过1根15m高排筒排气放。 经处理后的破碎粉尘排放量为0.0703t/a，排放速率为0.029kg/h，排放浓度为9.76mg/m3。经处理后的破碎粉尘可以满足“《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度15m时，排放速率≤3.5kg/h”要求。 （2）评价等级判定 为了解本项目废气排放对环境的影响情况，评价采用估算模型AERSCREEN对其进行预测，估算模型参数见表17、预测参数见表18。 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果见表19，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判据见表20。 表17估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 43.2℃ 最低环境温度 -16℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km 岸线方向 表18有组织废气排放情况一览表 排放源 污染因子 排放量（t/a） 排放速率（g/s） 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 风量（m3/h） 破碎粉尘 颗粒物 0.0703 0.00681 15 0.3 3000 表19环境空气评价等级计算 污染源 污染物 最大地面浓度（ug/m³） Pi（%） 下风向浓度最高点对应的距离（m） 确定等级 破碎粉尘 颗粒物 2.98 0.33 75 三级 表20 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 由表19、表20可以看出，项目大气评价等级应为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“三级评价项目不进行进一步预测与评价”。 （6）大气污染物排放汇总 根据工程分析，对项目排放污染物进行核算，具体的核算排速率及污染物年排放量见下表。 表21大气污染物排放汇总表 污染物 排放类型 核算年排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 有组织 颗粒物 0.0703 0.029 综上可知，经采取相应的防治措施后，营运期废气对周围环境空气影响不大。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水。本项目废水外排量为0。 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目地表水评价等级为水污染型三级B；水污染型三级B不需要进行水环境影响预测。 （2）排放情况 生活污水经化粪池收集后进入厂内一体化污水处理设施（A/O工艺）处理达标后用于厂内道路洒水降尘。 （1）污水处理工艺 图5污水处理工艺流程图 污水先经化粪池进行收集、均化水质。调节均匀后的污水进入A池、O池进行生化处理，去除污水中的有机物；经生化处理后的进入沉淀池沉淀去除水中的悬浮物。经沉淀后的污水进入清水池。 表22项目污水处理前后水质情况一览表 水质 COD BOD5 SS NH3-N 污水综合水质（mg/L） 300 140 160 25 污染物产生量(t/a) 0.0288 0.0134 0.0154 0.0024 处理效率(%) 85 90 85 70 出水水质（mg/L） 45 14 24 7.5 排放量(t/a) 0.0043 0.0016 0.0023 0.0007 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1 城市杂用水水质标准道路清扫、消防 / 15 / 10 达标情况 达标 达标 达标 达标 本项目污水经污水处理设施处理后出水浓度分别为COD45mg/L、BOD14mg/L、SS24mg/L、NH3-N7.5mg/L可以满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1 城市杂用水水质标准道路清扫、消防。 （2）洒水的合理性 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），道路洒水用水定额为3L/（m2·d），项目厂区内运输道路总长度为80m，宽约5m，则用水量为1.2m3/d；经分析可知，建设单位通过道路洒水消耗水量大于本项目厂区的废水总量0.96m3/d（其中现有工程废水量0.64m3/d，本项目废水量0.32m3/d），因此本项目废水用于厂内道路洒水可以被完全消纳。 （3）总量指标 本项目废水污染物总量指标为0。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，噪声源强约为75~80dB（A）。评经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强约为60~65dB（A）。 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表23。 表23各厂界噪声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 噪声源 最近距离（m） 贡献值 贡献叠加值 昼间背景值 昼间叠加值 昼间标准值 东厂界 冷辊成型机 6 34.4 46.3 53.4 54.2 60 切片机 12 43.4 灌装机 8 31.9 破碎机 14 42.1 西厂界 冷辊成型机 75 12.5 28.4 54.6 54.6 60 切片机 71 28.0 灌装机 75 12.5 破碎机 59 14.6 南厂界 冷辊成型机 17 25.4 45.1 55.2 55.6 70 切片机 10 45.0 灌装机 70 13.1 破碎机 71 13.0 北厂界 冷辊成型机 59 14.6 38.7 51.9 52.1 60 切片机 66 28.6 灌装机 6 34.4 破碎机 5 36.0 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界昼间噪声叠加值范围是52.1~55.6dB（A），四厂界噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））、4类标准（昼间≤70dB（A））要求。 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要有除尘器收集的粉尘和生活垃圾。 （1）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。 （2）生活垃圾 生活垃圾收集后交环卫部门处理。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 5、环保投资核算 项目总投资3000万元。环保投资10万元，约占总投资的0.33%，具体环保投资见表24。 表24环保投资一览表 污染源 污染防治措施 环保设施 环保投资（万元） 项目 污染物 废气 破碎粉尘 经破碎机配套的脉冲袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放 1组脉冲除尘器+1根15m高排气筒 4.5 噪声 设备运行 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 减振基础 1 废水 生活污水 生活污水经化粪池收集后进入厂内一体化污水处理设施处理达标后用于厂内道路洒水降尘 1座处理能力3m3/d一体化污水处理设施 4 固体废物 生活垃圾 集中收集后交环卫部门处理 垃圾箱若干组 0.5 合计 / / 10 6、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表25。 表25环保“三同时”验收内容一览表 污染源 环保设施 验收标准 项目 污染物 废气 破碎粉尘 1套脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级 噪声 设备运行 减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 废水 生活污水 1座处理能力3m3/d一体化污水处理设施 综合利用不外排 固体废物 生活垃圾 垃圾箱若干组 合理处置，不会造成二次污染 7、“三本帐”一览表 本项目扩建完成后，主要污染物“三本帐”一览表见表26。 表26主要污染物“三本帐”一览表 项目 污染物 现有工程 排放量（t/a） 本项目 排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 扩建后厂区总排放量（t/a） 排放增减量（t/a） 废水 废水量 0 0 0 0 0 COD 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 废气 颗粒物 0.0045 0.0703 0 0.0748 +0.0703

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎 | 破碎粉尘 | 经破碎机配套的脉冲袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池收集后进入厂内一体化污水处理设施处理达标后用于厂内道路洒水降尘 | 综合利用不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | 收集后回用于生产 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，噪声源强约为75~80dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 漯河市奥星明胶有限公司年产2000吨明胶技改项目位于漯河市郾城区龙城镇常湾村。项目占地3000m2，总投资3000万元，生产规模为年加工2000吨明胶。 1.2政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目，故属于允许类。本项目已取得了郾城区发展和改革委员会的备案，项目代码为2019-411103-26-03-009191，项目的建设符合国家相关产业政策。 1.3选址可行性 根据漯河市国土资源局郾城分局出具的证明可知，本项目的建设符合龙城镇土地利用总体规划；根据漯河市郾城区龙城镇人民政府出具的证明可知，本项目的建设符合龙城镇总体规划。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 废气 营运期废气主要是破碎粉尘。破碎粉尘经破碎机配套的脉冲除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。 经处理后的破碎粉尘可以满足“《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度15m时，排放速率≤3.5kg/h”要求。 综上可知，本项目废气对周边环境影响不大。 废水 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池收集后进入厂内一体化污水处理设施处理达标后用于厂内道路洒水降尘。 本项目新增污水污染物总量指标为0。 综上可知，本项目废水对周边环境影响不大。 噪声 经采取选取低噪声设备、设备布置在厂房内、设置减振基础等措施后，厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周边环境影响不大。 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要有除尘器收集的粉尘和生活垃圾。 ①除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。 ②生活垃圾 生活垃圾收集后交环卫部门处理。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 2、建议 （1）要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施； （2）项目投产后，应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响； （3）加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （4）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 综上所述，漯河市奥星明胶有限公司年产2000吨明胶技改项目符合相关土地政策的要求，项目的建设符合产业政策的要求。在严格落实评价提出的各项污染物防治措施后，污染物可以做到达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。 注释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目平面布置图 附图四 现场照片 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 土地证明 附件四 规划证明 附件五 现有工程环评批复 附件六 现有工程验收批复 附件七 租赁合同 附件八 营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.08

一体化污水处理设施1.286

生活污水

0.32

生活用水

0.32

0.4

2.34

2.34

3.228

新鲜水

0.32

熔化用水

厂区内洒水降尘

0.48

0.48

循环冷却水

16

0.24

一体化污水处理设施1.286

生活污水

0.96

生活用水

0.96

1.2

0.96

新鲜水

3.68

2

2

熔化用水

厂区内洒水降尘

0.48

0.48

循环冷却水

16

废气、噪声

废气、噪声

包装

混合

成品

破碎

工业明胶

固废、噪声、废气

废胶囊壳、胶囊边角料

噪声

包装入库

破碎

烘干

加热熔化

冷辊成型

生活污水

清水池

厂内道路洒水降尘

沉淀池

A/O池

化粪池