建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工300吨食品托盘项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市东辰塑料制品厂 |
| 法人代表 | 高强 | 联 系 人 | 郑振东 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北淞江机械工业园 |
| 联系电话 | 13939539971 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北淞江机械工业园 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-29-03-011405 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 十八、47：塑料制品制造 C2927日用塑料制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中环保投 资(万元) | 4.7 | 环保投资占 总投资比例 | 9.4 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年6月 |
| 内容及规模： 项目建设背景 1.1项目由来 漯河市东辰塑料制品厂位于漯河市郾城区孟庙镇五里庙村，项目主要经营范围为食品塑料内托加工、销售，现有产品生产规模为年产500吨塑料吸塑成型项目。根据《河南省环境保护委员会办公室关于做好环保违法违规建设项目清理整改工作的实施意见》（豫环委办〔2016〕22号）、《河南省人民政府办公厅关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》（豫政办明电〔2016〕33号）的有关规定，漯河市东辰塑料制品厂编制了《漯河市东辰塑料制品厂年产500吨塑料吸塑成型项目现状环境影响评估报告》，并于2016年12月在漯河市郾城区环境保护局进行了现状环境影响评估环保备案，文号为【郾环（2016）59号】。 根据企业的发展规划，企业拟对现有项目进行搬迁改造，拟选项目地址位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北淞江机械工业园，租赁现有厂房进行搬迁建设。项目厂房功能分区包括原料车间、生产车间、成品车间、办公用房等，项目建成后年加工300吨食品托盘。 1.2环保法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。根据国家环境保护部令第44号文《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），对照“十八”类第47条“塑料制品制造”，“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”为报告书类别，“其他”为报告表类别，本项目不涉及有毒原材料，不使用再生塑料为原料，无电镀和喷漆工艺，因此确定本项目评价类别为环境影响报告表。 漯河市东辰塑料制品厂委托河南九州环保工程有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件一），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北淞江机械工业园。项目租用漯河市郾城区淞江路投资发展有限公司现有厂房进行生产，项目的东侧、北侧为漯河市领尚食品有限公司厂房，南侧为河南鼠客食品有限公司，再南侧为空地，空地南侧也为漯河市领尚食品有限公司厂房，西侧为漯河市公路工程建设总公司（现处于停产状态）。漯河市领尚食品有限公司东侧为浩达塑业，南侧与北侧为道路。项目周边敏感点为北侧距离项目110m的杜李村。 项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图五。 3、项目建设内容 漯河市东辰塑料制品厂年加工300吨食品托盘项目总投资50万元，项目拟租用现有厂房4000m2，占地2000m2。根据生产流程及工艺要求，将厂房分割为不同功能单元，布置原料车间、生产车间、成品车间、办公用房等。项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主项名称 建设内容及规模 备注 主体工程 1层车间布局 原料车间 位于综合厂房一层南侧 400m2 租用 现有 2层 厂房 分隔 PET、PVC托盘生产车间 位于综合厂房一层中部 1200m2 成品车间 位于综合厂房一层北部 400m2 二层车间布局 原料车间 位于综合厂房二层南侧 400m2 PP托盘生产车间 位于综合厂房二层中部 1200m2 成品车间 位于综合厂房二层北部 200m2 辅助工程 办公区 位于综合厂房二楼南侧 200m2 租用 现有 公用工程 给水工程 市政管网 化粪池依托现有 排水工程 实行雨污分流制，项目产生的少量生活污水进入厂区内化粪池处理后，经过市政管网排入沙北污水处理厂深度处理后外排项目 供电工程 由当地供电所提供 依托现有 环保工程 废水处理 项目产生的少量生活污水进入厂区内化粪池处理后，经过市政管网排入沙北污水处理厂深度处理后外排项目 化粪池依托现有 废气处理 经集气罩收集后送入UV光解净化器处理达标后，经15m高排气筒排放 新建 固废 一般固废设10m2一般固废暂存间，分类处理 新建 生活垃圾 设垃圾箱，由环卫部门收集处理 新建 减振降噪系统 基础减振、隔声降噪、安装消声器 新建 4、项目产品、原辅材料及能源消耗 本项目主要产品明细见表2，主要原辅材料见表3。 表2 项目主要产品一览表 序号 产品种类名称 生产能力（t/a） 1 食品托盘、托盒 300 表3 项目主要原材料及资源、能源消耗一览表 序号 名称 单位 年消耗量t 来源 1 PET片材 t/a 100 外购 2 PVC片材 t/a 100 外购 3 PP粒子 t/a 100 外购 4 水 t/a 834.4 市政管网 5 电 KWh/a 120000 市政供电 PET片材：英文Polyethylene terephthalate的缩写，主要为聚对苯二甲酸乙二酯PET。PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性;电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸湿性高，成型前的干燥是必须的。耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。 PVC片材：聚氯乙烯，英文简称PVC(Polyvinyl chloride)，是氯乙烯单体(vinyl chloride monomer,简称VCM)在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。工业生产的PVC分子量一般在5万~11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加;无固定熔点，80~85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160~180℃开始转变为粘流态;有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5~10kJ/m2；有优异的介电性能。PVC曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。 PP（聚丙烯）：为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm3，是日前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万~15万，成型性好，但因收缩率大（为1~2.5%），厚壁制品易凹陷，制品表面光泽好。 5、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 备注 1 智能高速吸塑机 2台 盟星710/1200 原址搬迁 2 下裁机 5台 智成50t 原址搬迁 3 正压成型机 3台 Hy-510-580、Hy-610-620B 原址搬迁 4 挤出成型机 2台套 / 新购置 5 空压机 3台 E-37A、EZV-30A、SA22A 原址搬迁 6 折盒机 1台 CL-800 原址搬迁 7 热平压痕切线机 1台 ML-R1100 原址搬迁 8 自动卷筒机 1台套 / 原址搬迁 9 自动卷边机 1台 / 原址搬迁 10 热切机、折膜机 5台套 / 原址搬迁 11 冷水机 2台 KSS-3AC 原址搬迁 6、劳动定员及工作制度 项目年生产天数为280天，职工定员12人，均不在厂区食宿，每天工作8小时。 7、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-29-03-011405（项目备案确认书详见表后附件）。因此该项目建设符合国家产业政策。 8、规划选址合理性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北淞江机械工业园，租赁漯河市郾城区淞江路投资发展有限公司现有厂房，根据漯河市郾城区淞江路投资发展有限公司提供的厂房用地土地证可知，项目用地为工业用地；由漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件）知：该项目的建设符合孟庙镇土地利用总体规划。 综上，本项目用地性质合法，项目建设符合规划，项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建（迁建）项目，迁建前项目情况如下： 漯河市东辰塑料制品厂年产500吨塑料吸塑成型项目，已按有关规定在漯河市郾城区环保局进行了现状环境影响评估环保备案，备案公告文号为【郾环（2016）59号】。 一、现有工程工艺流程 工艺流程图及简述如下： 图1 PET、PVC生产托盘工艺流程及产污环节示意图 本项目的原料是PET片材和PVC片材，两种原料通过加热再进行冷却定型，拖过剪切和裁剪两个过程，最后经过检验包装成为产品。 二、现有工程污染源及达标情况分析 （1）废水 项目现有工程废水主要为职工生活污水及冷却循环水。 本项目冷却水循环使用；生活废水产生量为0.48m3/d，134m3/a，经化粪池处理后由附近农民拉走堆肥，不外排。因此，本项目生活污水经处理达标后外排对周围水环境影响较小。 （2）废气 本项目废气主要为加热产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。本项目加热废气（以非甲烷总烃计）总产生量约为0.4t/a，未采取收集处理措施，呈无组织排放状态，根据《漯河市东辰塑料制品厂年产500吨塑料吸塑成型项目现状环境影响评估报告》中相关内容可知，本项目无组织排放的非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-2012）表2无组织排放监控浓度限值要求，对周围大气环境影响较小。 （3）固体废物影响分析 本项目固体飞去主要为剪切、裁切等工序产生的边角料及职工办公生活产生的生活垃圾，其中边角料收集后外售，生活垃圾送城市垃圾处理场处理，可满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。 本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境产生二次污染。营运期固体废物对周围环境产生的影响是可以接受的。 （4）声环境影响分析 项目现有工程产生的噪声主要为成型机、空压机等设备运行过程中生产的噪声，源强在70~90dB(A) ，经基础减振、隔声、消声和距离衰减后，根据《漯河市东辰塑料制品厂年产500吨塑料吸塑成型项目现状环境影响评估报告》中对四周厂界的噪声值监测，东、西、南、北厂界排放噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目运行对周围声环境影响较小。 三、项目现有工程污染物排放情况统计 表5 现有工程污染物产生及排放情况一览表 种类 污染物 名称 产生情况 排放情况 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 废水 水量 134m3/a 134m3/a COD 300mg/L 0.04t/a 0 氨氮 30mg/L 0.004t/a 0 废气 非甲烷总烃 0.4t/a 0.4t/a 固废 边角料 3.5t/a 0 生活垃圾 1.65t/a 0 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北淞江机械工业园，地理位置见附图1。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本列度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。本项目所在地河流水体为颍河。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、区域及人口 漯河市1948年设县级市，1986年升格为省辖市，是省定“内陆特区”， 2004年9月经国务院批准，漯河市再次进行区划调整，由三县一区调整为两县三区，现辖有舞阳县、临颍县、郾城区、召陵区和源汇区。 2017年漯河市常住人口265.03万人。全年出生人口3.55万人，出生率12.56‰；死亡人口1.59万人，死亡率5.62‰；全年净增人口1.96万人，自然增长率为6.94‰。全市城镇化率50.51%，比上年提高1.68个百分点。 2、交通 漯河市为豫中南地区的重要交通枢纽，京广铁路纵贯南北，漯宝铁路向西与焦枝线相连，107国道和京深高速、南洛高速公路纵贯全境，有4条省级公路干线与4条县级公路纵横交织。 3、经济状况 2017年全市生产总值1165.1亿元，增长8.2%；其中，第一产业增加值114.8亿元，增长4.4%；第二产业增加值713.8亿元，增长7.9%；第三产业增加值336.6亿元，增长10.3%；三次产业结构为9.8:61.3:28.9，第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高1.8个百分点。人均生产总值44089元，比上年增长7.7%。 全年地方财政总收入134.5亿元，比上年增长9.6%。一般公共预算收入82.7亿元，增长12.3%，其中税收收入63.1亿元，增长11.1%，占一般公共预算收入

的76.4%。一般公共预算支出175.1亿元，下降1.4%，其中民生支出129.9亿元，占一般公共预算支出的74.2%。全年全市全部工业增加值662.6亿元，比上年增长7.8%。规模以上工业增加值增长8.3%。全年全市固定资产投资1185.3亿元，比上年增长11.8%；全年全市社会消费品零售总额550.3亿元，比上年增长12.0%。 4、文物保护 漯河文物资源丰富，全市有省级以上文物保护单位16处。目前，厂址周围区域尚未发现地表文物古迹。 5、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、沙北、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北淞江机械工业园，在市域城镇规划范围内。 6、漯河市沙北污水处理厂基本情况 漯河市沙北污水处理厂位于漯河市郾城区塔河附近（孟庙镇邱李村西 300m处），一期工程超负荷运行后，于2015年进行二期扩建工程建设，二期扩建工程项目建设地点为沙北污水处理厂一期工程北侧，项目建成后漯河市沙北污水处理厂全厂处理规模达到12万m3/d。漯河市沙北污水处理厂二期工程完工后，具体收水范围为：漯河市沙北区太行山路以东，沙河以北、以西，龙江路以南的城市规划区域以及龙江路以北、沙河以西的城市规划区域。本项目处于漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北淞江机械工业园，属于龙江路以北，沙河以西的城市规划区内，属于沙北污水处理厂收水范围内。 漯河市沙北污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表5，图1。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准，排入塔河，最终进入颍河。 表6 漯河市沙北污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 500 ≤50 ≥90 BOD5 200 ≤10 ≥95 SS 200 ≤10 ≥95 NH3-N 40 ≤5 ≥87.5 TN 50 ≤15 ≥70 TP 5 ≤0.5 ≥90 图2 漯河市沙北污水处理厂处理工艺流程图

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目环境空气质量现状评价采用漯河市环境保护局发布的2017年漯河市环境质量状况公报中数据，漯河市环境空气主要监测因子为细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧（8小时），漯河市区全年平均值浓度分别为：64µg/m3、116µg/m3、15µg/m3、36µg/m3、1µg/m3、100µg/m3，其中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均值不能够满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准要求，所以项目所在区域环境质量不达标。 2、地表水 项目所在区域地表水体为颍河。颍河功能区划为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见表7。 表7 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 达标情况 监测时间 COD 氨氮 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 达标 2017年第28周 16.8 0.25 达标 2017年第2周 17.1 0.34 达标 2017年第29周 16.4 0.09 达标 2017年第3周 17.6 0.26 达标 2017年第30周 16.5 0.16 达标 2017年第4周 18.4 0.48 达标 2017年第31周 16.4 0.08 达标 2017年第5周 18.2 0.30 达标 2017年第32周 16.0 0.22 达标 2017年第6周 18.0 0.21 达标 2017年第33周 16.3 0.19 达标 2017年第7周 18.9 0.21 达标 2017年第34周 17.0 0.33 达标 2017年第8周 18.8 0.16 达标 2017年第35周 16.8 0.21 达标 2017年第9周 19.1 0.17 达标 2017年第36周 16.5 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 达标 2017年第37周 16.5 0.25 达标 2017年第11周 18.1 0.08 达标 2017年第38周 17.2 0.46 达标 2017年第12周 18.0 0.08 达标 2017年第39周 16.6 010 达标 2017年第13周 18.6 0.08 达标 2017年第40周 16.9 0.80 达标 2017年第14周 18.2 0.09 达标 2017年第41周 17.4 0.82 达标 2017年第15周 18.2 0.12 达标 2017年第42周 17.3 0.42 达标 2017年第16周 18.2 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 达标 2017年第17周 18.7 0.11 达标 2017年第44周 17.7 0.13 达标 2017年第18周 19.2 0.12 达标 2017年第45周 14.0 0.27 达标 2017年第19周 19.1 0.13 达标 2017年第46周 14.0 0.27 达标 2017年第20周 18.2 0.13 达标 2017年第47周 16.0 0.23 达标 2017年第21周 17.5 0.10 达标 2017年第48周 15.6 0.08 达标 2017年第22周 17.5 0.96 达标 2017年第49周 16.2 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 达标 2017年第50周 16.8 0.10 达标 2017年第24周 16.6 0.19 达标 2017年第51周 16.1 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 达标 2017年第52周 16.4 0.09 达标 2017年第26周 17.0 0.08 达标 2017年第53周 17.5 0.11 达标 2017年第27周 17.4 0.07 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面COD、氨氮2017年监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。 3、地下水 根据《漯河市环境监测年鉴》（2017年），漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.52、231mg/L、454mg/L、1.02mg/L、0.028mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北淞江机械工业园，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘查，区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表8，敏感点分布图见附图4周边环境示意图。 表8 本项目主要环境保护目标及保护级别 项目 环境保护目标 方位，距离 规模 保护级别 地表水 颍河 N，3500m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 环境空气 杜李村 N，110m / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 八里村 S，330m / 路堂村 SE，970m / 噪声 杜李村 N，110m / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水 区域浅层地下水 / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅴ类标准 pH COD mg/L 高锰酸盐指数 mg/L BOD5 mg/L 氨氮 mg/L 6～9 40 15 10 2.0 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级标准 SO2(mg/m3) NO2(mg/m3) PM10(mg/m3) 日平均 年平均 日平均 年平均 日平均 年平均 0.15 0.06 0.08 0.04 0.15 0.10 大气综合排放标准详解 非甲烷总烃：2.0mg/m3 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素 执行标准 执行级别（类别）标准值 废气 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 非甲烷总烃 最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率10kg/h（15m高排气筒） 关于印发漯河市2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知（漯环攻坚办【2017】84号） （其他行业） 非甲烷总烃：排放限制80mg/m³，建议去除效率70%；边界排放建议值2.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚【2017】162号 废水 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准 pH：6~9；COD：150mg/L；BOD5：30mg/L SS：150mg/L；NH3-N：25mg/L 污水处理厂进水标准要求 COD：500mg/L； NH3-N：40mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期废水产生量为107.52m3/a，经化粪池后由市政管网进入漯河市沙北污水处理厂处理达标排放。项目COD、氨氮产生量分别为0.0323t/a、0.0032t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.0161t/a、0.0027t/a；经漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.0054t/a、0.0005t/a。废水最终汇入颍河，按照2019年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0022t/a，氨氮排放量0.0001t/a。 因此，项目核定总量控制指标分别为COD0.0022t/a，氨氮0.0001t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、PET、PVC生产托盘工艺流程图： 图3 PET、PVC生产托盘工艺流程及产污环节示意图 工艺流程描述： （1）加热：将原料片材夹在框架上进行加热，加热温度为170~200℃，加热至软化状态。此工序的排污节点为原料加热过程产生的有机气体（以非甲烷总烃计）、设备产生的噪声。 （2）定型：通过智能高速吸塑机或正压成型机，使其紧贴配套的模具型面，已取得与型面相仿的形状，然后通过冷却水冷却定型。 （3）剪切、裁切：将成型的制品进行剪切修正，去除边角料。 （4）包装：最后经过包装成为成品。 2、PP生产托盘工艺流程图： 图4 PP生产托盘工艺流程及产污环节示意图 工艺流程描述： （1）加热：将原料PP进行加热，加热温度为170~200℃，加热至软化状态。此工序的排污节点为原料加热过程产生的有机气体（以非甲烷总烃计）、设备产生的噪声。 （2）挤出：加热后塑料颗粒送入挤出机进行挤出形成片材。 （3）定型：通过智能高速吸塑机或正压成型机，使挤出形成的片材紧贴配套的模具型面，已取得与型面相仿的形状，然后通过冷却水冷却定型。 （4）剪切、裁切：将成型的制品进行剪切修正，去除边角料。 （5）包装：最后经过包装成为成品。 PET生产托盘工艺流程图： 图5 PET、PVC生产托盘工艺流程及产污环节示意图 工艺流程描述： （1）模切压痕：将原料片材送入模切压痕机根据设计尺寸进行模切压痕，此工序的排污节点为设备产生的噪声。 （2）折边：压痕完成后的片材送入折盒机进行折边。 （3）包装：最后经过包装成为成品。 主要污染因素 1、施工期污染因素 本项目系租用现有标准厂房，不牵涉土建施工。项目施工主要以安装布局机器设备，对环境污染影响较小，本次评价不再展开分析。 2、运营期污染因素 本项目运营期间主要污染工序见表9。 表9 营运期主要污染工序一览表 类别 产生点 污染物 处理方式及去向 废气 加热、挤出、定型工序 有机废气 收集后经UV光解净化器处理后经1根15m高的排气筒排放 废水 生活污水 COD 氨氮 项目产生的生活污水进入厂区内化粪池处理后，进入市政管网，排入沙北污水处理厂深度处理后外排项目 噪声 生产设备 噪声 基础减震、房间隔声降噪、安装消声器 固废 生产过程 边角料、残次品、废包装材料 收集后定期外售 职工生活 生活垃圾 环卫部门处理 3、营运期产污环节及污染物种类： （1）废水 本项目用水主要为生活用水及设备冷却用水，主要产生废水为生活污水。 1）生活用水 本项目劳动定员12人，均不在厂区食宿，年工作280d。参照《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中城镇居民生活用水定额，在厂区工作人员生活用水按40L/（p·d）计，则本项目职工用水量为0.48m3/d（134.4m3/a），产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.384m3/d（107.52m3/a）。主要污染物及浓度为COD300mg/L、氨氮30mg/L。 ②设备冷却用水 项目设备冷却用水主要用于挤塑、成型机的冷却，根据建设单位提供资料，项目冷却水循环水量为30m3/h（240m3/d），每天需补充水量为2.4m3/d（672m3/a），无废水排放。 项目水平衡图如下图： 图6 项目水平衡图 m3/d （2）废气 本项目不涉及锅炉、食堂，则无锅炉废气、油烟废气产生。项目加热、挤出、成型工序产生的挥发性有机废气，成分主要是乙二醇、乙醛、苯甲醛等非甲烷总烃类物质。 本项目原材料PET、PVC、PP的用量分别为100t/a，其中PET约有5吨直接压痕折边成为产品，不产生有机废气，PET、PVC需要经过加热、成型两道工序，PP需要经过加热、挤出、成型三道工序，每道工序均会产生有机废气。每道工序产生有机废气的产污系数参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究、第二辑》（美国国家环保局）中推荐的排放系数（塑料粒子生产过程中单体排放因子非甲烷总烃为0.35kg/t原料），则本项目挥发性有机废气为0.242t/a。 环评要求建设单位在各有机废气产生处上方分别设置集气罩，非甲烷总烃废气经收集后引入UV光解净化器净化处理后通过排气筒排放。净化设备风机风量为2000m3/h，集气效率以90%计算，则有组织非甲烷总烃废气产生量为0.2178t/a、0.097kg/h，产生浓度为48.62mg/m3，UV光解净化器对非甲烷总烃的处理效率按80%计，经处理后排放量0.0436t/a、0.0194kg/h，排放浓度为9.72mg/m3，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒15m高时，非甲烷总烃排放速率≤10kg/h）要求，排放浓度及处理装置去除效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值的要求（附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值中其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3，建议去除效率≥70%）。废气经处理达标后通过1根15m高的排气筒高空排放；集气罩未能收集的部分以无组织的形式排放，则加热、挤出、成型工段无组织非甲烷总烃产生量为0.0242t/a、0.011kg/h。 （3）噪声 本项目噪声主要为智能高速吸塑机、正压成型机、挤出成型机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A)。 （4）固废 项目一般固废主要为边角料及残次品、废弃包装材料、职工生活产生的生活垃圾等。 根据业主提供资料，边角料及残次品的产生量约占原料用量的0.5%，约为1.5t/a。 项目外购的原辅材料在生产过程中，需拆除原有的外包装，产生一定的废弃包装材料。根据企业提供的资料，本项目年产生废弃包装材料1t/a，主要为塑料包装袋。该部分废弃包装材料拟收集后，外卖给废品收购站，回收利用。 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目工作人员12人，年工作时间280天，则生活垃圾产生量为6kg/d、1.68t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气 污染物 | 加热、挤出、定型工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 48.62mg/m3 | 0.2178t/a | 9.72mg/m3 | 0.0436t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.0242t/a | / | 0.0242t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 （107.52 m3/a） | COD | 300mg/L | 0.0323t/a | 150mg/L | 0.0161t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0032t/a | 25mg/L | 0.0027t/a |
| 固体 废物 | 生产 过程 | 边角料、残次品 | 1.5t/a | 0t/a |
|  |  | 废包装材料 | 1t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.68t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为80～90dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振及安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目租赁现有厂房进行生产，四周无特殊要求的生态保护点，因此工程建设对当地生态环境影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，主要涉及设备安装，因此不再对项目施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期污染因子主要为废水、废气、噪声及固体废弃物。 1废水 1.1生活污水 项目建成后生活污水日产生量为0.284m3/d（107.52m3/a），其中主要污染物为COD、NH3-N等，产生浓度分别为300mg/L、30mg/L，依托厂区现有化粪池1座，容积为5m3，废水经化粪池处理后污染物及浓度为COD150mg/L、NH3-N20mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水标准要求；厂区污水经市政污水管网进入沙北污水处理厂，处理达标后排放，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，最终排入颍河。 据调查，漯河市沙北污水处理厂目前收水量为10万t/d左右，其全厂设计处理规模为12万t/d，剩余余量为2万t/d，本项目建成后产生的废水量为0.384m3/d，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目产生的废水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河，对周围地表水环境影响较小。 1.2循环冷却水 项目设备冷却用水主要用于挤塑、成型机的冷却，根据建设单位提供资料，项目冷却水水量为30m3/h（240m3/d），项目设置两台冷水机，冷却能力30m3/h，对设备冷却水进行冷却，冷却后循环使用，不外排。冷却过程中会有少部分损耗，需定期补充新鲜水，每天需补充水量为2.4m3/d（672m3/a），无废水排放。 综上，本项目运营过程中废水进入沙北污水处理厂经处理达标后排放，对周边的地表水环境影响较小。 ▲项目废水排放总量分析 本项目营运期废水产生量为107.52m3/a，经化粪池后由市政管网进入漯河市沙北污水处理厂处理达标排放。项目COD、氨氮产生量分别为0.0323t/a、0.0032t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.0161t/a、0.0027t/a；经漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.0054t/a、0.0005t/a。废水最终汇入颍河，按照2019年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0022t/a，氨氮排放量0.0001t/a。 因此，项目核定总量控制指标分别为COD0.0022t/a，氨氮0.0001t/a。 2 废气 项目废气主要为生产过程加热、挤出、定型工序产生的有机废气，成分主要是乙二醇、乙醛、苯甲醛等非甲烷总烃类物质。 2.1 废气污染源及达标排放分析 根据工程分析，本项目挥发性有机废气产生量为0.242t/a。环评要求建设单位在各有机废气产生处上方分别设置集气罩，非甲烷总烃废气经收集后引入UV光解净化器净化处理后通过排气筒排放。净化设备风机风量为2000m3/h，集气效率以90%计算，则有组织非甲烷总烃废气产生量为0.2178t/a、0.097kg/h，产生浓度为48.62mg/m3；UV光解净化器对非甲烷总烃的处理效率按80%计，经处理后排放量0.0436t/a、0.0194kg/h，排放浓度为9.72mg/m3，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒15m高时，非甲烷总烃排放速率≤10kg/h）要求，排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值的要求（附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值中其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3，建议去除效率≥70%），废气经处理达标后通过1根15m高的排气筒高空排放。 2.2评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表10 评价工作等级依据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% （3）污染源参数 表11 有组织源参数调查清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标 /m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 非甲烷总烃 1# 净化器出口 113.997879 33.636029 60 15 0.2 17.68 20 2240 正常 0.0194 表12 面源参数调查清单 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/ ° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/ （kg/h） 非甲 烷总烃 X Y 1# 无组织非甲烷总烃 113.998083 33.635886 60 50 40 0 10 2240 正常 0.011 本次预测相关参数及选项见下表： 表13 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 257 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -15.9 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 本次评价采用大气综合排放标准详解中非甲烷总烃标准浓度限值 2.0mg/m3。 具体判定结果见表14。 表14 大气评价等级判定结果一览表 污染物 预测质量浓度（μg/m3） 占标率(Pi) 标准限值 （μg/m3） 单因子判定级别 最终判定级别 非甲烷 总烃 有组织 1.2908 0.06% 2000 三级 三级 无组织 8.2724 0.41% 2000 三级 评价工作分级判据：Pmax<1%，判定评价等级为三级 由上表可以看出，各污染物排放最大占标率Pmax均小于1%，因此本工程确定大气环境影响评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。 2.3 污染物排放量核算 本项目为三级评价，不再进行进一步预测与评价、不再计算大气环境防护距离。结合工程分析，本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量、大气污染物年排放量见下表。 表15 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 净化器排气筒 非甲烷 总烃 9.72 0.0194 0.0436 表16 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 生产工序 非甲烷 总烃 加强车间通风 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）中其他行业 2.0 0.0242 无组织排放合计 非甲烷 总烃 0.0242 表17 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.0678 2.4环境空气预测结论 项目运行时生产车间排气筒非甲烷总烃最大落地浓度为1.2908ug/m3，最大占标率为0.06%，无组织非甲烷总烃最大落地浓度为8.2724ug/m3，占标率0.41%，均未超过《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）中其他行业（2mg/m3）的10%，对周围大气环境的影响可以接受。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 3噪声 3.1源强分析 本项目噪声主要为智能高速吸塑机、正压成型机、挤出成型机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~90dB(A)，产生源强及治理效果见表18。 表18 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 智能高速吸塑机 2台 85 基础减振、厂房密闭隔声 65 下裁机 5台 80 基础减振、厂房密闭隔声 60 正压成型机 3台 82 基础减振、厂房密闭隔声 62 挤出成型机 2台套 75 基础减振、厂房密闭隔声 55 空压机 3台 90 基础减振、厂房密闭隔声、消声器 65 折盒机 1台 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 热平压痕切线机 1台 75 基础减振、厂房密闭隔声 55 自动卷筒机 1台套 76 基础减振、厂房密闭隔声 56 自动卷边机 1台 76 基础减振、厂房密闭隔声 56 热切机、折膜机 5台套 80 基础减振、厂房密闭隔声 60 3.2预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： 1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； 2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 3）噪声预测结果 根据项目噪声源的降噪叠加，对四周厂界昼间噪声排放量进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表19。 表19 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 噪声源距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 70.70 东厂界 9 51.61 昼间：60 南厂界 5 56.70 北厂界 12 49.12 西厂界 5 56.70 杜李村 110 30.11 由上表知，项目主要高噪声设备采取厂房密闭隔声、安装减振基础，消声器消音，并加强日常维护管理等降噪措施，经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，离本项目最近的敏感点杜李村声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、固废 项目一般固废主要为边角料及残次品、废弃包装材料、职工生活产生的生活垃圾等。 根据业主提供资料，边角料及残次品的产生量约占原料用量的0.5%，约为1.5t/a，集中收集后定期外售综合利用。 本项目年产生废弃包装材料1t/a，主要为塑料包装袋。该部分废弃包装材料拟收集后，外卖给废品收购站，回收利用。 本项目生活垃圾产生量为6kg/d、1.68t/a；生活垃圾在厂区分类收集，加盖垃圾桶暂存后定期交由环卫部门处理。 表20 项目固废产排及处置情况一览表 固体废物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置措施 边角料及残次品 1.5 0 收集后外售综合利用 废包装材料 1 作为废品卖给废品收购站 生活垃圾 1.68 收集后交由环卫部门处理 综上所述，本项目固体废物经合理处置后，固体废物对周边环境影响都不大。 5、项目环保投资及竣工验收一览表 项目总投资50万元，其中环保投资约为4.7万元，占总投资的9.4%，本项目环保投资概算见表21。 表21 项目环保投资及竣工验收一览表 污染源 治理及保护措施 环保设施 及数量 （验收内容） 环保投资 （万元） 验收标准 废水 生活污水 生活污水进入厂区内化粪池，处理后进入沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河 1座化粪池 0.2 满足《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求 循环冷却水 冷却水机冷却后循环使用不外排 2台冷却水机（冷却能力30m3/h） 计入项目投资 循环使用不外排 废气 非甲烷总烃 有组织 经集气罩收集后送入UV光解净化器处理达标后，经15m高排气筒排放 2套集气系统+1套UV光氧净化器+1根15m高排气筒 2 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）中其他行业的要求 无组织 安装排风扇加强车间通风 4台排风扇 0.5 固废 边角料及残次品 收集后外售综合利用 专用收集容器，一般固废暂存间10m2 0.5 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 废包装材料 作为废品卖给废品收购站 生活垃圾 收集后交由环卫部门处理 垃圾箱若干 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声及安装消声器等 / 1.5 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类 合计： 4.7 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加热、挤出、成型工序 | 非甲烷总烃（有组织） | 经集气罩收集后送入UV光解净化器处理达标后，经15m高排气筒排放 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）中其他行业的要求 |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 安装排风扇，加强车间通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 生活污水进入厂区内化粪池，处理后进入沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求 |
|  | 循环冷却水 | 热量 | 冷却水机冷却后循环使用不外排 | 循环利用不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 边角料及残次品 | 收集后外售综合利用 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准要求 |
|  |  | 废包装材料 | 作为废品卖给废品收购站 |  |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为70～90dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振、安装消音器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁现有厂房进行生产，不进行基础土建施工，项目主要涉及设备安装，对生态环境影响较小。 |

结论与建议

环评结论： 1、项目概况 漯河市东辰塑料制品厂年加工300吨食品托盘项目，位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北淞江机械工业园，总投资50万元，租赁现有厂房，主要生产塑料食品托盘。项目建成后可实现年产300吨塑料食品托盘。 2、项目产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、设备、工艺均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103 -29-03-011405。因此该项目建设符合国家产业政策。 3、项目选址可行性 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路路北淞江机械工业园，租赁漯河市郾城区淞江路投资发展有限公司现有厂房，根据漯河市郾城区淞江路投资发展有限公司提供的厂房用地土地证可知，项目用地为工业用地；由漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件）知：该项目的建设符合孟庙镇土地利用总体规划。 综上，本项目用地性质合法，项目建设符合规划，项目选址合理可行。因此，项目选址可行。 4、环境影响分析与防治措施结论 （1）废水 项目废水主要为生活污水，废水排放量共计0.394m3/d，107.52m3/a。环评要求项目产生的生活污水利用厂区现有化粪池预处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排至颍河。 本项目污染物排放总量应做如下控制：总量控制指标按照2019年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0022t/a，氨氮0.0001t/a。 综上，本项目所产生的废水对地表水环境影响较小。 （2）废气 项目废气主要为生产过程加热、挤出、定型工序产生的有机废气，成分主要是乙二醇、乙醛、苯甲醛等非甲烷总烃类物质。 根据工程分析，本项目生产过程加热、挤出、成型工序挥发性有机废气产生量为0.242t/a。环评要求建设单位在各有机废气产生处上方分别设置集气罩，非甲烷总烃废气经收集后引入UV光解净化器净化处理后通过排气筒排放。经处理后排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒15m高时，非甲烷总烃排放速率≤10kg/h）要求，排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值的要求（附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值中其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3，建议去除效率≥70%），废气经处理达标后通过1根15m高的排气筒高空排放。 项目非甲烷总烃无组织排放可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值的要求（附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值中其他行业无组织排放监控浓度限值2.0mg/m3的要求。 综上，项目产生的废气经采取相应的污染防治措施后，能够达标排放，对周围环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为70～90dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振及安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固体废物 本项目固废包括生产固废和职工生活垃圾，其中生产固废主要为边角料及残次品、废弃包装材料。项目设有一般固废暂存间，用于分类临时存放生产固废，对于边角料及残次品，收集后外售综合利用；对于废弃包装物，收集后作为废品卖给废品收购站；对于职工生活垃圾，设若干垃圾箱暂存，并委托环卫部门统一清运处理。固废在落实各项评价建议措施前提下，均得到合理处置，不外排。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、加强对设备的维护，做好设备降噪工作，减轻机械噪声对环境的影响。 3、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 4、对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 综上所述，漯河市东辰塑料制品厂年加工300吨食品托盘项目符合国家产业政策，厂址用地性质为建设用地，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

# Text boxes

加热

定型

冷却

质检

成型

挤出

加热

PP颗粒

废气

噪声、固废

噪声

成品

PET片材PVC片材

检验

裁切

剪切

市政污水管网

包装

废气

噪声、固废

噪声

成品

检验

裁切

化粪池

冷却用水

剪切

定型

裁切

噪声

检验

噪声

成品

新鲜水2.98

包装

折边

生活用水

模切压痕

PET片材

成品

噪声、固废

废气

噪声

包装

加热

PET片材PVC片材

沙北污水处理厂

240

0.48

2.4

0.384

0.384

0.384

0.096

达标外排