审批意见： 郾环监审﹝2019﹞1号 关于《河南澜景环保科技有限公司年产10万吨 塑料颗粒项目环境影响报告书》的批复 河南澜景环保科技有限公司： 你公司上报的由中南金尚环境工程有限公司编制的《河南澜景环保科技有限公司年产10万吨塑料颗粒项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》）收悉，该项目已在郾城区政府网站上公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目位于漯河市郾城区漯西工业集聚区。该项目《报告书》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。建设、运行过程符合《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》。项目竣工后，应及时组织开展环保竣工验收。废旧塑料来源应严格按环评要求落实。 （一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废气。主要为热熔挤出工序产生的非甲烷总烃和颗粒物。废气经集气罩收集，采取“喷淋塔+低温等离子UV光解一体化+活性炭吸附”净化后，由1根15m高的排气筒排放，排放应符合《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表5、表9标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）中附件1和附件2中排放建议值要求。 2.废水。运营期废水主要为喷淋废水、清洗废水和职工生活污水。喷淋废水采用“预沉淀+气浮+过滤处理”设施处理后循环利用，不外排。清洗废水经厂区污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，处理后的清洗废水和职工生活污水经市政污水管网入漯西工业集聚区污水处理厂，排放应符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表2特别排放限值中间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯西工业集聚区污水处理厂收水指标要求。 3.噪声。对高噪声设备采取减振降噪等措施，运营期厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制；危险废物按照《国家危险废物名录》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，交有资质的单位进行处置。 （四）项目建成后，主要污染物排放量应满足本项目《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000156）控制指标要求。 四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 2019年5月16日