建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工彩钢瓦300吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 郾城区新店镇栗阳彩钢瓦厂 |
| 法人代表 | 闫艳艳 | 联系人 | 闫艳艳 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区新店镇新店村 |
| 联系电话 | 13461581777 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区新店镇新店村 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-33-03-022274 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 金属结构制造（C3311） |
| 占地面积 （平方米） | 820.8 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 30 | 环保投资 （万元） | 2 | 占总投资 比例（%） | 6.67 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2019年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 郾城区新店镇栗阳彩钢瓦厂拟投资30万元租赁位于漯河市郾城区新店镇新店村的厂房建设“年加工彩钢瓦300吨项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）规定，本项目属于“二十二、金属制品业”中的“86、金属制品加工制造——其他(仅切割组装除外)”,应编制环境影响报告表；故本项目应编制环境影响报告表。受郾城区新店镇栗阳彩钢瓦厂委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目占地面积820.8m2，建筑面积为820.8m2，生产规模为年加工彩钢瓦300吨。项目拟用职工2人，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 30 企业自筹 2 环保投资 万元 2 占总投资的6.67% 3 占地面积 m2 820.8 / 4 建筑面积 m2 820.8 依托现有 5 劳动定员 人 3 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 300 每天1班，每班工作8小时 3、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目不鼓励类、限制类和禁止类，故属于允许类，故项目的建设符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案（备案证明见附件二），项目代码为：2019-411103-33-03-022274。 4、选址可行性分析 本项目位于漯河市郾城区新店镇新店村，厂址东侧为新店村，南侧为闲置厂房，西侧为沿街商铺，北侧为闲置房屋。项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况图见附图二。 根据土地证（土地证见附件三）可知，本项目用地为集体用地，项目用地符合相关土地政策；根据漯河市郾城区新店镇人民政府出具的证明（规划证明见附件四）可知，本项目的建设符合新店镇总体规划。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 5、项目组成 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 生产车间 生产车间1座 依托现有 辅助工程 办公区 办公区1座 依托现有 公用工程 给水 依托厂市政供水系统 / 排水 生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏肥田 / 用电 依托市政供电系统 / 环保工程 废水治理 生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏肥田 新建 固废治理 生活垃圾经垃圾箱收集后在一般固废暂存间暂存，定期交环卫部门处理；边角料收集后在一般固废暂存间暂存，定期外卖 新建 噪声治理 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减振基础 新建 6、主要建筑 本项目依托现有厂房进行建设，主要建筑有生产车间、办公区等。本项目平面布置图见附图三。 表3项目主要构筑物一览表 项目 建筑面积 规格 结构 备注 生产车间 原料区 528.2m2 长38m，宽13.9m、高6m 彩钢板结构 依托现有房屋进行建设 生产区 产品区 办公区 292.6m2 长38m，宽7.7m、高3.5m 砖混结构 新建 7、项目产品方案及产量 本项目主要产品为彩钢瓦，具体产品方案及产量见表4。 表4主要产品方案及产量一览表 产品名称 规格 年产量 备注 彩钢瓦 宽1m 150吨 / 彩钢板 宽1m 150吨 / 方管 / 110吨 仅作为彩钢瓦和彩钢板的配套材料，厂区内不进行方管的加工 8、本项目营运期主要设备 本项目营运期主要设备见表5。 表5本项目营运期主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 单层压瓦机 840/900 1台 2 折弯机 / 1台 3 剪板机 / 1台 9、本项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗一览表见表6。 表6本项目主要原辅材料消耗一览表 序号 原料 用量 来源 1 彩钢卷 300t/a 外购 2 方管 110t/a 配套安装材料，随加工后的彩钢瓦使用，不作为生产材料 3 水 36m3/a 依托市政供水系统 4 电 1.28×106kw·h/a 依托市政供电系统 10、本项目营运期给排水情况 （1）给水 厂内用水由市政供水系统供给，可以满足项目日常运作。 本项目用水主要为职工生活用水。本项目劳动定员为3人，均不在厂区食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），办公人员用水量以40L/d·人计，则本项目职工生活用水量为0.12m3/d（36m3/a）。 （2）排水 本项目废水主要为职工生活污水。其中外排废水排放量为0。 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.096m3/d（28.8m3/a），生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏肥田。 11、工作制度 本项目劳动定员3人，年生产天数300天，每天1班，每班8小时，员工均不在厂区内食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、水文、地表水、气候、气象、动植物等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′～33°59′，东经113°27′～114°16′，总面积2617km2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区新店镇新店村，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为I、II、III三大工程地质区域，I类地区主要分布在铁东及澧河西区；II类地区分布在老城区；III类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、塔河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候气象 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区新店镇新店村。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 评价引用河南省发布的漯河市环境空气质量监测数据（监测日期为2019年4月8日~2019年4月14日）。环境空气质量现状监测分析结果见表7。 表7环境空气质量现状及分析结果 监测因子 24小时平均浓度 标准值 标准指数（无量纲） 最大超标倍数 SO2 60~82µg/m3 150µg/m3 0.413~0.547 0 NO2 14~32µg/m3 80µg/m3 0.175~0.400 0 PM10 54~86µg/m3 150µg/m3 0.360~0.573 0 PM2.5 37~53µg/m3 75µg/m3 0.493~0.707 0 CO 0.4~0.6mg/m3 4mg/m3 0.100~0.150 0 O3 75~84µg/m3（8小时平均） 160µg/m3 0.469~0.525 0 由上表可知，区域环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《2018漯河市环境监测年检》西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表8。 表8地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 15.0 20 0.75 0 NH3-N 0.21 1.0 0.21 0 由上表可知，西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表9。 表9地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。区域声环境现状值见表10。 表10区域声环境质量现状监测一览表 单位：dB（A） 监测点位 昼间 昼间标准值 达标情况 夜间 夜间标准值 达标情况 东厂界 50.4 60 达标 40.8 50 达标 南厂界 51.2 70 达标 41.5 55 达标 西厂界 52.6 60 达标 42.6 50 达标 北厂界 50.9 60 达标 41.3 50 达标 由表10可知，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））标准要求，区域声环境质量较好 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 保护级别 大气环境 新店村 S、E、W 1m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 新店村 S、E、W 1m 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 地表水环境 颍河 N 1241m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 （类别） 主要标准要求 环境 空气 GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级 SO21小时平均：500μg/m³， NO21小时平均：200μg/m³， PM1024小时平均：150μg/m³， PM2.524小时平均：75μg/m³， CO1小时平均10mg/m³， O31小时平均200μg/m³， 声环境 GB3096-2008 《声环境质量标准》 2类 昼间60dB（A）、夜间50dB（A） 地表水 GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 III类 pH6~9、COD≤20mg/ L、 NH3-N≤1.05mg/ L 地下水 GB/T14848-2017 《地下水质量标准》 III类 pH6.5～8.5、溶解性总固体≤1000mg/L、氨氮≤0.50mg/L、总硬度≤450mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011） 昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 生活污水经化粪池收集后由周边农民定期清掏、肥田。 本项目污水污染物总量指标为0。 |

建设项目工程分析

本项目生产规模为年加工彩钢瓦300吨。 本项目主要生产工艺及产污环节图见图1。 1、彩钢板 图1生产工艺及产污环节图 剪板：利用剪板机将彩钢卷剪断至客户要求的尺寸； 折弯：随后将剪板后的彩钢按照设计弧度要求进行折弯； 成品：折弯后的成品在成品区暂存，由客户按照订单运送。 2、彩钢瓦 图2生产工艺及产污环节图 压瓦：利用压瓦机（压瓦机是由成型、后成型切割组成生产的机器）将彩钢卷压至挖片状，并按照产品要求剪断至设计尺寸； 折弯：随后将剪板后的彩钢按照设计弧度要求进行折弯； 成品：折弯后的成品在成品区暂存，由客户按照订单运送。

主要污染工序： 二、营运期污染工序 1、废气 营运期无废气污染物产生。 废水 本项目废水主要为主要为职工生活污水。 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.096m3/d（28.8m3/a）。污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD5140mg/L、SS160mg/L、NH3-N25mg/L；污染物产生量为COD0.0288t/a、BOD50.0040t/a、SS0.0154t/a、NH3-N00.0024t/a。 3、噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备降噪前后的噪声源强见表12。 表12本项目主要高噪声设备源强表 名称 数量 声压级（dB（A）） 降噪措施 降噪后源强（dB（A）） 单层压瓦机 1 65 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内 50 折弯机 1 60 45 剪板机 1 65 50 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要有生活垃圾和边角料。 1）生活垃圾 本项目劳动定员3人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为1.5kg/d，即0.45t/a。 边角料 剪板产生的边角料约为1t/a。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | COD | 300mg/L | 0.0086t/a | 0（生活污水经化粪池收集后由当地农民定期清掏、肥田） |
|  |  | BOD5 | 140mg/L | 0.0040t/a |  |
|  |  | SS | 160mg/L | 0.00046t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0007t/a |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 0.45t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
|  | 剪板 | 边角料 | / | 1t/a | 0（收集后外卖） |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，噪声源强约为75~80dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

环境影响分析

营运期环境影响分析 1、废水 本项目废水主要为职工生活污水。本项目废水外排量为0。 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目地表水评价等级为水污染型三级B；水污染型三级B不需要进行水环境影响预测。 （2）排放情况 生活污水经化粪池收集后由当地农民定期清掏、肥田。 （3）总量指标 本项目废水污染物总量指标为0。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 2、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，噪声源强约为60~65dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强约为45~50dB（A）。本项目仅昼间生产，夜间不生产。 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表13。 表13各厂界噪声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 噪声源 最近距离（m） 贡献值 贡献叠加值 昼间标准值 东厂界 单层压瓦机 14 27.1 30.7 60 折弯机 14 22.0 剪板机 14 27.1 西厂界 单层压瓦机 8 31.9 35.5 60 折弯机 8 26.9 剪板机 8 31.9 南厂界 单层压瓦机 30 20.5 26.7 70 折弯机 26 21.7 剪板机 22 23.2 北厂界 单层压瓦机 8 31.9 33.3 60 折弯机 12 23.4 剪板机 16 25.9 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界昼间噪声叠加值范围是26.7~35.5dB（A），四厂界噪声叠加值噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））要求。 运期高噪声设备对周围敏感点声环境影响预测结果见表14。 表14营运期高噪声设备对周围敏感点声环境影响预测结果 预测点 贡献值[dB(A)] 昼间背景值[dB(A)] 昼间预测[dB(A)] 昼间标准值[dB(A)] 新店村 30.7 50.4 50.4 60 由上表可知，敏感点的噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准的要求。 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 3、固体废物 本项目营运期固体废物主要有边角料和生活垃圾。 （1）边角料 边角料收集后在一般固废暂存间暂存，定期外卖。 （2）生活垃圾 生活垃圾经垃圾箱收集后在一般固废暂存间暂存，定期交环卫部门处理。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 4、环保投资核算 项目总投资30万元。环保投资2万元，约占总投资的6.67%，具体环保投资见表15。 表15环保投资一览表 污染源 污染防治措施 环保设施 环保投资（万元） 项目 污染物 噪声 设备运行 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 减振基础 0.8 废水 生活污水 生活污水经化粪池收集后由当地农民定期清掏、肥田 1座1m3化粪池 0.5 固体废物 生活垃圾 经垃圾箱收集后在一般固废暂存间暂存，定期交环卫部门处理 垃圾箱若干组 0.2 边角料 收集后在固废暂存间暂存，定期外卖 一般固废暂存间（10m2） 0.5 合计 / / 2 5、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表16。 表16环保“三同时”验收内容一览表 污染源 环保设施 验收标准 项目 污染物 噪声 设备运行 减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 废水 生活污水 1座1m3化粪池 综合利用不外排 固体废物 生活垃圾 垃圾箱若干组 合理处置，不会造成二次污染 边角料 一般固废暂存间（10m2） 合理处置，不会造成二次污染

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池收集后由当地农民定期清掏、肥田 | 综合利用不外排 |
| 固 体 废 物 | 剪板 | 边角料 | 收集后在一般固废暂存间暂存，定期外卖 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 经垃圾箱收集后在一般固废暂存间暂存，定期交环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，噪声源强约为60~65dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 郾城区新店镇栗阳彩钢瓦厂年加工彩钢瓦300吨项目位于漯河市郾城区新店镇新店村。项目占地820.8m2，总投资30万元，生产规模为年加工彩钢瓦300吨。 1.2政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目，故属于允许类。本项目已取得了郾城区发展和改革委员会的备案，项目代码为2019-411103-33-03-022274，项目的建设符合国家相关产业政策。 1.3选址可行性 根据土地证可知，本项目用地为集体用地，项目用地符合相关土地政策；根据漯河市郾城区新店镇人民政府出具的证明可知，本项目的建设符合新店镇总体规划。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 （1）废水 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池收集后由当地农民定期清掏、肥田。 本项目新增污水污染物总量指标为0。 综上可知，本项目废水对周边环境影响不大。 噪声 经采取选取低噪声设备、设备布置在厂房内、设置减振基础等措施后，厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周边环境影响不大。 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要有边角料和生活垃圾。 ①边角料 边角料收集后在一般固废暂存间暂存，定期外卖。 ②生活垃圾 生活垃圾经垃圾箱收集后在一般固废暂存间暂存，定期交环卫部门处理。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 2、建议 （1）要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施； （2）项目投产后，应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响； （3）加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （4）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 综上所述，郾城区新店镇栗阳彩钢瓦厂年加工彩钢瓦300吨项目符合相关土地政策及规划的要求，项目的建设符合产业政策的要求。在严格落实评价提出的各项污染物防治措施后，污染物可以做到达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。 注释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目平面布置图 附图四 现场照片 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 土地证 附件四 规划证明 附件五 营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

噪声

噪声

彩钢卷

剪板

折弯

成品

固废、噪声、废气

包装入库

成品

彩钢卷

压瓦