建设项目基本情况

| 项目名称 | 石材木材加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市郾城区柯岩石材经营部 |
| 法人代表 | 潘金河 | 联 系 人 | 潘金河 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇纬八路东段右拐向南20米路东 |
| 联系电话 | 15839593509 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇纬八路东段右拐向南20米路东 |
| 立项部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-20-03-023206 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2013 单板加工 C3032 建筑用石加工 |
| 占地面积 （平方米） | 2666.8 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中环保投 资(万元) | 6 | 环保投资占 总投资比例 | 6% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |
| 内容及规模： 项目建设背景 1.1项目由来 漯河市郾城区柯岩石材经营部投资100万元在漯河市郾城区孟庙镇纬八路东段右拐向南20米路东租赁厂房3000平方米建设石材木材加工项目。项目建成后年产木材约300立方米，年产石材约8000平方米。 1.2环保法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44号）及其修改单（部令第1号）中“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业” 第24条“锯材、木片加工、木制品制造”中，“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”为报告书，“其他”为报告表；另根据“十九、非金属矿物制品业” 第51条“石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”中， “全部”为报告表。本项目为木材、石材加工项目，且木材加工不含电镀、喷漆工艺，因此确定本次环评形式为环境影响报告表。 漯河市郾城区柯岩石材经营部委托河南九州环保工程有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件一），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路东段右拐向南20米路东。项目租用现有空置厂房进行生产，项目东侧距离铁路约20m，南侧为仓库（存放铜铝），西侧为空置闲院，北侧为仓库（存放塔吊）。项目周边最近敏感点为西南80m处的新郑村。 项目地理位置图见附图1，厂区平面布置及周边环境示意图见附图2。 3、项目建设内容 漯河市郾城区柯岩石材经营部石材木材加工项目总投资100万元，项目租用现有厂房建筑面积约566m2，占地面积2666.8m2。项目建设木材加工生产线一条、石材加工生产线一条。项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主项名称 建设内容及规模 备注 主体工程 石材加工车间 150m2 租用 现有 厂房 木材加工车间 216m2 辅助工程 办公用房 200m2 租用 现有 公用工程 给水工程 孟庙镇坡陈村集中供水官网供给 化粪池依托现有 排水工程 实行雨污分流制，项目生活污水经厂区内化粪池处理后农肥利用不外排。 供电工程 由当地供电所提供 依托现有 环保工程 废水处理 项目生产废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；生活污水经厂区内化粪池处理后农肥利用不外排。 沉淀池、化粪池依托现有 废气处理 重力沉降后无组织排放 / 固废 一般固废设5m2一般固废暂存间，分类处理 新建 生活垃圾 设垃圾箱，由环卫部门收集处理 新建 减振降噪系统 基础减振、隔声降噪、安装消声器 新建 4、项目产品、原辅材料及能源消耗 本项目主要产品明细见表2，主要原辅材料见表3。 表2 项目主要产品一览表 产品种类名称 生产能力 木材 300m3 石材 8000m2 表3 项目主要原材料及资源、能源消耗一览表 序号 名称 单位 年消耗量 来源 1 原木 m3 303 外购 2 石材 m2 8500 外购 3 水 t/a 120 市政管网 4 电 KWh/a 5000 市政供电 5、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 备注 木材加工生产线 1 开料锯 1 木材加工 石材加工生产线 1 切割机 2 切割工段 2 磨边机 3 打磨工段 3 手持打磨机 2 6、劳动定员及工作制度 项目年生产天数为200天，劳动定员10人，其中管理人员2人，工人8人，职工为附近居民均不在厂区食宿，每天工作5小时。 7、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-20-03-023206（项目备案确认书详见表后附件）。因此该项目建设符合国家产业政策。 8、规划选址合理性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路东段右拐向南20米路东，根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所出具证明（见附件）可知，项目用地为建设用地；由漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件）知：该项目的建设符合孟庙镇规划。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，该厂房无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路东段右拐向南20米路东，地理位置见附图1。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本列度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。本项目所在地河流水体为颍河。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 8、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城、沙澧、淞江、临颍、舞阳产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路东段右拐向南20米路东，在市域城镇规划范围内。 9、项目于铁路位置关系 根据《铁路运输安全保护条例》第二章“铁路线路安全”第十条规定： 铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为： （1）城市市区，不少于8米； （2）城市郊区居民居住区，不少于10米； （3）村镇居民居住区，不少于12米； （4）其他地区，不少于15米。 项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路东段右拐向南20米路东 ，东距铁路20米，不在铁路线路安全保护区范围内，满足铁路线路安全相关规定。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境等）： 1、环境空气 项目环境空气质量现状评价采用漯河市环境保护局发布的2018年漯河市环境质量状况公报中数据，漯河市环境空气主要监测因子为细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧（8小时），漯河市区全年平均值浓度分别为：61µg/m3、104µg/m3、13µg/m3、35µg/m3、1.6µg/m3、175µg/m3，其中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均值、臭氧（8小时）不能够满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准要求。 2、地表水 项目所在区域地表水体为颍河。颍河功能区划为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用河南省环境保护厅网站公布的河南省地表水环境责任目标断面水质周报中颍河西华址坊断面2017年全年的监测数据，监测结果见表6。 表6 2017年颍河西华址坊断面监测结果 单位：mg/L 监测时间 COD 氨氮 达标情况 监测时间 COD 氨氮 达标情况 2017年第1周 17.5 0.24 达标 2017年第28周 16.8 0.25 达标 2017年第2周 17.1 0.34 达标 2017年第29周 16.4 0.09 达标 2017年第3周 17.6 0.26 达标 2017年第30周 16.5 0.16 达标 2017年第4周 18.4 0.48 达标 2017年第31周 16.4 0.08 达标 2017年第5周 18.2 0.30 达标 2017年第32周 16.0 0.22 达标 2017年第6周 18.0 0.21 达标 2017年第33周 16.3 0.19 达标 2017年第7周 18.9 0.21 达标 2017年第34周 17.0 0.33 达标 2017年第8周 18.8 0.16 达标 2017年第35周 16.8 0.21 达标 2017年第9周 19.1 0.17 达标 2017年第36周 16.5 0.16 达标 2017年第10周 19.0 0.07 达标 2017年第37周 16.5 0.25 达标 2017年第11周 18.1 0.08 达标 2017年第38周 17.2 0.46 达标 2017年第12周 18.0 0.08 达标 2017年第39周 16.6 010 达标 2017年第13周 18.6 0.08 达标 2017年第40周 16.9 0.80 达标 2017年第14周 18.2 0.09 达标 2017年第41周 17.4 0.82 达标 2017年第15周 18.2 0.12 达标 2017年第42周 17.3 0.42 达标 2017年第16周 18.2 0.10 达标 2017年第43周 17.8 0.38 达标 2017年第17周 18.7 0.11 达标 2017年第44周 17.7 0.13 达标 2017年第18周 19.2 0.12 达标 2017年第45周 14.0 0.27 达标 2017年第19周 19.1 0.13 达标 2017年第46周 14.0 0.27 达标 2017年第20周 18.2 0.13 达标 2017年第47周 16.0 0.23 达标 2017年第21周 17.5 0.10 达标 2017年第48周 15.6 0.08 达标 2017年第22周 17.5 0.96 达标 2017年第49周 16.2 0.13 达标 2017年第23周 16.8 0.10 达标 2017年第50周 16.8 0.10 达标 2017年第24周 16.6 0.19 达标 2017年第51周 16.1 0.09 达标 2017年第25周 16.7 0.07 达标 2017年第52周 16.4 0.09 达标 2017年第26周 17.0 0.08 达标 2017年第53周 17.5 0.11 达标 2017年第27周 17.4 0.07 达标 根据监测结果，颍河西华址坊断面COD、氨氮2017年监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。 3、地下水 根据《漯河市环境监测年鉴》（2017年），漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为：7.52、231mg/L、454mg/L、1.02mg/L、0.028mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路东段右拐向南20米路东，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘查，区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表7，敏感点分布图见附图4周边环境示意图。 表7 本项目主要环境保护目标及保护级别 项目 环境保护目标 方位，距离 保护级别 地表水 颍河 N，4800m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 环境空气 噪声 新郑村 SW，80m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 氨氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 挥发性酚类 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 0.002 0.5 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 150 60 80 40 150 70 75 35 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目主要废气排放为粉尘；生产废水经沉淀后循环利用，生活污水经化粪池后远运农肥利用不外排，因此项目不设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 工艺流程图： （一）木材加工生产线 图1 木材加工生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程描述： 外购原木经开料锯锯片后直接外售，不在厂区堆存。 （二）石材加工生产线 图2 石材加工生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程描述： 外购石材毛板，根据生产要求，对原料进行带水切割加工，得到符合厚度尺寸的材料，然后对下好的材料带水修边，再根据工艺需要，用磨边机对板材进行打磨抛光，打磨工序为带水作业。最后对打磨好的成品进行目测检验，检验合格的产品入库待售。 主要污染因素 1、施工期污染因素 本项目租赁现有厂房进行生产，不牵涉土建施工，因此不再对项目施工期环境影响进行分析。 2、运营期污染因素 本项目运营期间主要污染工序见表8。 表8 营运期主要污染工序一览表 类别 产生点 污染物 处理方式及去向 废气 木材加工工序 锯片工序 粉尘 重力沉降后无组织排放 石材加工工序 粉尘 湿法除尘后无组织排放 废水 生活污水 COD、氨氮 经化粪池处理后农肥利用，不外排。 生产废水 SS 经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。 噪声 生产设备 噪声 基础减震、房间隔声降噪、安装消声器 固废 木材加工工序 木片边角料、木屑 收集后定期外售 石材切割打磨工序 石材边角料 收集后定期外售 沉淀池 沉渣 收集后定期外售 职工生活 生活垃圾 环卫部门处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 木材加工 | 无组织粉尘 | / | 0.0963t/a | / | 0.0144t/a |
|  | 石材加工 | 无组织粉尘 | / | 0.0024t/a | / | 0.00024t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L | 0.0024t/a | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.00024t/a | 0 | 0 |
| 固体废物 | 生产 过程 | 木材边角料及木屑 | 3m3/a | 0t/a |
|  |  | 石材边角料 | 0.5t/a |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 0.1t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为80～90dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振及安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目租赁现有厂房进行生产，四周无特殊要求的生态保护点，因此工程建设对当地生态环境影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，不牵涉土建施工，因此不再对项目施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期污染因子主要为废水、废气、噪声及固体废弃物。 1废水 1.1废水源强 （1）生产废水 项目切割、打磨等加工过程均采用湿法加工工艺。根据同类企业及业主提供资料，项目湿法除尘用水量为1m3/d，根据类比同类行业水质，该部分废水主要污染物为SS，浓度约为1500mg/L，评价建议企业建设沉淀池（1座，容积30m3），生产废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排，项目每天需补充因蒸发的水量约为0.1 m3/d。 （2）生活污水 本项目职工10人，全年工作200d，该项目内部不设食宿，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），工业企业职工用水量按50L/人▪d计，则厂区职工生活用水量为0.5m3/d，即100m3/a。污水排放系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.4m3/d，即80m3/a。其中污染物产生情况分别为COD300mg/L， NH3-N30mg/L。 图3 项目营运期水平衡图（单位：m3/d） 1.2 废水污染防治措施 （1）生产废水 项目湿法除尘用水量为1m3/d，根据参考相关石材加工行业废水处理经验，本次环评要求，废水采取沉淀处理后回用。该项目沉淀池设计容积为30m3（可至少存放30d水量），满足沉淀的需要。沉淀池进行硬化防渗，为防止雨水进入沉淀池造成影响，环评建议建设单位在建设沉淀池时，沉淀池应高于厂区地面，防止雨水进入，并设置顶棚。 （2）生活污水 项目生活污水量为0.4m3/d（80m3/a），污水主要污染物为COD、NH3-N，产生浓度分别为350mg/L、30mg/L，项目设置化粪池（总容积5m3），定期由专人清理用作农肥利用，不外排。本项目要求化粪池外壁不得影响建筑物基础，池壁和池底应按水工构筑物要求进行防渗设计，同时要求做好化粪池污泥定期清掏工作。 经上述措施后，预计项目污水对周围环境影响不大。 2 废气 本项目营运期废气主要为木材加工过程产生的粉尘和石材加工过程产生的粉尘。 2.1 废气源强分析 （1）木材加工粉尘 项目木材加工原料为外购的新鲜原木，含水量较高，重力沉降明显，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第四分册“2011 锯材加工产排污系数表”，具体产物系数见下表。 表9 2011锯材加工产排污系数一览表 产品名称 原料 名称 工艺名称 规模 等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 锯材（锯材厚度≤35毫米） 原木 车间不装除尘设备的带锯制材 所有规模 工业粉尘 千克/立方米-产品 0.321 重力 沉降法 0.048 项目年加工 300m3木材，粉尘产生量为0.0963t/a，粉尘经重力沉降后无组织排放，排放量为0.0144t/a，排放速率为0.0144kg/h。 （2）石材加工粉尘 项目石材加工过程中会产生一定量的粉尘，根据类比同类企业及业主提供资料，在加工过程中粉尘产生量约为0.0024t/a（0.0024kg/h）。项目生产过程均采用湿法喷淋，水不断喷淋在石材表面，使粉尘颗粒被水力捕集，随水流进入沉淀池，经沉淀后循环利用。该项目采用湿法喷淋法，90%以上的粉尘被吸收进入沉淀池中，只有少量的粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘排放量约为0.00024t/a，0.00024kg/h。 2.2评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表10 评价工作等级依据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% （3）污染源参数 表11 项目大气污染源参数调查清单 面源 面源长度 面源宽度 与正北 夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放工况 TSP 单位 m m ° m h h/d kg/h S1木材加工车间 27 8 0 9 100 5 0.0144 S2木材加工车间 25 6 0 9 100 5 0.00024 本次预测相关参数及选项见下表： 表12 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 257 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -15.9 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）评价标准 本次大气环境影响评价质量标准中烟（粉）尘质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见下表。 表13 环境空气质量标准 单位：μg/m3 评价因子 浓度限值 备注 标准 TSP（无组织排放源） 300（24小时平均） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 900 （4）评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式AERSCREEN计算项目大气污染源，在简单地形情况下的最大影响程度和最远影响范围，从而确定评价等级，环境空气评价等级计算结果见下表。 表14 估算模式计算结果及评价结果 污染源名称 评价因子 Pmax（%） D10%（m） 评价等级 无组织 S1 TSP 2.84 0 二级 S2 TSP 0.04 0 三级 有计算结果可知，S1无组织排放的颗粒物占标率最大，Pmax=2.84%，小于10%；S2无组织排放的颗粒物占标率最大，Pmax=0.04%，小于1%。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目环境空气影响评价工作等级为二级。 2.3 大气无组织污染源环境影响分析 （1）无组织排放环境影响预测 本次评价将采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模的估算模式对无组织排放污染物的环境影响进行预测，预测结果见表15。 表15 无组织排放预测结果 下风向距离(m) S1无组织粉尘 S2无组织粉尘 TSP浓度（mg/m3） TSP占标率（%） TSP浓度（mg/m3） TSP占标率（%） 100 1.38E-02 1.53 2.29E-04 0.03 200 8.27E-03 0.92 1.38E-04 0.02 300 6.21E-03 0.69 1.03E-04 0.01 400 5.06E-03 0.56 8.44E-05 0.01 500 4.33E-03 0.48 7.21E-05 0.01 600 3.81E-03 0.42 6.34E-05 0.01 700 3.41E-03 0.38 5.69E-05 0.01 800 3.11E-03 0.35 5.18E-05 0.01 900 2.86E-03 0.32 4.77E-05 0.01 1000 2.66E-03 0.3 4.43E-05 0 1100 2.49E-03 0.28 4.15E-05 0 1200 2.38E-03 0.26 3.97E-05 0 1300 2.28E-03 0.25 3.80E-05 0 下风向最大质量浓度及占标率/% 2.56E-02 2.84 3.39E-04 0.04 根据上述预测结果，本项目S1无组织污染源排放的颗粒物的最大落地浓度为0.0256mg/m3，最大占标率为2.84%；S2无组织污染源排放的颗粒物的最大落地浓度为0.000339mg/m3，最大占标率为0.04%。 2.4废气污染源及达标排放分析 项目木材加工原料为外购的新鲜原木，含水量较高，重力沉降明显，项目年加工 300m3木材，粉尘产生量为0.0963t/a，粉尘经重力沉降后无组织排放，排放量为0.0144t/a，排放速率为0.0144kg/h。经预测粉尘周界外浓度最高点预测值0.0256mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0 mg/m3）的要求；项目石材加工过程中粉尘产生量约为0.0024t/a（0.0024kg/h），该项目采用湿法喷淋法，90%以上的粉尘被吸收进入沉淀池中，无组织粉尘排放量约为0.00024t/a，0.00024kg/h，经预测粉尘周界外浓度最高点预测值0.000339mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0 mg/m3）的要求。 根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2019〕25号）、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的要求，环评要求企业生产过程中应做到：原料存放在原料库内，不露天堆放；车间密闭，石材生产过程采用湿法喷淋收集粉尘，木材加工过程采用重力沉降收集粉尘，车间地面硬化并定期洒水抑尘；厂区内可见裸露地面全部绿化，不能绿化的地面硬化并定期洒水抑尘，采取上述措施后，项目无组织粉尘可得到有效控制，预计对周围环境影响较小。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 3噪声 3.1源强分析 项目噪声源主要为开料锯、切割机、磨边机等设备运行噪声，其源强为80~90dB(A)之间，产生源强及治理效果见表16。 表16 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 开料锯 1 85 基础减振、厂房密闭隔声 65 切割机 2 90 基础减振、厂房密闭隔声 70 磨边机 3 80 基础减振、厂房密闭隔声 60 3.2预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声预测结果 根据项目噪声源的降噪叠加，对四周厂界昼间噪声排放量进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表17。 表17 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 噪声源距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 74.17 东厂界 25 46.21 昼间：60 南厂界 10 54.17 北厂界 10 54.17 西厂界 8 56.10 新郑村 160 30.08 由上表知，项目主要高噪声设备采取厂房密闭隔声、安装减振基础，消声器消音，并加强日常维护管理等降噪措施，经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，离本项目最近的敏感点新郑村声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、固废 项目产生的固废均为一般固废包括：木材加工过程产生的木材边角料及木屑、石材加工过程产生的边角料、沉淀池沉渣及生活垃圾。 （1）木材边角料及木屑：木材加工时产生的边角料及木屑量约3m3/a，统一收集后外售。 （2）石材边角料：石材加工时产生的边角料约为0.5t/a，统一收集后外售。 （3）沉淀池沉渣：沉淀池沉渣产生量约为0.1t/a，，统一收集后外售。 （4）生活垃圾：厂区职工10人，年工作200天，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则生活垃圾产生量1t/a，生活垃圾在厂区分类收集，加盖垃圾桶暂存后定期交由环卫部门处理。 表18 项目固废产排及处置情况一览表 固体废物 产生量 处置措施 木材边角料及木屑 3m3/a 收集后外售 石材边角料 0.5t/a 收集后外售 沉淀池沉渣 0.1t/a 收集后外售 生活垃圾 1t/a 收集后交由环卫部门处理 综上所述，本项目固体废物经合理处置后，固体废物对周边环境影响都不大。 5、项目污染物产排情况汇总及总量控制分析 本项目运营后主要污染物产排情况见表19。 表19 本项目污染物产排情况汇总表 污染因素 产生情况 排放情况 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 废 水 生活污水 废水量 80m3/a 0 0 COD 300mg/L 0.0024t/a / 0 NH3-N 30mg/L 0.00024t/a / 0 废 气 颗粒物 S1无组织排放 / 0.0963t/a / 0.0144t/a S2无组织排放 / 0.0024t/a / 0.00024t/a 固体废物 一般废物 木材边角料及木屑 / 3m3/a / 0 石材边角料 / 0.5t/a / 沉淀池沉渣 0.1t/a 生活垃圾 / 1t/a / 总量控制分析： 本项目主要废气排放为粉尘；生产废水经沉淀后循环利用，生活污水经化粪池后远运农肥利用不外排，因此项目不设置总量控制指标。 6、项目环保投资及竣工验收一览表 项目总投资100万元，其中环保投资约为6万元，占总投资的6%，本项目环保投资概算见表20。 表20 项目环保投资及竣工验收一览表 污染源 治理及保护措施 环保设施 及数量 （验收内容） 环保投资 （万元） 验收标准 废水 生活污水 经化粪池处理后农肥利用 1座化粪池 1 / 生产废水 经沉淀池处理后循环利用 1座沉淀池 1 / 废气 粉尘 重力沉降，密闭生产车间，地面硬化，加强厂区绿化 / 1 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放标准 固废 木材边角料及木屑 收集后外售 专用收集容器，一般固废暂存间5m2 1 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。 废包装材料 收集后外售 沉渣 收集后外售 生活垃圾 收集后交由环卫部门处理 垃圾箱若干 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声及安装消声器等 / 2 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类 合计： 6 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 木材锯片工序 | 颗粒物 | 重力沉降后无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环利用不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N | 化粪池处理后定期清理做农肥利用 |  |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 木材边角料及木屑 | 收集后外售 | 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。 |
|  |  | 废包装材料 | 收集后外售 |  |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为80～90dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振、安装消音器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁现有厂房进行生产，不进行基础土建施工，项目主要涉及设备安装，对生态环境影响较小。 |

结论与建议

环评结论： 1、项目概况 漯河市郾城区柯岩石材经营部石材木材加工项目，位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路东段右拐向南20米路东，总投资100万元，租赁现有厂房，主要石材和木材。项目建成后年产木材约300立方米，年产石材约8000平方米。 2、项目产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-20-03-023206（项目备案确认书详见表后附件）。因此该项目建设符合国家产业政策。 3、项目选址可行性 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬八路东段右拐向南20米路东，根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所出具证明（见附件）可知，项目用地为建设用地；由漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明（见附件）知：该项目的建设符合孟庙镇规划。 4、环境影响分析与防治措施结论 （1）废水 ①生产废水 项目湿法除尘用水量为1m3/d，根据参考相关石材加工行业废水处理经验，废水采取沉淀处理后回用。该项目沉淀池设计容积为30m3（可至少存放30d水量），满足沉淀的需要。沉淀池进行硬化防渗，为防止雨水进入沉淀池造成影响，环评建议建设单位在建设沉淀池时，沉淀池应高于厂区地面，防止雨水进入，并设置顶棚。 ②生活污水 项目生活污水量为0.4m3/d（80m3/a），项目设置化粪池（总容积5m3），定期由专人清理用作农肥利用，不外排。本项目要求化粪池外壁不得影响建筑物基础，池壁和池底应按水工构筑物要求进行防渗设计，同时要求做好化粪池污泥定期清掏工作。 经上述措施后，预计项目污水对周围环境影响不大。 （2）废气 本项目营运期废气主要为木材加工过程产生的粉尘和石材加工过程产生的粉尘。根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2019〕25号）、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的要求，环评要求企业生产过程中应做到：原料存放在原料库内，不露天堆放；车间密闭，石材生产过程采用湿法喷淋收集粉尘，木材加工过程采用重力沉降收集粉尘，车间地面硬化并定期洒水抑尘；厂区内可见裸露地面全部绿化，不能绿化的地面硬化并定期洒水抑尘，采取上述措施后，项目无组织粉尘可得到有效控制，预计对周围环境影响较小。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为80～90dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振及安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固体废物 本项目固废包括生产固废和职工生活垃圾，其中生产固废主要为木材加工过程产生的木材边角料及木屑、石材加工过程产生的边角料、沉淀池沉渣。项目设制有一般固废暂存间，用于分类临时存放生产固废，生产固废经收集后外售；对于职工生活垃圾，设若干垃圾箱暂存，并委托环卫部门统一清运处理。固废在落实各项评价建议措施前提下，均得到合理处置，不外排。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2. 加强对设备的维护，做好设备降噪工作，减轻机械噪声对环境的影响。 3.加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 4．对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 综上所述，漯河市郾城区柯岩石材经营部石材木材加工项目符合国家产业政策，厂址用地性质为建设用地，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

# Text boxes

粉尘、噪声、边角料

成品

锯木成片

原木

废水、噪声、边角料

成品

打磨

外购石材

切割

0.6

生产用水

0.1

沉淀池

0.1

0.4

化粪池

生活用水

0.5

农肥利用

0.1

新鲜水

0.4

0.9

0.9

附件2  发改委备案

附件5  租赁协议