# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工1000吨肉制品、畜禽产品、水产品的预包装项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市豫九香食品有限公司 |
| 法人代表 | 赵得阳 | 联系人 | 赵得阳 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇潘东村工业区1号 |
| 联系电话 | 15343954455 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇潘东村工业区1号 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-411103-14-03-029838 |
| 建设性质 | (新建(改扩建(技改 | 行业类别 及代码 | C1353肉制品及副产品加工 |
| 占地面积 (平方米) | 2000 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中:环保 投资(万元) | 21 | 环保投资占总投资比例 | 21% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 | 2019年11月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 随着城镇人民生活水平的日益增长，对熟肉制品的需求量越来越大，为满足人民日益增长的消费需求，对肉制品深加工、精加工势在必行。漯河市豫九香食品有限公司是一家于专注于肉制品、畜禽产品等预包装食品加工销售的现代化公司。根据市场需要，公司拟在漯河市郾城区孟庙镇潘东村工业区租赁场地2000平方米，投资100万元，购进先进加工设备建设肉制品、畜禽产品、水产品的预包装项目，加成后可年加工肉制品、畜禽产品、水产品共约1000吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令及生态环境部1号令）规定，本项目属于“三、食品制造业”中的“16、营养食品、保健食品、冷 冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”类，其中“除手工制作和单纯分装外的”应编制报告表，“手工制作或单纯分装”的应编制登记表。 因此，本项目应编制环境影响报告表。 受漯河市豫九香食品有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位在现场踏勘，资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环境影响评价有关规定和环境影响评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目环评报告。 2、工程建设内容及规模 本项目总投资为100万元，租赁场地2000平方米，购进先进生产设备建设肉制品、畜禽产品、水产品的预包装生产线。项目主要工程单元见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 工程 类别 项目内容 工程内容及规模 主体工程 千叶豆腐、调理肉制品车间 建筑面积500平方米 泡椒鱼皮车间 建筑面积300平方米 包装车间 建筑面积400平方米 办公用房 建筑面积50平方米 辅助工程 更衣室 建筑面积20平方米 卫生间 建筑面积30平方米 洗衣间 建筑面积30平方米 化验室* 建筑面积40平方米 车间办公室 建筑面积20平方米 门卫室 建筑面积30平方米 暂存间 建筑面积20平方米 道路及其他 210平方米 储运工程 原料库 建筑面积200平方米 冷库 建筑面积150平方米 公用工程 给水 由自备水井供水 排水 采用雨污分流制度，雨水由雨水管道排入附近沟渠进入柳河最终进入颍河。生活废水经化粪池处理后与生产废水一道进入厂区污水处理站进行处理达到农灌标准后用于周边农田灌溉 供电 当地电网供给 环保工程 废水 采用雨污分流制度，雨水由雨水管道排入附近沟渠进入柳河最终进入颍河。生活废水经化粪池处理后与生产废水一道进入厂区污水处理站进行处理达到农灌标准后用于周边农田灌溉 固废 垃圾桶等固废处理设施 废气 调节池、污泥区进行密闭，喷洒生物除臭剂 噪声 基础减振、合理布局、隔声措施 *根据建设方提供的资料，本项目化验室仅仅进行称量、大肠菌群群落数检测，其他类型检测均委托专业实验室进行。 3、产品方案 本项目产品方案见表2。 表2 本项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 1 预泡椒鱼皮 吨 300 2 千叶豆腐 吨 500 3 调理肉制品 吨 200 4、项目主要设备 本项目使用的主要设备见表3。 表3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规 格 数量（套） 备注 1 斩拌机 ZB-125I 1 2 冰片机 BPF-50I 1 制冰用 3 制冷机 G4G-20 2 冷媒R404A 4 电加热煮锅 600L 1 5 真空包装机 HVC-610S 2 6 真空滚择机 ZK-700 1 7 切丝机 -- 1 8 水煮线 -- 1 5、原辅材料 项目所需的主要原辅材料及能耗见表4。 表4 项目主要原辅材料及能耗一览表 序号 资源名称 年消耗量 单位 备注 一、原材料 1 鱼皮 350 t 泡椒鱼皮 2 泡椒 20 t 3 盐 5 t 4 糖 3 t 5 味精 2 t 6 香辛料 10 t 7 大豆蛋白 514 t 千叶豆腐 8 鸡肉 90 t 调理肉制品 9 盐 3 t 10 糖 2 t 11 味精 1 t 二、能源消耗 1 水 1476 m3/a 自备水井提供 2 电 20 万kw*h 当地供电所供电 R404A制冷剂又称SUVA HP62等。其化学成分：五氟乙烷/三氟乙烷/四氟乙烷混合物； 分子式：CHF2CF3/CF3CH2F/CH3CF3 沸点：在101.3KPa的压力下，-46.1℃ 临界温度：72.4℃ 临界压力：3688.7KPa 液体密度（25℃）：1.045g/cm3 破坏臭氧潜能值：0 全球变暖系数值：3850 用于原料的存储、保鲜、腌制，其制冷机组所用制冷剂为R404A，由于R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，符合美国采暖、制冷空调工程协会的A1安全等级类别（这是对人体无害的最高级别）。年用量约为8kg。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）可知，制冷剂R404A不属于规定的有毒有害和易燃易爆物质之列。 6、公用工程 （1）供电：当地供电所供电，年耗电量约20万kW·h。 （2）制冷：本项目设有冷库，制冷剂为R404A。 （3）供水：厂区用水由自备水井提供，能满足项目用水需要。 （4）排水：厂区采用雨污分流制度，雨水由雨水管道排入附近沟渠，最终进入柳河。生活污水经化粪池处理后与生产废水一道进入厂区污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后用于周边农田灌溉。 7、工作制度及劳动定员 项目劳动定员15人，采用一班制，每班工作时间为8小时。 8、地理位置与周边概况 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇潘东村工业区1号，厂区四周均为农田。周边概况见附图2。 9、平面布置合理性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇潘东村工业区1号，厂区整体呈长方形，大门朝南，大门东侧为门卫室，西侧为办公室，门卫室北侧自北向南依次为化验室、车间办公室、暂存间。厂区北部为千叶豆腐、调理肉制品加工车间，西北部为配套原料库，调理肉制品车间南侧为泡椒鱼皮加工车间，泡椒鱼皮车间南侧为更衣室，再向南为配套原料库；厂区西侧为包装车间，包装车间西部为一冷库。厂区西南部自西向东分别为卫生间和洗衣间。污水水处理站位于厂区东南部。厂区各部分布置结合生产工艺流程与周边环境敏感点的分布，尽量减少对周边环境敏感点的影响，同时考虑交通、运输成本等因素，因此厂区平面布置较为合理。 10、产业政策 本项目为肉制品加工生产项目，比对国家发展和改革委员会令第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于禁止类、限制类和鼓励类，可视为允许类。本项目已经漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-14-03-029838，因此该项目符合国家产业政策。 11、规划符合性及选址合理性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇潘东村工业区1号，根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所开具的证明可知项目用地为建设用地，根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府开具的证明可知本项目用地符合全镇整体规划。选址区域评价范围内无文物保护区、风景名胜区，卫生防护距离内无敏感目标，选址区域基础设施完善对本项目有较大的促进作用，项目与周围环境相容，从环保角度分析，项目选址合理。 ， |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目。建设方租用已建成场地2000平方米，经现场勘查，本项目所需厂房均已建成，现为空置状态，建设过程仅需设备安装调试，厂区无明显的环境问题。 |

| 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬 33°24'~33°59'，东经 113°27'~114°16'，总面积 2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬 33°33'，距省会郑州145km。 2、地质、地形、地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点（舞阳县保和乡），最低点50.1m（郾城县青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区（源汇区）地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 3、气候气象 漯河市位于暖温带南部边缘，属于暖湿性季风气候。冬季寒冷干燥，夏季高温多雨。一年之中，冷暖交替，四季分明。漯河市累年平均气温为14.7℃，7月份最热，累年平均气温为27.5℃，极端最高气温43.2（1996年7月19日）；1月份最冷，累年平均气温为0.5℃，年日照时数2181小时，年平均风速2.2m/s，一年中以春季平均风速最大，夏季最小。主要气象灾害是干旱、雨涝、大风、干热风、霜冻等。尤以旱涝灾害出现最为频繁。全年无霜期为216─225天，降雨量平均为786毫米。光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖。 图1 漯河市全年风向频率玫瑰图 4、水文 （1）地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，在市区南部马夫张—小存铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 （2）地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量8为26.9亿 m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11亿 m3/a)。 经计算全年自产地表水径流量多年平均为 3.75亿m3/a，浅层地下水资源量 4.737亿 m3/a，扣除重复水量 1.267亿 m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系河洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 5、土壤、植被 漯河市全市土地共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 漯河市地处暖温带，动植物适应面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有泡桐、柳、榆、槐、椿等。 6、漯河市城市总体规划（2012-2030） 根据漯河市城市总体规划（2012-2030），规划形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的一二产业空间布局结构： （1）“一心”：国家漯河经济技术开发区 原规划面积24.2平方公里，拟实施“东扩南伸”布局调整，扩展面积共7.65 平方公里，其中东扩6.25平方公里（西起京珠高速公路，北至宁洛高速）、南伸至市边界1.40 平方公里，扩展后总面积为31.85平方公里。 国家漯河经济技术开发区以建设高新技术研发和转化基地为目标，将充分发挥国家级产业孵化服务中心的优势，实现园区从单一工业企业区向以制造为基础、集研发及相关配套服务于一体的综合园区转变。 重点发展产业包括：食品精深加工、食品机械和纺织服装等无污染的都市型工业，积极发展电子信息等高新技术产业，禁止并逐步搬迁污染类化工企业。 （2） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 京广优势产业带：京广铁路和京珠高速是我国南北向主要交通廊道，其沿线已经发展成为产业集聚地区，也是漯河融入中原城市群甚至更高一级区域合作的重要地区，应以商贸物流集散、食品集群、旅游集散相关产业为主，并发展高新技术产业。 漯舞化工产业带：漯舞铁路西接煤炭和能源条件良好的平顶山，沙颍河航道复航后，漯河港将成为平顶山煤炭东运的重要节点。结合漯河的盐矿资源，漯舞化工产业带将成为盐化工、煤化工、精细化工等产业集聚，漯河融入河南省重化工业带的必然选择。 （3）“一基地”：裴城生态农业基地 因滞洪区影响，不宜大规模工业开发，拟作区域绿心，大力发展生态农业，为周边食品加工提供原料，并开发农业观光项目，为城市居民提供休闲场所。 （4）“五大产业集聚区”：东城、沙澧、淞江、临颍、舞阳 东城产业集聚区：原规划面积12.05平方公里，其中起步区4.05平方公里，发展区4平方公里，控制区4平方公里，拟北扩东伸9.68平方公里。作为未来漯河东向发展的首要地区，产业上以食品加工及配套为主导，同时发展保健食品、功能性食品、生物医药、电子信息等高技术含量的产业，成为漯河工业用地拓展的首选地区。 沙澧产业集聚区：总规划面积13.96平方公里，其中，跨高铁向西扩展7.86平方公里。规划以漯河港为中心，重点发展纺织、商贸物流、文化娱乐、休闲商住等功能。其中，107国道以西、澧河以南为工贸产业集中区，沿107国道以商贸物流为主，沿沙澧河两侧以文化娱乐和休闲、商住为主。 临颍县产业集聚区：原规划面积16.56平方公里，拟实施“东进北扩”，其中东进3.21平方公里，北扩3.95平方公里。园区分别由一二类工业区、行政文化居住区、仓储物流区和生态环保区四个功能分区组成，以食品制造、电子电器作为区内的主导产业。 舞阳县产业集聚区：原规划面积11.42平方公里，拟向东扩展盐化工园区6.01平方公里、加工贸易区1.2平方公里。集聚区的主导产业主要以盐化工产业为主，兼顾机械制造、制衣制鞋等产业。按照功能布局主要划分为盐化工园区、贸易加工区和综合服务区。 |
| --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1. 环境空气质量现状 项目环境空气质量现状评价采用漯河市环境保护局发布的2018年漯河市环境质量状况公报中数据，漯河市环境空气主要监测因子为细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧（8小时），漯河市区全年平均值浓度分别为：61µg/m3、104µg/m3、13µg/m3、35µg/m3、1.6µg/m3、175µg/m3，其中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均值、臭氧（8小时）不能够满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准要求。 2．地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《2018漯河市环境监测年检》西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表5。 表5 地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 15.0 20 0.75 0 NH3-N 0.21 1.0 0.21 0 由上表可知，西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3．声环境质量现状 根据噪声适用区划分，项目所在区域为2类区。周围区域除道路噪声无较大噪声源存在，声环境质量现状较好，项目厂区能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求。 4．地下水质量现状 项目所在区域地下水环境质量总体状况良好，周围无地下水污染源存在，目前地下水环境质量现状良好，水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准要求。 |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据调查，在厂区周围尚未发现文物、名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。主要保护目标及保护级别见表6。 表6 主要环境保护目标 环境因素 保护目标 方位 距离（m） 规模 保护级别 环境 空气 潘东村 S 72 201户 925人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 小潘庄 W 830 68户 450人 拦河刘村 NW 1320 110户 420人 阎陶村 SE 680 130户 530人 地表水 环境 柳河 S 60 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 颍河 N 1300 中型 声环境 潘东村 S 72 201户 925人 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准 |
| 环 境 质 量 标 准 | 序号 执行标准 标准值 1 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 项目 日均值 小时均值 PM2.5 75μg/m3 — PM10 150μg/m3 — SO2 150μg/m3 500μg/m3 NO2 80μg/m3 200μg/m3 CO 4mg/m3 10mg/m3 O3 -- 200μg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》-HJ2.2-2008 NH3 -- 200μg/m3 H2S -- 10μg/m3 2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD 20mg/L BOD5 4mg/L NH3-N 1mg/L 3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准， 2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 4 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） pH 6.5-8.5 溶解性总固体 ≤1000mg/L 高锰酸盐指数 ≤3.0mg/L 氨氮 ≤0.2mg/L |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 类型 标准名称 污染因 标准值 废气 污水处理设施恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新建二级标准 NH3 1.5mg/L H2S 0.06mg/L 废水 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准 COD ≤200mg/L BOD5 ≤100mg/L SS ≤100mg/L 噪声 运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类区 dB(A) 昼间 60dB(A) ，夜间50d (A) 固体废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）中相关标准. |
| 总量控制指标 | 项目废水经处理达标后用于周边农田灌溉不外排。因此，项目不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 运营期工艺流程 泡椒鱼皮生产工艺流程 图2 泡椒鱼皮生产工艺流程及产污节点图 工艺说明: ①鱼皮解冻：原料鱼皮为外购原料，进入厂区后在原料库冷库中存放，生产前提前将鱼皮拿出冷库自然升温解冻； ②挑拣：由人工对解冻的鱼皮挑选，挑选出杂质； ③清洗：挑选完成后，由人工对清水中的鱼皮进行清洗，清洗过程会产生废水，进入厂区污水处理处理； ④切丝：清洗后的鱼皮沥干水后由切丝机进行切丝； ⑤漂烫：切好的鱼皮丝进入电热锅加热的热水中漂洗后捞出。 ⑥拌料：漂烫好的鱼皮丝进入搅拌机加入食盐、香辛料等进行搅拌混匀。 ⑦预冷包装：搅拌完成后的鱼皮丝放置冷却，冷却到室温后进入包装机进行真空包装。 ⑧冷冻：包装完成后的产品送入成品库中的冷冻库进行冷冻待售。 千叶豆腐生产工艺流程 图3 千页豆腐生产工艺流程及产污节点图 工艺说明: ①加热搅拌：将外购的大豆蛋白粉与水按比例混合后搅拌，搅拌后进行电加热煮熟； ②预冷：煮熟后的蛋白粉逐渐冷却至室温，蛋白粉逐渐凝聚成形成为豆腐块； ③切块包装：对凝结后的豆腐块进行分切成小块，分切完成后由真空包装机进行真空包装； ④冷冻：包装好的千页豆腐送入成品库冷库存放待售； 调理肉制品工艺流程 图4 调理肉制品生产工艺流程及产污节点图 工艺说明: ①原料解冻：原料主要为冷冻猪肉、鸡肉，进入厂区后在原料库冷库中存放，生产前提前将鱼皮拿出冷库放入清水中升温解冻； ②切块：由机器对解冻后的畜禽肉进行切块； ③拌料：切好块的畜禽肉进入搅拌机，加入食盐、香辛料等进行搅拌混匀； ④包装：搅拌完成后的肉块进入包装机进行真空包装； ⑤冷冻：包装完成后的畜禽肉送入成品库中的冷冻库进行冷冻待售。 （4）企业生产中污染工序见表7。 表7 主要污染工序 时期 污染物类型 污染产生环节 污染因子 排放方式 运营期 废气 污水处理 NH3、H2S 加强绿化、喷洒除臭剂 废水 生活污水、生产废水 SS COD NH3-N 生活污水经化粪池处理后与生产废水一道一起进入污水处理站进行处理，达到农灌标准后，用于周边农田灌溉 噪声 生产设备 等效连续A声级 合理布置厂区位置、墙体隔声、设备底座基础减震 固体废物 拆包 废包装材料 外售处理 挑选 杂质 外售处理 职工生活 生活垃圾 由环卫部门清运处理

主要污染工源强： 1 施工期主要污染源： 本项目租赁已建成厂房，无土建施工，施工期间主要为设备安装调试，持续时间短对周边环境影响较小。 2 营运期主要污染源： 2.1废气 项目自建的污水处理设施运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要来源于进水泵房、调节池、生化池等，其主要成分有硫化氢、氨等。根据类比同类项目，污水处理设施臭气排放源强为H2S 0.004 kg/h，NH3 0.015kg/h。针对污水处理设施产生的臭气，建设单位拟在产生臭气的单元（调节池、污泥区等）进行封闭及添加生物除臭剂。经处理后臭气主要污染物排放情况详见表8。 表8 恶臭主要污染物排放情况一览表 污染物 产生速率（kg/h） 除臭设施效率 排放速率（kg/h） 执行标准 排放速率（kg/h） NH3 0.015 80% 0.003 4.9 H2S 0.004 0.001 0.33 2.2废水 （1）供水 本项目由市政自来水管供水，用水主要用于生产和办公生活，生产用水包括清洗用水、 漂洗用水、设备地面清洗用水。 （2）排水 解冻废水 本项目泡椒鱼皮、调理肉制品等肉类原料加工前都需解冻，解冻方式为干解冻，类比同类型项目，干解冻产生废水量为 3％-10％，本项目取 6％，本项目肉类原料使用量约为 350t/a，所以项目每年产生解冻废水为 21t/a，每天产生解冻废水为 0.07t/d，废水中主要污染因子为 COD、SS、氨氮、动植物油，根据企业提供资料和类比同类型项目，污染物浓度分别为 COD：1100mg/L、BOD5：300mg/L、SS：300mg/L、氨氮：120mg/L、动植物油：120mg/L。 清洗废水 本项目鱼皮原料解冻后都需清洗，根据企业提供资料，1吨原料大约使用2吨水清洗，本项目鱼皮使用量约为 260t/a，使用水量为560t/a，损失量约为 5％，所以项目每年产生清洗废水为 532t/a，每天产生清洗废水为 1.77t/d，废水中主要污染因子为 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，根据企业提供资料和类比同类型项目，污染物浓度分别为 COD：900mg/L、BOD5：280mg/L、SS：200mg/L、氨氮：60mg/L、动植物油：120mg/L。 漂洗废水 本项目鱼皮清洗之后需要用热水漂洗，根据企业提供资料， 1 吨原料大约使用1.5吨水漂洗，本项目鱼皮使用量约为 260t/a，故漂洗用水为 390t/a，损失量约为 5％，所以项目每年产生漂洗废水为370.5t/a，每天产生漂洗废水为 1.24t/d，废水中主要污染因子为 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，根据企业提供资料和类比同类型项目，污染物浓度分别为 COD：500mg/L、BOD5：260mg/L、SS：100mg/L、氨氮：40mg/L、动植物油：60mg/L。 车间设备及化验室仪器清洗水 项目生产车间机器设备、化验室设备需定期清洗。根据建设单位提供资料，化验室仅进行称量等物理实验和大肠菌群数检测试验。其他试验均委托专业化验室进行，因此本项目化验室无有毒有害试剂，因此清洗废水主要为车间设备清洗水及化验室仪器清洗水。根据业主提供的资料及类比同类型项目，清洗用水量为1t/d，300t/a。其废水按用水量的80%计算，为0.8m3/d，即240m3/a。主要污染物为COD 500mg/L、BOD5：280mg/L、SS 300mg/L、氨氮：40mg/L、动植物油30mg/L。 职工生活废水 本项目劳动定员15人，不在厂区区内住宿，工作实行一班制，年工作天数300天，类比同类型项目，职工生活用水按50L/人·d，排污水系数以0.8计，则生活用水量约0.75m3/d，225t/a，生活污水排放量约为0.6m3/d，即180m3/a。主要污染物为COD 350mg/L、BOD5 200 mg/L、SS 250 mg/L、氨氮 30mg/L。 项目用排水平衡图见图3 图5 本项目水平衡图 单位:m3/a 全场废水产生情况见表9。 表9 生活污水水质一览表 废水名 废水量 污染因子 pH COD BOD5 SS NH3-N 解冻废水 21m3/a 浓度mg/L 6～9 1100 300 300 120 产生量t/a / 0.023 0.006 0.006 0.003 清洗废水 532m3/a 浓度mg/L 6～9 900 280 200 60 产生量t/a / 0.479 0.149 0.106 0.032 漂洗废水 370.5m3/a 浓度mg/L 6～9 500 260 100 40 产生量t/a / 0.185 0.096 0.037 0.015 车间及设备清洗水 240m3/a 浓度mg/L 6～9 500 280 300 40 产生量t/a / 0.120 0.067 0.072 0.010 生活废水 180m3/a 浓度mg/L 6～9 350 200 250 30 产生量t/a / 0.063 0.036 0.045 0.005 混合废水 1343.5m3/a 浓度mg/L 6～9 558.24 213.62 144.40 41.24 产生量t/a / 0.750 0.287 0.194 0.055 2.3噪声 本项目噪声污染源主要是生产过程设备噪声，主要有斩拌机、冰片机等噪声，噪声源强约为75-85dB(A)。项目选用各种设备的噪声级见表10。 表10 项目主要设备噪声源强一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 源强 [dB(A)] 1 斩拌机 1 85 2 冰片机 1 82 3 制冷机 2 75 4 真空包装机 2 82 5 真空滚择机 1 75 6 切丝机 1 85 2.4固体废物 根据建设方提供的资料，本项目化验室仅仅进行称量、大肠菌群群落数检测，其他类型检测均委托专业实验室进行，因此化验室无有毒有害废物产生。项目运营期的固体废物主要为废包装材料、挑选杂质与职工生活垃圾。 （1）废包装材料 项目废包装材料产生量为约0.5t/a，包装材料不沾染有毒有害物质为一般固体废物，废包装材料收集后外售至物资回收部门。 （2）挑选杂质 泡椒鱼皮生产过程中挑选工序会产生杂质，产生量约为0.5t/a，收集后交由环卫部门定期清运，挑选杂质应及时清运避免恶臭产生。 （3）生活垃圾 项目厂区劳动定员15人，生活垃圾按每人0..5kg/d计，则生活垃圾产生量约为2.25t/a，经垃圾箱收集后，交由环卫部门定期清运。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 运营期 | 污水处理站 | NH3 | —— | 0.015kg/h | —— | 0.003kg/h |
|  |  |  | H2S | —— | 0.004kg/h | —— | 0.001kg/h |
| 废水 | 营 运 期 | 综合废水水 （1343.5m3/a） | COD | 558.24mg/L | 0.750 t/a | 用于农田灌溉 |
|  |  |  | BOD5 | 213.62mg/L | 0.287t/a |  |
|  |  |  | SS | 144.40mg/L | 0.194t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 41.24 mg/L | 0.055t/a |  |
| 固体废物 | 营 运 期 | 生产车间 | 废包装材料 | 0.5t/a | 0t/a |
|  |  | 生产过程 | 废边角料 | 0.5t/a | 0t/a |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0t/a |
| 噪声 | 营 运 期 | 主要为配套设备产生的噪声，源强75-85dB(A）。在采用增加缓冲垫减震、安装隔声窗、加大绿化等措施后，预计噪声可以达标排放。 |
| 主要生态影响： 本项目租用已建成厂房，无土建施工期，周边无风景名胜区和文物保护区，也无国家法定保护的动植物，因此对区域生态环境的影响较小。 |
| 施工期环境影响简要分析： 本项目租用已建成厂房，无土建施工期，施工期仅进行设备安装和调试，持续时间短，对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、废气 （1）可达性分析 项目运营后，废气主要为污水处理站产生的恶臭，在采取封闭及添加生物除臭剂后，废气的排放量为NH3 0.003 kg/h，H2S 0.001 kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新建二级标准。 （2）评价工作等级 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录 A 推荐的 AERSCREEN 估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表11 的分级判据进行划分。 表11 评价等级判别表 评价工作等级 评价等级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 估算模型参数见表 12。 表12 相关参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 最高环境温度/℃ 42.8 最低环境温度/℃ -6.4 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 半湿润区 是否考虑地形 考虑地形 □是 ( 否 地形数据分辨率/m \ \ 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ( 否 岸线距离/km \ 岸线方向/° \ （3）污染排放清单 项目废气无组织排放情况见表13。 表13 厂区废气无组织排放情况表 污染物名称 污染源位置 面源长度 面源宽度 面源高度 评价因子源强（kg/h） NH3 污水处理站 50m 40m 6m 0.003kg/h H2S 50m 40m 6m 0.001kg/h （4）估算结果 项目无组织废气预测结果如下： 表14 无组织废气预测结果表 距源中心 下风向距 离 D(m) 无组织废气 NH3 H2S 浓度(mg/m3) 占标率（%） 浓度(mg/m3) 占标率（%） 10 0.0001124 0.06 4.21E-05 0.42 100 0.001048 0.52 0.0003931 3.93 200 0.0009433 0.47 0.0003537 3.54 300 0.0008805 0.44 0.0003302 3.3 400 0.0008827 0.44 0.000331 3.31 500 0.000819 0.41 0.0003071 3.07 600 0.0007193 0.36 0.0002697 2.7 700 0.0006229 0.31 0.0002336 2.34 800 0.00054 0.27 0.0002025 2.03 900 0.0004714 0.24 0.0001768 1.77 1000 0.0004148 0.21 0.0001555 1.55 1500 0.0002464 0.12 9.24E-05 0.92 2000 0.0001658 0.08 6.22E-05 0.62 2500 0.0001227 0.06 4.60E-05 0.46 下风向最大浓度 0.001048 0.52 0.0003931 3.93 从预测结果知，无组织废气中H2S最大落地浓度为0.0003931mg/m3。Pmax=3.93%＞1%。因此，本项目评价等级为二级评价。 （5）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条“二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，本项目为二级评价，不再进行进一步预测与评价。结合工程分析，本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量，大气污染物年排放量见下表。 表15 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 污水处理站 NH3 调节池等密闭、喷洒生物除臭剂 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新建二级标准 1.5 0.00002 2 / 污水处理站 H2S 0.06 0.00007 无组织排放合计 NH3 0.00002 H2S 0.00007 表16 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 NH3 0.00002 2 H2S 0.00007 （6）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中A.3.2中“大气环境防护距离计算模式执行文件及使用说明”，并利用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站（http://www.lem.org.cn）中的模拟程序进行计算。经计算，本项目不需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的贮存、使用单元与居民区之间应设置卫生防护距离，本评价采用GB/T13201-91中推荐的计算公式，即： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——无组织排放源所在生产单元占地面积S（m2）的等效半径，，m； A、B、C、D ——卫生防护距离计算系数，无因次，根据项目所在区域的多年平均风速（2.7m/s）及空气污染源构成类别选取； QC ——工业企业有害气体无组织排放可以达到的控制水平，kg/h。 根据上式计算，项目污染物无组织排放源卫生防护距离计算结果如下： 表17 无组织污染物排放源强和卫生防护距离 序号 污染源位置 污染物名称 排放速率（kg/h） 面源 计算结果(m) 应设卫生防护距离（m） 长m 宽m 高度m 1 厂区 NH3 0.003 50 40 6 3.27 100m 2 H2S 0.001 50 40 6 4.52 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 GB/T3840-91规定， L值为100m以内时，级差为50m；超过100m，小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。项目卫生防护距离为以污水处理站边界外100米范围。 综上所述，项目建设对区域环境质量影响较小。项目卫生防护距离设置为污水处理站边界外100m；根据调查，卫生防护距离（内没有居住点、学校、医院等敏感点。因此环评要求项目所在地政府规划部门在制定各类规划时，不仅应考虑合理布局，注意项目项目所在区域用地控制性质与布局与周边环境相匹配，确保项目厂界外环境防护距离内不得规划建设民宅、学校、医院等较敏感的项目。 废水 本项目废水主要为生产废水和生活废水。 本项目生活废水经化粪池（容积10m3/d）处理后与生产废水一道进入厂区污水处理站进行处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后，用于周边农田灌溉。项目混合废水产生量为1343.5m3/a，合4.48m3/d。项目拟建设污水处理站一座，污水处理站采用一体化污水处理设施，具体处理工艺具体为“格栅+调节池+生化池+暂存池”，考虑到留有余量及未来发展需要，污水处理站处理规模定为10m3/d，处理量可满足项目需要。 污水处理效果见表19。 表18 各段处理单元污染物总去除效率预测表 处理单元 项 目 CODCr （mg/L） BOD5 (mg/L) ss(mg/L) NH3-N(mg/L) 格栅、调节池 进水 558.24 213.62 144.40 41.24 去除率 20% 20% 15% 10% 出水 446.592 170.896 122.74 37.116 反应池 进水 446.592 170.896 122.74 37.116 去除率 60% 60% 80% 40% 出水 178.64 68.36 24.55 22.27 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准 ≤200 ≤100 ≤100 —— 该处理工艺运行成本低，节省占地，处理效率高，工艺相对成熟，由上表的处理效果可知，废水经处理后完全可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准。废水经处理达标后在暂存池暂存（容积约30m3），废水产生量约4.48m3/d，1343.5m3/a。暂存池可容纳5~6天的废水量，用以解决阴雨天无需浇灌的问题。经调查，项目周边有大量的农田，建设方已与潘东村签署协议，项目周边约50亩农田优先采用，本项目处理达标后废水灌溉。类比同类项目，平均每亩农田灌溉需水量约1200m3/a，50亩农田共需灌溉用用水约60000m3，远超本项目废水量。因此，本项目周边农田优先采用本项目达标废水灌溉是可行的。 总量指标：本项目废水经处理达标后用于周边农田灌溉不外排，不设废水总量控制指标。 因此，本项目废水对周边水环境质量影响较小。 3、噪声 本项目噪声污染源主要主要有斩拌机、冰片机、制冷机等噪声。建设方拟采取如下的控制措施： ①选用低噪声设备，将高噪设备安装在封闭车间内并加装隔音门窗； ②对产生机械噪声的设备，安装橡胶垫等减振装置，加装消声罩； ③加强高噪车间外绿化，利用树木的屏蔽作用降噪； 经采取消声、隔声、减震等措施后，设备产生噪声情况预测如下表。 表19 项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 设备噪声源强〔dB(A)〕 治理措施 治理后的噪声值〔dB(A)〕 1 斩拌机 1 85 减振、建筑隔声 65 2 冰片机 1 82 68 3 制冷机 2 75 60 4 真空包装机 2 82 65 5 真空滚择机 1 75 60 6 切丝机 1 85 68 各噪声设备经过隔声减震处理后，排放点噪声源强可下降10-20dB(A)，降噪效果明显。 噪声预测模式如下： ①点声源预测模式。 LA（r）= LWA - 20lg（r/r0） 式中： —距离噪声源r米处预测点的A声级（dB(A)）； —点声源的A声级（dB(A)）； —点声源至预测点的距离（m）； ②点声源叠加模式 式中： 各噪声源到厂界的预测值见表20。 表20 噪声衰减计算结果(单位：dB) 测点序号 预测点名称 dB(A) 预测值 厂界 1# 东厂界 44.2 2# 南厂界 44.5 3# 西厂界 44.1 4# 北厂界 43.5 5# 潘东村(昼/夜) 46.5/43.6 评价标准 执行GB12348-2008中2类 60/50 由上表可知，项目高噪设备在采取增加缓冲垫减震、密闭房间或车间等措施，噪声经厂房、围墙等阻挡衰减后，东西南北厂界噪声预测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准。项目北侧敏感点潘东村噪声预测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 因此，建设方落实好防治措施后，本项目运营期噪声均能够做到达标排放，对周围声环境影响较小。 4、固体废物 项目运营期的固体废物主要为废包装材料、挑选杂质与职工生活垃圾。 （1）废包装材料 项目废包装材料产生量为约0.5t/a，包装材料不沾染有毒有害物质，废包装材料收集后外售至物资回收部门。 （2）挑选杂质 泡椒鱼皮生产过程中挑选工序会产生杂质，产生量约为0.5t/a，收集后交由环卫部门定期清运。挑选杂质在厂区不宜长时间存放，应及时清理，避免产生恶臭等气体。 （3）生活垃圾 项目厂区劳动定员15人，生活垃圾按每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为2.25t/a，经垃圾箱收集后，交由环卫部门定期清运。 表21 项目固体废物产生与处置情况一览表 序号 来源 名称 产量（t/a） 去向 1 拆包等 废包装材料 0.5 外售至物资回收部门 2 生产过程 挑选杂质 0.5 由环卫部门定期清运 3 职工生活 生活垃圾 2.25 由环卫部门定期清运 厂区内设置一座面积为20m2的一般固废暂存间，厂区内产生的一般固废集中收集暂存于一般固废暂存间内，一般固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求建设，应具有“防风、防雨、防晒”三防措施。 综上所述，本项目运营过程中产生的固体废物均可得到有效的处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响不大。 5、环境管理及监测计划 根据本项目工程分析中营运期产排污特征，结合项目工程周围环境实际情况，针对废气、废水以及厂界噪声提出如下环境监测计划： 表22 项目营运期环境监测计划 监测内容 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 废气 厂界 NH3、H2S 1次/年 污水处理设施恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新建二级标准 噪声 厂界四周 LAeq 1次/年，昼夜各一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 6、环保投资 本工程各项环保投资约为21万元，环保投资占总投资的比例约为0.21%。详见表23。 表23 环保投资一览表 类别 污染源 环保治理措施 投资估算(万元) 运营期 废气 污水处理站 加强周边绿化，喷洒除臭剂 2 废水 混合废水 化粪池10m3，一体化污水处理设施，工艺格栅+调节池+生化池+暂存池（30m3），处理能力10m3/d 15 固废 废包装材料 一般固废暂存场所，20m2 1 挑选杂质 生活垃圾 垃圾桶 1 噪声 设备噪声 合理布置，高噪声设备采用减震、消声、隔声等降噪措施 2 合计 21 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 污水处理站 | NH3、H2S | 加强周边绿化，喷洒除臭剂 | 污水处理设施恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新建二级标准 |
| 水污染物 | 营运期 | 生产废水 | COD | 化粪池10m3，一体化污水处理设施，工艺格栅+调节池+生化池+暂存池（30m3），处理能力10m3/d | 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
| 固体污染物 | 营运期 | 拆包 | 废包装材料 | 外售至物资回收部门 | 合理处置，对周围环境影响不大 |
|  |  | 挑选 | 杂质 | 由环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 营运期 | 配套设备产生的噪声、交通噪声、社会活动噪声等 | 采用增加缓冲垫减震、安装隔声窗、加大绿化等措施 | 对保护目标和周围环境影响不大 |
| 主要生态影响： 本项目租用已建成厂房，无土建施工期，周边无风景名胜区和文物保护区，也无国家法定保护的动植物，因此对区域生态环境的影响较小。 |
| 1 评价结论 漯河市豫九香食品有限公司拟投资100万元在漯河市郾城区孟庙镇潘东村工业区1号建设年加工1000吨肉制品、畜禽产品、水产品的预包装项目，建设方租赁场地2000平方米。项目环保投资为21万，约占总投资的21%。 1.1 产业政策符合性 本项目为肉制品加工生产项目，比对国家发展和改革委员会令第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于禁止类、限制类和鼓励类，可视为允许类。本项目已经漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-14-03-029838，因此该项目符合国家产业政策。 1.2 规划符合行及选址可行性结论。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇潘东村工业区1号，根据漯河市国土资源局孟庙镇国土资源所开具的证明可知项目用地为建设用地，根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府开具的证明可知本项目用地符合全镇整体规划。选址区域评价范围内无文物保护区、风景名胜区，卫生防护距离内无敏感目标，选址区域基础设施完善对本项目有较大的促进作用，项目与周围环境相容，从环保角度分析，项目选址合理。 1.3 平面布置合理性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇潘东村工业区1号，厂区整体呈长方形，大门朝南，大门东侧为门卫室，西侧为办公室，门卫室北侧自北向南依次为化验室、车间办公室、暂存间。厂区北部为千叶豆腐、调理肉制品加工车间，西北部为配套原料库，调理肉制品车间南侧为泡椒鱼皮加工车间，泡椒鱼皮车间南侧为更衣室，再向南为配套原料库；厂区西侧为包装车间，包装车间西部为一冷库。厂区西南部自西向东分别为卫生间和洗衣间。污水水处理站位于厂区东南部。厂区各部分布置结合生产工艺流程与周边环境敏感点的分布，尽量减少对周边环境敏感点的影响，同时考虑交通、运输成本等因素，因此厂区平面布置较为合理。 1.4 环境质量现状评价结论 1.4.1 环境空气质量现状 根据漯河市环境保护局发布的2018年漯河市环境质量状况公报中数据，2018年漯河市为环境空气质量不达标区。 1.4.2．地表水环境质量现状 项目所在区域纳污水体为颍河。根据漯河市地面水环境功能区划分报告，颍河评价河段划为Ⅲ类，根据《漯河市环境监测年鉴》（2018 年度）可知，西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 1.4.3．声环境质量现状 本项目区域内现无噪声源较大工业企业，项目建设区周围声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 1.4.4地下水环境质量现状 项目所在区域地下水环境质量总体状况良好，周围无地下水污染源存在，目前地下水环境质量现状良好，水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准要求。 1.5 环境影响评价结论 废气环境影响 项目运营后，废气主要为污水处理站产生的恶臭，在采取封闭及添加生物除臭剂后，废气的排放量为NH3 0.003 kg/h，H2S 0.001 kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新建二级标准。因此，项目运营期废气对周围环境影响较小。 （2）废水环境影响 项目建成投产后废水主要为生产废水和生活污水，生活废水经化粪池处理后与生产废水一道进入厂区污水处理站进行处理，项目混合废水产生量为1343.5m3/a，合4.48m3/d，废水处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后，用于周边农田灌溉，不外排。因此，废水对周围水环境质量影响较小。 （3） 声环境影响 本项目噪声源主要是生产设备的噪声，设备采用减震、隔声、消声等降噪措施后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，对周围环境的影响较小。 （4） 固体废物 本项目营运期产生的废包装材料收集后外售至物资回收部门；挑选杂质、职工生活垃圾由环卫部门定期清运。项目运营过程中产生的固体废物均可得到妥善的处置，对环境影响较小。 1.6 总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址可行，符合当地总体规划。项目污染因素简单，该项目在运营后，若能严格执行环境管理的有关规定，按照“三同时”的要求，认真落实各项污染治理措施，各项污染物均能达标排放，对环境影响较小。从环保角度分析，该项目建设是可行的。 2 建议 （1） 对厂内职工进行安全生产教育，普及有关安全知识。 （2） 加强厂区绿化工作，在厂区周围种植具有降噪、吸尘及抗污染类的树木，以净化空气、美化环境。 （3）建设方必须严格执行环境保护“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时运行投产。本项目经环保部门验收合格后方可投入使用。 3 环保“三同时”验收一览表 表25 项目“三同时”验收一览表 污 染 源 污 染 防 治 措 施 验收指标 废气 污水处理站 加强周边绿化，喷洒除臭剂 污水处理设施恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新建二级标准 废水 综合废水 化粪池10m3，一体化污水处理设施，工艺格栅+调节池+生化池+暂存池（30m3），处理能力10m3/d 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准 噪声 设备及交通噪声 通过密闭、加装减振、绿化等措施进行消声降噪 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类区 固废 废包装材料 外售至物资回收部门 妥善处置，对环境影响较小 挑选杂质 由环卫部门定期清运 生活垃圾 由环卫部门定期清运 生态 厂区绿化 增加绿化植物的种类、尽可能利用一切边角空地及外道路两侧的空地进行绿化 落实到位 |

# Text boxes

建设项目所在地自然环境简况

环境质量现状

评价标准

环境影响分析

结论与建议