审批意见： 郾环监表（2019）36号 关于漯河市沙北污水处理厂（一期） 提标改造工程环境影响报告表的批复 漯河城市发展投资有限公司： 你单位上报的由漯河咏蓝环境科技有限公司编制的《漯河市沙北污水处理厂（一期）提标改造工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在郾城区政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、本项目位于漯河市郾城区龙江路与京广铁路交叉口东北侧沙北污水处理厂二期工程院内。该项目《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废水。在现有工程的基础上将原来的污水处理工艺改造为“粗格栅及进水泵房+细格栅及沉砂池+改良型氧化沟+二沉池+反硝化生物滤池+絮凝沉淀池+高速滤池+接触消毒池和紫外消毒渠并联使用+排放”，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准提升至《地表水环境质量标准》（GB18918-2002）Ⅳ类标准。 2.废气。废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭。应采取绿化吸附除臭、污泥及时清运等除臭或抑臭措施，恶臭排放应符合《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值要求。 3.噪声。厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。 （四）项目建成后，主要污染物排放量应满足本项目《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000188）控制指标要求。 四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 2019年7月31日