# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8000吨石塑环保板材项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市浩发板材有限公司 |
| 法人代表 | 赵卫东 | 联系人 | 于富康 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇纬十路与白云山路交叉口519号 |
| 联系电话 | 18003871858 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇纬十路与白云山路交叉口519号 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-41-03-035287 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 十八47 塑料制品制造 （管理名录） C2922 塑料板、管、型材制造（行业代码） |
| 占地面积 （平方米） | 2800 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资 （万元） | 40 | 占总投资 比例（%） | 20 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2019年10月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 漯河市浩发板材有限公司拟投资200万元建设年产8000吨石塑环保板材项目，该项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路与白云山路交叉口519号，占地面积2800m2，建筑面积2800m2，生产规模为年产8000吨石塑环保板材，具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”类第47条“塑料制品制造”，“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书，“其他”编制报告表，按照要求本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《年产8000吨石塑环保板材项目环境影响报告表》。 2、项目概况 本项目为漯河市浩发板材有限公司投资200万元在漯河市郾城区孟庙镇纬十路与白云山路交叉口519号建设年产8000吨石塑环保板材项目，项目占地面积2800m2，建筑面积2800m2，生产规模为年产8000吨石塑环保板材。项目拟用职工20人，均不在厂内食宿，年工作日330天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 200 企业自筹 2 环保投资 万元 40 占总投资的20% 3 占地面积 m2 2800 / 4 建筑面积 m2 2800 / 5 劳动定员 人 20 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 330 每天8小时工作制 3、政策相符性分析 本项目为塑料板、管、型材制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目编号为：2019-411103-41-03-035287，项目备案见附件二。 4、选址可行性分析及平面布置合理性 （1）厂址位置可行性 漯河市浩发板材有限公司位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路与白云山路交叉口519号，厂址东邻机械厂，南邻农田，西邻农田，西侧距离孟庙镇第三中心小学140米，北邻空地。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目周边环境照片见附图四。 本项目租赁已建成厂房进行生产，租赁协议详见附件三。根据漯河市国土资源局郾城分局出具的证明可知本项目符合土地利用总体规划，土地证明见附件四；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件五。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目拟选厂址可行。 （2）厂区平面布置合理性分析 本项目租赁1栋已建成厂房进行生产，生产车间大门朝东，生产区位于车间西北侧，原料区位于车间东北侧，成品区位于车间南侧，项目厂区各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理。本项目平面布置图见附图三。 5、项目组成及主要建设内容 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备 注 主体工程 生产车间 1栋1层，建筑面积2800m2 租赁现有 公用工程 给水 来自厂区内1口井深50m的自备水井 依托现有 排水 生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田 依托现有 用电 来自孟庙镇供电线路 依托现有 环保工程 废水治理 1座10m3化粪池，1座40m3循环水池 依托现有/新建 废气治理 混料、破碎、磨粉工序粉尘：集气罩+1套真空除尘器+1套脉冲除尘器+1根15m高排气筒；加热塑化工序非甲烷总烃废气：集气罩+1套UV光氧催化装置+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 新建 固废治理 1座10m2固废暂存间；1座10m2危废暂存间； 垃圾桶若干 新建 噪声治理 基础减振、建筑隔声 / 6、项目产品方案及规模 本项目生产规模为年产8000吨石塑环保板材。 7、本项目营运期主要设备 本项目营运期主要设备见表3。 表3 本项目营运期主要设备一览表 序号 设备名称 规格 单位 数量 1 混料机 / 台 1 2 挤塑机 55 台 1 65 台 3 80 台 2 3 破碎机 / 台 1 4 磨粉机 77 台 1 8、本项目营运期主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料消耗一览表见表4，本项目主要原辅材料理化性质见表5。 表4 本项目营运期主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 年用量 原料来源 备注 1 聚氯乙烯树脂 2000t/a 外购，不使用再生塑料 / 2 碳酸钙粉 6010t/a 外购 / 表5 本项目主要原辅材料理化性质 序号 名称 理化性质 1 聚氯乙烯树脂 聚氯乙烯的结构式为-(CH2-CHCl)n-，密度为1380kg/m3，为微黄色半透明状，有光泽，是一种有机高分子材料，根据不同的用途可以加入不同的添加剂，聚氯乙烯树脂可呈现不同的物理性质和力学性能。工业聚氯乙烯树脂主要是非晶态结构，但也包含一些结晶区域（约5%），所以工业聚氯乙烯树脂没有明显的熔点，约在80℃左右开始软化，在加压下150℃开始流动，并开始缓慢放出氯化氢，170℃左右开始分解。对光和热的稳定性较差，在100℃以上或经过长时间阳光曝晒，就会产生氯化氢和进一步催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降。在工业应用中，为便于加工，会掺入少量稳定剂和增塑剂，稳定剂可以提高聚氯乙烯树脂的分解温度；增塑剂可以降低聚氯乙烯的熔点。 2 碳酸钙粉 碳酸钙的化学式是CaCO3，呈碱性，溶于稀酸，几乎不溶于水。白色粉末或无色结晶，无气味。有两种结晶，一种是正交晶体文石，一种是六方棱面晶体方解石。约在825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。 本项目营运期主要能源消耗一览表见表6。 表6 本项目营运期主要能源消耗一览表 序号 名称 用量 原料来源 备注 1 水 858m3/a 自备水井 / 2 电 40万kw·h/a 孟庙镇供电线路 / 9、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水总量为2.6m3/d、858m3/a，主要为职工办公生活用水和冷却水补充水。 ①职工办公生活用水：本项目劳动定员20人，均不在厂内食宿。每人每天生活用水量按照40L计，则职工办公生活用水量为0.8m3/d、264m3/a。 ②冷却水补充水：根据项目单位资料提供，本项目在挤出成型工序需要用冷却水对挤塑机进行冷却，冷却水循环量约为60m3/d，冷却水损耗量约为用水量的3%，则冷却水补充水量为1.8m3/d、594m3/a。 （2）排水 本项目产生的废水主要为职工办公生活废水，排放量为0.64m3/d、211.2m3/a。 本项目职工办公生活废水排放量按用水量的80%排放，则职工办公生活废水排放量为0.64m3/d、211.2m3/a，排入厂区化粪池进行处理后定期由附近村民拉走肥田。 本项目给排水情况见表7，本项目水平衡见图1。 表7 本项目建成后用排水情况 类 别 单 位 m3/d m3/a 用水 用水总量 2.6 858 其中：职工办公生活用水 0.8 264 冷却水补充水 1.8 594 排水 排放水总量 0.64 211.2 其中：职工办公生活废水 0.64 211.2 消耗 消耗总量 1.96 646.8 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 10、环保投资 本项目环保投资40万元，占项目总投资200万元的20%。环保设施主要用于废气治理、废水处理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见表8。 表8 本项目环保投资一览表 分类 项目 治理措施 数量 总投资 营 运 期 废气治理 集气罩+真空除尘器+脉冲除尘器+15m高排气筒 1套 10.0 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 1套 16.0 废水治理 10m3化粪池 1座 依托现有 40m3循环水池 1座 2.0 噪声治理 厂房隔声、基础减震等 / 10.0 固废治理 10m2固废暂存间 1座 0.5 10m2危废暂存间 1座 1.0 垃圾箱 若干 0.5 合计 / / 40.0 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁已建成厂房进行生产。且根据现场调查，厂区不存在原有的污染问题，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33024′～33059′，东经113027′～114016′，总面积2617 m2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路与白云山路交叉口519号，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、工程地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500 km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、清潩河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目所在地位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路与白云山路交叉口519号，本项目环境空气质量现状评价采用《2017年漯河市环境质量状况公报》，2017年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为15微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为36微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为116微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为64微克/立方米。 2017年，我市空气质量改善率为15.02%，在全国338个地级市中位居第7名。空气质量综合指数6.071，居全省第5位，继续保持“两降一升”良好态势，是全省唯一一个空气6项因子同比下降的城市。全市PM10年均浓度每立方米116微克（未扣除沙尘天气影响，下同），同比降低14微克，下降10.8%；PM2.5年均浓度每立方米64微克（未扣除沙尘天气影响，下同），同比降低13微克，下降16.9%；优良天数211天，同比增加21天，达标率上升5.8%。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域的纳污河流为颍河，功能区划为地表水Ⅲ类水体，根据《2017年第53期河南省地表水环境责任目标断面水质周报》对颍河—西华址坊断面监测数据可知，主要污染因子COD、氨氮的平均值分别为17.5mg/L、0.11mg/L，监测因子COD、氨氮均值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、地下水环境 根据《2017年漯河市环境质量状况公报》，2017年漯河市市区地下饮用水源地各项指标的年均值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏勘，拟建项目所在区域除少量交通噪声外无其他较大噪声源存在，区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表9。 表9 本项目主要环境保护目标一览表 环境 要素 保护 目标 坐标 方位 距离 (m) 功能 保护级别 E N 大气环境 孟庙镇第三中心小学 113.986030 33.647788 W 140 教育 GB3095-2012 二级标准 王店村 113.987060 33.657888 N 787 居住 宋庄 113.991566 33.656245 NE 811 居住 声环境 东、南、西、北厂界 / / / / / GB3096-2008 2类标准 孟庙镇第三中心小学 113.986030 33.647788 W 140 教育 地表水 颍河 / / NE 2594 防洪、灌溉 GB3838-2002 Ⅲ类标准 地下水 项目所在区域 / / / / / GB/T14848-2017 Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 μg/m3 污染物名称 SO2 PM2.5 PM10 NO2 非甲烷总烃 年平均 60 35 70 40 / 日平均 150 75 150 80 / 1小时平均 500 / / 200 2000* 注：*根据《大气污染物综合排放标准详解》244页，非甲烷总烃小时标准值为2.0mg/m3。 （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅲ类 mg/L 污染物名称 pH COD 氨氮 BOD5 Ⅲ类标准值 6～9 20 1.0 4 （4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类 mg/L 污染物名称 pH 总硬度 溶解性固体 耗氧量 氨氮 硝酸亚 亚硝酸盐 标准值 ≤6.5~8.5 ≤450 ≤1000 ≤3.0 ≤0.5 ≤20.0 ≤1.00 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9 mg/m3 污染物名称 最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 100 4.0 颗粒物 30 1.0 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业 mg/m3 污染物名称 建议排放浓度 建议去除效率 边界挥发性有机物排放建议值 非甲烷总烃 80 70% 2.0 （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标： 废水：本项目建成后，营运期间废水主要为职工办公生活废水，经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，废水排放量为0，因此本项目总量指标为0。 废气：本项目VOCS废气新增产生量为0.7t/a，针对项目产生的VOCS的治理措施为：经集气装置及给排风系统收集后由引风机引至1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。经治理，项目VOCS最终新增排放量为0.196t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.196t/a，需替代量为0.196t/a×2=0.392t/a。 |

# 建设项目工程分析

1. 本项目施工期流程 本项目租赁已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 2. 本项目营运期流程 （1）生产工艺简述 ①混料：将所需原材料按生产所需配比，由人工倒入混料机，混合好的原料进入料斗，料斗原料通过挤塑机上自带的螺旋上料系统运输至挤塑机。该工序全程封闭运行，仅投料过程中会产生一定量的粉尘。 ②加热塑化：搅拌均匀的原材料通过螺旋上料系统运输至挤塑机，使用电加热方式加热到150～180℃，最后通过挤塑机出口处模具挤出成型，加热过程中会产生非甲烷总烃。 ③挤出成型：物料挤出后，进入定型模具，用水冷的方式进行冷却定型，冷却水进入循环池循环使用，由于冷却过程中的蒸发损耗，需要定期补充。 ④切割：定型完成后在挤出线上将板材按所需尺寸切割，切割过程产生少量粉尘。 ⑤破碎：生产过程中产生的边脚料和不合格产品经收集后，由一台破碎机破碎，该工序主要污染物为粉尘。 ⑥磨粉：经过破碎的边脚料和不合格产品经一台磨粉机磨粉后，回用于生产，该工序主要污染物为粉尘。 本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2。 图2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 （2）职工办公生活 图3 本项目办公生活产污环节示意图 3. 产污环节分析 （1）废气：项目废气主要为混料、破碎、磨粉工序粉尘和加热塑化工序非甲烷总烃废气； （2）废水：项目废水主要为职工办公生活废水； （3）固废：项目固废主要为废包装材料、废边角料、不合格品、废活性炭、废UV灯管和职工办公生活垃圾； （4）噪声：本项目噪声主要为混料机、挤塑机、破碎机、磨粉机等设备产生噪声。 4. 主要污染工序 4.1施工期产污环节及污染物种类 项目利用已建成厂房，外部、内部装修工作已完工，故不再对施工期做分析。 4.2营运期产污环节及污染物种类 （1）废气 项目营运期的大气污染源主要是混料、破碎、磨粉工序粉尘和加热塑化工序非甲烷总烃废气。 ①混料、破碎、磨粉工序粉尘 本项目营运期产生的粉尘主要来自混料、破碎、磨粉和切割工序。其中切割过程中有冷却水在冲洗，板材较为潮湿，产生的粉尘量较小，不作重点评价。 混料工序将所需原材料按生产所需配比，由人工倒入密封的混料机，混合好的原料进入料斗，料斗原料通过挤塑机上自带的全封闭螺旋上料系统运输至挤塑机。该工序全程封闭运行，仅投料过程中会产生一定量的粉尘。粉尘主要来源于聚氯乙烯树脂粉、碳酸钙粉，根据企业提供的经验统计数据，粉尘产生量约占原料投加量的0.1%。项目粉末原辅材料（聚氯乙烯树脂粉末、碳酸钙粉）年用量约为8010t/a，粉尘产生量约为8.01t/a。 破碎、磨粉工序全程封闭运行，仅在出料过程中会产生一定量的粉尘，项目边角料、不合格产品产生量约为80t/a。根据企业提供的经验统计数据，粉尘产生量为破碎、磨粉物料量的5%，则破碎、磨粉工序的粉尘产生量为4t/a。 综上可知，本项目营运期产生的粉尘总量为12.01t/a。 本次评价要求建设单位在混料机的上料口、破碎机出料口、磨粉机出料口顶部各安装一套固定式集气罩收集颗粒物，集气罩要求距离机器顶不超过2m，集气罩应能完全覆盖混料机上料口、破碎机出料口、磨粉机出料口，并安装真空除尘器+脉冲除尘器处理，设计处理风量为10000m3/h，处理后通过1根15m排气筒（1#）高空排放。集气罩的收集效率按95%计，真空除尘器+脉冲除尘器的综合处理效率按99.9%计，本项目混料、破碎、磨粉工序粉尘有组织产排情况见表10。 表10 本项目混料、破碎、磨粉工序粉尘（有组织）产排情况一览表 污染物 产生情况 排放情况 效率 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 粉尘 11.410 4.322 432.178 0.011 0.004 0.432 收集效率95%、 处理效率99.9% 本项目混料、破碎、磨粉工序粉尘无组织产排情况见表11。 表11 本项目混料、破碎、磨粉工序粉尘（无组织）产排情况一览表 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 粉尘 0.601 0.227 由表10可知，本项目混料、破碎、磨粉工序粉尘经真空除尘器+脉冲除尘器处理后排放浓度为0.432mg/m3，排放速率为0.004kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求（颗粒物的最高允许排放浓度为30mg/m3），经处理达标后通过1根15米高排气筒有组织排放。 ②加热塑化工序非甲烷总烃废气 本项目加热塑化工序所用原料为聚氯乙烯树脂，生产时控制温度在150～180℃左右，经查阅资料可知，塑料分解温度在270℃以上，因此在以上温度范围内不会导致项目所用原料热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的塑料软化废气，通常以非甲烷总烃表示。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。本项目原料用量约为2000t/a，非甲烷总烃产生量为0.7t/a。 为进一步降低项目挥发的有机废气对周围环境的影响，本项目拟将生产车间挤塑机上方安装集气罩，将该有机废气收集后（废气收集效率按90%计）经1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行处理，经处理后通过1根15米高排气筒排放。该组合处理工艺一般对有机废气的处理效率可达到80%以上，本次评价按80%计。设计风量为10000m3/h，本项目加热塑化工序非甲烷总烃有组织产排情况见表12。 表12 本项目加热塑化工序非甲烷总烃（有组织）产排情况一览表 污染物 产生情况 排放情况 处理效率 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 0.630 0.239 23.864 0.126 0.048 4.773 收集率90%、处理效率80% 本项目加热塑化工序非甲烷总烃无组织产排情况见表13。 表13 本项目加热塑化工序非甲烷总烃（无组织）产排情况一览表 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 0.070 0.027 由表12可知，本项目加热塑化工序非甲烷总烃经1套UV光氧催化装置+1套活性炭吸附装置处理后排放浓度为4.773mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求（非甲烷总烃的最高允许排放浓度为100mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求，经处理达标后通过1根15米高排气筒有组织排放。 （2）废水 本项目营运期冷却水循环使用不外排，废水主要为职工办公生活废水。 本项目劳动定员20人，均不在厂内食宿。每人每天生活用水量按照40L计，则职工办公生活用水量为0.8m3/d、264m3/a，产污系数按80%计，废水产生量为0.64m3/d、211.2m3/a。主要污染物为COD、氨氮、SS，则污染物产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.063t/a，氨氮25mg/L、0.005t/a，SS200mg/L、0.042t/a，职工办公生活废水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。 （3）固体废物 项目固废主要为废包装材料、废边角料、不合格品、废活性炭、废UV灯管和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①废包装材料：本项目外购原料的包装材料为编织袋，这部分固废产生量约为2t/a，全部由废品收购站回收，综合利用。 ②废边角料、不合格品：本项目在生产过程中会产生少量边角料和不合格品，产生量约为80t/a，经破碎、磨粉后回用于生产。 ③废活性炭：根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/g活性炭。本项目采用“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理措施处理有机废气，有机废气废气处理效率达80%（UV光氧催化装置去除效率按50%计，活性炭吸附装置去除效率按60%计），根据物料平衡，进入活性炭吸附装置的有机废气量约0.315t/a，被活性炭吸附的有机废气量约为0.189t/a，项目吸附废气理论所需的活性炭用量约为0.756t/a，为保证活性炭的吸附效果，防止活性炭被穿透，活性炭吸附器中活性炭的放置量一般比理论所需活性炭用量多5%，则项目有机废气治理系统预期年使用活性炭量约0.794t/a，加上被吸附的有机废气量，则项目废活性炭产生量约0.983t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ④废UV灯管：本项目UV光氧催化装置使用过程中会产生废气的紫外灯管，项目更换的灯管约为20支/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ⑤职工办公生活垃圾：职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员20人，年工作时间330天，则职工办公生活垃圾产生量3.3t/a，经收集后送往生活垃圾处理场统一处理。 （4）噪声 本项目噪声主要为混料机、挤塑机、破碎机、磨粉机等产生的机械噪声，噪声源强约75~80dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表14。 表14 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源 位置 噪声源 设备数量 （台、套） 声源值 治理措施 设备源强 车间外1m 生产车间 混料机 1 80 60 厂房隔声、基础减振 挤塑机 6 75 55 破碎机 1 80 60 磨粉机 1 75 55

# 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混料、破碎、磨粉工序 | 有组织 | 废气量 | 2.64×107m3/a | 2.64×107m3/a |
|  |  |  | 粉尘 | 432.178mg/m3、11.410t/a | 0.432mg/m3、0.011t/a |
|  |  | 无组织 | 粉尘 | 0.227kg/h、0.601t/a | 0.227kg/h、0.601t/a |
|  | 加热塑化 工序 | 有组织 | 废气量 | 2.64×107m3/a | 2.64×107m3/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 23.864mg/m3、0.630t/a | 4.773mg/m3、0.126t/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.027kg/h、0.070t/a | 0.027kg/h、0.070t/a |
| 水 污 染 物 | 职工办公生活 | 废水量 | 211.2m3/a | 0 |
|  |  | COD | 300mg/L、0.063t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.005t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L、0.042t/a |  |
| 固 体 废 物 | 原料包装 | 废包装材料 | 2t/a | 0 |
|  | 生产工序 | 废边角料、不合格品 | 80t/a |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 0.983t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 | 20支/a |  |
|  | 职工办公生活 | 办公生活垃圾 | 3.3t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是混料机、挤塑机、破碎机、磨粉机等产生的机械设备噪声，噪声源强约为75~80dB(A)。经过基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 本项目对周围生态环境无明显影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用现有厂房进行生产，施工期影响已结束，故施工期环境影响不作分析。 营运期环境影响分析： 1. 环境空气影响分析 本项目营运期的大气污染源主要是混料、破碎、磨粉工序粉尘和加热塑化工序非甲烷总烃废气。 （1）项目废气达标性分析 由工程分析内容可知，项目混料、破碎、磨粉工序粉尘排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求；加热塑化工序非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 （2）大气预测影响分析 1）预测模式、方案及参数 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式（AERSCREEN）进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 ②估算模型参数 估算模型参数表见15。 表15 估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 43.2℃ 最低环境温度 -16℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 否( 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否( 岸线距离/km / 岸线方向 / ③预测参数汇总 根据工程分析，本项目预测因子污染源强统计资料见下表。 表16 点源污染源排放参数一览表 排气筒编号 排放单元 废气种类 出口直径（m） 高度（m） 风量 （m3/h） 源强（kg/h） 二级标准（mg/m3） 1#排气筒 混料、破碎、磨粉工序 颗粒物 0.5 15 10000 0.004 0.45 2#排气筒 加热塑化 工序 非甲烷总烃 0.5 15 10000 0.048 2.0 表17 面源污染源排放参数一览表 车间 污染因子 源强（kg/h） 类型 排放参数 二级标准（mg/m3） 生产车间 颗粒物 0.227 面源 S=2800m2（56×50），H=15m 0.9 非甲烷总烃 0.027 2.0 ④预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目污染物最大落地浓度及浓度占标率等，各污染因子的最大占标率和最大预测结果见表18。 表18 估算模式预测结果 污染源 污染因子 源强 （kg/h） 执行标准（mg/m3） 最大落地点距离（m） 最大落地点 浓度（mg/m3） Pmax （%） D10% （m） 评价等级 1#排气筒 颗粒物 0.004 0.45 265 2.75E-04 0.06 0 三 2#排气筒 非甲烷总烃 0.048 2.0 265 3.30E-03 0.16 0 三 生产车间 颗粒物 0.227 0.9 80 7.89E-02 8.76 0 二 非甲烷总烃 0.027 2.0 80 9.38E-03 0.47 0 三 2）大气环境影响分析 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为8.76%，污染因子为生产车间颗粒物，污染源为生产车间废气无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气环评等级为二级。根据导则，本评价的大气环境评价工作等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。本项目废气污染物排放量见下表所示。 表19 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率 核算年排放量 （kg/h） （t/a） 主要排放口 …… …… …… …… …… …… 主要排放口合计 …… …… …… …… 1 1# 颗粒物 0.432 0.004 0.011 2 2# 非甲烷总烃 4.773 0.048 0.126 一般排放口合计 颗粒物 0.011 非甲烷总烃 0.126 有组织排放总计 颗粒物 0.011 非甲烷总烃 0.126 表20 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 1 A-1 生产车间 颗粒物 集气罩+真空除尘器+脉冲除尘器+15m高排气筒 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 1.0 0.601 非甲烷总烃 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业 2.0 0.070 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.601 非甲烷总烃 0.070 表21 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.612 2 非甲烷总烃 0.196 3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表22。 表22 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源 污染物 排放量 （kg/h） 标准浓度限值 （mg/m3） 计算参数 卫生防护距离（m） A B C D 计算 结果 提级后 距离 生产车间 颗粒物 0.227 0.9 470 0.021 1.85 0.84 11.722 100 非甲烷总烃 0.027 2.0 470 0.021 1.85 0.84 0.361 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中有关级差的规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需设置的卫生防护距离，所以本项目生产车间应设置100m的卫生防护距离。 根据厂区平面布置可知，项目东、南、西、北厂界需设置的卫生防护距离分别为100m、100m、100m、100m，根据现场调查，拟建项目环境防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求，项目卫生防护距离图见附图五。 综上，项目营运期废气经采取相应措施后，产生浓度较小，对周围环境空气影响较小，不会改变环境空气功能。 水环境影响分析 本项目营运期生产水用于加热塑化工序，冷却水需定期补充，循环使用不外排；生活水主要为职工办公生活废水。 ①污水产生量分析 本项目废水排放总量为0.64m3/d、211.2m3/a，营运期间产生废水主要是职工办公生活废水。 ②污水污染物浓度分析 本项目污水类型为生活废水，主要污染物为COD、氨氮、SS，各污染物产生浓度分别为300mg/L、25mg/L、200mg/L。 ③治理措施及排放量 本项目产生的生活污水经管道排入1座容积为10m3化粪池中，为保证处理效果，废水在化粪池内的停留时间不应小于24h。经化粪池处理后，生活废水产生及排放情况详见表23。 表23 本项目生活废水产生及排放情况一览表 污染源 产生情况 排放情况 处理措施 污染物 mg/L t/a mg/L t/a 生活废水 废水量 211.2m3/a 211.2m3/a 化粪池 COD 300 0.063 150 0.032 氨氮 25 0.005 20 0.004 SS 200 0.042 150 0.032 项目职工办公生活废水排放量为0.64m3/d，废水排入厂区一座10m3化粪池对进行处理，能满足废水处理需求。 ④总排水去向与总量控制 本项目职工办公生活废水经化粪池处理后定期由附近农民拉走肥田，污水不外排，对周围水环境影响较小。 本项目总量控制指标：本项目建设完成后，职工办公生活废水经化粪池处理后定期由附近农民拉走肥田，废水排放量为0，因此，总量控制指标为零。 3. 固体废弃物影响分析 本项目固废主要为废包装材料、废边角料、不合格品、废活性炭、废UV灯管和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①废包装材料：本项目外购原料的包装材料为编织袋，这部分固废产生量约为2t/a，全部由废品收购站回收，综合利用。 ②废边角料、不合格品：本项目在生产过程中会产生少量边角料和不合格品，产生量约为80t/a，经破碎、磨粉后回用于生产。 ③废活性炭：根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/g活性炭。本项目采用“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理措施处理有机废气，有机废气废气处理效率达80%（UV光氧催化装置去除效率按50%计，活性炭吸附装置去除效率按60%计），根据物料平衡，进入活性炭吸附装置的有机废气量约0.315t/a，被活性炭吸附的有机废气量约为0.189t/a，项目吸附废气理论所需的活性炭用量约为0.756t/a，为保证活性炭的吸附效果，防止活性炭被穿透，活性炭吸附器中活性炭的放置量一般比理论所需活性炭用量多5%，则项目有机废气治理系统预期年使用活性炭量约0.794t/a，加上被吸附的有机废气量，则项目废活性炭产生量约0.983t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ④废UV灯管：本项目UV光氧催化装置使用过程中会产生废气的紫外灯管，项目更换的灯管约为20支/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ⑤职工办公生活垃圾：职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员20人，年工作时间330天，则职工办公生活垃圾产生量3.3t/a，经收集后送往生活垃圾处理场统一处理。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 4. 声环境影响分析 本项目噪声主要为混料机、挤塑机、破碎机、磨粉机等产生的机械噪声，噪声源强约75~80dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表24。 表24 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源 位置 噪声源 设备数量 （台、套） 声源值 治理措施 设备源强 车间外1m 生产车间 混料机 1 80 60 厂房隔声、基础减振 挤塑机 6 75 55 破碎机 1 80 60 磨粉机 1 75 55 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 一、预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 二、预测结果 本项目仅白天进行生产，夜间不生产。本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表25。 表25 各厂界噪声环境影响预测结果 预测点 噪声源 车间外1m 源强值dB(A) 最近距离 （m） 贡献值dB(A) 东厂界 混料机 60 25 32.04 36.74 挤塑机 55 35 24.12 破碎机 60 22 33.15 磨粉机 55 20 28.98 西厂界 混料机 60 20 33.98 37.31 挤塑机 55 15 31.48 破碎机 60 30 30.46 磨粉机 55 30 25.46 南厂界 混料机 60 30 30.46 35.33 挤塑机 55 25 27.04 破碎机 60 28 31.06 磨粉机 55 25 27.04 北厂界 混料机 60 15 36.48 40.15 挤塑机 55 20 28.98 破碎机 60 15 36.48 磨粉机 55 22 28.15 孟庙镇第三中心小学 混料机 60 160 15.92 20.37 挤塑机 55 155 11.19 破碎机 60 170 15.39 磨粉机 55 170 10.39 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界噪声经采取隔声房密闭隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，各厂界噪声贡献值为35.33-40.15dB(A)，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中昼间标准要求，孟庙镇第三中心小学噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②混料机、挤塑机、破碎机、磨粉机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。

# 本项目营运期拟采取的防治措施及污染治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混料、破碎、磨粉工序 | 粉尘 | 集气罩+真空除尘器+脉冲除尘器+15m高排气筒 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求 |
|  | 加热塑化工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业排放建议值的要求 |
| 水 污 染 物 | 职工办公生活 | COD、氨氮、SS | 1座10m3化粪池 | 不外排 |
|  | 加热塑化工序 | / | 1座40m3循环水池 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 原料包装 | 废包装材料 | 由废品收购站回收，综合利用 | 固废处置率100% |
|  | 生产工序 | 废边角料、不合格品 | 经破碎、磨粉后回用于生产 |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  | 职工办公生活 | 办公生活垃圾 | 由环卫部门收集后送往垃圾填埋场统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是混料机、挤塑机、破碎机、磨粉机等产生的机械设备噪声，噪声源强约为75~80dB(A)。经过基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运行期，废气、废水污染物经处理后达标排放，且排放量较小，不会造成周围大气环境和地表水环境的恶化。故本项目建设对生态环境影响很小。 |

# 结论与建议

1. 结论 1.1项目概况 本项目为漯河市浩发板材有限公司投资200万元在漯河市郾城区孟庙镇纬十路与白云山路交叉口519号建设的年产8000吨石塑环保板材项目，项目占地面积2800m2，总建筑面积2800m2，生产规模为年产8000吨石塑环保板材，建成后拟用职工20人，年工作330天，每天工作8小时。 1.2政策相符性分析 本项目为塑料板、管、型材制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目编号为：2019-411103-41-03-035287，项目备案见附件二。 1.3厂址可行性分析 漯河市浩发板材有限公司位于漯河市郾城区孟庙镇纬十路与白云山路交叉口519号，厂址东邻机械厂，南邻农田，西邻农田，西侧距离孟庙镇第三中心小学140米，北邻空地。项目所在地地理位置优越，交通便利，发展潜力巨大。 本项目租赁已建成厂房进行生产，租赁协议详见附件三。根据漯河市国土资源局郾城分局出具的证明可知本项目符合土地利用总体规划，土地证明见附件四；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件五。 因此，评价认为本项目选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 项目营运期主要污染物有废气、废水、固体废物和噪声，项目投产后污染物实现达标排放，对周围环境影响较小。 （1）废气：本项目大气污染物主要是混料、破碎、磨粉工序粉尘和加热塑化工序非甲烷总烃废气。 本项目混料、破碎、磨粉工序粉尘经1套真空除尘器+脉冲除尘器处理处理后通过1根15米高排气筒有组织排放，无组织废气通过安装排风扇，加强车间通风等措施，处理后的废气可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求；加热塑化工序非甲烷总烃废气经1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒有组织排放，无组织废气通过安装排风扇，加强车间通风等措施，处理后的废气可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业排放建议值的要求，该类废气不会对周边环境产生较大影响。 根据厂区平面布置可知，项目东、南、西、北厂界需设置的卫生防护距离分别为100m、100m、100m、100m，此范围内不得新建居民点、学校、医院、疗养院等环境敏感保护目标。 废水：本项目冷却水循环使用不外排，外排废水主要为职工办公生活废水。职工办公生活废水经化粪池处理后定期由附近农民拉走肥田，污水不外排，对周围水环境影响较小。 固废：本项目固体废物主要为废包装材料、废边角料、不合格品、废活性炭、废UV灯管和职工办公生活垃圾等固体废物。 本项目废包装材料全部由废品收购站回收，综合利用；废边角料、不合格品经破碎、磨粉后回用于生产；废活性炭、废UV灯管不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置；职工办公生活垃圾经收集后送往生活垃圾处理场统一处理。 综上所述，本项目固体废物处置率100%，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单，对周围环境影响不大。 （4）噪声：本项目噪声主要为混料机、挤塑机、破碎机、磨粉机等产生的机械噪声，噪声源强约75~80dB(A)，拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②混料机、挤塑机、破碎机、磨粉机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 1.5环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资为40万元，占总投资比例为20%，采取相应措施后，各污染物均可达标排放，治理措施可行。 1.6总量控制指标建议 废水：本项目建设完成后，营运期间废水主要为职工办公生活废水，经化粪池处理后定期由附近农民拉走肥田，废水排放量为0，因此，总量控制指标为零。 废气：本项目VOCS废气新增产生量为0.7t/a，针对项目产生的VOCS的治理措施为：经集气装置及给排风系统收集后由引风机引至1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。经治理，项目VOCS最终新增排放量为0.196t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.196t/a，需替代量为0.196t/a×2=0.392t/a。 2. 建议 （1）确保上述各项污染防治措施的落实。 （2）加强营运期车间生产的管理，减少各种材料的浪费，尽量减轻对环境的污染。 （3）尽量选用低噪环保设备，并加强设备的检修与维护，确保设备的正常运行，高噪设备远离厂界布置，确保厂界噪声达标。 （4）做好厂区的绿化，规范化厂区污水排放口，创造一个环境优美的工作、生活环境。 （5）加强污染防治措施，减轻生产对环境的污染，保护环境。 （6）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 3. 环保验收内容 本项目总投资200万元，其中环保投资40万元，主要用于废气治理、废水治理、噪声治理和固废治理，占总投资的20%，本项目环保验收内容一览表见表26。 表26 本项目环保验收内容一览表 分 类 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废气 混料、破碎、磨粉工序粉尘 集气罩+真空除尘器+脉冲除尘器+15m高排气筒 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求 加热塑化工序非甲烷总烃废气 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业排放建议值的要求 废水 职工办公生活废水 1座10m3化粪池 定期由附近农民拉走肥田，不外排 冷却水 1座40m3循环水池 循环使用，不外排 固废 一般固废 1座10m2固废暂存间、 垃圾箱若干 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 危险固废 1座10m2危废暂存间 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单 噪声 噪声设备 基础减振、建筑隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 综上所述，漯河市浩发板材有限公司投资200万元在漯河市郾城区孟庙镇纬十路与白云山路交叉口519号建设的年产8000吨石塑环保板材项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。 注 释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目周边环境照片 附图五 项目卫生防护距离图 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 租赁协议 附件四 土地证明 附件五 规划证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.64

0.64

定期由附近村民拉走肥田

0.8

0.16

新鲜水2.6

化粪池

职工办公生活用水

循环水60

1.8

冷却水

1.8