建设项目基本情况

| 项目名称 | 漯河食品职业学院新校区三期2#生产实训基地 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河食品职业学院 |
| 法人代表 | 詹耀轩 | 联系人 | 游曙光 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区漯河食品职业学院 |
| 联系电话 | 13503951221 | 传真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区漯河食品职业学院实训基地内 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-83-03-021401 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造 、及其他食品制造 （管理名录） |
|  |  |  | C1499其他未列明食品制造 （行业代码） |
| 占地面积 （平方米） | 2844.23 | 绿化面积 （平方米） | / | 绿化率 | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） | 7 | 环保投资比例 | 1.4% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 | 2019年10月 |
| 工程概况： 1.项目由来 1.1项目背景 近年来，随着人们生活水平的提高，人们的消费需求也发生了很大的变化，对食品营养和口味的要求超过以往任何时期。特别是对方便以及风味独特的食品需求更是与日俱增，为了满足日益增长的消费需求，且为了提高学生的实践能力，漯河食品职业学院投资500万元，拟在漯河市郾城区漯河食品职业学院实训基地内建设漯河食品职业学院新校区三期2#生产实训基地项目，以此来提升学生的创新能力与实践能力，并且生产的产品能够满足市场的需求。 1.2环保法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目须进行环境影响评价工作。本项目为食品制造，主要外购山药、燕麦、大豆、核桃、白砂糖等原料，通过破碎、混合搅拌、干燥或压片等工艺生产固体饮料、方便食品及压片糖果，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）及修改单的规定，属三、食品制造业 中“16营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造 、及其他食品制造 ”中的“除手工制作和单纯分装的”项目，应当编制环境影响报告表。 漯河食品职业学院于2019年7月委托漯河咏蓝环境科技有限公司对本次项目进行环境影响评价（委托书见附件1），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2.项目建设内容及规模 2.1项目规模 该项目总投资500万元，占地面积2844.23m2，建筑面积2844.23m2，设计生产规模共计年产方便食品1080t/a，固体饮料2000t/a，压片糖果28800万片/a（约1920t/a），具体产品方案及生产规模详见表1。 表1 本项目产品方案及生产规模情况一览表 序号 产品名称 设计生产规模（t/a） 备注 1 固体饮料 2000 固体食品 2 方便食品 1080 固体食品 3 压片糖果 1920 固体食品 2.2项目建设内容 项目备案建设内容为漯河食品职业学院新校区三期建设项目，三期建设项目主要包括，图书馆、信息综合楼，食品研发中心、食品营养及烹饪实训中心、研发孵化中心，教学实训楼（南部）、教学实训楼（北部）、学术交流中心、研修生宿舍、体育实训中心，生产实训基地1#2#3#，看台及体育场、东大门、南大门等。而本项目内容主要为三期建设中的2#生产实训基地，因此本次环评主要评价内容为生产实训基地2#基地。本项目位于漯河市郾城区漯河食品职业学院实训基地内，利用现有标准厂房1栋，本次项目建设只占用1栋厂房进行生产，建筑面积2000m2。项目工程组成及主要建设内容见表2。 表2 项目工程组成及建设内容一览表 名称 建设内容 建筑面积（m2） 使用功能情况及配套设施要求 主体 工程 厂房 2000 1栋1层钢架结构，布置一条固体饮料生产线、一条方便食品生产线、一条压片糖果生产线。原料仓库在生产车间的东侧，成品仓库在生产车间的中西侧。纯水制备间在车间西侧。化验室在车间西侧，纯水制备间的北侧。 辅助工程 办公室 400 钢混结构，在生产车间南侧，租用面积400平方米 环保工程 噪声治理措施 / 厂房隔声、减振 废气治理 / 排气扇 固废 / 设置一般固废暂存场所及垃圾桶，危险废物贮存仓库10m2 公用工程 给水 / 由自备水井提供 排水 / 雨水经厂区雨水管道排出厂区，生活污水入厂区化粪池处理后排入市政管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后排放。 供热 / 由漯河食品职业学院天热气锅炉提供蒸汽 供电 / 由食品学院供电电网提供 2.3生产设备 项目主要设备见下表： 表3 项目主要设备一览表 序号 产品名称 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 方便食品 搅拌机 500L 台 1 外购 2 缓冲槽 G100型 台 1 外购 3 YB1522辊筒干燥机 YB1522 台 1 外购 4 破碎过筛机 500型 台 1 外购 5 卧式粗碎机 WCSJ-250 台 1 外购 6 磨刀机 MD3000 台 1 外购 7 固体饮料 超微粉碎机 WFJ-151 台 1 外购 8 槽型混合机 CH200 台 1 外购 9 三维混合机 SBH-200 台 1 外购 10 超低温冷冻粉碎机 BCF-450 台 1 外购 11 压片糖果 干式造粒机 GK120 台 1 外购 12 旋转式压片机 GL-220 台 1 外购 13 万能粉碎机 F-30B 台 1 外购 14 0.5吨二级反渗透水处理设备 CHL4-30 台 1 外购 2.4原辅材料及资源、能源 项目主要原辅材料用量及能源消耗情况详见表4所示。 表4 主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号 产品名称 名称 单位 消耗量 备注 1 方便食品 山药 t/a 300 外购 2 燕麦 t/a 300 外购 3 固体饮料 大豆 t/a 300 外购 4 核桃 t/a 100 外购 5 乳粉 t/a 5 外购 6 压片糖果 白砂糖 t/a 50 外购 7 食用葡萄糖 t/a 50 外购 8 资源 水 m3/a 720 自备井 9 电 kwh/a 4.5万 由食品学院电网供给 3.劳动定员及工作制度 项目年生产315天，职工总人数为22人，其中管理人员4人，工人18人，每日工作时间8小时，职工不在厂区食宿。 4.配套工程 （1）给水 本项目水源由自备水井提供。 （2）排水 本项目雨水通过漯河食品职业学院雨水管网排出厂区，生活污水经漯河食品职业学院实训基地内化粪池处理后排入市政管网进淞江产业集聚区污水处理厂进行处理，处理达标后排入柳河。 （3）供配电：本项目供电由食品学院电网接入，可以满足项目用电需求。 5.相关产业政策及地方管理要求符合性分析 （1）经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号），本项目不属于淘汰类和限制类，应属于允许类；本项目已经漯河市郾城区发展和改革委员会备案，备案文号为2019-411103-83-03-021401（见附件2）。 （2）项目厂址位于郾城区漯河食品职业学院实训基地内，对照《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号），应参照农产品主产品政策执行。 项目为食品生产制造，不属于《工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件相关要求。 6.项目选址 （1）项目周围环境概况 该项目位于漯河市郾城区漯河食品职业学院实训基地内，经现场勘查，项目西侧为食品学院操场；东临107国道；南侧为空厂房；北侧为空厂房。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二。 （2）由于该项目为校办企业，该项目符合漯河食品职业学院的建设工程规划，建设规划许可证见附件3。 7.环保投资 该项目总投资500万元，其中环保投资7万元，占总投资的1.4%，本项目环保投资概算见表5。 表5 项目主要环保投资一览表 序号 污染防治措施 内容 投资金额（万元） 1 废气 排气扇 2 2 废水 化粪池 依托食品职业学院现有化粪池 3 固废 一般固废暂存场间10m2、危险废物贮存仓库10m2 3 4 噪声 隔声、减振 2 合计 7 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，利用漯河食品职业学院现有标准厂房（2#实训基地），目前不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况(地形地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区漯河食品职业学院实训基地内，具体地理位置见附图一。 2.地形、地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点（舞阳县保和乡），最低点50.1m（召陵区青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区（源汇区）地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 3.地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4.气候、气象 漯河市地处中原腹地，属于暖温带季风大陆性气候，处于半湿润气候区，具有亚热带同温带明显特征，一年当中，冷热交替，四季分明，春、秋较短，冬、夏较长。气候特点表现为冬季寒冷干燥雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风。根据漯河市气象站近20年的常规气象资料统计结果表明，漯河市年平均气象14.8℃。以 7月份平均气温最高，为27.5℃；1月份气温最低，平均值为0.5℃。在全年中，3-6月份增温迅速，9-12月降温较快。极端最高气温43℃，极端最低气温-17.9℃。年平均相对湿度为73%。由于受季风影响，夏季空气较湿润，春冬季节空气较为干燥。平均降水量814.2mm，降水主要集中在6-9月份，降水量极大值为1047.88mm，降水量极小值为363mm。日照时数2187~2359小时；年平均风速为2.4m/s。 根据漯河市气象局提供气象资料，漯河市近20年常规气象统计结果见表6。 表6 漯河市气候状况一览表 序号 项目 统计值 1 年平均风速m/s 2.4 2 年平均气温℃ 14.8 3 极端最高气温℃ 43.0 4 极端最低气温℃ -17.9 5 年平均相对湿度% 73 6 年平均降水量mm 814.2 7 降水量极大值mm 1047.8 8 降水量极小值mm 363 9 年平均日照时数h 2187~2359 5.水文地质 5.1地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，在市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5.2地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a， 全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系河洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 6.土壤类型 漯河市全市土地共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 7.动植物 漯河市地处暖温带，动植物适应面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有泡桐、柳、榆、槐、椿等。 项目位置所在地无特殊保护动植物资源。 8.漯河市城市总体规划 8.1规划年限：2012~2030 规划期限为：2012-2030年：近期：2012年-2015年；中期：2016年-2020年； 远期：2012年-2030年。 8.2规划范围 ①市域规划范围：市域行政辖区面积2617平方公里，包括市区（郾城区、源汇区、召陵区）、临颍县、舞阳县即“三区两县”范围。规划内容：市域城镇体系规划。 ②城市规划区范围：把中心城区及周边联系密切的乡镇范围统一划定为本次规划的规划区，总面积548平方公里，包括现状城区的沙北、天桥街、马路街、顺河街、城关镇、干河陈、翟庄7个街道办事处，以及城区外围的国家漯河经济技术开发区、空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、8个建制镇、1个乡所在地的行政辖区范围。主要规划内容为：城乡统筹规划，包括空间管制规划。 ③中心城规划范围：包括中心城区建设范围以及周边空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石乡、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体到西至阴阳赵，南至市界，东至召陵镇镇区，北至新北环路-龙江路范围，覆盖面积约169平方公里。 8.3产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区，符合漯河市城市总体规划。 9.淞江产业集聚区污水处理厂 漯河市淞江污水处理厂位于漯河市107国道与孟平铁路交叉口西南角，属于淞江产业集聚区发展规划中的污水处理配套设施，占地40066.08m2，收水范围为：漯河市淞江产业集聚区内的工业污水和太行山路以西、沙河以北区域的综合污水，淞江产业集聚区污水处理厂一期设计规模为30000m3/d，污水处理厂污水处理工艺为“CARROUSEL氧化沟”二级处理，深度处理采用“微絮凝+沉淀+过滤+二氧化氯消毒”工艺。处理工艺见图1，污水处理厂设计的进、出水水质见表9，淞江产业集聚区污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 表9 淞江产业集聚区污水处理厂进出水设计指标 项目内容 COD BOD5 SS TN 氨氮 TP pH 进水指标 390 160 200 40 42 6.5 6.5~9.5 出水指标 50 10 10 / 5（8） 0.5 6.5~9.5 图1 污水处理工艺流程图

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域环境质量达标情况判定优先采用国家或者地方环境主管部门公开发布的环境质量公告或着环境质量报告结论。 根据《2018年漯河市环境质量状况公报》，全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为12微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为35微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为103微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为61微克/立方米，臭氧8小时为111微克/立方米，一氧化碳年均值为0.84微克/立方米。 由数据可知项目区域细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量不达标。 2.地表水 评价区域内纳污水体为项目北侧253m处的柳支河，柳支河向东汇入颍河。根据地表水功能区划分，颍河规划水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，评价收集到《漯河市环境质量监测年鉴》（2018年度）中颍河--西华址坊断面全年监测资料，具体监测数据统计结果见下表。 表7 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 水期 监测 指标 pH （无量纲） COD BOD5 氨氮 总磷 全年 测值范围 7.21~8.13 7~18 0.2~3.05 0.05~0.4 0.08~0.26 全年均值 7.7 13.4 0.96 0.19 0.13 Ⅲ类标准限值 6~9 20 4 1.0 0.2 标准指数范围 0.105~0.565 0.35~0.9 0.05~0.76 0.05~0.4 0.4~1.3 超标率（%） 0 0 0 0 8.3 超标倍数（倍） 0 0 0 0 0.3 由上表可以看出，颍河水质控制目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，除总磷超标外，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，颍河水环境功能区水质不达标。 3.地下水环境 根据《漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司年生产能力60000吨废旧塑料回收再利用项目环境影响报告书》中河南省正信检测技术有限公司于2018年8月29日~9月4日对八里庙村（距本项目东约481m）、五里岗村（距本项目南约1470m）地下水的监测值，监测结果见下表。 表8 地下水监测结果一览表 监测项目 单位 限值 八里庙村 五里岗村 PH / 6.5～8.5 7.53 合格 7.44 合格 氨氮 mg/L 0.50 0.22 合格 0.11 合格 耗氧量 mg/L 3.0 0.7 合格 0.62 合格 总硬度 mg/L 450 374 合格 385 合格 亚硝酸盐 mg/L 1.00 未检出 合格 未检出 合格 硝酸盐 mg/L 20.0 16.4 合格 17.6 合格 挥发酚类 mg/L 0.002 未检出 合格 未检出 合格 阴离子表面活性剂 mg/L 0.3 未检出 合格 未检出 合格 溶解性总固体 mg/L 1000 854 合格 909 合格 硫酸盐 mg/L 250 132 合格 124 合格 氯化物 mg/L 250 87.6 合格 88.5 合格 总大肠菌群 MPN/100mL 3.0 / 合格 / 合格 硒 mg/L 0.01 未检出 合格 未检出 合格 砷 mg/L 0.01 未检出 合格 未检出 合格 汞 mg/L 0.001 未检出 合格 未检出 合格 铅 mg/L 0.01 未检出 合格 未检出 合格 镉 mg/L 0.005 未检出 合格 未检出 合格 铜 mg/L 1.0 未检出 合格 未检出 合格 锌 mg/L 1.0 未检出 合格 未检出 合格 铁 mg/L 0.3 未检出 合格 未检出 合格 锰 mg/L 0.10 未检出 合格 未检出 合格 根据监测结果，八里庙村和五里岗村的地下水各指标监测值可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4.声环境 根据声功能区划分，项目所在地为2类功能区。项目所在区域声环境昼间值为50～51.5dB(A)，夜间值为40～41.2dB(A)，能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))的要求。

主要环境保护目标： 环境要素 保护目标 方位 性质 距离 保护级别 地表水 颍河 N 地表水 3900m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 环境 空气 八里村 SE 村庄 481m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 五里岗村 SE 村庄 1470m 马坡村 SW 村庄 751m 杜李村 NE 村庄 550m 谢庄村 W 村庄 1700m 噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅲ类 pH COD（mg/L） BOD5（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 6~9 20 4 1.0 0.2 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 耗氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.5 1000 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) h平均 24h平均 h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 80 150 75 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物 15m高排气筒最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h，无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准 COD 150mg/L 氨氮 25mg/L 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准 昼间 夜间 60dB(A) 50dB(A) 《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准 |
| 总量控制指标 | 项目主要废水为生活污水和器具清洗水，废水量为241.92m3/a，项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD和氨氮的允许排放总量分别为0.036t/a、0.006t/a；根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划2018-2020年的通知》（漯政【2018】37号）要求核定项目总量，颍河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.0048t/a、0.0002t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 施工期 本项目租赁现有标准厂房，无需进行土建施工，仅需进行设备安装，因此，不再对施工期进行分析。 营运期 本项目产品主要为固体饮料、方便食品、压片糖果，固体饮料主要外购大豆、核桃、乳粉等原料通过破碎、配料混合、包装等工序进行生产；方便食品主要外购山药、燕麦、等原料通过混合搅拌、干燥、破碎包装等工序进行生产；压片糖果主要外购白砂糖、食用葡萄糖等原料通过干燥整粒、压片、包装等工序进行生产；干燥热源使用漯河食品职业学院天然气锅炉提供的蒸汽。 （1）固体饮料生产工艺 本项目运营期固体饮料工艺流程见图2。 工艺流程简述： 原料：固体饮料主要外购质优的大豆、核桃等。 破碎：首先将大块的原料经破碎机进行破碎，然后通过自身配套的滤网再进行筛分，将筛分出的大颗粒原料再进行破碎，以达到相应的标准粒径，该工序在破碎过程中会实行密闭破碎，破碎后的物料通过出料口连接的布袋进行物料的收集，此过程会产生极少量的粉尘，该部分粉尘以无组织形式排放。 配料混合：将不同的原料按照配方进行配比，配比好的原料在密闭的混合机中进行混合搅拌。 包装：将混合好的物料进行包装后入库待销售。 （2）方便食品生产工艺 工艺流程简述： 原料：方便食品主要原料为外购的优质五谷粉、糖等。 混合搅拌：将不同的原料按照一定的比例放入密闭的搅拌机中进行混合搅拌。 中转泵送：将搅拌好的料通过泵产生的气力将原料在密闭的管道内输送至滚筒中进行干燥，干燥使用的热源为漯河食品职业学院天然气锅炉提供。 初破碎：将干燥好的物料通过卧式破碎机进行初级破碎，破碎在密闭的容器内进行，不产生粉尘。 破碎过筛：将初级破碎好的物料经过滤网出料，用出料口连接的布袋进行物料的收集不能通过滤网的再经破碎破碎后，换更细的滤网进行出料，以达到更细腻的颗粒。出料仍用连接的布袋进行物料的收集，该工序会产生极少量的粉尘，粉尘以无组织形式排放。 包装：对物料进行包装销售。 压片糖果生产工艺 工艺流程简述： 原料：压片糖果主要原料为外购的白砂糖和食用葡萄糖等。 混合：将不同的原料按照一定的比例放入密闭的搅拌机中进行混合搅拌。 过筛：将混合好的物料进行过振动筛，按照一定的标准粒径进行出料，由于压片糖果要求的粒径比较大，在过筛过程中不会产生粉尘。 干燥整粒：将过筛后的物料通过干式造粒机通过挤压造粒。 混合压片：造好粒的物料通过旋转式压片机进行物理压片，压成相应的片状。 包装：对物料进行包装销售。

二、主要污染工序 1.施工期 项目租赁现有标准厂房，无需进行土建施工，仅需安装设备，不再对施工期污染因素进行分析。 2.营运期 本项目运营期间主要污染工序见表9。 表9 营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污工序 主要污染因子 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮 生产废水 器具清洗 COD、氨氮 生产废水 纯水制备 盐类 废气 破碎筛分粉尘 筛分工序 颗粒物 噪声 设备噪声 设备运行 LAeq 固废 生活垃圾 日常生活 / 不合格产品 生产过程 / 废包装材料 包装工序 / 废反渗透膜 纯水制备 / 实验室废液 实验室 /

三、污染物产排情况分析 1、施工期 本项目租赁现有标准厂房，本报告不再对施工期进行分析。 2、营运期 2.1废水 项目营运过程用水主要为职工生活用水、器具清洗用水、设备冷却用水，纯水制备用水，其中设备冷却用水部分蒸发，大部分循环利用，不外排。该项目设备不需要进行清洗，生产每班结束后，人工用酒精抹布进行擦拭。因此，本项目产生的废水主要为生活污水、器具清洗废水、纯水制备强排水。 纯水制备强排水 先将地下水通过装有石英砂的装置进行粗滤，主要去除水中的胶体泥沙等微小杂质、重金属及分子大于500um的有机物；利用反渗透膜的选择性透过原理再进行精滤，即通过设备的高压泵对经过反渗透膜的原水施加一定压力，在压力作用下原水中的水分子可以透过膜而渗析出来，而其他无机盐、微生物与有机物等却由于反渗透膜对这些物质的截留特性而不能透过膜，从而可以获得含菌量极低纯水，制备纯水的同时产生的纯水制备强排水，主要污染物为盐类，可直接排放。纯水的出水效率为60%。本项目纯水制备过程中需要消耗新鲜水约为2t/d，纯水产生量1.2t/d，强排水量为0.8t/d。制取的纯水用于职工生活及器具清洗。 （2）设备冷却用水 压片糖果生产造粒过程中，设备为了挤压物料会温度升高，这会对设备造成损害，因此需要对设备进行冷却，利用设备自身配备的冷却设施进行冷却，自身配备的有水桶，高温水被排出到水桶中，经冷却后再打入设备周围的冷却管道中对设备进行冷却，冷水在挤出机周围循环使用，不外排，冷水在循环使用的过程会有部分蒸发损耗，循环数量为3m3/d。类比同类项目，蒸发损耗约为0.1m3/d，则补充水量为0.1m3/d，31.5m3/a。该部分用水循环使用，不外排。 （3）器具清洗水 该项目设备不需要清洗，主要为生产固体类的食品，每天下班后会用酒精抹布对设备进行擦拭。但生产过程中使用的铲子、盆子之类的器具需要用纯水进行清洗，根据类比分析，器具清洗用水量约为0.3m3/d，废水排放系数以0.8计，则废水排放量为0.24m3/d、75.6m3/a。类比同类项目，该部分废水污染物产生浓度COD300mg/L、氨氮30mg/L，该部分废水与生活污水混合后经化粪池处理后排入市政管网，再进淞江产业集聚区进行处理达标后排放。 （4）生活污水 本项目职工22人，全年工作315d，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），企业职工用水量按30L/人▪d计，则项目生活用水量为0.66m3/d、207.9m3/a，废水排放系数以0.8计，则排放量为0.528m3/d、166.32m3/a。生活污水各污染物产生浓度COD300mg/L、氨氮30mg/L。生活污水与器具清洗水混合经厂区化粪池处理后经管道排入市政管网进入淞江污水处理厂进行处理，处理达标后排入柳河。 表10 本项目用水情况分析一览表 用水项目 用水系数 用水规模 用水量 （m3/a） 备注 产污系数 产生量 （m3/a） 生活用水 30L/人·d 22人 207.9 315d 80% 166.32 器具清洗用水 0.3m3/d / 94.5 315d 80% 75.6 纯水制备 2.0m3/d / 630 315d 40% 252（清净下水） 冷却用水 0.1m3/d / 31.5 315d / 0 总计 － / / 315d 241.92 综上分析，本项目废水为生活污水及器具清洗水，产生总量为0.768m3/d、241.92 m3/a，混合后废水产生浓度为COD300mg/L、氨氮30mg/L，废水经化粪池处理设施处理之后COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，排放量为COD0.036t/a氨氮：0.006t/a，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准要求，废水经厂区化粪池处理后经管道排入市政管网进入淞江污水处理厂进行处理，处理达标后排入柳河。 项目用排水平衡见下图： 注： 表示损失或蒸发，单位：m3/d 图4 项目用排水平衡图 2.2废气 本项目主要产品为固体食品、方便食品、压片糖果。压片糖果将混合好的物料进行过筛时，由于压片糖果要求的粒径比较大，在过筛过程中不会产生粉尘。固体饮料及方便食品在破碎过程中由于是密闭的容器，不会产生粉尘，用出料口连接的布袋进行物料的收集时，该工序会产生极少量的粉尘，该部分粉尘以无组织形式排放。根据企业提供的资料，固体食品及方便食品原料使用量为900t/a。类比同类项目，项目粉尘产生量约占项目原料使用量的0.01%，则项目取料时粉尘产生量为0.09t/a，该部分粉尘产生量较小，该部分粉尘以无组织形式排放，排放速率为0.03kg/h。与此同时，环评建议，企业需加强管理，加强对员工的培训，在人工取料时，尽量操作规范，使用容器进行转移时，避免震荡布袋，以此来减少粉尘的产生，生产车间安装换气系统及排气扇，保证车间内通风。 2.3、噪声 项目噪声源主要为槽型混合机、粉碎机、混合机、压片机、磨刀机等设备运转时产生的噪声，产生源强及治理效果见表11。 表11 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 1 搅拌机 1 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 2 破碎过筛机 1 65 基础减振、厂房密闭隔声 45 3 超微粉碎机 1 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 4 槽型混合机 1 60 基础减振、厂房密闭隔声 40 5 卧式粗碎机 1 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 6 三维混合机 1 60 基础减振、厂房密闭隔声 40 7 旋转式压片机 1 60 基础减振、厂房密闭隔声 40 8 万能粉碎机 1 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 9 磨刀机 1 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 10 超低温粉碎机 1 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 2.4、固废 项目建成营运后，固体废物主要为生活垃圾、不合格产品、废包装材料。 （1）不合格产品 项目在生产过程中会产生不合格产品，根据企业提供资料，不合格产品产生量约为1.6t/a，该部分不合格产品在厂区一般固废暂存间暂存后进行外售。 （2）职工生活垃圾 项目劳动定员22人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则项目生活垃圾产生量为3.12t/a，在厂区内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 （3）废包装材料 项目生产过程中需要用包装材料对产品进行包装，会出现一些破损或者有污渍的废包装材料产生，根据企业提供资料，废包装材料产生量为1.3t/a，废包装材料属于一般固废，集中收集后由环卫部门统一处理。 废反渗透膜 纯水制备过程中，设备需使用反渗透膜：类比同类型项目产生情况，纯水生产线过滤环节内的反渗透膜每年需更换一次，根据本项目的年使用量，则年废弃的反渗透膜产生量为0.05t/a。在一般固废暂存间暂存后交由环卫部门处理。 实验室废液 产品在出厂时会对每一批次的产品进行抽检，主要检查产品的感官、微生物、大肠杆菌、菌落总数等指标，使用到的化学试剂比较简单，如盐酸、牛肉膏、琼脂等，化验室用到的化学试剂均为瓶装的小剂量试剂，类比同类企业，实验室废液产生量为0.02t/a。实验室废液在厂区危险废物贮存仓库暂存后定期交由有资质的单位进行处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染源名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 取料工序 | 颗粒物（无组织） | 0.03kg/h、0.09t/a | 0.03kg/h、0.09t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 0.96m3/d、302.4m3/a 300mg/L、0.09t/a 30mg/L、0.009t/a | 0.768m3/d、241.92m3/a 150mg/L、0.036t/a 25mg/L、0.006t/a |
|  | 生产废水 | 器具清洗水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 不合格产品 | 1.6t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 1.3t/a | 0 |
|  | 纯水制备 | 废反渗透膜 | 0.05t/a | 0 |
|  | 实验室 | 实验室废液 | 0.02t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.12t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为槽型混合机、粉碎机、混合机、压片机、磨刀机等设备运转时产生的噪声，噪声源强为60～70dB（A）。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目利用现有标准厂房，项目的实施不会改变局部的土地现状，对周围的生态不会造成影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 根据现场调查，本项目利用现有标准厂房，本报告不再对施工期进行环境影响分析。

营运期环境影响分析： 1.地表水环境影响分析 本项目生活污水及器具清洗水经化粪池处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，处理达标后的废水通过市政污水管网，排入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入柳河。 1.1废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂可行性分析 项目位于漯河市郾城区漯河食品职业学院实训基地内，在漯河市淞江产业集聚区污水处理厂收水范围之内，目前区域污水管网已铺设完毕，项目所在地区污水管网已配套铺设，项目废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂是可行的。 本项目废水主要为生活污水及器具清洗水，经化粪池处理之后COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准要求及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质要求（COD：390mg/L、氨氮：42mg/L），项目废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂是可行的。 因此，从漯河市淞江产业集聚区污水处理厂收水范围、本项目废水排放量及废水排放水质来看，漯河市淞江产业集聚区污水处理厂接纳本项目污水是可行的。 1.2环境影响分析 项目废水主要为日常生活污水及器具清洗水，经化粪池处理后通过市政污水管网进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进行深度处理。本项目废水排放浓度为COD150mg/L、氨氮25mg/L，可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质要求。因此，本项目废水进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进行处理不会对其造成冲击，对周围水环境影响较小。 1.3地下水环境影响分析 漯河市郾城区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目生活污水及器具清洗水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进行深度处理，本项目依托实训基地内化粪池，化粪池已进行硬化及防渗，对周围地下水环境影响较小。 1.4土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，需对化工、冶金、矿山采掘、农林、水利等可能对土壤环境产生影响的建设项目进行环境影响评价，本项目为食品加工项目，主要产品为固体饮料、方便食品、压片糖果，生产工艺主要为混合搅拌、破碎筛分、包装等，不会对土壤环境产生影响，因此，本项目不再对土壤环境进行影响分析。 2.大气环境影响分析 本项目运营过程中大气污染物主要为取料过程产生的无组织颗粒物。 ①评价等级的确定与预测 评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）评价因子和评价标准 根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要有：无组织粉尘。评价因子和评价标准见表12。 表12 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 （μg/m3） 标准来源 TSP 1小时 900 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值 （2）估算模型参数 估算模式所用参数见下表。 表13 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) / 最高环境温度/°C 43.0 最低环境温度/°C -17.9 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / （3）废气污染源参数 估算数值计算各污染物参数见表14。 表14 废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 生产车间 113.986546 33.635426 59.2 90 30 10.0 TSP 0.03 kg/h （4）估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见表15、16。 表15 无组织颗粒物排放采用估算模式预测结果一览表 污染源 无组织排放 预测因子 颗粒物 距源中心下风 向距离D(m) 预测浓度Ci1(mg/m3) 占标率 Pi2(%) 10 0.002954 0.33 100 0.00679 0.75 105 0.006803 0.76 200 0.0059 0.66 300 0.004786 0.53 400 0.003848 0.43 500 0.00316 0.35 600 0.002643 0.29 700 0.002247 0.25 800 0.001941 0.22 900 0.001697 0.19 1000 0.0015 0.17 2000 0.000653 0.07 2500 0.000485 0.05 下风向最大地面空气质量浓度占标率(%) 0.006803 0.76 最大落地距离 （m） 105 表16 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式 污染源 污染物 下风向最大质量浓度Ci（μg /m3） 占标率Pi（%） 出现距离（m） 标准值Coi*（μg/m3） 面源 生产车间 TSP 6.803 0.76 105 900 污染源最大值 TSP 6.803 0.76 / 900 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模型预测，最大质量浓度值为面源颗粒物，最大质量浓度值为6.803μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求；由颗粒物最大落地浓度值可知，项目周围环境粉尘浓度，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中颗粒物（TSP）3倍日均值0.9mg/m3要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见表17。 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表17 评价工作等级判据表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 结合估算结果可知，本项目Pmax最大值为面源排放的颗粒物，Pmax值为0.76%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，因此不再进行进一步预测与评价。 3、防护距离 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物最大质量浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Qc——无组织排放源排放量，kg/h。 ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数取值和计算结果见表18所示。 表18 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 排放源 污染物名称 排放量（kg/h） 评价标准 （mg/m3） 参数值 计算结果（m） 卫生防护距离（m） A B C D 生产车间 TSP 0.03 0.9 470 0.021 1.85 0.84 1.082 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，计算卫生防护距离确定为以本项目生产车间为中心往外延伸50m的区域。本项目生产车间周围50m范围内无环境敏感点，对周围大气环境影响较小。 3.噪声环境影响分析 项目噪声源主要为槽型混合机、粉碎机、混合机、压片机、磨刀机等设备运转时产生的噪声，设备噪声级为60~70dB(A)，为防止噪声对周围环境的影响，可采取合理布置各设备、安装减振垫、运营期间密闭门窗等措施。经采取相应措施治理后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至40~50dB（A）。采用点声源预测模式和噪声叠加模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A)； L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据项目噪声源的分布，对厂址四周厂界昼夜噪声进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表19。 表19 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 源强 （dB(A)) 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 槽型混合机、粉碎机、混合机、压片机、磨刀机 82.5 67.5 东厂界 71 30.4 昼间：60 夜间：50 北厂界 99 27.6 西厂界 10 47.5 南厂界 96 27.8 由表19可知，项目营运期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声措施后，再经距离衰减，预测四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 4.固体废物环境影响分析 项目建成营运后，固体废物主要为生活垃圾、不合格产品、废包装材料、废反渗透膜、实验室废液。 （1）不合格产品 项目在生产过程中会产生不合格产品，根据企业提供资料，不合格产品产生量约为1.6t/a，该部分不合格产品在厂区一般固废暂存间暂存后进行外售。 （2）职工生活垃圾 项目劳动定员22人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则项目生活垃圾产生量为3.12t/a，在厂区内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 （3）废包装材料 项目生产过程中需要用包装材料对产品进行包装，会出现一些破损或者有污渍的废包装材料产生，根据企业提供资料，废包装材料产生量为1.3t/a，废包装材料属于一般固废，集中收集后由环卫部门统一处理。 （4）废反渗透膜 纯水制备过程中，设备需使用反渗透膜：类比同类型项目产生情况，纯水生产线过滤环节内的反渗透膜每年需更换一次，根据本项目的年使用量，则年废弃的反渗透膜产生量为0.05t/a。在一般固废暂存间暂存后交由环卫部门处理。 （5）实验室废液 产品在出厂时会对每一批次的产品进行抽检，主要检查产品的感官、微生物、大肠杆菌、菌落总数等指标，使用到的化学试剂比较简单，如盐酸、牛肉膏、琼脂等，化验室用到的化学试剂均为瓶装的小剂量试剂，类比同类企业，实验室废液产生量为0.02t/a。实验室废液在厂区危险废物贮存仓库暂存后定期交由有资质的单位进行处理。 综上可知，本项目营运过程中各项固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 5.总量控制分析 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据环保部出台的相关规定，纳入总量考核污染因子在化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）、氨氮和氮氧化物（NOx）。 项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD和氨氮的允许排放总量分别为0.036t/a、0.006t/a；根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划2018-2020年的通知》（漯政【2018】37号）要求核定项目总量，颍河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.0048t/a、0.0002t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 取料工序 | 颗粒物（无组织） | 排气扇加强通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后经管道入市政管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
|  | 生产过程 | 器具清洗 |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，由环卫部门统一处理 | 不外排 |
|  | 生产过程 | 不合格产品 | 一般固废暂存场所暂存后外售 |  |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 集中收集后，由环卫部门统一处理 |  |
|  | 纯水制备 | 废反渗透膜 | 在一般固废暂存间暂存后交由环卫部门处理 |  |
|  | 实验室 | 实验室废液 | 在危险废物贮存仓库暂存后定期交由有资质的单位进行处理 |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为槽型混合机、粉碎机、混合机、压片机、磨刀机等设备运转时产生的噪声，噪声源强为60～70dB（A）。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目利用现有厂房，项目的实施不会改变局部的土地现状，对周围的生态不会造成影响。 |

# 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 漯河食品职业学院新校区三期2#生产实训基地项目位于漯河市郾城区漯河食品职业学院实训基地内，投资500万元建设固体食品制造项目，项目占地面积2844.23m2，建筑面积2844.23m2，设计生产规模共计年产固体饮料2000t/a，珍方便食品1080t/a，压片糖果1920t/a。项目劳动定员22人，年工作日315天。 2.产业政策符合性 （1）经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号），本项目不属于淘汰类和限制类，应属于允许类；本项目已经漯河市郾城区发展和改革委员会备案，备案文号为2019-411103-83-03-021401（见附件2）。 （2）项目厂址位于郾城区漯河食品职业学院实训基地内，对照《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号），应参照农产品主产品政策执行。 项目为食品生产制造，不属于《工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件相关要求。 3.选址可行性 （1）项目周围环境概况 该项目位于漯河市郾城区漯河食品职业学院实训基地内，经现场勘查，项目西侧为食品学院操场；东临107国道；南侧为空厂房；北侧为空厂房。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二。 （2）由于该项目为校办企业，该项目符合漯河食品职业学院的建设工程规划，建设规划许可证见附件3。 4.区域环境质量 项目区域环境质量现状：颍河水质控制目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，除总磷超标外，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水各项指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求；对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量不达标；区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 5.环境影响分析结论 （1）废水 本项目废水为生活污水和器具清洗水，废水经化粪池处理设施处理之后COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准要求，废水经厂区化粪池处理后经管道排入市政管网进入淞江污水处理厂进行处理，处理达标后排入柳河。项目营运期所产生的废水对周围水环境影响较小。 （2）废气 本项目的废气主要为取料时产生的无组织粉尘。经预测，项目无组织粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）的要求。 综上所述，本项目产生的废气对周围环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声源主要为槽型混合机、粉碎机、混合机、压片机、磨刀机等噪声，项目营运期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声措施后，再经距离衰减，预测四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 项目生产过程中会产生不合格产品，在厂区暂存后外售。项目生活垃圾在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。项目生产过程中会产生废包装材料，集中收集后由环卫部门统一处理。废弃的反渗透膜在一般固废暂存间暂存后交由环卫部门处理。实验室废液在厂区危险废物贮存仓库暂存后定期交由有资质的单位进行处理。 综上可知，本项目营运过程中各项固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 6.总量控制 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据环保部出台的相关规定，纳入总量考核污染因子在化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）、氨氮和氮氧化物（NOx）。 项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD和氨氮的允许排放总量分别为0.036t/a、0.006t/a；根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划2018-2020年的通知》（漯政【2018】37号）要求核定项目总量，颍河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.0048t/a、0.0002t/a。 二、环评建议： 1、完善企业管理制度，提高企业管理人员和生产人员素质，加强环境管理，确保环境保护措施得到贯彻落实，环保设施能够正常稳定的运行。 2、垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得随意乱扔乱放。 3、建设完成后，应向环保管理部门申请验收，在符合环境管理部门要求的情况下，可正式运营。 4、在认真落实环评报告中提出的各项污染源防治措施，确保环保资金及时投资到位；对环保设施一定实行“三同时”原则。 三、项目验收内容 表20 项目验收内容一览表 项目 污染源名称 验收调查内容 验收监 测因子 要求 废水 生活污水及器具清洗水 是否经化粪池处理后进入市政管网 COD、氨氮 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准要求 固废 生活垃圾 是否集中收集由环卫部门处理 / 不外排 不合格产品 是否在一般固废暂存间暂存后进行外售 废包装材料 是否集中收集由环卫部门处理 废反渗透膜 是否在一般固废暂存间暂存后交由环卫部门处理 实验室废液 是否在危险废物贮存仓库暂存后定期交由有资质的单位进行处理 废气 取料粉尘 / 颗粒物 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织排放要求 噪声 设备噪声 采取厂房隔声措施 等效A声级 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类 综上所述，漯河食品职业学院新校区三期2#生产实训基地项目符合国家产业政策，符合城市总体规划和土地利用规划要求，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。

# Text boxes

大豆、核桃、乳粉

破碎

配料混合

包装

成品

噪声

图2  固体饮料生产工艺流程及产污环节示意图

固废

粉尘

五谷粉、糖

中转泵送

辊筒干燥

初破碎运输

噪声

图3  方便食品生产工艺流程及产污环节示意图

混合搅拌

破碎过筛

废气、噪声

废气、噪声

包装

成品

固废

白砂糖、食用葡萄糖

混合

过筛

干燥整粒

混合压片

包装

成品

图4  压片糖果生产工艺流程及产污环节示意图

废气

噪声

固废

0.12

0.3

0.24

器具清洗

0.8

1.2

纯水制备

2

0.24

0.528

生活

储罐

0.66

新鲜水

2.1

0.768

0.1

0.1

化粪池

冷却

3

淞江产业集聚区污水处理厂