# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000吨电力金具迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南隆辰电力科技有限公司 |
| 法人代表 | 丁中兴 | 联系人 | 丁中兴 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇中原路与纬八路交叉口东100米路南 |
| 联系电话 | 13938036616 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462400 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇中原路与纬八路交叉口东100米路南 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-38-03-035844 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 二十二、67：金属制品加工制造 C3411金属结构制造 |
| 占地面积 (平方米) | 4200 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 12 | 其中：环保投资(万元) | 4.75 | 环保投资占总投资比例 | 39.58% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预计投产日期 | / |
| 工程内容及规模 1、项目由来 河南隆辰电力器材有限公司现有年产3000吨电力金具生产项目位于漯河市沙澧产业集聚区桂江西路，于2016年3月计划建设，并依法办理了该项目的环评手续，委托河南九州环保工程有限公司编制了《河南隆辰电力器材有限公司年产3000吨电力金具生产项目环境影响报告表》，漯河市环境保护局于2016年5月对该报告表进行了批复，批准文号为【漯环监表（2016）71号】，项目于2016年12月建成投产，运营后具有良好的经济效益和社会效益。 现企业因发展需要进行整体搬迁，租赁漯河市郾城区孟庙镇中原路与纬八路交叉口东100米路南的厂房及土地建设年产3000吨电力金具迁建项目；根据现场调查，项目已开工建设，部分设备已经搬迁安装完成，还有部分设备未搬迁安装，项目尚未投产运行。 由于本次迁建项目开工建设前，未按要求报批环评文件，属于未批先建项目，漯河市郾城区环境保护局依法对本项目“未批先建”行为进行了处罚，行政处罚决定书文号为【郾环罚先告字（2019）第30号】（详见附件6），河南隆辰电力科技有限公司按照处罚决定，缴纳了相应罚款（罚款缴纳单详见附件6），并依法申请补办本项目环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，本项目属于新建（迁建）项目，需要对该项目进行环境影响评价。受河南隆辰电力科技有限公司委托，河南九州环保工程有限公司承担了该项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）（2018年修订）的规定：本项目属于二十二、金属制品业中67条：金属制品加工制造，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书， “其他（仅切割组装除外）”编制报告表，“仅切割组装的”编制登记表，本项目为年加工1000吨电力设备项目，不涉及电镀、喷漆工艺，生产工艺中有焊接工艺，应编制环境影响报告表。我公司在对项目厂址及周围进行现场勘察及收集有关资料分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 2、建设规模及内容 项目规模：年产3000吨电力金具； 总投资：12万元。 建设内容：该项目用地为漯河苹乐豫鑫冶金设备有限公司所有的工业用地，项目租赁其厂区现有最南端东侧一栋三联跨车间及车间南侧场地、厂区办公楼内部分房间进行建设，其中车间建筑面积约为2400平方米，办公用房50平方米，本次项目配套建设环保设施、消防等公用辅助工程等，根据现场调查，项目已从原址搬迁部分设备到新址且安装完成，剩余部分设备未开始搬迁安装，配套的环保、消防等公用辅助设施尚未建设，项目尚未投产运行。项目组成见表1。 表1 项目组成一览表 序号 项目名称 建设内容与规模 建设情况 主体 工程 生产车间 1栋三联跨单层厂房，每跨800m2，总建筑面积2400m2，其中靠南侧两跨设置为生产车间，北侧一跨设置为成品库及备品备件区，焊接车间位于中间一跨车间最西侧 租赁现有厂房，根据生产需要合理平面布局 辅助 工程 办公用房 1栋两层砖混结构办公楼，本项目利用其二楼西侧五间作为办公室，建筑面积50m2 租赁现有办公用房 公用 工程 消防 厂区设置灭火器 未建设 供水 地下水井供给 已建成 排水 厂区实行雨污分流体系 已建成 供电 漯河市供电局供给 已建成 环保 工程 废水 生活污水 一座化粪池 容积≥3m3/d 未建设 废气 焊接废气 1套移动式焊接烟尘净化器、通风机 未建设 切割粉尘 定期清扫，加强车间通风 噪声 合理设计车间平面布局，高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接等 未建设 固废 生活垃圾 垃圾箱 未建设 金属边角料、金属屑 收集后外售 未建设 废焊条及焊渣 定期收集整理，出售给专门的回收单位回收利用 未建设 废油桶 设置5m2危险废物暂存间，设置1个总容积约0.25m3加盖铁桶暂存废机油，暂存后由有资质单位处理 未建设 废机油 3、主要生产设备 本项目主要设备清单见表2，经和《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》比对，本项目所用设备中无国家明令禁止和淘汰设备。 表2 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 建设安装情况 1 数控角钢自动生产线 条 3 待搬迁安装 2 数控扁钢自动生产线 条 1 待搬迁安装 3 数控槽钢自动生产线 条 1 待搬迁安装 4 数控连板机 台 1 待搬迁安装 5 数控等离子切割机 台 1 待搬迁安装 6 圆钢自动调直截断机 台 1 已搬迁安装完成 7 开式压力机 台 8 已搬迁安装完成 8 液压剪板机 台 1 已搬迁安装完成 9 圆钢截断机 台 1 已搬迁安装完成 10 折弯机 台 2 已搬迁安装完成 11 摇臂钻床 台 2 已搬迁安装完成 12 切割机 台 2 已搬迁安装完成 13 二保焊机 台 15 已搬迁安装完成 14 直流焊机 台 3 已搬迁安装完成 4、主要原辅材料消耗 本项目所需主要原辅材料及能源消耗见表3。 表3 主要原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 单位 用量 来源 1 圆钢 t/a 1010 外购 2 角钢 t/a 1010 外购 3 槽钢扁钢 t/a 1010 外购 4 焊丝、焊条 t/a 10 外购 5 灌装CO2 t/a 50L/瓶×10 外购，3个50L钢瓶储存 6 机油 kg/a 160 外购，160kg铁桶装，年用量1桶 7 水 m3/a 250 自备水井 8 电 kWh/a 7万 市政电网 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员50人，生产采用一班8小时工作制，年工作300天，员工均不在厂内食宿，厂区不设食堂及宿舍。 6、公用工程 （1）供水：自备水井，供生活用水。 （2）排水：实行雨污分流制，项目产生的少量生活污水入厂区内化粪池处理后，进入市政管网，排入沙北污水处理厂深度处理后外排。 （3）供电：从孟庙镇公用变压器引入，年耗电量7万度。 7、项目选址 该项目选址位于漯河市郾城区孟庙镇中原路与纬八路交叉口东100米路南漯河苹乐豫鑫冶金设备有限公司院内，根据现场勘查，本项目外环境关系为：东侧为养狗场，西侧、北侧为漯河苹乐豫鑫冶金设备有限公司现有空置厂房，南侧为新郑村，项目距南侧新郑村的最近距离为5m，项目建成后各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。根据漯河苹乐豫鑫冶金设备有限公司提供的项目占地土地证【漯国用（2013）第000686号】可知，本项目用地地类用途为工业用地，用地性质合法。 综上，项目与周围环境相容，本项目选址基本合理。 8、产业政策符合性分析 本项目为金属制品加工业，根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，为允许类项目。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411104-38-03-036371，项目备案见附件2。因此，本项目符合产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南隆辰电力科技有限公司成立于2016年3月，主要经营范围为：机械零部件、标准件加工及设备（特种设备除外）等。根据市场需求，河南隆辰电力科技有限公司于2016年3月在漯河市沙澧产业集聚区桂江西路立项建设年产3000吨电力金具生产项目，并委托河南九州环保工程有限公司编制了《河南隆辰电力器材有限公司年产3000吨电力金具生产项目环境影响报告表》，漯河市环境保护局于2016年5月对该报告表进行了批复，批准文号为【漯环监表（2016）71号】。 根据现场调查，该企业原厂址已停产。根据企业提供的资料，企业原有主要污染治理措施见下表4，原有项目主要污染源强汇总见下表5。 表4 原有项目污染治理措施汇总 污染 类型 污染物名称 采取的治理措施 排放要求 水污染物 CODcr NH3-N等 化粪池：容积2m3 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求 大气污染物 焊接废气 无组织排放，车间加强通风，排风扇 12 台 《大气污染物综合排放标准》表2二级 固体废物 | 生活垃圾 垃圾进行分类收集，由环卫部门及时清理，送至漯河市垃圾填埋场填埋 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001） 边角料 50m2一般固废暂存场 废机油 5m2 危废暂存间一座危及专用收集桶 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001） 噪声 设备运行噪声 1、设备安装基础减震 2、主要噪声设备安装在车间内 3、选择低噪声和符合国家噪声标准的设备 厂界处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表5 原有项目污染源强汇总 污染 类型 污染物名称 产生量 削减量 排放量 水污染物 生活污水 污水量 200t/a 200t/a 200t/a CODcr 0.06t/a 0.03t/a 0.03t/a NH3-N 0.006t/a 0.001t/a 0.005t/a 大气污染物 焊接废气 30kg/a 0 30kg/a 固体废物 生活垃圾 2.5t/a 2.5t/a 0 边角料、切屑 30t/a 30t/a 0 废机油 0.025t/a 0.025t/a 0 根据现场调查，企业原有项目执行了环评制度和环保“三同时”规定，采取了污染防治措施，主要污染物均达标排放。该企业整体进行搬迁，企业原厂址已停产。 本项目属于未批先建项目，根据现场调查，本项目未完全搬迁完成，部分设备已搬迁安装，部分设备拟搬迁安装，项目施工期较短，且在施工过程中针对产生的废水、废气、废渣采取了合理可行的治理措施，能够做到达标排放。 根据现场调查，项目车间现有地面未全面硬化，部分现有地面硬化出现坑洞及不平整，本次环评要求建设单位对车间地面进行全面硬化，并对存在坑洞及不平整的地面硬化重新做一遍，做好防渗，并在地面硬化施工过程中做好扬尘污染的防治工作。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。 该项目选址位于漯河市郾城区孟庙镇中原路与纬八路交叉口东100米路南，根据现场勘查，本项目外环境关系为：东侧为养狗场，西侧、北侧为漯河苹乐豫鑫冶金设备有限公司现有空置厂房，南侧为新郑村，项目距南侧新郑村的最近距离为5m。项目地理位置图及周边环境敏感点示意图详见附图。 2 地形、地貌及地震烈度 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰~3‰，海拔在57~62m之间。 3 气候、气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181~2359h，年日照率为49~53%。其中农作物生长活跃期为4~9月份，累年平均日照总时数为1270.9~1424h，日平均达7~8h，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8~119.3千卡/cm2，其中有效辐射值为58.2~58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能实际利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4~27.7℃；1月份最冷，平均为0.5~0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。 全市累年平均降水量为749.7~845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm（舞阳县1975年8月3日）。历年来4~10月最大无降水日数是30~71天。 年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。 图 1 漯河市常年风玫瑰图 4 水文及河流 漯河市地属淮河流域，境内流域面积2617km2，其中沙颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的95.5％，洪汝河水系流域面积117km2，占全市面积的4.5％。 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a（另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a）。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 全市地表水资源地区分布均匀，由北向南递增；季节性变化明显，因降水季节变化所致，夏季东南季风把大量的水气从太平洋上空带向内地，降雨量充沛，径流量集中，汛期（6~9月）径流量占全年的60~70%，春季（3~5月）径流量一般占年径流量的15%左右；径流量的年际变化大，该市年径流变化系数CV在0.75左右，多水年与少水年径流量相差悬殊，最大年径流量为最小的径流量的15~20倍。 5 动植物 漯河市地处温暖带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已不存在，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 6 地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均,厚度变化大，含沙量大，有机质含量高,为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 漯河市全市土地总面积为404万亩，共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5~7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 7 漯河市城市总体规划 漯河市城市总体规划（2012-2030）规划区范围：包括源汇区、郾城区和召陵区其所辖行政区范围，规划区总面积为662.3km2。城市发展目标是将漯河市建设成一个综合实力较强、产业结构优化、服务体系完备、城市布局合理、基础设施完善、交通便捷、环境良好、城市与自然融合共生的开放型的区域中心强市和滨水宜居城市。城市性质规划为国家食品工业城和豫中区域性中心城市。 总体布局：为“一心、两轴、九片区”的城市总体格局，其中“九片区”指的是老城片区、沙澧片区、澧南片区、金山片区、东北片区、铁东片区、后谢片区、召陵片区等九大功能片区。其工业用地规划形成集中的铁东工业区、孟南工业区、西南部工业区、后谢工业区和召陵工业区等五片。 项目用地属于漯河市郾城区孟庙镇土地规划范围，根据漯河苹乐豫鑫冶金设备有限公司提供的项目占地土地证【漯国用（2013）第000686号】可知，本项目用地地类用途为工业用地，用地性质合法，符合漯河市郾城区孟庙镇的土地利用要求。 6、漯河市沙北污水处理厂基本情况 漯河市沙北污水处理厂位于漯河市郾城区塔河附近（孟庙镇邱李村西 300m处），一期工程超负荷运行后，于2015年进行二期扩建工程建设，二期扩建工程项目建设地点为沙北污水处理厂一期工程北侧，项目建成后漯河市沙北污水处理厂全厂处理规模达到12万m3/d。漯河市沙北污水处理厂二期工程完工后，具体收水范围为：漯河市沙北区太行山路以东，沙河以北、以西，龙江路以南的城市规划区域以及龙江路以北、沙河以西的城市规划区域。本项目处于漯河市郾城区中原路与纬八路交叉口东100米路南，属于龙江路以北，沙河以西的城市规划区内，属于沙北污水处理厂收水范围内。 漯河市沙北污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表6，图2。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准，排入塔河，最终进入颍河。 表6 漯河市沙北污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 500 ≤50 ≥90 BOD5 200 ≤10 ≥95 SS 200 ≤10 ≥95 NH3-N 40 ≤5 ≥87.5 TN 50 ≤15 ≥70 TP 5 ≤0.5 ≥90 图2 漯河市沙北污水处理厂处理工艺流程图

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《2018年漯河市环境质量状况公报》，全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为12微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为35微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为103微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为61微克/立方米，臭氧8小时为111微克/立方米，一氧化碳年均值为0.84微克/立方米。 由数据可知项目区域细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量不达标。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《2018漯河市环境监测年鉴》西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表7。 表7 地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 15.0 20 0.75 0 NH3-N 0.21 1.0 0.21 0 由上表可知，西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表8。 表8 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区。本项目项目昼间声环境质量为49.3~53.6dB（A）、夜间声环境质量39.3~43.2dB（A），可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表9 主要环境保护目标 序号 保护目标 方位 距厂界距离 环境因素 保护级 1 颍河 N 5km 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 2 新郑村 S 5m 环境空气 声环境 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3 新郑村 W 325m 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级 4 龙江新苑 W 920m 龙江新苑 SW 354m 5 盛世花园 NW 760m 6 芙蓉苑 N 205m 7 枣树王村 E 972m

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 | 主要控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） BOD5 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 6～9 20 6 4 1.0 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 耗氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 6.5～8.5 450 1000 3.0 0.5 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 TSP 1小时 平均 24小时 平均 1小时 平均 24小时 平均 24小时平均 (µg/m3) 500 150 200 80 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 2类 60 50 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境 要素 标准名称及编号 执行 级别 限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级 最高允许排放浓度120mg/m³；颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4 二级 COD≤150mg/L NH3-N≤25mg/L 污水处理厂进水水质标准 / COD≤500mg/L NH3-N≤40mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间 60dB(A) ，夜间50dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运期废水产生量为480m3/a，经化粪池后由市政管网进入漯河市沙北污水处理厂处理达标排放。项目COD、氨氮产生量分别为0.144t/a、0.0144t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.072t/a、0.012t/a；经漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.024t/a、0.0024t/a。废水最终汇入颍河，按照2019年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0096t/a，氨氮排放量0.0005t/a。 因此，项目核定总量控制指标分别为COD0.0096t/a，氨氮0.0005t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图3 项目运营期工艺流程及排污节点图 （1）本项目生产工艺简述 将钢板原料下料截断成需要的尺寸，经开式压力机、折弯机、焊接机等机械设备加工后，将各种规格的零配件进行组装，组装后经验收合格入库。 ①下料截断：将圆钢、槽钢扁钢、角钢等原材料按产品的要求尺寸，用切割机切成适合生产的尺寸，便于下道工序操作的准确；切割时有噪声和边角料产生。 ②折弯：将材料放到车床上经折弯机定型，定型时有噪声产生。 ③冲孔：将剪切好的材料放到钻床上进行钻孔，钻孔时有噪声和边角料产生。 ④焊接：将折弯、冲孔合格后的配件进行焊接，此工序会产生少量焊接废气。 ⑤组装：将焊接完成后的配件进行组装。 ⑥入库：组装完成的成品经验收合格后入库。 （2）职工办公生活 图4 本项目办公生活产污环节示意图

主要污染工序： 1、施工期产污环节及污染物种类： 本项目属于未批先建项目，根据现场调查，本项目未完全搬迁完成，部分设备已搬迁安装，部分设备拟搬迁安装，后续主要为剩余设备的搬迁安装，对环境污染影响较小，本次评价不再展开分析。 2、营运期产污环节及污染物种类： （1）废气 本项目员工均不在厂区住宿，厂区不设食堂。废气主要为焊接烟尘、切割粉尘。 1）焊接烟尘 项目钢材在焊接组合过程中会产生焊接烟尘、电弧光等污染物，根据相关资料可知，焊接过程中会产生少量焊接烟尘，焊接烟尘主要是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的，主要成分为氧化铁、氧化硅、氧化锰、氧化钛、氧化钙等氧化物。另外，焊接时高温电弧下将产生臭氧、氮氧化物、一氧化碳及氟化物等废气。焊接烟尘主要来自焊条、焊丝的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。本项目运营期焊条、焊丝使用量为10t/a，根据《焊接工作的劳动保护》中推荐的各种焊接工艺及焊条烟尘产生量，二氧化碳气体保护焊接过程中烟尘系数约为：1kg焊丝使用时产生12g烟尘，则本项目焊接烟尘产生量为120kg/a。本次环评要求设置一台移动式焊接烟尘净化器净化产生的焊接烟尘，项目焊接工序集中在焊接车间进行，每天焊接工作4h，移动式焊接烟尘净化器收集效率约为90%，未被收集的焊接烟尘以无组织形式外排，则项目无组织排放的焊接烟尘量为12kg/a。 2）切割粉尘 本项目切割的钢板量为3030t/a。根据建设单位提供资料，钢板切割粉尘量按切割钢板的0.05%计，则切割钢板产生的粉尘量为1.515t/a。该部分废气不易收集，全部以无组织形式排放至车间内部，通过安装车间通风系统，加强车间通风，保障车间职工工作环境。 根据查阅相关资料，在金属件的切削车铣等加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。本项目按飘逸至室外的粉尘按产生量的10%计算，即0.1515t/a。 （2）废水 项目无生产废水排放，主要废水污染源来自工作人员日常活动产生的生活污水。 本项目职工50人，全年工作300d，该项目内部不设食宿，参照《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中城镇居民生活用水定额，在厂区工作人员生活用水按40L/（p·d）计，则厂区职工生活用水量为2m3/d，即600m3/a，污水排放系数取0.8，则本项目生活污水产生量为1.6m3/d*300d，即480m3/a。其中污染物产生情况分别为COD 300mg/L，NH3-N30mg/L。 （3）固体废物 项目固体废物主要为切割、钻孔等过程中产生的金属边角料、金属屑、焊接过程中产生的废焊条及焊渣、废机油和厂内职工产生的生活垃圾。 1）一般固废 根据业主提供资料，项目钢材切割及机加工过程中金属边角料、金属屑产生量约30t/a； 焊接过程中会产生废焊条及焊渣，产生量为0.5t/a； 生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员50人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量7.5t/a。 2）危险废物 废机油：在进行机械加工过程中，为确保开式压力机、切割机等机加工设备的正常使用，这一过程加入机油来润滑机器设备，会产生少量的废机油，废机油产生量约 0.10t/a。经比对《国家危险废物名录》（2016版），本项目产生的废机油属于危险废物，废物类别为HW08其他废物，废物代码900-217-08。 废机油桶：机油使用完毕会产生废机油桶，年产生量为1个，重量约为10kg，经比对《国家危险废物名录》（2016版），属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49。 （4）噪声 本项目几乎每个加工工段均有噪声源，噪声源数量较多。主要噪声源为切割机、折弯机和开式压力机等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在65～90dB(A)之间。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气 污染 物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 120kg/a | 12kg/a |
|  | 切割工序 | 切割 粉尘 | 无组织 | 1.515t/a | 0.1515t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 （1.6m3/d，480 m3/a） | CODcr | 300mg/L | 0.144t/a | 150mg/L | 0.072t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0144t/a | 25mg/L | 0.012t/a |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 0 |
|  | 生产车间 | 一般 固废 | 金属边角料、金属屑 | 30t/a |  |
|  |  |  | 废焊条及焊渣 | 0.5t/a |  |
|  |  | 危险 固废 | 废机油 | 0.10t/a |  |
|  |  |  | 废机油桶 | 0.010t/a |  |
| 噪 声 | 营运期 | 主要噪声源为切割机、折弯机和开式压力机等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在65～90dB(A)之间。在采用减振、隔声、加强管理等降噪措施后预计噪声可以达标。 |
| 主要生态影响： 本项目对周围生态环境无明显影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目后续施工工作主要涉及设备安装，因此不再对项目施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 1.1 达标性分析 1）焊接烟尘 根据工程分析，本项目焊接烟尘产生量为120kg/a。本次环评要求设置一台移动式焊接烟尘净化器净化产生的焊接烟尘，项目焊接工序集中在焊接车间进行，每天焊接工作4h，移动式焊接烟尘净化器收集效率约为90%，未被收集的焊接烟尘以无组织形式外排，则项目无组织排放的焊接烟尘量为12kg/a。针对无组织排放的焊接烟尘，环评要求焊接车间安装换气扇，加强通风，则焊接车间的焊接烟尘浓度能满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）表2中对电焊烟尘要求低于4.0mg/m3的要求，同时厂界烟尘无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。 1.2 评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表10 评价工作等级依据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% （3）污染源参数 表11 面源参数调查清单 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放 速率 单位 X Y 长度 宽度 有效 高度 焊接烟尘 114.018719 33.618757 60 15 12 10 PM10 0.01 kg/h 切割粉尘 114.018971 33.618680 60 30 52 10 TSP 0.063 kg/h 本次预测相关参数及选项见下表： 表12 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 257 最高环境温度/℃ 43.2 最低环境温度/℃ -16 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表13 污染物最大地面浓度和占标率Pmax计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 评价等级 焊接车间 PM10 450 13.637 3.03 二级 机加工车间 TSP 900 50.86 5.65 二级 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的切割粉尘，Pmax值为5.65%，Cmax为50.86ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价。 1.3 污染物排放量核算 本项目为二级评价，不再进行进一步预测与评价、不再计算大气环境防护距离。结合工程分析，本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量、大气污染物年排放量见下表。 表14 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 评价标准(μg/m3) 1 / 焊接车间 焊接烟尘 加强车间通风 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放周界外浓度限值要求 450 0.012 2 / 机加工车间 切割粉尘 加强车间通风 900 0.1515 表15 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.1635 1.4卫生防护距离 本项目外排的有害气体为无组织排放的焊接烟尘，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm——浓度标准，mg/m3。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表16。 表16 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源 污染物 排放量 （kg/h） 标准浓度 限值 （ug/m3） 计算参数 卫生防护距离m A B C D 计算 结果 提级后距离 焊接车间 焊接烟尘 0.01 450 470 0.021 1.85 0.84 0.926 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中有关规定，本项目应设置50m的卫生防护距离，即产生有害因素的部门的边界至居民区边界的最小距离为50m。结合项目平面布置及焊接车间的位置可知，项目东厂界需设置15m防护距离，西厂界需设置18m防护距离，南厂界无需设置防护距离，北厂界需要设置32m防护距离。 根据现场踏勘，各厂界大气卫生防护距离范围内现无居民点、学校等敏感点分布，距离项目最近的敏感点位于项目南侧5m处，项目产生的焊接烟尘对敏感点影响不大。同时评价建议当地规划部门在厂界环境防护距离范围内不再规划布局居民点、学校等环境敏感点。项目卫生防护距离图见附图六。 1.5环境空气预测结论 项目运行时焊接车间焊接烟尘最大落地浓度为13.637ug/m3，最大占标率为3.03%，机加工车间无组织粉尘最大落地浓度为50.86ug/m3，最大占标率为5.65%，均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中PM10、TSP浓度限值的10%，对周围大气环境的影响可以接受。 综上所述，项目营运期废气污染物经过采取上述处理措施后，均可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 项目无生产废水排放，主要废水污染源来自工作人员日常活动产生的生活污水。根据工程分析，项目生活污水排放量为480m3/a（1.6m3/d）。评价要求项目产生的生活废水进入化粪池（容积≥3m3/d）处理，处理后废水中污染物浓度为COD：150mg/L，NH3-N：25mg/L，污染物排放量分别为COD：0.072t/a，NH3-N：0.012t/a，处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水标准要求，经市政污水管网进入沙北污水处理厂，处理达标后排放，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，最终排入颍河。 据调查，漯河市沙北污水处理厂目前收水量为10万t/d左右，其全厂设计处理规模为12万t/d，剩余余量为2万t/d，本项目建成后产生的废水量为1.6m3/d，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目产生的废水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河，对周围地表水环境影响较小。 ▲项目废水排放总量分析 本项目营运期废水产生量为480m3/a，经化粪池后由市政管网进入漯河市沙北污水处理厂处理达标排放。项目COD、氨氮产生量分别为0.144t/a、0.0144t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.072t/a、0.012t/a；经漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.024t/a、0.0024t/a。废水最终汇入颍河，按照2019年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0096t/a，氨氮排放量0.0005t/a。 因此，项目核定总量控制指标分别为COD0.0096t/a，氨氮0.0005t/a。 3、固体废物环境影响分析 1）一般固体废物 本项目金属边角料、金属屑产生量30t/a，建设单位在车间内设置专门的一般工业固废临时储存点，金属边角料、金属屑收集整理后定期出售给专门的回收单位回收利用。 本项目生活垃圾产生量约7.5t/a，生活垃圾经厂区内垃圾收集容器集中收集整理后由环卫部门及时统一清运。 焊接过程中产生的废焊条及焊渣，产生量为0.5t/a，该部分废焊条收集整理后出售给专门的回收单位回收利用。 2）危险废物 本项目危险废物主要为废机油及废机油桶。 根据《国家危险废物名录》（2016），本项目所产生废机油废物类别为HW08，废物代码为900-217-08，为液体形态，项目设置暂存装置1个（总容积约0.25m3加盖铁桶）储存，并按要求设置危废暂存间；项目产生废废机油桶，类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49，加盖后口朝上放置于危废暂存间。 本项目危废暂存间采用仓库式危险废物贮存设施，需满足以下要求：①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；② 设施内要有安全照明设施和观察窗口；③基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；⑤衬里材料与堆放危险废物相容；⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒；⑦总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签；⑧装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；⑨贮存期限不得超过一年，确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、法规另有规定的除外。 根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》，本项目转移危险废物应实施危险废物转移联单制度，主要要求如下：①危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；② 危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单；③危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行；④危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位；⑤联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位、运输单位和接受单位应当按照要求延期保存联单。 根据以上分析，本次评价要求：在非标加工车间西北角按仓储式险废物贮存设施要求设置5m2危险废物暂存间，危废暂存间内设置废机油暂存装置1个（总容积约0.25m3加盖铁桶）。项目产生的危险废物暂存后由有资质单位处理，在危险废物转移过程中严格遵守危险废物转移联单管理办法中“五联单制度”要求。 综上所述，项目固废在采取以上处理措施理后均能做到合理处置，对环境的影响不大，不会产生二次污染。 4、声环境影响分析 （1）污染源及源强 项目主要噪声源为剪板机、开式压力机等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在65～90dB(A)之间。为了减轻噪声对项目周围环境的污染影响，建议建设单位采取以下防治措施： ①合理设计车间平面布局，将主要噪声源布置在车间中部； ②为高噪声设备设置减震基础，以减小其振动影响； ③注意维护机械设备的正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染； ④通过距离衰减与墙体隔声降低噪声对环境的影响。 经过以上措施处理后，各排放点噪声源强可下降20-25dB(A)左右，降噪效果明显。根据类比监测，该项目建成后工程主要高噪声设备声源值及治理后噪声值见表17。 表17 项目噪声源及治理措施一览表 序号 主要高设备名称 位置 数量 治理前设备源强（dB（A）） 治理 措施 治理后源强（dB（A）） 1 开式压力机 生产厂房 8 70 厂房隔声、基础减振 50 2 液压剪板机 1 85 65 3 折弯机 2 80 60 4 电焊机 18 65 45 5 切割机 3 88 63 6 摇臂钻床 2 75 55 7 截断机 2 85 65 8 连板机 1 75 55 （2）噪声预测 根据高噪声设备源强及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。预测模式如下： 式中：LAI———距声源r处的A声级； LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； r———受声点到声源的距离； r0———参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 表18 项目运行时噪声贡献值 预测点 设备 声源叠加dB(A) 噪声源距离（m） 预测值dB(A) 标准值dB(A) 东厂界 切割机、开式压力机、剪板机等 72.84 8 54.77 60 西厂界 5 58.56 南厂界 35 41.96 北厂界 18 47.73 新郑村 40 40.80 项目实行1班8小时制，晚上不生产，由上表预测结果可知，项目东、南、西、北厂界噪声达标。 （3）噪声影响评价 项目固定噪声源通过采取以上措施处理后，再采用距离衰减、植物吸收、合理布局，预计四厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求；根据现场调查，项目高噪声设备均安装在车间内，经过厂房隔声、南侧组装调试区的衰减，厂界四周绿化的吸收，项目对南侧新郑村噪声贡献值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目为白班一班制，夜晚不生产，因此本评价认为落实上述治理措施后，项目运营期噪声对周围环境敏感点影响较小。 5、环保投资 本工程各项环保总投资约为4.75万元，环保投资占总投资的比例约为3.96%。详见表19。 表19 环保投资一览表 序号 项目 内容 投资（万元） 1 废水 依托现有1座化粪池，容积3m3/d 0 2 废气 焊接烟尘：1套移动式焊接烟尘净化器、通风机 1 切割粉尘：定期清扫，加强车间通风 0.2 3 一般固废 生活垃圾 垃圾箱 0.05 金属边角料、金属屑 收集整理后暂存在一般工业固废暂存处，定期外售 0.5 废焊条及焊渣 危险固废 废机油 设置5m2危险废物暂存间，设置1个总容积约0.25m3加盖铁桶暂存废机油，暂存后由有资质单位处理；废机油桶加盖口朝上存放 废机油桶 1 4 噪声 合理设计厂房平面布局，为高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接等 2 总计 4.75 6、环保验收一览表 针对项目污染产生状况，评价从环保的角度对项目提出以下要求，并在竣工验收中落实实施。具体内容见下表20。 表20 项目“三同时”验收一览表 污染源 治理或处置措施 数量、验收内容 备注 废水 生活污水 经化粪池处理后进入沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河 依托现有化粪池一座，容积不小于3m3/d / 废气 焊接烟尘 经移动式焊接烟尘净化器收集处理 1套移动式焊接烟尘净化系统、1台通风机 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996)表2标准要求 切割粉尘 定期清扫，加强车间通风 定期清扫，加强车间通风 噪声 机械设备 合理设计车间平面布局，为高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接等 噪声监测值 昼间：≤60dB（A） 夜间：≤50 dB（A） 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾 分类收集，定期清运至附近垃圾中转站，再由环卫部门统一处理 垃圾箱 合理处置或综合利用， 不产生二次污染 金属边角料、金属屑 收集整理后定期出售给专门的回收单位回收利用 合理处置 废焊条及焊渣 收集后外售 废机油 设置5m2危险废物暂存间，设置1个总容积约0.25m3加盖铁桶暂存废机油，暂存后由有资质单位处理；废机油桶加盖口朝上存放 设置5m2危险废物暂存间，设置1个总容积约0.25m3加盖铁桶暂存废机油，暂存后由有资质单位处理；废机油桶加盖口朝上存放 废机油桶

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 经移动式焊接烟尘净化器收集处理 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求 |
|  | 切割工序 | 切割粉尘 | 定期清扫，加强车间通风 |  |
| 水污 染物 | 生活废水 | CODcr、NH3-N | 1座化粪池：容积≥3m3/d，经化粪池处理后进入沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求 |
| 固体 废物 | 生活设施 | 生活垃圾 | 垃圾进行分类收集，由环卫部门及时清理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单标准要求，固体废物全部得到了有效的处理处置，不会产生二次污染 |
|  | 生产工序 | 边角料、切屑 | 分类收集后及时由金属回收公司回收利用 |  |
|  |  | 废焊条及焊渣 | 收集整理后出售给专门的回收单位回收利用 |  |
|  | 生产工序 | 废机油 | 设置5m2危险废物暂存间，设置1个总容积约0.25m3加盖铁桶暂存废机油，暂存后由有资质单位处理；废机油桶加盖口朝上存放 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及其2013年修改单 |
|  |  | 废机油桶 |  |  |
| 噪 声 | 营运期 | 主要为设备运转噪声，噪声源强约65～90dB（A），经采取基础减振、隔声措施及一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 主要生态影响： 本项目土地性质为工业用地，项目区周围无特殊保护的生态保护区，项目的建设没有改变土地功能，对区域生态环境较小。 |

结论与建议

1、评价结论 （1）产业政策符合性 本项目为金属制品加工业，根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，为允许类项目。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-38-03-035844。因此，本项目符合产业政策。 （2）项目选址可行性结论 该项目选址位于漯河市郾城区孟庙镇中原路与纬八路交叉口东100米路南漯河苹乐豫鑫冶金设备有限公司院内，根据现场勘查，本项目外环境关系为：东侧为养狗场，西侧、北侧为漯河苹乐豫鑫冶金设备有限公司现有空置厂房，南侧为新郑村，项目距南侧新郑村的最近距离为5m，项目建成后各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。根据漯河苹乐豫鑫冶金设备有限公司提供的项目占地土地证【漯国用（2013）第000686号】可知，本项目用地地类用途为工业用地，用地性质合法。 综上，项目与周围环境相容，本项目选址基本合理。 （3）环境影响评价结论 1）废气 根据工程分析，本项目焊接烟尘产生量为120kg/a。本次环评要求设置一台移动式焊接烟尘净化器净化产生的焊接烟尘，项目焊接工序集中在焊接车间进行，每天焊接工作4h，移动式焊接烟尘净化器收集效率约为90%，未被收集的焊接烟尘以无组织形式外排，则项目无组织排放的焊接烟尘量为12kg/a。针对无组织排放的焊接烟尘，环评要求焊接车间安装换气扇，加强通风，则焊接车间的焊接烟尘浓度能满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）表2中对电焊烟尘要求低于4.0mg/m3的要求，同时厂界烟尘无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。 项目运行时焊接车间焊接烟尘最大落地浓度为13.637ug/m3，最大占标率为3.03%，机加工车间无组织粉尘最大落地浓度为50.86ug/m3，最大占标率为5.65%，均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中PM10、TSP浓度限值的10%，对周围大气环境的影响可以接受。 综上所述，项目营运期废气污染物经过采取上述处理措施后，均可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 2）废水 项目废水主要为生活污水，废水排放量共计1.6m3/d，480m3/a。环评要求项目产生的生活污水送入化粪池预处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排至颍河。 总量控制：总量控制指标按照2019年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0096t/a，氨氮0.0005t/a。 3）固体废物 生活垃圾经厂区内垃圾收集容器集中收集整理后由环卫部门及时送垃圾填埋场处理；建设单位在车间内设置专门的一般工业固废临时储存点，金属边角料、金属屑收集整理后定期出售给专门的回收单位回收利用；废焊条及焊渣出售给专门的回收单位回收利用；针对产生的废机油，环评要求设置5m2危险废物暂存间，并设置1个总容积约0.25m3加盖铁桶暂存废机油，废机油桶加盖口朝上暂存，暂存后由有资质单位处理。 项目固废经采取评价要求的污染防治措施后，可全部得到妥善处理处置或综合利用，不会产生二次污染。 4）噪声 项目主要噪声源为剪板机、开式压力机等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在65～90dB(A)之间。经采取基础减振、隔声措施及一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 （4）总结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设可行。 2、建议 在项目建设和运行后，需注意以下几方面的工作： 1、严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、企业应加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，并严格控制工艺操作参数。 3、建立完善安全操作规章制度，重视员工的职业劳动健康环境。

# Text boxes

废气、噪声

噪声

噪声、固废

成品入库

组装

办公生活垃圾

办公生活废水

职 工 办 公 生 活

焊接

冲孔

折弯

下料截断

钢材原料