审批意见： 郾环监表（2019）72号 关于《河南中洁燃气有限公司加气、加油、 充电站建设项目环境影响报告表》的批复 河南中洁燃气有限公司： 你公司上报的由重庆大润环境科学研究院有限公司编制的《河南中洁燃气有限公司加气、加油、充电站建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在郾城区政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目位于漯河市郾城区淞江路高铁西200米路南。共有2台汽油加油机、2台柴油加油机、2台CNG加气机和2台LNG加气机，4个地埋式双层储油罐（总容积120m3），1个60m3液化天然气（LNG）储罐、1组4个共5.32m3CNG储气瓶组。该项目《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废气。项目运营期废气污染物主要为非甲烷总烃。建设单位应严格按照环评要求，安装卸油回收装置和加油油气回收装置，废气排放应符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）的相关要求。排放口距地面高度应不低于4米。 2.废水。主要为职工办公生活废水。生活废水经厂区化粪池处理后经市政管网入漯河市淞江污水处理厂，排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求。 3.噪声。本项目加油泵等设备建议选用低噪声设备，并加装减振垫，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物按照《国家危险废物名录》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求，交有资质的单位进行处置。 （四）项目建成后，主要污染物排放量应满足本项目《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000438）控制指标要求。 四、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 五、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 2019年12月5日