建设项目基本情况

| 项目名称 | 年销售10吨汽油、柴油项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市芮彤石化有限公司 |
| 法人代表 | 刘晓辉 | 联 系 人 | 陈良 |
| 通迅地址 | 漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口 |
| 联系电话 | 13298397900 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和 改革委员会 | 项目代码 | 2020-411103-52-03-067813 |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 | 行业类别 及代码 | 四十、124加油、加气站（管理名录） |
|  |  |  | F5265机动车燃油零售（行业代码） |
| 占地面积 （平方米） | 660 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 20 | 其中环保投 资(万元) | 2 | 环保投资占 总投资比例 | 10% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2020年10月 |
| 工程概况： 1、项目概况及建设背景 由于经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，人们生活水平的逐步提高引导着消费观念与消费质量的悄然转变，方便、快捷、高效已占大多数消费者的主导地位，各类机动车辆在农业生产、工程建筑、交通运输、家庭生活等方面已成为加强生产力、提高效益、增加收益的重要载体。因此，对成品油的需求迅速增长，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。为此，漯河市芮彤石化有限公司拟投资20万元在漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口建设年销售10吨汽油、柴油项目，对现有加油站进行改造升级。升级内容有翻新现有罩棚，更换单层储油罐为双层储油罐，完善油气回收等污染防治措施，提高服务能力。 漯河市芮彤石化有限公司现有位于漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口的加油站于2017年初建成投产，该项目已建成投产3年，属未批先建项目。由《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》(环政法函[2018]31号)可知，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起两年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予以行政处罚。本项目于2017年建成投产，已投产运行3年，运行时间超过两年，因此本项目符合不予以行政处罚的情形。因此本次环评评价范围为已建成现有加油站及拟升级改造部分。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等有关要求，需对该项目进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）的规定，本项 目为加油站，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018版）》及其修改单（2018年4月）的规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业124加油、加气站”中“新建、扩建”的项目，应当编制环境影响报告表。 受漯河市芮彤石化有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 2、项目概况 项目名称：年销售10吨汽油、柴油项目 项目性质：新建 建设地点：漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口 项目总投资：20万元，其中环保投资：2万元，占10%。 项目建设单位：漯河市芮彤石化有限公司 项目周围概况：项目选址位于漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口，该项目北侧为后魏线公路；北侧1.5m为架空通信线（H=6.0m）；西侧为临街门面房；东侧为小路及农田，南侧为农田及养殖场。项目南侧200m处为潘付刘村。项目周边环境现状及四邻关系见附图二。 3、项目建设内容及规模 3.1项目主要经济技术指标 该项目总投资20万元。项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 项目主要经济技术指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 20 自筹 2 加油量 汽油 t/a 5 外购 柴油 t/a 5 3 年工作日 天 365 24小时工作制 4 劳动定员 人 3 不在厂区内食宿 5 总占地面积 m2 660 / 6 总建筑面积 m2 432 / 3.2工程内容 项目总占地面积660m2，总建筑面积约432m2，项目主要构筑物为站房、罩棚、辅助用房及辅助配套公用工程等。 项目主要建设内容见1-2。 表1-2 项目组成及主要建设内容一览表 序号 项目名称 主要建设内容 1 主体工程 地下储 油罐区 位于站房东北角，设计为地下储油罐均为SF双层卧式钢制罐，共2座，1座15m3汽油罐，1座15m3柴油罐。油罐均位于防渗池内，罐池面积30m3，火灾危险类别为甲类，耐火等级为二级，基础为钢筋混凝土独立基础。 罩棚 建筑面积80m2，10m×8m×7m，屋面为轻钢结构，本次翻新外装饰 加油岛 2座，安装有2台双枪潜泵型加油机，具备油气回收功能。 通气管口 1个，油罐通气管设置在油罐区，距离站房5m，距离厂界最近距离为7.62m。通气管组呈方形集中布置，高于地面4.5m，顶部安装一个机械呼吸阀和1个阻火通气帽。 卸油口 1个密闭卸油口，卸油口在油罐区右上侧，安装位置距离站房10.5m，距离东厂界2m。 站房 现有，2F，建筑面积352m2，钢筋混凝土框架结构，1F为营业室、办公室、值班室、储藏室厨房（无明火）及男女卫生间等，2F为休息室、盥洗室、卫生间、淋浴、楼梯间等。 站区 混凝土结构、环绕、保持畅通 加油车道 共2条，方便加油车辆及应急消防车辆进出 2 风险防范工程 安全消防系统 站内配置推车式干粉灭火器1台，手提式干粉灭火器6台，手提式二氧化碳2台，灭火毯1条，消防沙池2m3，消防锹、桶4套。 安保系统 紧急停机锁存报警、加油机处泄露低限报警、储罐超压报警、储罐液位低限报警、储罐液位高限报警等。 3 公用工程 给排水 系统 给水由站区自备井供给，排水采取雨污分流。 供电系统 电源由乡镇供电网供给 4 环保工程 生活污水 生活污水用于厂区绿化降尘，设置化粪池，污粪定期清掏用于周边农田施肥，综合利用不外排。 油气回收装置 1套油气回收装置，供卸油、加油同时使用 地下水 防治 采用双层储油罐，进行分区防渗，油罐区、加油区、化粪池及暂存池采取一级防渗，其他区域采取二级防渗。 固体废物 生活垃圾及含油废物（含油废手套等）由垃圾暂存箱收集，定期由环卫部门清运；清罐采用无水清罐方式，由专业的清罐施工作业单位进行清理，由清罐施工作业单位收集后，委托有资质的单位收运处置，不在站内暂存。 噪声 加强车辆管理，设置减速、禁鸣标志 4、销售规模及产品方案 项目油品总容积为30m3，汽油单罐容积为15m3，柴油单罐容积为15m3。油品储存设施均为SF双层卧式钢制罐，设计年平均加油量约为10t，其中汽油5t/a，柴油5t/a。主要产品包括92#和0#柴油，产品方案见下表1-3。 表1-3 产品方案及预计销售规模一览表 产品名称 销售量 型号 类型 储存方式 来源 运输方式 汽油 5t/a 92# 国Ⅵ 1座15m3汽油储罐 中石油 罐车运输 柴油 5t/a 0# 国Ⅵ 1座15m3柴油储罐 罐车运输 加油站汽油标准符合车用汽油（GB17930-2016）的技术要求，柴油符合车用柴油（GB19479-2016）的技术要求，具体技术指标见下表1-4。 表1-4 项目油品主要技术指标 油品名称 密度（20℃） （kg/m3） 铅含量（g/L） 诱导期（min） 硫含量（mg/kg） 苯含量（体积分数）% 芳烃含量（体积分数）% 烯烃含量（体积分数）% 汽油 720~775 ≤0.005 ≤480 ≤10 ≤0.8 ≤.35 ≤15 油品名称 密度（20℃） （kg/m3） 总不溶物（mg/100mL） 硫含量（mg/kg） 灰分（质量分数）% 运动粘度（20℃）（mm2/s） 闪点（闭口）（℃） 凝点（℃） 柴油0# 810~845 ≤2.5 ≤10 ≤0.01 3.0~8.0 ≤60 0 5、原辅材料与能源消耗 本项目汽油与柴油均来自于中石油，油品的运输均委托有危险化学品运输资质的单位承担。本项目的原辅材料用量见表1-5。 表1-5 主要原辅材料及能源消耗一览表 名称 年消耗量 最大存储量 来源 原辅材料 汽油（92#） 5吨 5吨 中石油 柴油（0#） 5吨 5吨 中石油 能源消耗 水 332.15t/a / 自备井 电 4000kwh/a / 乡镇供电电网 本项目油品理化性质见下表1-6、1-7。 表1-6 汽油的理化性质及危险特性表 第一部分 危险性概述 危险性类别 第3.1类低闪点易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 健康危害 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染 第二部分 理化特性 外观及性状 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味 熔点（℃） <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃） -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃） 415～530 爆炸上限％（V/V）： 6.0 沸点（℃） 40～200 爆炸下限％（V/V）： 1.3 溶解性 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪 主要用途 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性 稳定 避免接触的条件 明火、高热 禁配物 强氧化剂 聚合危害 不聚合 分解产物 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性 LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状 慢性中毒 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害 刺激性 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激 最高容许浓度 300mg/m3 表1-7 柴油的理化性质及危险特性表 第一部分 危险性概述 危险性类别 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染 第二部分 理化特性 外观及性状 稍有粘性的棕色液体 主要用途 用作柴油机的燃料等 闪点（℃） 45～55℃ 相对密度（水＝1）： 0.87～0.9 沸点（℃） 200～350℃ 爆炸上限％（V/V）： 4.5 自然点（℃） 257 爆炸下限％（V/V）： 1.5 溶解性 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性 稳定 避免接触的条件 明火、高热 禁配物 强氧化剂、卤素 聚合危害 不聚合 分解产物 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性 LD50 LC50 急性中毒 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中 慢性中毒 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛 刺激性 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 6、项目主要生产设备及消防设备情况 项目主要生产设备及消防设备见表1-8。 表1-8 项目主要生产设备及消防设备一览表 序号 类别 名称、规格 数量 单位 备注 1 SF双层卧式钢制罐 15m3汽油储罐 1 个 已建成 2 15m3柴油储罐 1 个 4 潜泵型加油机 双枪潜泵型加油机 1 台 已建成 5 柴油单枪潜泵型加油机 1 台 已建成 6 消防系统 推车式干粉灭火器 1 具 加油区 7 手提式干粉灭火器 6 具 站房 8 手提式二氧化碳 2 具 配电室 9 灭火毯 1 块 油罐区 10 消防沙池 2 m3 11 消防锹、桶 4 套 14 加油站油气回收装置 油气回收装置 1 套 已建成 15 安保系统 紧急停机锁存报警装置 1 套 / 16 泄露报警装置 1 套 / 17 储罐超压报警装置 1 套 / 18 液位仪 1 套 / 19 卸油静电接地报警装置 / 7、工艺工程及辅助工程 ①给水 本项目用水由厂区自备地下水井供给。 ②排水 项目实行雨污分流，职工及外来人员生活污水与经化粪池处理后用于周围农田施肥。 ③供电 项目年耗电量约为4000kw·h，由李集镇变电站供电，主要用于加油站内设备运转、照明用电和冬季取暖。 ④供暖与制冷 站内利用分体式空调进行冬季供暖和夏季制冷。 ⑤消防系统 本站为三级加油站，站内按照要求配置了消防沙和灭火器材箱，以保护加油站消防安全。 7、工作制度及劳动定员 工作制度：全年工作日365天，三班制（每班8小时）。 劳动定员：项目劳动定员3人。 8、项目平面布置合理性分析 本项目总体布局为坐南向北，采用将站房置于罩棚南侧、加油棚面向干道的布局方式。站房位于罩棚南侧，为加油站经营和管理场所。加油站北侧靠近道路两侧设置进出站口。站内地面除绿化外拟采用水泥混凝土地面硬化。从加油站内部布局来看，项目将加油区设置在站房的北侧，漯河市常年主导风向为东北（NE）风，加油区不在站房的上风向，地埋油罐位于站房北侧，不在站房的上风向，对站房办公人员影响较小。总平面布置图见附图三，同时本项目在设计中充分考虑了消防、安全、环保等规范规定的要求；总图布置功能分区明确，布局较合理，将加油区、油罐区、站房分区设置，各功能区相对独立，减少了彼此的干扰，整个平面布置既方便管理，又减少了安全隐患，满足《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）的要求。 综上所述，本项目总平面布局合理可行。 9、产业政策及选址合理性分析 9.1产业政策 （1）建设项目主要经营加油业务。根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类产业，为允许类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。同时该项目已经由漯河市郾城区发展和改革委员会以“2020-411103-52-03-067813”准予备案，项目符合国家产业政策要求。 （2）项目为加油站建设项目，根据《关于印发漯河市2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（漯环攻坚办【2017】84号文），“加强加油站的油气回收监管：加强加油站油气回收设施运行情况、加油工操作规范情况监管，对油气回收设施不运行、密封套破损、加油工不按规范操作等情况进行处罚或停业整顿”。项目加油及卸油装置上配套安装油气回收系统，项目在油气回收设施正常运行的情况下，符合文件要求。 9.2选址合理性分析 本项目位于漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口，根据漯河市自然资源和规划局郾城分局提供的李集镇土地利用总体规划（局部）图，项目用地性质为建设用地；根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明可知，项目建设符合李集镇总体发展规划。综上，项目建设符合李集镇规划要求，项目选址可行。 综上所述，本项目符合国家当前产业政策及相关规划。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目于2017年初改建完成投产，其污染物产排情况及主要环境问题如下： 一、污染源及达标情况分析 （1）废水 项目废水主要为职工生活污水及流动人员的生活污水。 项目劳动定员共3人，职工及流动人员的生活污水排放量为0.41m3/d，148.92m3/a。项目区设置1座防渗化粪池，废水经防渗化粪池收集后用于农田施肥，不外排。 （2）废气 1）非甲烷总烃 本项目柴油的运输、储存、加油过程排放的非甲烷总烃主要是储油罐大小呼吸、油罐车卸油、加油机作业等排放的非甲烷总烃。经过核算，项目非甲烷总烃的产生量约为0.0231t/a。根据现场查看，项目已配套安装油气回收装置，对产生的非甲烷总烃进行回收处理，经处理后非甲烷总烃排放量为0.0012t/a。 2）汽车尾气 对于机动车尾气，由于本项目周围站址开阔，通风条件良好，进出停车场的车辆只要按照规定形式，车辆避免长时间怠速运转，汽车尾气能够得到有效的扩散和稀释，对周围空气影响较小。 项目废气经治理后达标排放，对周围大气环境影响较小。 （3）固体废物影响分析 项目固体废弃物产排情况如下： ①生活垃圾 本项目年生活垃圾的产生量为0.49t/a。生活垃圾采用袋装和桶装分类收集后由环卫部门统一清运，做到日产日清，垃圾桶做好防雨、防渗及密封工作。 ②含油废物 本项目年含油废物（含油废手套等）的产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2016年版）》，含油废物（含油抹布、含油废劳保用品等）类别代码为900-041-49，其在混入生活垃圾的条件下可得到豁免，全过程不按危险废物管理。含油废物（含油抹布、含油废劳保用品等）混入生活垃圾，集中收集后，由环卫部门集中处理。 ③油泥 清罐油泥产生量为0.15t/次（3-5年/次），危废编号：HW08（900-249-08），企业委托第三方公司负责油罐的清理及油泥回收处理工作，油泥不在站内堆置，清罐后由第三方公司直接清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （4）声环境影响分析 项目产生的噪声主要为加油机、泵类等设备噪声及车辆噪声，源强在70~75dB(A) ，主要采取了基础减振、选用低噪声设备、对车辆进行管理及厂区外围绿化等措施，预测东、南、西厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，北厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，项目运行对周围声环境影响较小。 二、与本项目有关的环境污染问题 根据现场踏勘，项目已对存在的不符合环保要求的相关内容进行了整改，储油罐采用双层储油罐，配套安装油气回收装置，各项污染物能够达标排放，因此，项目不存在与本项目有关的环境污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3 km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口，地理位置见附图一。 2、地形、地质、地貌 漯河市郾城区地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西向东南缓降，自然坡度为0.3‰，海拔高度在57～62m之间。规划区范围内断裂构造发育，各断裂在断生界时期都有不同程度的继承性活动。郾城区属于六度烈度区，虽然区内断裂活动较为频繁，但其引起的地震频率、震级较为稳定，属于较稳定的工程地质区。 项目选址区内无不良地质现象，适宜项目建设。 3、气候与气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均降水量为749.7－845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm（舞阳县1975年8月3日）。历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图如1。 4、水文与流域 （1）地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，在市区南部马夫张—小存铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 （2）地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量8为26.9亿 m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11亿 m3/a)。 经计算全年自产地表水径流量多年平均为 3.75亿m3/a，浅层地下水资源量 4.737亿 m3/a，扣除重复水量 1.267亿 m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系河洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 5、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象， 地质年代为前新生界， 其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响,土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基裂度为六度。 6、生态环境 漯河市地处温暖带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已不存在，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 项目区域地表1km范围内无需要特殊保护的珍稀动植物种类。 7、项目与漯河市城乡总体规划（2012-2030 年）相符性 7.1规划范围 依据上海复旦规划建筑设计研究院编制的《漯河市城市总体规划（2012-2030）》，其相关内容如下： ①市域城镇规划 市域行政辖区面积2617平方公里，包括所辖的市区、舞阳县、临颍县三区两县范围。规划内容：市域城镇体系规划。 ②城市规划区 根据《城乡规划法》，规划区即指城市建成区及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。本次规划按照城乡统筹的要求，考虑到中心城市与周边乡镇距离近、联系密切这一显著特征，确定本次规划的规划区总面积548平方公里。具体包括现状城区的沙北办、天桥街、马路街、顺和街、城关镇、干河陈、翟庄办7个街道办事处，以及城区外围的高新区、空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、6个建制镇、3个乡所在的行政辖区范围。主要规划内容为：城乡统筹规划，科学发展载体建设协调布局、空间管制规划。 ③中心城区 包括中心城区建设范围以及周边空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西至阴阳赵，南至市界，东至召陵镇镇区，北至新北环路—龙江路范围，覆盖面积约169平方公里，其中城市建设用地面积120平方公里。 7.2产业发展对策 （1）坚持食品工业作为优先发展的战略支撑产业，加快发展电子信息和新能源等战略性新兴产业，盐化工产业、造纸工业、装备制造业共同发展； （2）加快发展物流、金融、商务、休闲、会展、科技、教育、信息、中介等生产线服务业； （3）加快与周边城市的旅游合作； （4）提升经济技术开发区创新能力； （5）加强与周边城市产业协作。 7.3产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5各省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 7.4相符性分析 本项目位于漯河市郾城区李集镇，不在漯河市中心城区范围及城市规划区范围内。根据漯河市自然资源和规划局郾城分局提供的李集镇土地利用总体规划（局部）图，项目用地性质为建设用地；根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明可知，项目建设符合李集镇总体发展规划。 8、相关政策分析 8.1与《漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（漯政[2018]37号）相符性分析 项目与《漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（漯政[2018]37号）相符性分析见下表。 表2-1 与《漯河市三年行动计划（2018—2020年）》相符性分析一览表 《漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》 本项目实际建设情况 相符性 严格环境准入 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。禁止钢铁、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，禁止新增化工园区。 本项目不属于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，同时项目运营过程中产生的污染经采取措施后均能实现达标排放 符合 强化挥发性有机物（VOCs）污染防治 （1）实施区域排放等量或倍量削减替代。提高VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建（改建、扩建）涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目为改建加油站项目，污染物涉及VOCS，且本项目不是工业企业项目，为基础设施建设项目 符合 提升油品质量 全面实施国六标准车用乙醇汽油、柴油标准。重点加强对民营加油站供应符合国六标准的车用汽油、柴油及“加注式”尿素供应设施的执法检查，严厉打击查处销售劣质油品行为。推动国六标准车用汽油、柴油推广使用 本项目油品全部由中石油提供，国Ⅵ，符合当前标准要求。 符合 本项目为改建项目，运营过程中卸油、储油、加油等过程中油品挥发出VOCs，《漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》中规定“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，本项目不是工业企业项目，为基础设施项目。 因此，本项目符合《漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》中的相关要求。 8.2与《漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办【2020】13号相符性分析 表2-2 与《漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析一览表 《漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》 本项目实际 建设情况 相符性 强化施工工地扬尘污染防治 严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。 本项目施工严格按照“六个百分之百”的要求进行施工、建设 符合 加强油品质量监管 全面禁止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽油柴油，积极深入开展“漯河市油品质量专项检查行动”，坚持挖幕后、断链条、打黑油、端窝点，持续开展加油站、储油库等流通环节油品质量抽查，依职能依法查处销售不合格油品违法行为，对发现2次销售不合格油品的加油站，由市场监督管理部门依法吊销其营业执照、应急管理部门依法吊销其危险化学品经营批准证书、商务部门依法吊销其成品油零售经营批准证书。 本项目油品全部由河南中石油油库提供，国Ⅵ，符合当前标准要求。 符合 本项目为改建项目，项目产生的VOCs均采取有效的环保措施进行治理，符合当前的环保要求。 9、《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）相关技术规范 9.1加油站等级划分 本项目共有2个15m3地埋式油罐，其中汽油储罐1个，柴油储罐1个，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）（柴油罐容积可折半计入油罐总容积），油罐总容积22.5m3，本项目属于三级加油站。 表2-3 加油站等级划分 级别 油罐容积 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 ≤50 二级 90＜V≤150 ≤50 三级 V≤90 汽油罐≤30，柴油罐≤50 注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入总容积 9.2站址选择 ①在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。 ②城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 本项目选址不属于城市建成区，且项目属于三级加油站，临近后魏线，站址选择合理。 9.23本项目加油站（三级）的汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距合理性分析 该加油站设置有汽油卸油和加油油气回收系统，其站内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距情况如下表。 表2-4汽、柴油设备（有油气回收系统）与站外建（构）筑物的防火距离 站外建（构）筑物 站内汽油设备 有卸油和加油油气回收系统 站内柴油设备 有卸油和加油油气回收系统 埋地油罐三级站 加油机、通气管管口 埋地油罐三级站 加油机、通气管管口 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 重要公共建筑物 35 不涉及 35 不涉及 25 不涉及 25 不涉及 明火地点或散发火花地点 12.5 满足 12.5 满足 10 满足 10 满足 民用建筑物保护类别 一类保护物 11 不涉及 11 不涉及 6 不涉及 6 不涉及 二类保护物 8.5 不涉及 8.5 不涉及 6 不涉及 6 不涉及 三类保护物 7 安全距离内无 7 安全距离内无 6 安全距离内无 6 安全距离内无 甲、乙、戊类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 12.5 不涉及 12.5 不涉及 9 不涉及 9 不涉及 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 10.5 不涉及 10.5 不涉及 9 不涉及 9 不涉及 室外变配电站 12.5 安全距离内无 12.5 安全距离内无 15 安全距离内无 15 安全距离内无 铁路 15.5 不涉及 15.5 不涉及 15 不涉及 15 不涉及 城市道路 快速路、主干路 5.5 满足 5 满足 3 满足 3 满足 次干路、支路 5 安全距离内无 5 安全距离内无 3 安全距离内无 3 安全距离内无 架空通信线 5 满足 5 满足 5 满足 5 满足 架空电力线路 无绝缘层 1倍杆（塔高），且不应小于6.5m 不涉及 6.5 不涉及 0.75倍杆（塔高），且不应小于6.5m 不涉及 6.5 不涉及 有绝缘层 0.75倍杆（塔高），且不应小于5m 满足 5 满足 0.5倍杆（塔高），且不应小于5m 满足 5 满足 注：1、室外变、配电站指电力系统电压为35kV~500kV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 2、表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 3、与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。 4、一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，并不得小于6m。 经调查可知，本站为三级加油站，本项目三级加油站汽油设备（油气回收系统）、柴油设备与站外建筑物的安全距离均相符合，均能够满足安全间距要求。 本项目站内各设施之间的距离见下表。 表2-5 本项目站内设施之间的距（实际最近距离/防火距离）（m） 设施名称 汽油罐 柴油罐 汽油通气管管口 柴油通气管管口 油品卸车点 加油机 站房 站内 围墙 汽油罐 0.5/0.5 0.5/0.5 - - - - 4/4 8/3 柴油罐 0.5/0.5 0.5/0.5 - - - - 4/3 3.2/2 汽油通气管管口 - - - - 3.5/3 - 5/4 8/3 柴油通气管管口 - - - - 3.5/2 - 5/3.5 8/2 油品卸车点 - - 3.5/3 3.5/2 - - 8/5 - 加油机 - - - - - - 10.5/5 - 由上表分析表明，本项目将加油区、油罐区、站房分区设置，各功能区相对独立，减少彼此的干扰，既方便管理，又减少了安全隐患，功能分区明确，布局较合理；同时总图平面布置既充分考虑了消防、安全、环保等规范规定的要求，站内设施之间的防火距离满足《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）中各项目的要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 0.167 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0.725 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 0.3 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境监测中心站2020年1~5月对西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表3-2。 表3-2 颍河西华址坊监测断面数据汇总表 单位：mg/L 断面 采样日期 COD 氨氮 总磷 2020年1~5月颍河-西华址坊断面 2020-01 20 0.43 0.134 2020-02 20 0.12 0.056 2020-03 18 0.1 0.07 2020-04 18 0.06 0.049 2020-5 19 0.12 0.168 均值 19 0.166 0.0894 规划水质标准 6~9 20 1.0 0.2 由监测统计结果分析可知，2020年度1月-5月份颍河西华址坊断面COD范围为18~20mg/L，超标率0；氨氮范围为0.06~0.43mg/L，超标率0；总磷范围为0.07~0.168mg/L，超标率0。根据常规监测数据，颍河-西华址坊断面1月-5月份 COD、氨氮及总磷平均值分别为 19mg/L、0.166mg/L、0.0894mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 从以上分析可知，随着《漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018-2020 年）》的逐年实施， 2020年以来颍河水质无超标现象出现，区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表3-3。 表3-3 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区及4a类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏勘，拟建项目所在区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。 5、土壤环境质量现状 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ694-2018）附录A，土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目属于“加油站”类，项目类别属于Ⅲ类。占地规模为小型，项目周围紧邻农田，故本项目所在地周边土壤环境敏感程度为敏感。根据“导则”表4污染型评价工作等级划分表可知，本项目属于三级土壤评价项目。应“导则”表6要求可知，三级污染型需在占地范围内设置3个表层样点，企业于2020年8月21日委托河南永飞检测科技有限公司对其所在区域土壤环境质量现状实施了监测，监测结果见下表3-3、3-4。 表3-3 土壤检测结果一览表 采样日期 检测因子 单位 T1#表层样点 （油罐区） 达标情况 2020.08.21 pH值 无量纲 8.44 达标 镉 mg/kg 0.126 达标 镍 mg/kg 37 达标 铅 mg/kg 66 达标 铜 mg/kg 22 达标 砷 mg/kg 5.80 达标 汞 mg/kg 0.056 达标 六价铬 mg/kg 未检出 达标 挥发性有机物 挥发性有机物 四氯化碳 μg/kg 达标 达标 氯仿 μg/kg 达标 达标 氯甲烷 μg/kg 达标 达标 1,1-二氯乙烷 μg/kg 达标 达标 1,2-二氯乙烷 μg/kg 未检出 达标 1,1-二氯乙烯 μg/kg 未检出 达标 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg 未检出 达标 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg 未检出 达标 二氯甲烷 μg/kg 未检出 达标 1,2-二氯丙烷 μg/kg 未检出 达标 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg 未检出 达标 2020.08.21 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg 未检出 达标 四氯乙烯 μg/kg 未检出 达标 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg 未检出 达标 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg 未检出 达标 三氯乙烯 μg/kg 未检出 达标 1 ,2,3-三氯丙烷 μg/kg 未检出 达标 氯乙烯 μg/kg 未检出 达标 苯 μg/kg 未检出 达标 氯苯 μg/kg 未检出 达标 1，2-二氯苯 μg/kg 未检出 达标 1,4-二氯苯 μg/kg 未检出 达标 乙苯 μg/kg 未检出 达标 苯乙烯 μg/kg 未检出 达标 甲苯 μg/kg 未检出 达标 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg 未检出 达标 邻二甲苯 μg/kg 未检出 达标 半挥发性有机物 硝基苯 mg/kg 未检出 达标 苯胺 4-氯苯胺 mg/kg 达标 达标 2-硝基苯胺 mg/kg 达标 达标 3-硝基苯胺 mg/kg 达标 达标 4-硝基苯胺 mg/kg 未检出 达标 2-氯酚 mg/kg 未检出 达标 苯并[a]蒽 mg/kg 未检出 达标 苯并[a]芘 mg/kg 未检出 达标 苯并[b]荧蒽 mg/kg 未检出 达标 苯并[k]荧蒽 mg/kg 未检出 达标 䓛 mg/kg 未检出 达标 二苯并[a,h]蒽 mg/kg 未检出 达标 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 未检出 达标 萘 mg/kg 未检出 达标 氰化物 mg/kg 未检出 达标 石油烃（C10-C40） mg/kg 未检出 达标 表3-4 土壤检测结果一览表 采样日期 检测因子 单位 项目南侧2# (0~0.2m) 项目西侧3# (0~0.2m) 达标情况 2020.08.21 pH值 无量纲 8.66 8.96 达标 镉 mg/kg 0.106 0.102 达标 汞 mg/kg 0.050 0.047 达标 砷 mg/kg 5.72 7.43 达标 铜 mg/kg 24 21 达标 铅 mg/kg 61 52 达标 六价铬 mg/kg 未检出 未检出 达标 镍 mg/kg 39 32 达标 石油烃（C10-C40） mg/kg 449 221 达标 根据监测结果分析，项目区域土壤各指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。 6、生态环境现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、 2 类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域， 区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境要素 保护目标 相对方位 性质 距离(m) 保护级别 声环境 潘付刘村 S 村庄 200 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 区域环境噪声 环境空气 张庄 SW 村庄 477 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 潘付刘村 S 村庄 200 邵李村 SE 村庄 407 英赵庄 S 村庄 707 田岗村 SW 村庄 950 老官田村 SW 村庄 762 地下水环境 区域浅层地下水 《地下水质量标准》(GB/T14 848-2017)中的Ⅲ类标准 地表水环境 颍河 S 地表水 2230 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度：2.0mg/m3。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 SO2 PM10 PM2.5 NO2 O3 CO 非甲烷总烃 年平均 60 70 35 40 / / / 24小时平均 150 150 75 80 / 4000 / 8小时平均 / / / / 160 / / 1小时平均 500 / / 200 / / 2000* 2、地表水环境质量标准 项目所在地河流为颍河，水质量环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 污染物名称 III类水质标准浓度限值，mg/L 标准来源 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 COD ≤20 BOD5 ≤4 氨氮 ≤1.0 3、地下水环境质量标准 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表4-3 地下水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 监测项目 评价标准 标准依据 pH值 6.5-8.5 地下水质量标准 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 总硬度 450 溶解性固体 1000 耗氧量 3.0 氨氮 0.5 硝酸盐 20 亚硝酸盐 1.0 4、声环境质量标准 项目位于漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类区标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 5、土壤环境质量标准 根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）建设用地分类可知，本项目所在地为第二类用地，因此本项目土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，具体标准见下表。 表4-5 土壤环境质量标准 项目 镉 汞 砷 铅 铜 六价铬 镍 （GB36600-2018）风险筛选值 65 38 60 800 18000 5.7 900 四氯化碳 氯仿 氯甲烷 1,1-二氯乙烷 1,2-二氯乙烷 1,1-二氯乙烯 顺-1,2-二氯乙烯 2.8 0.9 37 9 5 66 596 反-1,2-二氯 乙烯 二氯甲烷 1,1,1,2-四氯乙烷 四氯乙烯 1,1,1-三氯乙烷 1,1,2-三氯乙烷 三氯乙烯 54 616 10 53 840 2.8 2.8 1,2,3-三氯丙烷 氯乙烯 苯 氯苯 1,2-二氯苯 1,4-二氯苯 乙苯 0.5 0.43 4 270 560 20 28 苯乙烯 甲苯 间二甲苯+对二甲苯 邻二甲苯 硝基苯 苯胺 2-氯酚 1290 1200 570 640 76 260 2256 苯并[a]蒽 苯并[a]芘 苯并[b] 荧蒽 苯并[k]荧蒽 䓛 二苯并[a,h]蒽 15 1.5 15 151 1293 1.5 萘 1,2-二氯丙烷 1,1,2,2-四氯乙烷 茚并[1,2,3-cd]芘 石油烃（C10-C40） 70 5 6.8 15 4500 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、厂界噪声排放标准 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准，具体标准值见表 4- 6；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）， 具体标准值见表 4-7。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类标准 60 50 4类标准 70 55 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 2、废气排放标准 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2中的标准、《豫环攻坚办【2017】162号关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》以及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），具体标准值见表4-7。 表4-7 大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4.0 污染物 工业企业挥发性有机物建议排放浓度 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 非甲烷总烃 80mg/m3 2.0mg/m3 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 加油站油气回收管线液阻最大压力限值满足表1要求 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值满足表2要求 3、固体废物排放标准 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（ GB18599-2001）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关贮存场的环保要求。 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表4-8 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型食堂 污染物 排放浓度限值 去除效率 油烟 1.5mg/m3 90% |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目的工程特点，本项目不产生生产废水，只有生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，还田利用，不外排。 本项目营运后油罐大小呼吸、加油作业会排放油蒸气（烃类气体），以非甲烷总烃计，由工程分析可知，本项目营运后非甲烷总烃排放量为0.0012t/a，根据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号），实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，本项目拟采用区域倍量削减替代，替代量为0.0012t/a×2=0.0024t/a。 |

# 设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程： 本次项目为改扩建项目，对现有罩棚外装修翻新，施工期较短，随着施工的结束，对外环境的影响也消失。 2、营运期工艺流程： 项目主要生产工艺流程图如下所示： 图5-1 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 该加油站采用密闭卸油方式和潜油泵一泵供多枪的供油方式，并设置油气回收系统，供加油及卸油使用，油罐区采用室外埋地设置，加油机设置在四周敞开的罩棚内。营运期主要工艺为运输、卸油、储存、输送及计量销售过程，整个过程为全封闭系统。加油站对整个成品油供应流程进行集中控制和管理，由加油站员工人工操作各个工艺环节。 （1）卸油工艺 本项目成品油由汽车槽车运来，采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐储存。项目设卸油油气回收系统，卸油时，油罐车自带的油气回收装置连接三通快速接头，关闭机械呼吸阀和阻火器上的球阀，对油蒸气进行回收。卸油操作规程如下： ①准备 一、送油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车安全设施是否齐全有效，引导罐车至计量场地。 二、连接静电接地线，按规定备好消防器材，将罐车静置15分钟经计量后准备接卸。 ②验收 一、卸油员会同驾驶员核对罐车油品交运单记载的品种、数量，检查确认罐车铅封是否完好。 二、卸油员登上罐车用玻璃试管抽样进行外观(颜色、气味等)检查，如油品质量有异常，应报告站长，拒绝接卸。 三、测量油高、水高，计算油品数量。超过定额损耗，但在规定的0.2%互不找补幅度内，可直接接卸；超过定额损耗，又超过互不找补幅度，应报告站长，通知发货油库派计量员共同复测，复测结果记录在案，油品应予接卸，超耗待行处理。 四、逐项填制进站油品核对单，由驾驶员、卸油员双方签字确认实收数量。 ③卸油 一、核对卸油罐与罐车所装品是否相符。 二、通过液位计或人工计量检测确认卸油罐的空容量，防止跑、冒事故的发生。 三、非密闭式卸油，应通知加油员关闭与卸油油罐连接的加油机，暂停加油作业。 四、按工艺流程要求连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲。 五、检查确认油罐计量孔密闭良好。 六、司机缓慢开启罐车卸油阀，卸油员集中精力监视、观察卸油管线、相关闸阀、过滤器等设备的运行情况，随时准备处理可能发生的问题。同时，罐车司机不得远离现场。 七、卸油完毕，卸油员登上罐车确认油品卸净。关好闸阀，拆卸油管，盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。 八、引导油罐车离站。 ④卸后工作 一、待罐内油面静止平稳后，通知加油员开机加油。 二、将消防器材放回原位，整理好现场。 三、据进站油品核对单及油品交运单，填写进货验收登记表和分罐保管帐。 （2）储油工艺 汽柴油在储存罐中常压存储2个15m3地埋卧式钢制油罐的外表面进行防腐处理后采用回填不少于0.3m级配砂石保护层处理。卸油管向下伸至罐内距罐地0.20m处，通气管口安装Φ50阻火器。 （3）加油工艺 加油站的加油机为潜油泵式税控加油机，工作人员根据顾客需要的品种和数量再加油机上预置，确认油品无误，提枪加油。提枪加油时，控制系统系统启动安装在油罐人孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位，控制系统终止潜油泵运行。加油机内部中央部位安装加油油气回收管道，汽油罐的人孔盖上安装的真空泵将该管道内的油蒸汽抽到汽油油罐内。 （4）油气回收系统回收流程 加油站设汽油二次油气回收系统：卸油油气回收及集中式加油油气回收用以回收加油时油箱挥发出的油气，其原理是将整个系统封闭，采用双通道加油枪和连接管将注油产生的油气抽回油罐来平衡油罐因发油过程导致的压力下降。 卸油（一次）油气回收：一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中 ， 储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。 加油（二次）油气回收：二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过工程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 二、主要污染工序： 1.施工期 本项目已建成投产，罩棚外装饰翻新施工期较短，且不涉及土建等，本次项目不再分析施工期影响。 2.营运期 本项目运营期间主要污染工序见表5-1。 表5-1 营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污工序 主要污染因子 废水 生活污水 职工及司乘人员生活 COD、BOD5、SS、氨氮 废气 油气 汽油的卸油、储存、加油过程 非甲烷总烃 汽车尾气 进出项目区的汽车 SO2、NOX、HC 食堂 食堂 食堂油烟 噪声 设备噪声、汽车噪声 设备运行、汽车进出 LAeq 固废 职工人员生活垃圾 日常生活 / 油泥 油罐清理 清罐油泥 含油废物 运营过程 含油废手套等 风险 项目为加油站，汽油、柴油属易燃易爆物，存在一定的火灾、爆炸等风险 三、营运期污染物产排情况分析： 1 废气 本项目废气主要为汽柴油的卸油、储存、加油过程排放的非甲烷总烃、汽车尾气及食堂油烟。 （1）汽柴油的卸油、储存、加油过程排放的非甲烷总烃 ①卸油油气（储罐大呼吸损失油气） 卸油过程油品挥发废气排放主要为储罐大呼吸损失。储罐大呼吸损失是指储罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。储罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止收油。 ②储油油气（储罐小呼吸损失油气） 储油过程油品挥发废气排放主要为储罐小呼吸损失。油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，称为储罐小呼吸损失。 ③加油作业油气 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。 本项目卸油、加油及储油作业过程均设置有油气回收系统，油气回收系统分为三个阶段 第一阶段：即一次油气回收系统，是指油罐车卸油时，卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的空气补气，而加油站内的埋地油罐也因注入了油品而需向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气的循环卸油过程。该过程油气进入油罐车内，运回原厂处置。 第二阶段：即二次油气回收系统，是指汽车加油时，利用加油枪上的油气分离特殊装置，将原本会后汽车油箱逸散空气中的油气，经加油枪、抽气马达回收入油罐内。 第三阶段：指在油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行回收。在储油环节给埋地油罐通气管安装“压力/真空阀”（又称机械呼吸阀，可调节油罐内外压差，使油罐内外气体相通的阀门），使埋地油罐维持一定气体压力状态下的密闭程度，减少呼吸排放的油气。当气液比＞1产生的油气压力、埋地油罐受温度影响的“小呼吸”排放油气压力超过“压力/真空阀”控制的压力时，会从埋地油罐通气管排放油气，这部分油气通过冷凝器转化为液态再次回到储油罐中。 项目非甲烷总烃的产生量与加油站汽（柴）油的年通过量有关，根据设计资料、过往车流量及类比同类规模的加油站，确定项目年售油量约为10t（其中柴油5t，汽油5t），汽油相对密度(水=1) 0.70~ 0.79，本项目取0.73，柴油相对密度(水=1) 0.83~0.9，本项目取0.83，项目营运后油品年通过量=（5÷0.73）+（5÷0. 83) =12.87m3/a。 本项目油气回收系统回收效率按95%计算。 表5-2 项目建成后烃类有害气体排放量一览表 项目 排放系数 通过量或转过量（m3/a） 烃排放量（t/a） 回收率（%） 排放量 储油罐 大呼吸损失 0.88kg/m3通过量 12.87 0.0113 油气回收系统，回收效率95% 0.0006 小呼吸损失 0.12kg/m3通过量 12.87 0.0015 0.0001 油罐车 卸料损失 0.60kg/m3通过量 12.87 0.0077 0.0004 加油机 加油作业损失 0.11kg/m3通过量 12.87 0.0014 0.0001 作业跑冒滴漏损失 0.084kg/m3通过量 12.87 0.0011 0.0001 合计 / / 0.0231 / 0.0012 由上表可知，该项目运营期非甲烷总烃的产生量为0.0231t/a，为减少运营期非甲烷总烃气体排放，企业采取如下措施： ①本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境温度影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，项目加油站采用自封式加油枪及密闭缷油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。 ②为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃的损失，要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 ③本项目加油站安装有卸油回收装置和加油油气回收装置。 由于运营期项目安装有卸油回收装置和加油油气回收装置，废气经油气回收处理后回收率可达到95%以上，则项目非甲烷总烃排放量约为0.0012t/a。项目储油过程中油气是通过油罐通气管排放，加油作业跑冒滴漏部分油气为无组织排放，本项目拟将油罐通气管设置高4.5m，属低矮排气筒，因此整个加油站的油气排放视为无组织排放。 （2）汽车尾气 本项目属于加油站项目，来往加油的车辆会有汽车尾气产生，汽车尾气的主要污染因子为HC、CO和NO2。本项目位于农村地区，加油站规模较小，每天来往的汽车相对较少，且在站区内停留时间较短，在加强来往车辆的管理，减少停留车间的措施前提下，汽车尾气对周围环境影响不大，在此不再定量分析。 （3）食堂油烟 项目厂区设有食堂，为职工提供餐饮服务，职工食堂采用电能，无明火。 项目劳动定员为3人，均在站内就餐，项目食堂设1个电磁灶，属小型食堂。食堂用油按照我国居民日均食油量30g/d计算，本项目食堂耗油量约为0.0329t/a。油烟的产生量占油耗量的2%～4%，本项目取值3%，则油烟产生量为0.001t/a。 项目产生的油烟经1套静电油烟净化装置处理，风机风量设计为2000m3/h，每天运行1h，则油烟产生浓度为1.37mg/m3，油烟去除效率约90%计，则本项目油烟排放量 0.0001t/a，排放浓度为0.137mg/m3，能满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型（油烟排放浓度≤1.5mg/m3，油烟去除效率≥90%）的标准要求。 2废水 本项目运行过程中加油装置均为密闭式工艺系统，正常生产过程中不产生工艺废水，该加油站站运营中过程废水主要是加油站员工及加油司乘人员产生的生活污水。 （1）用水情况分析 站内用水主要是办公及生活用水、浇洒用水和绿化用水等。生活用水参照河南省质量技术监督局发布的《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），该加油站3个职工，生活用水量为100L/人·d，则用水量为0.3m3/d。根据该加油站的存储油量规模及加油站提供的相关数据可知，加油站平均每天加油车辆约为50辆，一辆车平均人数为3人，如厕人员按70%计，用水定额为2L/人·d，则用水量为0.21m3/d。根据《给排水设计手册（第二版）》，浇洒道路用水定额为（1.0～1.5）L/m2·d，根据项目特点，本次评价浇洒道路、地面取1.0L/m2·d，站区道路、硬化地面面积400m2，浇洒用水量为0.4m3/d。则项目总用水量为0.91m3/d（332.15m3/a）。用水量估算及分配情况见表5-3。 表5-3 项目各部分用水一览表 序号 用水性质 数量 用水定额 最大用水量（m3/d） 1 生活用水 员工生活用水 3人 100L/人.d 0.3 2 司乘人员用水 105人次 2L/d 0.21 3 浇洒道路 400m² 1.0L/m2·d 0.4 4 最大日用水量 0.91 （2）废水产生情况 本项目产生的废水主要为生活污水。 ①生活污水：生活污水分别为加油站员工生活污水和加油站司乘人员生活污水。项目生活用水总用水量为0.51m³/d、186.15m³/a，生活污水排放量按其用水量的80%计，则生活污水产生量为：0.41m³/d、148.92m³/a。 ②浇洒道路：项目浇洒道路用水全部蒸发不外排。 （3）项目水量平衡图 项目水量平衡图见图5-5。 （4）废水处理措施分析 根据以上分析，站内生活污水产生量为0.41m3/d，主要污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD5150mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。加油站内生活污水收集后经站区现有一座化粪池处理后，化粪池暂存池已设“三防”措施，容积3m3，由附近居民定期清掏还田利用。项目废水产生及排放情况见表5-4。 表5-4 项目水污染物产生及排放情况表 废水污染源 生活污水 废水量（m3/a） 148.92 污染物名称 COD BOD5 氨氮 SS 污染物 产生情况 浓度（mg/L） 300 150 30 150 产生量（t/a） 0.0447 0.0223 0.0045 0.0298 治理措施 化粪池 污染物 排放情况 浓度（mg/L） 150 100 25 100 产生量（t/a） 0.0223 0.0149 0.0037 0.0149 排放方式和去向 定期清掏，还田利用 3噪声 本项目噪声源主要为加油设备运行噪声和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据现有加油站调查，各设备运行噪声级情况见表5-5。 表5-5 项目主要设备噪声声级 单位：dB（A） 噪声源 数量（台） 1m处工作声级 声源位置 治理措施及效果 油泵 2 70 油罐区 声源合理布局，选用低噪声源，间歇噪声，可降噪5~15dB（A） 加油车辆 若干 75 罩棚 4固体废物 （1）固体废物产生量 项目产生的固废主要为：生活垃圾、油罐清理产生的含油泥废物、含油废物（含油废手套等）。 生活垃圾：站内劳动定员为3人，根据工人生活起居特点，其生活垃圾产量参照《城镇生活源产排污系数手册》，漯河地区属于三区、四类城市，其生活垃圾产生系数为0.45kg/人.d，生活垃圾产生量为1.35kg/d，0.49t/a。 油泥：本项目清罐采用无水清罐方式，由专业的清罐施工作业单位进行清理，清罐淤渣只有在每5年进行清罐时才产生，约为0.15t，属于危险废物（HW08：900-249-08）。 含油废物：加油站工作人员在加油及卸油过程中使用后的含油废手套等为含油废物，产生量为0.1t/a。 表5-6 本项目固废来源分析 固废种类 主要成分 来源 原料含量t/a 产生率 产生量t/a 油泥 储油 50 0.30% 0.15 含油废物 维修工作 / 100% 0.1 职工生活 职工人数（人） 工作天数（d） 产生定额（kg/人·d） 产生量t/a 生活垃圾 3 365 0.45 0.49 （2）固体废物属性判定 根据表5-6本项目固废产生情况分析，依据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断生产过程中产生的副产物是否属于固体废物。见表5-9。 表5-7 项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量t/a 依据产生来源鉴别固废 A B C D 是否固废 1 生活垃圾 日常生活 固 卫生清扫物 0.49 √ 是 2 油泥 储油 固 汽油、柴油 0.15 √ 是 3 含油废物 维修工作 固 油脂、布纤维 0.1 √ 是 备注：1.按照《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)鉴别是否为固废；2.“4依据产生来源的固体废物鉴别”，表中A、B、C、D对应表中种类分别为：A.对应标准中4.1丧失原有使用价值的物质；B对应标准中4.2生产过程产生的副产物；C. 对应标准中4.3环境治理和污染控制过程中产生的物质；D对应标准中4.4其他。3.表中没有符合标准中属于5、6、7章节的物质。 由表5-7可以看出，列入表5-6的均为固体废物。 （3）固体废物产生情况汇总 固体废物产生情况汇总见表5-8。根据《国家危险废物名录》（2016）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表5-8 本项目营运期间固体废物分析结果汇总表 序号 1 2 3 固废名称 生活垃圾 含油废物 油泥 属性 生活垃圾 一般固废 危险废物 产生工序 日常生活 维修 储油 形态 固 固 固 主要成分 卫生清扫物 油脂 布纤维 汽油、柴油 危险特性鉴别方法 《国家危险废物名录》（2016） 危险特性 / T/In T/In 废物类别 99 HW49 HW08 废物代码 其他废物 900-041-49 900-249-08 估算产生量 0.49 0.1 0.15 根据《国家危险废物名录（2016年版）》，废弃的含油废手套等废物类别代码为900-041-49，其在混入生活垃圾的条件下可得到豁免，全过程不按危险废物管理。含油废手套等混入生活垃圾，集中收集后，由环卫部门集中处理。 （4）危险废物汇总 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》 (环保部公告 2017 年第 43 号)，工程分析应给出危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节采取的污染防治措施，并以表格的形式列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，危险废物汇总表见表 5-9。 表5-9 工程分析中危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 油泥 HW08 900-249-08 0.15 t/a 储油 固 汽油柴油 油脂 5年 T/In 由清罐施工作业单位收集后，委托有油泥运输处置资质的单位收运处置，不在站内暂存 （5）固体废物处置方式 由表5-9可以看出，本项目危险废物产生量为0.15t/a，主要类别为HW49，需要委托资质单位处置。环评要求建设单位与有资质单位签订委托处置协议，由清罐施工作业单位收集后，委托有资质的单位收运处置，不在站内暂存，并执行联单制度，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、废物产生及出站日期及接收单位名称。 本项目一般固废产生量为0.59t/a，主要为生活垃圾和含油废物，委托环卫部门处置，其临时贮存场地应该满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求，并不得露天堆放。 表5-10 项目固体废物利用处置方式 序号 固体废物名称 属性 废物类别/废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 油泥 危险废物 HW08/900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油的废物 0.15 委托专业清罐单位清理收集 专业清罐单位 清罐当天委托有资质的单位运输处置 有油泥运输处置资质单位 危险废物产生量小计 0.15 / 2 含油废物 一般固废 86 0.1 委托环卫部门处置 环卫部门 4 生活垃圾 一般固废 86 0.49 一般固废产生量小计 0.59 / 5环境风险 项目存在的环境风险主要是加油站可能发生的泄露、爆炸、火灾等，主要起因是管线及储罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等后果。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生 浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放 浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | VOCs | / | 0.0231 | / | 0.00014 | 0.0012 | 经油气回收装置收集后，无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.37 | 0.001 | 0.137 | 0.0003 | 0.0001 | 专用烟道排放 |
| 水污染物 | 职工 生活148.92 m3/a | COD | 300 | 0.0447 | 250 | / | 0.0223 | 定期清掏 还田利用 |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.0223 | 100 | / | 0.0149 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.0045 | 25 | / | 0.0037 |  |
|  |  | SS | 150 | 0.0298 | 100 | / | 0.0149 |  |
| 固体废物 | 职工 生活 | 生活 垃圾 | / | 0.49 | / | / | 0 | 环卫清运 |
|  | 维修 | 含油 废物 | / | 0.1 | / | / | 0 | 混入生活垃圾， 环卫清运 |
|  | 储油 | 油泥 | / | 0.15 | / | / | 0 | 由清罐施工作业单位收集后，委托有油泥运输处置资质的单位收运处置，不在站内暂存 |
| 噪声 | 本项目产生的噪声主要为加油设备运行噪声和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，根据同类加油站类比调查，噪声源强约为70~75dB（A）。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目施工期由于油罐区开挖等活动破坏原有土壤上硬化路面，使裸露的松散土壤在地表径流的冲刷下易造成水土流失等问题。但以上影响是暂时的，随着施工的完成，影响会随之减弱或消失，不会对当地生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目已建成投产，罩棚外装饰翻新施工期较短，且不涉及土建等，本次项目不再分析施工期影响。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目废气主要为汽柴油的卸油、储存、加油过程排放的非甲烷总烃、汽车尾气及食堂油烟。 达标性分析 根据工程分析，本项目油烟产生量为0.001t/a，经1套静电油烟净化装置处理后，由1根专用烟道排出。项目采取的处理措施对油烟的净化效率为90%，外排废气中油烟排放浓度为0.137mg/m3，能满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型（油烟排放浓度≤1.5mg/m3，油烟去除效率≥90%）的标准要求。 1.2环境影响预测与分析 项目运行期间，汽柴油的卸油、储存、加油过程产生的非甲烷总烃以无组织形式排入大气，排放量约0.00014kg/h、0.0012t/a。 本次评价将加油区作为一个无组织面源，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2019）推荐模式清单中的估算模式对非甲烷总烃最大落地浓度进行估算，其计算参数见表7-2。 表7-2 大气估算模式参数一览表 编号 名称 面源中心点坐标 面源海拔高度（m） 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 1 非甲烷总烃 114.006110 33.696446 60 5 8760 连续 0.00014 1.2大气环境影响评价工作等级的分级判据 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节评价等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定方法 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别依据 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 1.3污染物评价标准 本次评价选取非甲烷总烃作为评价因子，污染物评价标准和来源如下表。 表7-4 污染物评价标准 污染物名称 功能区 标准值(ug/m3) 标准来源 非甲烷总烃 二类功能区 2000 《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度值 1.4项目参数 项目估算模式所用参数见下表。 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 43.4℃ 最低环境温度/℃ -20.6℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/ º / 1.5无组织非甲烷总烃排放环境影响预测与分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算本项目无组织废气，本项目主要污染物估算结果见下表。 表7-6 污染物最大地面浓度和占标率Pmax计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 加油、储罐区 非甲烷总烃 2000.0 0.11742 0.01 由表7-6的预测结果可知，本项目无组织废气最大占标率为0.01%。根据评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为三评价，不进行进一步预测与评价。 1.6防护距离 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算项目无组织排放源的大气环境防护距离。大气防护距离参数及计算结果见下表。 表7-7 项目大气环境防护距离计算参数及计算结果表 污染物 评价标准（mg/m3） 面源排放速率（kg/h） 计算参数（m） 大气环境防护建议距离（m） 高度 长度 宽度 非甲烷总烃 2 0.00014 5 10 8 无超标点 由表7-7可知，项目运营期间无组织排放非甲烷总烃厂界无超标点，因此本项目不需设置大气防护距离。 ②卫生防护距离 项目汽油加油及卸油装置均配套安装油气回收系统，厂界无组织非甲烷总烃实现达标排放，计算方法按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（ GB/T13201-91）规定的卫生防护距离公式计算，根据计算结果可知，项目卫生防护距离计算值为0.006m，卫生防护距离为50m。本站汽油、柴油设备与项目周围建、构筑物的最近距离均能满足《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-2012）安全距离的要求，符合规范距离要求。 1.7本项目大气污染物排放量核算 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 1# 油罐车卸油、加油站加油 非甲烷总烃 油罐车自带油气回收装置、带油气回收装置的加油机及自封式加油枪（汽油） 《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度值 2mg/m3 0.0012 合计 非甲烷总烃 / / / 0.0012 1.8 大环境影响分析结论 本项目污染源排放污染物最大地面浓度占标率小于相应环境空气质量标准的10%，且无组织排放污染物在各厂界处浓度值均能够满足相关标准周界外浓度最高点限值的要求；在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本工程建设对周围大气环境影响可接受。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 加油站建设后生活污水经站区内一座化粪池处理后，委托专人定期清掏还田利用，不外排。化粪池建于站区南侧，容积为3m3，具备“三防”措施。 项目污水不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/2.3-2018）表1水污染物影响型建设项目评价等级判定，本项目可不开展地表水环境影响评价。本项目生活污水经化粪池收集处理后，定期清运用于农田施肥资源化利用。 综上所述本项目废水对周围地表水环境影响较小。 2.2地下水环境影响分析 地下水的污染途径主要为污染物随降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据工程所在的地质情况，项目对地下水的污染途径主要有：油罐、输油管道、加油棚、污水管道等可能产生的污染物下渗对地下水造成污染。特别是储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 本项目加油站拟采取的措施： （1）油罐防渗措施 参考《石油化工防渗设计通则》，油罐必须采取以下防渗漏措施： ①项目采用地埋式双层储油罐，并配套设置双层输油管线，项目罐底采取柔性防渗措施，即采用1. 5mm厚的HDPE防渗膜； ②罐区地面及汽车装卸区等混凝土场地采取刚性防渗措施，即在混凝土中掺加水泥基渗透结晶型防渗材料，该材料应符合《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB 18445-2008) 。 ③设置漏液收集沟，以保证在事故状态时，能将泄漏油品顺利导入隔油池进行处置。 ④采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗透防腐处理。 ⑤地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ⑥在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 ⑦储油罐应埋设于地下水位线以上，防止暴雨季节，油罐上浮。 （2）地面防渗措施: 项目对加油站场站内实施分区防渗防治措施。根据功能单元所处的位置划为重点防渗区、一般防渗区、非防渗区三类地下水污染防治区域。 ①重点防渗区：汽柴油储罐区、加油棚加油区、卸油区、污水处理设备化粪池。防渗区建设采用混泥土垫层铺HDPE防渗膜，再铺设一层防渗混泥土表层防渗措施(渗透系数<10-10cm/s)。 ②一般防渗区：站内道路、站房等。防渗区建设采用混泥土垫层丙纶和防渗混泥土表层防渗措施(渗透系数<10-7cm/s)。 ③非防渗区：站内绿化带。 因此，通过采取一系列的地下水污染防治措施后，项目营运期对区域地下水环境质量影响较小。环评要求建设单位必须按照相关要求进行防渗处理，尽可能降低地下水污染事故的发生。 3、噪声环境影响分析 项目噪声源主要为卸车、加油时产生的机械噪声及加油车辆进出加油站产生的交通噪声。其中，车辆交通噪声间歇排放，且噪声不大，通过加强项目区交通管理，在项目区进口设禁鸣标志，尽量减少机动车频繁启动和怠速行驶等措施后，对周边环境影响不大。 项目主要噪声设备噪声源强及治理措施见表7-9。 表7-9 主要噪声源的声压级 序号 噪声源 声级dB(A) 降噪措施 治理后声级dB(A) 1 机动车 70~75 加强管理、限速 55 2 油泵 65~75 置于地下，消声、减振 55 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声设备等效为一个点噪声源，等效噪声源位于加油岛中心。在声源传播过程中，噪声经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A) LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据噪声预测模式，对项目四周厂界噪声贡献值进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表7-10 项目噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 预测点位 噪声源强 距离m 贡献值 东厂界 储罐区加油泵 55 10 35.00 南厂界 储罐区加油泵 55 15 31.48 西厂界 储罐区加油泵 55 5 41.02 北厂界 储罐区加油泵 55 5.5 40.19 由上表可知，本项目营运期间东、南、西厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；北厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 因此，本项目营运期间对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 油罐清理产生的含油泥废物等委托有资质单位直接运走，并进行安全处置，不在站内暂存；含油废物（含油废手套等）等混入生活垃圾由环卫部门集中处理。本项目产生的固废及具体利用处置方式评价详见下表。 表7-11 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性（危险废物、一般固废） 废物 代码 预测 产生量 利用处 置方式 1 油泥 油罐清理 危险固废 900-249-08 0.15t/5a 由清罐施工作业单位收集后，委托有油泥运输处置资质的单位收运处置，不在站内暂存 2 含油废物（含油废手套等） 运营过程 危险固废 900-041-49 0.1t/a 含油废手套等混入生活垃圾，由环卫部门集中处理 3 生活垃圾 职工生活 一般固废 / 0.49t/a 综上所述，项目所产生的固体废物得到安全合理的处置，对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）导则中附录A—土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“社会事业与服务业”中“高尔夫球场、加油站、赛车场”类别，加油站项目类别为III类。 1）本项目为污染影响型项目。土壤环境影响评价从以下几个方面分析。建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），本项目占地面积660m2，占地规模属于小型。 2）土壤环境敏感程度分级分析 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表7-12 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他环境敏感目标的 不敏感 其他情况 项目选址位于漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口，用地性质为建设用地，东侧存在农田，土壤环境敏感程度为敏感。 ③土壤环境影响评价工作等级划分 根据土壤环境评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表7-13 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 由上表可知，本项目的土壤评价等级为三级。 项目按《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 版）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式双层卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。建设项目污染土壤主要为事故状态下地下油罐金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，项目地下油罐均采用双层防腐油罐并安装泄漏监测报警系统和地下水监测井，可有效防止油罐泄漏。 加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 综上所述，经采取上述措施后对周围土壤污染较小。 7、环境风险分析 7.1环境风险评价的目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）根据项目特点，对装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素进行识别； （2）针对可能发生的主要事故分析预测有毒、易燃、易爆物质泄漏到环境中所导致的后果以及应采取的减缓措施； （3）有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统。 7.2风险识别 汽油和柴油有一定的毒性，其危险特性和理化性质详见表7-16、表7-17。 表7-16 汽油的理化性质和危险特性 标识 中文名：汽油 UN编号：1203 危险货物编号：31001 危险品类别：低闪点易燃液体 理化性质 主要成分：C4—C12脂肪烃和环烷烃 性状：无色或淡黄色易挥发液体 熔点（℃）：＜-50 相对密度（水=1）：0.7—0.79 沸点（℃）：40—200 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪烃 燃烧爆炸危险特性 燃烧性：极易燃烧 闪点（℃）：＜-18 引燃温度（℃）：（415—530） 爆炸极限（V%）：（1.58—6.48） 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重。能在较低处扩散到相当远的地方。 燃烧（分解）产物：CO、CO2、H2O 禁忌物：强氧化剂 毒性及健康危害 最高允许浓度（mg/m3）：300 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 健康危害：急性中毒，对中枢神经系统有麻醉作用，轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎。 并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症，植物神经功能紊乱，周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病。 防护措施 工程控制：密闭操作，全面通风，工作现场严禁火种。 呼吸系统防护：高浓度接触时，可佩戴自吸过滤式防毒面具。 眼睛防护：高浓度接触时，可佩戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴耐油手套。 储运 存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。 表7-17 柴油的理化性质和危险特性 标识 中文名：普通柴油 UN编号：2924 危险货物编号：无资料 危险品类别：可燃液体 理化性质 主要成份：C15—C23脂肪烃和环烷烃 性状：无色或淡黄色液体。 凝点（℃）：10#不高于10； 5＃不高于5； 0＃不高于0； -10＃不高于-10； -20＃不高于-20；-35＃不高于-35； -50＃不高于-50 密度（20℃）Kg/m3：10#、 5＃、0＃、-10＃为810～850、-20＃； -35＃、-50＃为790～840 沸点（℃）：200～365 溶解性：不溶于水，与有机溶剂互溶。 燃烧爆 危险特 性 燃烧性：易燃烧 闪点（℃）： 10#、5＃、0＃、-10＃、-20＃不低于55℃；-35＃、-50＃不低于45℃ 引燃温度（℃）：（350～380） 爆炸极限（%）：（1.5—6.5） 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，与明火易燃烧爆炸。 燃烧（分解）产物：CO、CO2、H2O 禁忌物：强氧化物 毒性及健康危害 低毒物质。 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 健康危害：（参照前页汽油项） 防护措施 工程控制：密闭操作，全面通风，工作现场严禁火种。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴耐油手套。 储运 存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速。且有接地装置，防止静电积聚。 由上表可以看出，本项目所经营的物质为汽油和柴油，遇明火、高热具有燃烧性。其风险类型为火灾和泄露。 7.3风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分表见下表。 表7-18 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 极高危害（P2） 极高危害（P3） 极高危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅵ+ Ⅵ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅵ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 分析建设项目生产、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量。定量 分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）中规定，凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。 单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量；若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算： 若计算结果大于或等于1，则定为重大危险源。 式中：q1，q2，……，qn—每种危险物质实际存在量（吨）； Q1，Q2，……，Qn—与各危险物质相对应的临界量（吨）。 本项目危险化学品为汽油、柴油，其储存量见下表。 表7-19 汽油临界储量表 序号 原辅材料和品种名称 单位 储存规模 贮存场所临界量 ∑qi/Qi 是否构成重大危险源 1 汽油 t 5 200 0.026 否 2 柴油 t 5 5000 本项目建设埋地储油罐2座，其中15m3汽油储罐及柴油罐各1个，汽油日常存储量约为5t，柴油日常储量约为5t，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定，小于其临界量，故储罐区属于非重大危险源。 7.4评价工作等级 建设项目环境风险等级划分见下表7-20。 表7-20 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅵ、Ⅵ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A 本项目环境风险潜势为Ⅰ，由表可知，本项目评价工作等级为简单分析。 7.5环境风险分析 （1）对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复需十几年、甚至几十年的时间。 （2）对土壤及地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。地下水污染防治措施防止地下水污染，要以防为主，防治结合，把预防污染作为基本原则，把治理作为补救措施。结合本项目实际情况，建议建设单位做好以下防治措施： ①地下油罐铺设一层聚乙烯防渗膜，再用水泥硬化； ②储油罐要经常检修，发现水泥地面破坏、有裂痕要及时修补。 在严格落实本环评提出的各项防范措施后，可以有效地防治地下水污染，对地下水环境影响很小。 （3）对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，成品油溢出后在地面呈不规则的面源分布，对大气环境影响严重；根据国内外的研究，对于突发性的事故泄露，天然气会产生不规则的烟云。被点燃后会产生敞口的爆炸蒸汽烟云，或者形成闪烁火焰。其烃类气体直接进入大气环境，对该地和下风向地域大气环境造成大气污染。一旦发生爆炸、火灾，会产生 COx，燃烧烟尘、颗粒物，同样对区域的大气环境产生污染，导致当地环境质量下降，且短时间不易恢复。 7.6环境风险防范措施及应急要求 （1）总风险防范措施 本项目为防止事故的发生，建设单位应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）进行设计与施工，采取防治措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离，遵守防火设计规范要求，有应急救援设施和救援通道、应急疏散和避难场所。 ②按有关规范设计设置了有效的水消防系统、泡沫消防设施和火灾防护系统，做到以防为主，安全可靠。 ③在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置。 ④油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐进出口管道采用金属软管连接等。 ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑥加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ⑦作业区其周围必须设置警示标志，安装围油设施，配备吸油装置，加强区域通风。 ⑧采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 ⑨地下储油罐采用双层罐或防渗池设置，双层罐或防渗池设置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求，设置时可进行自行检查。 ⑩为防止风险事故发生，项目应设置事故收集池，缩小事故影响范围。 （2）大气环境风险防范措施 本项目汽油和柴油泄漏、火灾和爆炸均会引起大气污染，甚至危及生命财产安全。发生突发环境事件首先应停止营业。加油站站房房顶周围应安插彩旗，以方便在突发环境事件发生时判断风向。企业应建立应急组织机构，若发生火灾和爆炸突发环境事件，企业应急小组应立即组织灭火和疏散周围群众，并向上风向撤离。 （3）事故废水环境风险防范措施 为避免汽油和柴油泄漏或消防废水对外环境造成恶劣影响，罐区周围应按要求设置围堰；设置应急事故水池，当事故废水产生后，引导事故废水进入应急事故水池内，正常运营工况下企业应空置1座事故池，可以容纳事故状态下消防废水、废油。 （4）地下水环境风险防范措施 为了防止加油站地下水污染，加油站需设置双层罐和防渗池，同时开展地下水常规监测。当日常监测中发现加油站罐区发生油品泄漏，火灾、爆炸或者地下水中任一特征指标超标，需开展地下水环境调查，确定是否发生污染、污染程度和范围，并开展相应的地下水污染控制和治理。 （5）火灾事故影响 1）进站加油的机动车辆发生火灾时应采取以下灭火措施： ①加油员立即停止加油并使用就近灭火器材集中力量将火灾扑灭在初起阶段。同时疏散无关人员和车辆。 ②立即切断加油机电源。如果有油料接卸任务，要立即关阀，拔管停止作业，油罐车驶离现场。 ③如火灾一时无法扑灭立即拨打火警电话“119"，并通知公司安全部门和主管部门。 ④注意加强对加油站的警戒，重点是罐区，防止其他意外事故的发生。 ⑤火灾扑灭后，有关人员应协助公安消防查明起火原因和分清责任。 2）加油站加油机发生火灾时应采取以下灭火措施： ①当班人员立即停止加油，迅速打开加油机盖利用就近灭火器材将火扑灭在初起阶段。 ②其他加油机也同时停止加油，切断加油站电源，令在场车辆驶离加油站，并加强对加油站各重点部位的警戒防止发生意外。 ③火灾扑灭后及时将灭火情况报告上级主管领导和公司职能部门，有关人员尽快对现场进行勘察、调查、取证、查明起火原因。 3）加油站接卸油品油罐车发生火灾时应采取以下灭火措施： ①当班卸油员和油罐车司机，立即关闭油罐车阀门，以及储油罐进油阀，取下卸油管停止作业，迅速取就近灭火器材将火扑灭在初起阶段，尽量控制火势蔓延，司机将着火车辆驶离油罐区。 ②立即电话向“119”和上级主管部门报警，切断加油机电源停止营业，令在场所有无关人员及车辆撤离加油站，加强对加油站罐区等重点部位的警戒，防止意外事故的发生。 ③如一时无法将火扑灭应利用加油站水源对着火罐车实施冷却，控制火势等待援兵。 ④公司员工接到火警后应立即赶赴火场参加灭火战斗。 ⑤根据火场情况由公安交警对火灾现场实行局部交通管制。 ⑥火灾扑灭后应继续对油罐车再冷却一定时间防止火灾复燃，有关人员尽快对现场进行勘察、调查、取证、查明起火原因。 4）加油站储油罐发生火灾时应采取以下灭火措施： ①当班人员立即利用就近灭火器材将火灾扑灭在初起阶段，尽最大限度控制火势蔓延等待援兵。 ②立即电话向“119”和上级主管部门报警，同时关闭所有阀门，切断电源停止营业。令站内所有无关人员和加油车辆尽快驶离加油站区，并加强站内警卫工作。 8、项目选址可行性分析 本项目位于位于漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口，项目呈长方形，其中该项目北侧为后魏线公路；北侧1.5m为架空通信线（H=6.0m）；西侧为临街门面房；东侧为小路及农田，南侧为农田及养殖场。项目南侧200m处为潘付刘村。 根据漯河市自然资源和规划局郾城分局提供的李集镇土地利用总体规划（局部）图，项目用地性质为建设用地；根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明可知，项目建设符合李集镇总体发展规划。项目已经由漯河市郾城区发展和改革委员会以“2020-411103- 52-03-067813”准予备案，项目符合国家产业政策要求。项目周围 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感点。工程所排污染物对环境影响较小，项目建设从环保角度来讲选址是可行的。 9、环境管理及监测计划 9.1 环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要加强环保机构的管理，环保机构的具体职责如下： ①贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助站区领导确定加油站环境保护方针、目标。 ②制订加油站环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况，组织制定加油站环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 ③负责加油站环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；掌握加油站“三废”排放情况，建立污染源排污监测档案和台账，按规定向地方环保部门汇报排污情况及企业年度排污申报登记，并为解决站区环境问题和综合治理决策提供依据。 ④检查监督加油站内各项环保设备的运行、维护和管理情况。 ⑤制定预防突发性污染事件防范措施和应急处理方案。一旦发生事故，协助有关部门及时组织环境监测、事故原因调查分析和处理工作，并应认真总结经验教训，及时上报有关结果。 ⑥组织开展有关环境保护的宣传教育和培训工作。 9.2 监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：油气回收装置的运行情况及废气的达标情况；厂界噪声的达标情况；地下水监测指标监测。对于废气和噪声的环境监测按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定执行；对于地下水监测按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中相关规定执行：“定性监测每周一次，若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次”；本项目营运期环境监测内容及监测计划见下表。 表7-21 营运期环境监测内容及监测频率 项目 监测位置 监测项目 监测频率 备注 废气 厂界外10m范围内 无组织排放：非甲烷总烃 每半年1次 委托有监测资质的单位实施监测 噪声 厂界外1m 昼间、夜间Leq（A） 每季度1次，昼夜各1次 地下水 地下水水井 定性监测 每周一次 定量监测：特征指标为：萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚、铅、二氯乙烷 若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次。 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 10、总量控制 根据本项目的工程特点，本项目不产生生产废水，只有生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，还田利用，不外排。 本项目营运后油罐大小呼吸、加油作业会排放油蒸气（烃类气体），以非甲烷总烃计，由工程分析可知，本项目营运后非甲烷总烃排放量为0.0012t/a，根据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号），实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，本项目拟采用区域倍量削减替代，替代量为0.0012t/a×2=0.0024t/a。 11、环保投资 本项目总投资20万，环保投资为2万元，环保投资占项目总投资的10%，项目环保投资见表7-23，项目“三同时”验收内容见表7-24。 表7-23 环保投资一览表 项目 工程内容 规格、数量 投资额 （万元） 废气治理 1套油气回收装置、埋地油罐贮存池及防渗处理 1套油气回收装置 1.0 废水治理 化粪池 现有1座3m2 / 噪声治理 基础减震、围墙隔声等 新增设备基础减震、利用现有围墙 0.5 固废处置 设置垃圾桶，生活垃圾清运 现有2个大垃圾桶、小垃圾桶若干 / 风险防范 推车式干粉灭火器 1个 0.5 手提式干粉灭火器 6个 手提式二氧化碳 2个 灭火毯 2块 消防沙池 1座2m3 消防锹、桶 4套 合计 2 表7-24 项目“三同时”验收一览表 项目 验收内容 备注 废气 卸油 、加油 1套油气回收装置、埋地油罐贮存池及防渗处理 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）相关要求 废水 生活 污水 现有1座3m2化粪沉 生活污水经化粪池处理后用于周围农田堆肥 噪声 设备 噪声 基础减震、围墙阻挡 四周场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类要求 固废 生活 垃圾 若干垃圾桶 / 风险防范 站内配置推车式干粉灭火器1台，手提式干粉灭火器6台，手提式二氧化碳2台，灭火毯1条，1座消防沙池2m3，消防锹、桶4套。 满足三级加油站防风险防范要求

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、贮油、加油 | 非甲烷总烃 | 油气回收系统、埋地油罐贮存池及防渗处理 | 满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求 |
|  | 汽车尾气 | HC、CO、NO2 | 加强绿化吸附 | / |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 静电油烟净化装置 | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD 氨氮 | 经现有化粪池处理后定期清掏，还田利用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 油罐清理 | 油泥 | 油罐需定期委托第三方公司负责油罐的清理及油泥回收处理工作，油泥不在站区内暂存。 | 不随意外排 |
|  | 营运过程 | 含油废物（含油废手套等） | 集中收集后，由环卫部门集中处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 项目运营期主要噪声源为站内来往的机动车行驶产生的交通噪声和加油泵产生的设备噪声。本项目加油泵选用低噪声设备，合理布置、加强绿化等措施，各场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类的要求。 |
| 其 他 | 环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目的建设对生态环境的影响较小。 |

# 结论与建议

一、环评结论 1、项目概况 漯河市芮彤石化有限公司年销售10吨汽油、柴油项目位于漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口，项目总占地面积660m2，总建筑面积约432m2，项目主要构筑物为站房、罩棚、辅助用房及辅助配套公用工程等。加油站设加油机2台，15m3卧式汽油罐1座、15m3卧式柴油罐1座，1座80m2罩棚。 2、项目建设与产业政策相容性 （1）建设项目主要经营加油及相关配套设施建设业务。根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类产业，为允许类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。同时该项目已经由漯河市郾城区发展和改革委员会以“2020-411103-52-03-067813”准予备案，项目符合国家产业政策要求。 （2）项目为加油站建设项目，根据《关于印发漯河市2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（漯环攻坚办【2017】84号文），“加强加油站的油气回收监管：加强加油站油气回收设施运行情况、加油工操作规范情况监管，对油气回收设施不运行、密封套破损、加油工不按规范操作等情况进行处罚或停业整顿”。项目加油及卸油装置上配套安装油气回收系统，项目在油气回收设施正常运行的情况下，符合文件要求。 3、选址合理性分析 本项目位于位于漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口，项目用地性质为建设用地；根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明可知，项目建设符合李集镇总体发展规划。项目周围 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感点。工程所排污染物对环境影响较小，项目建设从环保角度来讲选址是可行的。 4、环境质量现状 项目所在地环境空气处于不达标区；地表水、声环境及土壤的质量现状良好，能满足功能区划要求。 5、项目排放污染物对环境影响 （1）大气环境影响 ①成品油的装卸、储存及加油过程中产生的非甲烷总烃 本项目在成品油装卸、储存及加油过程中产生的有机废气主要为非甲烷总烃，项目采用地埋式储油罐，卸油时采用浸没式卸油，并将油罐产生的油蒸汽通过密闭方式收集到运油车油罐内，加油时采用自封式加油枪。本项目营运期非甲烷总烃均为无组织排放。 经预测，本项目无组织非甲烷总烃最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0mg/m3 的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值：2.0mg/m3要求。项目非甲烷总烃排放量较少，经预测，项目厂界外不需设置大气环境防护距离。项目营运期对周围大气环境影响较小。 ②运输车辆和来往加油车辆的汽车尾气 运输车辆和加油车辆大部分处于主机怠速和停止状态，耗油量较少，所以尾气量很少，浓度较低。因此，本项目站内运输车辆和加油车辆产生的汽车尾气不会对周围环境空气造成明显影响。 ③食堂油烟 根据工程分析，本项目油烟产生量为0.001t/a，经1套静电油烟净化装置处理后，由1根专用烟道排出，外排废气中油烟排放浓度为0.137mg/m3，能满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型（油烟排放浓度≤1.5mg/m3，油烟去除效率≥90%）的标准要求。 （2）地表水环境影响 本项目营运期废水主要为生活污水；环评建议：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。因此，项目运营期对周围水环境影响较小。 （3）地下水环境影响 在非正常状况下，当泄漏发生后，地下水质受到一定影响。在设定的检漏周期内，及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，能使此状况下项目对周边地下水的影响降至最小，项目对周边浅层地下水的影响可接受。 （4）声环境影响 项目噪声主要为加油机运行噪声及来往的机动车行驶产生的交通噪声，其声压级为70～75dB（A），项目加油机采用低噪声加油泵，并设置有减振垫；项目对出入站内的机动车采取严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火、平稳启动等措施，经过隔墙和距离衰减后，项目营运期间东、西、南厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 （5）固废环境影响 本项目在营运期产生的生活垃圾及含油废物集中收集后由当地环卫部门处理；储油过程中，储罐底部会产生一些油渣，沉淀池油污每5年清理一次，油渣、清罐废水由具有资质的单位处理。 因此，本项目营运期产生的固废均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 6、风险分析可行性 项目周围建筑物到加油站的距离，满足《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）（2014年修订）规定的安全防护距离，项目主要风险事故为泄露、火灾及爆炸，经风险分析可知，项目在做好风险防范措施和加强管理工作的情况，项目风险水平是可以接受的。 二、环评建议 在项目建设过程中和运行后，需注意以下几方面的工作： 1、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 2、定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 3、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 4、建设单位应严格执行“三同时”环保要求，确保环保资金的落实和到位。 三、环评结论： 漯河市芮彤石化有限公司年销售10吨汽油、柴油项目符合国家产业政策，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益，在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。

# Text boxes

成品油

汽车尾气、噪声

罐车运输

非甲烷总烃

卸油至油罐

噪声

抽入加油机

计量

提枪加油

非甲烷总烃、噪声

汽车尾气

交通噪声

加油车辆

员工生活

损失0.06

司乘人员生活

浇洒道路

0.3

0.21

化粪池

0.24

0.168

0.41

定期清掏还田利用

0.4

损失0.042

蒸发

0.91

图5-5   项目水平衡图（单位：m³/d）

新鲜水