审批意见： 郾环监表（2020）72号 关于《漯河市芮彤石化有限公司年销售10吨 汽油、柴油项目环境影响报告表》的批复 漯河市芮彤石化有限公司： 你公司（统一社会信用代码：91411103MA44365F5K）上报的由河南九州环保工程有限公司编制的《漯河市芮彤石化有限公司年销售10吨汽油、柴油项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在郾城区政府网站公示期满。经研究，批复如下： 一、项目位于漯河市郾城区李集镇潘付刘村村南路口。《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应符合以下要求： 1.废气。项目运营期废气污染物主要为非甲烷总烃。废气排放应符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）限值要求，排放口距地面高度应不低于4米；厂界无组织废气非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）附件1中其他行业排放标准的要求。 2.废水。项目无生产废水排放。生活污水经化粪池处理后定期清掏，还田利用。 3.噪声。厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。项目生活垃圾和沉淀池污泥由环卫部门统一清运处理；含油废物（含油废手套等劳保用品）混入生活垃圾，一同定期运至垃圾中转站；油罐需定期委托第三方公司负责油罐的清理及油泥回收处理工作，油泥不得在站区内暂存。 四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 2020年10月26日