# 建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：      年产120吨塑料制品项目

建设单位（盖章）：  郾城区李集镇金鹏塑料加工厂

# 编制日期：2020年7月

# 国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别----按国标填写。

4. 总投资----指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产120吨塑料制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 郾城区李集镇金鹏塑料加工厂 |
| 法人代表 | 张松伟 | 联 系 人 | 张松伟 |
| 通讯地址 | 郾城区李集镇大宋村 |
| 联系电话 | 15039576928 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区李集镇大宋村 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目代码 | 2020-411103-29-03-003237 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 十八、橡胶和塑料制品业（管理名录） C2922塑料板、管、型材制造、C2926塑料包装箱及容器制造（国民经济） |
| 占地面积 （平方米） | 530 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 20 | 其中环保投 资(万元) | 8 | 环保投资占 总投资比例 | 40% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020年9月 |
| 内容及规模： 1、项目由来 郾城区李集镇金鹏塑料加工厂年产120吨塑料制品项目位于漯河市郾城区李集镇大宋村，项目拟总投资20万元，利用现有厂房，进行塑料管、塑料桶的生产加工，建成后，可年产塑料管、塑料桶120t。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号和生态环境部令第1号）规定，本项目属于十八、橡胶和塑料制品业47、“塑料制品制造”中的“其他”类，应编制环境影响报告表。 受郾城区李集镇金鹏塑料加工厂委托（委托书见附件1），广东德泰环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《郾城区李集镇金鹏塑料加工厂年产120吨塑料制品项目环境影响报告表》。 |
| 项目建设地点及周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区李集镇大宋村，北侧为空地，东侧、南侧为大坑，西侧为耕地。距项目最近的敏感点为东侧50m的高庙张村居民。项目地理位置见附图1，周边环境现状示意图见附图2。 3、项目建设内容及规模 （1）项目建设内容 项目位于漯河市郾城区李集镇大宋村，占地面积530m2，主要建设内容包括生产车间、原料库等，项目组成及主要建设内容见表1。项目厂区平面布置见附图6。 表1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 主体工程 生产车间 砖混结构，建筑面积300m2，利用现有 辅助工程 原料库 砖混结构，建筑面积60m2，利用现有 门卫室 砖混结构，建筑面积40m2，利用现有 公用工程 给水 地下水 排水 无生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 供电 李集镇供电网 环保工程 废水治理 生活污水 经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 废气治理 挤出废气 UV光氧催化+低温等离子装置+15m高排气筒，1套 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 固废治理 一般固废 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售 危险废物 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 （2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产塑料管、塑料桶120t。项目产品方案见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 塑料管 120t 各产品年产量根据客户订单要求调整 2 塑料桶 项目总投资20万元，全部为企业自筹。 4、项目原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见表3。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 名称 单位 数量 备注 原辅材料消耗 HDPE颗粒（高密度聚乙烯） t/a 60 外购 LDPE颗粒（低密度聚乙烯） t/a 60 外购 色母 t/a 0.025 外购 能源消耗 水 m3/a 528 地下水 电 kWh/a 5万 李集镇供电网 HDPE：高密度聚乙烯又称低压聚乙烯，无毒、无臭、无味，为半透明塑料，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂，它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。使用温度可达100℃，熔化温度120~160℃，分解温度在300℃以上。 LDPE：低密度聚乙烯又称高压聚乙烯，呈乳白色，无味、无臭、无毒，表面无光泽的蜡状颗粒。是聚乙烯树脂中最轻的品种。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好，耐碱、耐一般有机溶剂，熔点130℃～145℃，分解温度在300℃以上。 色母：色母料是以着色剂、载体树脂、分散剂、偶联剂、表面活性剂、增效剂制得的高浓度有色粒料。使用色母料或功能色母料生产塑料制品，着色剂在制品中的分散性好、颜色鲜艳、制品表面无色点或色差、调换颜色方便、成本较低、对环境友好、劳动强度小等特点。 5、项目主要生产设备 表4 项目主要生产设备 设备名称 数量 单位 备注 上料机 2 台 外购 混料机 2 台 外购 空压机 2 台 外购 挤出机 4 台 外购 破碎机 2 台 外购 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备均不属于限制、淘汰类。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，其中管理人员2人，工人4人，分为1班，每班工作8小时，年工作日200天。项目不设宿舍、职工食堂。 7、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2020年1月20日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2020-411103-29-03-003237。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 8、公用工程 1、供水 项目用水采用地下水。 2、排水 项目运营期无生产废水外排，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥，不外排。 3、供电 项目用电由李集镇供电网供给。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，无原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区李集镇大宋村。项目厂址地理位置见附图1，周边环境状况见附图2。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 （1）地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达 40～60m3/h。深度70～90m，市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 （2）地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a (另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颖河水系、汾泉河水系和洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清淠河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和唐江河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 本项目所在区域纳污河流为颍河，为Ⅲ类水体。 5、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 6、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。目前项目位置所在地无特殊保护动植物资源。 7、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区李集镇大宋村，不在漯河市城市总体规划范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本项目位于漯河市郾城区李集镇大宋村，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见下表。 表5 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 0.167 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0.725 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 0.3 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2019年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水 项目所在区域地表水体为南侧2260m的颍河，为III类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。本次地表水环境质量现状评价采用《漯河市环境质量监测年鉴》（2018年度）中颍河--西华址坊断面全年监测资料，监测数据统计结果见下表。 表6 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 水期 监测指标 pH（无量纲） COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 阴离子表面活性剂 全年 测值范围 7.06~8.10 10~20 2.0~3.8 0.04~0.66 0.02~0.24 0.01~0.03 0.03 全年均值 7.66 15 2.5 0.21 0.12 0.01 0.03 Ⅲ类标准限值 6~9 20 4 1.0 0.2 0.05 0.2 超标率（%） 0 0 0 0 8.3 0 0 均值超标倍数（倍） 0 0 0 0 0 0 0 由上表可以看出，2018年颍河-西华址坊断面处现状监测因子除总磷有8.3%的超标外，其余均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、地下水 本项目位于漯河市郾城区李集镇大宋村，根据《河南省郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（2019年8月）可知，郾城区李集镇区域地下水中主要监测因子pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硝酸盐的监测数据分别为：7.7、520.5mg/L、975mg/L、228mg/L、160.5mg/L、<0.5，项目所在区域地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。 4、声环境 本项目位于漯河市郾城区李集镇大宋村，根据声功能区划分，项目厂址为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘查，项目所在区域大型工业企业较少，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表7 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位，距离 人口 保护级别 1 大气环境 高庙张村 E，50m 530人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 NE，60m 2 地表水环境 颍河 S，2260m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 声环境 高庙张村 E，50m 530人 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 NE，60m

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD（mg/L） BOD5（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 6～9 20 4 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 氯化物（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 450 250 0.5 1000 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5(µg/m3) 年平均 24h平均 年平均 年平均 24h平均 24h平均 60 150 70 35 300 150 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 污染物标准限值 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表4有组织排放浓度限值 非甲烷总烃 100mg/m3 颗粒物 30mg/m3 表9企业边界大气污染物浓度限值 非甲烷总烃 4.0mg/m3 颗粒物 1.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号 非甲烷总烃 有组织：80mg/m3（有机废气排放口）、70%（去除效率） 无组织：2.0mg/m3（边界建议排放值） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 非甲烷总烃 厂房外监控点处1h平均浓度值：20mg/m3； 厂房外监控点处任意一次浓度值：6.0mg/m3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目无生产废水外排，运营期废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。因此，项目废水总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。 挤出工段非甲烷总烃排放量为0.0114t/a。 故核定项目废水总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。 本项目VOCS排入外环境的量为0.0114t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、塑料管生产工艺 图1 塑料管生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 混料：将原料HDPE颗粒、LDPE颗粒、色母（色母根据客户需要添加）按照一定比例人工送入混料机混合均匀。 上料、挤出：混合均匀后的物料由上料机经管道送入挤出机加热至熔融状态，挤压出柔软管材。挤出机采用电加热，温度150~160℃。该过程污染物主要为挤出工序产生的有机废气、噪声。 冷却成型：挤压出的柔软管材在间接冷却水的作用下冷却成型，得到成品。冷却水循环使用，不外排。 2、塑料桶生产工艺 图1 项目生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 混料：将原料HDPE颗粒、LDPE颗粒、色母（色母根据客户需要添加）按照一定比例人工送入混料机混合均匀。 上料、挤出、吹塑：混合均匀后的物料由上料机经管道送入挤出机加热至熔融状态，经出口进入各种尺寸模具。挤出机采用电加热，温度150~160℃。该过程污染物主要为挤出工序产生的有机废气、噪声。 冷却成型：注入模具的半成品在模具内通过间接冷却水的作用下冷却成型，冷却水循环使用，不外排。 破碎：成型后的塑料桶经破碎机去除飞边、毛刺后得到成品。该过程污染物主要为边角料、噪声、破碎粉尘。

主要污染工序： 根据上述分析，项目运营期主要污染物产生工序见下表。 表8 项目运营期污染物产生工序一览表 污染源类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 运营期 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮 废气 挤出废气 挤出过程 非甲烷总烃 破碎粉尘 破碎过程 颗粒物 噪声 设备运行噪声 设备运行 噪声 固废 一般固废 废包装袋 原料包装物 废包装袋 边角料 破碎过程 边角料 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 危险废物 废UV灯管 有机废气治理 废UV灯管

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出废气 | 非甲烷总烃 | 3.72mg/m3、0.042t/a | 0.38mg/m3、0.0036t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 48m3/a | 经1座5m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥，不外排 |
| 固 体 废 物 | 原料包装 | 废包装袋 | 0.2t/a | 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售 |
|  | 破碎工序 | 边角料 | 0.02t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.6t/a | 收集后交环卫部门处理 |
|  | 挤出工序 | 废UV灯管 | 0.003t/a | 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为空压机、挤出机等设备运行噪声，噪声源强约为75~80dB（A），经采取隔声、减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） / |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目利用现有厂房生产，施工期主要为附属设备安装，施工期环境影响较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 1、废水 项目用水主要为冷却用水和生活用水。 （1）生产用排水 项目生产用水主要为冷却用水，冷却水循环量为24m3/d，需定期补充新鲜水。损耗量按10%计，则冷却补水量为2.4m3/d、480m3/a。项目冷却水循环使用，不外排。 （2）生活用排水 项目劳动定员6人，均不在厂内食宿，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），工业企业人均用水量为50L/d，则项目用水量为0.3m3/d、60m3/a。生活污水排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为0.24m3/d、48m3/a。 根据现场调查，项目厂外西南角有1座5m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。 综上，项目无废水外排。 2、废气 项目运营期废气主要为挤出废气和破碎粉尘。 （1）挤出废气 项目挤出过程操作温度控制在150~160℃，根据物料特性，HDPE、LDPE颗粒在高温下受热熔融会有少量低聚有机废气产生，以非甲烷总烃计。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的产污系数，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。项目HDPE、LDPE的用量合计为120t/a，则非甲烷总烃产生量为0.042t/a。 评价建议项目生产车间密闭，在每台挤出机出口上方均设置1个集气罩（共4个），收集的废气引入1套UV光氧催化+低温等离子装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒排放。项目挤出工序年工作时间约1600h（平均每天运行8h），UV光氧催化+低温等离子装置设计风量为6000m3/h，集气效率以85%计，去除效率为90%，则经处理后，项目非甲烷总烃无组织排放量为0.0063t/a，排放速率为0.0039kg/h，有组织排放量为0.0036t/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.38mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的要求。 （2）破碎粉尘 项目设有破碎机，塑料桶生产过程中冷却后的产品需经破碎机去除飞边、毛刺等。由于塑料破碎后的破料粒径比较大，且在密闭车间内进行破碎，因此破碎过程中粉尘产生量很少，本次环评不再定量分析。 （3）评价等级 ①污染源调查 依据前面分析，项目废气排放源强见下表。 表9 项目点源参数调查清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标（m） 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 烟气温度（℃） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 非甲烷总烃 1 挤出废气 -7 -8 62 15 0.3 20 1600 正常 0.0023 表10 项目面源参数调查清单 编号 名称 面源起点坐标（m） 面源海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 与正北向夹角（°） 面源有效排放高度（m） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 非甲烷总烃 1 集气罩未捕集的有机废气 -8 -1 62 25 21.2 0 6 1600 正常 0.0039 ②评价因子和评价标准 根据本项目废气源强，筛选TSP、非甲烷总烃为评价因子，评价标准见下表： 表11 评价因子和评价标准表 评价因子 评价时段 标准值/(mg/m3) 标准来源 非甲烷总烃 1h平均 2 参照《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） ③估算模式参数 估算模式参数见下表： 表12 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -15.9 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □ 是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④确定评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响的评价工作级别的划分依据，选择附录 A 推荐模型中估算模型对本项目的大气评价工作进行分级。计算结果见下表： 表13 项目环境空气评价等级计算结果 污染源 污染因子 排放速率（kg/h） 最大地面浓度（μg/m3） Pmax（%） D10%（m） 评价等级 挤出废气 非甲烷总烃 0.0023 0.18 0.01 211 三级 集气罩未捕集的有机废气 非甲烷总烃 0.0039 8.67 0.43 17 三级 由上表可知，项目占标率最大为0.43%，小于1%，评价等级为三级。评价不再进行进一步预测与评价。 （4）大气环境防护距离 评价将生产车间看成一个面源，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的模式计算项目大气环境防护距离，具体计算结果及主要参数选取见下表。 表14 大气环境防护距离参数及计算结果一览表 污染物名称 有效高度 面源面积 排放速率 评价标准 计算结果 非甲烷总烃 9m 300m2 0.0039kg/h 2.0mg/m3 0 由上表可知，本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 结合以上分析，项目非甲烷总烃无组织排放速率为0.0039kg/h。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3，（依据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算参数及结果见下表。 表15 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 项目 污染物排放速率 排放源占地面积 近五年平均风速 标准浓度限值 计算结果 确定距离 非甲烷总烃 0.0039kg/h 300m2 2.4m/s 2.0mg/m3 0.097m 50m 经计算，项目卫生防护距离为0.097m，根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，经提级后卫生防护距离为生产车间外50m。根据项目厂区平面布置，项目卫生防护距离为：东厂界外39m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m。目前项目卫生防护距离内有1户居民，为充分了解项目卫生防护距离内及附近居民对项目的建设是否支持，特对项目卫生防护距离内受影响的公众开展公众意见调查（见后面分析）。评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。项目卫生防护距离包络线图见附图4。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要为空压机、挤出机等设备运行的机械噪声，噪声源强约为75~80dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，所有高噪声设备均放置于生产车间内，并采取减震措施。一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减震可降噪5dB（A）。 主要噪声源采取治理措施后各设备的相应源强见下表。 表16 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 数量（台/套） 噪声源强[dB(A)] 采取的措施 排放源强[dB(A)] 挤出机 4 75 厂房隔声、基础减震 55 破碎机 2 80 60 空压机 2 80 60 （2）预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： ①点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； ②噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声预测结果 项目夜间不生产，昼间噪声预测结果见下表。 表17 各厂界噪声预测结果一览表 预测点 噪声源强[dB(A)] 距厂界距离(m) 贡献值[dB(A)] 标准值(dB(A)) 东厂界 67.2 12 45.6 昼间：60 南厂界 3 57.7 西厂界 4 55.2 北厂界 3 57.7 由上表可知，项目主要高噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间限值要求。 4、固体废物 项目固体废物主要为废包装袋、边角料、废UV灯管和职工生活垃圾。 （1）一般固废 ①废包装袋 项目原料HDPE颗粒、LDPE颗粒等为袋装，废包装袋产生量约为0.2t/a，收集后外售。 ②边角料 项目塑料桶生产过程中对产品的飞边、毛刺等进行破碎，边角料产生量约为0.02t/a，经破碎机破碎后回用于生产。 评价建议项目在原料库内设置1间5m2的一般固废暂存间，用于各类固废的暂存，废包装袋、边角料暂存后定期外售。 ③生活垃圾 项目职工定员6人，按每人每天产生垃圾0.5kg，年工作日为200天，生活垃圾的产生量为0.6t/a。评价建议项目在厂区设置垃圾桶，产生的生活垃圾定点袋装后交环卫部门处理。 （2）危险废物 项目危险废物主要为废UV灯管。 项目UV光氧催化装置定期维修，更换损毁的灯管。废UV光解灯管属于危险废物，类别为HW29，危险废物代码900-023-29。根据同类项目UV光解设备运行经验，UV光解灯管损毁率按5%计，项目UV光催化氧化装置设灯管数量约100根，则UV光催化氧化装置灯管更换量为5根/a，合0.003t/a，评价建议收集后交有资质的单位处置。 评价建议项目在原料库内设置1间5m2的危废暂存间，用于厂内危险废物的暂存，暂存间需设置警示标志，具备“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并设置台账。危废储存区四周应设置混凝土防渗结构围堰（围堰高度10cm~15cm），将可能泄露的危险废物阻留在围堰内，防治其进入外环境。各类危险废物暂存后交有资质的单位处置。 项目危险废物汇总情况见下表。 表18 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.003 有机废气治理 固体 UV灯管 UV灯管 半年 T 设置1间5m2的危废暂存间，定期交有资质的单位处置 项目危险废物储存场所基本情况见下表。 表19 项目危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废UV灯管 HW29 900-023-29 原料库内 5m2 专门容器 2t 1年 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目属于N轻工116“塑料制品制造”中的“其他”类，地下水环境影响评价类别为IV类，因此无需进行地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“制造业”中的“其他行业”，项目类别属于“IV类”。根据4.2.2，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目不进行土壤环境影响评价。 7、公众参与 由于本项目卫生防护距离内有1户居民，为充分了解项目卫生防护距离内及附近居民对项目的建设是否支持，特对项目周边50m内受影响的公众开展公众意见调查。 （1）调查对象及调查内容 根据《环境影响评价公众参与办法》的相关要求，结合建设项目周围环境敏感点的分布情况，本次公众参与调查对象为项目50m范围内的居民及大宋村村干部。公众参与调查表见下表。 表20 建设项目环境影响评价公众意见表 填表日期 年 月 日 项目名称 年产120吨塑料制品项目 一、本页为公众意见 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容） （填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页） 二、本页为公众信息 （一）公众为公民的请填写以下信息 姓 名 身份证号 有效联系方式 （电话号码或邮箱） 经常居住地址 河南省漯河市 县（区） 乡（镇） 村（居委会）村民组（小区） 是否同意公开个人信息（填同意或不同意） （若不填则默认为不同意公开） （二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息 单位名称 工商注册号或统一社会信用代码 有效联系方式（电话号码或邮箱） 地 址 省 市 县（区、市） 乡（镇、街道） 路 号 注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。 （2）问卷调查结果与分析 为使公众参与调查能客观反映出公众对整个项目的意见和要求，使调查对象具有充 分的代表性，选取卫生防护距离范围内的1户居民及1名大宋村村干部进行走访调查，公众参与调查照片见附图7及下表。 表21 公众意见调查结果统计表 项目名称 户数或村干部 数量 户号 备注 公众参与 调查 户数1 支持户 1 1、 依据附图5中标注的户号进行统计 反对户 0 / 大宋村村干部 2 / / 根据统计结果，项目周围居民及村干部对该项目均持支持态度，认为该项目的建设为村民提供了打工就业机会，能够提高他们的生活水平，对项目的入驻非常欢迎。本项目公众参与所走访调查的居民及村干部姓名、电话及身份证号码统计表见附件5。 另外，建设单位对公众提出的意见非常重视。针对公众提出的担心及建议，企业将做好以下几个方面的工作： 一是切实落实环保投资，严格执行建设项目“三同时”制度，确保环评提出的各项污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 二是采用国外先进的工艺设备，严格落实环评提出的各项污染措施，并认真加强运行管理，避免对大宋村村民产生不利影响。 三是做好与大宋村村居民之间的沟通，减少不必要的误解，保证项目建设后，尽量为村民提供打工就业的机会，促进和谐社会的发展。 8、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2020年1月20日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2020-411103-29-03-003237。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 9、项目选址合理性分析 （1）用地、规划相符性 本项目位于漯河市郾城区李集镇大宋村，根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明（见附件3），项目用地为建设用地；根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明（见附件4），项目建设符合《漯河市郾城区李集镇总体规划（2020-2030）》。 （2）项目运营对环境的影响 项目运营期废水、废气、噪声经治理后均能达标排放，固体废物能得到合理的处置，对周围环境影响很小。 综上，项目用地为建设用地，符合规划；项目所在区域交通便利，用电、给水、供气等有保证；运营期各项污染物均能得到有效治理，对周围环境影响较小。 因此，本项目选址从环境保护角度分析是合理的。 10、总量控制 项目无生产废水外排，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。因此，项目废水总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。 本项目VOCS排入外环境的总量为0.0114t/a。 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目非甲烷总烃有组织、无组织排放量合计为0.0114t/a，需替代量为0.0114t/a×2=0.0228t/a。 VOCs替代来源为漯河沙河实业有限公司，由其他项目偣量替代后，总量剩余为3.4718吨，实现区域内挥发性有机物倍量替代后，尚有剩余3.449吨。 11、环保投资 表22 环保投资一览表 序号 项目 环保措施 备注 投资（万元） 1 废水 生活污水 经1座5m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 利用现有 / 2 废气 挤出废气 UV光氧催化+低温等离子装置+15m高排气筒 1套 5 3 噪声 车间密闭隔声、设备基础减振 / 1 4 固废 一般固废 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售 / 0.5 危险废物 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 具备“四防”措施 1 生活垃圾 设置垃圾桶 若干 0.5 合 计 8 12、验收内容 表23 项目环保设施竣工验收“三同时”一览表 项目 污染源 验收监测因子或调查内容 要求 废水 生活污水 经1座5m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 不外排 废气 挤出废气 UV光氧催化+低温等离子装置+15m高排气筒，1套 满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4、豫环攻坚办〔2017〕162号、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等要求 噪声 设备噪声 采取厂房隔声、设备基础减振等措施 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般固废 废包装袋 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售 不外排 边角料 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 危险废物 废UV灯管 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出废气 | 非甲烷总烃 | UV光氧催化+低温等离子装置+15m高排气筒，1套 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4、豫环攻坚办〔2017〕162号、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经1座5m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 原料包装 | 一般固废 | 废包装袋 | 设置1间5m2的一般固废暂存间，暂存后外售 |
|  | 破碎工序 |  | 边角料 |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 |
|  | 挤出工序 | 危险废物 | 废UV灯管 | 设置1间5m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为空压机、挤出机等设备运行噪声，噪声源强约为75~80dB（A），经采取隔声、减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 / |

# 结论与建议

一、环评结论： 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2020年1月20日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2020-411103-29-03-003237。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、项目位于漯河市郾城区李集镇大宋村，四周主要为耕地、空地等。项目用地为建设用地，符合规划。项目所在区域交通便利，用电及给水有保证；项目废水、废气、噪声经治理后达标排放，固体废物能得到合理的处置，对周围环境影响很小。因此，评价认为项目选址可行。 3、项目运营期废水、废气、噪声及固废得到有效治理后，对周围环境影响不大。 4、运营期污染物产生及排放情况 （1）废水 项目无生产废水外排，运营期废水主要为生活污水，经1座5m3的化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥，不外排。 （2）废气 项目运营期废气主要为挤出废气。 项目挤出废气非甲烷总烃产生量为0.042t/a。评价建议项目生产车间密闭，在每台挤出机出口上方均设置1个集气罩（共4个），收集的废气引入1套UV光氧催化+低温等离子装置处理，处理后的废气经15m高的排气筒排放。经处理后，项目非甲烷总烃无组织排放量为0.0063t/a，排放速率为0.0039kg/h，有组织排放量为0.0036t/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.38mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的要求。 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)，经计算提级后，项目卫生防护距离为50m。目前项目卫生防护距离内有1户居民，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。为充分了解项目卫生防护距离内及附近居民对项目的建设是否支持，本次评价对项目卫生防护距离内受影响的公众及大宋村干部开展公众意见调查。根据统计结果，项目周围居民及村干部对该项目均持支持态度，认为该项目的建设，为村民提供了打工就业机会，能够提高他们的生活水平，对项目的入驻非常欢迎。 （3）噪声 项目运营期噪声主要为空压机、挤出机等设备运行的机械噪声，噪声源强约为75~80dB（A）。项目运营期各设备噪声经采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，并经过一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 项目固体废物主要为废包装袋、边角料、废UV灯管和职工生活垃圾。其中：废包装袋产生量为0.2t/a，边角料产生量为0.02t/a，为一般固废，收集后外售；生活垃圾产生量为0.6t/a，收集后交环卫部门处理；废UV灯管产生量为0.003t/a，为危险废物，收集后交有资质的单位处置。 （5）总量控制 项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；VOCS排入外环境的总量为0.0114t/a。 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代。本项目非甲烷总烃有组织、无组织排放量合计为0.0114t/a，需替代量为0.0114t/a×2=0.0228t/a。 VOCs替代来源为漯河沙河实业有限公司，由其他项目偣量替代后，总量剩余为3.4718吨，实现区域内挥发性有机物倍量替代后，尚有剩余3.449吨。 二、环评建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，治污设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、运营期加强车间生产管理，设备及时检修，尽量减少非正常噪声排放，以减轻对周围环境的影响。 3、加强管理，确保各项环保设施正常运营。 综上所述，郾城区李集镇金鹏塑料加工厂年产120吨塑料制品项目符合国家产业政策要求，选址可行，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。

# Text boxes

混料

原料

上料

挤出

冷却成型

成品

废气、噪声

混料

原料

上料

挤出

冷却成型

破碎

废气、噪声

吹塑

成品

固废、噪声、废气

附件4