建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工10000套包装木架项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南天杰冷链设备科技有限公司 |
| 法人代表 | 钱璐杰 | 联 系 人 | 李胜发 |
| 通迅地址 | 漯河市郾城区漯河市淞江产业集聚区淞江街道办事处回马行政村 |
| 联系电话 | 16639522255 | 传 真 |  | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区漯河市淞江产业集聚区淞江街道办事处回马行政村 |
| 立项审批部门 | 漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会 | 批准文号 | 2020-411103-20-03-098162 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C203 木制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 500 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 10 | 其中环保投 资(万元) | 2 | 环保投资占 总投资比例 | 20% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2021年1月 |
| 内容及规模： 河南天杰制冷设备有限公司位于漯河市郾城区漯河市淞江产业集聚区淞江街道办事处回马行政村，公司于2017年建成，总投资300万元用于生产10000套制冷设备。河南天杰制冷设备有限公司于2017年开展了现状环境影响评估，并于2017年10月通过了原漯河市郾城区环境保护局环保备案公告，备案文号为：郾环[2017]60号（详见表后附件）。 2019年11月28日河南天杰制冷设备有限公司更名为河南天杰冷链设备科技有限公司（详见表后附件），2020年11月公司拟投资10万元，利用公司现有厂房，建设年加工10000套包装木架项目，本项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号和生态环境部令第1号）规定，本项目属于 九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业第24“锯材、木片加工、木制品制造”中的“其他类”，应编制环境影响报告表。 受河南天杰冷链设备科技有限公司委托（委托书见附件一），山东继盛环境技术有限责任公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成 |
| 了《河南天杰冷链设备科技有限公司年加工10000套包装木架项目环境影响报告表》。 2.产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2020年11月18日经漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案（见附件2），项目代码为2020-411103-20-03-098162。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 3.项目建设地点及周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区漯河市淞江产业集聚区淞江街道办事处回马行政村，西侧为办公用房；项目东侧为仓库房；北侧为农田，项目南侧为冷库；西南350m为钱庄村。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 4.项目建设内容及规模 1）项目建设内容 项目总投资10万元，租赁漯河市郾城区漯河市淞江产业集聚区淞江街道办事处回马行政村现有厂房，该项目建筑面积500m2，主要分为木工房、原材料存放区、成品存放区、仓库、办公室等，项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体和辅助工程 木工房、原材料存放区、成品存放区、仓库、办公室等 建筑面积500m2，钢混结构 租赁 现有 厂房 分隔 公用工程 给水 依托厂内现有水井 依托 现有 排水 项目无生产废水，生活污水经化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 供电 依托现有供电系统 环保工程 废水治理 生活污水 项目无生产废水，生活污水经厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 依托 现有 废气治理 截断工序 在截断工序等产尘点上方设置集气罩，由袋式收尘器处理后排放 新建 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 新建 固废处理 废原材料 经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用 现有厂 房分隔 收尘器收集的粉尘 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售 现有厂 房分隔 生活垃圾 设置垃圾桶，及时交由环卫部门收集处理 新建 2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产10000套包装木架。其主要产品一览表见表2。 表2 项目主要产品方案一览表 编号 产品名称 生产规模（套/a） 备注 1 包装木架 10000 / 5. 项目原辅材料及能源消耗 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料及能源 单位 数量 备注 1 胶合板 m³/a 200 外购 2 钢排钉 kg/a 400 外购 3 电 KWh/a 2500 依托现有供电系统 4 水 吨/a 45 厂区现有水井 6.项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备 序号 设备名称 型 号 单位 数量 1 空压机 / 台 1 2 木工锯 / 台 1 3 气钉枪 / 把 5 公用工程 （1）供电：本项目年用电量2500KWh，电源来自现有供电系统，直接引入厂区内的变配电房。 （2）供水：本项目用水主要为员工生活用水，用水量45m3/a。 （3）排水：本项目运营期污水为生活污水，生活污水经厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员3人，其中管理人员1人，员工均不在厂区内食宿。年生产300天，分为1班，每班工作8小时。 9、项目选址可行性 项目位于漯河市郾城区漯河市淞江产业集聚区淞江街道办事处回马行政村，利用公司现有厂房进行生产，且漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会同意其入驻（详见表后附件）。综上所述，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，利用公司现有厂房进行生产。经现场调查，该车间为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区漯河市淞江产业集聚区淞江街道办事处回马行政村，项目地理位置见附图一，地理位置及周边环境示意图见附图二。 2.地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3.地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4.水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5.河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 项目所在区域主要地表水体为沙河。

6.气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区漯河市淞江产业集聚区淞江街道办事处回马行政村。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见下表。 表5 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 0.167 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0.725 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 0.3 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2019年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为沙河。根据漯河市地表水功能区划，沙河规划为Ⅲ类水体。本项目地表水质量评价采用《2018年漯河市环境监测年鉴》中对西华程湾断面的监测数据进行评价。由监测数据可知西华程湾断面主要污染因子COD、氨氮、总磷的年平均值分别为：3mg/L、0.11mg/L、0.07mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。 漯河市地下水中主要监测因子pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮的监测数据分别为：7.63（无量纲）、280mg/L、622mg/L、0.8mg/L、0.028mg/L，项目所在区域地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。 4、声环境质量现状 本项目位于漯河市郾城区漯河市淞江产业集聚区淞江街道办事处回马行政村，根据声功能区划分，拟建项目所在区域为2类区。项目建设区声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表5。 表5 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位距离 保护级别 1 大气 环境 钱庄村 SW，350m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2 地表水 环境 沙河 SE，305m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 4 声环境 厂界四周 厂界外1m 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 20 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 耗氧量（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.2 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 75 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 1.0mg/m3 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目运营期无生产废水排放，产生的污染物主要为粉尘、噪声以及少量生活污水。项目产生的生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏堆肥，农田利用，不外排，因此，本项目不设置废水总量指标。 |

# 建设项目工程分析

1、工艺流程简述： 包装木架工艺流程： 图1 项目工艺流程及产污环节示意图 2、工艺描述： 购进的胶合板经木工锯截断成所需尺寸后，各块木板通过钉装成为产品。木板截断生产过程会产生一定的噪声、木屑和粉尘。 3、产污环节分析 （1）废气：项目木板截断生产过程产生木屑和粉尘； （2）废水：项目废水主要为员工生活废水； （3）固废：项目固废主要为废原材料、除尘器收集的粉尘及生活垃圾； （4）噪声：本项目营运期噪声主要为空压机、木工锯、气钉枪产生的噪声。 4. 主要污染工序 4.1施工期产污环节及污染物种类 项目利用已建成厂房，外部、内部装修工作已完工，故不再对施工期做分析。 4.2营运期产污环节及污染物种类 1、废气 项目废气主要为截断工序产生的粉尘。 本项目对外购的胶合板进行截断，截断工序会产生一定量的粉尘。根据同类企业的生产情况，木屑粉尘产生量约为原料的3%（原料200立方米，大概5t），即为150kg/a。项目采用负压抽吸的方式对粉尘进行收集(收集效率取90%)，统一收集后的木屑粉尘经布袋除尘器处理后(处理效率取99%)，直接排放（无排气筒），外排木屑粉尘量为1.35kg/a。 未经收集的木屑粉尘产生量约为15kg/a，由于大多数木屑粒径大，自然沉降性能较好等特点，一般可在车间内部沉降，因此木屑粉尘产生量较少，约为木屑粉尘总量的10%，即木屑粉尘产生量约为1.5 kg/a。 综上所述，项目胶合板截断过程中外排的木屑粉尘量为2.85kg/a。 2、废水 本项目营运期废水主要为职工办公生活废水。 根据建设单位提供的资料，项目劳动定员3人，不在厂区食宿。项目年工作300d，每天8h。参照《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中城镇居民生活用水定额，生活用水量每天按照50L计，则本项目职工用水量为0.15m3/d（45m3/a），产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.12m3/d（36m3/a）。项目产生的生活污水经厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排。 3、固废 项目产生的固废主要为废原材料、除尘器收集的粉尘及生活垃圾。 （1）废原材料：项目生产过程中会产生一部分废胶合板，根据企业提供资料可知，固体废物产生率为0.5%，则产生量为0.025t/a，集中收集后暂存一般固废暂存间，外售废品回收站综合利用。 （2）除尘器收集的粉尘 由前面分析知：项目袋式除尘器收集的粉尘产生量为0.1336t/a，其主要成分为木屑粉尘，为一般固废，收集后外售废品回收站综合利用。 （3）生活垃圾：厂区职工3人，年工作300天，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则生活垃圾产生量0.405t/a，生活垃圾在厂区分类收集，袋装后定期交由环卫部门处理。 4、噪声 本项目营运期噪声主要为空压机、木工锯、气钉枪设备产生的噪声，噪声源强约为 60~80dB（A）。 主要噪声源及采取治理措施后各设备的相应源强见表6。 表6 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 空压机 1 75 基础减振、厂房密闭隔声 55 木工锯 1 80 基础减振、厂房密闭隔声 60 气钉枪 5 60 基础减振、厂房密闭隔声 40

主要污染工序： 根据上述分析，项目营运期主要污染物产出工序见表7。 表7 项目营运期污染物产生工序一览表 项目 产生工段 污染物类型 排放情况 废水 职工生活 COD、NH3-N、BOD5 无生产废水，生活污水井化粪池处理，定期清掏做农肥，不外排 废气 截断工序 粉尘 产尘点上方设置集气罩，收集的含尘废气由一套袋式收尘器处理后无组织排放 噪声 设备运行 机械噪声 连续排放 固废 一般固废 生产工序 废原材料 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给废品回收站综合利用 废气处理 粉尘 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给废品回收站综合利用 职工生活 生活垃圾 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 截断工序废气 | 无组织 | 粉尘 | 0.15t/a | 0.0028t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 污水 | 废水量 | 36m3/a | 项目产生的生活污水经厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废原材料 | 0.025t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 除尘器收集的粉尘 | 0.1336t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 0.405t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为空压机、木工锯、气钉枪等设备产生的噪声，噪声源强约为 60~80dB（A） |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁漯河市郾城区漯河市淞江产业集聚区淞江街道办事处回马行政村现有厂房（建筑面积500m2）用于生产，不存在土建施工，设备安装都在室内进行，对环境影响较小，故对施工期的环境影响不作分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期对环境的影响主要为废水、废气、固体废弃物及噪声等。 1、项目用、排水 本项目主要用水环节为生活用水。根据建设单位提供的资料，项目劳动定员3人，不在厂区食宿。项目年工作300d，每天8h。参照《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中城镇居民生活用水定额，生活用水量每天按照50L 计，则本项目职工用水量为0.15m3/d（45m3/a），产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.12m3/d（36m3/a）。项目生活污水经厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排。 2、废气 项目废气主要为截断工序产生的粉尘。 本项目对外购的胶合板进行截断，截断工序会产生一定量的粉尘。根据企业的实际生产经验，木屑粉尘产生量约为原料的3%（原料200立方米，大概5t），即为150kg/a。项目采用负压抽吸的方式对粉尘进行收集(收集效率取90%)，统一收集后的木屑粉尘经布袋收尘器处理后(处理效率取99%)，直接排放（无排气筒），外排木屑粉尘量为1.35kg/a。 未经收集的木屑粉尘产生量约为15kg/a，由于大多数木屑粒径大，自然沉降性能较好等特点，一般可在车间内部沉降，因此木屑粉尘产生量较少，约为木屑粉尘总量的10%，即木屑粉尘产生量约为1.5 kg/a。 综上所述，项目胶合板截断过程中外排的木屑粉尘量为2.85kg/a。 （2）大气环境影响预测分析 ①评价因子 预测因子：粉尘 预测内容：本次预测以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式预测粉尘在单一气象条件下的最大落地浓度。 ②大气环境影响评价等级 选择《环境影响评价技术导则大气环境》（ HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。估算模型预测参数见下表8。 表8 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时）/万 / 最高环境温度/℃ 41.3 最低环境温度/℃ -16.5 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否☑ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否☑ 岸线距离/km / 岸线方向/° / 根据工程分析，项目废气无组织污染源强参数详见表9。 表9 大气污染物无组织废气排放源强一览表 类别 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强 粉尘 序号 Name Ll Lw Are H Hr Cond Q粉尘 单位 —— m m ° m h / t/a 数据 厂区 42 12 0 10 2400 连续 0.0028 车间无组织废气预测结果见表10。 表10 车间无组织废气预测结果一览表 序号 距源中心下风向距离（m） 粉尘 浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 10 1.54E-04 0.02 2 22 2.07E-04 0.02 3 25 2.05E-04 0.02 4 50 1.89E-04 0.02 5 75 1.92E-04 0.02 6 100 1.72E-04 0.02 7 125 1.49E-04 0.02 8 150 1.30E-04 0.01 9 200 1.05E-04 0.01 10 300 7.86E-05 0.01 11 400 6.40E-05 0.01 12 500 5.46E-05 0.01 13 600 4.80E-05 0.01 14 700 4.30E-05 0.00 15 800 3.92E-05 0.00 16 900 3.60E-05 0.00 17 1000 3.34E-05 0.00 18 1100 3.13E-05 0.00 19 1200 2.94E-05 0.00 20 1300 2.78E-05 0.00 21 1400 2.64E-05 0.00 22 1500 2.51E-05 0.00 23 1600 2.40E-05 0.00 24 1700 2.30E-05 0.00 25 1800 2.21E-05 0.00 26 1900 2.13E-05 0.00 27 2000 2.05E-05 0.00 28 2100 1.98E-05 0.00 29 2200 1.92E-05 0.00 30 2300 1.86E-05 0.00 31 2400 1.81E-05 0.00 32 2500 1.76E-05 0.00 33 下风向最大浓度及占标率 2.07E-04 0.02 最大浓度 距离（m） 22 表11 估算模式结果及评价等级 项目 预测因子 离源距离（m） 占标率（%） 评价等级 无组织 厂区 粉尘 22 0.02 三级 从表10、11知：项目厂区大气污染物粉尘无组织排放情况下在下风向距离点源中心22m处最大落地浓度为0.0002mg/m3，占标率分别为0.02%，小于 1%；评价等级为三级，不再进行进一步的评价，说明对周围环境及敏感点影响较小。 粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。根据计算，本次项目无超标点，不需设置大气环境防护距离，对环境影响较小。 （3）卫生防护距离 结合以上分析，项目无组织废气主要为截断工序产生的少量粉尘。其中粉尘排放量为0.0028 t/a，排放速率0.0012kg/h。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3，（依据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算参数及结果见表12。 表12 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 项目 污染物排放速率 排放源占地面积 近五年平均风速 标准浓度限值 计算结果 粉尘 0.0012kg/h 500m2 3.1m/s 1.0mg/m3 0.04m 经计算，粉尘的卫生防护距离为0.04m，粉尘卫生防护距离为50m。因此本项目卫生防护距离范围内没有居民点等敏感环境保护目标存在，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目营运期噪声主要为空压机、木工锯、气钉枪等设备产生的噪声，噪声源强约为 60~80dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，将设备均设置在生产区内。根据类比分析，一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减振可降噪 5dB（A）。 主要噪声源及采取治理措施后各设备的相应源强见表 13。 表13 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 空压机 1 75 基础减振、厂房密闭隔声 55 木工锯 1 80 基础减振、厂房密闭隔声 60 气钉枪 5 60 基础减振、厂房密闭隔声 40 3.2预测方法 由于本项目实行8小时一班工作制，因此本次预测针对昼间噪声进行预测，根据本工程主要高噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 3.3噪声预测结果 由于本项目位于漯河市郾城区漯河市淞江产业集聚区淞江街道办事处回马行政村，西侧为办公用房；项目东侧为仓库房；北侧为农田，南侧为冷库，西南350m为钱庄村。作为新建项目，在此只以设备噪声对厂界的贡献值作为评价的依据，不再叠加现状背景噪声值，预测结果见表14。 表14 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 61.4 东厂界 15 40.3 昼间：60 北厂界 10 44.2 昼间：60 南厂界 10 44.6 昼间：60 西厂界 20 42.1 昼间：60 备注：夜间不生产。 由表14知，项目主要噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界昼间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4、固体废物 项目产生的固废主要为废原材料、除尘器收集的粉尘及生活垃圾。 （1）废原材料：项目生产过程中会产生一部分废胶合板，根据企业提供资料可知，固体废物产生率为0.5%，则产生量为0.025t/a，集中收集后暂存一般固废暂存间，外售废品回收站综合利用。 （2）收尘器收集的粉尘 由前面分析知：项目袋式收尘器收集的粉尘产生量为0.1336t/a，其主要成分为木屑粉尘，为一般固废，收集后外售废品回收站综合利用。 （3）生活垃圾：厂区职工3人，年工作300天，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则生活垃圾产生量0.405t/a，生活垃圾在厂区分类收集，袋装后定期交由环卫部门处理。 本项目营运期一般固废处置利用一览表见表15。 表15 项目固废处置利用方式一览表 序号 名称 产生量（t/a） 处理处置方式 排放量（t/a） 1 废原材料 0.025 收集后外售废品回收站综合利用 0 2 收尘器收集的粉尘 0.1336 收集后外售废品回收站综合利用 0 3 职工生活垃圾 0.405 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 0 综上所述，项目所产生的一般固废得到了安全合理的处置，去向明确，符合资源化、无害化、减量化的理念，不会产生二次污染，因此不会对周围环境产生明显的影响。 5、地下水环境影响分析 本项目为食品制造项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A，中“N、轻工”、“109、锯材、木片加工、家具制造”中“其他”类项目，报告表中地下水环境影响项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），Ⅳ类不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中的行业分类，本项目属于“制造业中设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”，工艺仅切割组装，列入Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），Ⅳ建设项目可不开展土壤环境影响评价。 7、项目污染物产排情况汇总 本项目运行后主要污染物产排情况见表16。 表16 项目污染物产排情况汇总表 项目 污染因子 产生浓度产生量 排放浓度及排放量 废气 截断工序 无组织 粉尘 0.15t/a 0.0028 t/a 废水 职工生活污水 36m3 0t/a 固废 废原材料 0.025t/a 0t/a 除尘器收集的粉尘 0.1336t/a 0t/a 职工生活垃圾 0.405t/a 0t/a 8、项目主要污染防治措施情况 本项目运营后，建设单位应在三个月内按照竣工环保验收管理办法进行竣工环境保护验收。项目污染防治措施汇总见表17。 表17 项目主要污染防治措施一览表 项目 污染物名称 污染防治措施 废水 生活污水 项目产生的少量生活污水经厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 废气 截断工序 产尘点上方设置集气罩，收集的含尘废气由一套袋式收尘器处理后直接排放 噪声 LAeq 所有设备均安装在室内，采取基础减振、厂房隔声等措施 固废 废原材料 经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用 收尘器收集的粉尘 经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用 职工生活垃圾 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 9、环保投资 本项目总投资为10万元，其中环保投资为2万元，占总投资的20%。项目环保投资见表18。 表18 环保投资一览表 污染物种类 处理方法及措施 投资金额（万元） 备注 废气 截断工序粉尘 产尘点上方设置集气罩，收集的含尘废气由一套袋式收尘器处理排放 1.0 新购 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 0.5 / 固废 废原材料 10m2一般固废暂存间 / 现有厂房分隔 收尘器收集的粉尘 / 生活垃圾 设置若干垃圾桶 0.5 / 废水 生活污水 化粪池 / 化粪池依托原有 合计 2 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 截断环节 | 粉尘 | 产尘点上方设置集气罩，收集的含尘废气由一套袋式收尘器处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 项目产生生活污水经厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废原材料 | 经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用 | 不外排 |
|  |  | 收尘器收集的粉尘 | 经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为空压机、木工锯、气钉枪设备产生的噪声，噪声源强约为 60~80dB（A），经基础减振、厂房隔声等并经一定距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

结论与建议

一、环评结论： 1、河南天杰冷链设备科技有限公司年加工10000套包装木架项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》知：本项目不在 “鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属允许类建设项目，并且项目已于2020年11月18日经漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案，备案代码为：2020-411103-20-03-098162，故项目符合国家产业政策要求。 2、项目位于漯河市郾城区漯河市淞江产业集聚区淞江街道办事处回马行政村，利用公司现有闲置厂房进行生产，且漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会同意其入驻。综上所述，项目选址可行。 3、根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案，项目代码：2020-411103-20-03-098162（项目备案确认书详见表后附件）。因此该项目建设符合国家产业政策。 项目营运期废水、废气、噪声及固废得到有效治理后，达标排放。评价认为项目选址可行。 4、污染物产生及排放情况 （1）废水：项目产生的少量生活污水经厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排。 （2）废气：项目废气主要为截断工序产生的粉尘。 本项目对外购的胶合板进行截断，截断工序会产生一定量的粉尘。根据企业的实际生产经验，木屑粉尘产生量约为原料的3%（原料200立方米，大概5t），即为150kg/a。项目采用负压抽吸的方式对粉尘进行收集(收集效率取90%)，统一收集后的木屑粉尘经布袋收尘器处理后(处理效率取99%)，直接排放（无排气筒），外排木屑粉尘量为1.35kg/a。 未经收集的木屑粉尘产生量约为15kg/a，由于大多数木屑粒径大，自然沉降性能较好等特点，一般可在车间内部沉降，因此木屑粉尘产生量较少，约为木屑粉尘总量的10%，即木屑粉尘产生量约为1.5 kg/a。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（ HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 计算，项目厂区大气污染物粉尘无组织排放情况下在下风向距离点源中心22m处最大落地浓度为0.0002mg/m3，占标率分别为0.02%，小于 1%；粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。 综上所述，项目营运期废气污染物经过采取上述处理措施后，可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 （3）噪声 项目主要噪声源为空压机、木工锯、气钉枪设备运行时产生的机械噪声，声源强度在60～80dB(A)之间。经采取合理厂区布置、基础减振及一定距离衰减后，预测厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 项目产生的固废主要为废原材料、收尘器收集的粉尘及生活垃圾。其中，废原材料、收尘器收集的粉尘，集中收集后暂存一般固废暂存间，外售废品回收站综合利用；生活垃圾在厂区分类收集，袋装后定期交由环卫部门处理。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、 加强对设备的维护，做好设备降噪工作，减轻机械噪声对环境的影响。 3、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 4、严格落实废气污染防治措施，确保污染防治措施的落实到位。 5、对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 三、验收内容 本评价结合工程特点，提出如下环保验收内容： 表19 项目验收监测及验收内容一览表 项目 验收监测因子或验收内容 要求 废水 项目产生生活污水经化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 不外排 废气 截断工序粉尘，设置集气罩，收集的含尘废气由一套袋式收尘器处理排放 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求 噪声 选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，设备安装基础减振，厂房隔声等降噪措施并经一定距离衰减 满足《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348－2008）2类 类 标准要求 固废 废原材料、收尘器收集的粉尘，集中收集后暂存一般固废暂存间，外售废品回收站综合利用；生活垃圾在厂区分类收集，袋装后定期交由环卫部门处理。 不外排 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行。

# Text boxes

噪声、固废

钉装

成型

木板截断

噪声、粉尘、固废