审批意见： 郾环监表（2020）89号 关于《河南缔旺新材料股份有限公司年包装 900吨成核剂项目环境影响报告表》的批复 河南缔旺新材料股份有限公司： 你公司（统一社会信用代码：91411100MA40X5MP2R）上报的由深圳市碧海云天环保科技有限公司编制的《河南缔旺新材料股份有限公司年包装900吨成核剂项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在郾城区政府网站公示期满。经研究，批复如下： 一、项目位于漯河市郾城区漯西工业集聚区。《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应符合以下要求： 1.废水。主要为离心废水、蒸汽冷凝水和职工生活污水。经收集后的蒸汽冷凝水用于厂内道路洒水降尘。经收集后的离心废水、生活污水运入漯河市新旺化工有限公司污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯西污水处理厂，排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级及漯西污水处理厂进水水质要求。 2.废气。主要为投料粉尘、磨粉出料粉尘和混合收料粉尘废气。废气经袋式除尘器处理后通过15m高的排气筒排放，排放应符合《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表2标准要求。 3.噪声。对高噪声设备采取减振降噪等措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008）3类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。 四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 2020年12月16日