审批意见： 郾环监表（2020）6号 关于《漯河市跃民建筑材料厂年加工3000万块 免烧砖项目环境影响报告表》的批复 漯河市跃民建筑材料厂： 你公司上报的由北京时代润华环境科技有限公司编制的《漯河市跃民建筑材料厂年加工3000万块免烧砖项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在郾城区政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目位于漯河市郾城区裴城镇裴城村。《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应符合以下要求： 1.废气。主要为装卸粉尘、堆场扬尘、水泥筒仓呼吸粉尘、配料和搅拌工序粉尘、输送粉尘和运输扬尘。水泥筒仓废气经布袋除尘器处理后排放，配料和搅拌废气经脉冲式布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。通过原料堆场密闭、装卸全过程喷淋降尘、原料装卸前喷淋洒水、卸料装车时加装落料桶、尽可能降低装卸料高度、堆场地面全部硬化等措施，最大限度地减少无组织废气排放对环境的影响，无组织废气排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值要求。 2.废水。本项目废水主要为设备清洗废水、车辆冲洗废水和职工办公生活废水。设备清洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏，还田利用。 3.噪声。对高噪声设备采取减振降噪等措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008）2类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。 四、项目建成后，主要污染物排放量应满足《建设项目主要污染物总量指标备案表（2020）》（项目编号：4111000016）控制指标要求。 五、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 六、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 2020年3月10日