# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年组装180台变压器项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市宏力电器有限公司 |
| 法人代表 | 赵朋 | 联系人 | 赵朋 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区辽河路82号 |
| 联系电话 | 13839597667 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462400 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区辽河路82号 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-38-03-033253 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 二十七、78：电气机械及器材制造 C3821变压器、整流器和电感器制造 |
| 占地面积 (平方米) | 4200 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 60 | 其中：环保投资(万元) | 4.05 | 环保投资占总投资比例 | 6.75% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预计投产日期 | / |
| 工程内容及规模 1、项目由来 漯河市宏力电器有限公司位于漯河市郾城区辽河路82号，2004年04月15日成立，归属国网河南省电力公司漯河市供电公司管辖，属于国网公司、河南省电力公司电力设备及产品招标入围企业，经营范围包括变压器、高、低压配电柜（箱）、箱式变电设备、计量箱、断路器、熔断器、隔离开关、自动化电控设备及其配件的研发、生产和销售；高、低压电器元件、防爆电器、机电设备、发电机、五金、建材、电力设备的生产、研发及销售；铁附件、紧固件及铁构件的生产及销售。 漯河市宏力电器有限公司投资60万元利用郾城区辽河路82号现有厂房建设年组装180台变压器生产项目，根据现场调查，项目已开工建设并投入使用，但未按要求报批环评文件，属于未批先建项目，漯河市郾城区环境保护局依法对本项目“未批先建”行为进行了处罚，行政处罚决定书文号为【郾环罚决字（2019）第18号】（详见附件5），漯河市宏力电器有限公司按照处罚决定，缴纳了相应罚款（罚款缴纳单详见附件6），并依法申请补办本项目环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，本项目属于新建项目，需要对该项目进行环境影响评价。受漯河市宏力电器有限公司委托，河南九州环保工程有限公司承担了该项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）（2018年修订）的规定：本项目属于二十七、电气机械及器材制造业中78条：电气机械及器材制造，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书，“其他（仅组装除外）”编制报告表，“仅组装的”编制登记表，本项目为年组装180台变压器生产项目，不涉及电镀、喷漆工艺，生产工艺中有绕线、真空干燥工艺，应编制环境影响报告表。我公司在对项目厂址及周围进行现场勘察及收集有关资料分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 2、建设规模及内容 项目规模：年产180台变压器； 总投资：60万元。 建设内容：本项目占地4200平方米，利用现有厂房进行建设，总建筑面积约为1400平方米，建设变压器生产线，本次项目配套建设环保设施、消防等公用辅助工程等。项目组成见表1。 表1 项目组成一览表 序号 项目名称 建设内容与规模 备注 主体 工程 线圈车间 布局在厂区东侧车间，建筑面积350m2 布置绕线机，铁芯绕线 装配车间 布局在厂区最南侧车间，建筑面积400m2 布置装配台、注油设备、储油罐 辅助 工程 仓库 布局在厂区西北侧车间，建筑面积150m2 存放原辅料 成品库 布局在厂区西侧靠南车间，建筑面积300m2 存放成品 杂物间 布局在厂区西侧靠北车间，建筑面积200m2 存放杂物 公用 工程 消防 厂区设置灭火器 / 供水 市政供水系统供给 / 排水 厂区实行雨污分流体系 / 供电 漯河市供电局供给 / 环保 工程 废水 生活污水 一座化粪池 容积≥5m3/d / 噪声 合理设计车间平面布局，高噪声设备设置减震基础，厂房隔声 / 固废 生活垃圾 垃圾箱 / 废包装材料 设置5m2一般固废暂存区，各类一般固废分类收集整理后暂存，定期外售 / 废铜线、废绝缘材料 / 含油废液 专用容器收集，危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处理 需要整改 3、主要生产设备 本项目主要设备清单见表2，经和《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》比对，本项目所用设备中无国家明令禁止和淘汰设备。 表2 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 绕线机 台 4 2 器身装配台 台 1 3 真空干燥设备 台 1 4 注油设备 套 1 5 综合试验台 套 1 6 车间起重行吊 台 1 4、主要原辅材料消耗 本项目所需主要原辅材料及能源消耗见表3。 表3 主要原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 单位 用量 备注 1 铁芯 t/a 90 外购成品、材质为硅钢片 2 变压器外壳 t/a 50 外购成品、材质为普通钢材 3 变压器油 t/a 1010 外购、20吨钢罐储存, 4 导线 t/a 40 外购、铜线 5 绝缘材料 t/a 2 紧缩带、皱纹纸、绝缘纸板、点胶纸DPE纸 6 螺栓螺母 t/a 1 / 7 水 m3/a 120 市政供水管网 8 电 kWh/a 1万 市政电网 备注：变压器油：项目所用变压器油为环烷基油，来自于天然的环烷基原油中提取，是以环烷烃为主要组份的混合物，是一种来自天然矿物油中的环烷烃物质。它具有饱和环状碳链结构，沸点和闪点一般不低于140℃，具有低倾点，高密度、高粘度、不易挥发、无毒副作用等特点、基于它优异的低温性能及良好的绝缘性能，在变压器中应用非常广泛。 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，生产采用一班8小时工作制，年工作300天，员工均不在厂内食宿，厂区不设食堂及宿舍。 6、公用工程 （1）供水：市政管网供生活用水。 （2）排水：实行雨污分流制，项目产生的少量生活污水入厂区内化粪池处理后，进入市政管网，排入沙北污水处理厂深度处理后外排。 （3）供电：市政管网供电，年耗电量1万度。 7、项目选址 该项目选址位于漯河市郾城区辽河路82号，根据现场勘查，本项目外环境关系为：东侧为漯河市沙河修防段，西侧为原郾城区粮所，南侧为空地，空地南侧为居民区，居民区的最近距离为30m，北侧为空地，空地北侧为居民楼，居民楼最近距离为15m，项目建成后各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 根据漯河市宏力电器有限公司提供的资料，项目用地使用权原属于漯河市郾城县电业局所有，根据国网河南省电力公司漯河供电公司提供的证明，项目土地使用权划转到漯河市宏力电器有限公司使用。项目用地属于漯河市郾城区龙塔街道办事处土地规划范围，根据漯河市宏力电器有限公司提供的项目占地土地证【郾国用（2004）第000046号】可知，本项目用地地类用途为工业用地，用地性质合法；根据漯河市郾城区龙塔街道办事处提供的证明可知，项目建设符合该办事处规划要求，其同意本项目的建设。 综上，项目与周围环境相容，本项目选址基本合理。 8、产业政策符合性分析 本项目为变压器制造，根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，为允许类项目。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-38-03-033253，项目备案见附件2。因此，本项目符合产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 漯河市宏力电器有限公司位于漯河市郾城区辽河路82号，2004年04月15日成立，归属国网河南省电力公司漯河市供电公司管辖，属于国网公司、河南省电力公司电力设备及产品招标入围企业，经营范围包括变压器、高、低压配电柜（箱）、箱式变电设备、计量箱、断路器、熔断器、隔离开关、自动化电控设备及其配件的研发、生产和销售；高、低压电器元件、防爆电器、机电设备、发电机、五金、建材、电力设备的生产、研发及销售；铁附件、紧固件及铁构件的生产及销售。 根据现场调查，项目已开工建设并投入使用，现场存在的主要环境问题为： 1、存在问题：项目真空滤油工序会产生含油废液，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016），该废液属于危险废物，废物代码为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，实际生产过程中没有按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求进行管理。 整改措施：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求设置1座2m2危废暂存间，含油废液由企业收集后置于专门封闭容器内，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 2、存在问题：根据现场查看，项目生产设备绕线机润滑油、注油设备等设备在生产过程中存在“跑冒滴漏”现象。 整改措施：生产车间地面采用水泥混凝土材料全面做好硬化，绕线机、注油设备等设备基础及基础边界外30cm内按要求做好防渗，主要防渗措施为：地面铺设基础防渗层和表面衬层，基础防渗层粘土铺底，先铺2毫米厚HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，再修防渗混凝土结构地面，渗透系数小于10-10cm/s；表面衬层采用水泥混凝土材料，厚度大于20mm；生产过程中加强管理，尽量消除生产过程中绕线机润滑油、注油设备等发生“跑冒滴漏”现象。 3、存在问题：项目厂区内部分物品摆放杂乱。 整改措施：合理摆放物品，保持厂区内干净整洁。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。 该项目选址位于漯河市郾城区辽河路82号，根据现场勘查，本项目外环境关系为：东侧为漯河市沙河修防段，西侧为原郾城区粮所，南侧为空地，空地南侧为居民区，居民区的最近距离为30m，北侧为空地，空地北侧为居民楼，最近距离为15m，项目地理位置图及周边环境敏感点示意图详见附图。 2 地形、地貌及地震烈度 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰~3‰，海拔在57~62m之间。 3 气候、气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181~2359h，年日照率为49~53%。其中农作物生长活跃期为4~9月份，累年平均日照总时数为1270.9~1424h，日平均达7~8h，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8~119.3千卡/cm2，其中有效辐射值为58.2~58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能实际利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4~27.7℃；1月份最冷，平均为0.5~0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。 全市累年平均降水量为749.7~845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm（舞阳县1975年8月3日）。历年来4~10月最大无降水日数是30~71天。 年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。 图 1 漯河市常年风玫瑰图 4 水文及河流 漯河市地属淮河流域，境内流域面积2617km2，其中沙颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的95.5％，洪汝河水系流域面积117km2，占全市面积的4.5％。 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a（另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a）。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 全市地表水资源地区分布均匀，由北向南递增；季节性变化明显，因降水季节变化所致，夏季东南季风把大量的水气从太平洋上空带向内地，降雨量充沛，径流量集中，汛期（6~9月）径流量占全年的60~70%，春季（3~5月）径流量一般占年径流量的15%左右；径流量的年际变化大，该市年径流变化系数CV在0.75左右，多水年与少水年径流量相差悬殊，最大年径流量为最小的径流量的15~20倍。 5 动植物 漯河市地处温暖带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已不存在，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 6 地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均,厚度变化大，含沙量大，有机质含量高,为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 漯河市全市土地总面积为404万亩，共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5~7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 7 漯河市城市总体规划 漯河市城市总体规划（2012-2030）规划区范围：包括源汇区、郾城区和召陵区其所辖行政区范围，规划区总面积为662.3km2。城市发展目标是将漯河市建设成一个综合实力较强、产业结构优化、服务体系完备、城市布局合理、基础设施完善、交通便捷、环境良好、城市与自然融合共生的开放型的区域中心强市和滨水宜居城市。城市性质规划为国家食品工业城和豫中区域性中心城市。 总体布局：为“一心、两轴、九片区”的城市总体格局，其中“九片区”指的是老城片区、沙澧片区、澧南片区、金山片区、东北片区、铁东片区、后谢片区、召陵片区等九大功能片区。其工业用地规划形成集中的铁东工业区、孟南工业区、西南部工业区、后谢工业区和召陵工业区等五片。 项目用地属于漯河市郾城区龙塔街道办事处土地规划范围，根据项目占地土地证【郾国用（2004）第000046号】可知，本项目用地地类用途为工业用地，用地性质合法；根据漯河市郾城区龙塔街道办事处提供的证明可知，项目建设符合该办事处规划要求，其同意本项目的建设。 6、漯河市沙北污水处理厂基本情况 漯河市沙北污水处理厂位于漯河市郾城区塔河附近（孟庙镇邱李村西 300m处），一期工程超负荷运行后，于2015年进行二期扩建工程建设，二期扩建工程项目建设地点为沙北污水处理厂一期工程北侧，项目建成后漯河市沙北污水处理厂全厂处理规模达到12万m3/d。漯河市沙北污水处理厂二期工程完工后，具体收水范围为：漯河市沙北区太行山路以东，沙河以北、以西，龙江路以南的城市规划区域以及龙江路以北、沙河以西的城市规划区域。本项目处于漯河市郾城区辽河路82号，属于沙河以北、以西，龙江路以南的城市规划区域，属于沙北污水处理厂收水范围内。 漯河市沙北污水处理厂设计进出水指标及废水处理工艺见表6，图2。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准，排入塔河，最终进入颍河。 表6 漯河市沙北污水处理厂进出水指标一览表 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD 500 ≤50 ≥90 BOD5 200 ≤10 ≥95 SS 200 ≤10 ≥95 NH3-N 40 ≤5 ≥87.5 TN 50 ≤15 ≥70 TP 5 ≤0.5 ≥90 图2 漯河市沙北污水处理厂处理工艺流程图

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《2018年漯河市环境质量状况公报》，全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为12微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为35微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为103微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为61微克/立方米，臭氧8小时为111微克/立方米，一氧化碳年均值为0.84微克/立方米。 由数据可知项目区域细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量不达标。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《2018漯河市环境监测年鉴》西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表7。 表7 地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 15.0 20 0.75 0 NH3-N 0.21 1.0 0.21 0 由上表可知，西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表8。 表8 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区。本项目项目昼间声环境质量为49.3~53.6dB（A）、夜间声环境质量39.3~43.2dB（A），可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表9 主要环境保护目标 序号 保护目标 方位 距厂界距离 环境因素 保护级 1 颍河 N 8.3km 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 2 居民楼 N 15m 环境空气 声环境 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3 居民区 S 30m 4 居民区 N 700m 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级 5 周围地下水环境 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） BOD5 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 6～9 20 6 4 1.0 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 耗氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 6.5～8.5 450 1000 3.0 0.5 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 TSP 1小时 平均 24小时 平均 1小时 平均 24小时 平均 24小时平均 (µg/m3) 500 150 200 80 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境 要素 标准名称及编号 执行 级别 限值 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4 二级 COD≤150mg/L NH3-N≤25mg/L 污水处理厂进水水质标准 / COD≤500mg/L NH3-N≤40mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间 60dB(A) ，夜间50dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运期废水产生量为96m3/a，经化粪池后由市政管网进入漯河市沙北污水处理厂处理达标排放。项目COD、氨氮产生量分别为0.0288t/a、0.0029t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.0144t/a、0.0024t/a；经漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.0048t/a、0.0005t/a。废水最终汇入颍河，按照2019年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0019t/a，氨氮排放量0.0001t/a。 因此，项目核定总量控制指标分别为COD0.0019t/a，氨氮0.0001t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图3 项目运营期工艺流程及排污节点图 （1）本项目生产工艺简述 1）制作机芯：首先按工艺要求把导线经绕线机缠绕到铁芯上得到线圈，之后在线圈上包上绝缘材料，再与外购的螺栓、螺母经组装后得到变压器机芯。 2）干燥、组装：把机芯放入真空干燥机干燥（干燥机采用电加热，温度80℃）去除机芯表面的潮气，干燥后的机芯与外购变压器外壳经组装后，放入全自动注油机内注油。 3）注油：油罐内的变压器油首先自流进入双极真空滤油机内，经电加热（温度60℃）锅炉去除掉油内的湿气及空气，然后自流进入注油机内注入变压器。整个注油过程利用油罐、滤油机、注油机之间的自然压差（高差）实现，注油完毕经检验合格后即得成品。 真空滤油工作原理：变压器油进入储油加热器，经过电加热（温度控制在60℃左右）后通过油水分离器中的喷翼将油分离成半雾状，油中的少量水分急速蒸发成水蒸气连续被真空泵吸入冷凝器内达到油水分离的目的，之后经破乳装置分解油中可能存在的微量乳化油，再经雾化器雾化后进入真空分离室去除油中含的微量空气，之后净化后的油自流进入注油机。整个过程在真空度-0.075Mpa下作业，此时水的沸点为5860℃左右。 项目所用变压器油为环烷基矿物油，它是饱和环状碳链结构，沸点、闪点均为140℃，远高于电热温度（60℃左右），卸油、生产过程中不挥发，项目绕线、绝缘、真空干燥、组装过程中无粉尘产生，项目整个生产过程中无废气产生。 （2）职工办公生活 图4 本项目办公生活产污环节示意图

主要污染工序： 1、施工期产污环节及污染物种类： 本项目利用现有厂房进行建设，后续主要为剩余设备的安装，对环境污染影响较小，本次评价不再展开分析。 2、营运期产污环节及污染物种类： （1）废气 本项目运行过程中不产生废气。 （2）废水 项目无生产废水排放，主要废水污染源来自工作人员日常活动产生的生活污水。 本项目职工10人，全年工作300d，该项目内部不设食宿，参照《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中城镇居民生活用水定额，在厂区工作人员生活用水按40L/（p·d）计，则厂区职工生活用水量为0.4m3/d，即120m3/a，污水排放系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.32m3/d*300d，即96m3/a。其中污染物产生情况分别为COD 300mg/L，NH3-N30mg/L。 （3）固体废物 1）一般固废 原辅料包装产生的废包装膜、废纸箱、废包装纸，产生量约0.5t/a； 绝缘材料缠绕过程中产生的少量废绝缘材料，产生量为0.1t/a； 生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员10人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量1.5t/a。 2）危险废物 含油废液：项目真空滤油工序会产生含油废液，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016），该废液属于危险废物，废物代码为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”。 （4）噪声 本项目主要噪声源为绕线机、真空干燥机、注油设备等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在65～85dB(A)之间。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气 污染 物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水 （0.32m3/d，96m3/a） | CODcr | 300mg/L | 0.0288t/a | 150mg/L | 0.0144t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0029t/a | 25mg/L | 0.0.0024t/a |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
|  | 生产车间 | 一般 固废 | 废包装材料 | 0.5t/a |  |
|  |  |  | 废绝缘材料 | 0.1t/a |  |
|  |  | 危险 固废 | 含油废液 | 0.1t/a |  |
| 噪 声 | 营运期 | 主要噪声源为绕线机、真空干燥机、注油设备等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在65～85dB(A)之间。在采用减振、隔声、加强管理等降噪措施后预计噪声可以达标。 |
| 主要生态影响： 本项目对周围生态环境无明显影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目后续施工工作主要涉及设备安装，因此不再对项目施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目生产过程中无废气产生。 2、水环境影响分析 1）地表水环境 项目无生产废水排放，主要废水污染源来自工作人员日常活动产生的生活污水。根据工程分析，项目生活污水排放量为96m3/a（0.32m3/d）。评价要求项目产生的生活废水进入化粪池（容积≥5m3/d）处理，处理后废水中污染物浓度为COD：150mg/L，NH3-N：25mg/L，污染物排放量分别为COD：0.0144t/a，NH3-N：0.0024t/a，处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水标准要求，经市政污水管网进入沙北污水处理厂，处理达标后排放，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，最终排入颍河。 据调查，漯河市沙北污水处理厂目前收水量为10万t/d左右，其全厂设计处理规模为12万t/d，剩余余量为2万t/d，本项目建成后产生的废水量为0.32m3/d，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目产生的废水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河，对周围地表水环境影响较小。 ▲项目废水排放总量分析 本项目营运期废水产生量为96m3/a，经化粪池后由市政管网进入漯河市沙北污水处理厂处理达标排放。项目COD、氨氮产生量分别为0.0288t/a、0.0029t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.0144t/a、0.0024t/a；经漯河市沙北污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.0048t/a、0.0005t/a。废水最终汇入颍河，按照2019年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD排放量0.0019t/a，氨氮排放量0.0001t/a。 因此，项目核定总量控制指标分别为COD0.0019t/a，氨氮0.0001t/a。 2）地下水环境 地下水的污染途径主要为污染物随降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据工程所在的地质情况，项目对地下水的污染途径主要有：油罐、绕线机、注油设备等可能产生的废油污染物下渗对地下水造成污染。特别是油罐、注油设备的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到废油的污染，地下水将产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的废油，土壤层吸附的废油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的废油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即使这种现象发现后污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 本次环评要求拟采取预防防治的措施为： （1）油罐防渗措施 参考《石油化工防渗设计通则》，油罐必须采取以下防渗漏措施： ①项目采用双层储油罐，项目罐底采取柔性防渗措施，即采用1. 5mm厚的HDPE防渗膜； ②罐区地面等混凝土场地采取刚性防渗措施，即在混凝土中掺加水泥基渗透结晶型防渗材料，该材料应符合《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB 18445-2008) 。 ③在储油罐周围修建防油堤，防止液压油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 （2）地面防渗措施: 项目对生产车间内实施分区防渗防治措施。根据跟功能单元所处的位置划为重点防渗区、一般防渗区、非防渗区三类地下水污染防治区域。 ①重点防渗区：液压油储罐区、绕线机基础、注油设备基础防渗区。主要防渗措施为：地面铺设基础防渗层和表面衬层，基础防渗层粘土铺底，先铺2毫米厚HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，再修防渗混凝土结构地面，渗透系数小于10-10cm/s；表面衬层采用水泥混凝土材料，厚度大于20mm；生产过程中加强管理，尽量消除生产过程中绕线机润滑油、注油设备等发生“跑冒滴漏”现象。 一般防渗区：生产车间地面。主要防渗措施为：采用水泥混凝土材料全面做好硬化。 ③非防渗区：站内绿化带。 因此，通过采取一系列的地下水污染防治措施后，项目营运期对区域地下水环境质量影响较小。环评要求建设单位必须按照相关要求进行防渗处理，并在日常生产过程中加强管理，杜绝地下水污染事故的发生。 3、固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生量 项目产生的固废主要为：生活垃圾、废包装材料、废绝缘材料及含油废液。 1）一般固废 原辅料包装产生的废包装膜、废纸箱、废包装纸，产生量约0.5t/a； 绝缘材料缠绕过程中产生的少量废绝缘材料，产生量为0.1t/a； 生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员10人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量1.5t/a。 2）危险废物 含油废液：项目真空滤油工序会产生含油废液，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016），该废液属于危险废物，废物代码为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”。 表10 本项目固废来源分析 固废种类主要成分 来源 原料含量t/a 产生率 产生量t/a 废包装材料 原辅料拆封 / / 0.5 废绝缘材料 包裹绝缘材料 / / 0.1 含油废液 真空滤油工序 / / 0.1 职工生活 职工及流动人员人数（人） 工作天数（d） 产生定额（kg/人·d） 产生量t/a 生活垃圾 10 300 0.5 1.5 （2）固体废物属性判定 根据表10本项目固废产生情况分析，依据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断生产过程中产生的副产物是否属于固体废物。见表11。 表11 项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量t/a 依据产生来源鉴别固废 A B C D 是否固废 1 生活垃圾 日常生活 固 卫生清扫物 1.5 √ 是 2 废包装材料 原辅料拆封 固 废包装膜、纸箱、包装纸 0.5 √ 是 3 废绝缘材料 包裹绝缘材料 固 绝缘材料 0.1 √ 是 4 含油废液 真空滤油 液 水及油分 0.1 √ 是 备注：1.按照《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)鉴别是否为固废；2.“4依据产生来源的固体废物鉴别”，表中A、B、C、D对应表中种类分别为：A.对应标准中4.1丧失原有使用价值的物质；B对应标准中4.2生产过程产生的副产物；C. 对应标准中4.3环境治理和污染控制过程中产生的物质；D对应标准中4.4其他。3.表中没有符合标准中属于5、6、7章节的物质。 由表11可以看出，列入表10的均为固体废物。 （3）固体废物产生情况汇总 固体废物产生情况汇总见表12。根据《国家危险废物名录》（2016）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表12 本项目营运期间固体废物分析结果汇总表 序号 1 2 3 4 固废名称 生活垃圾 废包装材料 废绝缘材料 含油废液 属性 生活垃圾 一般固废 一般固废 危险废物 产生工序 日常生活 原辅料拆封 绝缘材料包裹 真空滤油 形态 固 固 固 液 主要成分 卫生清扫物 废包装膜、纸箱、包装纸 绝缘材料 水及油分 危险特性鉴别方法 《国家危险废物名录》（2016） 危险特性 / / / T 废物类别 99 79 61 HW09 废物代码 其他废物 其他废物 其他废物 900-007-09 估算产生量 1.5 0.5 0.1 0.1 （4）危险废物汇总 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》 (环保部公告 2017 年第 43 号)，工程分析应给出危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节采取的污染防治措施，并以表格的形式列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，危险废物汇总表见表13。 表13 工程分析中危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 含油废液 HW09 900-007-09 0.1t/a 真空滤油 液 水及油分 石油类 1天 T 危废暂存间暂存，委托有资质单位处理 （5）固体废物处置方式 由表13可以看出，本项目一般固废产生量为2.1t/a，主要为生活垃圾、废包装材料及废绝缘材料，生活垃圾委托环卫部门统一清运，废包装材料及废绝缘材料分类收集暂存后定期外售，其临时贮存场地应该满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求，并不得露天堆放。 由表13可以看出，本项目危废废物产生量为0.1t/a，主要类别为HW09，需要委托资质单位处置，废物代码为900-007-09，为液体形态，项目设置暂存装置1个容积约0.2m3加盖铁桶储存，并按要求设置危废暂存间。 本项目危废暂存间采用仓库式危险废物贮存设施，需满足以下要求：①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；② 设施内要有安全照明设施和观察窗口；③基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；⑤衬里材料与堆放危险废物相容；⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒；⑦装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；⑧贮存期限不得超过一年，确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、法规另有规定的除外。 根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》，本项目转移危险废物应实施危险废物转移联单制度，主要要求如下：①危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；② 危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单；③危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行；④危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位；⑤联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位、运输单位和接受单位应当按照要求延期保存联单。 根据以上分析，本次评价要求：在总装配车间东北角按仓储式险废物贮存设施要求设置2m2危险废物暂存间，危废暂存间内设置1个容积约0.5m3加盖铁桶暂存含油废液。项目产生的危险废物暂存后由有资质单位处理，在危险废物转移过程中严格遵守危险废物转移联单管理办法中“五联单制度”要求。 表14 项目固体废物利用处置方式 序号 固体废物 名称 属性 废物类别/废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 含油废液 危险废物 HW09/900-007-09 油/水、烃/水混合物 0.1 委托有资质的单位处置 资质单位 危险废物产生量小计 0.1 / 2 生活垃圾 一般固废 99 1.5 委托环卫部门处置 环卫部门 3 废包装材料 一般固废 79 0.5 外售综合利用 废品收购站 4 废绝缘材料 一般固废 61 0.1 一般固废产生量小计 2.1 / 综上所述，项目固废在采取以上处理措施理后均能做到合理处置，对环境的影响不大，不会产生二次污染。 4、声环境影响分析 （1）污染源及源强 项目主要噪声源为绕线机、真空干燥机、注油设备等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在65～85dB(A)之间。为了减轻噪声对项目周围环境的污染影响，建议建设单位采取以下防治措施： ①合理设计车间平面布局，将主要噪声源布置在车间中部； ②为高噪声设备设置减震基础，以减小其振动影响； ③注意维护机械设备的正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染； ④通过距离衰减与墙体隔声降低噪声对环境的影响。 经过以上措施处理后，各排放点噪声源强可下降20dB(A)左右，降噪效果明显。该项目建成后工程主要高噪声设备声源值及治理后噪声值见表15。 表15 项目噪声源及治理措施一览表 序号 主要高设备名称 位置 数量 治理前设备源强（dB（A）） 治理 措施 治理后源强（dB（A）） 1 绕线机 生产 厂房 4 65 厂房隔声、基础减振 45 2 真空干燥机 1 85 65 3 注油设备 1 80 60 （2）噪声预测 根据高噪声设备源强及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。预测模式如下： 式中：LAI———距声源r处的A声级； LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； r———受声点到声源的距离； r0———参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 表16 项目运行时噪声贡献值 预测点 设备 声源叠加dB(A) 噪声源距离（m） 预测值dB(A) 标准值dB(A) 东厂界 绕线机、真空干燥机、注油设备 66.32 3 56.78 60 西厂界 5 52.34 南厂界 3 56.78 北厂界 20 40.30 南侧居民区 30 36.78 北侧居民区 35 35.44 项目实行1班8小时制，晚上不生产，由上表预测结果可知，项目东、南、西、北厂界噪声达标。 （3）噪声影响评价 项目固定噪声源通过采取以上措施处理后，再采用距离衰减、植物吸收、合理布局，预计厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，项目对周围敏感点的噪声贡献值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目为白班一班制，夜晚不生产，因此本评价认为落实上述治理措施后，项目运营期噪声对周围环境敏感点影响较小。 5、风险分析 项目所用变压器油不属于风险物质，但油罐泄漏存在污染附近土壤、地下水的风险。为了减小环境风险，评价提出以下措施：①项目储油罐采用不锈钢材质，放置于油罐区地面上，评价建议对油罐区域地面加强防渗，采用至少有2mm厚的高密度聚乙烯材料，或者至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；②油罐区配备真空泵，罐区四周设置0.5m高的围堰，并设置堵截泄漏的围堰，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，并派专人定期巡查，一旦发生泄漏及时上报，少量泄漏时人工把围堰内的变压器油收容进专用容器中，大量泄漏时采用真空泵抽取装入容器中，之后交由有资质单位处理。③生产运用过程中，加强对储油罐及生产设施日常巡查，加强管理，防止“跑、冒、滴、漏”。采取上述措施后，项目不会对周围土壤、地下水产生较大影响。 6、环保投资 本工程各项环保总投资约为4.05万元，环保投资占总投资的比例约为6.75%。详见表17。 表17 环保投资一览表 序号 项目 内容 投资（万元） 1 废水 1座化粪池，容积5m3/d 0.5 23 一般固废 生活垃圾 垃圾箱 0.05 废包装材料 设置5m2一般固废暂存区，各类一般固废分类收集整理后暂存，定期外售 0.5 废绝缘材料 危险固废 含油废液 设置5m2危险废物暂存间，设置1个容积约0.2m3加盖铁桶暂存含油废液，暂存后由有资质单位处理 1 4 噪声 合理设计厂房平面布局，为高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接等 1 5 风险 油罐区加强防渗，罐区四周设置0.5m高围堰，并配备真空泵； 生产车间地面全面做好硬化，绕线机、注油设备等设备基础及基础边界外30cm内按要求做好防渗；加强管理，尽量消除生产过程中发生废油“跑冒滴漏”现象。 1 总计 4.05 7、环保验收一览表 针对项目污染产生状况，评价从环保的角度对项目提出以下要求，并在竣工验收中落实实施。具体内容见下表18。 表18 项目“三同时”验收一览表 污染源 治理或处置措施 数量、验收内容 备注 废水 生活污水 经化粪池处理后进入沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河 依托现有化粪池一座，容积不小于5m3/d / 噪声 机械设备 合理设计车间平面布局，为高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接等 噪声监测值 昼间：≤60dB（A） 夜间：≤50 dB（A） 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾 分类收集，定期清运至附近垃圾中转站，再由环卫部门统一处理 垃圾箱 合理处置或综合利用， 不产生二次污染 废包装材料 收集后一般固废暂存区存放，定期外售 5m2一般固废暂存区，合理处置 废绝缘材料 废机油 设置5m2危险废物暂存间，设置1个容积约0.2m3加盖铁桶暂存含油废液，暂存后由有资质单位处理 5m2危险废物暂存间，1个容积约0.2m3加盖铁桶，委托有资质单位处理 风险 油罐区加强防渗，罐区四周设置0.5m高围堰，并配备真空泵；生产车间地面全面做好硬化，绕线机、注油设备等设备基础及基础边界外30cm内按要求做好防渗；加强管理，尽量消除生产过程中发生废油“跑冒滴漏”现象。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活废水 | CODcr、NH3-N | 1座化粪池：容积≥5m3，经化粪池处理后进入沙北污水处理厂再处理，最终排入颍河 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求 |
| 固体 废物 | 生活设施 | 生活垃圾 | 垃圾进行分类收集，由环卫部门及时清理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单标准要求，固体废物全部得到了有效的处理处置，不会产生二次污染 |
|  | 生产工序 | 废包装材料 | 设置5m2一般固废暂存区，各类一般固废分类收集整理后暂存，定期外售 |  |
|  |  | 废绝缘材料 |  |  |
|  | 真空滤油工序 | 含油废液 | 设置5m2危险废物暂存间，设置1个容积约0.2m3加盖铁桶暂存含油废液，暂存后由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
| 噪 声 | 营运期 | 主要为设备运转噪声，噪声源强约65～85dB（A），经采取基础减振、隔声措施及一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 主要生态影响： 本项目土地性质为工业用地，项目区周围无特殊保护的生态保护区，项目的建设没有改变土地功能，对区域生态环境较小。 |

结论与建议

1、评价结论 （1）产业政策符合性 本项目为变压器制造，根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，为允许类项目。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411103-38-03-033253，项目备案见附件2。因此，本项目符合产业政策。 （2）项目选址可行性结论 该项目选址位于漯河市郾城区辽河路82号，根据漯河市宏力电器有限公司提供的资料，项目用地使用权原属于漯河市郾城县电业局所有，根据国网河南省电力公司漯河供电公司提供的证明，项目土地使用权划转到漯河市宏力电器有限公司使用。项目用地属于漯河市郾城区龙塔街道办事处土地规划范围，根据漯河市宏力电器有限公司提供的项目占地土地证【郾国用（2004）第000046号】可知，本项目用地地类用途为工业用地，用地性质合法；根据漯河市郾城区龙塔街道办事处提供的证明可知，项目建设符合该办事处规划要求，其同意本项目的建设。 综上，项目与周围环境相容，本项目选址基本合理。 （3）环境影响评价结论 1）废气 本项目生产中无废气产生。 2）废水 项目废水主要为生活污水，废水排放量共计0.32m3/d，96m3/a。环评要求项目产生的生活污水送入化粪池预处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂再处理，最终排至颍河。 总量控制：总量控制指标按照2019年颍河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0019t/a，氨氮0.0001t/a。 3）固体废物 项目生活垃圾经厂区内垃圾收集容器集中收集整理后由环卫部门及时送垃圾填埋场处理；建设单位在车间内设置5m2一般固废暂存区，废包装材料、废绝缘材料分类收集整理后暂存，定期外售综合利用；针对产生的含油废液，环评要求设置5m2危险废物暂存间，并设置1个容积约0.2m3加盖铁桶暂存含油废液，暂存后由有资质单位处理。 项目固废经采取评价要求的污染防治措施后，可全部得到妥善处理处置或综合利用，不会产生二次污染。 4）噪声 项目主要噪声源为绕线机、真空干燥机、注油设备等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在65～90dB(A)之间。经采取基础减振、隔声措施及一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 （4）总结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，项目建成后，各污染物均能达标排放，具有良好的经济效益和社会效益。在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设可行。 2、建议 在项目建设和运行后，需注意以下几方面的工作： 1、严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、企业应加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，并严格控制工艺操作参数。 3、建立完善安全操作规章制度，重视员工的职业劳动健康环境。

# Text boxes

含油废液

注油

滤油

变压器外壳

油罐

零部件

噪声

成品入库

试验

办公生活垃圾

办公生活废水

职 工 办 公 生 活

总装配

干燥

绝缘、组装

绕线

铁芯、导线