建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500吨面包项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市姊妹俩食品有限公司 |
| 法人代表 | 应小娟 | 联 系 人 | 应小娟 |
| 通迅地址 | 漯河市郾城区龙城镇孔沈邓村向北450m、238省道路北 |
| 联系电话 | 13603954345 | 传 真 |  | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙城镇孔沈邓村向北450m、238省道路北 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2018-411103-14-03-063051 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C1411 糕点、面包制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1500 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中环保投 资(万元) | 6 | 环保投资占 总投资比例 | 12% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020年3月 |
| 内容及规模： 漯河市姊妹俩食品有限公司拟投资50万元，租赁漯河市郾城区龙城镇孔沈邓村向北450m、238省道路北现有厂房，建设年产500吨面包项目，本项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号和生态环境部令第1号）规定，本项目属于 三、食品制造业第16“营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中的“其他（手工制作和单纯分装除外）类”，应编制环境影响报告表，根据《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合[2020]13号），本项目执行环评告知承诺制。 受漯河市姊妹俩食品有限公司委托（委托书见附件一），河南九州环保工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《漯河市姊妹俩食品有限公司年产500吨面包项目环境影响报告表》。 产业政策相符性分析 |
| 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2018年10月12日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为2018-411103-14-03-063051。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 3.项目建设地点及周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区漯河市郾城区龙城镇孔沈邓村向北450m、238省道路北，西侧为废弃砂厂；项目东侧为漯河市奥星明胶有限公司；北侧为空地，项目南侧238省道；向南450m为孔沈邓村，东南730m为李湾村。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 4.项目建设内容及规模 1）项目建设内容 项目总投资50万元，租赁漯河市郾城区龙城镇孔沈邓村向北450m、238省道路北现有厂房，该项目建筑面积1500m2，主要分为原料库、生产车间、包材库、成品库、办公用房等，项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 生产区 建筑面积750m2，钢混结构 租赁 现有 厂房 分隔 辅助工程 办公用房 位于厂区西北侧，共二层，建筑面积100m2 原材料区 位于厂区南侧，钢混结构，建筑面积200m2 成品库 位于厂区南侧，钢混结构，建筑面积450m2 公用工程 给水 依托厂内现有水井 依托 现有 排水 项目产生的少量设备、地面清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 供电 依托现有供电系统 环保工程 废水治理 生活污水 项目产生的少量设备及地面清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 依托 现有 废气治理 烘烤工序 在两台旋转炉上方设置集气罩，经集气罩收集后经静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子一体机处理后，非甲烷总烃、油烟经汇总通过15m高排气筒排放排气筒（1#）达标排放 新建 配料和调粉 在配料、和面工序等产尘点上方设置集气罩，由袋式除尘器处理后，经15m高排气筒（2#）排放 甲醇燃烧废气 经不低于8m高排气筒（3#）排放 新建 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 新建 固废处理 污损原料及残次品 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂 现有厂 房分隔 废包装材料 经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用 除尘器收集的粉尘 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂 现有厂 房分隔 生活垃圾 设置垃圾桶，及时交由环卫部门收集处理 新建 废UV灯管 设置2m2危废暂存间，收集后交有资质的单位处置 现有厂 房分隔 2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产500吨面包。其主要产品一览表见表2。 表2 项目主要产品方案一览表 编号 产品名称 生产规模（吨/a） 备注 1 手撕面包 500 / 5. 项目原辅材料及能源消耗 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料及能源 单位 数量 备注 1 面粉 t/a 350 外购 2 白糖 t/a 50 外购 3 无水酥油 t/a 60 外购 4 酵母 t/a 1 外购 5 纯净水 t/a 90 外购 6 电 万KWh/a 5 依托现有供电系统 7 水 吨/a 300 厂区现有水井 8 甲醇 吨/a 14 外购 6.项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备 序号 设备名称 型 号 单位 数量 1 和面机 IP-130 台 1 2 成型机 HD 台 1 3 旋转炉 OM-32 台 2 4 包装机 松川-100 台 1 5 包装机 ST-198 台 1 6 开酥机 SUAFEG 台 3 公用工程 （1）供电：本项目年用电量5万KWh，电源来自现有供电系统，直接引入厂区内的变配电房。 （2）供水：本项目用水主要为员工生活用水、设备和地面清洗用水、产品用纯净水（外购），总用水量390m3/a。 （3）排水：本项目运营期污水主要项目产生的少量设备、地面清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，其中管理人员3人，员工均不在厂区内食宿。年生产180天，分为1班，每班工作8小时。 9、项目选址可行性 项目位于漯河市郾城区龙城镇孔沈邓村向北450m、238省道路北，租赁现有厂房进行生产。根据郾城区龙城镇国土资源所及郾城区龙城镇人民政府分别出具的证明（见表后附件）知：该项目用地为建设用地，符合龙城镇土地利用总体规划。综上所述，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁现有厂房进行生产。经现场调查，该车间为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区龙城镇孔沈邓村向北450m、238省道路北，项目地理位置见附图一，地理位置及周边环境示意图见附图二。 2.地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3.地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4.水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5.河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 项目所在区域主要地表水体为沙河。

6.气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区龙城镇孔沈邓村向北450m、238省道路北。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 本项目环境空气质量现状评价采用漯河市生态环境局公布2018年漯河市环境质量公报，2018年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为12μg/m3，二氧化氮（NO2）年均值为35μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均值为103μg/m3，细颗粒物（PM2.5）年均值为61μg/m3，臭氧8小时为111μg/m3，一氧化碳年均值为0.8mg/m3。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5均超标，所以本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为沙河。根据漯河市地表水功能区划，沙河规划为Ⅲ类水体。本项目地表水质量评价采用《2018年漯河市环境监测年鉴》中对西华程湾断面的监测数据进行评价。由监测数据可知西华程湾断面主要污染因子COD、氨氮、总磷的年平均值分别为：3mg/L、0.11mg/L、0.07mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。 漯河市地下水中主要监测因子pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮的监测数据分别为：7.63（无量纲）、280mg/L、622mg/L、0.8mg/L、0.028mg/L，项目所在区域地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属2和4a（南厂界）类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a（南厂界）类标准。四厂界的声环境现状值见表5。 表5 项目区声环境质量现状监测一览表 单位：dB（A） 监测点位 昼间 昼间标准值 达标情况 夜间 夜间标准值 达标情况 东厂界 54.4 60 达标 44.3 50 达标 南厂界 56.1 70 达标 45.8 55 达标 西厂界 52.7 60 达标 42.3 50 达标 北厂界 50.2 60 达标 41.2 50 达标 由表5可知，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））、4a类（昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A））标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表6。 表6 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位距离 保护级别 1 大气 环境 孔沈邓村 S，450m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 李湾村 SE，730m 2 地表水 环境 沙河 S，1240m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 4 声环境 厂界四周 厂界外1m 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类、4a类（南厂界）标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 20 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 耗氧量（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.2 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 75 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类标准 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2和4a类标准 2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 4a 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 非甲烷总烃 120mg/m3 15m 10kg/h 4.0mg/m3 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 1.0mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油标准 颗粒物：30mg/m3；二氧化硫：200mg/m3； 氮氧化物（以NO2计）：250mg/m3 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019） 非甲烷总烃 厂房外监控点任意一次浓度值：20mg/m3； 厂房外监控点处1h评价浓度值：6.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号 非甲烷总烃 有组织：80mg/m3（有机废气排放口） 70%（去除效率） 无组织：2.0mg/m3（边界建议排放值） 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 油烟中型规模：油烟最高允许排放浓度为1.0mg/m3，非甲烷总烃最高允许排放浓度为10.0mg/m3，油烟去除效率≥90% 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001） 及环境保护部2013年修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | （1）废水污染总量 项目产生的生活污水及生产废水经处理后，综合利用不外排，本项目不设置废水总量指标。 （2）大气污染总量 本项目非甲烷总烃废气经静电式油烟净化器以及UV光解+低温等离子一体机处理，有组织排放量为0.0162t/a，无组织排放量为0.018t/a，挥发性有机废气（非甲烷总烃）排放量为0.0342t/a。根据漯河市环境保护局《关于建设项目挥发性有机物总量控制有关问题的通知》（2018年5月23日）精神，各县区新建项目VOCs新增量从之前的削减量中倍量替代，因此，本项目新增VOCs区域替代量为0.0684t/a。 甲醇锅炉燃料废气重点污染物二氧化硫产生量为0.0027t/a，氮氧化物产生量为0.0514 t/a。 |

# 建设项目工程分析

1、工艺流程简述： 手撕面包工艺流程： 图1 项目工艺流程及产污环节示意图 2、工艺描述： 首先是对原材料进行检验验收，剔除不合格的原料，准备相应量的奶油、麦芽糖类、面包改良剂、牛奶香粉、脱氢乙酸钠等进行配料，再加入小麦粉、鲜酵母、白砂糖、鸡蛋、奶粉、奶油、食用盐等用和面机搅拌调粉，调粉后在-18℃—-20℃冷冻，冷冻60±5分钟后开酥；开酥后用机器使面包成型、夹馅、切块后醒发；醒发的目的，是使面团重新产气、膨松，以得到制成品所需的体积，并使面包成品有较高的食用品质。醒发室温度一般控制在35℃~38℃之间，醒发时间在2~2.5小时。 将醒发完全的面团送入烘烤炉进行烘烤，烘烤温度160±5℃，烘烤12-15分钟；烘烤后的面包在常温下进行冷却，然后进入杀菌间进行杀菌处理15-20分钟并且将内包装杀菌0.5-1小时，进行外包装，包装后即为成品，入库。 3、产污环节分析 （1）废气：项目生产过程中在烘烤环节所需热能采用甲醇加热，项目废气主要为项目生产时配料、和面环节产生的粉尘及烘烤环节产生的油烟、非甲烷总烃及热源产生的废气； （2）废水：项目废水主要包括设备及车间地面清洗废水以及员工生活废水； （3）固废：项目固废主要为污损原料及残次品、废包装材料、除尘器收集的粉尘及生活垃圾、危险固废废UV灯管； （4）噪声：本项目营运期噪声主要为和面机、成型机、旋转炉、包装机、开酥机、油烟净化机及除尘风机等设备产生的噪声。 4. 主要污染工序 4.1施工期产污环节及污染物种类 项目利用已建成厂房，外部、内部装修工作已完工，故不再对施工期做分析。 4.2营运期产污环节及污染物种类 1、废气 项目生产过程中在烘烤环节所需热能采用甲醇加热，项目废气主要为项目生产时配料、和面环节产生的粉尘及烘烤环节产生的油烟、非甲烷总烃及热源产生的废气。 （1）油烟废气 油烟是指食堂在食物烹饪、烘烤加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产生的废气，主要有醛、酮、烃、脂肪酸、醇、芳香族化合物、酯、内酯、杂环化合物等。 项目油烟产生环节为烘烤工序，项目烘烤工序每天工作4h，使用食用油60t/a，根据同类企业类比，食用油油烟挥发量占总耗油量的0.2%，由此计算油烟产生量为0.12t/a，非甲烷总烃产生量参考《第二次全国污染源普查-1331食用植物油加工行业系数手册》中大豆油的挥发性有机物产生系数2.231kg/t原料，由于本项目烘烤温度较高，因此取3.0kg/t，则非甲烷总烃产生量为0.18t/a。 本项目生产线中的旋转炉设置集气装置（收集效率90%），经集气罩收集后经静电式油烟净化器以及UV光解+低温等离子一体机处理，引风机风量为10000m3/h，去除效率以95%计，油烟排放量为0.0054t/a，排放浓度为0.75mg/m3，可以满足《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1对中型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.0mg/m3，油烟去除率≥90%。 非甲烷总烃废气经静电式油烟净化器以及UV光解+低温等离子一体机处理（去除效率90%），处理后排放量为0.0162t/a，排放浓度为2.25mg/m3、排放速率为0.0225kg/h，非甲烷总烃有组织排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业要求（非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%）。 生产线废气油烟和非甲烷总烃经处理后通过15m排气筒（1#排气筒）排放。未收集的非甲烷总烃以无组织的形式在厂区扩散，排放量为0.018t/a。 （2）甲醇燃烧废气 本项目年用甲醇14t，根据根据《第一次全国污染源普查产排污系数手册》，醇基燃料工业锅炉产排污系数见下表7所示。 表7 醇基燃料工业锅炉产排污系数表 污染物指标 单位 产污系数 排污系数 工业废气量 m3/吨原料 17804.03 17804.03 烟尘 kg/吨原料 0.26 0.26 二氧化硫 kg/吨原料 19S 19S 氮氧化物 kg/吨原料 3.67 3.67 类比醇基燃料项目，醇基燃料中含硫量（S%）取0.01%，S=0.01。 本项目锅炉废气为249256.42m3/a，甲醇燃烧SO2、NOx及颗粒物排放量分别为0.0027t/a、0.0514t/a、0.0036t/a，排放浓度分别为10.67mg/m3、206.21mg/m3、14.4mg/m3。甲醇锅炉废气SO2、NOx及颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油标准（SO2：200mg/m3、NOx（以NO2计）：250mg/m3、颗粒物：30mg/m3）。根据《漯河市2019年锅炉综合整治方案》，本项目位于漯河市郾城区龙城镇孔沈邓村向北450m、238省道路北，不在市区和两县建成区范围内，暂不需要进行低氮改造。 （3）粉尘 项目生产时在配料间、和面间会产生少量的粉尘，粉尘产生量约为0.7t/a。针对项目粉尘废气，评价要求企业在配料点位及和面机上方分别设置集气罩，对粉尘进行收集，建议风机引风量为1000m3/h，排气筒高度不低于15m。 由粉尘有组织排放的收集量为0.4375kg/h，0.63t/a进行核算，则废气产生浓度为437.5mg/m3，袋式除尘装置除尘率按99%计，其排放浓度为4.375mg/m3，排放速率为4.375×10-3kg/h，排放浓度和排放速率分别小于120mg/m3、3.5kg/h，粉尘无组织排放源强为0.0486kg/h、0.07t/a，处理后的废气通过15米高排气筒高空排放。项目粉尘排放速率及浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定（颗粒物最高允许排放速率为3.5kg/h、浓度为120mg/m3）。 2、废水 本项目营运期废水主要为设备、地面清洗废水和职工办公生活废水。 ①生活用水 根据建设单位提供的资料，项目劳动定员15人，不在厂区食宿。项目年工作180d，每天8h。参照《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中城镇居民生活用水定额，生活用水量每天按照50L计，则本项目职工用水量为0.75m3/d（135m3/a），产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.6m3/d（108m3/a）。 ②设备清洗用水 项目设备每天清洗一次，均为人工清洗。项目设置和面机、成型机等主要设备设施，使用完毕后，为避免剩余面渣在设备中变酸、发霉，先用不锈钢铲清除设备表面剩余面渣，再用毛巾清洗以清除面斗中残余杂质，使用清水清洗后用干毛巾擦干，清洗用水量为0.2m3/d、36m3/a，按0.9的排放系数，项目将产生清洗废水量为0.18m3/d，则年排放污水量为32.4m3/a。 ③地面清洁用水 项目生产区总面积约为750m2，原料库面积约为200m2，地面清洁方式采用先用扫帚清扫后再用拖布进行拖洗，清洁频率为每天1次。经核算，生产区每次清洁用水量约为0.5m3，仓库每次清洁用水量约为0.2m3，合计每年地面清洁用水量为126m3/a；按90%的排污系数，则每年产生的地面清洁废水量为113.4m3/a，平均每天废水量为0.63m3/d，废水中主要污染物的产生浓度分别为：COD 300 mg/L，BOD5150mg/L、SS 250mg/L，NH3-N15mg/L，动植物油10 mg/L。 综合本项目的废水特点，主要是设备清洗废水、清洁地面用水和生活污水，本项目是食品加工企业，设备清洗废水与生活污水相似，且水量较小，本项目全场废水总量为1.41m3/d、253.8m3/a。项目产生的少量设备清洗水、清洁地面用水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排。 3、固废 项目产生的固废均为一般固废和危险固废，包括：污损原料及残次品、废包装材料、除尘器收集的粉尘及生活垃圾；危险固废为废UV灯管。 （1）污损原料及残次品：项目生产过程中会产生一部分污损原料及残次品，根据企业提供资料可知，固体废物产生率为1‰，则产生量为0.0351t/a，集中收集后暂存一般固废暂存间，及时外售给饲料厂，不外排。 （2）废包装材料：本项目包装废料主要包括原料包装废料和成品包装废料，成品包装分为内包和外包，内包采用塑料袋，外包采用纸箱。经调查核算，包装废料产生总量为0.3t/a，主要成分为塑料和纸，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用。 （3）除尘器收集的粉尘 由前面分析知：项目袋式除尘器收集的粉尘产生量为0.6237t/a，其主要成分为面粉，为一般固废，收集后作为饲料售给饲料厂。 （4）生活垃圾：厂区职工15人，年工作180天，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则生活垃圾产生量1.215t/a，生活垃圾在厂区分类收集，袋装后定期交由环卫部门处理。 （5）废UV灯管 废UV光解灯管：项目UV光催化氧化设备定期维护，更换损毁的灯管。废UV灯管属于危险废物，类别为HW29，危险废物代码900-023-29。收集后交有资质的单位处置。 4、噪声 本项目营运期噪声主要为和面机、成型机、旋转炉、包装机、开酥机、油烟净化机及除尘风机等设备产生的噪声，噪声源强约为 60~80dB（A）。 主要噪声源及采取治理措施后各设备的相应源强见表8。 表8 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 和面机 1 75 基础减振、厂房密闭隔声 55 成型机 1 60 基础减振、厂房密闭隔声 40 旋转炉 2 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 包装机 2 60 基础减振、厂房密闭隔声 40 开酥机 3 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 油烟净化风机及除尘风机 1 80 基础减振、厂房密闭隔声、消声器 60

主要污染工序： 根据上述分析，项目营运期主要污染物产出工序见表9。 表9 项目营运期污染物产生工序一览表 项目 产生工段 污染物类型 排放情况 废水 职工生活 COD、NH3-N、BOD5 设备清洗废水和生产车间地面冲洗废水经厂区隔油沉淀池处理后，与生活污水一起入化粪池处理，定期清掏做农肥，不外排 设备清洗水 COD、SS，氨氮，动植物油 废气 配料、调粉工序 粉尘 产尘点上方设置集气罩，收集的含尘废气由一套袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放 甲醇燃烧机 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 经不低于8m高排气筒排放 烘烤工序 油烟、非甲烷总烃 在两台旋转炉上方设置集气罩，经集气罩收集后经静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子一体机处理后，非甲烷总烃、油烟经1根15m高排气筒排放排气筒（1#）达标排放； 噪声 设备运行 机械噪声 连续排放 固废 一般固废 生产工序 不合格原料及产品 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂 包装工序 废包装料 经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用 废气处理 粉尘 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂 职工生活 生活垃圾 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 危险固废 废气处理 废UV灯管 危险固废暂存间暂存，收集后交有资质的单位处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 配料、调粉工序废气 | 有组织 | 粉尘 | 0.4375kg/h，0.63t/a | 4.375mg/m3 0.0063t/a |
|  |  | 无组织 | 粉尘 | 0.0486kg/h、0.07t/a | 0.0486kg/h、0.07t/a。 |
|  | 装卸搬运 |  |  | 0.02 t/a | 0.02t/a |
|  | 烘烤废气 | 有组织 | 油烟 | 15.0mg/m3，0.108t/a | 0.75mg/m3，0.0054t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 22.5mg/m3，0.162 t/a | 2.25mg/m3，0.0162 t/a |
|  |  | 无组织 | 油烟 | 0.012 t/a | 0.012 t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.018 t/a | 0.018 t/a |
|  | 甲醇燃烧废气 | 烟尘 | 0.0036 t/a | 0.0036 t/a |
|  |  | SO2 | 0.0027 t/a | 0.0027 t/a |
|  |  | NOx | 0.0514 t/a | 0.0514 t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 污水、设备和地面清洗用水 | 废水量 | 253.8m3/a | 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 污损原料及残次品 | 0.0351t/a | 0 |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 0.3t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 除尘器收集的粉尘 | 0.6237t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 1.215t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 废UV灯管 | 6kg/a | / |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为和面机、成型机、旋转炉、包装机、开酥机、油烟净化机及除尘风机等设备产生的噪声，噪声源强约为 60~80dB（A） |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁漯河市郾城区龙城镇孔沈邓村向北450m、238省道路北现有厂房（建筑面积1500m2）用于生产，不存在土建施工，设备安装都在室内进行，对环境影响较小，故对施工期的环境影响不作分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期对环境的影响主要为废水、废气、固体废弃物及噪声等。 1、项目用、排水 本项目主要用水环节有生产用水、生活用水。 ①配料工序用水 项目配料工段需要添加部分纯净水，根据建设单位提供资料可知：项目生产过程中原料需加纯净水90m3/a，折合0.5m3/d，项目所用纯净水均为外购。该部分用水约50%进入产品外，其余均在烘烤过程蒸发掉。 ②生活用水 根据建设单位提供的资料，项目劳动定员15人，不在厂区食宿。项目年工作180d，每天8h。参照《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中城镇居民生活用水定额，生活用水量每天按照50L 计，则本项目职工用水量为0.75m3/d（135m3/a），产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.6m3/d（108m3/a）。其中污染物产生情况分别为COD350mg/L、氨氮30mg/L。 ③设备清洗用水 项目设备每天清洗一次，均为人工清洗。项目设置和面机、成型机等主要设备设施，使用完毕后，为避免剩余面渣在设备中变酸、发霉，先用不锈钢铲清除设备表面剩余面渣，再用毛巾清洗以清除面斗中残余杂质，使用清水清洗后用干毛巾擦干，清洗用水量为0.2m3/d、36m3/a，按0.9的排放系数，项目将产生清洗废水量为0.18m3/d，则年排放污水量为32.4m3/a。其中污染物产生情况分别为COD300mg/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。 ④地面清洁用水 项目生产区总面积约为750m2，原料库面积约为200m2，地面清洁方式采用先用扫帚清扫后再用拖布进行拖洗，清洁频率为每天1次。经核算，生产区每次清洁用水量约为0.075m3，仓库每次清洁用水量约为0.02m3，合计每年地面清洁用水量为17.1m3/a；按90%的排污系数，则每年产生的地面清洁废水量为15.4m3/a，平均每天废水量为0.09m3/d，废水中主要污染物的产生浓度分别为：COD 300 mg/L，BOD5150mg/L、SS 250mg/L，NH3-N15mg/L，动植物油10 mg/L。 项目水平衡见下图2。 图2 项目营运期水平衡图（单位：m3/d） 1.1.2废水污染防治措施及影响分析 综合本项目的废水特点，主要是设备清洗废水、清洁地面用水和生活污水，本项目是食品加工企业，设备清洗废水与生活污水相似，且水量较小，本项目全场废水总量为0.87m3/d、156.6m3/a。因项目设备清洗废水、清洁地面废水含有动植物油，因此先经隔油沉淀池（隔油效率80%）处理后再与生活污水一起入厂区内化粪池（池容为20m3）处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排。 2、废气 项目生产过程中在烘烤环节所需热能采用甲醇加热，项目废气主要为项目生产时配料、和面环节产生的粉尘及烘烤环节产生的油烟、非甲烷总烃及热源产生的废气。 2.1油烟废气 油烟废气经集气罩收集后经静电式油烟净化器以及UV光解+低温等离子一体机处理，引风机风量为10000m3/h，去除效率以95%计，油烟排放量为0.0054t/a，排放浓度为0.75mg/m3，可以满足《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1对中型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.0mg/m3，油烟去除率≥90%。 非甲烷总烃废气经静电式油烟净化器以及UV光解+低温等离子一体机处理（去除效率90%），处理后排放量为0.0162t/a，排放浓度为2.25mg/m3、排放速率为0.0225kg/h，非甲烷总烃有组织排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业要求（非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%）。 根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》：“在生产过程中产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS 处理设施”，根据该文件要求建设单位应将旋转炉进行二次密闭，且每个旋转炉上方分别设置与设备匹配的集气罩。 参照《餐饮业环境污染管理办法》的规定，油烟净化装置应设置专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10m以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5m以上；因此项目排气筒高度必须高于周围半径10m内最高建筑物1.5m，且排气筒出口朝向避开易受影响建筑物。 2.2 甲醇燃烧废气 项目旋转炉所用热源由甲醇锅炉提供，项目所用甲醇为工业优质甲醇，不含其他工业杂质。 本项目锅炉废气为249256.42m3/a，甲醇燃烧SO2、NOx及颗粒物排放量分别为0.0027t/a、0.0514t/a、0.0036t/a，排放浓度分别为10.67mg/m3、206.21mg/m3、14.4mg/m3。甲醇锅炉废气SO2、NOx及颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油标准（SO2：200mg/m3、NOx（以NO2计）：250mg/m3、颗粒物：30mg/m3）。 2.3项目产生的粉尘 ①项目生产时产生的粉尘 项目生产时在配料间、和面间会产生少量的粉尘，根据同类型企业类比可知：配料、和面时粉尘产生量为原料的0.2%，项目配料、和面使用的粉状原料量为350t/a，则粉尘产生量约为0.7t/a。评价建议项目采用布袋除尘器对配料、和面环节粉尘进行收集处理，在配料点位及和面机上方分别设置集气罩，对粉尘进行收集，粉尘气体收集率均不低于90%。则废气收集装置粉尘废气收集量为0.4375kg/h，0.63t/a，无组织排放量为0.0486kg/h、0.07t/a。 针对项目粉尘废气，评价要求企业在配料点位及和面机上方分别设置集气罩，对粉尘进行收集，建议风机引风量为1000m3/h，排气筒高度不低于15m。 由粉尘有组织排放的收集量为0.4375kg/h，0.63t/a进行核算，则废气产生浓度为437.5mg/m3，袋式除尘装置除尘率按99%计，其排放浓度为4.375mg/m3，排放速率为4.375×10-3kg/h，排放浓度和排放速率分别小于120mg/m3、3.5kg/h，粉尘无组织排放源强为0.0486kg/h、0.07t/a，处理后的废气通过15米高排气筒高空排放。项目粉尘排放速率及浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定（颗粒物最高允许排放速率为3.5kg/h、浓度为120mg/m3）。 ②装卸转运过程无组织废气 本项目所用原辅材料多为袋装粉状物，储存、搬运、装卸过程中会产生少量的粉尘以无组织形式排放，产生量约0.2t/a。 根据《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环 [2019]70号）中要求，对厂区车间的无组织排放源治理，实现 “六到位、一密闭”的目的。在严格按照文件要求进行治理后，无组织粉尘产生量将会降低90%以上，则厂区无组织粉尘产生量约0.02t/a。 （2）大气环境影响预测分析 ①评价因子 预测因子：粉尘、非甲烷总烃 预测内容：本次预测以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式预测粉尘在单一气象条件下的最大落地浓度。 ②大气环境影响评价等级 选择《环境影响评价技术导则大气环境》（ HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。估算模型预测参数见下表10。 表10 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时）/万 / 最高环境温度/℃ 41.3 最低环境温度/℃ -16.5 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否☑ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否☑ 岸线距离/km / 岸线方向/° / 根据工程分析，项目废气有组织排放点源参数详见表11。 表11 大气污染物废气有组织排放点源参数一览表 产污 环节 污染源 位置 污染物名称 排放 速率 烟气排放速率 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气 温度 环境 温度 生产 车间 排气筒 粉尘 0.004375kg/h 3.54m/s 15 1.0m 293K 293K 排气筒 非甲烷总烃 0.0225kg/h 3.54m/s 15 1.0m 293K 293K 有组织排放的废气预测结果见下表。 表12 估算模式有组织排放估算模式结果 序号 距源中心下风向距离（m） 生产车间 粉尘 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 10 8.50E-5 0.01 2.29 E-5 0 2 25 971E-4 0.11 1.08 E-3 0.05 3 40 1.42E-3 0.16 1.60 E-3 0.07 4 75 1.16 E-3 0.13 1.91 E-3 0.10 5 100 9.46 E-4 0.11 1.72 E-3 0.09 6 200 6.98E-4 0.08 1.80 E-3 0.11 7 300（292） 4.98E-4 0.06 2.25 E-3 0.11 8 400 4.11E-4 0.05 2.06 E-3 0.10 9 500 3.63E-4 0.04 1.83 E-3 0.09 10 600 3.23E-4 0.04 1.64 E-3 0.08 11 700 2.88E-4 0.03 1.46 E-3 0.07 12 800 2.59E-4 0.03 1.30E-3 0.07 13 900 2.34E-4 0.03 1.17 E-3 0.06 14 1000 2.13E-4 0.02 1.06 E-3 0.05 15 1100 1.97E-4 0.02 9.64 E-4 0.05 16 1200 1.84E-4 0.2 8.83 E-4 0.04 17 1300 1.75E-4 0.02 8.18 E-4 0.04 18 1400 1.66E-4 0.02 7.67 E-4 0.04 19 1500 1.57E-4 0.02 7.22 E-4 0.04 20 1600 1.50E-4 0.02 6.81 E-4 0.03 21 1700 1.46E-4 0.02 6.44 E-4 0.03 22 1800 1.42E-4 0.02 6.10E-4 0.03 23 1900 1.38E-4 0.02 5.80 E-4 0.03 24 2000 1.36E-4 0.02 5.59E-4 0.03 25 2100 1.33E-4 0.01 5.39E-4 0.03 26 2200 1.30E-4 0.01 5.21 E-4 0.03 27 2300 1.28E-4 0.01 5.04 E-4 0.03 28 2400 1.25E-4 0.01 4.89E-4 0.02 29 2500 1.22E-4 0.01 4.74 E-4 0.02 30 下风向最大浓度及占标率 1.42E-3 0.16 2.25 E-3 0.11 最大浓度 距离（m） 40 292 根据工程分析，项目废气无组织污染源强参数详见表13。 表13 大气污染物无组织废气排放源强一览表 类别 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强 粉尘 非甲烷总烃 序号 Name Ll Lw Are H Hr Cond Q粉尘 Q非甲烷总烃 单位 —— m m ° m h / t/a 数据 厂区 70 21 0 10 720 连续 0.09 0.018 车间无组织废气预测结果见表14。 表14 车间无组织废气预测结果一览表 序号 距源中心下风向距离（m） 粉尘 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 1 10 3.39E-03 0.38 6.78 E-04 0.03 2 25 4.27E-03 0.47 8.55 E-04 0.04 3 50 5.46E-03 0.61 1.09 E-03 0.05 4 74 5.76E-03 0.64 1.16 E-03 0.06 5 75 5.78E-03 0.64 1.16 E-03 0.06 6 100 5.39E-03 0.60 1.08 E-03 0.05 7 125 4.73E-03 0.53 9.46 E-04 0.05 8 150 4.15E-03 0.46 8.30 E-04 0.04 9 200 3.38E-03 0.38 7.41 E-04 0.03 10 300 2.53E-03 0.28 5.05 E-04 0.03 11 400 2.06E-03 0.23 4.11 E-04 0.02 12 500 1.75E-03 0.19 3.51 E-04 0.02 13 600 1.54E-03 0.17 3.08 E-04 0.02 14 700 1.38E-03 0.15 2.77 E-04 0.01 15 800 1.26E-03 0.14 2.52 E-04 0.01 16 900 1.16E-03 0.13 2.32 E-04 0.01 17 1000 1.07E-03 0.12 2.15 E-04 0.01 18 1100 1.00E-03 0.11 2.01 E-04 0.01 19 1200 9.45E-04 0.11 1.89 E-04 0.01 20 1300 8.93E-04 0.10 1.79 E-04 0.01 21 1400 8.48E-04 0.09 1.70 E-04 0.01 22 1500 8.08E-04 0.09 1.62 E-04 0.01 23 1600 7.72E-04 0.09 1.54 E-04 0.01 24 1700 7.40E-04 0.08 1.48 E-04 0.01 25 1800 7.11E-04 0.08 1.42 E-04 0.01 26 1900 6.84E-04 0.08 1.37 E-04 0.01 27 2000 6.60E-04 0.07 1.32 E-04 0.01 28 2100 6.38E-04 0.07 1.28 E-04 0.01 29 2200 6.17E-04 0.07 1.23 E-04 0.01 30 2300 5.98E-04 0.07 1.20 E-04 0.01 31 2400 5.81E-04 0.06 1.16 E-04 0.01 32 2500 5.64E-04 0.06 1.13 E-04 0.01 33 下风向最大浓度及占标率 5.78E-03 0.64 1.16 E-03 0.06 最大浓度 距离（m） 75 75 表15 估算模式结果及评价等级 项目 预测因子 离源距离（m） 占标率（%） 评价等级 有组织 生产车间 粉尘 40 0.16 三级 非甲烷总烃 293 0.13 三级 无组织 厂区 粉尘 75 0.64 三级 非甲烷总烃 75 0.06 三级 从表13、14知：项目生产车间大气污染物粉尘有组织正常排放时，其下风向预测浓度较小，在下风向距离点源中心40m处最大落地浓度分别为0.00142mg/m3，占标率为0.16%，小于1%；项目生产车间大气污染物非甲烷总烃有组织正常排放时，其下风向预测浓度较小，在下风向距离点源中心293m处最大落地浓度分别为0.00251mg/m3，占标率为0.13%，小于1%；项目厂区大气污染物粉尘无组织排放情况下在下风向距离点源中心75m处最大落地浓度为0.00578mg/m3，占标率分别为0.64%，小于 1%；项目厂区大气污染物非甲烷总烃无组织排放情况下在下风向距离点源中心75m处最大落地浓度为0.00116mg/m3，占标率分别为0.06%，小于 1%；评价等级为三级，不再进行进一步的评价，说明对周围环境及敏感点影响较小。 粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。非甲烷总烃排放浓度可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1对中型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.0mg/m3，油烟去除率≥90%，废气经处理后通过15m排气筒（1#排气筒）排放。根据计算，本次项目无超标点，不需设置大气环境防护距离，对环境影响较小。 （3）卫生防护距离 结合以上分析，项目无组织废气主要为配料、和面、装卸转运过程未收集的粉尘和烘烤工序非甲烷总烃。其中粉尘排放量为 0.09t/a，排放速率0.0625kg/h；非甲烷总烃排放量为 0.018t/a，排放速率0.025kg/h。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3，（依据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算参数及结果见表16。 表16 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 项目 污染物排放速率 排放源占地面积 近五年平均风速 标准浓度限值 计算结果 粉尘 0.0625kg/h 1500m2 3.1m/s 1.0mg/m3 0.306m 非甲烷总烃 0.025kg/h 1500m2 3.1m/s 2.0mg/m3 0.017 m 经计算，粉尘的卫生防护距离为0.306m，粉尘卫生防护距离为50m；非甲烷总烃的卫生防护距离为0.017m，非甲烷总烃卫生防护距离为50m。因此，项目卫生防护距离为以车间边界形成的100m距离包络线，根据目前项目所在地现状，本项目卫生防护距离范围内没有居民点等敏感环境保护目标存在，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目营运期噪声主要为和面机、成型机、旋转炉、包装机、开酥机、油烟净化机及除尘风机等设备产生的噪声，噪声源强约为 60~80dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，将和面机、成型机、旋转炉、包装机、开酥机、油烟净化机及除尘风机等设备均设置在生产区内。根据类比分析，一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为 15dB（A），各设备基础减振可降噪 5dB（A）。 主要噪声源及采取治理措施后各设备的相应源强见表 17。 表17 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 和面机 1 75 基础减振、厂房密闭隔声 55 成型机 1 60 基础减振、厂房密闭隔声 40 旋转炉 2 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 包装机 2 60 基础减振、厂房密闭隔声 40 开酥机 3 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 油烟净化风机及除尘风机 1 80 基础减振、厂房密闭隔声、消声器 60 3.2预测方法 由于本项目实行8小时一班工作制，因此本次预测针对昼间噪声进行预测，根据本工程主要高噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 3.3噪声预测结果 由于本项目位于漯河市郾城区龙城镇孔沈邓村向北450m、238省道路北，西侧为废弃砂厂；项目东侧为漯河市奥星明胶有限公司；北侧为空地，项目南侧238省道；向南450m为孔沈邓村，东南730m为李湾村。作为新建项目，在此只以设备噪声对厂界的贡献值作为评价的依据，不再叠加现状背景噪声值，预测结果见表18。 表18 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 62.7 东厂界 30 33.2 昼间：60 北厂界 15 39.2 昼间：60 南厂界 80 24.6 昼间：70 西厂界 20 36.7 昼间：60 备注：夜间不生产。 由表18知，项目主要噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界昼间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a标准的要求。 4、固体废物 项目产生的固废均为一般固废，包括：污损原料及残次品、废包装材料、除尘器收集的粉尘及生活垃圾。 （1）一般固废 ①污损原料及残次品：项目生产过程中会产生一部分污损原料及残次品，根据企业提供资料可知，固体废物产生率为1‰，则产生量为0.0351t/a，集中收集后暂存一般固废暂存间，及时外售给饲料厂，不外排。 ②废包装材料：本项目包装废料主要包括原料包装废料和成品包装废料，成品包装分为内包和外包，内包采用塑料袋，外包采用纸箱。经调查核算，包装废料产生总量为0.3t/a，主要成分为塑料和纸，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用。 ③除尘器收集的粉尘 由前面分析知：项目袋式除尘器收集的粉尘产生量为0.6237t/a，其主要成分为面粉，为一般固废，收集后作为饲料售给饲料厂。 ④生活垃圾：厂区职工15人，年工作180天，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则生活垃圾产生量1.215t/a，生活垃圾在厂区分类收集，袋装后定期交由环卫部门处理。 本项目营运期一般固废处置利用一览表见表19。 表19 项目固废处置利用方式一览表 序号 名称 产生量（t/a） 处理处置方式 排放量（t/a） 1 污损原料及残次品 0.0351 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂 0 2 废包装材料 0.3 经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用 0 3 除尘器收集的粉尘 0.6237 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂 0 4 职工生活垃圾 1.215 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 0 综上所述，项目所产生的一般固废得到了安全合理的处置，去向明确，符合资源化、无害化、减量化的理念，不会产生二次污染，因此不会对周围环境产生明显的影响。 （2）危险固废 废UV光解灯管：项目UV光催化氧化设备定期维护，更换损毁的灯管。废UV灯管属于危险废物，类别为HW29，危险废物代码900-023-29。收集后交有资质的单位处置。 评价建议项目在生产车间内设置1间2m2的危废暂存间，用于厂内危险废物的暂存，暂存间需设置警示标志，具备“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并设置台账。危废储存区四周应设置混凝土防渗结构围堰（围堰高度10cm~15cm），将可能泄露的危险废物阻留在围堰内，防治其进入外环境。各类危险废物暂存后交有资质的单位处置。 项目危险废物汇总情况见下表。 表20 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（kg/a） 产生工序及装置 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废UV灯管 HW29 900-023-29 6 有机废气治理 固体 半年 T 设置1间2m2的危废暂存间，定期交有资质的单位处置 项目危险废物储存场所基本情况见下表 。 表21 项目危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废UV灯管 HW29 900-023-29 生产车间内 2m2 专门容器 2t 1年 ①危废暂存间选址可行性 本项目拟设置危废暂存间1座，占地面积2m2，危险废物集中收集后定期交具有相应危险废物处理资质的单位进行处置。环评要求危废暂存间建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒、防渗漏，定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。建立严格管理制度，危废由专人管理，并做好台账记录。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，结合区域环境条件，分析危险废物贮存场选址合理性分析，具体见下表。 表22 危废暂存间与《危险废物贮存污染控制标准》相符性分析 序号 具体要求 本项目拟建情况 符合性 1 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 项目所在区域地质结构稳定，地震烈度为Ⅵ度，满足要求 符合 2 设施底部必须高于地下水最高水位 项目暂存区为地上布置，高于地下水位 符合 3 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。”在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系 本项目产生的危废储存在密闭桶内，正常存放状态下不会发生泄露、污染大气等事故，危废暂存设施对周边敏感点的影响较小，符合要求 符合 4 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区 项目不位于自然灾害易发地区 符合 5 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 项目周边无危险品仓库和高压输电线路 符合 6 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 项目所在地位于居民中心区常年最大风频的下风向 符合 7 基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒 本项目危废暂存间地坪拟采用防渗混凝土进行防渗处理，结构厚度不小于250mm，混凝土的抗渗等级不低于P8。水池内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不小于1.5mm，渗透系数≤10-10cm/s 符合 由上表可知，本项目危废暂存间的选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 ②危险废物贮存过程环境影响分析 本项目危险废物暂存过程中对周围环境的影响主要为：危废暂存间防渗层发生破损可能对地下水或土壤造成污染。项目设置封闭的危废暂存间，可以做到四防（防风、防雨、防晒、防渗漏），且危险废物在桶内储存，正常情况下，不会对周边环境造成影响。 项目危废暂存区正常情况下无废水产生，暂存场所经防渗处理后不会对区域地下水环境和土壤环境造成影响。 ③运输过程环境影响分析 本项目危险废物产生与贮存均在生产车间内，运输距离短，项目生产车间、危废暂存间均采取防腐防渗措施，危险废物从产生至运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，泄漏物可集中收集，储存在专用容器内，暂存于危废暂存间，一起交有资质单位的处置，均会将影响控制在生产车间内，不会对周围环境产生不利影响。 本项目危险废物拟委托有资质的单位进行安全处置，危废运输由危废处置单位专业运输车辆完成，项目区周边交通便利，车辆运输过程中可有效避免穿越村庄或居民区，因此，危废运输过程对周边敏感点影响较小。 6、地下水环境影响分析 本项目为食品制造项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A，中“N、轻工”、“107、其他食品制造”中“除手工制作和单纯分装外的”类项目，报告表中地下水环境影响项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），Ⅳ类不开展地下水环境影响评价。 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中的行业分类，本项目属于“其他行业”，列入Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），Ⅳ建设项目可不开展土壤环境影响评价。 5、环境风险分析 风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒及易燃易爆等物质的泄露，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 本项目涉及的风险物质为甲醇，其理化性质见表23。 表23 甲醇理化性质一览表 名称 标识 物化性质 危险特性 健康危害 甲醇 第3.2类易燃液体 CAS号：67-56-1 UN号：1230 危险货物编号：32058 分子式：CH4O 相对分子质量：32.04 化学类别：醇 无色澄清液体，有刺激性气味。 相对密度（水=1）0.79 相对密度（空气=1）1.11 饱和蒸气压（kPa）13.33 （21.2℃） 燃烧热（kJ/mol）727.0 临界温度（℃）240 临界压力（MPa）7.95 熔点（℃）-97.8 沸点（℃）64.8 闪点（℃）11 爆炸下限（%）5.5 爆炸上限（%）44.0 最小点火能（mJ）0.215 引燃温度（℃）385 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时无光焰。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 属中度危害毒物。对呼吸道及胃肠道粘膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏营养血坏死。急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，可伴有粘膜刺激症状。病人有头痛、头晕、乏力、恶心、狂燥不安、共济失调、眼痛、复视或视物模糊，对光反应迟钝，可因视神经炎的发展而失明等。慢性中毒：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视神经损害。 （2）风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表24 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≧1时，该Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≧100。 项目所用甲醇为罐装，每罐800kg，厂区最大储存量为2罐、1.6t，低于临界量10t（按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中表B.1，甲醇临界量为标准）；危险物质数量与临界量的比值（Q）为0.16。项目Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价的工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，详见下表。 表25 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 根据上述分析可知，拟建工程环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （4）环境影响途径及危害 由甲醇的理化性质可知，甲醇属易燃液体，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 导致储存和生产过程中液体泄漏主要有两种情况：设备泄漏和人为操作失误造成泄漏。设备泄漏的主要原因是由于设备缺陷、选材不当、密封不严、严重腐蚀穿孔等；人为操作失误造成的泄漏主要为违章操作，违章指挥，工作时精神不集中等原因造成溢料、漏料等。 （5）事故风险防范措施 为将事故风险降至最低，企业必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理，及时查找事故隐患，制定完善、有效的安全防范措施，减小环境风险事故发生的概率，减小事故的损害和危害，评价建议采取以下措施： ①甲醇罐安装甲醇泄漏自动报警装置，罐区周围设置禁火标识，厂区配备一定数量的消防器材和个人防护用品，制定事故应急预案，明确管理人员及责任，对罐区的安全进行定期的检查； ②罐区内所有电气设备（包括移动电气设备）均必须采用防爆型，并定期对防爆电气设备进行检查，防止损坏失效； ③甲醇罐周围设置围堰，罐外壁与围堰内侧基脚线的间距不小于罐壁高的一半，围堰与堰区地面的高差不应小于150mm；围堰内应有排水设施；围堰内地面应坡向排水设施，坡度不宜小于0.003； ④由于夏季气温高，甲醇罐需设喷淋水冷却降温装置，减少甲醇蒸汽的泄放量，减少火灾危险性，在发生火警时还可起到灭火的作用。 甲醇泄漏主要为人为操作不当，经采取以上措施后，在企业加强内部管理的基础上，项目甲醇泄漏的风险是可以避免的。 （6）事故应急措施 ①泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ②灭火方法 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 ③急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 （7）应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，必须做好危险化学品事故应急预案。建设单位应根据本项目实际情况制定详细的可操作的应急预案，报有关部门。 表26 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：装置区、储罐区、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施、设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 8、项目污染物产排情况汇总 本项目运行后主要污染物产排情况见表27。 表27 项目污染物产排情况汇总表 项目 污染因子 产生浓度产生量 排放浓度及排放量 废气 配料和调粉工序 有组织 粉尘 0.4375kg/h，0.63t/a 4.375mg/m3 0.0063t/a 无组织 粉尘 0.0486kg/h、0.07t/a 0.0486kg/h、0.07t/a。 搬运、装卸废气 0.02 t/a 0.02t/a 烘烤工序 有组织 油烟 15.0mg/m3，0.108t/a 0.75mg/m3，0.0054t/a 非甲烷总烃 22.5mg/m3，0.162 t/a 2.25mg/m3，0.0162 t/a 无组织 油烟 0.012 t/a 0.012 t/a 非甲烷总烃 0.018 t/a 0.018 t/a 甲醇燃烧机废气 烟尘 0.0036 t/a 0.0036 t/a SO2 0.0027 t/a 0.0027 t/a NOx 0.0514 t/a 0.0514 t/a 固废 污损原料及残次品 0.0351t/a 0t/a 废包装材料 0.3 t/a 0t/a 除尘器收集的粉尘 0.6237 t/a 0t/a 职工生活垃圾 1.215 t/a 0t/a 废UV灯管 6kg/a 0t/a 9、项目主要污染防治措施情况 本项目运营后，建设单位应在三个月内按照竣工环保验收管理办法进行竣工环境保护验收。项目污染防治措施汇总见表28。 表28 项目主要污染防治措施一览表 项目 污染物名称 污染防治措施 废水 生活污水 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 废气 配料、调粉工序 产尘点上方设置集气罩，收集的含尘废气由一套袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放 甲醇燃烧机 经不低于8m高排气筒排放 烘烤工序 旋转炉设置集气装置，经集气罩收集后经静电式油烟净化器以及UV光解+低温等离子一体机处理后，非甲烷总烃、油烟经1根15m高排气筒排放。 噪声 LAeq 所有设备均安装在室内，采取基础减振、厂房隔声等措施 固废 污损原料及残次品 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂 废包装材料 经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用 除尘器收集的粉尘 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂 职工生活垃圾 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 废UV灯管 危险固废暂存间收集后交有资质的单位处置。 10、环保投资 本项目总投资为50万元，其中环保投资为6万元，占总投资的12%。项目环保投资见表29。 表29 环保投资一览表 污染物种类 处理方法及措施 投资金额（万元） 备注 废气 烘烤工序油烟、非甲烷总烃 旋转炉设置集气装置，经集气罩收集后经静电式油烟净化器以及UV光解+低温等离子一体机处理后，非甲烷总烃、油烟经汇总通过15m高排气筒排放。 1.5 新购 配料和调粉工序粉尘 产尘点上方设置集气罩，收集的含尘废气由一套袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒（2#）排放 1.0 新购 甲醇燃烧废气 经不低于8m高排气筒（3#）排放 0.3 新建 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 0.5 / 固废 污损原料、残次品 10m2一般固废暂存间 / 现有厂房分隔 废包装材料 / 除尘器收集的粉尘 / 废UV灯管 2m2危险固废暂存间 / 生活垃圾 设置若干垃圾桶 0.5 / 废水 生活污水 隔油池+化粪池 0.2 化粪池依托原有，隔油池新建 设备清洗水 生产车间地面冲洗水 风险 甲醇防泄漏、安全设施 围堰、消防器材等 2.0 新建 合计 6 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 配料、调粉废气 | 有组织 | 粉尘 | 产尘点上方设置集气罩，收集的含尘废气由一套袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒（1#）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定（颗粒物最高允许排放速率为3.5kg/h、浓度为120mg/m3） |
|  |  | 无组织 | 粉尘 | 加强车间通风即可 | 漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环 [2019]70号）中要求 |
|  | 烘烤废气 | 油烟、非甲烷总烃 | 旋转炉设置集气装置，经集气罩收集后经静电式油烟净化器以及UV光解+低温等离子一体机处理后，非甲烷总烃、油烟经汇总通过15m高排气筒（2#）排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2要求 |
|  | 甲醇燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx | 经不低于8m高排气筒（3#）排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2燃油排放限值的要求 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 项目产生的少量设备清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 污损原料及残次品 | 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂 | 不外排 |
|  |  | 废包装材料 | 经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用 | 不外排 |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂 |  |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 | 不外排 |
|  | 废气处理 | 废UV灯管 | 设置2m2危废暂存间，收集后交有资质的单位处置 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为和面机、成型机、旋转炉、包装机、开酥机、油烟净化机及除尘风机等设备产生的噪声，噪声源强约为 60~80dB（A），经基础减振、厂房隔声等并经一定距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类和4a类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

结论与建议

一、环评结论： 1、漯河市姊妹俩食品有限公司年产500吨面包项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》知：本项目不在 “鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属允许类建设项目，并且项目已于2018年10月12日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案，备案代码为：2018-411103-14-03-063051，故项目符合国家产业政策要求。 2、项目位于漯河市郾城区龙城镇孔沈邓村向北450m、238省道路北，租赁现有闲置厂房进行生产。根据郾城区龙城镇国土资源所及郾城区龙城镇人民政府分别出具的证明（见表后附件）知：该项目用地为建设用地，符合龙城镇土地利用总体规划。综上所述，项目选址可行。 3、根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目产品、设备、工艺和生产能力均未被列入当前国家有关产业政策界定的限制类和淘汰类目录，属允许类，且已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码：2018-411103-14-03-063051（项目备案确认书详见表后附件）。因此该项目建设符合国家产业政策。 项目营运期废水、废气、噪声及固废得到有效治理后，达标排放。评价认为项目选址可行。 4、污染物产生及排放情况 （1）废水：主要是设备清洗废水、清洁地面用水和生活污水，本项目是食品加工企业，设备清洗废水与生活污水相似，且水量较小，本项目全场废水总量为1.41m3/d、253.8m3/a。项目产生的少量设备清洗水、清洁地面用水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入厂区内化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排。 （2）废气：本项目营运期废气主要为生产时配料、和面环节产生的粉尘及烘烤环节产生的油烟、非甲烷总烃及热源产生的废气。 粉尘 项目配料、和面使用的粉状原料量为350t/a，则粉尘产生量约为0.7t/a。针对项目粉尘废气，评价要求企业在配料点位及和面机上方分别设置集气罩，对粉尘进行收集，建议风机引风量为1000m3/h，排气筒高度不低于15m。 由粉尘有组织排放的收集量为0.4375kg/h，0.63t/a进行核算，则废气产生浓度为437.5mg/m3，袋式除尘装置除尘率按99%计，其排放浓度为4.375mg/m3，排放速率为4.375×10-3kg/h，排放浓度和排放速率分别小于120mg/m3、3.5kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的相关要求。 项目粉尘无组织排放源强为0.0625kg/h、0.09t/a，由前面预测结果可以看出，本项目周界外粉尘最大落地浓度为 0.00576mg/m3（74m处），粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。根据计算，本次项目无超标点，不需设置大气环境防护距离，对环境影响较小。 2) 烘烤废气 项目油烟产生环节为烘烤工序，油烟产生量为0.12t/a，非甲烷总烃产生量为0.18t/a。旋转炉设置集气装置，经集气罩收集后经静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子一体机（串联结构）处理后，经1根15m高排气筒排放。非甲烷总烃有组织排放量为0.0162t/a，排放浓度为2.25mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业要求（非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%）。油烟排放量为0.0054t/a，排放浓度为0.75mg/m3。可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1对中型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.0mg/m3，油烟去除率≥90%，废气经处理后通过15m排气筒（1#排气筒）排放。 3) 甲醇燃烧机废气 项目旋转炉加热采用甲醇作为燃料，产生的废气SO2、NOx及颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油标准（SO2：200mg/m3、NOx（以NO2计）：250mg/m3、颗粒物：30mg/m3）。，废气经一个不低于8m高排气筒（3#排气筒）排放。 综上所述，项目营运期废气污染物经过采取上述处理措施后，可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 （3）噪声 项目主要噪声源为和面机、成型机、包装机等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在60～80dB(A)之间。经采取合理厂区布置、基础减振及一定距离衰减后，预测厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4a类标准要求。 在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 项目固废主要为污损原料及残次品、废包装材料、除尘器收集的粉尘及生活垃圾。其中，污损原料及残次品产生量为0.0351t/a，为一般固废，集中收集后暂存一般固废暂存间，及时外售给饲料厂，不外排；废包装材料产生量为0.3t/a，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用；除尘器收集的粉尘产生量为0.6235t/a，收集后作为饲料售给饲料厂；生活垃圾1.215t/a，袋装后定期交由环卫部门处理。对于废UV灯管，评价建议在生产车间内设置2m2危废暂存间，收集后交有资质的单位处置。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、 加强对设备的维护，做好设备降噪工作，减轻机械噪声对环境的影响。 3、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 4、严格落实废气污染防治措施，确保污染防治措施的落实到位。 5、对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 三、验收内容 本评价结合工程特点，提出如下环保验收内容： 表31 项目验收监测及验收内容一览表 项目 验收监测因子或验收内容 要求 废水 项目产生的少量设备、地面清洗水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起入化粪池处理定期清掏堆肥，农田利用，不外排 不外排 废气 烘烤工序产生的油烟、非甲烷总烃经集气罩收集后经静电式油烟净化器以及UV光解低温等离子一体机处理后经1根15m高排气筒排放；配料和调粉工序粉尘，设置集气罩，收集的含尘废气由一套袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒（2#）排放；甲醇燃烧废气，经不低于8m高排气筒(3#)排放 有组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定（颗粒物最高允许排放速率为3.5kg/h、浓度为120mg/m3）；无组织粉尘满足漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（漯环 [2019]70号）中要求；油烟、非甲烷总烃废气满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型规模；甲醇燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2燃油排放限值的要求。 噪声 选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，设备安装基础减振，厂房隔声等降噪措施并经一定距离衰减 满足《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348－2008）2类和4a 类 标准要求 固废 污损原料及残次品、除尘器收集的粉尘，经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂；废包装材料，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用；生活垃圾收集后交环卫部门处理。 不外排 废UV灯管经危废暂存间收集后，交有资质的单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001） 及环境保护部2013年修改单 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，在落实环评提出的各项污染防治措施及环评建议的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行。

# Text boxes

噪声、粉尘、固废

噪声、粉尘、固废

噪声、固废

配料

调粉

成型、夹馅、切块

开酥

冷冻

噪声、油烟

噪声、固废

噪声、固废

外包装

入库

醒发

内包装菌

烘烤

配料工序用水

0.25

2.15

0.5

设备清洗用水

0.02

0.2

隔油沉淀池

0.6

0.18

化粪池

0.27

外运肥田

0.15

生活用水

0.75

0.25

进入产品

地面清洗水

0.005

0.095

0.09

0.87