建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南道汇实业有限公司年产120万砂石料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南道汇实业有限公司 |
| 法人代表 | 吕小飞 | 联系人 | 吕小飞 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇白云山路与龙江路交叉口往西500m路南88号 |
| 联系电话 | 15039577776 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇白云山路与龙江路交叉口往西500m路南88号 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-30-03-069072 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 非金属废料和碎屑加工处理（C4220） |
| 占地面积 （平方米） | 25000 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资 （万元） | 78 | 占总投资 比例（%） | 7.8 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2020年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 河南道汇实业有限公司拟投资1000万元在漯河市郾城区孟庙镇白云山路与龙江路交叉口往西500m路南88号建设“年产120万砂石料项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中的“56、石墨及其他非金属矿物制品——其他”，应编制环境影响报告表。受河南道汇实业有限公司（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目占地面积25000m2，生产规模为年加工砂石料120万吨。项目拟用职工10人，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 1000 企业自筹 2 环保投资 万元 58 占总投资的5.8% 3 占地面积 m2 25000 / 4 劳动定员 人 10 均不在厂内食宿 5 年工作日 天 300 每天2班，每班工作8小时 3、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，故属于“允许类”项目；项目的建设符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案（备案证明见附件二），项目代码为：2019-411103-30-03-069072。 4、选址可行性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇白云山路与龙江路交叉口往西500m路南88号，厂址东侧为七支渠，南侧为农田，西侧为亚裕产业园，北侧为龙江路（S238）。项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况图见附图二。 1）土地、规划相符性 根据土地证明可知，本项目用地为工业用地；根据《淞江产业集聚区总体发展规划》可知，本项目厂址属于规划的工业用地，本项目的建设符合淞江产业集聚区总体发展规划。项目用地符合相关土地、规划政策的要求。 2）与周边环境的相符性 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，卫生防护距离内无敏感点分布，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目的选址是可行的。 5、项目组成 本项目组成及主要工程内容见表2。 表2本项目组成及主要工程内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 综合生产车间 主要包括原料区、生产区、成品区等 新建 辅助工程 办公区 办公区 新建 公用工程 给水 依托厂内水井 / 排水 浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产；职工生活污水经化粪池收集后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂；车辆冲洗废水经车辆冲洗废水沉淀池收集后用于车辆冲洗 / 用电 市政供电系统 / 环保工程 废水治理 浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产；职工生活污水经化粪池收集后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂；车辆冲洗废水经车辆冲洗废水沉淀池收集后用于车辆冲洗 新建 固废治理 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理；除尘器收集的粉尘收集后交环卫部门处理；沉淀池污泥采用板框压滤机压滤后作为填方材料外卖 新建 噪声治理 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减振基础 新建 6、主要建筑 本项目总建筑面积约为4920m2，主要建筑有综合生产车间和办公区。本项目平面布置图见附图三。 表3项目主要构筑物一览表 项目 建筑面积 规格 备注 综合生产车间 原料区 4788m2 长126m、宽38m、高8m 新建 生产区 成品区 办公区 132m2 长22m、宽6m、高3m 新建 7、项目产品方案及规模 本项目主要产品为砂，具体产品类型及产量见表4。 表4主要产品类型及产量一览表 产品名称 粒径 年产量 砂 ≤0.5mm 120万t（含水5%） 8、本项目营运期主要设备 本项目营运期主要设备见表5。 表5本项目营运期主要设备一览表 设备名称 规格 数量 振动给料机 / 1台 振动筛 YK2460 1台 浮选水洗机 FG-75 1台 联合分离设备 LH 1台 传送带 宽80cm 160m 浮选水洗废水处理系统 容积12480m3 1座 车辆冲洗废水沉淀池 容积24m3 1座 板框压滤机 YL200 1台 水泵 / 3台 9、本项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表6。 表6本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 名称 消耗量 备注 砂料 120万t/a 外购砂矿开采产品 水 7680m3/a 依托厂内水井 电 7.2×104万kw·h/a 市政供电系统 10、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水主要为浮选水洗用水、车辆冲洗用水和职工生活用水。新鲜水消耗量为25.6m3/d（7680m3/a）。厂内用水由厂内水井供给，可以满足项目日常运作。 生活用水 本项目劳动定员为10人，均不在厂区食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），办公人员用水量以40L/d·人计，则本项目职工生活用水总量为0.4m3/d（120m3/a）。 2）车辆冲洗用水 由于车辆运行过程中车轮会沾上泥土，因此进出厂区的运输车辆需进行冲洗。厂区内设置车辆冲洗平台。车辆冲洗用水定额为0.1m3/辆·次，根据建设单位提供的资料可知，本项目运输车辆260辆·次/d，故车辆冲洗用水量为26m3/d（7800m3/a）。其中新鲜水消耗量为5.2m3/d（1560m3/a）。 3）浮选水洗用水 浮选水洗过程中用水量约为1.2m3/t产品，本项目每小时加工砂产品250t/h，故浮选水洗循环水循环量为300m3/h（4800m3/d）。浮选水洗循环水循环利用，定期补充产品带走的水份。其中砂产品带走的水量为20m3/d（6000m3/a），则浮选水洗循环水补充水量为20m3/d（6000m3/a）。 （2）排水 本项目废水主要为车辆冲洗废水、浮选水洗废水和职工生活污水。外排废水量为0。 1）车辆冲洗废水 车辆冲洗废水产生量按用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量为20.8m3/d（6240m3/a）。运输车辆冲洗废水经车辆冲洗沉淀池收集后用于车辆冲洗。 2）浮选水洗废水 浮选水洗废水产生量约为4800m3/d（1440000m3/a），浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统沉淀后回用于生产。 3）职工生活污水 职工生活污水主要为盥洗废水，污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.32m3/d（96m3/a）。职工生活污水经化粪池收集后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂。 图1 水平衡图 单位：m3/d 11、工作制度 项目劳动定员为10人，年生产天数300天，每天2班，每班工作8小时，员工均不在厂区内食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、水文、地表水、气候、气象、动植物等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′～33°59′，东经113°27′～114°16′，总面积2617km2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇白云山路与龙江路交叉口往西500m路南88号，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为I、II、III三大工程地质区域，I类地区主要分布在铁东及澧河西区；II类地区分布在老城区；III类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、塔河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候气象 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4~10月最大无降水日数是30~71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇白云山路与龙江路交叉口往西500m路南88号。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 评价引用河南省发布的漯河市水利局监测点位（该监测点位位于本项目东南侧4.7km处）环境空气质量监测数据（监测日期为2019年4月8日~2019年4月14日）。环境空气质量现状监测分析结果见表8。 表8环境空气质量现状及分析结果 监测因子 24小时平均浓度 标准值 标准指数（无量纲） 最大超标倍数 SO2 60~82µg/m3 150µg/m3 0.413~0.547 0 NO2 14~32µg/m3 80µg/m3 0.175~0.400 0 PM10 54~86µg/m3 150µg/m3 0.360~0.573 0 PM2.5 37~53µg/m3 75µg/m3 0.493~0.707 0 CO 0.4~0.6mg/m3 4mg/m3 0.100~0.150 0 O3 75~84µg/m3（8小时平均） 160µg/m3 0.469~0.525 0 由上表可知，区域环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年检》（2018年度）颍河纸坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表9。 表9地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 颍河纸坊断面 COD 13.0 20 0.65 0 NH3-N 0.11 1.0 0.11 0 总磷 0.07 0.2 0.35 0 由上表可知，颍河纸坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年检》（2018年度）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表10。 表10地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 耗氧量 1.02mg/L 3.0mg/L 0.340 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。四厂界的声环境现状值见表9。 表9项目区声环境质量现状监测一览表 单位：dB（A） 监测点位 昼间 昼间标准值 达标情况 夜间 夜间标准值 达标情况 东厂界 52.2 60 达标 45.4 50 达标 南厂界 51.6 60 达标 44.3 50 达标 西厂界 51.1 60 达标 44.8 50 达标 北厂界 54.7 70 达标 45.1 55 达标 由表9可知，区域声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）、4a类（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表10。 表10本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 大气环境 漯河食品学院附属幼儿园 E 39 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 五里堡村 SE 218 英张村 S 309 王堂村 SW 1075 刘庄村 SE 811 郾城区行政服务大厅 NW 221 郾城社会保险服务中心 NW 548 郾城区人力资源和社会保障局 NW 573 声环境 漯河食品学院附属幼儿园 E 39 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 地表水环境 颍河 N 7549 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 七支渠 S 3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 （类别） 主要标准要求 环境 空气 GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级 SO21小时平均：500μg/m³；NO21小时平均：200μg/m³；PM1024小时平均：150μg/m³；PM2.524小时平均：75μg/m³；CO1小时平均10mg/m³；O31小时平均200mg/m³； 声环境 GB3096-2008 《声环境质量标准》 2类 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 地表水 GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 III类 pH6~9、COD≤20mg/ L、NH3-N≤1.0mg/ L、总磷0.2mg/L 地下水 GB/T14848-2017 《地下水质量标准》 III类 pH6.5～8.5、耗氧量≤3mg/L，溶解性总固体氨氮≤1000mg/L、总硬度≤450mg/L、氨氮≤0.50mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级 颗粒物 无组织排放浓度限值1.0 mg/m3；有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率：3.5kg/h 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4二级 COD≤150mg/ L、BOD5≤30mg/ L、SS≤150mg/ L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 4a类 昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12532-2011) 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排放。浮选水洗废水和车辆冲洗废水经处理后回用。 本项目外排废水量96m3/a，废水污染物总量控制指标为COD0.0029t/a、NH3-N0.0001t/a。 |

建设项目工程分析

本项目设置年加工砂石料120万吨生产线1条，工艺流程及产污环节如下。 图2 工艺流程与产污环节图 工艺流程简述： （1）原料砂：外购的原料砂运至厂区后，卸入上料台。 （2）鄂破：利用振动给料机均匀的将上料台处的原料砂输送至振动筛进行筛分，大于0.5mm的物料作为不合格原料暂存，≤0.5mm的物料进入浮选水洗工序。 （3）浮选水洗：小于0.5mm的物料通过传送带进入浮选水洗机。由于砂的比重较、且不溶于水，泥土等杂质比重较小且易溶于水，从而利用浮力作用达到去除泥土等杂质的目的。 （4）成品砂：通过联合分离设备将砂、水分离。废水进入浮选水洗废水处理系统，砂进入仓库区暂存。

主要污染工序： 施工期污染工序 项目施工期为6个月，施工人员为20人。施工期主要环境污染为施工机械噪声、施工人员生活污水及生活垃圾、施工废水、施工场地扬尘、施工机械和汽车尾气、建筑垃圾等。 1、噪声 项目施工期噪声主要为施工时各种施工机械产生的噪声，其噪声值在75～85dB(A)之间。项目施工期主要噪声源及其声级值见表15。 表11施工期主要噪声源及其声级值 设备名称 声级 施工期声源性质 发生机理 推土机 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 装载机 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 振捣棒50mm 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 升降机 75～80dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 吊车 75～80dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 运输车辆 80～85dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 2、废气 （1）施工机械及车辆燃油废气 运输建筑材料车辆及施工机械运行产生的废气，主要污染物是CO、NOx等，呈无组织排放形式。 （2）施工扬尘 施工扬尘主要是土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘。 3、废水污染源 施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。 施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段灌梁等环节产生的泥浆废水，产生量很少，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等悬浮物。施工废水产生量约为8m3/d。施工废水主要污染物为SS。 项目施工期施工人员约有20人，均不在厂区内食宿，施工人员生活用水量按40L/人.d 计，生活用水量为0.8m3/d，污水产生量水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量约0.64m3/d。施工期生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。 4、固体废物 施工期固体废物主要位施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 建筑垃圾主要包括各类废建筑材料，如废砖头、废水泥块、废钢条等，建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系。 施工人员生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算，该项目施工期间施工人员为20人左右，则生活垃圾产生量10kg/d。 5、交通影响 本项目在施工期对交通的影响主要表现在三个方面：管道施工破路阻碍交通；土方的堆置和道路的开挖阻碍交通；运输车辆的增加将使道路上的车流量增大。 二、营运期污染工序 1、废气 本项目废气主要为筛分粉尘、卸料粉尘、厂内运输道路扬尘等。主要污染物为粉尘。 （1）筛分粉尘 根据《工业污染源核算》和《逸散性工业粉尘控制技术》（第275页）可知，筛分粉尘产生量为0.02kg/t原料。本项目原料总用量为120万t，故筛分粉尘产生量为24t/a。 （2）卸料粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制》（第275页）可知，卸料粉尘产生量为0.002kg/t原料。本项目原料总用量为120万t，故卸料粉尘产生量为2.4t/a。 （3）厂内运输道路扬尘 厂内运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： QP=0.123（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 QP1=QP×L×Q/M 式中： QP -----汽车行驶的扬尘，kg/km×辆； QP1-----运输途中起尘总量，kg/a； V -----车辆行驶速度，km/h（10km/h）； M -----车辆载重量，t/辆（30t/辆）； P-----路面灰尘覆盖率，kg/m2（取0.1）； L-----运输距离，km（仓库到主干线的距离为0.1km）； Q-----运输量，t/a（2400000t/a）； 根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为0.655t/a。 2、废水 本项目废水主要为运输车辆冲洗废水、浮选水洗废水和职工生活污水。外排废水量为0。 1）职工生活污水 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为0.32m3/d（96m3/a）。污染物产生浓度为COD250mg/L、BOD5100mg/L、SS120mg/L、NH3-N15mg/L；污染物产生量为COD0.024t/a、BOD50.0096t/a、SS0.0115t/a、NH3-N0.0014t/a。 2）车辆冲洗废水 车辆冲洗废水产生量按用水量的80%计，则车辆冲洗废水产生量为20.8m3/d（6240m3/a）。车辆冲洗废水污染物产生浓度为SS800mg/L；污染物产生量为SS4.992t/a。 3）浮选水洗废水 浮选水洗废水产生量约为4800m3/d（1440000m3/a），浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产。废水污染物产生浓度为SS1000mg/L；污染物产生量为1440t/a。 3、噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备噪声源强见表9。 表13本项目主要高噪声设备源强表 名称 数量 噪声源强（dB（A）） 振动给料机 1 90 振动筛 1 80 浮选水洗机 1 80 4、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘和污泥。 职工生活垃圾 本项目劳动定员10人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则职工生活垃圾产生量为5kg/d，即1.5t/a。 （2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘量为22.275t/a。 （3）污泥 车辆冲洗废水沉淀池和浮选水洗废水处理系统污泥产生量为18062.4t/a（含水率99.2%）。污泥主要成分为泥土等。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 筛分 | 筛分粉尘 | 有组织 | 900mg/m3 | 21.6t/a | 9mg/m3 | 0.216t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 2.4t/a | / | 0.48t/a |
|  | 原料装卸 | 卸料粉尘 | 无组织 | / | 2.4t/a | / | 0.48t/a |
|  | 厂内运输道路 | 厂内运输道路扬尘 | 无组织 | / | 0.655t/a | / | 0.131t/a |
|  | 职工生活 | 职工生活污水 | COD | 250mg/L | 0.024t/a | 30mg/L | 0.0029t/a |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L | 0.0096t/a | 10mg/L | 0.0010t/a |
|  |  |  | SS | 120mg/L | 0.0115t/a | 10mg/L | 0.0010 t/a |
|  |  |  | NH3-N | 15mg/L | 0.0014t/a | 1.5mg/L | 0.0001t/a |
|  | 车辆冲洗 | 车辆冲洗废水 | SS | 800mg/L | 4.992t/a | 0（经车辆冲洗废水沉淀池沉淀后用于车辆冲洗） |
|  | 浮选水洗 | 浮选水洗废水 | SS | 1000mg/L | 1440t/a | 0（经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产） |
| 固 体 废 物 | 车辆冲洗废水沉淀池和浮选水洗废水处理系统 | 污泥 | / | 18062.4t/a | 0（收集后作为填方材料外卖） |
|  | 袋式除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | / | 21.384t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 1.5t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，噪声源强约为80~90dB（A）。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准要求，项目噪声对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、噪声 项目施工期噪声主要为施工时各种施工机械产生的噪声，其噪声值在75～85dB(A)之间。项目施工期主要噪声源及其声级值见表14。 表14施工期主要噪声源及其声级值 设备名称 声级 施工期声源性质 发生机理 推土机 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 装载机 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 振捣棒50mm 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 升降机 75～80dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 吊车 75～80dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 运输车辆 80～85dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为挖掘机、推土机、装载机等。 为了进一步减小项目建设对周围环境的影响，本项目提出以下有效噪声防治措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置2.5m高围挡以减轻噪声对周围环境的影响，合理布置设备位置。 （2）施工单位采用先进的工艺，合理选用施工机械；使用商品混凝土代替现搅混凝土；车辆出入现场时应低速、禁鸣； （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （4）在项目施工过程，建设单位应与项目四周的居民通过协调会的形式协调好与周边居民的关系，减免施工污染纠纷的产生； （5）施工单位应在施工机械、路线和时间上合理安排，应尽量避免各主要施工机械集中在同一侧场界同时运行，并严格执行噪声污染防治措施。 （6）严格控制夜间（22：00～6：00）和昼间（12:00～14:00）午休时间的施工，以减少对周围环境的噪声影响。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，项目施工噪声对周边环境影响较小。 2、废气 （1）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械运行产生的废气，主要污染物是CO、NOx等，呈无组织排放形式。 （2）施工扬尘 1）堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后， 临时露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场 扬尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s；W——尘粒的含水量，%。 起尘风速与尘粒和含水量有关，因此，减少露天堆放、保证一定的含水量以及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同尘粒粉尘的沉降速度见15。 表15不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.10 0.147 粉尘粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.29 粉尘粒径（μm） 450 550 600 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.21 2.414 3.016 3.418 3.820 4.22 4.62 由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 在同类建筑施工期条件下，在不同的影响范围内，做洒水抑尘测算扬尘影响，结果见16。 表16施工期场地洒水抑尘试验（扬尘小时平均浓度，单位：mg/Nm3） 距离 5m 20m 50m 100m 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 由表16可知，洒水能有效的降低扬尘量；在实际施工的运作中，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。 综上可知，经采取洒水抑尘、堆场铺设抑尘网等措施后，项目施工过程扬尘对其影响不大。 2）汽车行驶扬尘 本项目汽车行驶产生的扬尘主要由施工场地便道路面以及施工车辆车轮上附带的泥土掉落至路面产生的扬尘，根据有关资料分析，汽车行驶扬尘其产生量与路面含尘量、汽车车型、车速等有关，根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下面经验公式计算。 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 试验一辆5t卡车，行驶过一段长度为1km的路面，计算得出各种情况下的扬尘 量，见表17。 表17不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况 单位：kg/辆·km 车速（km/h） 道路表面粉尘量（kg/m2） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.085 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 25 0.1416 0.2832 0.3228 0.4006 0.4736 0.7964 根据上表可知，在限值车速的情况下，汽车扬尘产生量会得到有效控制，评价建议，施工运输车辆车速不得超过10km/h。 对于施工中的扬尘可采取一些相应的防治措施，但无法根除扬尘的发生，故将会对周围环境产生一定的短暂影响。对此，应加强建设期的环保管理，尽量减少扬尘的产生。为尽可能减少建筑粉尘对建设项目周边地区的污染程度，应实施标准化施工。 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染防治，本项目施工期应严格执行《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办【2018】33号）要求，做到达到“七个100%”标准，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。采取以下措施： ①在施工现场周围过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2m高围挡，下风既有地面，向并做到坚固美观。同时施工过程中加强施工管理，工程结束前不得拆除围挡。 ②在施工场地安装喷淋设备，全天不间断洒水，若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不得进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。另外，施工单位在进行土方施工时应采取湿法作业模式，一边喷淋降尘一边进行施工，达到不起尘土的要求。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ④对建筑垃圾应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业、以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 ⑤严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 ⑥严格落实扬尘污染防治“七个100%”，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。 ⑦出现五级以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖回填、转运作业等。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期废气对周围环境影响不大。 3、废水 施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水经临时沉淀池收集后用于施工场地内洒水降尘。 （2）施工人员生活污水 施工人员生活污水经市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂进行处理后排放。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期废水对周围地表水环境影响较小。 4、固体废物影响 施工期固体废物主要位施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾定期清运至市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地，不能及时清运的，应妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施，防止影响城市市容和环境卫生。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾采用垃圾箱收集后，交环卫部门处理。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析 废气 本项目废气主要为筛分粉尘、卸料粉尘和厂内运输道路扬尘。 （1）有组织 有组织废气主要为筛分粉尘。 在筛分机出料口上方设置集气罩（1组集气罩，集气罩的集气效率约为90%，集气风量为5000m3/h）收集筛分粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器（除尘效率为99%）处理后由1根15m高排气筒排放。 经处理后的粉尘排放浓度为9mg/m3，排放量为0.216t/a。经处理后的筛分粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h的要求。 无组织 无组织废气主要为未完全收集的筛分粉尘、卸料粉尘和厂内运输道路扬尘。 为降低无组织废气的影响，评价要求建设单位应严格按照《河南省2019年工业无组织排放治理方案》（豫环文2019【84】号）和《关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》 （漯环2019【70】号）要求，具体要求见下表。 表10无组织排放措施情况一览表 项目 详细要求 本项目情况 （一）料场密闭治理 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施； 本项目所有物料（包括原辅料、半成品、成品）均在厂房内存放；厂内无露天堆放物料。料场均安装有雾化喷淋设施装置； 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； 本项目原料和产品均存放在密闭厂房内； 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； 本项目物料堆存区域全封闭，通道口设置卷帘门； 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘； 物料堆存区域地面全硬化； 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置； 厂房内分区明确，且均安装有雾化喷淋设施装置； 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘； 厂区出口处设置有车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗； （二）物料输送环节治理 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施； 本项目物料均采用密闭传送带，每台设备均设置密闭罩，并配备有除尘设施； 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； 本项目运输车辆全覆盖，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米；厂内无露天转运物料 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘； 除尘器卸灰直接进入罐车且卸灰区全封闭； （三）生产环节治理 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施； 筛分机设置二次封闭且安装集气设施和除尘设施 （四）厂区、车辆治理 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化； 厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化； 对厂区道路定期洒水清扫； 厂区道路定期洒水清扫; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施； 厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水沉淀池，收集处理车辆冲洗废水 经采取以上措施后，本项目无组织排放的废气均可以得到有效的控制，未完全收集的筛分粉尘去除率可达80%；卸料粉尘去除率可达80%；厂内运输道路扬尘去除率可达80%；故未完全收集的筛分粉尘排放量为0.48t/a，卸料粉尘排放量为0.48t/a，厂内运输道路扬尘排放量0.131t/a。 （3）评价等级判定 为了解本项目废气排放对环境的贡献影响情况，评价采用估算模型AERSCREEN对其进行预测，评价标准见表15，估算模型参数见表16、预测参数见表17、表18。 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果见表19。《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判据见表20。 表15评价标准 评价因子 评价时段 标准值 标准来源 颗粒物 1h平均浓度 900µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价颗粒物采用TSP24h平均质量浓度限值的3倍折算为1h平均质量浓度限值。 表16估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 43.2℃ 最低环境温度 -16℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km 岸线方向 表17有组织废气排放情况一览表 排放源 污染因子 排放量（t/a） 排放速率（g/s） 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 风量（m3/h） 筛分粉尘排气筒 颗粒物 0.216 0.0125 15 0.1 3000 表18无组织废气排放情况一览表 排放源 污染因子 排放量（t/a） 平均排放高度（m） 长（m） 宽（m） 综合生产车间 颗粒物 1.091 8 126 38 表19环境空气评价等级计算 污染源 污染因子 最大地面浓度 （ug/m³） Pi（%） 下风向浓度最高点对应的距离（m） 确定等级 筛分粉尘排气筒 颗粒物 1.02 0.11 100 三级 综合生产车间 颗粒物 22.88 2.54 25 二级 表20评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 由表19、表20可以看出，项目评价等级应为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。 根据工程分析，对项目排放污染物进行核算，污染物排放速率及年排放量见下表。 表21污染源排放核算表 污染物 排放类型 核算年排放量（t/a） 有组织 颗粒物 0.216 无组织 颗粒物 1.091 全厂合计 颗粒物 1.307 厂界达标情况 根据预测可知，各厂界无组织颗粒物浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放周界外最高允许排放浓度1.0mg/m3的要求。 （6）大气环境防护距离 根据预测可知，厂界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，计算项目厂区的卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见下表： 表22卫生防护距离计算参数表 设防单元 污染源类型 排放量（t/a） A B C D 计算结果（m） 卫生防护距离确定（m） 综合生产车间 颗粒物 1.091 470 0.021 1.85 0.84 1.28 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）规定，本项目卫生防护距离设置为50m；其中东侧设防距离为0m；南侧设防距离为50m，设防距离内为空地；西侧设防距离为50m，设防距离内为亚裕工业园；北侧设防距离为0m。本项目卫生防护距离内无居住区、医院、学校等环境敏感点分布（卫生防护距离包络图见附图四）。评价建议本项目卫生防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等环境敏感点。 综上可知，经采取相应的防治措施后，营运期废气对周围环境空气影响不大。 2、废水 本项目废水主要为车辆清洗废水、浮选水洗废水和职工生活污水等。 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目地表水评价等级为水污染型三级B，水污染型三级B不需要进行水环境影响预测。 （2）车辆冲洗废水 车辆冲洗废水经车辆冲洗废水沉淀池处理后回用于车辆冲洗。 3）浮选水洗废水 浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产。 浮选水洗废水处理系统工作原理： ①废水采用集水池进行收集，收集后的废水经水泵输送至浮选水洗废水处理系统； ②浮选水洗废水处理系统分为絮凝区、悬浮泥渣区和清水区。废水进入絮凝沉降区，在重力的作用下，部分较大较重固体颗粒靠重力下沉至泥渣区。其余固体颗粒随水流升至斜板沉淀层；利用斜板间距迅速缩短沉淀时间，达到快速固液分离的效果。分离后的清水通过上部溢流槽排出。悬浮泥渣区的污泥比重达到一定浓度时，沉入到沉淀池底的输泥槽，在底部螺旋输泥机的推动下由中部的排泥口排出，进入板框压滤机进行处理。为缩短沉淀时间，在沉淀过程中投加絮凝剂PAC加快絮凝速度。经溢流槽排出的清水进入清水区，回用于浮选水洗工序。 生活污水 生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后经市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排放。生活污水排放量为0.32m3/d（96m3/a）。 5）总量指标 淞江产业集聚区污水处理厂出水水质指标COD30mg/L、氨氮1.5mg/L，故本项目污水总量指标为COD0.0029t/a、氨氮0.0001t/a。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，噪声源强约为80~90dB（A）。评经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强约为65~75dB（A）。 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表27。 表27各厂界噪声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 贡献叠加值 昼间标准值 夜间标准值 东厂界 30.7 60 50 西厂界 46.4 60 50 南厂界 46.3 60 50 北厂界 30.5 70 55 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、设置减振基础等措施后，四厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））、4类标准（昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A））要求要求。 运期高噪声设备对周围敏感点声环境影响预测结果见表28。 表28营运期高噪声设备对周围敏感点声环境影响预测结果 单位： dB(A) 预测点 贡献值 昼间背景值 夜间背景值 昼间预测值 夜间预测值 昼间标准值 夜间标准值 漯河食品学院附属幼儿园 18.6 50.8 42.3 50.8 42.4 60 50 由上表可知，敏感点的噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准的要求。 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘和污泥。 （1）职工生活垃圾 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处置。 （2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘收集后交环卫部门处置。 （3）污泥 污泥经板框压滤机压滤后作为填方材料外卖。 板框压滤机工作原理：由交替排列的滤板和滤框构成一组滤室。滤板的表面有沟槽，其凸出部位用以支撑滤布。滤框和滤板的边角上有通孔，组装后构成完整的通道，能通入悬浮液、洗涤水和引出滤液。板、框两侧各有把手支托在横梁上，由压紧装置压紧板、框。板、框之间的滤布起密封垫片的作用。由供料泵将悬浮液压入滤室，在滤布上形成滤渣，直至充满滤室。滤液穿过滤布并沿滤板沟槽流至板框边角通道，集中排出。过滤完毕，可通入清洗涤水洗涤滤渣。洗涤后，有时还通入压缩空气，除去剩余的洗涤液。随后打开压滤机卸除滤渣，清洗滤布，重新压紧板、框，开始下一工作循环。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目营运期固体废物对周围环境影响较小。 5、环保投资核算 项目总投资1000万元。环保投资78万元，约占总投资的7.8%，具体环保投资见表23。 表23环保投资一览表 污染源 污染防治措施 环保设施 环保投资（万元） 项目 污染物 废气 筛分粉尘 在筛分机出料口上方设置集气罩收集筛分粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放； 1组集气罩+1套带式除尘器+1根15m高排气筒 1.8 无组织废气 未完全收集的筛分粉尘 本项目厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；本项目原料和产品均存放在密闭厂房内，厂内无露天堆放物料；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置；本项目物料均采用密闭传送带，每台设备均设置密闭罩，并配备有除尘设施；本项目运输车辆全覆盖，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米；厂内无露天转运物料；除尘器卸灰直接进入罐车且卸灰区全封闭；筛分机设置二次封闭且安装集气设施和除尘；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水沉淀池，收集处理车辆冲洗废水； 厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置；传送带全密闭；运输车辆设置苫布覆盖；除尘器卸灰区域全封闭；筛分机设置二次封闭且安装集气设施和除尘设施；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水沉淀池 40 卸料粉尘 厂内运输道路扬尘 噪声 设备运行 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 减振基础 2 废水 职工生活污水、车辆冲洗废水 经车辆冲洗废水气浮沉淀池处理后用于车辆冲洗 1座24m3车辆冲洗废水气浮沉淀池 3 浮选水洗废水 浮选水洗废水采用废水收集池收集，收集后的废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产 浮选水洗废水处理系统 27 固体废物 生活垃圾 垃圾箱收集后交环卫部门处理 垃圾箱若干 0.2 污泥 经板框压滤机压滤后作为填方材料外卖 板框压滤机 4 合计 / / 78 6、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表24。 表24环保“三同时”验收内容一览表 污染源 环保设施 验收标准 项目 污染物 废气 筛分粉尘 1组集气罩+1套带式除尘器+1根15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 无组织废气 未完全收集的筛分粉尘 厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置；传送带全密闭；运输车辆设置苫布覆盖；除尘器卸灰区域全封闭；筛分机设置二次封闭且安装集气设施和除尘设施；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水沉淀池 卸料粉尘 厂内运输道路扬尘 噪声 设备运行 减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 废水 生活污水 1座2m3化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 车辆冲洗废水 1座24m3车辆冲洗废水沉淀池 综合利用不外排 浮选水洗废水 浮选水洗处理系统 综合利用不外排 固体废物 生活垃圾 垃圾箱若干 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 污泥 板框压滤机

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 筛分 | 粉尘 | 在筛分机等设备出料口上方设置集气罩收集筛分粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | 无组织废气 | 筛分 | 未完全收集的筛分粉尘 | 本项目厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；本项目原料和产品均存放在密闭厂房内，厂内无露天堆放物料；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置；本项目物料均采用密闭传送带，每台设备均设置密闭罩，并配备有除尘设施；本项目运输车辆全覆盖，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米；厂内无露天转运物料；除尘器卸灰直接进入罐车且卸灰区全封闭；筛分机设置二次封闭且安装集气设施和除尘设施；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水沉淀池，收集处理车辆冲洗废水 |  |
|  |  | 原料装卸 | 卸料粉尘 |  |  |
|  |  | 厂内运输道路 | 厂内运输道路扬尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 职工生活污水 | 经车辆冲洗废水沉淀池沉淀后用于车辆冲洗 | 综合利用不外排 |
|  | 车辆冲洗废水气浮沉淀池 | 车辆冲洗废水 |  |  |
|  | 浮选水洗废水处理系统 | 浮选水洗废水 | 经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产 |  |
| 固 体 废 物 | 车辆冲洗废水沉淀池和浮选水洗废水处理系统 | 污泥 | 经板框压滤机压滤后作为填方材料外卖 | 合理处置不会造成二次污染 |
|  | 袋式除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | 收集后交环卫部门收集 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集后交环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，噪声源强约为80~90dB（A）。经选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减震基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 河南道汇实业有限公司年产120万砂石料项目位于漯河市郾城区孟庙镇白云山路与龙江路交叉口往西500m路南88号，项目占地25000m2，总投资1000万元，生产规模为年加工砂120万吨。 1.2政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，故属于“允许类”项目；项目的建设符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为：2019-411103-30-03-069072。 1.3厂址可行性 1）土地、规划相符性 根据土地证明可知，本项目用地为工业用地；根据《淞江产业集聚区总体发展规划》可知，本项目厂址属于规划的工业用地，本项目的建设符合淞江产业集聚区总体发展规划。项目用地符合相关土地、规划政策的要求。 2）与周边环境的相符性 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，卫生防护距离内无敏感点分布，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目的选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 1、废气 本项目废气主要为筛分粉尘、卸料粉尘、厂内运输道路扬尘等。 （1）有组织粉尘 在筛分机出料口上方设置集气罩收集筛分粉尘，收集后的粉尘经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。在经处理后的粉尘排放浓度为9mg/m3，排放量为0.216t/a。经处理后的筛分粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h的要求。 （2）无组织粉尘 无组织粉尘主要有未完全收集的筛分粉尘、卸料粉尘和厂内运输道路扬尘。 为降低无组织废气的影响，评价要求减少单位应严格按照《河南省2019年工业无组织排放治理方案》（豫环文2019【84】号）和《关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》 （漯环2019【70】号）要求，要求内容如下：本项目厂房全封闭，各通道口设置卷帘门；本项目原料和产品均存放在密闭厂房内，厂内无露天堆放物料；厂房内地面全硬化；生产区和原料区设置雾化喷淋设施装置；本项目物料均采用密闭传送带，每台设备均设置密闭罩，并配备有除尘设施；本项目运输车辆全覆盖，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米；厂内无露天转运物料；除尘器卸灰直接进入罐车且卸灰区全封闭筛分机设置二次封闭且安装集气设施和除尘设施；厂区内道路全部硬化，定期清扫、洒水降尘，厂区未硬化地面全部绿化；厂区出口处设置车辆冲洗平台并设置有车辆冲洗废水沉淀池，收集处理车辆冲洗废水。 经采取以上措施后，各厂界颗粒物浓度预测值均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放周界外最高允许排放浓度1.0mg/m3的要求。 卫生防护距离 本项目卫生防护距离设置为50m；其中东侧设防距离为0m；南侧设防距离为50m，设防距离内为空地；西侧设防距离为50m，设防距离内为亚裕工业园；北侧设防距离为0m。本项目卫生防护距离内无居住区、医院、学校等环境敏感点分布（卫生防护距离包络图见附图四）。评价建议本项目卫生防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等环境敏感点。 综上可知，项目废气对周边环境影响不大。 2、废水 本项目废水主要为运输车辆冲洗废水、浮选水洗废水和职工生活污水。项目废水排放量为0。 1）职工生活污水 职工生活污水经车辆冲洗废水气浮沉淀池收集后用于车辆冲洗。 2）运输车辆冲洗废水 运输车辆冲洗废水经车辆冲洗废水气浮沉淀（1座容积24m3）沉淀后用于车辆冲洗。 3）浮选水洗废水 浮选水洗废水经浮选水洗废水处理系统处理后回用于生产。 4）总量指标 本项目外排废水量为0，故本项目污水总量指标为0。 综上可知，项目营运期废水对周边环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周边环境影响不大。 4、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘和污泥。 （1）职工生活垃圾 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门收集。 （2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘收集后交环卫部门收集。 （3）污泥 污泥经板框压滤机压滤后作为填方材料外卖。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目营运期固体废物对周围环境影响较小。 2、建议 （1）要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施； （2）项目投产后，应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响； （3）加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （4）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 3、评价总结论 综上所述，河南道汇实业有限公司年产120万砂石料项目符合相关土地政策、规划的要求，项目的建设符合产业政策的要求。在严格落实评价提出的各项污染物防治措施后，污染物均可达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。 注释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目平面布置图 附图四 卫生防护距离包络图 附图五 现场照片 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 土地证 附件四 租赁合同 附件五 营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

化粪池收集后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂

0.08

0.32

职工生活污水

0.326

0.4

职工生活用水

5.2

20.8

20.8

5.2

车辆冲洗用水

新鲜水

25.6

车辆冲洗废水沉淀池

车辆冲洗废水

20.8

进入产品20

20

48000

浮选水洗废水沉淀系统

浮选水洗用水

浮选水洗废水

48000

4800

原料砂

不合格原料

>0.5mm

筛分

噪声、粉尘、固废

≤0.5mm

清水

浮选水洗

废水、固废

浮选水洗废水处理系统

砂

废水

成品砂