建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000吨中药制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南长明中药制品有限公司 |
| 法人代表 | 薛遂安 | 联系人 | 薛遂安 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区龙江路与五台山路交叉口 |
| 联系电话 | 13569692765 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区龙江路与五台山路交叉口 |
| 立项审批部门 | 漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会 | 批准文号 | 2019-411103-27-03-065029 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 中成药生产 （C2730） |
| 占地面积 （平方米） | 5427.02 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 2800 | 环保投资 （万元） | 12 | 占总投资 比例（%） | 0.43 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2020年7月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 河南长明中药制品有限公司拟投资2800万元在漯河市郾城区龙江路与五台山路交叉口建设“年产2000吨中药制品项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“十六、医药制造业”中的“42、中成药制造、中药饮片加工——其他”，应编制环境影响报告表。受河南长明中药制品有限公司（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目占地面积5427.02m2，生产规模为年加工中药2000吨。项目拟用职工36人，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 2800 企业自筹 2 环保投资 万元 12 占总投资的0.43% 3 占地面积 m2 5427.02 / 4 劳动定员 人 36 均不在厂内食宿 5 年工作日 天 300 每天1班，每班工作8小时 3、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于“鼓励类—十三、医药—4、濒危稀缺药用动植物人工繁育技术开发，实验动物标准化养殖及动物实验服务，先进农业技术在中药材规范化种植、养殖中的应用，中药质量控制新技术开发和应用，中药现代剂型的工艺技术，中药饮片炮制技术传承与创新，中药经典名方的开发与生产，中药创新药物的研发与生产，中成药二次开发和生产，民族药物开发和生产”；项目的建设符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案（备案证明见附件二），项目代码为：2019-411103-27-03-065029。 4、选址可行性分析 本项目位于漯河市郾城区龙江路与五台山路交叉口，厂址东侧为空地，南侧为空地，西侧为空地，北侧为龙江路地。项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况图见附图二。 1）土地、规划相符性 根据不动产权证书可知（详见附件三），本项目用地为工业用地；根据淞江产业集聚区管委会出具的证明可知（详见附件四），本项目厂址属于规划的工业用地，本项目的建设符合淞江产业集聚区总体发展规划；项目用地符合相关土地、规划政策的要求。 2）与周边环境的相符性 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目的选址是可行的。 5、项目组成 本项目组成及主要工程内容见表2。 表2本项目组成及主要工程内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 生产车间 一层主要包括生产区、办公区、原料区、成品区 依托现有厂房（标准化厂房环境影响登记表见附件五） 二层东侧为生产区、西侧为预留车间 三层东侧为实验室、西侧为预留车间 公用工程 给水 依托厂内水井 / 排水 污水经厂内污水处理设施处理后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂 / 用电 市政供电系统 / 环保工程 废水治理 污水经厂内污水处理设施处理后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂 新建 固废治理 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；废包装材料收集后交环卫部门处理；过滤产生的滤渣收集后交环卫部门处理；澄清工序沉淀物收集后交环卫部门处理；化验废液收集后交有资质单位处置 新建 噪声治理 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减振基础 新建 6、主要建筑 本项目总建筑面积约为9600m2。本项目平面布置图见附图三。 表3项目主要构筑物一览表 项目 建筑面积 规格 备注 生产车间（三层） 9600m2 长91m、宽35.2m、高12m 一层主要包括生产区、办公区、原料区、成品区 二层东侧为生产区、西侧为预留车间 三层东侧为实验室、西侧为预留车间 7、项目产品方案及规模 本项目主要产品为中药制品，具体产品类型及产量见表4。 表4主要产品类型及产量一览表 产品名称 年产量 规格 中药代用茶 500吨 10g/袋 中药疱疹喷剂 200吨 50g/瓶 祛斑养颜喷剂 500吨 50g/瓶 女性专用消毒清洗剂 800吨 50g/瓶 8、本项目营运期主要设备 本项目营运期主要设备见表5。 表5本项目营运期主要设备一览表 设备名称 规格 数量（台/组） 粉碎机组 FZ-400型号 3 调配罐 2000L 4 浸泡罐 2000L 4 清洗脱水一体机 GX-900 3 热风烘箱 CT-II 3 三维混合机 1000L 1 灌装机组 / 2 过滤机 / 1 包装机 / 1 贴标机 / 2 净化通风机组 / 3 纯水制备机组 2t/h 1 9、本项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表6。 表6本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 产品名称 原料名称 消耗量 备注 中药代用茶 贡菊 80t 外购 黑枸杞 125t 外购 葛根 92t 外购 甘草 80t 外购 霜桑叶 125t 外购 中药疱疹喷剂 甘草 4t 外购 当归 2t 外购 三七 4t 外购 无花果 5t 外购 苦参 6t 外购 纯水 200m3 厂内制备 祛斑养颜喷剂 葛根 6t 外购 当归 5t 外购 三七 6t 外购 霜桑叶 4t 外购 苦参 5t 外购 纯水 500m3 厂内制备 女性专用消毒清洗剂 葛根 6t 外购 当归 5t 外购 三七 6t 外购 霜桑叶 4t 外购 苦参 5t 外购 纯水 800m3 厂内制备 其他 包装袋/瓶 12t/a 外购 包装箱 2.5t/a 外购 水 4233m3/a 依托市政供水系统 电 7.2×104万kw·h/a 市政供电系统 10、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水、浸泡用水、地面拖洗用水、制水设施用水和清洗用水。新鲜水消耗量为14.11m3/d（4233m3/a）。厂内用水由厂内供给，可以满足项目日常运作。 生活用水 本项目劳动定员为36人，均不在厂区食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），办公人员用水量以40L/d·人计，则本项目职工生活用水总量为1.44m3/d（432m3/a）。 2）清洗用水 根据建设单位提供的资料可知，项目原料需用纯水进行清洗，每天共清洗2批次，每次清洗用水量为1m3，故清洗用水量为2m3/d（600m3/a）。 3）浸泡用水 根据建设单位提供的资料可知，项目浸泡工序需用纯水进行浸泡，纯水用量为1500m3，故浸泡用水量为5m3/d（1500m3/a）。 4）地面拖洗用水 项目生产区地面每天需进行拖洗1次，根据建设单位提供的资料可知，项目生产区面积为5000m2，拖洗用水定额按0.2L/m2计，故拖洗用水量为1m3/d（600m3/a）。 5）制水设施用水 本项目拟采用的纯水制备机组的制水效率约为60%。本項目纯水用水量为2100m3/a，则制水设施用水量为11.67m3/d（3500m3/a）。 （2）排水 本项目废水主要为生活污水、清洗废水、地面拖洗废水和制水设施废水。外排废水量为8.422m3/d（2525.6m3/a）。 1）清洗废水 清洗废水产生量按照用水量的90%计，则清洗废水产生量为1.8m3/d（540m3/a）。清洗废水收集后进入厂内污水处理设施。 2）制水设施废水 制水设施废水产生量约为4.67m3/d（1400m3/a），制水设施废水收集后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂。 3）职工生活污水 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水的产生量为1.152m3/d（345.6m3/a）。职工生活污水经化粪池收集后进入厂内污水处理设施。 4）地面拖洗废水 地面拖洗废水产生量按照用水量的80%计，则地面拖洗废水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。地面拖洗废水收集后进入厂内污水处理设施。 进入厂内污水处理设施的污水经处理达标后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂进行深度处理后排放。 图1 水平衡图 单位：m3/d 11、工作制度 项目劳动定员为36人，年生产天数300天，每天1班，每班工作8小时，员工均不在厂区内食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、水文、地表水、气候、气象、动植物等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′～33°59′，东经113°27′～114°16′，总面积2617km2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区龙江路与五台山路交叉口，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为I、II、III三大工程地质区域，I类地区主要分布在铁东及澧河西区；II类地区分布在老城区；III类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、塔河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候气象 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4~10月最大无降水日数是30~71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区龙江路与五台山路交叉口。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 评价引用河南省发布的漯河市水利局监测点位（该监测点位位于本项目东南侧4.7km处）环境空气质量监测数据（监测日期为2019年4月8日~2019年4月14日）。环境空气质量现状监测分析结果见表7。 表7环境空气质量现状及分析结果 监测因子 24小时平均浓度 标准值 标准指数（无量纲） 最大超标倍数 SO2 60~82µg/m3 150µg/m3 0.413~0.547 0 NO2 14~32µg/m3 80µg/m3 0.175~0.400 0 PM10 54~86µg/m3 150µg/m3 0.360~0.573 0 PM2.5 37~53µg/m3 75µg/m3 0.493~0.707 0 CO 0.4~0.6mg/m3 4mg/m3 0.100~0.150 0 O3 75~84µg/m3（8小时平均） 160µg/m3 0.469~0.525 0 由上表可知，区域环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年检》（2018年度）颍河纸坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表8。 表8地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 颍河纸坊断面 COD 13.0 20 0.65 0 NH3-N 0.11 1.0 0.11 0 总磷 0.07 0.2 0.35 0 由上表可知，颍河纸坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年检》（2018年度）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表9。 表9地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 耗氧量 1.02mg/L 3.0mg/L 0.340 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属2类、4a类区域，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。四厂界的声环境现状值见表10。 表10项目区声环境质量现状监测一览表 单位：dB（A） 监测点位 昼间 昼间标准值 达标情况 夜间 夜间标准值 达标情况 东厂界 52.2 60 达标 45.4 50 达标 南厂界 51.6 60 达标 44.3 50 达标 西厂界 51.1 60 达标 44.8 50 达标 北厂界 54.7 70 达标 46.1 55 达标 由表9可知，区域声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类、4a类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 大气环境 碾张村 N 973 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 黑龙王庙村 NE 966 宁沟刘村 NW 1101 智杨 NW 1311 大李庄村 SW 1137 小李庄村 NW 1073 地表水环境 颍河 N 7343 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 （类别） 主要标准要求 环境 空气 GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级 SO21小时平均：500μg/m³；NO21小时平均：200μg/m³；PM1024小时平均：150μg/m³；PM2.524小时平均：75μg/m³； CO1小时平均10mg/m³；O31小时平均200mg/m³； 声环境 GB3096-2008 《声环境质量标准》 2类 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 地表水 GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 III类 pH6~9、COD≤20mg/ L、NH3-N≤1.0mg/ L、总磷0.2mg/L 地下水 GB/T14848-2017 《地下水质量标准》 III类 pH6.5～8.5、耗氧量≤3mg/L，溶解性总固体≤1000mg/L、总硬度≤450mg/L、氨氮≤0.50mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级 颗粒物 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率：3.5kg/h 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4二级 COD≤150mg/ L、BOD5≤30mg/ L、SS≤150mg/ L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12532-2011) 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污水经厂内污水处理设施处理后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排放。 本项目外排废水量2525.6m3/a，废水污染物总量控制指标为COD0.0758t/a、NH3-N0.0038t/a。 |

建设项目工程分析

本项目工艺流程及产污环节如下 （1）中药代用茶 图2 工艺流程与产污环节图 工艺流程简述： （1）原料：按照配方要求，准备所需的贡菊、黑枸杞、葛根、甘草、霜桑叶 （2）清洗：将原料按照规定要求，分批次进入清洗脱水一体机进行清洗、脱水；清洗工序时间约为15min。 （3）烘干：清洗、脱水后的原料进入热风烘箱进行烘干，从而去除原料上附着的水分；烘干时间约为5min。。 （4）粉碎：烘干后的原料进入粉碎机组进行粉碎，粉碎后的物料直径约<1cm。 （5）混合：粉碎后的物料按照配比要求，进入混合机组进行混合，混合时间约为1h，每次可混合物料0.4t。 （6）包装：按照每袋10g，每箱20袋的要求进行包装，包装后的产品进入仓库暂存。 （2）中药疱疹喷剂、祛斑养颜喷剂、女性专用消毒清洗剂 图3工艺流程与产污环节图 工艺流程简述： （1）原料：按照配方要求，准备所需的贡菊、黑枸杞、葛根、甘草、霜桑叶 （2）清洗：将原料按照规定要求，分批次进入清洗脱水一体机进行清洗、脱水；清洗工序时间约为15min。 （3）烘干：清洗、脱水后的原料进入热风烘箱进行烘干，从而去除原料上附着的水分；烘干时间约为5min。。 （4）粉碎：烘干后的原料进入粉碎机组进行粉碎，粉碎后的物料直径约<1cm。 （5）浸泡：粉碎后的物料按照配比要求，进入浸泡灌进行浸泡，浸泡时间约为24h。 （6）过滤：浸泡罐中的物料通过过滤机进行过滤。 （7）澄清：过滤后的液体在调配罐进行澄清，其中上清液进入灌装工序。 （8）灌装：利用灌装机组按照50g/瓶的要求进行灌装。 （9）包装：按照每箱10瓶的要求进行包装，包装后的产品入库暂存。

主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为粉碎粉尘等。 根据《工业污染源核算》和《逸散性工业粉尘控制技术》（第275页）可知，粉碎粉尘产生量为0.04kg/t原料。本项目原料用量为575t，故粉碎粉尘产生量为0.023t/a。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水、清洗废水、地面拖洗废水和制水设施废水。外排废水量为8.422m3/d（2526.6m3/a）。 1）清洗废水 清洗废水产生量为1.8m3/d（540m3/a）。清洗废水中污染物产生浓度为COD180mg/L、BOD580mg/L、SS300mg/L、NH3-N5mg/L。 2）制水设施废水 制水设施废水产生量约为4.67m3/d（1400m3/a），制水设施废水中污染物产生浓度为COD10mg/L、BOD55mg/L、SS5mg/L、NH3-N2mg/L。 3）职工生活污水 职工生活污水的产生量为1.152m3/d（345.6m3/a）。职工生活污水中污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD5160mg/L、SS180mg/L、NH3-N20mg/L。 4）地面拖洗废水 地面拖洗废水产生量按照用水量的80%计，则地面拖洗废水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。地面拖洗废水中污染物产生浓度为COD120mg/L、BOD550mg/L、SS200mg/L、NH3-N5mg/L。 3、噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备噪声源强见表12。 表12本项目主要高噪声设备源强表 名称 数量 噪声源强（dB（A）） 清洗脱水一体机 3 70 粉碎机组 3 75 4、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘、过滤残渣、澄清工序沉淀物、废包装材料和化验废液。 职工生活垃圾 本项目劳动定员36人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则职工生活垃圾产生量为18kg/d，即5.4t/a。 （2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘量为0.0228t/a。 （3）过滤残渣 根据建设单位提供的资料可知，过滤残渣产生量约为48.2t/a。 （4）澄清工序沉淀物 根据建设单位提供的资料可知，澄清工序沉淀物产生量约为13.6t/a。 废包装材料 废包装材料主要为废包装瓶、废纸箱等，根据建设单位提供的资料可知，废包装材料产生量约为0.32t/a。 （6）化验废液 本项目每天需要对产品进行抽检，进行理化测试等，实验废液产生量约为0.6t/a。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉碎粉尘 | 粉碎粉尘 | 有组织 | 22mg/m3 | 0.023t/a | 0.22mg/m3 | 0.0002t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 职工生活污水 | COD | 300mg/L | 0.1037t/a | 经厂内污水处理设施处理后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂 |
|  |  |  | BOD5 | 160mg/L | 0.0553t/a |  |
|  |  |  | SS | 180mg/L | 0.0622t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L | 0.0069t/a |  |
|  | 清洗 | 清洗废水 | COD | 180mg/L | 0.024t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 80mg/L | 0.0096t/a |  |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 0.0115t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 5mg/L | 0.0014t/a |  |
|  | 地面拖洗 | 地面拖洗废水 | COD | 120mg/L | 0.024t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 50mg/L | 0.0096t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.0115t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 5mg/L | 0.0014t/a |  |
|  | 制水设施 | 制水设施废水 | COD | 10mg/L | 0.014t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 5mg/L | 0.007t/a |  |
|  |  |  | SS | 5mg/L | 0.007t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 2mg/L | 0.0028t/a |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 职工生活垃圾 | / | 5.4t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
|  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | / | 0.0228t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
|  | 过滤 | 过滤残渣 | / | 48.2t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
|  | 澄清 | 澄清工序沉淀物 | / | 13.6t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
|  | 包装 | 废包装材料 | / | 0.32t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
|  | 实验室 | 化验废液 | / | 0.6t/a | 0（收集后交有资质单位处置） |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在厂内、设置减振基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准要求，项目噪声对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

环境影响分析

营运期环境影响分析 废气 （1）产排情况 本项目废气主要为粉碎粉尘。 粉碎粉尘经粉碎机组自带的集气装置收集后进入袋式除尘器（除尘效率为99%，集气总风量为3000m3/h）处理后通过1根15m高排气筒排放。本项目粉碎机组每天运行1h。 经处理后的粉尘排放浓度为0.22mg/m3，排放速率0.0007kg/h，排放量为0.0002t/a。经处理后的粉碎粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h的要求。 （2）评价等级判定 为了解本项目废气排放对环境的贡献影响情况，评价采用估算模型AERSCREEN对其进行预测，评价标准见表13，估算模型参数见表14、预测参数见表15、表16。 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果见表17。《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判据见表18。 表13评价标准 评价因子 评价时段 标准值 标准来源 颗粒物 1h平均浓度 900µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价颗粒物采用TSP24h平均质量浓度限值的3倍折算为1h平均质量浓度限值。 表14估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 43.2℃ 最低环境温度 -16℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km 岸线方向 表15有组织废气排放情况一览表 排放源 污染因子 排放量（t/a） 排放速率（g/s） 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 风量（m3/h） 粉碎粉尘排气筒 颗粒物 0.0002 0.023 15 0.1 3000 表16环境空气评价等级计算 污染源 污染因子 最大地面浓度 （ug/m³） Pi（%） 下风向浓度最高点对应的距离（m） 确定等级 粉碎粉尘排气筒 颗粒物 0.85 0.94 100 三级 表17评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 由表16、表17可以看出，项目评价等级应为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“三级评价项目不进行进一步预测与评价”。 根据工程分析，对项目排放污染物进行核算，污染物排放速率及年排放量见下表。 表18污染源排放核算表 污染物 排放类型 核算年排放量（t/a） 有组织 颗粒物 0.216 无组织 颗粒物 1.091 全厂合计 颗粒物 1.307 综上可知，经采取相应的防治措施后，营运期废气对周围环境空气影响不大。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水、清洗废水、地面拖洗废水和制水设施废水等。外排废水量为8.422m3/d（2525.6m3/a）。 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目地表水评价等级为水污染型三级B，水污染型三级B不需要进行水环境影响预测。 （2）废水排放情况 1）制水设施废水 制水设施废水属于清净下水，废水经收集后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂。 2）职工生活污水、清洗废水、地面拖洗废水 1）排放情况 清洗废水收集后进入厂内污水处理设施。地面拖洗废水收集后进入厂内污水处理设施。职工生活污水经化粪池收集后进入厂内污水处理设施。经厂内污水处理设施处理后的污水通过通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂进行深度处理后排放。 2）厂内污水处理设施情况 根据建设单位提供的资料，本项目一体化污水处理设施（处理能力5m3/d），污水处理工艺为“A/O工艺”。 图3污水处理工艺流程图 污水进入调节池进行集水和均化水质；调节均匀后的污水进入厌氧池，依靠厌氧微生物将水中的大分子有机物分解为小分子有机物；随后进入好氧池，利用好氧微生物进一步去处水中的小分子有机物。最后经沉淀池沉淀后排放。 表19污水处理前后水质情况一览表 水质 水量（m3/a） COD BOD5 SS NH3-N 清洗废水水质（mg/L） 540 180 80 300 5 地面拖洗废水水质（mg/L） 240 120 50 200 5 职工生活污水水质（mg/L） 345.6 300 160 180 20 污水综合水质（mg/L） 1125.6 204.05 98.17 241.83 9.61 处理效率(%) / 80 80 80 20 出水水质（mg/L） / 40.8 19.63 48.37 7.69 污染物排放量（t/a） 1125.6 0.0459 0.0221 0.0544 0.0087 （3）厂区总排放口处水质情况 经污水处理设施处理后的职工生活污水、清洗废水、地面拖洗废水与制水设施废水在厂区总排口排放。废水排放量为2525.6m3/a，根据核算，厂区总排口处废水排放浓度为COD23.7mg/L、BOD511.5mg/L、SS24.3mg/L、NH3-N5mg/L；排放量为COD0.0599t/a、BOD50.0291t/a、SS0.0614t/a、NH3-N0.0115t/a。 厂区总排口处废水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级要求。 5）总量指标 淞江产业集聚区污水处理厂出水水质指标COD30mg/L、氨氮1.5mg/L，故本项目污水总量指标为COD0.0758t/a、氨氮0.0038t/a。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，噪声源强约为65~75dB（A）。 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表20。 表20各厂界噪声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 贡献叠加值 昼间标准值 夜间标准值 东厂界 32.7 60 50 西厂界 34.4 60 50 南厂界 33.3 60 50 北厂界 31.5 70 55 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、设置减振基础等措施后，四厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））、4类标准（昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A））要求要求。 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘、过滤残渣、澄清工序沉淀物、废包装材料和化验废液。 （1）职工生活垃圾 职工生活垃圾收集后交环卫部门处理。 （2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘收集后交环卫部门处理。 （3）过滤残渣 过滤残渣收集后交环卫部门处理。 （4）澄清工序沉淀物 澄清工序沉淀物收集后交环卫部门处理。 废包装材料 废包装材料收集后交环卫部门处理。 （6）化验废液 化验废液是危险废物，属于《国家危险废物名录》（2016年版）规定的HW49中的900-047-49“研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括HW03、900-999-49）”。 ①危险废物汇总 本项目危险废物汇总表见表21。 表21本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 产生工序及装置 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 化验废液 HW49 900-047-49 0.6t/a 化验 业态 半年 T/C/I/R 危废暂存间 ②处置措施 化验废液收集后在危废暂存间内暂存，定期交有资质的单位处置。本项目贮存场所情况见表22。 表22本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存量 1 危废暂存间 化验废液 HW49 900-047-49 厂区东侧 10m2 隔离储存 0.15t ③危险废物的收集 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： A、根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 B、制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 C、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 D、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ④危险废物的暂存要求 A、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物储存间采取如下措施： a、危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3：7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s，暂存场所要达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求； b、危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B、企业须健全危险废物相关管理制度 a、企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； b、企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； c、企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； d、规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 C、危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 a、必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； b、盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； c、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； d、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D、危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： a、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； b、项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 c、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 d、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境行政主管部门。 e、废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，项目固体废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目营运期固体废物对周围环境影响较小。 5、环保投资核算 项目总投资1000万元。环保投资78万元，约占总投资的7.8%，具体环保投资见表23。 表23环保投资一览表 污染源 污染防治措施 环保设施 环保投资（万元） 项目 污染物 废气 粉碎粉尘 粉碎粉尘采用粉碎机配套的集气设施收集，收集后的粉尘经1套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放 1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 1.8 噪声 设备运行 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 减振基础 2 废水 职工生活污水、清洗废水、地面拖洗废水 经化粪池处理后的生活污水、清洗废水和地面拖洗废水经厂内污水处理设施处理后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排放 1座2m3化粪池、1座5m3污水处理设施（处理工艺为A/O） 7 固体废物 生活垃圾 垃圾箱收集后交环卫部门处理 垃圾箱若干 0.2 化验废液 收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 1座5m2危废暂存间 1 合计 / / 12 6、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表24。 表24环保“三同时”验收内容一览表 污染源 环保设施 验收标准 项目 污染物 废气 粉碎粉尘 1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 噪声 设备运行 减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类 废水 职工生活污水、清洗废水、地面拖洗废水 1座2m3化粪池、1座5m3污水处理设施（处理工艺为A/O） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级 固体废物 生活垃圾 垃圾箱若干 合理处置，不会造成二次污染 化验废液 1座5m2危废暂存间

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉碎 | 粉尘 | 收集后的粉碎粉尘经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 职工生活污水 | 经化粪池处理后的生活污水、清洗废水和地面拖洗废水经厂内污水处理设施处理后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级 |
|  | 清洗 | 清洗废水 |  |  |
|  | 地面拖洗 | 地面拖洗废水 |  |  |
|  | 制水设施 | 制水设施废水 | 通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排放 |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 收集后交环卫部门收集 | 合理处置不会造成二次污染 |
|  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | 收集后交环卫部门收集 |  |
|  | 过滤 | 过滤残渣 | 收集后交环卫部门收集 |  |
|  | 澄清 | 澄清工序沉淀物 | 收集后交环卫部门收集 |  |
|  | 包装 | 废包装材料 | 收集后交环卫部门收集 |  |
|  | 实验室 | 化验废液 | 收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减震基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 河南长明中药制品有限公司年产2000吨中药制品项目位于漯河市郾城区龙江路与五台山路交叉口，项目占地5427.02m2，总投资2800万元，生产规模为2000吨中药制品。 1.2政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于“鼓励类—十三、医药—4、濒危稀缺药用动植物人工繁育技术开发，实验动物标准化养殖及动物实验服务，先进农业技术在中药材规范化种植、养殖中的应用，中药质量控制新技术开发和应用，中药现代剂型的工艺技术，中药饮片炮制技术传承与创新，中药经典名方的开发与生产，中药创新药物的研发与生产，中成药二次开发和生产，民族药物开发和生产”；项目的建设符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案（备案证明见附件二），项目代码为：2019-411103-27-03-065029。 1.3厂址可行性 1）土地、规划相符性 根据不动产权证书可知，本项目用地为工业用地；根据淞江产业集聚区管委会出具的证明可知，本项目厂址属于规划的工业用地，本项目的建设符合淞江产业集聚区总体发展规划；项目用地符合相关土地、规划政策的要求。 2）与周边环境的相符性 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目的选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 1、废气 本项目废气主要为粉碎粉尘等。 粉碎粉尘经粉碎机组自带的集气装置收集后进入袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。经处理后的粉尘排放浓度为0.22mg/m3，排放速率0.0007kg/h，排放量为0.0002t/a。经处理后的粉碎粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m时，最高允许排放速率3.5kg/h的要求。 综上可知，项目废气对周边环境影响不大。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水、清洗废水、地面拖洗废水和制水设施废水等。 （1）制水设施废水 制水设施废水属于清净下水，废水经收集后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂。 （2）职工生活污水、清洗废水、地面拖洗废水 清洗废水收集后进入厂内污水处理设施。地面拖洗废水收集后进入厂内污水处理设施。职工生活污水经化粪池收集后进入厂内污水处理设施。经厂内污水处理设施处理后的污水通过通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂进行深度处理后排放。 （3）总量指标 本项目外排废水量为2525.6m3/d，本项目污水总量指标为废水污染物总量控制指标为COD0.0758t/a、NH3-N0.0038t/a。 综上可知，项目营运期废水对周边环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声。经采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内和设置减振基础等隔声降噪措施后，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 综上可知，本项目噪声对周边环境影响不大。 4、固体废物 项目营运期固体废物主要有职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘、过滤残渣、澄清工序沉淀物、废包装材料和化验废液。 （1）职工生活垃圾 职工生活垃圾收集后交环卫部门处理。 （2）除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘收集后交环卫部门处理。 （3）过滤残渣 过滤残渣收集后交环卫部门处理。 （4）澄清工序沉淀物 澄清工序沉淀物收集后交环卫部门处理。 废包装材料 废包装材料收集后交环卫部门处理。 （6）化验废液 化验废液收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目营运期固体废物对周围环境影响较小。 2、建议 （1）要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施； （2）项目投产后，应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响； （3）加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （4）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 3、评价总结论 综上所述，河南长明中药制品有限公司年产2000吨中药制品项目符合相关土地政策、规划的要求，项目的建设符合产业政策的要求。在严格落实评价提出的各项污染物防治措施后，污染物均可达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。 注释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目平面布置图 附图四 现场照片 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 不动产权证 附件四 证明 附件五 标准化厂房登记表 附件六 营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.08

化粪池

1.152

职工生活污水

1.1526

职工生活用水

1.44

1.152

0.2

污水处理设施

0.8

0.8

1

地面拖洗用水

地面拖洗废水

新鲜水

14.11

0.2

1.8

3.752

清洗用水

制纯水设施用水

2

1.8

清洗废水

11.6767

7

5

8.422

5

浸泡用水用水

淞江产业集聚区污水处理厂

制水设施废水水用水

4.67

4.67

原料

废水、噪声

清洗

废水

烘干

固废、噪声、废气

粉碎

固废

混合

固废

包装

原料

废水、噪声

清洗

废水

烘干

固废、噪声、废气

粉碎

固废、废气

浸泡

固废

过滤

固废

澄清

灌装

固废

包装

排放

沉淀池

好氧池

厌氧池

调节池