建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产砂石料500万吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市诚和建筑材料有限公司 |
| 法人代表 | 李水英 | 联 系 人 | 李水英 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区龙城镇常湾村 |
| 联系电话 | 18218603518 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 河南省漯河市郾城区龙城镇常湾村超限站西300米路北 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-411103-30-03-057700 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C3032建筑用石加工 （国民经济） |
|  |  |  | 十九、非金属矿物制品业 （管理名录） |
| 占地面积（平方米） | 6533（9.8亩） | 绿化面积 （平方米） | 100 |
| 总投资 （万元） | 2300 | 其中环保投 资(万元) | 36.8 | 环保投资占总投资比例 | 1.66% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年6月 |
| 工程概况： 1.项目建设背景 1.1市场、产业背景 近年来，随着漯河市经济的高速发展，各类建筑工程不断增多，建材行业形势较好。基于此，漯河市诚和建筑材料有限公司拟投资2300万元在漯河市郾城区龙城镇常湾村超限站西300米路北建设年产砂石料500万吨项目，具有良好的经济效应。 1.2环保法律、法规依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目须进行环境影响评价工作。 本项目为建筑用石加工项目，外购石料作为生产原料，经破碎、筛分、制砂等加工工艺生产高品质机制砂石，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目属于“非金属矿物制品业”中“51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”中的“全部”，应当编制环境影响报告表。 漯河市诚和建筑材料有限公司于2019年10月委托漯河咏蓝环境科技有限公司对本次项目进行环境影响评价（委托书见附件一），我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本次项目环境影响报告表。 |
| 2.工程内容及产品方案 2.1产品方案 本项目为建筑用石加工项目，拟新建砂石生产线6条，每条生产线产能约为83.3万吨/年。生产原料是石材（主要为石灰石等），原料经破碎、筛分、制砂后成不同粒径的粒料，项目投产后可达到年产500万吨砂石加工的规模。项目产品方案一览表见表1。 表1 本项目产品方案及生产规模情况一览表 序号 产品名称 规格（mm） 年产量（万吨） 1 砂石粒料 3 100 2 5 200 3 10-30 200 4 合计 500 2.2建设内容 本项目占地面积6533m2（9.8亩），新建生产车间1栋（包括原料区和成品区），建筑面积3500m2，办公区1栋，建筑面积100m2，项目主要建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，主要工程内容详见表2。 表2 项目工程组成情况一览表 类别 名称 内容及规模 工程规模 备注 主体 工程 生产车间 包括原料区和成品区，建设6条砂石加工生产线（其中北侧3条为一组、南侧3条为一组），配套粒料加工生产设备破碎机、筛分机、制砂机等 位于密闭生产 车间内 新建 辅助 工程 办公房 位于厂区北侧 1栋1层，建筑面积100m2，砖石结构 新建 储运 工程 原料仓库 主要用于石料等原料的暂存，在生产车间内，位于生产车间东南角 / 新建 成品仓库 在生产车间内，位于厂址西侧 1座，分别为4种不同粒径的粒料 新建 公共 工程 供电工程 由郾城区龙城镇供电电网供给 / 现有 给水工程 厂区自备水井供水 / 现有，供生产和生活 排水工程 车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用，生活污水经厂区化粪池处理后定期由抽粪车抽走还田利用 / 现有 环保 工程 废水治理 生活污水经厂区化粪池处理，处理后定期进行定期清掏，车辆冲洗废水经厂区1座10m3沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘；洗砂机配套建设150 m3沉淀池，废水经过沉淀后循环使用不外排。 新建 粉尘治理 原料区全密闭，地面硬化，并配备喷干雾抑尘设施；生产工作区及主要道路进行全封闭，生产厂房内设置喷干雾抑尘装置，生产区上料口与皮带运输末端落料及破碎工序均设置密闭的集气设施，将收集的粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，筛分工段的粉尘分别经密闭的集气设施收集后进袋式除尘器进行除尘，除尘后经15m高排气筒排放。制砂工段的粉尘分别经密闭的集气设施收集后进袋式除尘器进行除尘，除尘后经15m高排气筒排放。皮带输送过程全部采用全封闭的廊道进行运输。成品料仓顶部安装袋式除尘器。厂区道路全部硬化，平整无破损，定期对厂区道路洒水清扫，配备车辆清洗装置。 新建 噪声治理 减振、隔声、绿化降噪等 新建 2.3生产设备 表3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 1 颚式破碎机 PE系列 6台 2 振动筛分机 2YK 6台 3 振动给料机 ZSW 6台 4 制砂机 PLF 2台 5 洗砂机 XSD 2台 2.4原辅材料及资源、能源 项目主要购买石灰石等原料经破碎、筛分、制砂生产石料，石料在购买时粒径已满足设备进料需求，项目主要原辅材料用量及能源消耗情况详见表4。 表4 主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号 名称 单位 年消耗量 备注 1 石灰石 万t/a 500 外购 2 水 t/a 159241.6 自备井 3 电 万kwh/a 400 郾城区龙城镇供电 3.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员12人，其中管理人员2人、工人10人，分为2班，每班工作8小时，年生产360天。 4.产业政策 （1）本项目为建筑用石加工项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号），本项目属于不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。本项目已经漯河市郾城区发展和改革委员会备案，备案文号为：2019-411103-30-03-057700（见附件2）。 （2）根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，企业所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，料场安装喷干雾抑尘设施；皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统；上料口半封闭并安装除尘设施，主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。本项目采取全封闭车间，包括生产区、原料区及主要道路，且在破碎、筛分、制砂工段配备集气及除尘设施，厂房内配备喷干雾抑尘设施，厂区配备车辆冲洗装置及废水沉淀池，能够满足《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求。 （3）经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），项目用设备等不属于淘汰类。 （4）经查阅《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号）知，项目位于郾城区龙城镇，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目为建筑用石加工项目，不属于涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业项目（矿产资源点状开发项目除外），符合文件要求。因此，本项目的建设符合《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号）的要求。 （5）根据《关于促进机制砂产业发展推广制砂机应用的指导意见（试行）》（豫水河【2019】7号），本项目满足“新建企业应具备年生产机制砂300万吨以上能力，优先扶持年生产能力500万吨以上的机制砂生产企业”的要求。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 5.配套工程 （1）给水 本项目位于郾城区龙城镇，生产、生活用水由厂区自备井供给。 （2）排水 本项目排水实施雨污分流，场区雨水经雨水导排设施排出场外，车辆冲洗废水经沉淀后回用于项目厂区抑尘、洒水，不外排；职工生活污水依托厂区化粪池，定期由抽粪车抽走，无害化处理后还田利用。 （3）供配电：本项目用电主要为生活照明及生产照明，由郾城区龙城镇电网供给，可以满足项目用电需求。 6.项目选址 （1）项目周围环境概况 该项目位于漯河市郾城区龙城镇常湾村超限站西300米路北，项目南侧为S238，东侧为空地、西侧为漯河龙瑞祥门窗有限公司，北侧紧邻农田，南侧距离最近的环境敏感点孔沈邓村500m。项目周边环境示意见附图二，项目地理位置见附图一。 （2）本项目租用漯河市奥星明胶有限公司厂院，根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明，该地块为村庄集体建设用地，项目符合地性质要求；根据漯河市郾城区龙城镇人民镇府出具的证明，该项目建设符合龙城镇总体规划。 7.项目环保投资 该项目总投资2300万元，其中环保投资约36.8万元，占总投资1.66%，本项目环保投资概算见表5。 表5 项目环保投资一览表 内容 类型 污染源 治理措施或设备 投资额 （万元） 废气 粉尘 原料区全密闭，地面硬化，并配备喷干雾抑尘设施；生产工作区及主要道路进行全封闭，生产厂房内设置喷干雾抑尘装置，生产区上料口与皮带运输末端落料及破碎工序均设置密闭的集气设施，将收集的粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，筛分工段的粉尘分别经密闭的集气设施收集后进袋式除尘器进行除尘，除尘后经15m高排气筒排放。制砂工段的粉尘分别经密闭的集气设施收集后进袋式除尘器进行除尘，除尘后经15m高排气筒排放。皮带输送过程全部采用全封闭的廊道进行运输。成品料仓顶部安装袋式除尘器。厂区道路全部硬化，平整无破损，配备车辆清洗装置。 28 废水 生活污水 1座化粪池、化粪池具有“三防”措施 0.5 生产废水 1座10m3沉淀池，1座150 m3 二级沉淀池 6.6 固体废物 生活垃圾 设置垃圾箱2个 0.5 噪声 生产设备 减振垫、厂房隔声 1 其他 绿化 绿化面积100m2 0.2 合计 36.8 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染源。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于河南省漯河市郾城区龙城镇常湾村超限站西300米路北，具体地理位置见附图一。 2.地形、地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点（舞阳县保和乡），最低点50.1m（召陵区青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区（源汇区）地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 3.地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4.气候、气象 漯河市地处中原腹地，属于暖温带季风大陆性气候，处于半湿润气候区，具有亚热带同温带明显特征，一年当中，冷热交替，四季分明，春、秋较短，冬、夏较长。气候特点表现为冬季寒冷干燥雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风。根据漯河市气象站近20年的常规气象资料统计结果表明，漯河市年平均气象14.8℃。以 7月份平均气温最高，为27.5℃；1月份气温最低，平均值为0.5℃。在全年中，3-6月份增温迅速，9-12月降温较快。极端最高气温43℃，极端最低气温-17.9℃。年平均相对湿度为73%。由于受季风影响，夏季空气较湿润，春冬季节空气较为干燥。平均降水量814.2mm，降水主要集中在6-9月份，降水量极大值为1047.88mm，降水量极小值为363mm。日照时数2187~2359小时；年平均风速为2.4m/s。 根据漯河市气象局提供气象资料，漯河市近20年常规气象统计结果见表6。 表6 漯河市气候状况一览表 序号 项目 统计值 1 年平均风速m/s 2.4 2 年平均气温℃ 14.8 3 极端最高气温℃ 43.0 4 极端最低气温℃ -17.9 5 年平均相对湿度% 73 6 年平均降水量mm 814.2 7 降水量极大值mm 1047.8 8 降水量极小值mm 363 9 年平均日照时数h 2187~2359 5.水文地质 5.1地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，在市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5.2地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a， 全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系和洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 6.土壤类型 漯河市全市土地共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 7.动植物 漯河市地处暖温带，动植物适应面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有泡桐、柳、榆、槐、椿等。 项目位置所在地无特殊保护动植物资源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气 本项目位于漯河市郾城区龙城镇。根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项指标全部达标即为城市环境空气质量达标。本次环境空气质量现状评价采用河南省空气质量实况与预报公布2018年漯河市环境质量年累计数据，2018年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为12μg/m3，二氧化氮（NO2）年均值为33μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均值为110μg/m3，细颗粒物（PM2.5）年均值为61μg/m3，臭氧8小时为101μg/m3，一氧化碳年均值为0.8mg/m3。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5超标倍数分别为1.57，1.74。2018年全年空气污染指数API≤100的天数为230天，占全年天数比例为63%。 2.地表水 本项目所在区域主要地表水体为沙河（1.2km），根据河南省地表水功能区划分，沙河规划水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本次评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年）沙河西华程湾断面常规监测数据，地表水环境质量现状监测统计结果见表10。 表10 沙河2018年地表水环境质量监测断面统计表 单位：mg/L 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华程湾断面 COD 13.0 30 0.43 0 氨氮 0.11 1.0 0.11 0 由上表可知，沙河西华程湾断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。 3.地下水环境 本项目位于漯河市郾城区龙城镇，本次评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2017年）浅层和中深层地下水常规监测数据，监测结果见下表： 表11 地下水现状监测结果统计及评价表 单位：mg/L（pH除外） 监测内容 pH（无量纲） 总硬度 氨氮 耗氧量 溶解性总固体 测值范围 6.98~7.08 329~362 0.08~0.16 0.94~1.24 672~691 标准指数 0.04~0.05 0.73~0.80 0.16~0.32 0.31~0.41 0.67~0.69 超标率 0 0 0 0 0 超标倍数 0 0 0 0 0 评价标准（III） 6.5～8.5 450 0.5 3.0 1000 由表11监测数据可知，项目所在区域地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。 4.声环境 根据声功能区划分，项目所在地为2类功能区。项目所在区域声环境昼间值为50～51.5dB(A)，夜间值为40～41.2dB(A)，能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，评价区域主要保护目标及保护级别详见表12。 表12 评价区域主要保护目标及保护级别一览表 环境要素 保护目标 方位 性质 距离 保护级别 环境空气 孔沈邓村 S 村庄 500m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 地表水 沙河 S 地表水 1200m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 地下水 区域浅层地下水 / / / 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 项目厂界区域周边200m范围内 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类、4a类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准 主要控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 6~9 20 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 耗氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 6.5～8.5 450 1000 3.0 0.5 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 TSP 1小时 平均 24小时 平均 1小时 平均 24小时 平均 24小时平均 (µg/m3) 500 150 200 80 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准 项目 主要控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间 夜间 2类 60dB(A) 50 dB(A) 4类 70 dB(A) 55 dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB16297-2011） 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 70 55 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物15m高排气筒 最高允许排放速率 120mg/m3 最高允许排放浓度 3.5kg/h 颗粒物无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告2013年第36号） |
| 总 量 控制指标 | 项目车辆冲洗废水经收集后排入沉淀池循环使用，职工生活污水经厂区化粪池处理，定期清掏还田利用，不外排。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 图3 项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）原料 本项目所用原料为石灰石等石料，原料堆场实现全密闭。 （2）破碎 项目利用铲车将原料石从料场运至进料口投进料仓中振动给料机，通过给料机输送给鄂式破碎机，进行简单锤破，破碎区域进行全封闭。项目在投料过程中会产生扬尘，项目在投料口及破碎处安装集气罩并配备除尘设施，除尘后经15m高排气筒排放。 （3）筛分 破碎后的石料的粒径大小不等，筛分过程会有粉尘产生，筛分设备处均配备集气罩，成品被各自配备的密闭皮带输送机输送至制砂机。项目在皮带输送机卸料口及筛分处安装集气罩并配备除尘设施，除尘后经15m高排气筒排放。 （4）制砂 制砂机原理是矿石在落下过程中即被高速旋转转子上的硬质合金锤头所击碎，并以很高的速度沿切线方向飞向第一块腔内衬板，衬板又将矿石击回再与转子后面甩出的其他矿石相互碰撞，使矿石继续受到破碎，物料进入第一破碎腔与转子上的板锤撞击破碎，然后进入第二破碎腔进行继续的粉碎，物料在破碎腔中的破碎不但形成了物料的破碎，同时也完成了物料的腔内整形，直至颗粒变成所需要的大小，最后成形的沙子从出料口排出进入洗砂机采用重力和水力清洗作用，制成成品砂石料。洗砂废水经厂区北部沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 根据平面布置，企业共设置6条生产线（北侧1、2、3条生产线为一组、南侧4、5、6条生产线为一组），每条生产线均配备1套除尘装置，全厂共配备6套。由于生产线位置较为集中，因此每3条生产线（一组）废气由各自除尘装置处理后，废气统一经管道引入1根排气筒进行有组织排放。全厂拟配套安装6套除尘装置、2根（1#和2#）不低于15m高排气筒。 （6）成品 根据客户需求，各成品仓将不同粒径的原料经运输车辆外售。

二、主要污染工序： 1、施工期污染因素分析 本项目现状为空地，施工期主要对项目场地进行平整，开挖地坑，设备安装等。施工期污染因素见表13。 表13 施工期主要污染环节一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 污染因子 废水 生活污水 施工人员生活 / 废气 施工扬尘 施工过程 TSP 机械尾气 运输车辆及施工机械 烃类、CO和NO2 噪声 施工设备 施工过程 噪声 固废 生活垃圾 施工人员生活 生活垃圾 建筑垃圾 施工过程 土石方、建材等建筑垃圾 2.运营期 本项目运营期间主要污染工序见表14。 表14 营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污工序 主要污染因子 废气 粉尘 生产过程 粉尘 废水 车辆冲洗废水 运输车辆冲洗 SS 沉淀池废水 制砂工段 SS 生活污水 职工生活 COD、氨氮 噪声 设备噪声 生产过程 LAeq 固废 生活垃圾 职工生活 / 污泥 沉淀池 / 废弃铁锤 生产过程 /

三、工程污染物产排情况 3.1施工期污染物产排情况 本项目施工期间预计为2个月，主要施工内容为：新建1栋生产车间，建设循环沉淀池及设备安装。施工时间主要污染物为施工扬尘、施工机械以及运输车辆尾气，施工期生活污水、施工噪声，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，施工期产生污染对环境的不利影响是短暂的，随着施工的结束，施工期的不利影响也逐步消失。 3.1.1施工期废水源强分析 （1）施工期生活污水 根据工期安排，高峰时施工人员约20人。施工期间，工地设简易板房住宿，施工期总施工天数60天。施工人员生活依托厂区内旱厕处理，无生活污水产生。 （2）施工废水 施工废水为施工机械清洗废水、混凝土养护废水。机械清洗废水、混凝土养护废水主要污染物为悬浮固体。根据类比同类建设项目情况，项目清洗废水产生量约3m3/d。根据国内外同类工程废水监测资料：施工废水悬浮物浓度500mg/L～2000mg/L，施工过程中设备、工具清洗和其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后（临时沉淀池容积按照3天储量计算，沉淀时间不小于48h，临时沉淀池容积为8m3，沉淀后的清水回用于施工场地洒水降尘。 3.1.2施工期废气源强分析 （1）施工扬尘 本项目建设时须进行土石方开挖，需要运输废土、石和建筑材料等。施工扬尘主要产生于平整场地、土石方开挖、运送以及建筑材料的运输和堆放等过程。施工期大气颗粒物污染比较严重，主要以粗颗粒为主。因此施工期大气环境影响评价因子为TSP。 施工物料装卸和场地运输过程伴随着大量的扬尘产生，其影响可持续30min之久，影响范围可以达到300m。类比同类工程，施工过程中TSP监测结果具体见下表，从表中可以看出，施工期TSP污染比较严重，但是影响周期短，随着施工的完成，TSP的污染随之消失。 表15 施工现场TSP浓度一览表 施工内容 起尘因素 风速（m/s） 距离（m） 浓度（mg/m3） 土方 装卸、运输、现场施工 2.4 50 11.7 100 9.7 150 5 灰土 装卸、混合、运输 2.4 50 9 100 1.7 150 0.8 石料 运输 2.4 50 11.7 100 8.8 150 5 由上表分析可知，施工期TSP污染较为严重，土方在装卸、运输、施工及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度最高达9.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，远远超过国家环境空气质量标准(GB3095-2012)中二级标准0.30mg/m3，风速大时污染影响范围将更大。因此，如果在土方开挖、物料运输过程中，若不采取防尘措施，产生的粉尘将对周围居民产生较大的影响和污染。 （2）运输车辆、施工机械尾气 本项目施工期废气污染主要来源于运输车辆及施工机械尾气，施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烃类、CO和NO2，属间歇性无组织排放。 表16 机动车辆污染物排放系数 污染物 以汽油为燃料（g/L） 以柴油为燃料（g/L） 小汽车 载重车 机车 CO 169.0 27.0 8.4 NO2 21.1 44.4 9.0 烃类 33.3 4.44 6.0 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表14机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NO21340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。 3.1.3施工期噪声源强分析 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，主要来自建筑施工过程。施工设备中噪声级较大的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、吊车等，由《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社）见下表。 表17 建筑施工机械的噪声级 单位：dB（A） 机械名称 噪声值（峰值） 装载机 105 挖掘机 100 吊车 105 运输卡车 98 3.1.4施工期固废源强分析 （1）施工人员生活垃圾 项目施工期施工人员20人，根据工人生活起居特点，其生活垃圾产量参照《城镇生活源产排污系数手册》，漯河地区属于三区、四类城市，其生活垃圾产生系数为0.45kg/人.d，每天产生生活垃圾9kg，总施工期（60天）产生生活垃圾0.54吨，全部由环卫部门收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋处理。 （2）建筑垃圾 本项目施工过程中会产生废弃混凝土、废弃钢筋等建筑垃圾，根据同类工程类比，施工产生建筑垃圾按每2kg/m2计，本项目建筑垃圾8t。项目所产生的建筑垃圾在厂区暂存，外售给建筑垃圾石材厂再利用。 （3）土石方 项目开挖土方、车辆冲洗循环沉淀池开挖产生的土方，全部用于新建车间内场地平整，产生的土方可做到100%综合利用，不会产生多余土方。 3.2营运期污染物产排情况 3.2.1废水 项目营运期废水主要为厂区车辆冲洗废水、洗砂工段废水和生活污水等。 3.2.1.1废水产排源强 （1）职工生活用排水 项目年生产天数为360天，职工总人数为12人，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），企业职工用水量按30L/人▪d计，则项目生活用水量为0.36m3/d、129.6m3/a，废水排放系数以0.8计，则产生量为0.288m3/d、103.68m3/a。产生的生活污水经厂区化粪池处理，化粪池容量为50m3，处理后的生活污水定期由抽粪车抽走还田利用，不外排。 （2）车辆冲洗用水 为减少汽车运输粉尘产生量，企业应对物料运输车辆进行冲洗。项目年运输量为15000车次，车辆冲洗用水量按100L/辆▪次计，排污系数取0.9，则车辆冲洗用水量为4.2m3/d、1512m3/a，废水产生量为3.78m3/d、1360.8m3/a。该废水中的主要污染物为SS， 浓度约500 mg/L，则SS产生量约为0.68t/a。企业建设有车辆清洗水收集沉淀池，汽车冲洗废水收集后经容积为10m3的沉淀池处理后回用，废水不外排。 （3）喷干雾抑尘用水 项目原料堆场及厂房内使用喷干雾进行抑尘。传统喷雾除尘技术，产生的水滴直径200-300μm，不仅效率低能耗高，而且往往会导致物料过分湿润，影响成品产量。干雾抑尘技术可以产生1-10μm高度雾化的水雾颗粒，使水雾颗粒与粉尘颗粒充分碰撞凝聚，抑尘效果明显优于传统喷雾除尘技术，消除粉尘及呼吸性粉尘的效果明显。根据企业提供的资料，生产过程中喷干雾用水量约20m3/d，该部分水全部进入空气中与粉尘结合落下蒸发，废水不外排。 （4）洒水降尘 厂区要定期清扫洒水降尘，每天洒水4次，每次洒水10m3,则用水量为40m3/d，14400m3/a，该部分水全部蒸发损耗。 （5）洗砂工段废水 厂区洗砂工段洗砂工序用水量为100m3/d，36000m3/a，该部分水蒸发损耗量约为20m3/d，定期补充添加。公司在厂区北侧建设一座150m³二级沉淀池，洗砂废水经过沉淀后循环利用，不外排。 3.2.1.2本项目水量平衡图 项目水量平衡图见图4。 图4 本项目用排水平衡图 3.2.1.3废水处理措施分析 综合本项目的废水特点，项目废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水经沉淀后回用于车辆冲洗，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期由抽粪车抽走，还田利用。洗砂废水经过二级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 本项目车辆冲洗废水产生量为3.78m3/d、1360.8m3/a，沉淀池规模按1.2安全系数进行计算（计算结果取整），则车辆冲洗废水设置的沉淀池规模不低于5m3，本次采用10m3沉淀池。 3.2.1.4废水排放情况 本项目车辆冲洗废水经沉淀后回用于车辆冲洗，不外排；职工生活依托厂区化粪池处理，定期由抽粪车抽走还田利用，无生活污水外排。洗砂废水经过二级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。综上所述，项目全厂无废水外排。 3.2.2废气 项目运营过程产生的废气主要为颗粒物，装卸、进料、破碎、筛分、制砂工段均产生粉尘，由于产尘点较多，本次主要分区域进行分析。主要分为原料区、生产区、成品区对粉尘的污染源进行分析。本项目为砂石料加工项目，根据《关于开展砂石生产企业环境专项整治的紧急通知》（漯环攻坚办[2018]100号）（以下简称“漯环攻坚办（2018）100号”）相关文件及《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求，针对砂石料项目生产过程产生的粉尘分别采取相应措施进行治理，经治理后，各工段粉尘产排情况如下。 2.2.1原料区装卸粉尘 原料区主要是装卸原料时产生的粉尘，本项目装卸过程产生的粉尘主要为运输车自动卸料过程产生的粉尘。物料装卸产生的粉尘采用山西省环科院、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q=kM/13.5*e0.61u 式中：Q——卸料起尘量，kg/次； u——平均风速，2.4m/s； M——卸料量，20万m3，碎石堆密度按3t/m3计。 修正系数k取值0.05，计算卸料起尘量为0.075kg/次，项目物料采用自卸卡车运输，装卸周转次数为1000次/年，则年卸料起尘量为0.08t/a。根据针对项目原料区扬尘应采取如下措施进行治理：

（1）所有原料在原料区堆放并进行全封闭，成品在成品仓中存放，厂界内无露天堆放物料 ； （2）密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； （3）所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 （4） 库内安装固定的喷干雾抑尘装置 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章粒料加工厂表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率统计资料，采取车间密封及喷干雾抑尘后，堆场粉尘控制率可达85％，则物料装卸无组织排放量0.01t/a。该粉尘以无组织形式排放。 3.2.3原料区堆场扬尘 项目堆料场主要堆放长石，由于长石粒径较大，堆场不易起尘。本环评采用清华大学在霍州电厂现场试验的堆场起尘量模式进行计算： Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5w 式中：Q—堆场起尘强度（mg/s）； U—地面平均风速（m/s），项目堆场位于封闭的车间内，取0.5m/s； S—堆场表面积（m2），按堆场表面积500m2计； W—储料含水量（%），按5%计； 经计算，项目堆场无组织扬尘产生量为0.68t/a，原料堆场排放速率为0.11kg/h。 根据“漯环攻坚办（2018）100号文及《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》”的相关要求，针对项目堆场扬尘应采取如下措施进行治理： （1）堆场地面要求全部硬化，原料全部存放于密闭厂房内；满足“粒状物料采用入棚入仓等方式进行存储”的要求； （2）原料车间密闭并安装喷干雾装置，满足综合措施进行抑尘的要求； 经采取以上措施治理后，堆场扬尘排放量减少90%以上，堆场扬尘排放量为0.068t/a，排放速率为0.011kg/h，该部分粉尘以无组织形式排放。 3.2.4生产区皮带输送落料粉尘及破碎粉尘 项目砂石原料在皮带运输末端落料及破碎过程中会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂大粒径原料加工逸散粉尘排放系数并进行类比调查，本项目进出料过程均为湿料，起尘量极少，采取湿法作业后，本次运输末端落料及破碎粉尘产生系数取0.009kg/t产品。 原材料用量500万吨，则粉尘产生量为：45t/a、7.8kg/h（年加工时间按5760h计）。项目在皮带末端落料处及破碎机进料口上方安装干雾抑尘设施，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，干雾抑尘装置可以消除50%的粉尘产生。项目共有6条生产线，生产线生产能力、设备均相同，每条生产线粉尘产生量为：3.75t/a、0.65kg/h，每3条生产线为一组，每组生产线粉尘产生量为：11.25t/a、1.95kg/h。 项目在落料处、破碎机上方安装集气罩（集气罩面积大于落料口、破碎机，形成较密闭的空间）收集粉尘。风机风量按7000m3/h，收集效率按99%计，每3条生产线（一组）废气经各自袋式除尘器处理后统一收集至1根15m高排气筒排放，除尘器除尘效率为99%。 经采取以上措施治理后，每组生产线粉尘排放量为0.1125t/a、排放速率0.02kg/h，未被收集的粉尘排放量为0.1125t/a、排放速率为0.02kg/h，该部分粉尘以无组织形式排放。 3.2.5生产区筛分粉尘 项目原料经破碎后需要进行筛分，根据《逸散性工业粉尘控制技术》并进行现状类比调查，本项目进出料过程均为湿料，起尘量极少，采取湿法作业后，筛分工段粉尘产生系数取0.006kg/t产品，则筛分粉尘产生量为：30t/a、5.2kg/h（年加工时间按5760h计）。在筛分处设置喷干雾抑尘设施，可以消除50%的粉尘产生。项目共有6条生产线，每条生产线粉尘产生量为：2.5t/a、0.43kg/h，每3条生产线为一组，每组生产线粉尘产生量为：7.5t/a、0.43kg/h。 项目在每条筛分机上方安装集气罩（集气罩面积大于进料口、出料口，且在周围进行围挡，形成密闭的空间），风机风量按7000m3/h，收集效率按99%计，每3条生产线（一组）废气经各自袋式除尘器处理后统一收集至1根15m高排气筒排放，除尘器除尘效率为99%。每组筛分粉尘排放量为0.075t/a、0.01kg/h，未被收集的粉尘排放量为0.075t/a、0.01kg/h。 3.2.6生产区制砂粉尘 项目原料经筛分后开始制砂，根据类比调查，本项目进出料过程均为湿料，起尘量极少。采取湿法作业后，制砂工段粉尘产生系数取0.006kg/t产品，则制砂粉尘产生量为：30t/a、5.2kg/h（年加工时间按5760h计），在制砂处设置喷干雾抑尘设施，可以消除50%的粉尘产生。项目共有6条生产线，每条生产线粉尘产生量为：2.5t/a、0.43kg/h，每3条生产线为一组，每组生产线粉尘产生量为：7.5t/a、0.43kg/h。 项目在每条制砂机上方安装集气罩（集气罩面积大于进料口、出料口，且在周围进行围挡，形成密闭的空间），风机风量按7000m3/h，收集效率按99%计，每3条生产线（一组）废气经各自袋式除尘器处理后统一收集至1根15m高排气筒排放，除尘器除尘效率为99%。每组制砂粉尘排放量为0.075t/a、0.01kg/h，未被收集的粉尘排放量为0.075t/a、0.01kg/h。 3.2.7生产区有组织排放粉尘汇总 根据平面布置，企业共设置6条生产线（北侧1、2、3条生产线为一组、南侧4、5、6条生产线为一组），每条生产线均配备1套除尘装置，全厂共配备6套。由于生产线位置较为集中，因此每3条生产线（一组）废气由各自除尘装置处理后，废气统一经管道引入1根排气筒进行有组织排放。全厂拟设计安装6套除尘装置、2根（1#和2#）不低于15m高排气筒。 根据上述计算，生产区（皮带输送、破碎、筛分、制砂等工段）粉尘产生量合计为105t/a、18.23kg/h（年加工时间按5760h计），企业共有6条生产线，生产线生产能力、设备均相同，因此计算1组（3条生产线）的废气产排情况，另一组生产线产排污情况同上。经过厂房密闭、干雾逸尘设施以及袋式除尘器处理后，每组生产线粉尘合计有组织排放量0.26t/a、排放浓度13mg/m³，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3）的标准要求。 3.2.8运输扬尘 本项目生产过程中原料、成品在运输过程产生的粉尘，在长期运行过程中，会不可避免地逸散至厂区原料堆场四周及进出道路。 工程交通运输起尘采用下述经验公式进行计算： Qi=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 Q=ΣQi 式中：Qi—每辆汽车行驶扬尘量（kg/km 辆）； Q—汽车运输总扬尘； V——汽车速度（km/h）； W——汽车重量（T）； P——道路表面粉尘量（kg/m2）。 本项目车辆在厂区行驶距离按100m计，每年发车空、重载各3次/d辆次；空约车重约15t，重载车重约50t。本项目空车及重车以速度20km/h行驶，分别在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表18。 表18 车辆行驶扬尘量 单位：kg/d 车况 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 0.6（kg/m2） 空车（15t） 1.46 2.45 3.32 4.12 4.88 5.59 重车（50t） 4.06 6.82 9.25 11.48 13.57 15.56 合计 5.52 9.27 12.57 15.6 18.45 21.15 根据上表，本项目在最不利路况下（P=0.6kg/m2时），汽车动力起尘量为2.1t/a。根据本项目的实际情况，本项目厂区路面全部硬化，对道路路况以0.3kg/m2计，则本项目运输车辆动力起尘量为4.2kg/d，1.512t/a。 为了减轻运输无组织粉尘对周围环境的影响，根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求企业采取以下措施抑尘： （1）原料区设置在密闭厂房内。 （2）厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 （3）对厂区道路定期洒水清扫。 （4）企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （5）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 经采取以上降尘措施治理后，汽车动力起尘量会减少90%，则项目汽车扬尘会减少至0.151t/a。 3.2.9成品仓粉尘 筛分好的成品经皮带输送至不同的成品仓中，由于物料落入仓中及出料过程中，由于仓内外压力的变化，会产生荡起的粉尘，根据类比调查，该粉尘产生系数为0.004kg/t产品，则粉尘产生量为20t/a，为了控制该部分粉尘的逸散，在每个成品仓的仓顶安装仓顶袋式除尘器，除尘效率为99%，则粉尘排放量为0.2t/a，排放速率为0.034kg/h，该部分粉尘以无组织形式排放。 表19 项目全厂粉尘产排情况一览表 粉尘产生环节 排放形式 产生量 (t/a) 产生浓度（mg/m3） 排放量(t/a) 排放浓度 （mg/m3） 排放速率(kg/h) 原料装卸 无组织 0.08 / 0.01 / 0.001 原料堆存 无组织 0.68 / 0.068 / 0.011 皮带末端落料及破碎 有组织 45 100 0.225 1 0.04 无组织 0.225 / 0.225 / 0.04 筛分 有组织 30 150 0.15 1.5 0.02 无组织 0.15 / 0.15 / 0.02 制砂 有组织 30 150 0.15 1.5 0.02 无组织 0.15 / 0.15 / 0.02 运输 无组织 1.51 / 0.151 / 0.026 成品仓 无组织 20 / 0.2 / 0.034 表20 项目粉尘污染防治措施一览表 序号 产尘环节 污染防治措施 1 原料装卸 料场进行全封闭，不能露天堆料；装卸过程全程进行喷干雾降尘；原料厂进行硬化，降低装卸料高度。 2 原料堆存 堆场地面要求全部硬化，原料石料全部堆存于密闭车间内、堆场必须安装喷干雾装置 3 皮带末端落料及破碎 周围布置喷干雾抑尘装置；皮带输送采取封闭式管状带式输送；皮带落料处及破碎机全部设置于密闭厂房内，且破碎机设备设置于地坑内，裸露地表部分安装三面彩钢板密闭，同时在落料处及破碎机上方设置集气罩，配备袋式除尘器，除尘后经15m高排气筒排放。 4 筛分 在周围布置喷干雾抑尘装置；所有设备全部设置于密闭厂房内，且筛分机安装密闭的集气罩进行粉尘收集，配备袋式除尘器，除尘后经15m高排气筒排放。 5 制砂 在周围布置喷干雾抑尘装置；所有设备全部设置于密闭厂房内，且筛分机安装密闭的集气罩进行粉尘收集，配备袋式除尘器，除尘后经15m高排气筒排放。 6 运输 厂区道路全部硬化；运输车辆覆盖油布或为加盖密闭装载车，控制运输装载量，严禁超载运输，场地内洒水降尘和及时清扫；设置减速标志；出口处配备车辆清洗装置 7 成品仓 分类放在不同的密闭的料仓中，仓顶安装袋式除尘器 3.3噪声源强分析 本项目噪声主要是破碎机、给料机、筛分机、制砂机等设备运行噪声及车辆运输行驶噪声等，噪声源的噪声级见表21。 表21 项目主要噪声源源强 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 排放方式 LAeq(dB） 备注 1 破碎机 6台 连续 88~100 距噪声源1m处 2 给料机 6台 连续 80~85 距噪声源1m处 3 筛分机 6台 连续 80~85 距噪声源1m处 4 制砂机 2台 间歇 80~85 距噪声源1m处 3.4固废源强分析 （1）沉淀池污泥 项目进出车辆清洗水经沉淀池沉淀后回用，沉淀过程中产生一定量的沉淀泥沙，类比同类企业，污泥产生量为0.8t/a，定期清掏外运，作为建筑材外运料综合利用。 （2）职工生活垃圾 项目劳动定员12人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则项目生活垃圾产生量为1.944t/a，在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 （3）破碎机更换废弃铁锤 项目破碎机采用颚状铁锤对石料进行锤破，破碎机铁锤需定期更换，根据企业提供的资料可知，废弃铁锤更换频次越为6~10个/周、本次评价取平均值8个/周，废弃铁锤重量约为10kg/个，则项目生产过程中废弃铁锤产生量为4.1t/a，该部分固废经收集后作为有价废物外卖，不对外排放。 （4）布袋除尘器收集粉尘 项目脉冲式布袋除尘器粉尘收集量为103t/a，该部分固废经收集后作为建筑材料外运综合处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料装卸粉尘 | 无组织粉尘 | 0.08t/a，0.009kg/h | 0.01t/a，0.001kg/h |
|  | 堆场 | 无组织粉尘 | 0.68t/a，0.078kg/h | 0.068t/a，0.011kg/h |
|  | 皮带末端落料及破碎 | 有组织粉尘 | 45t/a，100mg/m3 | 0.225t/a，1mg/m3 |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.225t/a，0.04kg/h | 0.225t/a，0.04kg/h |
|  | 筛分 | 有组织粉尘 | 30t/a，150mg/m3 | 0.15t/a，1.5mg/m3 |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.15t/a，0.01kg/h | 0.15t/a，0.02kg/h |
|  | 制砂 | 有组织粉尘 | 30t/a，150mg/m3 | 0.15t/a，1.5mg/m3 |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.15t/a，0.01kg/h | 0.15t/a，0.02kg/h |
|  | 运输 | 无组织粉尘 | 1.51t/a，0.6kg/h | 0.151t/a，0.026kg/h |
|  | 成品仓 | 无组织粉尘 | 20t/a，3.4kg/h | 0.2t/a，0.034kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 COD 氨氮 | 0.288m3/d、103.68m3/a 300mg/L、0.031 t/a 30mg/L、0.0031 t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 沉淀池 | 污泥 | 0.8t/a | 定期清掏，外运作为建筑材料综合利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.944t/a | 集中收集后，由环卫部门统一处理 |
|  | 破碎工段 | 废弃铁锤 | 4.1t/a | 收集后作为有价废物外卖 |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 | 粉尘 | 103t/a | 收集后外运作为建筑材料综合利用 |
| 噪 声 | 本工程噪声主要为破碎机、筛分机、制砂机等设备产生的噪声，噪声源强为75～100dB（A）。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程通过采取各种污染防治措施，并加强厂区绿化后，不会对周围生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 1.1施工扬尘 施工期大气颗粒物污染主要以粗颗粒为主，施工期大气环境影响评价因子为TSP。施工物料装卸和场地运输过程伴随着大量的扬尘产生，其影响可持续30min之久，影响范围可以达到300m。运输车辆导致的二次扬尘产生，其影响范围可以达到周围50m左右。 为了降低项目施工对周围大气环境的不利影响，按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2017年大气污染防治攻坚战7个实施方案及考核奖惩暂行办法的通知》（豫环攻坚办〔2017〕71号）、《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办〔2018〕33号）的要求，本项目施工过程中扬尘污染防治要求如下： ①严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输、在线监控“8个100%”，严格监督防尘防治资金投入使用情况，严格执行开复工验收、“三员”管理等制度。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 ②在场地四周连续设置不低于2.5m高的围墙； ③在场地物料出入口处进行硬化，并满足车辆行驶要求； ④在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水3～4次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ⑤对运输建筑材料的车辆加盖篷布减少洒落，同时，车辆进出装卸场地时应将轮胎冲洗干净； ⑥土方开挖后，及时用于场地平整，土方堆放场地要洒水或苫盖； ⑦严格落实“8个100%”扬尘防治要求，施工工地周边100%围挡；土方和散装物料100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场路面100%硬化；拆除工地和土方工程100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输；视频监控安装、联网100%；建筑物楼体维护100%。 在加强施工期管理、切实落实好以上污染防治措施后，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 1.2施工机械尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2等大气污染物，尾气产生的主要决定因素燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。通过加强施工机械设备的维修保养，施工机械和运输车辆的运转废气排放量较少。 施工机械和运输车辆排放的尾气短时间会对周围大气环境造成一定影响。施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间和排放量相对较少，不会对周围大气环境有明显影响。 2.声环境影响分析 2.1噪声源 项目施工采用的施工机械主要为装载机、挖掘机、吊车、运输车、等施工机械。 2.2预测模式确定 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中距离衰减模式，同时考虑地面衰减和空气吸收，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，施工机械噪声可近似看作点声源，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：—距离声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； —距离声源r0米处施工噪声参考值，dB（A）。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，按照下式进行声级叠加； 式中：L—叠加后噪声级，dB（A）； Li—第i个声源对某个预测点的噪声值，dB（A）； 根据上述预测模式，单台施工机械在正常运行情况下，不同距离处的噪声值见下表。 表22 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 声源 噪声值 （峰值） 距声源不同距离（m）的噪声值 15 30 60 80 170 200 300 400 装载机 105 81 75 69 67 60 59 55 52 挖掘机 100 76 70 64 62 55 54 50 47 吊车 105 81 75 69 67 60 59 55 52 运输车 98 74 68 62 60 53 52 48 45 2.3预测影响范围 依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，施工场界昼间噪声值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。由表22可知，大部分施工机械昼间60m处，夜间200m处基本可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，施工现场往往是多种施工机械共同作业，施工机械噪声是各种施工机械辐射噪声以及进出车辆噪声共同作用的结果，其噪声达标距离要大于昼间60m、夜间200m的距离。评价对施工期噪声环境影响提出以下措施： （1）在不影响正常施工的情况下尽量选择低噪声机械设备，降低声源噪声。工程施工期间所用的施工机械设备应根据其正常工作状态下的噪声值进行测量，超过国家标准的施工机械应禁止入场施工，施工过程应加强对设备的维护和保养，避免由于性能变差而使噪声增强的现象发生。 （2）尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距离敏感点较远的方向，保证施工场界达标。 （3）要求施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在12：00—14：00和22：00—次日6：00期间施工。 （4）合理组织、调度及管理材料运输和工程施工车辆，减少对居民正常生活的影响。 （5）鉴于施工噪声对附近声环境质量产生的不良影响，施工单位要严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（ GB12523-2011）的要求，将施工噪声所造成的影响减小到 最低程度。本项目施工噪声只是暂时的，施工结束后，影响将消失。 3.地表水环境影响分析 施工废水主要来源于项目施工人员生活废水及施工生产废水。本项目施工人员为本地附近居民，不在厂区内食宿，施工人员生活依托附近临时旱厕处理，无生活污水产生，对环境影响较小。施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，施工现场不设车辆冲洗点，进出车辆均在场外冲洗。因此，施工期间污废水对环境影响较小。 4.固废环境影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾及生活垃圾等，建筑垃圾主要包括砂石、石块、废金属，分类收集后堆放于指定地点，在厂区内集中收集后，砂石石块待厂区正常运行时作为原料使用、废金属经收集后作为有价废物外卖；施工人员生活垃圾在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。施工期在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响不大。 项目在施工期间应切实实施上述对于废水、废气、噪声、固体废物的污染防治措施，做好绿化环境的恢复工作，施工结束时，应及时对施工时占用场地恢复地面道路及植被，将项目在施工期间对周边环境的影响降低到最低程度。

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 1.1地表水环境影响分析 项目废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水经沉淀后回用于车辆清洗，职工生活污水经厂区化粪池处理后定期经抽粪车抽走还田利用，不外排，化粪池应设“三防”措施。 综上，本项目营运期对周围水环境影响较小。 1.2地下水环境影响分析 本项目运营期可能造成地下水污染的因素主要为污水下渗及生活垃圾渗滤液、车辆冲洗废水。厂区地面全部硬化处理并设导流收集系统，车辆冲洗废水经导流系统收集后进入沉淀池处理后回用于车辆冲洗；职工生活依托厂区化粪池，建议化粪池应加强防渗措施。项目产生的生活垃圾采取集中管理，定期送垃圾处理场处置，不随意堆放。 综上所述，本项目产生的废水及生活垃圾通过加强防渗措施，不会对区域地下水环境造成污染，对地下水的影响较小。 2.大气环境影响分析 2.1废气影响预测分析 本项目运营过程中大气污染物主要为生产过程的皮带运输末端及破碎、筛分、制砂工段产生的有组织粉尘，堆场扬尘、装卸扬尘、运输扬尘、成品仓粉尘所产生的无组织粉尘。项目拟对皮带运输末端及破碎、筛分、制砂工段产生的粉尘采用“集气罩收集+袋式除尘器”处置方式进行处理，经处理后的废气经15m高排气筒排放。 ①评价等级的确定与预测 评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）评价因子和评价标准 根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要有：有组织破碎、筛分、制砂粉尘；无组织粉尘。评价因子和评价标准见表23。 表23 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 （μg/m3） 标准来源 TSP 1小时 900 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值 （2）估算模型参数 估算模式所用参数见下表。 表24 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度/°C 42.0 最低环境温度/°C -7.9 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / （3）废气污染源参数 估算数值计算各污染物参数见表25、表26。 表25 废气污染源参数一览表（点源） 污染源 名称 排气筒底部中心坐标（o） 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 袋式除尘器排气筒（1#） 113.885146 33.611068 59.5 15.0 0.3 20.0 5.5 TSP 0.046 kg/h 表26 废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 生产车间、成品库 113.885146 33.611068 59.5 60 50 10.0 TSP 0.112 kg/h （4）估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见表27、28、29。 表27 有组织颗粒物排放采用估算模式预测结果一览表 污染源 袋式除尘器排气筒（1#） 预测因子 颗粒物 距源中心下风 向距离D(m) 预测浓度Ci1(mg/m3) 占标率 Pi2(%) 10 0.000284 0.03 100 0.0194 2.16 200 0.025453 2.83 292 0.028871 3.21 300 0.028845 3.20 400 0.026317 2.92 500（孔沈邓村） 0.023479 2.61 600 0.020999 2.33 700 0.018675 2.08 800 0.01667 1.85 900 0.014977 1.66 1000 0.013551 1.51 2000 0.007141 0.79 2500 0.006065 0.67 下风向最大地面空气质量浓度占标率(%) 0.028871 3.21 最大落地距离 （m） 292 表28 无组织颗粒物排放采用估算模式预测结果一览表 污染源 无组织排放 预测因子 颗粒物 距源中心下风 向距离D(m) 预测浓度Ci1(mg/m3) 占标率 Pi2(%) 10 0.023899 2.66 91 0.053396 5.98 100 0.006082 0.68 200 0.036034 4.00 300 0.027702 3.08 400 0.022557 2.51 500（孔沈邓村） 0.019247 2.14 600 0.016913 1.88 700 0.015164 1.68 800 0.013799 1.53 900 0.012698 1.41 1000 0.011788 1.31 2000 0.007238 0.80 2500 0.006188 0.69 下风向最大地面空气质量浓度占标率(%) 0.053396 5.98 最大落地距离 （m） 91 表29 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式 污染源 污染物 下风向最大质量浓度Ci（μg /m3） 占标率Pi（%） 出现距离（m） 标准值Coi*（μg/m3） 点源 袋式除尘器 排气筒（1#） TSP 28.8 3.21 292 900 面源 生产车间 TSP 53.7 5.98 91 900 污染源最大值 TSP 53.7 5.98 / 900 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模型预测，最大质量浓度值为面源颗粒物，最大质量浓度值为53.7μg/m3。综上，本项目大气污染源排放的污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求；由颗粒物最大落地浓度值可知，项目周围环境粉尘浓度，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中颗粒物（TSP）3倍日均值0.9mg/m3要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见表30。 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表30 评价工作等级判据表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 结合估算结果可知，本项目Pmax最大值为面源排放的颗粒物，Pmax值为5.98%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 4、污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见表31、32。 表31 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 袋式除尘器排气筒（1#） TSP 13 0.045 0.2625 袋式除尘器排气筒（2#） TSP 13 0.045 0.2625 全厂合计 TSP 13 0.09 0.525 表32 大气污染物无组织排放量核算表 序 号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 1 生产车间 破碎、筛分、原料堆存、原料装卸、成品仓 TSP 喷干雾抑尘装置、加强车间封闭、管理减少废气扩散，成品仓安装袋式除尘器 （GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》 1.0 0.954 项目生产区粉尘有组织排放量为0.525t/a，排放速率为0.09kg/h，排放浓度为13mg/m3，其排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准（15m高排气筒最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h）的要求。 5、防护距离 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物最大质量浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Qc——无组织排放源排放量，kg/h。 ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数取值和计算结果见表33所示。 表33 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 排放源 污染物名称 排放量（kg/h） 评价标准 （mg/m3） 参数值 计算结果（m） 卫生防护距离（m） A B C D 生产车间 TSP 0.256 0.9 470 0.021 1.85 0.84 13.899 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，计算卫生防护距离确定为以本项目生产车间为中心往外延伸50m的区域。本项目生产车间周围50m范围内无环境敏感点，对周围大气环境影响较小。 综上所述，项目对周围大气环境具有一定的影响，但在采取了相应的防治措施后，对外环境影响较小。 3.噪声环境影响分析 项目噪声源主要为破碎机、筛分机、给料机等设备运转时产生的噪声，设备噪声级为75~100dB(A)。为防止噪声对周围环境的影响，项目在设备选型时，尽量选用低噪声设备。在高噪声设备破碎机及筛分机等上加装隔音、减振装置；对于破碎机等高噪声设备，应挖半地下安装，并在上方密闭，在布置上利用建筑构合理布局，高噪声设备尽量不布置于临近边界处，将破碎机设置在车间中部位置。另外减少企业生产噪声对周边环境的而影响，企业加强场内绿化，种植乔木为主，辅以灌木等。设备需定期维护，避免老化引起的噪声，必要时应及时更换。 经采取相应措施治理后，噪声源强减弱，厂房外噪声可降至55~80dB（A）。采用点声源预测模式和噪声叠加模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据项目噪声源的分布，对厂址四周厂界昼间噪声排放量进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见表34。 表34 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 源强 （dB(A)) 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 破碎机、筛分机 75~100 75 西厂界 15 43.3 昼间：60 夜间：50 东厂界 5 45.0 北厂界 5 45.2 南厂界 8 48.8 昼间：70 夜间：55 由表34可知，项目营运期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声措施后，再经距离衰减，预测东、西、北四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界噪声能够满足4类标准要求。因此，本项目运营期产生的机械噪声对周围环境的影响较小。 4.固体废物环境影响分析 项目生产过程中固废主要为生活垃圾、沉淀池污泥以及破碎机产生的废弃铁锤、收集的粉尘，职工生活垃圾在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理；收集的污泥则作为建筑材料外运综合利用；废弃铁锤经收集后作为有价废物外卖；布袋除尘器收集的粉尘外运作为建筑材料综合处置。项目固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 5.土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目对土壤环境影响类型分为生态影响型和污染影响型。本次为非金属矿物制品业项目，对土壤环境影响类型定为土壤环境污染影响型。土壤污染影响型评价工作等级的划分依据土壤环境影响评价项目类别、占地规模和环境敏感程度分级进行判定。 （1）土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附表A.1，项目对应的土壤环境影响评价项目类别为III类。 （2）敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。项目位于漯河市郾城区龙城镇常湾村，厂址四周涉及为农田，属于土壤环境敏感目标，项目所在地周边土壤环境敏感程度为敏感。 土壤环境污染影响型敏感程度分级见下表。 表35 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 （3）占地规模 根据导则，建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目共占9.8亩，约0.653hm2，则项目占地规模属于小型。 （4）评价等级 建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别为III类，所处地区土壤环境敏感程度属于敏感，占地规模属于小型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型评价工作等级划分原则，故本项目可不开展土壤污染影响型评价工作。污染影响型评价工作等级划分见表36。 表36 污染影响型评价工作等级分级表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 （6）预测范围 本次评价采用查表法确定土壤调查范围。本次土壤预测范围与现状调查范围一致。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表5现状调查范围，三级土壤污染影响型评价调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km范围内，总面积为16250m2。 （7）土壤环境影响分析 项目原料、成品物料均入库储存，生产将过程，物料全部实现综合利用。项目车辆冲洗废水经沉淀后回用于车辆轮胎清洗；清洗水循环使用，石子、细砂做为原料回用于生产；生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏还田利用，项目不涉及外排废水。 根据土壤导则，土壤污染影响型类三级评价，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本次采用定性描述的方法，分析项目运营期对土壤环境的影响。项目营运期可能造成土壤污染的因素与地下水环境影响源一致，主要为污水下渗及生活垃圾渗滤液，应加强化粪池“防渗、防雨、防溢流”三防措施，生活垃圾采取集中管理，定期送垃圾处理场处置，不随意堆放。在加强废水处理设施三防措施及固体废物管理前提下，项目运营期不会对区域土壤环境造成污染，对区域土壤环境影响较小。 6.总量控制分析 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，纳入总量考核污染因子为化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）的基础上增加氨氮和氮氧化物（NOx）。 项目车辆冲洗废水收集后排入沉淀池循环使用，职工生活污水经化粪池处理后定期经抽粪车抽走还田利用，不外排。项目生产过程中不产生二氧化硫和氮氧化物，因此本项目不涉及总量控制指标。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 皮带末端落料及破碎粉尘 | 粉尘 | ①皮带落料处及破碎机全部设置于密闭厂房内，且破碎机设备设置于地坑内，裸露地表部分安装三面彩钢板密闭，同时在上方设置集气罩，配备袋式除尘器，除尘后经15m高排气筒排放；②在周围布置喷干雾抑尘装置 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 筛分 | 粉尘 | ①所有设备全部设置于密闭厂房内，且筛分机安装密闭的集气罩进行粉尘收集，配备袋式除尘器，除尘后经15m高排气筒排放；②在周围布置喷干雾抑尘装置 |  |
|  | 制砂 | 粉尘 | ①所有设备全部设置于密闭厂房内，且制砂机安装密闭的集气罩进行粉尘收集，配备袋式除尘器，除尘后经15m高排气筒排放；②在周围布置喷干雾抑尘装置 |  |
|  | 装卸料 | 粉尘 | ①装卸过程全程进行喷干雾降尘；②料场进行全封闭，不能露天堆料；③加强生产作业管理，尽可能降低装卸料高度。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 皮带输送 | 粉尘 | ①封闭式管状带式输送机②在落料处设置密闭集气罩进行收集并除尘 |  |
|  | 堆场扬尘 | 粉尘 | 堆场地面要求全部硬化，原料石料全部堆存于密闭车间内、堆场必须安装喷干雾装置 |  |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 运输车辆覆盖油布或为加盖密闭装载车，控制运输装载量，严禁超载运输，场地内洒水降尘和及时清扫；设置减速标志；出口处配备车辆清洗装置 |  |
|  | 成品仓 | 粉尘 | 分类放在不同的密闭的料仓中，仓顶安装袋式除尘器 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | SS | 车辆轮胎清洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD 氨氮 | 生活污水经厂区化粪池处理后定期由抽粪车抽走还田利用 |  |
| 固 体 废 物 | 沉淀池 | 污泥 | 定期清掏，作为建筑材料外运综合利用 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 |  |
|  | 生产过程 | 废弃铁锤 | 收集后作为有价废物外卖 |  |
|  | 布袋除尘器粉尘 | 粉尘 | 收集后外运作为建筑材料综合利用 |  |
| 噪 声 | 本工程噪声主要为破碎机、筛分机、制砂机、给料机等设备产生的噪声，噪声源强为75～100dB（A），经采取基础减振、安装消声器及厂区绿化等措施后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准的要求。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目四周无特殊要求的生态保护区，工程建设不会对当地生态环境产生较大的影响。 |

# 结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 漯河市诚和建筑材料有限公司年产砂石料500万吨项目位于漯河市郾城区龙城镇常湾村超限站西300米路北，项目占地面积6533m2（9.8亩），新建生产车间1栋（包括原料和成品堆放区），建筑面积3500m2，办公楼1栋，建筑面积100m2，年生产砂石500万吨。 2.产业政策符合性 （1）本项目为建筑用石加工项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令第21号），本项目属于不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。本项目已经漯河市郾城区发展和改革委员会备案，备案文号为：2019-411103-30-03-057700。 （2）经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），项目用设备等不属于淘汰类。 （3）经查阅《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号）知，项目位于郾城区龙城镇，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目为建筑用石加工项目，不属于涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业项目（矿产资源点状开发项目除外），符合文件要求。因此，本项目的建设符合《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号）的要求。 （4）根据《关于促进机制砂产业发展推广制砂机应用的指导意见（试行）》（豫水河【2019】7号），本项目满足“新建企业应具备年生产机制砂300万吨以上能力，优先扶持年生产能力500万吨以上的机制砂生产企业”的要求。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策。 3.选址可行性 （1）项目周围环境概况 本项目位于漯河市郾城区龙城镇常湾村超限站西300米路北，项目南侧为S238，东侧为空地、西侧为龙瑞祥门窗公司，北侧紧邻农田，南侧距离最近的环境敏感点孔沈邓村500m。项目周边环境示意见附图二，项目地理位置见附图一。 （2）本项目租用漯河市奥星明胶有限公司厂院，根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明，该地块为村庄集体建设用地，项目符合地性质要求；根据漯河市郾城区龙城镇人民镇府出具的证明，该项目建设符合龙城镇总体规划。 综上所述，项目用地符合要求，对周边环境影响较小，项目选址合理。评价认为项目选址可行。 4.区域环境质量 项目所在区域地表水体为沙河，主要水质指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；地下水水质指标能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准质量；区域内空气质量均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；区域内声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 5.污染防治措施及环境影响评价总结结论 （1）废水污染防治措施及环境影响 项目废水主要为车辆冲洗废水和生活污水。车辆冲洗废水沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗；职工生活依托厂区化粪池，化粪池处理后定期由抽粪车抽走还田利用，化粪池应设“三防”措施。洗砂废水经过二级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。因此，本项目营运期对周围水环境影响较小。 项目运营期可能造成地下水及土壤污染的因素主要为污水下渗及生活垃圾渗滤液，应加强化粪池“防渗、防雨、防溢流”三防措施，生活垃圾采取集中管理，定期送垃圾处理场处置，不随意堆放。在加强废水处理设施三防措施及固体废物管理前提下，项目运营期不会对区域地表水及地下水环境造成污染，对区域水环境及土壤环境影响较小。 （2）废气污染防治措施及环境影响 项目运营过程产生的废气主要为皮带运输末端落料及破碎、筛分、制砂工段产生的有组织粉尘；装卸扬尘、堆场扬尘、运输粉尘、成品仓粉尘等无组织排放粉尘。 项目原料仓库、生产设备、成品堆放全部在封闭厂房内作业，采取在厂区汽车运输过程物料加盖帆布、同时对进出车辆冲洗、车间内安装喷干雾抑尘装置等措施，堆存、装卸、运输、成品仓等无组织排放量较小，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。 皮带运输末端落料及破碎、筛分、制砂工序均集中在密闭厂房的生产区内，项目共有2条生产线，每条生产线的破碎、筛分、制砂粉尘通过集气罩（采用密闭的集气罩，集气效率不低于99%）收集，将粉尘送到袋式除尘器除尘后，分别经15m高排气筒排放。袋式除尘器效率不低于99%，项目破碎、筛分、制砂粉尘有组织排放量为0.525t/a，排放浓度为13mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准（15m高排气筒最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h）的要求。 （3）噪声污染防治措施及环境影响 本项目破碎机、筛分机、给料机等设备产生的噪声，噪声源强为75～100dB（A），经采取基础减振、密闭隔声及厂区绿化等措施后，预测东、西、北三厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界能够满足4类标准要求。 （4）固体废物污染防治措施及环境影响 项目运营过程中产生的固废主要为沉淀池污泥、破碎机产生的废弃铁锤和职工生活垃圾。项目沉淀池污泥产生量为0.8t/a，定期清掏外运，作为建筑材外运料综合利用；废弃铁锤产生量为4.1t/a，经收集后作为有价废物外卖；布袋除尘器收集粉尘量为103t/a，全部作为建筑材料外运综合利用；职工生活垃圾产生量为1.944t/a，在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 综上，项目所产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显影响。 6.总量控制 项目场区车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于场地及堆场洒水降尘，职工生活经厂区化粪池处理后定期由抽粪车抽走还田利用；洗砂废水经过二级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。项目生产过程中不产生二氧化硫和氮氧化物，因此本项目不涉及总量控制指标。 二、环评建议： 1、完善企业管理制度，提高企业管理人员和生产人员素质，加强环境管理，确保环境保护措施得到贯彻落实，环保设施能够正常稳定的运行。 2、在项目建设中切实履行“三同时”制度，保证落实本环评提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放。 3、运营期间，确保运输车辆密闭运输，严禁冒装、抛洒，及时清洗轮胎与车身，不带泥上路，运输车辆经过敏感点路段禁止鸣笛同时限速。 4、建设完成后，应向环保管理部门申请验收，在符合环境管理部门要求的情况下，可正式投入生产。 5、要加强各项污染控制设施的运行管理，实行定期维护、检查、保养，确保设施完好，并使其正常稳定运转。 6、厂内合理安排垃圾收集点，加强对垃圾和污泥的管理，生活垃圾和污泥及时清运。

三、验收内容： 表35 项目验收内容一览表 项目 污染源名称 验收调查内容 验收监测因子 达到效果 废水 车辆冲洗 1座10m3沉淀池 / 沉淀池沉淀后回用 洗砂工段 1座150m³二级沉淀池 生活污水 调查厂区化粪池“三防”措施是否到位 / 不外排 废气 皮带末端落料及破碎工段 每条生产线均应满足：①皮带落料处及破碎机全部设置于密闭厂房内，且破碎机设备设置于地坑内，裸露地表部分安装三面彩钢板密闭，同时在上方设置集气罩，配备袋式除尘器，除尘后经15m高排气筒排放； ②在周围布置喷干雾抑尘装置 TSP 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 筛分 每条生产线均应满足：①所有设备全部设置于密闭厂房内，且筛分机安装密闭的集气罩进行粉尘收集，配备袋式除尘器，除尘后经15m高排气筒排放； ②在周围布置喷干雾抑尘装置 制砂 每条生产线均应满足：①所有设备全部设置于密闭厂房内，且制砂机安装密闭的集气罩进行粉尘收集，配备袋式除尘器，除尘后经15m高排气筒排放； ②在周围布置喷干雾抑尘装置 输送带 每条生产线均应满足：①封闭式管状带式输送机②在落料处设置密闭集气罩进行收集并除尘 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织监控浓度限值 装卸料 ①装卸过程全程进行喷干雾降尘；②料场进行全封闭，不能露天堆料；③加强生产作业管理，尽可能降低装卸料高度 堆场扬尘 堆场地面要求全部硬化，原料及成品石料全部堆存于密闭车间内、堆场必须安装喷干雾装置。 车辆运输 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料，场地内洒水降尘和及时清扫；设置减速标志；出口处配备车辆清洗装置 成品仓 分类放在不同的密闭的料仓中，仓顶安装袋式除尘器 噪声 设备运转 噪声 选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振，车间隔声、加强厂区绿化 LAeq 东、西、北三厂界满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，南厂界满足4类标准要求 固体废物 污泥 收集后是否作为建筑材料外运综合利用 / 不外排 生活垃圾 是否集中收集，定期由环卫部门统一处理 / 废弃铁锤 是否收集后外卖综合利用 / 布袋除尘器收集粉尘 收集后是否作为建筑材料外运综合利用 / 综上所述，漯河市诚和建筑材料有限公司年产砂石料500万吨项目，符合国家产业政策， 符合土地利用规划要求，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。

# Text boxes

破碎

筛分

储存

外购

石料

不合格石料

噪声、粉尘

噪声、粉尘

噪声、粉尘

噪声、粉尘

成品砂石

制砂

不合格石料

不合格石料

生产过程喷干雾抑尘

4.2

车辆轮胎冲洗水

：损耗量

3.78

沉淀池

回用3.78

20

20

164.56

地下水

40

40

0.42

单位：m3/d

抑尘洒水

生活污水

化粪池

清掏还田利用

0.36

0.288

0.072

100

洗砂工段废水

20

80

二级沉淀池

回用80

路

况

附图一 项目所在地理位置图