# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 漯河舟泽实业有限公司废旧塑料、塑钢再加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河舟泽实业有限公司 |
| 法人代表 | 张朋辉 | 联系人 | 张朋辉 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号 |
| 联系电话 | 13703853016 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2020-411103-29-03-033618 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 三十86 废旧资源（含生物质）加工、再生利用（管理名录） C4220 非金属废料和碎屑加工处理（行业代码） |
| 占地面积 （平方米） | 4000 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资 （万元） | 32 | 占总投资 比例（%） | 10.7 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2020年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 漯河舟泽实业有限公司拟投资300万元建设漯河舟泽实业有限公司废旧塑料、塑钢再加工项目，该项目位于漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号，占地面积4000m2，建筑面积1680m2，生产规模为年破碎清洗3万吨废旧塑料、塑钢，具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业”类第86条“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，“废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”编制报告书，“其他”编制报表；同时根据“关于废旧塑料回收破碎清洗环评类别疑惑的回复”可知，“废塑料进行分拣、破碎、清洗的项目，可按照《名录》‘三十、废弃资源综合利用业’中‘86废旧资源（含生物质）加工、再生利用’的‘其他’类别，编制环境影响报告表”，故本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《漯河舟泽实业有限公司废旧塑料、塑钢再加工项目环境影响报告表》。 2、项目概况 本项目为漯河舟泽实业有限公司投资300万元在漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号建设漯河舟泽实业有限公司废旧塑料、塑钢再加工项目，项目占地面积4000m2，建筑面积1680m2，生产规模为年破碎清洗3万吨废旧塑料、塑钢。项目拟用职工18人，均不在厂内食宿，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 300 企业自筹 2 环保投资 万元 32 占总投资的10.7% 3 占地面积 m2 4000 / 4 建筑面积 m2 1680 / 5 劳动定员 人 18 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 300 8小时工作制 3、政策相符性分析 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于第一类“鼓励类”第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”第27条“废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目编号为：2020-411103-29-03-033618，项目备案见附件二。 4、选址可行性分析及平面布置合理性 （1）厂址位置可行性 漯河舟泽实业有限公司位于漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号，厂址东邻小路，南邻蘑菇房及农田，西邻农田，北邻农田，项目东南侧82米为孟庙镇第三中心小学。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目周边环境照片见附图四。 根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明可知本项目占地类型为建设用地，土地证明见附件三；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件四。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目拟选厂址可行。 （2）厂区平面布置合理性分析 本项目厂区大门朝东，办公室位于厂区东北侧，原料库和生产车间位于厂区北部偏东侧，成品库位于厂区南部偏西侧，项目厂区各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理，本项目平面布置图见附图三。 5、项目组成及主要建设内容 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备注 主体工程 生产车间 1栋1层，建筑面积280m2 租赁现有 储运工程 原料库 1栋1层，建筑面积210m2 租赁现有 1#成品库 1栋1层，建筑面积500m2 新建 2#成品库 1栋1层，建筑面积500m2 新建 辅助工程 办公室 1栋1层，建筑面积190m2 租赁现有 公用工程 给水 来自厂区内1口井深50m的自备水井 依托现有 排水 清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排；职工办公生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排 / 用电 来自孟庙镇供电线路 依托现有 环保工程 废水治理 ①清洗废水：1座150m3/d污水处理设施，采用“絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺；②职工办公生活废水：1座10m3化粪池 新建 固废治理 1座20m2固废暂存间；垃圾桶若干 新建 噪声治理 基础减振、建筑隔声 / 6、项目产品方案及规模 本项目生产规模为年破碎清洗3万吨废旧塑料、塑钢。 7、本项目营运期主要设备 本项目营运期主要设备见表3。 表3 本项目营运期主要设备一览表 序号 设备名称 规格 单位 数量 1 脱标机 / 台 2 2 破碎机 / 台 5 3 清洗机 / 台 4 4 甩干机 / 台 1 5 罐装机 / 台 4 6 输送带 / 条 8 8、本项目营运期主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料消耗一览表见表4。 表4 本项目营运期主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 用量 原料来源 备注 1 塑料瓶 2万t/a 外购 PET瓶，主要为矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等，不包括食用油桶 2 塑钢 1万t/a 外购 PVC型材，主要来自于民用门窗 注：主要来自于收购的废旧生活用PET瓶和塑钢，禁止利用进口废塑料及《国家危险废物名录》、《医疗废物分类目录》中的废旧塑料。 本项目营运期主要能源消耗一览表见表5。 表5 本项目营运期主要能源消耗一览表 序号 名称 用量 原料来源 备注 1 水 5306.4m3/a 自备水井 / 2 电 2万kw·h/a 孟庙镇供电线路 / 9、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水总量为17.688m3/d、5306.4m3/a，主要为破碎用水、清洗用水和职工办公生活用水。 ①破碎用水 为使原料更好的进入清洗池并减少破碎工段粉尘的产生，破碎时进行喷水降尘。项目在每台破碎机上端设置洒水喷头，每台设备喷头喷水流量为0.01L/S，项目生产车间使用5台破碎机，每天运行8小时，年运行300天，则破碎环节用水量为1.44m3/d、432m3/a。破碎后的塑料碎片进入清洗池时带入的水量约为1.152m3/d、345.6m3/a（损耗量按20%计）。 ②清洗用水 根据建设单位提供数据，每清洗一吨原料需要清水为1.5m3，每年需要清洗的原料为3万吨，则清洗用水量为150m3/d、45000m3/a，损耗按10%计，则损耗的水量为15m3/d，项目破碎后带入的水量为1.152m3/d，随物料带走进入甩干工序的水量约为12m3/d，物料经过甩干带走水量约为1.5m3/d，甩干废水量为10.5m3/d，清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。根据计算清洗工序需要补充的新鲜水为15.348m3/d、4604.4m3/a。 ③职工办公生活用水 本项目劳动定员18人，均不在厂内食宿。依据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），并参考当地居民平均用水量，本次评价生活用水量按照50L/人·天计，本项目年工作日为300天，则职工办公生活用水量为0.9m3/d、270m3/a。 （2）排水 本项目产生的废水主要为破碎废水、清洗废水、甩干废水和职工办公生活废水，产生量为123.72m3/d、37116m3/a。 ①破碎废水 本项目破碎过程中需要喷水，该部分废水损耗量按20%计，其他的全部随塑料碎片进入清洗线中，项目生产车间破碎工序进入清洗线水量约为1.152m3/d、345.6m3/a。 ②清洗废水 本项目清洗排水量约为123m3/d、36900m3/a。 ③甩干废水 本项目随物料带走进入甩干工序的水量约为12m3/d，物料经过甩干带走水量约为1.5m3/d，甩干废水量为10.5m3/d。 本项目破碎废水和甩干废水直接进入清洗池，清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。根据建设单位提供的资料，本项目所用原料不涉及被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料，沾染油类的废塑料等，清洗过程中不需要添加清洗剂及除油处理。 ④职工办公生活废水 本项目职工办公生活废水产生量按用水量的80%计，则职工办公生活废水产生量为0.72m3/d、216m3/a，排入厂区化粪池进行处理后定期由附近村民拉走肥田。 本项目水平衡见图1。 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 10、环保投资 本项目环保投资32万元，占项目总投资300万元的10.7%。环保设施主要用于废气治理、废水处理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见表6。 表6 本项目环保投资一览表 分类 项目 治理措施 数量 总投资（万元） 营 运 期 废水治理 150m3/d污水处理设施，采用“絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺 1座 10.0 10m3化粪池 1座 1.0 噪声治理 厂房隔声、基础减震等 / 20.0 固废治理 20m2固废暂存间 1座 0.5 垃圾箱 若干 0.5 合计 / / 32.0 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，且根据现场调查，厂区不存在原有的污染问题，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33024′～33059′，东经113027′～114016′，总面积2617 m2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、工程地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、塔河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-148小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。 城市及其他规划相符性分析 1漯河市城市总体规划（2012-2030） 1.1规划范围 依据上海复旦规划建筑设计研究院编制的《漯河市城市总体规划（2012-2030）》，其相关内容如下： ①市域城镇规划 市域行政辖区面积2617平方公里，包括所辖的市区、舞阳县、临颍县三区两县范围。规划内容：市域城镇体系规划。 ②城市规划区 根据《城乡规划法》，规划区即指城市建成区及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。本次规划按照城乡统筹的要求，考虑到中心城市与周边乡镇距离近、联系密切这一显著特征，确定本次规划的规划区总面积548平方公里。具体包括现状城区的沙北办、天桥街、马路街、顺和街、城关镇、干河陈、翟庄办7个街道办事处，以及城区外围的高新区、空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、6个建制镇、3个乡所在的行政辖区范围。主要规划内容为：城乡统筹规划，科学发展载体建设协调布局、空间管制规划。 ③中心城区 包括中心城区建设范围以及周边空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西至阴阳赵，南至市界，东至召陵镇镇区，北至新北环路—龙江路范围，覆盖面积约169平方公里，其中城市建设用地面积120平方公里。 1.2产业发展对策 （1）坚持食品工业作为优先发展的战略支撑产业，加快发展电子信息和新能源等战略性新兴产业，盐化工产业、造纸工业、装备制造业共同发展； （2）加快发展物流、金融、商务、休闲、会展、科技、教育、信息、中介等生产线服务业； （3）加快与周边城市的旅游合作； （4）提升经济技术开发区创新能力； （5）加强与周边城市产业协作。 1.3产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5各省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 1.4相符性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号，不在漯河市中心城区范围及城市规划区范围内。根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明可知本项目占地类型为建设用地，土地证明见附件三；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件四。 2漯河市城市饮用水水源地环境保护规划 2.1方案简介 一、饮用水源地名称、数量及位置 漯河市城市饮用水水源地是澧河地表饮用水水源地、第二水厂地下水水源地和第三水厂地下水水源地。现状集中供水水源地是澧河地表水水源地。 漯河市自来水公司一共有四个自来水厂，分别为第一水厂、第二水厂、第三水厂、第四水厂，四个水厂的市区内供水管网相连。其中，第一水厂和第四水厂的水源为澧河地表水饮用水水源，第二水厂和第三水厂为地下水水源。2004年开始，市区地下水水源停用，第二水厂和第三水厂仅作为应急备用供水设施。2017年开始，市区澧河地表水源计划停用，第一水厂和第四水厂仅作为应急备用供水设施，漯河市市区开始以南水北调工程的供水为水源。 澧河地表水水源地分布有两个集中供水取水口，分别为漯河市第一水厂取水口和第四水厂取水口，其中第一水厂取水口中心位置东经114°01′05″，北纬33°33′49″，第四水厂取水口中心位置东经114°00′08″，北纬33°33′49″。 第一水厂于1964年6月建成，工程设计取水量为2555万吨/年，现状实际取水量为1275万吨/年，取水方式为岸边取水；第四水厂于1998年10月建成，工程设计取水量为2190万吨/年，现状实际取水量为1086万吨/年，取水方式为岸边取水。 第二水厂和第三水厂的工程设计能力均为720万吨/年，总计1440万吨/年。第二水厂地下水水源地总取（供）水口地理座标114°02′20″E、33°33′36″N。第三水厂地下水水源地总取（供）水口地理座标114°00′31″E、33°34′52″N。 二、饮用水源保护区划分情况 （1）澧河饮用水水源保护区 澧河是漯河市区的集中饮用水水源地，其饮用水水源保护区划分为： 一级保护区：澧河饮用水水源以及保护区水源长度为107国道三里桥到橡胶坝，全长约3100m，水域宽度为整个河堤内河道，上游边界为107国道三里桥，下游边界为橡胶坝。陆域长度和一级保护区长度一致，陆域宽度为河堤外延50m的范围； 二级保护区：澧河饮用水水源二级保护区水域长度为郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口到107国道三里桥，长度约2000m，下游侧由橡胶坝到人民路澧河桥，长度约120m，总长度约2120m。上游上边界为郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口，下游侧边界为人民澧河桥，水域宽度为河堤内的整个区域。陆域长度为一级保护区和二级保护区长度之和，总长度为5220m，陆域宽度为一级保护区外延950m，即河堤外延1000m的范围。 准保护区：从唐河与澧河汇合处到郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口（二级保护区边界）。上游边界为唐河与澧河汇合处，下游侧边界为沙河与澧河交汇处，全长约13.78km。水域宽度为河堤内的整个区域。陆域宽度唐河与澧河汇合处到郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口，沿河堤外延1000m，下游侧陆域宽度为沿澧河堤东外延至泰山路，宽度约150m~300m，西外延至嵩山路，宽度约300m~400m。 澧河饮用水水源保护区划分区域汇总见表7。 表7 澧河饮用水水源保护区划分一览表 范围 一级保护区 二级保护区 准保护区 水域长度（m） 3100 2120 13780 水域宽度（m） 河堤内整个河道 河堤内整个河道 河堤内整个河道 陆域长度（m） 3100 5220（2120+3100） 13780 陆域宽度（m） 河堤外延伸50 河堤外延伸1000 上游边界河堤外延1000；下游东河堤外延伸至泰山（150~300），下游西河堤外延伸至嵩山路（300~400） 面积（km2） 0.62 10.13 33.90 长度边界 107国道三里桥-澧河橡胶坝 姬沟与澧河交叉口-107国道三里桥橡胶坝-人民路澧河桥；107国道三里桥-橡胶坝一级保护区外延950m陆域宽 唐河与澧河交叉口（包括唐河防洪堤坝-唐河入澧河的河段）-姬沟与澧河交叉口；人民路澧河桥-沙河与澧河交汇处 （2）第二水厂地下水源保护区 ①一级保护区 以每口开采井为中心，半径为50m圆形区域，一级保护区面积约0.047km2。 ②二级保护区 东边界为交通路，西边界为107国道，北边界为湘江路—澧河南堤走向一致，南边界为南环路。第二水厂地下水水井（1#）二级保护区范围为半径500m的圆形区域。二级保护区面积约为6.115km2。 （3）第三水厂地下水水源保护区 ①一级保护区 以每口开采井（8#、10#、12#除外）为中心，半径为50m的圆形区域。8#、10#、12#三口井一级保护区划分为三口井一线向北距离50m、8#井向东径向距离50m、10#井向西径向距离50m、南边为沙河北堤的矩形区域。一级保护区面积约0.122km2。 ②二级保护区 东边界为崂山路，北边界为纬二路一线，西边界为107国道，南边界为沙河北河堤。二级保护区面积约8.38km2。 2.2相符性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号，本项目位于澧河饮用水源保护区准保护区东北侧，距离约9.024km，清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，职工办公生活废水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排，与漯河市饮用水源地保护规划相协调。 3河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 3.1郾城区乡镇集中式地下水饮用水水源地名称、数量及位置 依据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办【2016】23号），漯河市郾城区饮用水水源保护区范围如下； （1）漯河市郾城区孟庙镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东80米、西50米、南35米、北40米的区域。 （2）漯河市郾城区李集镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东41米、西34米、南37米、北40米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围50米的区域。 （3）漯河市郾城区商桥镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东20米、西44米、南40米、北15米的区域。 （4）漯河市郾城区龙城镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东至012县道、西40米、南17米、北42米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米、东至012县道的区域。 （5）漯河市郾城区新店镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东46米、西34米、南32米、北120米的区域。 （6）漯河市郾城区裴城镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东27米、西45米、南至028乡道、北38米的区域。 3.2相符性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号，经调查项目附近无乡镇集中式地下水饮用水水源地。因此，项目选址不在河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划内。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表8。 表8 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 0.167 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0.725 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 0.3 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2019年大气污染防治攻坚战实施方案”等一系列工业大气污染治理、城市扬尘污染控制、机动车污染防治等大气污染防治措施后，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域的地表水体为颍河，功能区划为地表水Ⅲ类水体，根据《漯河市环境监测年鉴》（2018年）对颍河—西华址坊断面监测数据可知，主要污染因子COD、氨氮的平均值分别为15mg/L、0.21mg/L，监测因子COD、氨氮均值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本次评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据，地下水环境监测分析结果见表9。 表9 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场踏勘，本项目区域内无较大噪声源，区域内声环境质量良好。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表10。 表10 本项目主要环境保护目标一览表 环境 要素 保护 目标 坐标 方位 距离 （m） 功能 保护级别 E N 大气环境 孟庙镇第三中心小学 113.984356 33.648279 SE 82 教育 GB3095-2012 二级标准 张庄 113.980794 33.654718 NW 620 居住 声环境 孟庙镇第三中心小学 113.984356 33.648279 SE 82 教育 GB3096-2008 2类标准 东、南、西、北厂界外1m / / / / / 地表水 颍河 / / N 3058 防洪、灌溉 GB3838-2002 III类标准 地下水 项目所在区域 / / / / / GB/T14848-2017 Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 μg/m3 污染物名称 PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO O3 年平均 70 35 60 40 / / 日平均 150 75 150 80 4000 160（日最大8小时平均） 1小时平均 / / 500 200 10000 200 （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 III类 mg/L 污染物名称 pH COD 氨氮 III类标准值 6～9 20 1.0 （4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类 mg/L 污染物名称 pH 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 总硬度 溶解性总固体 耗氧量 标准值 ≤6.5～8.5 ≤0.50 ≤20.0 ≤1.00 ≤450 ≤1000 ≤3.0 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质标准 mg/L 污染物名称 pH COD BOD5 NH3-N SS 标准值 6.5～9.0 - 30 - 30 （2）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） dB(A) 昼间 夜间 70 55 （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标： 废水：本项目营运期废水主要为清洗废水和职工办公生活废水。清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排；职工办公生活废水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排，因此，本项目废水总量控制指标为0。 废气：本项目生产过程中不产生二氧化硫和氮氧化物，因此本项目不涉及废气总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

1. 施工期流程示意图 图2 本项目施工期流程图 本项目施工期环境污染问题主要是基础的开挖、楼体主体工程施工以及外装饰、内装饰的施工四大部分，项目建设施工期主要污染源有：扬尘、生活污水、施工废水、施工机械噪声、生活垃圾和建筑垃圾，但其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 2. 本项目营运期流程 （1）工艺简述 ①检验 外购的原材料到厂后由接收人员进行拆包、检验，在分拣不同塑料种类时同步剔除原料中混合的杂质（主要为标签、纸片等），此过程会产生一定量的固体杂质。 ②脱标 利用皮带输送机将压缩的废塑料瓶运送至破碎机，未脱标的塑料先进入脱标机进行标签纸脱除，利用脱标机自带的刀片切除废塑料上的标签纸。此过程主要产生噪声、固废。 ③破碎 废旧塑料、塑钢破碎采用湿式破碎，破碎系统密闭化，同时由于采用湿式破碎，因此破碎过程无粉尘产生，破碎后塑料片为直径16~18mm不规则片料。此过程会有废水和噪声产生。 ④清洗 破碎出来的小块塑料随破碎机中水流直接通入清洗槽，清洗槽上部接入水管，通入回用水，项目清洗过程仅用水清洗，不添加化学清洗剂。清洗槽内设有绞龙，在绞龙旋转下，塑料碎片被水流拍打并与绞龙摩擦，可以清洗掉塑料碎片上的灰尘和其他残留物。在清洗过程中由重力原理进行分离，清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序。 ⑤甩干 清洗后的塑料进入储料盘后进入脱水甩干机，甩干废水经收集进入清水池回用。 ⑥袋装 将脱水后的片料包装送入成品库堆放待售。 本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图3。 图3 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 （2）职工办公生活 图4 本项目办公生活产污环节示意图 3. 产污环节分析 3.1施工期产污环节 （1）废气：本项目施工期废气主要为扬尘。 （2）废水：产生的污水主要是施工人员生活污水。 （3）固废：主要为建筑垃圾及建筑工人产生的生活垃圾。 （4）噪声：主要为振捣机、切割机等机械设备运转噪声和场外车辆运输噪声。 3.2营运期产污环节 （1）废气：项目破碎工序采用湿式破碎，因此破碎过程无粉尘产生。 （2）废水：项目废水主要为清洗废水和职工办公生活废水。 （3）固废：项目固废主要为检验杂质、废标签纸、废包装材料、清洗沉渣、污水处理设施污泥和职工办公生活垃圾。 （4）噪声：本项目噪声主要为脱标机、破碎机、甩干机等设备产生噪声。 4. 主要污染工序 4.1施工期产污环节及污染物种类 施工期环境污染问题主要是扬尘、生活污水、施工废水、施工机械噪声、生活垃圾和建筑垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，不同污染因子在不同施工段污染强度不同。但施工期对环境的影响是短暂的、局部的，将随着施工期的结束而结束。 ①大气污染源 施工期大气主要污染物为扬尘，主要为场外建筑材料运输扬尘，场内材料搬运和土方的堆存扬尘。 根据类似项目经验类比，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目新建厂房面积为1000m2，施工扬尘产生量约为0.292t。 ②噪声污染源 施工期噪声主要来自振捣机、切割机等机械设备运转噪声和场外车辆运输噪声。设备噪声源强值75～90dB（A），各施工阶段均有大型设备交互作业，噪声将不可避免地对其周围的环境造成影响。建筑材料及建筑垃圾的运输，将产生车辆交通噪声，源强75～80dB（A），对项目区周边环境将产生一定的影响，施工期高噪设备及噪声源强值见表11。 表11 本项目施工期全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源位置 噪声源 设备数量 （台、套） 声源值 治理措施 设备源强 厂界外1m 施工场地 振捣机 2 75 60 减振、隔声 切割机 2 73 运输车辆 4 80 ③水污染源 废水主要为施工人员生活污水，本项目施工人员10人，施工期1个月，施工人员为附近农民，不在厂区吃住。白天施工，夜间不施工。职工每人每天的生活用水量按照50L考虑，则施工期生活用水量为0.5t/d，共计15t，污水排放量按照用水量的80%计算，则生活污水排放量约为12t。 ④固废污染源 施工期固体废弃物主要包括了项目施工产生的建筑垃圾及建筑工人产生的生活垃圾。施工建筑垃圾按每平方米建筑面积产生1.5kg垃圾计算，则共产生约1.5t建筑垃圾。 施工人员产生的生活垃圾每天每人按0.5kg计算，则10个施工人员共产生5kg/d的生活垃圾，项目建设期共产生生活垃圾0.15t。 4.2营运期产污环节及污染物种类 （1）废气 本项目营运期破碎工序采用湿式破碎，因此破碎过程无粉尘产生。 （2）废水 本项目营运期废水主要为清洗废水和职工办公生活废水。 ①清洗废水 本项目清洗废水产生量约为123m3/d、36900m3/a，经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。类比同类项目，本项目清洗废水水质为：COD1200mg/L、BOD5800mg/L、NH3-N24mg/L、SS430mg/L。 ②职工办公生活废水 本项目职工办公生活废水产生量为0.72m3/d、216m3/a，经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。 （3）固体废物 本项目营运期固体废物主要为检验杂质、废标签纸、废包装材料、清洗沉渣、污水处理设施污泥和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①检验杂质 本项目检验杂质主要产生在检验工序，根据建设单位提供的资料以及同类企业生产经验，检验杂质产生量约为10t/a。企业在外购废塑料原料时严格按照本环评要求控制塑料来源，根据塑料来源可知，检验杂质不属于危险废物，作为一般固废处置，分类集中收集后由废品收购站回收，综合利用。 ②废标签纸 本项目外购原料废标签纸产生量约为0.5t/a，全部由废品收购站回收，综合利用。 ③废包装材料 本项目外购原料及袋装工序产生废包装材料，这部分固废产生量约为0.5t/a，全部由废品收购站回收，综合利用。 ④清洗沉渣 本项目废旧塑料在清洗破碎线上会产生清洗沉渣，主要是粘在原料上的大块泥砂和其它残留物与塑料碎片分离，进入清洗池后，项目需要的塑料碎片漂浮于水面上，大块泥砂及其他残留物沉于池底，项目定期将这些沉淀物清出。生产车间清洗沉渣约为10t/a，清洗沉渣收集后暂存，定期由环卫部门清运处理。 ⑤污水处理设施污泥 本项目清洗废水进入厂区污水处理设施处理，污水处理设施污泥产生量约占原料用量的2‰，项目原料总用量3万t/a，则项目污水处理设施污泥产生量为60t/a。本项目使用的原材料简单，无有毒有害物质掺杂其中，因此，项目污水处理设施产生的底泥属于一般固废，这些污泥经叠螺压滤机脱水后，暂存于污泥暂存池，定期由环卫部门清运处理。 ⑥职工办公生活垃圾 职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员18人，年工作时间300天，则职工办公生活垃圾产生量2.7t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 （4）噪声 本项目营运期噪声主要为脱标机、破碎机、甩干机等产生的机械噪声，噪声源强约75~80dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表12。 表12 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 序号 噪声源 数量 （台、套） 设备源强 治理措施 治理后源强 1 脱标机 2 75 厂房隔声、基础减振 55 2 破碎机 5 80 厂房隔声、基础减振 60 3 甩干机 1 75 厂房隔声、基础减振 55

项目施工期主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场外运输 | 扬尘 | 场外运输扬尘：路况较好时扬尘产生量较小，路况较差且晴天时产生量相对较大 | 经采取围栏围挡、车辆冲洗、道路洒水和清扫、密闭式或有覆盖措施的运输车辆等措施可减少扬尘产生80%左右，扬尘排放量约为0.058t |
|  | 场内施工 | 扬尘 | 场内施工扬尘：0.292t |  |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活 | 废水量 | 12t | 经厂区设置的化粪池处理后定期由附近村民拉走堆肥，不外排 |
| 固 体 废 弃 物 | 各施工阶段 | 废弃建材 施工人员 粪便 | 建筑垃圾1.5t，生活垃圾0.15t | 废弃建材送建筑垃圾处理场，粪便经厂区设置的化粪池处理后定期由附近村民拉走堆肥 |
| 噪 声 | 各类施工 机械 | 噪 声 | 75～90dB（A） | 采取噪声防治措施，使影响减少到最小 |
| 主要生态影响： 项目区内生态影响：施工期土地利用现状和原生态系统发生局部改变，挖掘土方若遇下雨，会造成水土流失，由于施工期较短，待项目拟建后，采取合理的生态恢复措施，可在一定程度上减轻对生态系统的影响； 项目区外生态影响：施工期区外土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响，该影响为暂时性的，项目拟建后即可消除。 |

# 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 清洗工序 | 废水量 | 36900m3/a | 0 |
|  |  | COD | 1200mg/L、44.28t/a |  |
|  |  | BOD5 | 800mg/L、29.52t/a |  |
|  |  | NH3-N | 24mg/L、0.886t/a |  |
|  |  | SS | 430mg/L、15.867t/a |  |
|  | 职工办公生活 | 废水量 | 36m3/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 检验杂质 | 10t/a | 0 |
|  |  | 废标签纸 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.5t/a |  |
|  |  | 清洗沉渣 | 10t/a |  |
|  |  | 污水处理设施污泥 | 60t/a |  |
|  | 职工办公生活 | 办公生活垃圾 | 2.7t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是脱标机、破碎机、甩干机等产生的机械设备噪声，噪声源强约为75~80dB(A)。经过基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 本项目对周围生态环境无明显影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1.1大气环境影响 施工期大气主要污染物为扬尘，主要为场外建筑材料运输扬尘，场内材料搬运和土方的堆存扬尘。 根据类似项目经验类比，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目新建厂房面积为1000m2，施工扬尘产生量约为0.292t。 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染防治，本项目施工期应严格执行《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办【2018】33号）要求，做到达到“七个100%”标准，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。采取以下措施： ①在施工现场周围过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2m高围挡，下风既有地面，向并做到坚固美观。同时施工过程中加强施工管理，工程结束前不得拆除围挡。 ②在施工场地安装喷淋设备，全天不间断洒水，若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不得进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。另外，施工单位在进行土方施工时应采取湿法作业模式，一边喷淋降尘一边进行施工，达到不起尘土的要求。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ④对建筑垃圾应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业、以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 ⑤严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 ⑥严格落实扬尘污染防治“七个100%”，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。 ⑦出现五级以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖回填、转运作业等。 采取这些措施后，可减少扬尘产生80%左右，扬尘排放量约为0.058t。评价要求本项目建设严格执行上述措施，在项目四周要设置2.5米高围挡，要定时洒水，裸露的建筑垃圾、土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘网并及时清运。 1.2声环境影响 施工期噪声主要来自振捣机、切割机等机械设备运转噪声和场外车辆运输噪声。设备噪声源强值75～90dB（A），各施工阶段均有大型设备交互作业，噪声将不可避免地对其周围的环境造成影响。建筑材料及建筑垃圾的运输，将产生车辆交通噪声，源强75～90dB（A），本项目施工期全厂高噪声设备及噪声源强见表13。 表13 本项目施工期全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源位置 噪声源 设备数量 （台、套） 声源值 治理措施 设备源强 厂界外1m 施工场地 振捣机 2 75 60 减振、隔声 切割机 2 73 运输车辆 4 80 1.3水环境影响 废水主要为施工人员生活污水，本项目施工人员10人，施工期1个月，施工人员为附近农民，不在厂区吃住。白天施工，夜间不施工。职工每人每天的生活用水量按照50L考虑，则施工期生活用水量为0.5t/d，共计15t，污水排放量按照用水量的80%计算，则生活污水排放量约为12t，经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。 1.4固体废物影响 施工期固体废弃物主要包括了项目施工产生的建筑垃圾及建筑工人产生的生活垃圾。项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，房屋建设产生的废砖石、水泥料渣、金属废料，房屋装修产生的包装纸类、木制品、金属、塑料、玻璃、陶瓷、砂石等建材垃圾。施工建筑垃圾按每平方米建筑面积产生1.5kg垃圾计算，则共产生约1.5t建筑垃圾。工程建筑垃圾清运至漯河市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地，不能及时清运的，应妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施，防止影响城市市容和环境卫生。 施工人员产生的生活垃圾每天每人按0.5kg计算，则10个施工人员共产生5kg/d的生活垃圾，项目建设期共产生生活垃圾0.15t，经收集后定期由环卫部门清运处理。 经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 1.5生态环境影响 本项目所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目拟选厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 本项目区外生态影响：施工期土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响，该影响为暂时性的，项目拟建后即可消除。 营运期环境影响分析： 1. 环境空气影响分析 本项目运营期破碎工序采用湿式破碎，因此破碎过程无粉尘产生。 水环境影响分析 本项目营运期废水主要为职工办公生活废水。 ①清洗废水 本项目清洗废水产生量约为123m3/d、36900m3/a，经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。类比《漯河市庆鑫再生资源有限公司年产30000吨再生塑料颗粒项目》等同类项目，本次评价参考其环境影响评价报告书的水质数据，清洗废水水质为：COD1200mg/L、BOD5800mg/L、NH3-N24mg/L、SS430mg/L。 清洗废水经格栅进入调节池混合后，由厂区自建污水处理设施进行处理。本项目废水水质相对比较简单，污水处理采用比较成熟的“絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺，具体工艺流程如图5所示。 图5 本项目污水处理站工艺流程图 根据计算，项目生产车间清洗废水产生量约为123m3/d，因此项目污水处理站设计规模为150m3/d。污水处理设备对本项目废水中的COD的去除率一般为90%，BOD5的去除效率一般为97%，氨氮的去除效率为40%，SS的去除率一般为97%左右，清洗废水经污水处理站处理设施处理效果见表14。 表14 项目清洗废水经处理前后情况一览表 污染源 污染因子 产生浓度（mg/L） 处理措施 去除率 处理后浓度（mg/L） 清洗工序 COD 1200 絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池 90% 120 BOD5 800 97% 24 NH3-N 24 40% 14.4 SS 430 97% 12.9 由上表可知，项目清洗废水经厂区污水处理站处理后能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质标准（BOD5：30mg/L、SS：30mg/L）。本项目用水对水质要求不高，处理后回用于清洗工序是可行的。 ②职工办公生活废水 本项目职工办公生活废水产生量为0.72m3/d、216m3/a，职工办公生活废水排入厂区化粪池进行处理（容积10m3），定期由专人清理用作农肥利用，不外排。本项目要求化粪池外壁不得影响建筑物基础，池壁和池底应按水工构筑物要求进行防渗设计，同时要求做好化粪池污泥定期清掏工作。 通过采取以上措施，项目废水不排入周围地表水水体，因此对水环境影响较小。 3. 固体废弃物影响分析 本项目营运期固体废物主要为检验杂质、废标签纸、废包装材料、清洗沉渣、污水处理设施污泥和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①检验杂质 本项目检验杂质主要产生在检验工序，根据建设单位提供的资料以及同类企业生产经验，检验杂质产生量约为10t/a。企业在外购废塑料原料时严格按照本环评要求控制塑料来源，根据塑料来源可知，检验杂质不属于危险废物，作为一般固废处置，分类集中收集后由废品收购站回收，综合利用。 ②废标签纸 本项目外购原料废标签纸产生量约为0.5t/a，全部由废品收购站回收，综合利用。 ③废包装材料 本项目外购原料及袋装工序产生废包装材料，这部分固废产生量约为0.5t/a，全部由废品收购站回收，综合利用。 ④清洗沉渣 本项目废旧塑料在清洗破碎线上会产生清洗沉渣，主要是粘在原料上的大块泥砂和其它残留物与塑料碎片分离，进入清洗池后，项目需要的塑料碎片漂浮于水面上，大块泥砂及其他残留物沉于池底，项目定期将这些沉淀物清出。生产车间清洗沉渣约为10t/a，清洗沉渣收集后暂存，定期由环卫部门清运处理。 ⑤污水处理设施污泥 本项目清洗废水进入厂区污水处理设施处理，污水处理设施污泥产生量约占原料用量的2‰，项目原料总用量3万t/a，则项目污水处理设施污泥产生量为60t/a。本项目使用的原材料简单，无有毒有害物质掺杂其中，因此，项目污水处理设施产生的底泥属于一般固废，这些污泥经叠螺压滤机脱水后，暂存于污泥暂存池，定期由环卫部门清运处理。 ⑥职工办公生活垃圾 职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员18人，年工作时间300天，则职工办公生活垃圾产生量2.7t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 4. 声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为脱标机、破碎机、甩干机等产生的机械噪声，噪声源强约75~80dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表15。 表15 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 序号 噪声源 数量 （台、套） 设备源强 治理措施 治理后源强 1 脱标机 2 75 厂房隔声、基础减振 55 2 破碎机 5 80 厂房隔声、基础减振 60 3 甩干机 1 75 厂房隔声、基础减振 55 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 一、预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 二、预测结果 本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表16。 表16 各厂界噪声环境影响预测结果 设备 名称 源强 （dB(A)） 降噪后叠加值（dB(A)） 预测点 距厂界距离 （m） 厂界贡献值 （dB(A)） 标准值（dB(A)） 脱标机、破碎机、甩干机 82.13 62.13 东厂界 27 33.50 昼间：60 南厂界 37 30.77 西厂界 58 26.86 北厂界 2 56.11 孟庙镇第三中心小学 126 20.12 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界噪声经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准中昼间标准的要求，孟庙镇第三中心小学噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②脱标机、破碎机、甩干机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。

本项目施工期拟采取的防治措施及污染治理效果

| 名称 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场外运输 场内施工 | 扬尘 | 场外措施：优化行车路线，选择路况较好，并且可避开人口密集区的路线；车辆上加盖蓬布，防振落；场内措施：定期洒水，保持场地内地面湿润 | 可最大限度地减轻运输扬尘量和场内施工扬尘量 |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活 | 生活污水 | 经厂区设置的化粪池处理后定期由附近村民拉走堆肥 | 排放量为0 |
| 固 体 废 物 | 各施工阶段 | 废弃土方 废弃建材 | 废弃土方就地填洼；废弃建材送往市建筑垃圾堆放场 | 处置率100%，排放量为0 |
| 噪 声 | 各类施工机械 | 噪声 | 建设2.5m高施工围墙；禁止夜间高噪声设备作业 | 可在一定程度上减轻对周围声环境的影响 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在施工过程中必然会对区域生态环境造成一定的影响。主要有厂房建设施工过程中因挖方填土、借土弃土、场地平整等因素会造成地表植被破坏，增加水土流失，同时产生部分弃土、弃渣，若对此处理不当，将会影响周围的景观。应采取以下措施：施工场地周围应按规定设置隔离护栏。建设的同时需加强绿化，增加植被覆盖率，场区建设应该充分利用已征地内的空地，通过点、线、面结合的绿化体系，精心组织绿化环境，以达到自然、社会和谐统一。 经合理绿化并采用积极有效的生态保护措施，部分被损坏的生态环境将会逐渐恢复平衡，生态环境的影响将会降低到最低水平。 |

# 本项目营运期拟采取的防治措施及污染治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 清洗工序 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 1座150m3/d污水处理设施，采用“絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺 | 不外排 |
|  | 职工办公生活 | COD、NH3-N、SS | 1座10m3化粪池 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 检验杂质 | 由废品收购站回收，综合利用 | 固废处置率100% |
|  |  | 废标签纸 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 清洗沉渣 | 清洗沉渣收集后暂存，定期由环卫部门清运处理 |  |
|  |  | 污水处理设施污泥 | 暂存于污泥暂存池，定期由环卫部门清运处理 |  |
|  | 职工办公生活 | 办公生活垃圾 | 经收集后定期由环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是脱标机、破碎机、甩干机等产生的机械设备噪声，噪声源强约为75~80dB(A)。经过基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运行期，废气污染物经处理后达标排放，且排放量较小，不会造成周围大气环境的恶化。故本项目建设对生态环境影响很小。 |

# 结论与建议

1. 结论 1.1项目概况 本项目为漯河舟泽实业有限公司投资300万元在漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号建设的漯河舟泽实业有限公司废旧塑料、塑钢再加工项目，项目占地面积4000m2，建筑面积1680m2，生产规模为年破碎清洗3万吨废旧塑料、塑钢，建成后拟用职工18人，年工作日300天。 1.2政策相符性分析 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于第一类“鼓励类”第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”第27条“废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目编号为：2020-411103-29-03-033618，项目备案见附件二。 1.3厂址可行性分析 漯河舟泽实业有限公司位于漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号，厂址东邻小路，南邻蘑菇房及农田，西邻农田，北邻农田，项目东南侧82米为孟庙镇第三中心小学。项目所在地地理位置优越，交通便利，发展潜力巨大。 根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明可知本项目占地类型为建设用地，土地证明见附件三；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件四。 因此，评价认为本项目选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 本项目营运期主要污染物有废气、废水、固体废物和噪声，项目投产后污染物实现达标排放，对周围环境影响较小。 （1）废气：本项目营运期破碎工序采用湿式破碎，因此破碎过程无粉尘产生。 （2）废水：本项目营运期废水主要为清洗废水和职工办公生活废水。 本项目清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排；职工办公生活废水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排，对周围水环境影响较小。 （3）固废：本项目固体废物主要为检验杂质、废标签纸、废包装材料、清洗沉渣、污水处理设施污泥和职工办公生活垃圾等固体废物。 本项目检验杂质、废标签纸、废包装材料经收集后外售，综合利用；清洗沉渣、污水处理设施污泥定期由环卫部门清运处理；职工办公生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处理。 综上所述，本项目固体废物处置率100%，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，对周围环境影响不大。 （4）噪声：本项目噪声主要为脱标机、破碎机、甩干机等产生的机械噪声，噪声源强约75~80dB(A)，拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②脱标机、破碎机、甩干机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 1.5环保投资 本项目总投资300万元，其中环保投资为32万元，占总投资比例为10.7%，采取相应措施后，各污染物均可达标排放，治理措施可行。 1.6总量控制指标建议 废水：本项目营运期废水主要为清洗废水和职工办公生活废水。清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排；职工办公生活废水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排，因此，本项目废水总量控制指标为0。 废气：本项目生产过程中不产生二氧化硫和氮氧化物，因此本项目不涉及废气总量控制指标。 2. 建议 （1）确保上述各项污染防治措施的落实。 （2）加强营运期车间生产的管理，减少各种材料的浪费，尽量减轻对环境的污染。 （3）尽量选用低噪环保设备，并加强设备的检修与维护，确保设备的正常运行，高噪设备远离厂界布置，确保厂界噪声达标。 （4）做好厂区的绿化，创造一个环境优美的工作、生活环境。 （5）加强污染防治措施，减轻生产对环境的污染，保护环境。 （6）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 3. 环保验收内容 本项目总投资300万元，其中环保投资32万元，主要用于废气治理、废水治理、噪声治理和固废治理，占总投资的10.7%，本项目环保验收内容一览表见表17。 表17 本项目环保验收内容一览表 分 类 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废水 清洗废水 1座150m3/d污水处理设施，采用“絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺 处理后回用于清洗工序，不外排 职工办公生活废水 1座10m3化粪池 定期由附近村民拉走肥田，不外排 固废 一般固废 1座20m2固废暂存间、 垃圾箱若干 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 噪声 噪声设备 基础减振、建筑隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准 综上所述，漯河舟泽实业有限公司投资300万元在漯河市郾城区孟庙镇第三中心小学西北角006号建设的漯河舟泽实业有限公司废旧塑料、塑钢再加工项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。 注 释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目周边环境照片 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 土地证明 附件四 规划证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

钢筋切割

、混凝土浇筑

基础挖掘

噪声

勘察打桩

圈梁

、

砌墙

、

上板

构筑基础

噪声

噪声

构件预制

噪声

噪声

噪声

内外墙粉饰

门窗制作、安装

噪声

固废、扬尘