建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工80万吨砂石料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 郾城区裴城镇宏泰建材厂 |
| 法人代表 | 王振元 | 联系人 | 陶永平 |
| 通讯地址 | 郾城区裴城镇中周村 |
| 联系电话 | 13839541188 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 郾城区裴城镇中周村 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |
| 占地面积 | 16400m2（约合24.6亩） | 绿化面积 | 200m2 |
| 总投资 （万元） | 800 | 环保投资 （万元） | 22.5 | 占总投资 比例（％） | 2.8 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2020年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 郾城区裴城镇宏泰建材厂于2017年在郾城区裴城镇中周村建设年加工10万吨石料项目，建设过程中由于资金等多种原因，主要构筑物建设完毕，设备等未安装也未生产，2019年由于随着市场变化，建材类制品的需求日益增大。因此郾城区裴城镇宏泰建材厂拟投资800万元将原有项目扩大至年加工80万吨砂石料项目，建设一条砂石料生产线。原有项目主要构筑物利用，设备等重新购置，与原有项目不存在依托关系。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，需要对该项目进行环境影响评价。受郾城区裴城镇宏泰建材厂委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十九、非金属矿物制品业”第51条“石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”中相关规定，全部应编制报告表，因此确定本次环评形式为环境影响评价报告表。我单位在现场踏勘，资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环境影响评价有关规定和环境影响评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目环评报告。 2、工程建设内容及规模 项目产品：年加工石料80万吨，主要加工青石。主要产品规格有：12石子、米石、沙子。 表1 产品方案 产品名称 规格 规模 12石子 Φ1-2cm 64万吨/年 米石 Φ0.5-1cm 8万吨/年 沙子 Φ0-0.5cm 8万吨/年 备注：各规格产品产能依当年订单会相应调整 主要建设内容：项目占地面积16400m2（约合24.6亩），主要建设办公用房、生产车间、堆场等。项目主要工程组成见下表。 表2 主要工程组成 分类 工程名称 建筑面积 备注 主体工程 生产车间 1320m2 1栋、1层、钢构 利用现有 原料库 2640m2 1栋、1层、钢构 成品库 3078 m2 1栋、1层、钢构 办公用房 231m2 1层、砖混 生活区 161m2 1层、砖混 公用工程 供电 由镇供电所供给 供水 由厂区自备井提供 排水 项目厂区实行雨污分流 雨水：项目雨水汇集后向东北汇入幸福渠，最终排入颍河 废水：洗砂废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；生活污水，在厂区设置化粪池，定期清掏用于农肥 环保工程 废水 洗砂废水 车辆冲洗废水 絮凝+沉淀处理[污水进入污水池（50m3），经一体化净水器处理后，进入沉淀池（80m3）后，在清水池（165m3）静置后回用] 生活污水 化粪池（2m3） 废气 车间粉尘 破碎、筛分工段密闭，破碎粉尘经1套袋式除尘器处理后由一个15m高排气筒排放，筛分工段设置喷淋装置，粉尘经喷淋水带入喷淋废水，废水收集后先经洗砂机过滤出沙子，洗砂废水经絮凝沉淀处理后循环利用 堆场扬尘 堆场四周设置围挡，顶上加盖，上方设置喷淋装置； 采用密闭带围挡货车运输；厂区及运输道路硬化； 进出车辆冲洗设施 噪声 采取消声、减振、隔声等措施；运输车辆禁鸣、限速、夜间禁止运输 固废 粉尘 经除尘器收集后定期外售 生活垃圾 设置垃圾箱 沉淀池污泥 压滤机压滤后外运 其他 绿化 绿化面积200m2 3、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 喂料机 / 1台 2 鄂式破碎机 C106 1台 3 单缸液压圆锥破碎机 GP550 1台 4 筛选机 260-7 3台 5 洗砂机 2032 2台 6 皮带输送机 30*1m 5条 50*1m 2条 7 一体化净水器 CXYTH 1台 8 三网带式压滤机 CXSW 1台 4、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗见下表。 表4 主要原辅材料消耗情况 序号 名称 年用量（万吨） 供应地 1 青石（又名石灰石） 75.02 外购（主要购买于宝丰青岩建材有限公司） 2 河道清淤废砂石 5 外购 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员8人，均不在厂区食宿。生产采用每天一班8h工作制，全年工作300d。 6、产业政策 本项目为石材加工项目，主要产品为石子、沙子，比对国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》项目均不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为国家产业政策中的允许类，本项目已经郾城区发展和改革委员会备案，备案号：2020-411103-50-03-000893。且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和方案，项目符合现阶段国家产业政策。 7、项目选址合理性 项目拟选址于郾城区裴城镇中周村省道S238南侧，利用原有项目，项目占地面积16400m2（约合24.6亩）。根据裴城镇人民政府出具说明，“根据裴城镇总体发展规划，项目选址符合土地利用规划和产业发展规划要求，同意该项目在此建设”；以及漯河市自然资源和规划局郾城分局所出具证明，项目土地为“村庄集体建设用地”。综上，项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题 本项目拟选址区域原有项目主要构筑物，评价区域内不存在其他污染源。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。 郾城区隶属漯河市，位于河南省中部偏南，总面积413km2。东与西华、商水县接壤，南与西平、上蔡县毗邻，西连舞阳、襄城县、北靠临颍县。郾城区交通方便，京广铁路、G107国道纵贯南北，漯平、漯周铁路分别向西、向东横贯全境，S238洛（阳）界（首）公路贯穿东西。 本项目拟选址于郾城区裴城镇中周村，占地面积16400m2（约合24.6亩）。项目拟选址周边多为耕地。项目西侧紧邻中沿街商铺2户（一般商户），距离约2m，东北临省道S238，东北约45m隔省道S238为沿街商铺，西侧约350m为三军里，南侧约180m为中周村。项目区域地表水体为东北约240m幸福渠，东北约8.5km颍河。项目地理位置图、周边敏感点示意图详见附图。 2、地形地貌及地质 漯河市郾城区地质构造属于华北凹陷，覆盖着深厚的第四纪松散沉积物，厚度约400m。全新季以来，东部受黄泛侵袭，堆积了较厚的冲积层。 全区海拔50.1~86.0m，相对高差35.9m，总的地形是西北高、东南低，地面坡降为1/4600。按微地貌划分，全区土地可分为洼地、平地和岗地三个单元。 建设项目所在地的地形平坦，均为平地，适合项目建设。 3、气候、气象 郾城区属暖温带季风气候，气候分明，气温、降雨受季风影响很大。一年之中，冬季北方大陆气团不断南侵，多偏北风，天气寒冷，雨雪稀少；夏季副热带高压北上，多偏南风，常有大暴雨产生，天气炎热；春季和秋季为季风转换的过渡季节，风向变化无常。由于受季风影响，光、热、水季节分配有明显差异。郾城区多年统计的主要气候特征见下表，风玫瑰图见下图。 表 5 郾城区多年来主要气象因素参数统计一览表 编号 项目 数量及单位 1 气温 多年平均气温 14.6℃ 极端最高气温 42.2℃ 极端最低气温 -15.9℃ 2 降水 年平均降水量 805.22mm 年最大降水量 1055.1mm 年最小降水量 378.1mm 3 风向和频率 年主导风向和频率 N13.25% 年次主导风向和频率 SW10.28% 4 其它 年平均日照时数 2232.9h 年太阳辐射总量 118.84kcal/cm2 年平均无霜期 216d 年平均风速 2.4m/s 4、水资源 （1）地表水 郾城区境内有流域面积30km2以上的大中小型河道18条，总长323.9km，均属淮河流域，主要河流有沙河、颍河、吴公渠、尧河、洄曲河等。沙河，为常年性河流，境内全长48.9km，年平均流量77.9m3/s，年平均最大流量243m3/s，最小流量11m3/s；颍河，境内全长26km，防洪流量1330m3/s；吴公渠，境内长15.3km，最大泄洪量426m3/s。 （2）地下水 郾城区浅层地下水下水可分为富水带、中等富水带、弱富水带和贫水带，地下水流向为西南至东北。 富水带分布在裴城至新店，孟庙至黑龙潭，老窝至万金以东地带和青年村乡张庄至井庄以南等区域，单井出水量大于60t/h。 中等富水带分布在阴阳赵至邓襄及颍河以南和青年村乡的张庄至井庄以北，单井出水量40~60t/h。 弱富水带分布在沙、澧河之间地带，大刘乡的问十至空冢郭，汝、颍河之间地带，西部的白寺至指挥寨，十五里店至召陵岗的倾斜平原地带，商桥镇的坡边至颍河公路桥至李集以北，单进出水量20~40t/h。 贫水带分布在召陵岗，单井出水量小于20t/h。 5、生态环境 郾城区土壤共有4个土类、6个亚类、13个土属、49个土种，其中褐土面积为10.8万亩、潮土面积为40万亩、黄棕土面积为19.3万亩、砂姜黑土面积为47万亩。 郾城区林木有白毛杨、大官杨、沙兰杨、白榆、泡桐等50余种。农作物主要有小麦、玉米、高粱、烟叶、白菜、萝卜、冬瓜等40余种；花草主要有月季、夹竹桃、菊花、蒲草、旱莲、龙须草等。 受农业开发影响，该区野生动物较少，主要的兽类有狐、野兔、鼠、刺猬等；鸟类主要有喜鹊、乌鸦、麻雀等；水系和两栖动物主要有鱼、虾、龟、青蛙等；昆虫类主要有蜈蚣、蜻蜓、蝎子、蝴蝶等。 项目所在区域内无珍稀动植物。 城市及其他规划相符性分析 1漯河市城市总体规划（2012-2030） 1.1规划范围 依据上海复旦规划建筑设计研究院编制的《漯河市城市总体规划（2012-2030）》，其相关内容如下： ①市域城镇规划 市域行政辖区面积2617平方公里，包括所辖的市区、舞阳县、临颍县三区两县范围。规划内容：市域城镇体系规划。 ②城市规划区 根据《城乡规划法》，规划区即指城市建成区及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。本次规划按照城乡统筹的要求，考虑到中心城市与周边乡镇距离近、联系密切这一显著特征，确定本次规划的规划区总面积548平方公里。具体包括现状城区的沙北办、天桥街、马路街、顺和街、城关镇、干河陈、翟庄办7个街道办事处，以及城区外围的高新区、空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、6个建制镇、3个乡所在的行政辖区范围。主要规划内容为：城乡统筹规划，科学发展载体建设协调布局、空间管制规划。 ③中心城区 包括中心城区建设范围以及周边空冢郭、大刘镇、阴阳赵、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西至阴阳赵，南至市界，东至召陵镇镇区，北至新北环路—龙江路范围，覆盖面积约169平方公里，其中城市建设用地面积120平方公里。 1.2产业发展对策 （1）坚持食品工业作为优先发展的战略支撑产业，加快发展电子信息和新能源等战略性新兴产业，盐化工产业、造纸工业、装备制造业共同发展； （2）加快发展物流、金融、商务、休闲、会展、科技、教育、信息、中介等生产线服务业； （3）加快与周边城市的旅游合作； （4）提升经济技术开发区创新能力； （5）加强与周边城市产业协作。 1.3产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5各省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 1.4相符性分析 本项目位于漯河市郾城区裴城镇中周村村西，不在漯河市中心城区范围及城市规划区范围内。根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明可知本项目占地类型为建设用地，土地证明见附件；根据漯河市裴城镇人民政府出具的证明可知本项目符合《漯河市郾城区裴城镇总体规划（2020~2030）》，同意该项目建设，证明见附件。 2项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相符性分析 本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》其他行业无组织排放治理标准文件相符性见下表。 表6 本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相符性 类别 本项目情况 备注 河南 省 2019 年工 业企 业无 组织 排放 治理 方案 十 六、 其它 行业 无组 织排 放治 理标 准 料场 密闭 治理 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 本项目厂区内所有原辅材料、成品等全部在仓库被存放，无露天堆放物料。 相符 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 所有物料均在密闭仓库被存放，无露天无覆盖堆场料区 相符 车间、料库四面密闭，通道安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 项目车间、仓库全密闭，通道安装卷帘门，要求在无车辆出入时门关闭 相符 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 厂区所有地面除绿化区域均进行硬化，并要求除物料堆放区域外没有明显积尘 相符 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 项目产尘位置均设置集气装置并配套除尘设施 相符 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置 厂区内各车间生产工序功能区化分明，并配套安装固定的喷雾抑尘装置 相符 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出厂车辆车轮车身干净、运行不起尘 厂区出口安装车辆冲洗装置保证出厂车辆车轮车身干净、运行不起尘 相符 生产环节治理 散装物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘系统。 项目厂区无散装物料运输，物料输送均采用密闭的密闭管传送带输送 相符 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当 低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮 上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散装物料。 项目运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，厂内无散装物料转运 相符 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采 取加湿等措施抑尘 项目除尘器粉尘不直接卸落到地面，卸灰区封闭，采用气力输送收集至密闭容器内，回用 相符 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施 项目生产过程中的产尘点均安装集气设施和除尘设施 相符 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 项目生产过程中的不产生VOCS 相符 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行 生产车间内无散放原料堆放 相符 厂区车辆治理 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化 相符 对厂区道路定期洒水清扫 对厂区道路进行定期洒水清扫 相符 企业出厂口处配备高压清洗装置，对所有车间车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施 厂区出口配备清洗装置，对所有车间车轮、底盘进行冲洗，并设置洗车废水收集防治设施 相符 建设完善监控系统 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施 企业拟安装视频监控设施 相符 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 企业拟安装在线监测设施 相符 本项目经采取各项措施后，均能做到达标排放和合理处置，符合与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》其他行业无组织排放治理标准文件相关要求。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《2018年漯河市环境质量状况公报》，全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为12微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为35微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为103微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为61微克/立方米，臭氧8小时为111微克/立方米，一氧化碳年均值为0.84微克/立方米。 由数据可知项目区域细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量不达标。 2、地表水环境质量现状 项目厂区实行雨污分流制：项目雨水汇集后向东北汇入幸福渠，最终汇入颍河；洗砂废水经絮凝沉淀处理后循环利用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；生活污水，在厂区设置化粪池，定期清掏用于农肥。项目区域地表水体颍河位于项目东北约8.5km，为III类水体。 根据《漯河市环境监测年鉴》（2018年）对颍河—西华址坊断面监测数据可知，主要污染因子COD、氨氮的平均值分别为15mg/L、0.21mg/L，监测因子COD、氨氮均值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、地下水环境 本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本次评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据，地下水环境监测分析结果见表9。 表7 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 3、声环境质量现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区及4a类区。项目建设区的声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类标准的要求。 4、生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2 类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表8 主要环境保护目标 序号 环境因素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 1 环境空气 沿街商铺 NE 45 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 沿街商铺（主要为商业，无住宿） W 2 中周村 S 180 三军里 W 350 三丁村 W 495 2 噪声 沿街商铺 W 2 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类标准 沿街商铺 NE 45 中周村 S 180 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 3 地表水环境 颍河 NE 8500 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 序号 执行标准 污染物 标准值 1 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 一氧化碳（CO） 24小时平均 4000 1小时平均 10000 日最大8小时平均 160 臭氧（O3） 24小时平均 200 年平均 70 可吸入颗粒物（PM10） 24小时平均 150 年平均 35 颗粒物（PM2.5） 24小时平均 75 年平均 60 2 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD 20mg/L NH3-N 1.0mg/L 3 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 NH3-N ≤0.5mg/L 总硬度 ≤450mg/L 溶解性总固体 ≤1000mg/L pH 6.5~8.5（无量纲） 4 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类区标准 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境 要素 标准名称 执行级别 （类别） 限值 废气 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级 颗粒物 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3最高允许排放浓度120mg/m3 最高允许排放速率3.5kg/h （15m高排气筒） 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1中 2类 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 表1中4类 昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） / 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) 固废 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（修正，2013年第36号）的有关规定 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生产废水经絮凝沉淀池处理后循环利用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；生活污水，在厂区设置化粪池，定期清掏用于农肥。项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目营运期产品生产工艺流程如下图： 生产工艺流程简述： 项目使用的原料大多为青石，其他为河道清淤废砂石。厂区共设置1条加工生产线，外购卵石直接倒入喂料机，经传送带送进鄂式破碎机初破后再经圆锥破碎机二次破碎。破碎后经3台筛分机分选出产品，筛分得到12石子（Φ1-2cm）、米石（Φ0.5-1cm），筛上物返回破碎继续破碎。筛分过程中有喷淋装置对筛子进行喷水降尘，废水进入2台洗砂机分选出沙子（Φ0-0.5cm），过滤后的废水经沉淀池沉淀处理后再次进入筛分工段，循环利用。 洗砂废水中含有少量细砂，经细砂回收机回收细砂。洗砂产生废水经絮凝+沉淀处理后回用于生产。

主要污染工序： 一、施工期产污环节及污染物种类： 本项目利用原有生产车间、仓库、办公用房等主要构筑物，本次项目只需要进行设备安装以及环保设施建设，因此，施工期对环境产生影响较小。 二、营运期产污环节及污染物种类： 1、废水 本项目产生废水主要为生产废水、生活污水。其中生产主要用水为筛分工段及洗砂用水、车辆冲洗用水、厂区洒水抑尘用水、堆场喷淋用水，产生的废水主要为洗砂废水、进出车辆冲洗废水；生活用水主要为职工生活用水，产生职工生活污水。 （1）筛分工段及洗砂用水 根据项目单位提供资料，本项目筛分、洗砂工段水泵正常工况下流量为40m3/h，水泵每天工作8h，则本项目正常工况下洗砂用水量为320m3/d、96000m3/a，这部分废水经絮凝沉淀处理后循环使用，不外排。项目成品砂（80万t/a）含水率为5%，则由成品砂带走的量为134m3/d、40200m3/a；项目沉淀池沉渣（2000t/a）含水率为90%，则沉渣的水分为6m3/d、1800m3/a，沉渣经洗压滤机压滤后为500t/a，含水率为60%，则沉渣带走水量为1m3/d、300m3/a；洗砂水损耗量约为用水量的10%，则洗砂水损耗量为32m3/d、9600m3/a；故本项目洗砂用水损耗总量为167m3/d、50100m3/a，回用水总量为153m3/d、45900m3/a，项目洗砂用水补水量为167m3/d、50100m3/a。 （2）车辆冲洗用水 对于项目原料石材运入及成品运出，所有运输车辆进出厂区时均需冲洗。参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）车辆冲洗水定额为13.0m3/（车位·月），项目厂区规划设置运输车辆停车位4个，则用水量约为1.73m3/d。按照0.8的排放系数计算，则废水量为1.38m3/d。厂区进出口设置车辆冲洗平台，平台周围设置截排水沟，车辆冲洗废水收集后进入沉淀池处理后循环利用。冲洗用水因自然蒸发、车辆带走等损耗，日补充量约为0.35m3/d。 （3）厂区洒水抑尘用水 根据业主提供资料，项目厂区洒水抑尘用水量约为6m3/d，全部蒸发自然损耗。 （4）堆场喷淋用水 根据现行环保要求，项目仓库内原料堆场和成品堆场需定时喷水抑尘。根据业主提供资料，喷淋用水量按为1L/（m2·次），项目堆场占地面积为5718m2，以每天喷淋4次计算，则用水量为22.9m3/d，喷淋水全部蒸发自然损耗。 （5）职工生活用水 本项目劳动定员为8人，均不在厂内食宿，生产采用8小时工作班制，年工作300天。参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中定额50L/（人·d），则生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。按0.8的排放系数计算，项目废水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为SS：200mg/L，COD：350mg/L，NH3-N：30mg/L。 由于项目生活污水量较少且水质简单，评价建议生活区设置化粪池，定期清掏用于农肥。 综上，项目日用水量合计为196.65m3/d，58995m3/a。项目废水均不外排。 表 9 营运期用、排水量一览表 用水类别 用水标准 用水规模 日用水量 （m3/d） 年用水量 （m3/a） 排水去向 生活用水 50L/ （人·d） 8人 0.4 120 化粪池，定期清掏用于农肥 生产用水 洗砂用水 / / 320（其中新鲜水167） 96000（其中新鲜用水50100） 絮凝沉淀后回用 车辆 冲洗 13.0m3/ （车位·月） 4个 0.35 105 沉淀池处理后 循环利用 厂区洒水 / / 6 1800 自然蒸发 堆场喷淋 1L/ （m2·次） 5718m2 （4次/d） 22.9 6870 自然蒸发 合计 / / 349.65（新鲜水196.65） 104895（新鲜水58995） / 2、废气 营运期主要废气为原料破碎、筛分粉尘、输送粉尘、堆场粉尘、装卸粉尘。 （1）有组织破碎、筛分粉尘 石料破碎、筛分会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，破碎工序粉尘产生系数为0.1kg/t原料，破碎量约为800000t/a，则本项目破碎过程中粉尘产生量约为266.7kg/d（80t/a）。筛分粉尘产生系数分别为0.05kg/t原料，筛分量约为800000t/a，则本项目筛分粉尘产生量为134kg/d（40t/a）。 评价建议破碎、筛分工段密闭。对破碎工段安装1套袋式除尘器（除尘效率不小于99％，风机风量10000m3/h），粉尘收集处理后经高15m排气筒排放。筛分工段有设备自带喷淋装置对筛子进行持续喷水抑尘，用水量较大，产生粉尘基本全部进入喷淋废水。 （2）无组织废气 ①输送粉尘 本项目物料在输送过程会产生一定量的粉尘。根据本项目产品的特性，类比同类企业，确定输送粉尘产尘量按用料量的0.002kg/t计算，项目原料用量为80万t/a（333.33t/h），则粉尘产生量为1.6t/a（0.67kg/h）。 ②料库堆场扬尘 堆场起尘主要与物料粒径、启动风速、含水率等因素相关。 料库堆场：建设单位拟建设全封闭料库，则堆场内基本无自然风，堆场内风速小于0.2m/s，而砂粒启动风速一般在4m/s以上，因此料库堆场因风力作用产生的扬尘量极小，本次评价不对其进行量化分析。 ③装卸粉尘 砂子产品在装卸过程中可能产生扬尘，物料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q—— 物料装车时机械落差起尘量，kg/s； u—— 平均风速，m/s；（评价选取U=2.5m/s（年均风速））； H—— 物料落差，m；（取3m）； w—— 物料含水率，%；（取8%）； t—— 物料装车所用时间，（取3600s）。 装卸时间取1小时，根据公式计算，物料装车时机械落差的起尘量为0.00014kg/s。则1小时内原料、成品堆场的装卸扬尘量为0.5kg/h。根据2019年大气污染防治攻坚战的要求，环评建议原料和成品均堆存于密闭堆棚内，料棚车间安装推拉门或卷闸门，车辆出入前后关闭，装卸过程中采用设置自动喷淋装置等有效防止装卸扬尘措施后，可有效阻挡约90%的粉尘，则经抑尘及车间阻隔后料棚装卸扬尘量约为0.05kg/h；项目装车时长按4h/d计算，则装卸扬尘产生量约为0.06t/a（0.05kg/h），以无组织形式排放。 3、噪声 该项目建成营运后，主要为破碎机、筛选机等机械设备运行时产生噪声。其声级值一般在75~90dB（A）之间。 表10 主要设备噪声源强 序号 设备名称 源强dB(A) 数量 位置 1 破碎 90 2 生产车间 2 筛选机 75 3 生产车间 4、固体废物 项目营运期一般固体废物主要为除尘器收集粉尘、沉淀池污泥、生活垃圾。 （1）除尘器收集粉尘 除尘器收集的粉尘量约为79.2t/a，该部分收集粉尘作为产品外售。 （2）沉淀池沉渣 本项目洗砂废水收集后经进入污水池，经一体化净水器絮凝沉淀处理后，经压滤机对沉渣进行压滤，底部沉渣定期进行清理，根据项目单位提供资料，沉淀池沉渣产生量约为2000t/a（含水率90%），经压滤后产生量约为500t/a（含水率60%），外售用于附近砖场，综合利用。 （3）生活垃圾 项目劳动定员8人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，生活垃圾产生量为4kg/d（1.2t/a）。生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水（0.32m3/d，96m3/a） | COD | 350mg/L | 0.11kg/d | 设置化粪池，定期清掏用于农肥 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.096kg/d |  |
|  | 洗砂废水 | SS | 154m3/d | 絮凝沉淀后循环利用 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 1.38m3/d |  |
| 大 气 污 染 物 | 输送粉尘 | 粉尘 | 无组织排放 （0.16t/a） | 洒水抑尘，无组织排放 （0.16t/a） |
|  | 堆场扬尘 |  | 少量 | 少量 |
|  | 装卸扬尘 |  | 无组织排放 （0.06t/a） | 洒水抑尘，无组织排放 （0.06t/a） |
|  | 生产车间 | 破碎（10000 m3/h） |  | 266.7kg/d | 3333.8mg/m3 | 2.667kg/d | 33.3mg/m3 |
|  |  | 筛分 |  | 40t/a | 设备自带喷淋装置，产生粉尘进入喷淋废水 |
| 噪 声 | 噪声污染源主要是破碎机、筛选机等机械设备运行时产生噪声。其声级值一般在75~90dB（A）之间。在选用低噪声设备减噪，采用减振、绿化、隔声等措施降噪，合理布局，预计噪声可以达标 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 粉尘 | 79.2t/a | 作为产品外售 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 500t/a | 外售综合利用 |
|  | 职工 | 生活 垃圾 | 1.2t/a | 由环卫部门统一处理处置 |
| 主要生态影响： 本项目基础设施建设已基本完成，因此对生态影响较小，企业生产后应加强厂区内绿化，减少水土流失，将对生态环境影响降至最低。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目利用原有生产车间、仓库、办公用房等主要构筑物，本次项目只需要进行设备安装以及环保设施建设，因此，施工期对环境产生影响较小。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 项目生产废水主要为洗砂废水、车辆冲洗废水。根据工程分析可知，洗砂废水产生量为154m3/d，该废水中含有SS较多，较难沉降，污水进入污水池（50m3），经一体化净水器处理后，进入沉淀池（80m3）后，在清水池（165m3）静置后回用，因此项目采取一体化净水器絮凝沉淀处理后，循环利用不外排。 车辆冲洗平台周围设置截留排水沟，车辆冲洗废水（1.38m3/d）收集后引入污水池（容积为50m3），处理后循环利用不外排。 项目生活污水（0.32m3/d）主要污染物为COD、NH3-N，产生浓度分别为350mg/L、30mg/L。生活污水废水经化粪池（2m3）处理后定期清掏做农肥利用，不外排。 项目废水均做到资源化利用，不外排到外环境，地表水环境影响评价等级为三级B。 评价要求企业做好沉淀池等水池的防渗工作，并定期进行查验，发现问题及时的修整，做好突发情况应急措施，通过以上措施后，预计项目营运期产生的废水对周围环境影响不大。 2、环境空气影响分析 营运期主要废气为原料破碎、筛分粉尘、输送粉尘、堆场粉尘、装卸粉尘。 （1）有组织破碎、筛分粉尘 根据工程分析，项目破碎工程粉尘产生量为80t/a（266.7kg/d），产生浓度3333.8 mg/m3。评价建议破碎设备安置在密闭车间内，各产尘点通过一套集气系统收集至袋式除尘器处理（风机风量为10000m3/h，除尘器除尘效率为99%以上），处理达标后通过15m高DA001排气筒排放。经处理后粉尘排放量为0.8t/a（2.667kg/d），排放浓度为33.3mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的排放标准要求。 筛分工段有设备自带喷淋装置对筛子进行持续喷水抑尘，用水量较大，产生粉尘基本全部进入喷淋废水。 （2）无组织废气 ①输送粉尘 根据工程分析知，项目输送粉尘产生量为1.6t/a（0.67kg/h），生产过程中企业应严格按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相关要求：采取对皮带输送采用全封闭状态；皮带输送机设在密闭廊道内运行；运输车辆装载高度不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖等措施，经密闭等措施后可有效阻隔90%的粉尘，则粉尘排放量为0.16t/a、0.067kg/h。 ②料库堆场扬尘 堆场起尘主要与物料粒径、启动风速、含水率等因素相关。 建设单位应严格按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相关要求：采取对车间、料库进行四面密闭，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门；车间、料库地面硬化，车间及料库内安装喷干雾抑尘装置等措施后，外排粉尘量极少，预计对周围环境影响不大。 ③装卸粉尘 原料及产品装卸过程中企业应严格按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相关要求做到：对车间、料库进行四面密闭，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门；车间、料库地面硬化，车间及料库内安装喷干雾抑尘装置等措施后，可有效阻挡约90%的粉尘，则经抑尘及车间阻隔后料棚装卸扬尘量约为0.05kg/h；项目装车时长按4h/d计算，则装卸扬尘产生量约为0.06t/a（0.05kg/h），以无组织形式排放。 本项目营运期产生的大气污染物情况见下表。 表11 项目大气污染物产排情况一览表 项目 产生污序 污染物 产生量 排放量 有组织粉尘 破碎 颗粒物 3333.8mg/m3、80t/a 33.3mg/m3、0.8t/a 无组织粉尘 输送 颗粒物 0.16t/a 0.16t/a 堆场 颗粒物 少量 少量 装卸 颗粒物 0.06t/a 0.06t/a （3）大气环境影响预测与评价 1）预测内容 预测因子：粉尘； 预测内容：本次预测以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN预测粉尘在单一气象条件下的最大落地浓度。 2）预测模式及相关参数确定 ①估算模式 估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个读取有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。 ②相关参数的确定 本次预测相关参数及选项见下表： 表12 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 43.2 最低环境温度/℃ -16 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 3）评价工作等级及评价标准 ①评价标准 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式AERSCREEN计算项目粉尘、有组织、无组织排放废气污染源，在简单平坦地形情况下的最大影响程度和最远影响范围，从而确定评价等级。 本次大气环境影响评价质量标准中粉尘、颗粒物质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见下表。 表13 环境空气质量标准 单位：μg/m3 评价因子 浓度限值 备注 标准 PM10（有组织排放源） 150（24小时平均） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 450 TSP（无组织排放源） 300（24小时平均） 900 ②污染物排放清单 本项目营运期大气污染物排放源强及相关参数见下表。 表14 项目大气污染源参数调查清单 点源 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口流量 烟气出 口温度 年排放 小时数 排放 工况 排放 源强 PM10 单位 m m m3/h K h h/d kg/h 破碎工序排气筒 15 0.3 10000 293 2400 8 0.33 面源 面源长度 面源宽度 与正北 夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放工况 TSP 单位 m m ° m h h/d kg/h 无组织排放源 100 70 100 8 2400 8 0.092 ③评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式AERSCREEN计算项目大气污染源，在简单地形情况下的最大影响程度和最远影响范围，从而确定评价等级，环境空气评价等级计算结果见下表。 表15 估算模式计算结果及评价结果 污染源名称 评价因子 Pmax（%） 离源距离（m） 评价等级 有组织排放 PM10 5.85 0 二级 无组织排放 TSP 6.49 0 二级 其中无组织排放的颗粒物占标率最大，Pmax=6.49%，小于10%。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目环境空气影响评价工作等级为二级。 4）预测范围的确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中对评价范围的规定，确定本次大气影响评价范围以厂址为中心，沿东西南北各向延伸2.5km的矩形区域，本次预测范围覆盖整个评价范围，预测范围面积25km2。 5）预测结果 项目营运期废气预测结果见下表。 表16 项目营运期废气排放估算模式结果 下风向距离（m） 有组织粉尘 无组织粉尘 质量浓度C1（mg/m3） 占标率P1（%） 质量浓度C1（mg/m3） 占标率P1（%） 88（最大落地点） / / 5.84E-02 6.49 100 2.47E-02 5.49 5.77E-02 6.41 184（最大落地点） 2.63E-02 5.85 / / 200 2.61E-02 5.8 4.50E-02 5.00 300 2.30E-02 5.12 3.66E-02 4.07 400 2.14E-02 4.75 3.35E-02 3.72 500 1.91E-02 4.24 2.86E-02 3.18 600 1.68E-02 3.72 2.52E-02 2.80 700 1.55E-02 3.44 2.36E-02 2.63 800 1.45E-02 3.22 2.24E-02 2.49 900 1.35E-02 2.99 2.12E-02 2.36 1000 1.25E-02 2.77 2.02E-02 2.24 1100 1.16E-02 2.57 1.92E-02 2.13 1200 1.08E-02 2.39 1.83E-02 2.03 1300 1.00E-02 2.22 1.74E-02 1.94 1400 9.34E-03 2.08 1.67E-02 1.85 1500 8.73E-03 1.94 1.59E-02 1.77 1600 8.31E-03 1.85 1.53E-02 1.70 1700 8.06E-03 1.79 1.47E-02 1.63 1800 7.80E-03 1.73 1.42E-02 1.58 1900 7.54E-03 1.68 1.38E-02 1.53 2000 7.29E-03 1.62 1.36E-02 1.51 2100 7.05E-03 1.57 1.31E-02 1.46 2200 6.81E-03 1.51 1.27E-02 1.41 2300 6.58E-03 1.46 1.23E-02 1.37 2400 6.36E-03 1.41 1.20E-02 1.33 2500 6.25E-03 1.39 1.16E-02 1.29 根据上述正常工况下有组织废气预测结果，有组织粉尘最大落地浓度占标率Pmax=1%＜5.85%＜10%；无组织粉尘最大落地浓度占标率1%＜Pmax=6.49%＜10%。各污染因子的浓度贡献值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，评价认为项目废气的排放对周围环境的影响是可以接受的。 6）防护距离 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。因此本项目不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，卫生防护距离计算公式为： Qc/Cm=1/A（BLC+0.25r2）0.50LD 式中：Cm——取《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中有关居住区大气中有害物质的最高允许浓度（一次值）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m3）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；分别取470、0.021、1.85、0.84。 Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； 表17 无组织排放单元卫生防护距离计算结果 无组织 排放污染物 排放量 （kg/h） 计算参数 卫生防护 距离计算值（m） 提级后 距离(m) A B C D 颗粒物 0.092 470 0.021 1.85 0.84 2.331 50 根据公式计算得项目区无组织粉尘卫生防护距离计算值为2.331m，因此确定防护距离为项目所在生产车间、仓库外50m。根据本项目平面布置图，本项目卫生防护距离为：东厂界外40m，南厂界外44m，西厂界外32m，北厂界外40m。 经现场调查，项目周围多为农田，卫生防护距离范围内西北角为商铺，无居民区、学校等环境敏感目标，因此，项目建设满足卫生防护距离要求。项目卫生防护距离包络图见附图4。 7）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条“二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，本项目为二级评价，不再进行进一步预测与评价。结合工程分析，本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量、大气污染物年排放量见下表。 表18 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 DA001 颗粒物 33.3 0.33 0.8 表19 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 污染物 主要污染防治措施 国家或地方标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产车间 颗粒物 厂房、仓库密闭，设置喷淋装置；地面硬化、洒水 大气污染物排综合排放放标准 1.0 0.16 2 堆场 1.0 0.06 无组织排放合计 颗粒物 0.22 表20 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 1.02 综上，项目在采取相应治理措施的情况下，对周围大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声污染源主要是生产过程中机械设备运行产生，主要有破碎机、筛选机等，各设备噪声源强约为75~90dB(A)。 评价建议采取的措施是： （1）选用低噪声设备，将高噪设备安装在封闭车间内并加装隔音门窗； （2）合理设计项目厂区平面布局，密闭厂房并将主要噪声源布置在车间中部，使之尽可能远离办公区及周围敏感点； （3）对产生机械噪声的设备，进行柔性联接，以减小其振动影响； （4）注意维护机械设备的正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染； （5）通过距离衰减与墙体隔声降低噪声对环境的影响； （6）加强高噪车间外绿化，利用树木的屏蔽作用降噪。 经采取消声、隔声、减震等措施后，设备产生噪声情况预测如下表。 表21 项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表 序号 设备名称 数量（台） 设备噪声源强 〔dB(A)〕 治理措施 治理后的噪声值 〔dB(A)〕 1 破碎机 2 90 隔声、减振 75 2 筛选机 3 75 隔声、减振 60 各噪声设备经过隔声减震处理后，排放点噪声源强可下降10~20dB(A)左右，降噪效果明显。 本次评价将生产车间主要设备噪声进行叠加，向厂界做衰减计算。 叠加公式为： 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB(A)。 经计算生产车间主要设备噪声叠加后噪声值为78.15dB(A)。 噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物反射等因素的影响未做考虑，衰减按如下公式计算： 式中：Lp——预测点的噪声值，dB(A)； L0——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离，m； 各噪声源衰减到各厂界后结果见下表。 表22 噪声源在厂界处的叠加值 预测 点位 车间设备叠加后源强dB(A) 叠加后噪声源点与厂界距离（m） 设备源强贡献值dB(A) 昼标准值dB(A) 东厂界 78.15 10 58.15 60 西厂界 10 58.15 南厂界 55 43.34 北厂界 60 42.59 70 项目夜间不生产，通过上表设备源强贡献值与昼间标准值的对比可知，项目高噪设备在采取密闭厂房、增加隔声减震等措施，噪声经厂房、围墙等阻挡衰减后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区及4类区标准。 项目周围现状多为空地，正常运营期间，厂界噪声可以达标排放。因此，项目营运期噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目营运期一般固体废物主要为除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣、生活垃圾。 （1）除尘器收集粉尘 除尘器收集的粉尘量约为79.2t/a，该部分收集粉尘作为产品外售。 （2）沉淀池沉渣 本项目洗砂废水收集后经进入污水池，经一体化净水器絮凝沉淀处理后，经压滤机对沉渣进行压滤，底部沉渣定期进行清理，根据项目单位提供资料，沉淀池沉渣产生量约为2000t/a（含水率90%），经压滤后产生量约为500t/a（含水率60%），外售用于附近砖场，综合利用。 （3）生活垃圾 生活垃圾产生量为4kg/d（1.2t/a），生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一处理。 综上所述，项目固废在采取以上处理措施后均能做到合理处置，对环境的影响不大，不会产生二次污染。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目产品为机制砂石制造，属于附录A中地下水环境影响评价行业分类表中的J非金属矿采选及制品制造中的69、石墨及其他非金属矿物制品中其他，地下水评价等级为Ⅳ类，根据导则要求，可不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目产品为机制砂石制造，属于附录A中土壤环境影响评价行业分类表中的制造业中的金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中其他，评价等级为III类（小型），周边存在耕地，敏感程度为敏感，土壤评价等级为三级评价。评价范围为项目占地及周边0.05km范围内土壤环境。 参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目不涉及标准所列的重金属及挥发性、半挥发性有机物等基本项目，也不涉及其他项目。结合项目排污特征，评价对项目土壤环境影响进行定性分析。 （1）大气沉降环境影响分析 本项目排放大气污染物主要是颗粒物，通过大气沉降对土壤环境可能造成影响，沉降量很少，不会对评价区土壤环境质量造成明显不利影响。 （2）垂直入渗影响分析 根据污染物在土壤环境中的迁移转化特征，包气带表层受蒸发和植物蒸腾作用影响，经常处于亏缺状态；其下部为天然持水稳定带；在潜水面之上，天然持水稳定带之下，是支持毛细水带。污染物迁移转化主要发生在水分亏缺带，有时进入稳定带。当含污染物液体进入包气带表层时，处于水分亏缺状态的土壤，在高水势梯度(大于1.0cm/cm）作用下，迅速吸附入渗水中；只有在满足其水分亏缺补给之后，入渗液才能向更深层位运移。因在水分亏缺带内深度愈浅，水分亏缺愈严重，故在入渗液水量充足前提下，当入渗液通过水分亏缺带之后，该带各层位土壤获取的溶液水量随深度增大而减少。一旦发生废水或废液泄漏事故，在泄漏发生点周围泄漏液体被土壤迅速吸附，随着泄漏时间延长，向更远更深层位移动，沿着溶液运动方向，随着路径的增加，土壤中污染物含量降低。当泄漏溶液量足够大时，污染可达到潜水面。 因此，项目废水及污染液体泄漏后，大部分污染物进入包气带表层的水分亏缺状态的土壤，主要是对泄漏点附近的表层土壤环境造成影响。本项目主要污染物为废水泄漏后进入土壤环境后形成的盐分，可能导致受影响土壤环境盐化。本项目废水收集处理系统、车间等均采取硬化地面及严格的防渗措施，泄漏后下渗进入土壤环境的废水或废液量很少，影响范围主要在厂区泄漏点附近，不会导致大面积土壤环境盐化情况。 7、环境管理 （1）环境管理的目的 本项目建设运行期会对周围环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济及环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目的建设符合国家经济建设、社会发展和环保建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能正常发挥作用，对其进行科学有效的管理，企业需设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③制定出环境污染事故的防范、应急措施； ④定期对全厂各环保设施运行情况进行全面检查； ⑤强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 （3）环境管理要求 ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②厂区道路应通畅，便于机动车通行，防止积水及尘土飞扬，厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带。厂区内各车间的裸露地面应进行绿化。 ③企业应对厂区内环保设施定期维护和保养，以保障环保设施的正常运行及污染物质的达标排放。 8、运营期监控计划 对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废进行监控，具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。监控内容及频率见下表。 表23 工程营运期环境监测计划表 污染源 监测点 监测项目 监测计划 废气 袋式除尘器进口、出口 粉尘 1次/半年 厂界 粉尘 噪声 四周厂界外1m处 等效声级 1次/半年 固废 定期核查，及时处理 5、环保投资 本工程各项环保总投资约为22.5万元，环保投资占总投资的比例约为2.8%。详见下表。 表24 环保投资一览表 序号 项目 内容 投资 （万元） 1 营运期 废气 15m高排气筒1个、1套袋式除尘器（破碎工段） 3 2 水喷淋装置（筛分工段） 1 3 无组织粉尘：严格按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相关要求做到：车间、料库、皮带输送设备密闭；通道口安装密闭性良好的硬质门；车间、料库地面硬化，车间及料库内安装喷干雾抑尘装置等措施 5 4 废水 污水进入污水池（50m3），经一体化净水器处理后，进入沉淀池（80m3）后，在清水池（165m3） 8 化粪池1个（2m3） 0.5 5 固废 压滤机1个、在厂区内设置垃圾箱；分类收集装置 2 6 噪声 对高噪声源设备采取减振、消声、隔声等综合降噪措施 1 7 其他 绿化总面积200m2 2 8 总计 22.5

建设项目拟采取的防治措施及预期防治效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、 NH3-N | 设置化粪池，定期清掏用于农肥 | 对保护目标和周围环境影响不大 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 絮凝沉淀后循环利用 | 对周围地表水环境影响不大 |
|  | 洗砂废水 | SS |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 破碎粉尘 | 破碎工程密闭，经袋式除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放 | 能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“颗粒物”排放标准要求 |
|  |  | 筛分粉尘 | 筛分工段密闭，设置喷淋装置 |  |
|  | 输送、堆场、装卸粉尘 | 扬尘 | 严格按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相关要求做到：车间、料库、皮带输送设备密闭；通道口安装密闭性良好的硬质门；车间、料库地面硬化，车间及料库内安装喷干雾抑尘装置等措施 |  |
| 噪 声 | 机械加工设备 | 噪声 | 设备在采用减震、隔声、消声等措施降噪，合理布局平面布置 | 能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准及4类标准要求 |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 分类收集后，定期由环卫部门统一清运 | 一般固废能够做到合理处置，对保护目标和周围环境影响不大 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 外售综合利用 |  |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 作为产品外售 |  |
| 主要生态影响： 本项目施工期主要为设备安装，对生态影响较小。要求本项目做好厂区内绿化环境的工作，尽可能绿化厂区内外的空地及道路两侧的空地。 绿化时要尽量增加绿化植物的种类，尽量选择对环境适应性强，耐干旱、耐贫瘠、保持水土、具有良好生物效益的本地树种。在绿化中选取树种应避免外来物种侵害的问题，同时要考虑对大气污染物吸附性较强和降噪效果显著的物种。进行梯度绿化，高大树木、乔灌木与花卉、草皮相结合种植，以提高环境的自然净化能力，对基建施工和交通破坏的绿地，应尽快恢复绿化，以保护周围良好的生态环境状况。 |

结论与建议

一、评价结论 郾城区裴城镇宏泰建材厂拟投资800万元将原有项目扩大至年加工80万吨砂石料项目。原有项目主要构筑物利用，设备等重新购置，与原有项目不存在依托关系。项目环保投资为22.5万元，约占总投资的2.8%。 1、产业政策符合性 本项目为石材加工项目，主要产品为石子、沙子，比对国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》项目均不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为国家产业政策中的允许类，本项目已经郾城区发展和改革委员会备案，备案号：2020-411103-50-03-000893。且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和方案，项目符合现阶段国家产业政策。 2、项目选址 项目拟选址于郾城区裴城镇中周村省道S238南侧，利用原有项目，项目占地面积16400m2（约合24.6亩）。根据裴城镇人民政府出具说明，“根据裴城镇总体发展规划，项目选址符合土地利用规划和产业发展规划要求，同意该项目在此建设”；以及漯河市自然资源和规划局郾城分局所出具证明，项目土地为“村庄集体建设用地”。综上，项目选址合理。 3、环境质量现状评价结论 1）环境空气质量现状 根据《2018年漯河市环境质量状况公报》，全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为12微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为35微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为103微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为61微克/立方米，臭氧8小时为111微克/立方米，一氧化碳年均值为0.84微克/立方米。 由数据可知项目区域细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量不达标。 2）地表水环境质量现状 项目厂区实行雨污分流制：项目雨水汇集后向东北汇入幸福渠，最终汇入颍河；洗砂废水经絮凝沉淀处理后循环利用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；生活污水，在厂区设置化粪池，定期清掏用于农肥。项目区域地表水体颍河位于项目东北约8.5km，为III类水体，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 3）地下水环境现状 漯河河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4）声环境质量现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区及4a类区。项目建设区的声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类标准的要求。 5）生态环境质量现状 项目区未发现国家1、2 类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 4、环境影响评价结论 ①水环境影响 项目生产废水主要为洗砂废水、车辆冲洗废水。根据工程分析可知，洗砂废水产生量为154m3/d，该废水中含有SS较多，较难沉降，污水进入污水池（50m3），经一体化净水器处理后，进入沉淀池（80m3）后，在清水池（165m3）静置后回用，因此项目采取一体化净水器絮凝沉淀处理后，循环利用不外排。 车辆冲洗平台周围设置截留排水沟，车辆冲洗废水（1.38m3/d）收集后引入污水池（容积为50m3），处理后循环利用不外排。 项目生活污水（0.32m3/d）主要污染物为COD、NH3-N，产生浓度分别为350mg/L、30mg/L。生活污水废水经化粪池（2m3）处理后定期清掏做农肥利用，不外排。 经上述措施后，预计项目污水对周围环境影响不大。 ②空气环境影响 营运期主要废气为生产过程中破碎、筛分粉尘、堆场粉尘和装卸粉尘。 （1）有组织破碎、筛分粉尘 破碎设备安置在密闭车间内，各产尘点通过一套集气系统收集至袋式除尘器处理，处理达标后通过15m高DA001排气筒排放。经处理后粉尘排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的排放标准要求。 （2）无组织废气 ①输送粉尘 根据工程分析知，项目输送粉尘产生量为1.6t/a（0.67kg/h），生产过程中企业应严格按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相关要求：采取对皮带输送采用全封闭状态；皮带输送机设在密闭廊道内运行；运输车辆装载高度不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖等措施，经密闭等措施后可有效阻隔90%的粉尘，则粉尘排放量为0.16t/a、0.067kg/h。 ②料库堆场扬尘 堆场起尘主要与物料粒径、启动风速、含水率等因素相关。 建设单位应严格按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相关要求：采取对车间、料库进行四面密闭，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门；车间、料库地面硬化，车间及料库内安装喷干雾抑尘装置等措施后，外排粉尘量极少，预计对周围环境影响不大。 ③装卸粉尘 原料及产品装卸过程中企业应严格按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相关要求做到：对车间、料库进行四面密闭，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门；车间、料库地面硬化，车间及料库内安装喷干雾抑尘装置等措施后，可有效阻挡约90%的粉尘，则经抑尘及车间阻隔后料棚装卸扬尘量约为0.05kg/h；项目装车时长按4h/d计算，则装卸扬尘产生量约为0.06t/a（0.05kg/h），以无组织形式排放。 经过采取以上措施后，本项目产生的废气均能够达标排放，预计对周围大气环境影响不大。 ③声环境影响 本项目噪声污染源主要是生产过程中机械设备运行产生，主要有破碎机、筛选机等，各设备噪声源强约为75~90dB(A)。高噪设备在采取隔声、减震等措施，噪声经厂房、围墙等阻挡衰减后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区及4类区标准。预计对周围环境影响不大。 ④固体废物 项目营运期一般固体废物主要为除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣、生活垃圾。 除尘器粉尘收集后作为产品外售；沉淀池沉渣外售用于附近砖场，综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运至附近垃圾中转站处理。 综上所述，项目固废在经过相应的处理措施处理后，对环境的影响不大。 5、总结论 综上所述，该项目在建设过程中及运营后，若能严格执行环境管理的有关规定，按照“三同时”的要求，认真落实各项污染治理措施，满足本环评提出的各项环保要求，并达到预期目标，则从环保角度看，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、对厂内职工进行安全生产教育，普及有关安全知识。 2、设计和工程建设中，应选择先进的、运营稳定的设备，投入运营后应加强设备的维护管理。 3、加强厂区绿化工作，在厂区周围种植具有降噪、吸尘及抗污染类的树木，以净化空气、美化环境。 4、建设方必须严格执行环境保护“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时运行投产。本项目经环保部门验收合格后方可投入使用。 三、环保验收一览表 表25 项目“三同时”验收一览表 污染源 污染防治措施 数量、验收内容 备注 废水 生活污水 化粪池（2m3） 1座 对地表水环境影响较小 车辆冲洗废水 污水进入污水池（50m3），经一体化净水器处理后，进入沉淀池（80m3）后，在清水池（165m3） 1座污水池（50m3）、1座沉淀池（80m3），1座清水池（165m3），一体化净水器一台 洗砂废水 废气 粉尘 破碎、筛分工段密闭，破碎粉尘经袋式除尘器收集处理达标后经15m高排气筒排放，筛分工段设置水喷淋装置，喷水抑尘 1套袋式除尘器，净化效率为99％；15m高排气筒1个；水喷淋装置1套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 无组织粉尘：严格按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相关要求做到：车间、料库、皮带输送设备密闭；通道口安装密闭性良好的硬质门；车间、料库地面硬化，车间及料库内安装喷干雾抑尘装置等措施 严格按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相关要求做到：车间、料库、皮带输送设备密闭；通道口安装密闭性良好的硬质门；车间、料库地面硬化，车间及料库内安装喷干雾抑尘装置等措施 噪声 机械设备 高噪声设备安装在车间内，采取基础减振措施，并合理布局，降低噪声对周围环境的影响，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态 高噪声设备安装在车间内，采取基础减振措施，并合理布局，降低噪声对周围环境的影响，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4a类标准 固废 粉尘 经除尘器收集后作为产品外售 合理处置 合理处置或综合利用，不产生二次污染 沉淀池污泥 外售用于附近砖场，综合利用 生活垃圾 厂区内设置垃圾箱，分类收集装置，定期由环卫部门统一清运处置 垃圾箱

# Text boxes

图 1  郾城区风玫瑰图

喂料机

破碎机

（鄂式破碎、圆锥破碎）

外购原料

12石子

米石

筛分

筛上物

粉尘、噪声

噪声、固废

洗砂机

沙子

废水

絮凝处理+沉淀池

循

环

用

水

图 2  生产工艺流程及产污节点图

新鲜水

196.65

生活

0.4

0.08

0.32

旱厕

农肥

0.32

洗砂

154

压滤

167

回用153

32

车辆冲洗

0.35

0.35

1.38

厂区洒水抑尘

6

6

堆场喷淋

22.9

22.9

图 3  项目营运期日用排水平衡图

絮凝沉淀

6

成品砂

134

1

5