建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300万吨混凝土及180万吨干粉砂浆项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河航聚永洲建材有限公司 |
| 法人代表 | 王燕林 | 联 系 人 | 王燕林 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区新店镇郭寺村北地 |
| 联系电话 | 13903950813 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区新店镇郭寺村北地 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目代码及审批文号 | 2020-411103-30-03-026471 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C3032 建筑用石加工C3039其他建筑材料制造 （经济代码） |
|  |  |  | 十九、非金属矿物制品业 50、砼结构构件制造、商品混凝土加工；51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造；57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站（管理名录） |
| 占地面积 | 9334m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 （万元） | 600 | 环保投资 （万元） | 80 | 占总投资 比例（％） | 13.3 |
| 评价经费 （万元） | — — | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 预拌混凝土，是指由水泥、集料、水以及所需的外加剂和掺合料等，在搅拌站按一定比例计量、拌制后，通过专用设备运输、使用的拌合物。预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变，它实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是建筑依靠技术进步改变小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革，而且有显著的社会、经济效益因此，漯河航聚永洲建材有限公司拟投资600万元于漯河市郾城区新店镇郭寺村北地建设年产300万吨混凝土及180万吨干粉砂浆项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，需要对该项目进行环境影响评价。受漯河航聚永洲建材有限公司 委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）中“十九、非金属矿物制品业”、 “50、砼结构构件制造、商品混凝土加工；51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造；57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，“全部”类别均为报告表，因此确定本次环评形式为环境影响评价报告表。我单位在现场踏勘，资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环境影响评价有关规定和环境影响评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目环评报告的编制。 2、工程建设内容及规模 项目占地面积9334m2，其中西南地块为5334m2，东北地块4000m2，总规划建筑面积5100m2，根据建设单位提供的漯河市郾城区发展与改革委员会出具的备案证明，项目建设内容包括年产500万吨环保型砂石加工生产线、年产300万吨混凝土搅拌生产线、年产180万吨干粉砂浆生产线。项目产品方案见表1。 表1 产品方案 序号 建设内容 产品名称 产品规格 产品规模 1 年产500万吨环保型砂石加工生产线 12石料 Φ1-2cm 240万吨/年 砂子（石粉） / 260万吨/年 2 年产300万吨混凝土搅拌生产线 混凝土 / 300万吨/年 3 年产180万吨干粉砂浆生产线 干粉砂浆 / 180万吨/年 项目工程主要工程组成见下表。 表2 项目一期主要工程组成 分类 工程名称 内容 规模 主体工程 1#厂房 布置制砂、筛分、洗砂、脱水等工序 建筑面积1250平米，钢结构，封闭厂房，高度12米，利用现有 2#厂房 布置粗破（颚式破碎）细碎（圆锥破） 建筑面积600平米，钢结构，封闭厂房，高度12米，利用现有 储运工程 1#仓库 原料堆放、成品堆放 建筑面积1440平米，钢结构，封闭料库，高度12m，新建 2#仓库 原料堆放、成品堆放 建筑面积1690平米，钢结构，封闭料库，高度12m，新建 辅助工程 办公用房 / 建筑面积100平方米，砖混结构，新建 门卫 / 建筑面积20平米，砖混结构，新建 公用工程 供电 由乡供电所供给 供水 生活用水市政供给，生产用水由厂区自备井提供 排水 项目厂区实行雨污分流；雨水：初期雨水经沉淀池收集沉淀后，用于厂区堆场、道路洒水降尘；车辆冲洗废水先经隔油池预处理后，与振动筛清洗废水、洗砂废水经污水处理设施处理后回用于生产，不外排；生活污水设置隔油池、化粪池处理，定期清掏用于农肥。 环保工程 废水 振动筛清洗废水、车辆冲洗废水、洗砂废水 1套200m3/h洗砂污水处理设备设施，主要污水处理工艺：生产废水-中和池-组合式净水器-污泥池-带式压滤机-泥饼外运；车辆冲洗水先经隔油池隔油处理后，与振动筛清洗废水、洗砂废水一起再送入污水处理设备，厂界四周及原料、生产车间四周设置硬质导流渠，收集废水。 混凝土搅拌线冲洗废水 混凝土生产线冲洗废水经砂石分离机分离后，经沉淀池（20 m3）沉淀后回用 生活污水 经化粪池处理后定期清掏用作农肥 废气 车间粉尘 车间地面硬化，给料、破碎、筛分工段等产尘工段设置彩钢板密闭罩，密闭罩顶部设置为方锥形，顶部设置管道收集产生的粉尘后送入袋式除尘器处理后经1根15m排气筒达标外排 有组织粉尘 破碎机、喂料机等产尘口上方设置彩钢板密闭罩，密闭罩顶部设置集气管道，并配套脉冲式布袋除尘器1套+20m高排气筒1根 混凝土投料搅拌粉尘通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过一根20m高排气筒排放 混凝土生产线筒仓粉尘经自带仓顶袋式除尘器处理后由呼吸口排放 干粉砂浆制砂工序粉尘经集气罩收集袋式除尘器处理后通过一根20m高排气筒排放 干粉砂浆筒仓经自带仓顶袋式除尘器处理后由呼吸口排放 干粉砂浆投料、搅拌、包装经集气罩收集袋式除尘器处理后通过一根20m高排气筒排放 车间原料堆场扬尘 原料车间地面硬化、原料堆场设置在密闭车间内，原料输送采用密闭输送设备输送，在原料堆放区上方设置喷淋装置，在卸料过程及装料过程全程进行喷淋洒水抑尘； 运输扬尘 采用密闭带围挡运输车运输；进出车辆冲洗设施 噪声 采取消声、减振、隔声等措施；运输车辆禁鸣、限速等措施 固废 生活垃圾 设置垃圾箱 污水处理污泥 泥饼外运制砖厂综合利用，不能及时外运的建设一座100m2（10m×10m）的污泥暂存处，暂存处地面全部硬化，周边设置30cm的围堰 除尘器收集粉尘 作为副产品外售 废弃铁锤 外售综合利用 废机油 设置危废暂存间，密闭加盖铁桶暂存，定期委托有资质单位处理 3、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 破碎生产线设备 1 喂料机 2台 / 2 颚式破碎机 2台 / 3 圆锥破碎机 2台 / 4 振动筛（均为水洗筛） 6套 / 5 输送带 12套 / 6 地磅 2套 / 7 制砂机 1台 / 8 脱水机 2台 / 9 洗砂机 4台 / 10 中转料仓 2套 / 11 装载机 5辆 / 12 污水处理设备 1套 / 混凝土搅拌设备 1 2HZS 180混凝土搅拌线 水泥仓 4 200t 2 粉煤灰仓 2 200t 3 矿粉仓 2 200t 4 外加剂仓 4 10m3 5 搅拌主机 2 JS3000(中联-CIFA) 6 电脑控制系统 2 510L 7 电气控制系统 2 ZL-NCMS-014V14 8 骨料传输系统 2 ZGY710LHG-100-12.3-N-F 9 水泥计量系统 2 HLJ-1.0t 10 粉煤灰计量系统 2 HLJ-0.5t 11 矿粉计量系统 2 HLJ-0.5t 12 外加剂计量系统 2 TSH-200 13 实验室器材 数显压力试验机 1 WAY-2000 14 全自动水泥压力试验机 1 WAY-300B 15 电动抗折试验机 1 KZJ-5000 16 震击式标准振动筛 1 ZBSX-92A 17 自动调压混凝土抗渗仪 1 HP40 18 水泥细度负压筛析仪 1 FSY-150 19 水泥稠度凝结时间测定仪 1 / 20 水泥胶砂流动度测定仪 1 NLD-3 21 水泥胶砂振实台 1 ZT-96 22 水泥砼标准箱 1 SHBY-40B 23 砂浆搅拌机 1 STW-60 RMAS3000干粉砂浆生产线 1 上料系统 1 / 2 整形制砂系统 1 / 3 干砂一次提升系统 1 / 4 干砂风选、筛分系统 1 / 5 石粉储存及出料系统 1 / 6 机制砂除尘系统 1 / 7 干砂二次提升系统 1 / 8 原材料储存系统 1 / 9 主材输送、称量系统 1 / 10 添加剂输送系统 1 / 11 混合机系统 1 / 12 主楼散装系统 1 / 13 气路系统 1 / 14 电气控制系统 1 / 15 成品料提升、储存系统 1 / 16 储存仓类 1 / 17 主楼钢结构 1 / 18 外封系统 1 / 19 机制砂系统防雨棚 1 / 4、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗见下表。 表4 主要原辅材料消耗情况 序号 名称 年用量 来源 破碎生产线原料用量 1 青石 200万吨 外购 2 鹅卵石 300万吨 外购 3 新鲜水 138750t 自备水井 混凝土搅拌生产线原料用量 1 粉煤灰 84000吨 外购 2 水泥 294000吨 外购 3 矿粉 45000吨 碎石生产线产品 4 砂 1260000吨 5 石子 1068000吨 6 添加剂 9000吨 外购 7 新鲜水 240000吨 自备水井 干粉砂浆生产线原料用量 1 水泥 215964吨 外购 2 掺和料 143964吨 外购 3 砂 1440000吨 碎石生产线产品 4 添加剂 72吨 外购 公用工程 1 新鲜水 13438t 市政用水/自备水井 2 电 200万KW.h 市政供电 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，均不在厂区食宿。生产采用每天2班，每班12h工作制，全年工作300d。 6、产业政策 本项目为混凝土、干粉砂浆生产项目，主要产品为混凝土、干粉砂浆，所使用的原辅料中包括废固体建筑材料、水泥、矿粉、砂子等。经比对《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目为第三十八条28款再生资源回收利用产业化项目，且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和方案，且项目已在漯河市郾城区发展与改革委员会备案，项目代码及审批文号为2020-411103-30-03-026471。 经查对《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号）知，项目位于郾城区新店镇，应参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目为石料加工项目，不属于涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业项目（矿产资源点状开发项目除外），符合文件要求。因此，本项目的建设符合《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环[2016]29号）的要求。 因此，项目符合现阶段国家产业政策及。 7、项目选址合理性 项目拟选址于漯河市郾城区新店镇郭寺村北地，项目占地面积9334m2。根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的项目占地证明可知，项目用地的土地性质为建设用地；根据漯河市郾城区新店镇人民政府出具的证明可知，本项目建设符合郾城区新店镇土地利用镇（乡）总体规划。 本项目拟选址于漯河市郾城区新店镇郭寺村北地，项目西厂区南侧为S238，北侧为农田，东侧为小路，西侧为贾湖果园，距南侧郭寺村最近距离为395m；东北厂区西侧为小路，东、南、北侧均为农田，距东北侧前丁村最近距离为330m。根据本项目周围环境情况，建设单位合理布局厂区平面布置图，一期工程原料库、成品库均靠厂区北侧布置，生产车间尽量靠东侧布置，通过厂房阻隔及距离衰减，尽可能降低生产过程中产生的粉尘及噪声对周围环境的影响。项目建设在认真落实各项污染防治措施基础上，产生的废水、废气、废渣及噪声均可实现达标排放，对周围环境影响较小。 综上，项目用地性质合法，建设符合规划要求，产生的污染物采取合理有效的治理措施后能够达标排放，本项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题 根据调查，本次项目租用前，本次租赁厂房为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目拟选址于漯河市郾城区新店镇郭寺村北地，项目西厂区南侧为S238，北侧为农田，东侧为小路，西侧为贾湖果园，距南侧郭寺村最近距离为395m；东北厂区西侧为小路，东、南、北侧均为农田，距东北侧前丁村最近距离为330m。本次一期工程占地范围为西厂区。项目地理位置图、周边敏感点示意图详见附图。 2. 地形、地貌及地震烈度 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 3、水文 漯河市地属淮河流域，境内流域面积2617km2，其中沙颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的95.5％，洪汝河水系流域面积117km2，占全市面积的4.5％。 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9 亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11 亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等11条河流；汾泉河水系在漯河市境内主要包括汾河和黑河两条河流；唐江河属于洪汝河水系。 黑河：黑河下游称泥河，为泉河上游之一，发源于市区东部翟庄乡龙塘村南一带。经郾城邓襄乡境，于牛头赵出境人上蔡，东流经项城，入沈丘境与汾河汇为泉河。漯河市境内长20km，流域面积86km2，宽10m，深2m。黑河规划的水体功能为Ⅴ类水体。黑河在漯河市境内的水质控制断面设在漯邓桥（实际取水点在坡小庄）处。 汾河：东城产业集聚区区内主要河流为汾河，汾河为季节性河流，发源于市区东部翟庄乡东北英杨、龙塘、柳庄一带，流经郾城召陵镇南至青年乡出境。东南流经商水、项城，至沈丘洪山庙附近与泥河相汇入泉河。汾河在东城产业集聚区境内长2.1km，河宽15～25m，深4～6m，区内雨水排入该河，在漯河境内没有控制断面。 全市地表水资源地区分布均匀，由北向南递增；季节性变化明显，因降水季节变化所致，夏季东南季风把大量的水气从太平洋上空带向内地，降雨量充沛，径流量集中，汛期（6~9月）径流量占全年的60~70%，春季（3~5月）径流量一般占年径流量的15%左右；径流量的年际变化大，该市年径流变化系数CV在0.75左右，多水年与少水年径流量相差悬殊，最大年径流量为最小的径流量的15~20倍。 4、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大,含沙量大,有机质含量高,为不良工程场地,持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 漯河市全市土地总面积为404万亩，共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 5、气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181－2359h，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期为4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424h，日平均达7-8h，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/cm2，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能实际利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4－27.7℃；1月份最冷，平均为0.5－0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月气温平均逐月上升，以后各月逐月下降。 全市累年平均降水量为749.7－845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm（舞阳县1975年8月3日）。历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图如1。 图1 漯河市常年风玫瑰图 6、土壤 漯河市全市土地共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。 棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目位置所在地无特殊保护动植物资源。 8、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； 规划期限为：2012-2030年； 近期：2012年-2015年；中期：2016年-2020年；远期：2021年-2030年 （2）规划范围： ①市域城镇规划 漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及郾城区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，包括现状城区7 个街道办事处以及城区外围的1 个国家漯河经济技术开发区、5 个建制镇、4 个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区 漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km 为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市域范围内除1 个国家级经济技术开发区外，还布局有5 个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 9、与河南省生态环境厅（豫环文〔2019〕84号）要求的相符性 9.1 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》总体要求及工作目标 （1）总体要求 以改善环境质量为核心，强化全流程治理、精细化管控的理念，建立全省无组织排放治理清单，明确各行业污染治理规范要求，完善安装在线监控措施，细化落实监管责任，严格进行核查验收，强力推动科学治污、精准治污、合力治污。对符合治理规范的企业实行环保绿色调度，对逾期不符合治理规范的企业实行停产治理，对治理无望的企业，由当地政府制定政策，实施关停或兼并重组。 （2）工作目标 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 9.2 重点任务 （一）明确治理范围。2019年10月底前，全省范围内钢铁、水泥、火电、焦化、铸造、耐火材料、有色冶炼、砖瓦窑等所有涉及无组织排放的工业企业，完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。 （二）制定“一企一策”治理清单。 当地政府组织本辖区内无组织排放治理企业，对照本方案《无组织排放治理标准》（具体内容见附件）进行自查，建立无组织排放问题清单，问题清单要逐项明确具体车间、工段、设备点位、主要污染物、存在问题等。各企业组织专门力量或聘请专家，对企业进行现场指导，“一企一策”确定治理方案，明确治理标准、技术路线、完成期限，逐企落实监督责任单位、责任人。 （三）严格无组织排放治理标准。 各企业对照《无组织排放治理标准》和“一企一策”治理清单，认真开展无组织排放治理工作，对无组织排放污染进行提标治理，确保 2019 年 10 月底前全面完成“五到位、一密闭”。对逾期治理不到位的企业，依法实行停产整治。对治理无望的企业，实施关停或重组。 本项目生产过程中物料运输、生产工艺、堆场环节会产生无组织粉尘的排放，项目生产工序产生的粉尘收集处理，物料输送过程采用密闭的输送装置，厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭生产过程收尘到位，因此符合河南省生态环境厅（豫环文〔2019〕84号）要求。 10、与漯河市生态环境局（漯环〔2019〕70号）要求的相符性 根据《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》中相关要求，原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年9月底前，全面实现“六到位、一封闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位，环境监管执法到位，厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部封闭）。本项目与《漯河市生态环境局关于印发漯河市工业大气污染防治6个专项方案的通知》相符性分析见表5。 表5 本项目与专项方案通知相符性一览表 序号 专项方案内容 本项目 相符性 1 料场密闭治理 ①所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，料场安装喷干雾抑尘设施②密闭料场，必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）；③车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；④所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘；⑤每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用；⑥厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置；⑦料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 本项目分为原料车间、生产车间，原料、生产车间全封闭，车间大门安装卷帘门，车间地面及厂区地面全硬化，生产车间设有集气罩及除尘设施，安装自动感应式车辆冲洗装置 符合 2 物料输送环节治理 ①散装物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施；②皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统；③运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，禁止厂内露天转运散装物料；④除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘器采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘；⑤运输过程车辆应封闭。 本项目散装物料采用筒仓储存，输送机全封闭，受料点设置有集气罩及袋式除尘器，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，厂区内无露天堆放物料，运输车辆安装有苫布覆盖，运输过程车辆密闭 符合 3 生产环节治理 ①物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施；②其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 本项目车间全封闭，输送机采取全封闭，物料上料安装有集气罩及除尘设施，生产线设置在密闭良好的车间内 符合 4 厂区、车辆治理 ①厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；②对厂区道路定期洒水清扫；③企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 本项目厂区道路硬化，闲置空地进行绿化。 符合 5 建设完善监测系统 ①因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施；②安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 本项目厂区墙面及车间墙面设置有明显提示牌，办公室安装有监控设施。 符合 本项目经采取各项措施后，均能做到达标排放和合理处置，符合漯河市生态环境局文件“漯环[2019]70”号文件相关要求。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表6。 表6 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 0.167 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0.725 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 0.3 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2019年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境中心站发布的《2018漯河市环境监测年鉴》西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表7。 表7 地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 15.0 20 0.75 0 NH3-N 0.21 1.0 0.21 0 由上表可知，西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表8。 表8 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏勘，拟建项目所在区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表9 主要环境保护目标 序号 环境因素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 1 环境空气 郭寺村 S 395 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 2 大韩村 SW 715 3 前丁村 NE 330 薛庄 W 863 4 马寨李村 NW 960 5 声环境 周围声环境 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 11 地表水环境 颍河 NE 10.62 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 6~9 20 1.0 0.2 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 耗氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 6.5～8.5 450 1000 3.0 0.5 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 TSP 1小时 平均 24小时 平均 1小时 平均 24小时 平均 24小时平均 (µg/m3) 500 150 200 80 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准 项目 主要控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间 夜间 2类 60dB(A) 50dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 70dB(A) 55dB(A) 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物20m高排气筒 最高允许排放速率 120mg/m3 最高允许排放浓度 5.9kg/h 颗粒物无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 《危险废物污染贮存控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目无SO2、NOX排放，项目生产废水循环利用不外排，生活污水经预处理后由周围农户拉走肥田。 因此，项目核定总量控制指标为0。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目施工期流程 图2 项目施工期工艺流程及排污节点图 2. 本项目营运期流程 （1）破碎生产线生产工艺流程 1）原料堆场卸料及储存 本项目原料青石、鹅卵石采用汽车运输至厂区后，原料在原料堆场暂时堆存。原料堆存过程会产生扬尘。 2）破碎、筛分 块状原料首先由大型颚式破碎机进行粗碎。粗碎后的原料，由皮带输送机送至筛分机进行水洗筛分，筛分机共分三层，上层返回圆锥破碎机进行细碎，中层为合格12石料，经输送带输送至成品车间暂存，下层送入制砂机磨细制砂；细碎后的原料，由皮带输送机送至水洗振动筛进行筛分，中间层石料由皮带输送机落料至12成品堆场，筛下层及上层石料均送入制砂机进行制砂。制砂完成后，送入洗砂机洗砂，清洗后砂子经脱水机脱水后，经输送带输送至成品仓，此破碎过程，会产生粉尘和设备噪声，水洗振动筛会产生生产清洗废水和噪声。3）成品落料及装车 本项目成品为经过水洗的成品，湿度较大，传输过程和传输带头部产品落料过程无粉尘产生。本项目产品外运采用25t或30t载重汽车运输，在采用装载机进行装车时，由于产品经过水洗振动筛水洗后，含尘量特别小，装车过程产尘量较小。 破碎生产线生产工艺流程简述及产污环节图如下： 图 3 碎石生产线生产工艺流程及产污节点图 （2）混凝土搅拌生产线工艺流程及简述 工艺流程简述： 本项目生产工艺所有工序均为物理过程。生产时，砂、石子由运输车运入厂区并堆存在料场内（料场地面硬化并采取“三防”措施，加装喷淋系统），由装载机将砂石料运至进料区，并经输送设备（输送设备加装防尘罩并全部密闭）输送至搅拌楼内的砂、石子储料斗待用；粉煤灰、矿粉、水泥经粉罐车输送至厂区后经压缩空气吹入水泥仓、粉煤灰料仓，再经螺旋输送设备送至各计量装置。项目使用的外加剂储存至外加剂料仓。各原辅料经各自的计量系统计量后进入搅拌设备进行重量配料，之后进行强制配料，采用电脑控制，保证混凝土的品质；最后，混合均匀的混凝土进入计量泵并卸料至混凝土输送泵车外售。 混凝土搅拌工艺流程及产污环节图如下： 图 4 混凝土搅拌生产线生产工艺流程及产污节点图 （3）干粉砂浆生产线工艺流程及简述 图5 干粉砂浆搅拌生产线生产工艺流程及产污节点图 干粉砂浆的生产是将砂、水泥、掺和料、添加剂等，通过计量称按不同产品的配比要求，对砂、水泥、掺和料、添加剂分别进行计量后进入混合机进行搅拌（原料水泥、粉煤灰、添加剂均在密闭的筒仓内），搅拌之后达到要求的干粉砂浆贮存在成品仓中，通过散装车拉走。 项目用砂采用破碎生产线生产的1-2石料，经生产线配套的整形制砂系统制备成合格粒径的砂料，通过提升机输送至配料处配料使用。 整个生产过程中不涉及水的使用，所以本项目干粉砂浆生产线生产用水为零，故不排放生产废水。

# Text boxes

青石/鹅卵石

水洗筛

外加剂

12石料

噪声、废水

噪声、废水

噪声、废水

噪声

噪声、废水

噪声

噪声、废水

噪声、粉尘

噪声、固废

成品砂

脱水机

洗砂机

水洗筛

制砂机

水洗筛

喂料机喂料

颚式破碎机粗碎

圆锥破碎机细碎