建设项目基本情况

| 项目名称 | 漯河市辉尚自动化科技有限公司养猪设备加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市辉尚自动化科技有限公司 |
| 法人代表 | 张权 | 联 系 人 | 张权 |
| 通讯地址 | 河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路口西南角 |
| 联系电话 | 18101558325 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路口西南角（经度：113.994795°、纬度33.628029°） |
| 立项备案部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2020-411103-35-03-070061 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C3579其他农林牧渔机械制造（经济代码）； 70专用设备制造及维修（管理名录） |
| 占地面积 （平方米） | 2500 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保投资（万元） | 5 | 环保投资比例 | 3.33% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 工程概况： 1.项目由来 1.1项目背景 随着生猪养殖行业的火爆，养猪设备需求增加，为抓住市场机遇，漯河市辉尚自动化科技有限公司拟投资150万元建设漯河市辉尚自动化科技有限公司养猪设备加工项目，以碳钢管、不锈钢为原料，通过切割、折弯、打孔、焊接等工序加工养猪机械设备，建成后达到年产猪舍栏位5万套、不锈钢食槽3万米、采食器1.5万个、自动化液态饲喂设备200套的规模。 1.2环保法律法规、依据 本项目主要从事养猪设备生产，生产过程主要为简单机加工，不涉及喷漆、镀锌。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，该项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉 部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属第二十四条“专用设备制造业”第70“专用设备制造及维修”中“其他（仅组装的除外）”，应编制报告表。 受漯河市辉尚自动化科技有限公司委托，漯河锦润环境科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件一。接受委托后，我单位组织技术人员对项目建设情况和项目区域环境状况进行了实地考察，收集了相关资料，按照环评导则、技术规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 2.工程内容及产品方案 本项目产品主要为猪舍栏位5万套/年、不锈钢食槽3万米/年、采食器1.5万个/年、自动化液态饲喂设备200套/年；项目利用现有厂房及办公用房，建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，主要工程内容详见表1。 表1 项目工程组成一览表 类别 组成 建设内容 备注 主体工程 整体为一栋一层钢结构厂房，分为五个部分，生产区1247m2、原料库200m2、成品库240m2、仓库140 m2、废料处9 m2 / 辅助设施 办公室及展厅 建筑面积150m2 / 公用工程 给水 自来水 / 供电 市政电网供给 / 环保工程 废水治理措施 生活污水经化粪池处理后排入市政管网 / 废气治理措施 焊接废气 移动式焊接烟尘净化器 噪声治理措施 厂房隔声、基础减振 / 固废治理措施 一般固废贮存仓库 / 3.项目所需主要原料及资源消耗情况 项目所需主要原料及资源消耗见表2、表3。 表2 项目主要原辅材料消耗及来源 序号 原材料名称 用量t/a 备注 1 碳钢管 4000000m 外购 2 不锈钢 50000m 外购 3 焊丝 0.8mm20盘 外购，15公斤/盘 表3 资源能源消耗情况 名称 用量 来源 用处或所起的作用 水 1000m3/a 自来水 生活用水 电 18000度/a 市政电网供给 厂房生产用电 4.项目主要生产设备 本项目主要生产设备具体情况详见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 激光切割机 CFFP-2040 1台 2 折弯机 PBA-110/4100 1台 3 折弯机 100T 1台 4 电焊机 YM-280RK 4台 5 冲床 63T 2台 6 氩弧焊机 250W 6台 7 剪板机 3m 1台 经查阅国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国家工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批），项目选用设备均不在国家明令淘汰设备范围内。 5.劳动定员与工作制度 项目年生产天数320天，劳动定员15人，其中管理人员5人，每日工作时间8小时；工人10人，每日工作时间8小时。 6.相关产业政策 本项目为专用设备制造业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目，视为允许类建设项目；且该项目已于2020年9月在郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为2020-411103-35-03-070061，详见附件二。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 7.选址 （1）项目周边环境概况 本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路口西南角，项目北侧紧临街商业铺，商业街北侧为文明路，路北为中裕燃气加气站；南侧为某纸箱厂；项目西侧为某物流公司；项目东侧为临街商业铺，东120m为八里村。项目地理位置详见附图一，项目在郾城区孟庙镇总体规划中的位置详见附图二，周边环境示意图详见附图三。 （2）根据企业提供的土地租赁协议（附件三）、土地证明（附件四）及郾城区孟庙镇总体规划（2014-2014），项目所在地块为工业用地，符合孟庙镇总体规划。 8.环保投资 该项目总投资150万元，全部为企业自筹。其中环保投资5万元，占项目总投资的3.33%，本项目环保投资详见表5。 表5 项目环保投资一览表 序号 污染源 污染防治措施 投资金额（万元） 1 生活污水 依托厂区现有化粪池 / 2 废气 移动式焊接烟尘净化器 3 3 噪声治理措施 厂房隔声、基础减振 1 4 固废治理措施 一般固废贮存仓库 1 合计 5 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路口西南角，项目所处地理位置见附图一。 2.地形、地貌 漯河市地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102.3m（舞阳县保和乡），最低点50.1m（召陵区青年乡），大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。市区（源汇区）地势由西北向东南微倾，平均坡度1‰～3‰，海拔在57～62m之间。 3.工程地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界,其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积影响，土层分布不均,厚度变化大,含沙量大,有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基本裂度为六度。 4.气候、气象 漯河市地处中原腹地，属于暖温带季风大陆性气候，处于半湿润气候区，具有亚热带同温带明显特征，一年当中，冷热交替，四季分明，春、秋较短，冬、夏较长。气候特点表现为冬季寒冷干燥雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风。根据漯河市气象站近20年的常规气象资料统计结果表明，漯河市年平均气象14.8℃。以7月份平均气温最高，为27.5℃；1月份气温最低，平均值为0.5℃。在全年中，3-6月份增温迅速，9-12月降温较快。极端最高气温43℃，极端最低气温-17.9℃。年平均相对湿度为73%。由于受季风影响，夏季空气较湿润，春冬季节空气较为干燥。平均降水量814.2mm，降水主要集中在6-9月份，降水量极大值为1047.88mm，降水量极小值为363mm。日照时数2187~2359小时；年平均风速为2.2m/s。 根据漯河市气象局提供气象资料，漯河市近20年常规气象统计结果见表6。 表6 漯河地区逐月风速、温度年平均统计资料一览表 序号 项目 统计值 序号 项目 统计值 1 年平均风速m/s 2.2 6 年平均降水量mm 814.2 2 年平均气温℃ 14.8 7 降水量极大值mm 1047.8 3 极端最高气温℃ 43.0 8 降水量极小值mm 363 4 极端最低气温℃ -17.9 9 年平均日照时数h 2187~2359 5 年平均相对湿度% 73 / / / 5.水文 （1）地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，市区南部马夫张—小村铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 （2）地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a(另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a)。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。 漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系和洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。 6.土壤类型 漯河市全市土地共有4个土类、7个亚土类、17个土层、51个土种，主要有黄棕壤土类、褐土类、潮土类、砂姜黑土类。工贸园区的土壤类型主要为潮土类和黄棕壤土类。 潮土类是发育在河流沉积物之上，经耕作熟化而成的土壤，包括潮土、灰潮土、脱潮土三个亚类。棕壤土只有黄褐土一个亚类，多发育在黄土母质及较老的冲积母质上，地形多为高平地式缓岗。由于此处的气候具有南北过渡的特点，夏季高温多雨，土壤淋溶作用比较强烈，pH值在6.5～7.0之间，这类土壤包括黄土质黄褐土、洪冲积性黄褐土两个土属。黄土质黄褐土，质地粘重，通透性差；洪冲积性黄褐土通体壤质，比较疏松，保水保肥力较强，虽适宜种植烟草。 7.动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目位置所在地无保护动植物资源。 8.漯河市郾城区孟庙镇控制性详细规划 （1）规划范围 规划区控制范围南至龙江路，北至孟平铁路，东至京广铁路，西至镇域边界，建设用地面积1015.98公顷，其中包含国家级、省级、市级重点项目用地面积431.06公顷，镇区建设用地面积584.92公顷。 （2）空间布局结构 镇域空间布局结构运用“以线串点，以点带面”的点轴开发理论，引导镇域建设集中发展，形成“一心、一带、多区”的空间格局。 “一心”：指的是孟庙镇的产业中心。 “一带”：指以井冈山路与太行山路之间的城镇综合服务带。 “多区”：指由道路分割形成的居住区、工业区及仓储物流区。 （3）镇区用地布局结构 规划镇区总体布局结构为：“一心、两轴、四组团”。 “一心”：镇区中心部位的行政、文教、商贸综合中心； “两轴”：沿国道107和纬八路的城镇发展轴； “四组团”：西部工业组团、北部工业组团、东部居住组团、南部仓储组团。 （4）市政基础设施规划 ①给水工程 水源引自漯河市水厂，远期用水量为1.8万吨/天。采用环状与树枝状结合的方式供水，按用地性质和用地面积大小，分别从相应的供水干管环网中引出支管覆盖各项建设用地，满足规划区的用水要求。 ②排水工程 镇区规划采用雨污分流的排水体制。孟庙镇污水经排污管道收集后，排入漯河市淞江污水处理厂统一处理。 ③雨水工程 雨水管的布置按就近、分散、重力自流的原则排入规划区内、外排涝明沟。 ④电力工程 以郾城区电网为供电电源，规划对35KV变电站进行增容，增加一台容量为6.3MVA的主变，满足未来居民和工业区的需要。 ⑤燃气工程 气源采用天然气接城区天然气管网，规划按占地面积预测，规划区年用气量约1642万标立方/年。环状管网，以保证供气安全可靠。 ⑥热力工程规划 孟庙临近城区，采用城区供热设施。规划集中供热普及率取80%，则民用热负荷约为142.6兆瓦。 ◆本项目位于漯河市郾城区井冈山路与文明路口西南角，根据《郾城区孟庙镇总体规划（2014-2030）》，项目用地属于工业用地，因此，项目建设符合《郾城区孟庙镇总体规划（2014-2030）》要求。 9.漯河市淞江集聚区污水处理厂 漯河市淞江产业集聚区污水处理厂位于漯河市107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程设计处理规模3万m3/d，采取“改良型CARROUSEL氧化沟＋混凝沉淀+纤维转盘滤池过滤+二氧化氯消毒”处理工艺，于2013年6月进水调试，2015年4月通过竣工环境保护验收。根据《漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室关于全市所有直排入河企业提标改造的通知》（漯环攻坚办〔2019〕3号）要求，2020年污水处理厂开始进行提标改造，现状提标改造已建成投运，提标改造后出水必须达到地表水准Ⅳ类标准要求：其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L，处理后排入柳河，在漯河出境处汇入颍河。 淞江污水处理厂近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域，根据《漯河市人民政府关于污水处理有关问题的会议纪要》（漯政纪〔2013〕24号）及漯河市污水处理专项规划（2013~2030）相关要求，淞江产业集聚区污水处理厂收水范围为：太行山路以西、107国道以东、龙江路以南、沙河以北区域以及孟庙镇孟平铁路以南、新107国道以东、京广铁路以西、南到龙江路区域；孟庙镇：京广铁路以西，横四路以北，107国道以东，横一路以南区域；龙城镇：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域通过地表径流进入淞江污水处理厂处理。 淞江污水处理厂提标改造后进出水水质见下表，污水处理工艺流程见下图。 表7 淞江污水处理厂提标改造后进水水质一览表 单位：mg/L 污染物 淞江污水处理厂提标改造后 设计进水浓度（mg/L） 设计出水浓度(mg/L) 去除率（%） COD ≤500 ≤30 ≥94 BOD5 ≤220 ≤6 ≥97.3 氨氮 ≤35 ≤1.5 ≥95.7 总氮 ≤50 ≤10 ≥80.0 总磷 ≤4.0 ≤0.3 ≥92.5 图1 淞江产业集聚区污水处理厂工艺流程 本项目位于郾城区井冈山路与文明路口西南角，在淞江产业集聚区污水处理厂收水范围内，根据现场勘察情况，市政污水管网已铺设至厂址区域，因此本项目污水可以进入淞江产业集聚区污水处理厂处理。 10.区域饮用水源基本情况 10.1漯河市城市饮用水水源地保护区 （一）饮用水源地名称、数量及位置 漯河市城市饮用水水源地是澧河地表水饮用水水源地、第二水厂地下水水源地和第三水厂地下水水源地。现状集中供水水源地是澧河地表水水源地。 漯河市自来水公司一共有四个自来水厂，分别为第一水厂、第二水厂、第三水厂、第四水厂，四个水厂的市区内供水管网相连。其中，第一水厂的水源为澧河地表水饮用水水源，第二水厂的水源以南水北调工程的供水为水源，地下水水源作为备用水源，第三水厂的水源为澧河地表水饮用水水源，地下水水源作为备用水源，第四水厂的水源为澧河地表水饮用水水源及南水北调工程的供水。 澧河地表水水源地分布有两个集中供水取水口，分别为漯河市第一水厂取水口和第四水厂取水口，其中第一水厂取水口中心位置东经114°01′05″，北纬33°33′49″，第四水厂取水口中心位置东经114°00′08″，北纬33°33′49″。 第二水厂和第三水厂的工程设计能力均为720吨/年，总计1440万吨/年，第二水厂地下水水源地总取（供）水口地理坐标114°02′20″，北纬33°33′36″，第三水厂地下水水源地总取（供）水口地理坐标114°00′31″，北纬33°34′52″。 （二）饮用水水源保护区划分情况 漯河市饮用水水源保护区的划分工作已于2007由漯河市环境保护局和漯河市水利局联合划定，并经河南省人民政府批复实施（豫政办[2007]125号）。 （1）漯河市澧河地表水饮用水源保护区划定结果如下： 一级保护区：澧河107国道三里桥至橡胶坝的水域;泰山路建设路交叉口、湘江路泰山路漯舞路交叉口、嵩山路澧河桥南约50m、东京路第四水厂、西京路漯河三中、107国道澧河桥南约50m、107国道澧河桥北约50m、祁山路距澧河北堤约50m(漯河建设总公司)、嵩山路澧河桥北大学路派出所、丁湾村路距澧河北堤约50m、丁湾村路大学路交叉口的区域。 二级保护区：澧河郾城区古城村姬沟与澧河交叉口至107国道三里桥、橡胶坝至人民路澧河桥的水域；除一级保护区外，人民路交通路交叉口、建设路交通路交叉口、湘江路交通路交叉口、柳江路交通路交叉口、金江路五一路交叉口、金江路嵩山路交叉口、东京路漯舞路交叉口、北京路107国道交叉口、指挥寨村高庄村龙江路107国道交叉口、龙江路井岗山路交叉口、龙江路伏牛路交叉口、龙江路、嵩山路交叉口、大学路嵩山路交叉口、泰山路人民路交叉口的区域。 准保护区：澧河唐河与澧河汇合处(包括唐河防洪堤坝到唐河入澧河的河段)至姬沟与澧河交叉口的水域；指挥寨村、李岗村、西刘村、赵庄村、和庄村、戴庄村、程庄村、大楼魏村、安庄村、高庄村所围的区域;泰山路滨河路交叉口、泰山路人民路交叉口、大学路嵩山路交叉口、龙江路嵩山路交叉口、嵩山路沙河南堤所围的区域。 （2）漯河市地下饮用水源保护区划定结果如下： ①第二水厂地下水水源保护区 一级保护区：开采井外围50m的区域。 二级保护区：湘江路、泰山路、漯舞路交叉口、湘江路与交通路交叉口、交通路南环路交叉口、南环路107国道交叉口、107国道澧河三里桥所围的区域。 ②第三水厂地下水水源保护区 一级保护区：开采井(8号、10号、12号除外)外围50m的区域;8号、10号、12号三口井一线向北5m、8号井向东50m、10号井向西50m及沙河堤所围的区域。 二级保护区：崂山路沙河北堤、107国道沙河北堤、纬二路107国道交叉口、纬二路崂山路交叉口所围的区域。 ◆项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路口西南角，距离最近的漯河市城市饮用水地环境保护规划划分的二级保护区边界距离3.35km，不在漯河市饮用水源地保护区范围内。 10.2郾城区孟庙镇乡镇集中式饮用水源保护区 郾城区孟庙镇供水站共2眼井，分别位于孟庙村北侧（1#）、孟庙供水站东69m处（2#），井深均为160m，1#水井及2#水井开采量均为10m3/h，2#水井开采量为10m3/h。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），漯河市郾城区孟庙镇地下水井群(共2眼井)一级保护区范围：供水站厂区及外围东80米、西50米、南35米、北40米的区域。 ◆本项目距离水井最近距离为2.25km，不在孟庙镇供水站保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气 本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路口西南角，属于大气环境二类功能区，应执行《环境空气质量标准》﹙GB3095—2012﹚二级标准。本项目环境空气质量现状评价采用河南省环境监测中心发布的漯河市2019年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度及O3日最大8小时平均浓度监测数据，并按照《环境空气质量评价指标技术规范》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标判区域环境空气质量达标情况，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24小时平均或8小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求的即为达标。常规监测统计结果见下表。 表8 漯河市2019年环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子 监测点位 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3（日最大8小时） 2019年漯河市 24小时平均 4~31 8~90 12~308 8~272 0.3~2.0 4~237 浓度值数量（个） 365 365 365 365 365 365 相应百分位数24小时平均 18 62 204 163.6 1.2 180 是否达标 是 是 否 否 是 否 年均浓度 9.8 29.4 99.2 59.8 0.7 109.9 是否达标 是 是 否 否 / / 标准 限值 24小时平均 150 80 150 75 4 160 年平均 60 40 70 35 / / 备注：相应百分位数质量浓度，SO2、NO2为第98百分位数24小时平均浓度，PM10、PM2.5、CO为第95百分位数24小时平均浓度，O3为第90百分位数日最大8小时平均浓度。 由监测统计结果可知，2019年度项目所在区域环境空气SO2、CO、NO224小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、O3、PM2.524小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 2.地表水 本项目区域最近地表水为柳支河（距项目1.0km），柳河最终入颍河（距项目4.26km）。根据河南省地表水功能区划分，颍河规划水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类III标准；2019年、2020年度漯河市颍河水质管控目标为（GB3838-2002）III类标准。本次地表水环境质量现状评价采用2019年度颍河-西华址坊断面目标（出境断面）常规现状监测数据，监测结果见下表。 表9 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位（pH除外）：mg/L 断面 采样时间 pH（无量纲） COD BOD5 氨氮 总磷 颍河-西华址坊 2019-1-30 8.4 27 0.7 0.04 0.12 2019-2-28 8.05 24 0.6 0.04 0.1 2019-3-30 8.12 15 0.7 0.06 0.07 2019-4-30 8.39 23 0.8 0.12 0.24 2019-5-30 8.35 21 1.3 0.08 0.15 2019-6-30 7.69 18 1.4 0.28 0.17 2019-7-30 7.57 17 1.0 0.26 0.16 2019-8-30 7.6 18 1.1 0.80 0.19 2019-9-30 7.21 12 0.5 0.65 0.27 2019-10-31 7.17 14 2.2 0.28 0.04 2019-11-30 7.66 14 1.0 0.05 0.1 2019-12-31 7.75 20 2.4 0.17 0.07 均值 / 18.6 1.1 0.24 0.14 规划水质目标：III类 6~9 20 4 1.0 0.2 2019年漯河市管控目标 6~9 20 4 1.0 0.2 由上表可知，2019年颍河省控断面COD监测浓度范围为12~27mg/L，超标率33.3%，最大超标倍数为1.35；总磷监测浓度范围为0.04~0.27mg/L，超标率16.7%，最大超标倍数为1.35。2019年颍河-西华址坊张断面COD、BOD5、氨氮及总磷平均值分别为18.6mg/L、2.4mg/L、0.24mg/L、0.14mg/L，满足2019年漯河市颍河水质管控要求。 3.地下水环境 项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路口西南角，根据《漯河嘉睿再生资源有限公司年加工20000吨塑料升级改造项目环境影响报告书》（批复文号：漯环监审[2020]5号）中郑州德析检测技术有限公司河南省正信检测技术有限公司于2019年5月26～28日连续对八里村（距本项目120m）自备井地下水的监测数据，监测结果见下表10。 表10 地下水现状监测结果统计及评价表 单位（pH除外）：mg/L 采样地点 监测内容 pH 总硬度 氨氮 耗氧量 溶解性总固体 八里村（距本项目650m） 测值范围 7.22~7.27 203~216 0.06~0.09 0.38~0.42 438~452 超标倍数 0 0 0 0 0 达标分析 达标 达标 达标 达标 达标 标准值 6.5~8.5 450 0.50 3.0 1000 由上表监测数据可知，项目所在区域地下水主要监测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准的要求。 4.环境噪声 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇，项目所在地为2类功能区。项目所在区域声环境昼间值为48.9～54.4dB(A)，夜间值为39.8～40.4dB(A)，均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，评价区域主要保护目标及保护级别详见表11。 表11 评价区域主要保护目标及保护级别一览表 环境要素 保护目标 方位 性质 距离 保护级别 环境空气 八里村 E 村庄 120m 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 漯河食品职业学院 W 学校 420m 漯河市精神病院 S 医院 480m 地表水 颍河 N 地表水 4.26km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 地下水 区域浅层地下水 / / / 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III类标准 声环境 八里村 E 村庄 120m 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 厂界周围200m范围内

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准 pH COD（mg/L） BOD5 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 总磷（mg/L） 6～9 20 4 1.0 0.2 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III类标准 pH 氨氮（mg/L） 总硬度（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 0.50 450 1000 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级 SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) TSP(µg/m3) h平均 24h平均 年平均 24h平均 500 150 200 300 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准 项目 主要控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物 无组织排放监测浓度限值 最高允许排放浓度 120mg/m3 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准 COD（mg/L） 氨氮 （mg/L） 150 25 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告2013年第36号） |
| 总 量 控制指标 | 废水排放总量控制标准分析： 本项目建成后，项目废水中主要污染物COD、氨氮允许排放浓度分别为：COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD、氨氮允许排放总量分别为0.0173t/a，0.0029t/a；项目废水经厂区化粪池处理后，由污水管网排入漯河市淞江污水处理厂进行再处理，处理达标后排入柳支河，最终排入颍河根据漯河市环保局总量部门有关精神，项目总量控制指标按照颍河2020年考核目标值（COD20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则本项目COD、氨氮核定总量分别为0.0023t/a、0.0001t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 本项目主要生产猪舍栏位、不锈钢食槽、采食器、自动化液态饲喂设备四种产品，除猪舍栏位以碳钢管为原料外，其余三种产品原料为不锈钢原料；生产工艺全部相同，均为切割、折弯、打孔、焊接、组装等简单机械加工，不涉及喷漆、镀锌，其中自动化液态饲喂设备焊接后厂区不组装，进行现场组装，产品生产工艺流程如下图： 图2 项目工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 激光机切割：外购碳钢管原材料及不锈钢原材料，利用激光切割机进行切割，切割过程中会有边角废料及噪声产生。 折弯：利用折弯机对外购金属原材进行折弯，折弯过程为材料发生仅发生物理形变，仅有少量残次品产生。 打孔：将简单加工后的机械根据加工产品类型，进行打孔，打孔过程中会有边角废料及噪声产生。 焊接、组装（拼接）：将初加工原材料焊接成所需产品形状并进行组装，其中猪舍栏、不锈钢食槽、采食器焊接后在厂区组装，自动化液态饲喂设备不在厂区组装直接现场组装。焊接过程中会有焊烟及噪声产生。 成品、入库：焊接或组装后即为成品，随后装载入库。 二、主要污染工序： 本工程为新建项目，租赁现有生产厂房进行生产，无需进行土建施工，不再对施工期污染因素进行分析，本项目主要污染工序在营运期，营运期主要污染工序见表12。 表12 运营期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮 废气 焊接烟尘 焊接工序 颗粒物 噪声 设备噪声 生产过程 等效连续A声级 固废 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 废边角料 切割、打孔下脚料及残次品 / 焊丝焊渣 焊接工序 三、污染源产排源强分析 1.施工期污染物产排情况 本项目租赁现有厂房进行生产，不涉及土建施工，本次评价不再对施工期污染源产排情况进行分析。 2.营运期污染物产排情况 2.1废水 项目营运期废水主要为职工生活污水，经厂区化粪池处理后，由污水管网排入漯河市淞江污水处理厂进行再处理，处理达标后排入柳支河，最终排入颍河。 2.1.1废水源强分析 （1）职工生活用水 项目年产320天，劳动定员15人，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），企业职工用水量按30L/人▪d计，则项目生活用水量为0.45 m³/d、144 m³/a，废水排放系数以0.8计，生活污水产生量为0.36m³/d、115.2 m³/a，废水中主要污染物产生浓度为COD：300mg/L，氨氮：30mg/L。 2.1.2废水处理措施分析 本项目生活污水产生量为0.36m3/d，依托厂区内现有化粪池（9m2）处理后，生活污水经化达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级及漯河市淞江污水处理厂进水水质要求，由污水管网排入漯河市淞江污水处理厂进行处理，处理达标后排入柳支河，最终排入颍河。本项目位于漯河市淞江污水处理厂的收水范围内，且厂址区域已铺设污水管网，此处理措施可行。 2.1.3废水排放情况 项目生活污水经化粪池处理后，主要污染物排放浓度为COD：150mg/L、氨氮

25mg/L，排放量分别为0.0173t/a、0.0029t/a，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，处理后的废水经市政污水管网进入漯河市淞江污水处理厂再处理，处理达标后排入柳支河，最终排入颍河。 2.2废气 项目运营过程产生的废气主要为焊接废气。 2.2.1废气源强分析 项目焊接过程中产生废气为少量焊接烟尘，本项目人工焊接使用焊丝量为600kg/a。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），不同成分焊接材料在实施焊接时产生的不同成分的焊接烟尘，焊丝焊接过程中的发尘量为5～8g/kg，取最大值8g/kg来计算，本项目年工作320天，平均每天施焊时间为2h。经计算，焊接烟尘产生量为0.0048t/a、0.0075kg/h。 2.2.2废气治理措施分析 焊接烟尘主要污染物为颗粒物，产生量较小，评价建议焊接工序产生的焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化装置处理。 2.2.3废气排放情况 焊接烟尘的产生量为0.0048t/a 、0.0075kg/h，焊接烟尘收集率按90%计，净化率按90%计。无组织焊接烟尘产生量为0.0009t/a、0.0014kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放限值要求。 2.3噪声源强分析 项目噪声源主要为：激光切割机、电焊机、冲床、氩弧焊机、剪板机，其噪声源强约为75~80dB(A)，经采取相应的治理措施后，其声源值降至60~65dB（A）各生产噪设备产生源强及治理效果见下表13。 表13 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量（台） 源强dB（A） 治理措施 治理后源强 1 激光切割机 1 80 厂房隔声，基础减振 65 2 电焊机 4 80 65 3 冲床 2 80 65 4 氩弧焊机 6 75 60 5 剪板机 1 80 65 2.4固废源强分析 本项目运行过程中产生的固废主要为包括职工生活垃圾、一般工业固废。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾产量参照《城镇生活源产排污系数手册》，漯河地区属于三区、四类城市，其生活垃圾产生系数为0.45kg/人·d，工作时间按320天计算，则生活垃圾产生量约为2.16t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固废 ①切割机机加工废料 本项目原料切割及机加工过程会产生部分边角料及金属屑。根据建设单位提供资料，废边角料产生量为0.5t/a，集中收集暂存后作为废品外卖。 ②焊渣 焊接过程中，会有少量焊接废渣产生，焊接废渣按焊丝使用量的2%计算。本项目焊丝使用量为0.6t/a，则本项目焊渣产生量为0.012t/a，均属于一般固废，经收集暂存后由环卫部门统一处置。 2.5项目运营期污染物产排汇总情况 本项目运营期污染物产排汇总情况见下表14。 表14 项目污染物产排情况一览表 污染因素 产生情况 污染防治措施 排放情况 产生量 排放浓度 排放量 废气 焊接烟尘 0.0048t/a 、0.0075kg/h 移动式焊接烟尘净化装置 / 0.0009t/a、0.0014kg/h 废水 生活污水 0.36m³/d、115.2 m³/a 化粪池 0.36m³/d、115.2 m³/a 一般固体废物 切割打孔工艺中废角料及金属屑 0.5t/a 一般固废暂存间收集后外卖 / 焊渣 0.012t/a 集中收集后，由环卫部门集中清理 / 生活垃圾 2.16t/a 集中收集后，由环卫部门集中清理 / 噪声 主要为设备噪声，其噪声源强约为75~80dB（A）

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 颗粒物 | 0.0024t/a 、0.0013kg/h | 0.0009t/a、0.0014kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 COD 氨氮 | 水量：115.2m3/a COD:300mg/L、0.0346t/a 氨氮：30mg/L、0.0035t/a | 水量：115.2m3/a COD:150mg/L、0.0173t/a 氨氮：25mg/L、0.0029t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 一般工业固废 | 切割打孔工艺中废角料及金属屑 | 0.5t/a | 0 |
|  |  |  | 焊渣 | 0.012t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.16t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目主要高噪设备主要为激光切割机、电焊机、冲床、氩弧焊机、剪板机等设备，其噪声源强约为75~80dB（A）。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁现有厂房，通过采取各种污染防治措施，不会对周围生态环境造成明显不利影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有生产厂房进行生产，不再进行土建施工，仅为设备安装，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目运营过程中无生产废水，产生的废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为0.36m3/d、115.2m3/a，经化粪池处理后主要污染物COD、氨氮的排放浓度分别为：150mg/L、25mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂一期进水水质要求。项目所处区域在漯河市淞江污水处理厂的收水范围内，且厂址区域已铺设污水管网，项目生活污水产生量占漯河市淞江污水处理厂处理能力的0.0018%，故不会对漯河市淞江污水处理厂产生冲击。 因此，从水质、水量、管网铺设等方面分析，项目生活污水化粪池处理后入漯河市淞江污水处理厂是可行的，由于项目废水量较小，不会对漯河市淞江污水处理厂造成冲击，也不会对颍河水质造成影响。 （2）地下水环境影响分析 本项目运营期可能造成地下水污染的因素主要生活污水下渗。本项目废水经化粪池处理后排入厂区外污水管网进入漯河市淞江污水处理厂深度处理，项目化粪池设有“三防”措施；项目产生的生活垃圾采取集中管理，定期送垃圾处理场处置，不随意堆放。 综上所述，在加强废水处理设施三防措施及固体废物管理前提下，项目运营期不会对区域地表水及地下水环境造成污染，对区域水环境影响较小。 2.大气环境影响分析 2.1废气影响预测分析 项目运营过程中产生的废气的工序为焊接，主要大气污染物为颗粒物，项目产生废气量较少，废气经过移动式焊接烟尘净化装置收集处理后无组织排放，本次评价主要预测分析无组织废气对区域环境治理影响程度。 1、评价等级的确定与预测 评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 评价因子和评价标准 根据项目污染物排放特点，选取污染物TSP作为本次的评价因子。评价因子和评价标准见表15。 表15 评价因子和评价标准表 类别 标准来源 标准级别 评价因子 标准值（µg/m3） 评价标准（µg/m3） 1h平均 8h平均 日平均 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 TSP —— —— 300 900 项目TSP环境空气质量标准按24小时均值的3倍折算为1h平均质量浓度限值，即900μg/m3。 （2）估算模型参数 估算模式所用参数见下表16。 表16 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) / 最高环境温度/°C 43.0 最低环境温度/°C -17.9 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / （3）废气污染源参数 估算数值计算各污染物参数见下表17。 表17 废气污染源参数一览表（面源） 污染物源名称 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 长度 宽度 有效高度 生产区 68 50 50 8 TSP 0.0014 kg/h （4）估算模型计算结果 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，项目预测结果见下表18。 表18 无组织颗粒物排放采用估算模式预测结果一览表 污染源 厂区面源 预测因子 TSP 距源中心下风 向距离D(m) 预测浓度Ci1(mg/m3) 占标率 Pi2(%) 10 1.41E-03 0.16 26 1.80E-03 0.20 50 1.16E-03 0.13 75 6.37E-04 0.07 100 4.25E-04 0.05 125 3.12E-04 0.03 175 1.96E-04 0.02 250 1.20E-04 0.01 500 4.63E-05 0.01 525 4.33E-05 0.00 1000 1.79E-05 0.00 2000 6.93E-06 0.00 3000 3.98E-06 0.00 4000 2.68E-06 0.00 5000 1.98E-06 0.00 八里村居民区（120m） 3.30E-04 0.04 漯河市食品职业学院（420m） 5.88E-05 0.01 漯河市精神病医院（480m） 4.90E-05 0.01 下风向最大地面空气质量浓度占标率(%) 5.59×10-4 0.06 最大落地距离 （m） 26 由上表预测结果可知，本次扩建工程最大地面浓度占标率为0.71%，对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表可知，本项目评价等级为三级。根据（HJ2.2-2018）要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见表19。 表19 评价工作等级判据表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 2.1项目建成后对敏感点的影响分析 根据预测结果，本项目对敏感点八里村居民区、漯河市食品职业学院、漯河市精神病医院的TSP环境质量贡献浓度分别为0.330µg/m3、0588µg/m3、0.0490µg/m3，项目敏感点小时浓度最大贡献值较小，因此本项目生产废气对周围环境敏感点的影响较小。 2.2环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离。 根据本次估算模式计算结果，项目面源最大地面空气质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此无需设置大气环境防护距离。 3.噪声环境影响分析 项目噪声源主要为激光切割机、电焊机、冲床、氩弧焊机、剪板机等设备运转时产生的噪声，设备噪声级为75~80dB(A)。项目建成后为防止噪声对周围环境的影响，项目在设备选型时，尽量选用低噪设备。在高噪声设备上加装隔音、减振装置设备需定期维护，避免老化引起的噪声，必要时应及时更换。 经采取相应措施治理后，噪声源强减弱，厂房外噪声可降至60~65dB（A）。采用点声源预测模式和噪声叠加模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20lg r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据项目噪声源的分布，由于项目实现8h/d工作制，夜间不生产，故本次对厂址四周厂界昼间噪声及周围敏感点声环境质量进行预测计算，项目厂界噪声预测结果统计分析见下表20、21。 表20 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 源强 （dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 冲孔机、雕刻机、切割机、焊接机 70.2 东厂界 30 40.7 昼间：60 南厂界 11 49.4 北厂界 34 39.6 西厂界 20 44.2 表21 项目周围敏感点噪声预测结果统计分析一览表 方位 叠加声源值〔dB(A)〕 声源距敏感点距离(m) 贡献值〔dB(A)〕 背景值昼间 〔dB(A)〕 预测值昼间 〔dB(A)〕 执行标准值〔dB(A)〕 八里村居民区 70.2 160 26.1 54.4 54.41 60 由上表可知，在采取合理布置各高噪声设备、车间密闭隔声、基础减振等措施并经距离衰减后，由预测结果可知，本项目四厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目周围敏感点八里村居民区声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，所以项目噪声对周围环境影响较小。 4.固废环境影响分析 项目生产过程中产生的固废主要包括职工生活垃圾、一般工业固废。其中生活垃圾集中收集后由环卫部门定期处理，一般工业固废主要包括切割打孔工序废边角料及金属屑，收集放在一般固废暂存间暂存后外售；焊接工序中产生的焊渣集中收集后由环卫部门定期处理，因此项目固废对周边环境影响较小。 5.土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目对土壤环境影响类型分为生态影响型和污染影响型。本次为专用设备制造项目，对土壤环境影响类型定为土壤环境污染影响型。土壤污染影响型评价工作等级的划分依据土壤环境影响评价项目类别、占地规模和环境敏感程度分级进行判定。 （1）土壤环境影响评价项目类别 本次建设评价项目为专用设备制造，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附表A.1，项目为制造业项目对应的土壤环境影响评价项目类别为III类。 （2）敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。项目位于漯河市郾城区井冈山路与文明路口西南角，厂址四周不涉及以下判别依据中任何敏感目标，属于土壤环境不敏感目标，项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感。 土壤环境污染影响型敏感程度分级见下表22。 表22 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 （3）占地规模 根据导则，建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目共占2500平方米，约0.25hm2，则项目占地规模属于小型。 （4）评价等级 建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别为III类，所处地区土壤环境敏感程度属于不敏感，占地规模属于小型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型评价工作等级划分原则，故本项目可不开展土壤污染影响型评价工作。污染影响型评价工作等级划分见表23。 表23 污染影响型评价工作等级分级表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 由上述可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6.总量 项目总废水量为0.36m3/d、115.2m3/a。项目允许排放浓度分别按：COD150mg/L、氨氮25mg/L计，则允许排放总量分别为COD：0.0173t/a、氨氮：0.0029t/a。项目废水厂区化粪池处理后，由污水管网排入漯河市淞江污水处理厂进行再处理，处理达标后排入柳支河，最终排入颍河。据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市流域水污染防治攻坚战5个实施方案的通知》（漯政办[2017]2号）文件要求，总量控制指标按照颍河2020年考核目标值（COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L）进行核算，则核算COD、氨氮总量分别为0.0023t/a、0.0001t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化装置 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD 氨氮 | 厂区化粪池处理后排入市政管网 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门定期清理 | 不对外排放 |
|  | 生产过程 | 一般固废 | 切割打孔工艺中废角料及金属屑 | 集中收集后作为废品外卖 |  |
|  |  |  | 焊渣 | 交由环卫部门定期清理 |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于激光切割机、电焊机、冲床、氩弧焊机、剪板机等设备正常运转时产生的机械噪声，源强约为75～80dB（A）。在采取基础减振、厂房密闭隔声等措施治理，再经距离衰减后，西、东、北、南厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁现有厂房，所占用地为建设用地，项目的实施不会改变局部的土地现状，对周围的生态造成的影响较小。 |

结论与建议

一、环评结论： 1.项目概况 漯河市辉尚自动化科技有限公司拟投资150万元在河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路口西南角建设漯河市辉尚自动化科技有限公司养猪设备加工项目。本项目占地面积为2500m2，建筑面积2500m2，建设完成后达到年产猪舍栏位5万套、不锈钢食槽3万米、采食器1.5万个、自动化液态饲喂设备200套的规模。项目年生产天数320天，职工总人数15人，其中管理人员5人，实行8h白班制。 2.产业政策符合性 本项目属于金属制品制造，对比《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）可知，不属于淘汰类和限制类，属于允许类，符合国家产业政策。且该项目已于2020年9月在郾城区发展和改革委员会备案（见附件二），项目代码为：2020-411103-35-03-070061。 3.选址合理性 （1）项目周边环境概况 本项目位于河南省漯河市郾城区井冈山路与文明路口西南角，项目北侧为临街商业铺，路北为中裕燃气，项目南侧为某纸箱厂；项目为某物流公司；项目东侧为临街商业铺，东120m为八里村。项目地理位置详见附图一，项目在郾城区孟庙镇总体规划中的位置详见附图二，周边环境示意图详见附图三。 （2）根据漯河市郾城区发展和改革委员会备案证明及企业提供的土地租赁协议（附件三）、土地证明（附件四）及郾城区孟庙镇总体规划（2014-2014），项目所在地块为工业用地，符合孟庙镇总体规划。 综上所述，项目符合规划，基础设施齐全，对周边环境影响较小，项目选址合理。评价认为项目选址可行。 4.区域环境质量 项目所在区域地表水体为颍河，水质各项指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；地下水水质指标能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准质量；区域内空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域内声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5.污染防治措施及环境影响 5.1废气 项目运营过程产生的废气主要为焊接废气。 焊接废气主要污染因子为颗粒物，焊接废气经移动式焊接烟尘净化装置处理后以无组织形式排放，无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。 综上所述，本项目运营过程中废气采取上述措施处理后对周围环境影响较小，不会降低区域内大气功能类别。 5.2废水 项目营运期无生产废水产生，职工生活污水经厂区化粪池处理后，主要污染因子COD、氨氮满足《污水综合排放标准》GB8978-1996）表4二级标准要求，处理后的废水经市政污水管网进入漯河市淞江污水处理厂处理后排入处理达标后排入柳支河，最终排入颍河。 本项目在落实好防渗、防污措施后，项目对地下水水质影响较小；项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此，对地下水环境质量影响较小。 5.3噪声 项目噪声主要来源于激光切割机、电焊机、冲床、氩弧焊机、剪板机等设备正常运转时产生的机械噪声，源强约为75～80dB（A）。在采取基础减振、厂房密闭隔声等措施治理，再经距离衰减后，西、东、南、北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响较小。敏感点八里村声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5.4固废 本项目运营过程中产生的固废主要为生产过程中产生的一般工业固废和职工生活垃圾。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期处理。一般工业固废废边角料及金属屑料集中收集后作为废品外卖，焊渣集中收集后由环卫部门定期处理。 本项目所产生的固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 6.总量控制 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据环保部出台的相关规定，纳入总量考核污染因子包括化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）、氨氮和氮氧化物（NOx）。结合本项目排污特点，确定本项目纳入总量控制污染因子为COD及氨氮。结合本项目排污特点，确定本项目纳入总量控制污染因子为COD、氨氮。 本项目建成后，项目废水中主要污染物COD、氨氮允许排放浓度分别为：COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD、氨氮允许排放总量分别为0.0173t/a、0.0029t/a；根据漯河市环保局总量部门有关精神，项目总量控制指标按照颍河2020年考核目标值（COD20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则本项目COD、氨氮核定总量分别为0.0023t/a、0.0001t/a。 二、环评建议 1、完善企业管理制度，提高企业管理人员和生产人员素质，加强环境管理，确保环境保护措施得到贯彻落实，环保设施能够正常稳定的运行。 2、加强各项污染控制设施的运行管理，实行定期维护、检查、保养，确保设施完好，并使其正常稳定运转。在认真落实环评报告中提出的各项污染源防治措施，确保环保资金及时投资到位，对环保设施一定实行“三同时”原则。 三、验收内容 项目具体验收内容详见下表24。 表24 建设项目竣工环保验收内容一览表 项目 污染源名称 验收调查内容 验收监 测因子 要求 废水 生活污水 厂区现有化粪池 COD、氨氮 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 废气 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化装置 颗粒物 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准+要求 固废 生活垃圾 交由环卫部门定期清理 / 不外排 一般固废 切割打孔工序废角料及金属屑 设置一般固废暂存间，一般固废集中收集后作为废品外卖 焊渣 设置一般固废暂存间，一般固废集中收集后交由环卫部门定期清理 噪声 设备噪声 厂房隔声、基础减振 等效连续A声级 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 综上分析，漯河辉尚自动化科技有限公司养猪设备加工项目符合国家产业政策，厂址符合土地利用规划要求。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保角度分析，该项目在此建设是可行的。

# Text boxes

粗格栅

污水提升泵站

调节池

细格栅

旋流沉砂池

水解酸化池

选择厌氧池

3.0万m3/d

进水

栅渣外运

CARROUSEL氧化沟

污泥泵房及储泥池

污泥浓缩脱水间

加药间

PAC/PAM

排放至柳（支）河

消毒池

炭源投加间

提标改造新建设施

二沉池

高效沉淀池

絮凝反应池

纤维转盘滤池

污泥外运

中间提升泵房

反硝化深床滤池

转桶式精密滤池

碳钢管/不锈钢原料

激光切割

折弯

打孔

焊接

组装

成品入库

固废、噪声

固废、噪声

固废、噪声、废气