建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200吨糕点生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河不群食品有限公司 |
| 法人代表 | 杨三军 | 联系人 | 杨三军 |
| 通迅地址 | 漯河市郾城区李集镇老集村6组 |
| 联系电话 | 18790369352 | 传 真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区李集镇老集村6组 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2020-411103-14-03-069906 |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 三食品制造业（管理名录） |
|  |  |  | C1411 糕点、面包制造 （国民经济代码） |
| 占地面积 （平方米） | 1130 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中环保投 资(万元) | 9 | 环保投资占 总投资比例 | 18% |
| 社会信用代码 | 91411103MA9FDK5475 | 预期投产日期 | 2020年11月 |
| 内容及规模： 1、项目由来 近年来随着经济的发展和生活水平的提高，休闲食品成为百姓日常生活的必需消费品。在此背景下，漯河不群食品有限公司拟投资50万元，租赁李军杰位于漯河市郾城区李集镇老集村的闲置厂房（租赁协议见附件三）新建年产200吨糕点生产项目，项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于三、食品制造业中11、“方便食品制造”中的“除手工制作和单纯分装外的”，应编制环境影响报告表，根据《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合[2020]13号），本项目执行环评告知承诺制。 受漯河不群食品有限公司委托（委托书见附件一），河南科瑞达环保科技有限公司承 |
| 担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查、监测和查阅有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了《漯河不群食品有限公司年产200吨糕点生产项目环境影响报告表》。 2、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2020年8月19日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件二），项目代码为2020-411103-14-03-069906。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 3、项目建设地点及周边环境现状 本项目位于漯河市郾城区李集镇老集村，项目西侧、北侧均为乡村道路，西侧、南侧、东侧均为闲置厂院，距项目最近的敏感点为项目厂界东侧32m的老集村，距离西南的前李村为70m。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 4、项目建设内容及规模 1）项目建设内容 项目总投资50万元，建筑面积1130m2，租赁李军杰位于漯河市郾城区李集镇老集村的闲置厂房进行生产，主要建设内容为生产车间、原料库、成品库、办公用房等，项目组成及主要建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 生产车间 建筑面积662m2，钢混结构，包括和面、成型、油炸、包装等工序 租赁现有住房分隔 原料库 建筑面积114m2，钢混结构 成品库 建筑面积224m2，钢混结构 辅助工程 办公用房 位于厂区北侧，建筑面积100m2 门卫室 位于厂区北侧，砖混结构，建筑面积30m2 公用工程 给水 由项目区1口自备井供给 依托现有 排水 设备清洗废水经厂区隔油池处理后与生活污水一起经化粪池（1座，容积10m3，利用现有）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排 化粪池依托现有，隔油池新建 供电 由郾城区电网提供 依托现有 环保工程 废水治理 生活污水 设备清洗废水经厂区隔油池处理后与生活污水一起经化粪池（1座，容积10m3，利用现有）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排 化粪池依托现有，隔油池新建 设备清洗废水 废气治理 油炸工序油烟 油炸锅上方设置集气罩，收集的油烟经静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子一体机处理后由屋顶排气筒排放 新建 配料、和面粉尘 加强车间通风 / 天然气燃烧废气 经1根15m高的排气筒排放 新建 噪声治理 车间密闭隔声、设备基础减振 新建 固废处理 残次品 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂 1间10m2一般固废暂存间 废包装材料 经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用 生活垃圾 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 新建 废UV灯管 设置1间10m2危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 现有厂房分隔 2）项目建设规模 项目建成投产后，可年产糕点150吨、膨化食品50吨。其主要产品一览表见表2。 表2 项目主要产品方案一览表 编号 产品名称 生产规模（t/a） 备注 1 糕点 150 / 2 膨化食品 50 / 5、项目原辅材料及能源消耗 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料及能源 单位 数量 备注 1 面粉 t/a 160 外购 2 食用油 t/a 21.6 外购 3 食盐 t/a 1.2 外购 4 糖 t/a 24 外购 5 调料 t/a 0.4 外购 6 芝麻 t/a 0.8 外购 7 电 万kWh/a 6 依托现有供电系统 8 水 m3/a 190.4 由厂区自备井提供 9 天然气 m3/a 2000 老集村天然气管网供给 6、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备 序号 设备名称 单位 数量 1 和面机 台 2 2 压面机 台 2 3 成型机 台 2 4 膨化机 台 1 5 油炸锅 台 2 6 冷却机 台 2 7 输送机 台 1 8 包装机 台 2 7、公用工程 （1）供电：本项目年用电量6万kWh，电源来自现有供电系统，直接引入厂区内的变配电房。 （2）供水：本项目用水主要为员工生活用水、设备清洗用水、原料配料用水，总用水量190.4m3/a。 （3）排水：本项目运营期产生的废水主要为设备清洗废水和职工生活污水，设备清洗废水经厂区隔油池处理后与生活污水一起经化粪池（1座，容积10m3，利用现有）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，员工均不在厂区内食宿。年生产200天，分为1班，每班工作8小时。 9、项目选址可行性 项目位于漯河市郾城区李集镇老集村6组，租赁李军杰位于漯河市郾城区李集镇老集村的闲置厂房进行生产，项目建设郾城区孟庙镇用地规划图可知，该地类用途为建设用地（见附图三），根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明可知，项目建设符合李集镇总体规划，因此，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁李军杰位于漯河市郾城区李集镇老集村的闲置厂房。经现场调查，该厂房为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东经113°27'~114°16'，总面积2617km2，其中市区建成区位于东经114°04'，北纬33°33'，距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区李集镇老集村6组，拟租赁李军杰位于漯河市郾城区李集镇老集村的闲置厂房进行生产，项目地理位置见附图一，地理位置及周边环境示意图见附图二。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东西地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而地下水源丰富。 漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、河流水系 漯河市属淮河流域，其中沙、颍河水系流域面积 2500km2，占全市面积的93％，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7％。境内流域面积大于1000 km2的河道有沙河、颍河、澧河、清淠河、吴公渠等五条，流域面积在100~1000 km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 项目所在区域纳污河流为颍河北干渠，颍河北干渠最终汇入颍河。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆性气候，四季分明，雨量偏少且集中，年平均降雨量770.2mm，多集中在6～9月份；市区多年平均气温14.4℃，最高气温42℃，最低气温-15.9℃；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，由于人类生产活动，天然植被遭破坏，野生动植物资源极少，林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。

城市及其他规划相符性分析 1、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 “一基地”：裴城生态农业基地 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区李集镇老集村，租赁李军杰位于漯河市郾城区李集镇老集村的闲置厂房进行生产，根据对照《郾城区李集镇土地利用总体规划图》可知，项目用地为建设用地。根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明可知，项目建设符合李集镇总体规划。 2、食品卫生规范分析 本项目属食品生产企业，现结合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013），就企业环境及相关内容，进行规范符合性分析。对比分析内容见表5。 表5 食品生产企业规范符合性分析对比 项目 规范要求 企业条件 符合性 厂区 选址 厂区不应选择对食品有显著污染的区域 项目周边无重污染企业 符合 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址 项目选址不存在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址 符合 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区 项目不属于易发生洪涝灾害的地区 符合 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所 项目周围无虫害大量孳生的潜在场所 符合 厂区 环境 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染 厂区布局合理，各功能区域划分明显，并有分离或分隔措施 符合 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生 厂区使用混凝土硬化及绿化覆盖 符合 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生 项目东南部绿化场地，且厂区绿化与厂房内部的生产车间保持有适当距离 符合 厂区应有适当的排水系 项目所在厂区排水系统完善 符合 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔 项目不设宿舍、食堂 符合 厂房及设施卫生管理 厂房内各项设施应保持清洁，及时维修或更新，厂房地面、屋顶、天花板及墙壁有破损时，应及时修补 生产设备、生产场所定期清洗消毒 符合 用于加工、包装、储运等的设备及加工器具、生产用管道、食品接触面，应定期清洁消毒 生产设备、生产场所定期清洗消毒 符合 用于清洁消毒后的设备和用具，应妥善保管，避免交叉污染 设置专用设备清洗间用于清洗消毒 符合 废弃物处理 盛装废弃物的容器应构造合理、有特别标识或可明显区分，必要时应可封闭，防止污染食品 固废收集后暂存，定期外售 符合 应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放；废弃物应定期清除。易腐败的废弃物清除时间尽可能缩短 设有一般固废暂存间，固废暂存后定期外售，不在厂区长期储存 符合 废弃物放置场所不应有不良气味或有害、有毒气体溢出，应防止虫害的孳生，防止污染食品、食品接触面、水源及地面 固废暂存后及时外售，不在厂区长期储存 符合 由以上对比分析可知，企业在选址、厂区环境、厂房及设施卫生管理、废弃物处理方面，符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013）中的相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区李集镇老集村，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。 本次评价引用《漯河市环境监测年鉴》（2018年）中漯河市2018年环境空气监测结果。环境空气质量现状监测分析结果见表6。 表6 环境空气质量现状及分析结果 监测因子 24小时平均浓度 标准值 标准指数（无量纲） 最大超标倍数 SO2 13µg/m3 150µg/m3 0.087 0 NO2 35µg/m3 80µg/m3 0.438 0 PM10 116µg/m3 150µg/m3 0.773 0 PM2.5 64µg/m3 75µg/m3 0.853 0 CO 0.9mg/m3 4mg/m3 0.225 0 O3 111µg/m3（8小时平均） 160µg/m3 0.694 0 由上表可知，区域环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水体为项目南侧760m处的颍河北干渠，颍河北干渠向东汇入颍河。根据地表水功能区划分，颍河规划水质目标执行（GB3838-2002）III类标准，漯河市2018年颍河水质统计执行（GB3838-2002）Ⅲ类标准，评价收集到《漯河市环境质量监测年鉴》（2018年度）中颍河--西华址坊断面全年监测资料，具体监测数据统计结果见下表。 表7 颍河-西华址坊断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 水期 监测指标 pH（无量纲） COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 阴离子表面活性剂 全年 测值范围 7.06~8.10 10~20 2.0~3.8 0.04~0.66 0.02~0.24 0.01~0.03 0.03 全年均值 7.66 15 2.5 0.21 0.12 0.01 0.03 Ⅲ类标准限值 6~9 20 4 1.0 0.2 0.05 0.2 超标率（%） 0 0 0 0 8.3 0 0 均值超标倍数（倍） 0 0 0 0 0 0 0 由上表可以看出，2018年颍河-西华址坊断面处现状监测因子除总磷有8.3%的超标外，其余均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、地下水环境 本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本次评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据，地下水环境监测分析结果见表8。 表8 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 本项目位于漯河市郾城区李集镇老集村，租赁李军杰位于漯河市郾城区李集镇老集村的闲置厂房进行生产，根据声功能区划分，拟建项目所在区域为2类区。根据现场监测，监测结果见表9。 表9 项目所在区域噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 测量值（昼间） 测量值（夜间） 功能区类别 达标情况 西厂界 52.2 46.0 2类 达标 北厂界 51.9 45.8 达标 南厂界 50.2 45.7 达标 东厂界 46.4 43.0 达标 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表10。 表10 本项目主要环境保护目标及保护级别 序号 保护要素 保护目标 方位距离 保护级别 1 大气环境 前李 SW，70m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 老集村 E，32m 2 地表水环境 颍河北干渠 S，760m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 颍河 S，2280m 3 地下水 区域浅层地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 4 声环境 厂界四周 / 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准 5 土壤环境 项目区土壤环境 《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 20 1.0 0.2 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度（mg/L） 耗氧量（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 6.5～8.5 450 3.0 0.2 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 1h平均 24h平均 1h平均 24h平均 24h平均 24h平均 500 150 200 75 150 300 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 项目 执行标准 控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 1.0mg/m3 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015） 颗粒物 30mg/m3 二氧化硫 200 mg/m3 氮氧化物 400 mg/m3 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 油烟中型规模：油烟最高允许排放浓度为1.0mg/m3，非甲烷总烃最高允许排放浓度为10.0mg/m3，油烟去除效率≥90% 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001） 及环境保护部2013年修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | （1）废水 项目运营期产生的废水主要为设备清洗废水和职工生活污水，设备清洗废水经厂区隔油池处理后与生活污水一起经化粪池（1座，容积10m3，利用现有）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排，因此项目水污染物不设总量指标。 （2）废气 项目油烟废气经静电式油烟净化器以及UV光解+低温等离子一体机处理，处理后油烟废气中非甲烷总烃排放量为0.00324t/a。根据漯河市环境保护局《关于建设项目挥发性有机物总量控制有关问题的通知》（2018年5月23日）精神，各县区新建项目VOCs新增量从之前的削减量中倍量替代，因此，本项目新增VOCs区域替代量为0.00648t/a。 项目营运期油炸工序以天然气作为能源，天然气燃烧过程产生天然气燃烧废气，天然气废气中含有SO2、NOX、颗粒物，则项目废气总量控制指标为SO20.0003t/a、NOX0.00126t/a。 |

# 建设项目工程分析

1、工艺流程简述： （1）猫耳酥生产工艺 图1 项目猫耳酥生产工艺及产污环节 工艺说明： 1）配料混料 先将面粉、糖、食盐等按一定比例混合。 2）和面搅拌 该工序是将干物料混合均匀与水调和达到预湿润的效果，为面粉的水合作用提供一些时间。这个过程对最后产品的成型效果有较大的影响。一般混合后的物料含水量在28%～35%，由和面机、压面机完成。和面机进料过程会产生少量粉尘。 3）挤压成型 物料自动进入低剪切挤压螺杆，经过特殊的模具，挤压出宽200mm、厚0.8～1mm的大片，其厚度直接影响到后续成型和油炸的时间，模具中装有调节压力平衡的装置来控制出料均匀。 4）压延切断 挤压过的大片经过8～12m的冷却长度，有效的保证产品成型时的脱模，按照产品要求切断为一定尺寸。 5）油炸 压延切断后的坯料进入油炸锅以完成熟化及去除水分，控油去除油腻感。此过程有油烟废气产生。项目油炸环节配套烘烤隧道，所需热能由天然气燃烧提供。 6）冷却 油炸后的物料经输送带摊开，由冷却机进行冷却。 7）包装成品 将冷却后的产品进行袋装、装箱包装处理，经检验合格后入库。 （2）虾味棒生产工艺 图2 项目虾味棒生产工艺及产污环节 工艺说明： 1）配料混料 先将面粉、糖、食盐等按一定比例混合。 2）和面搅拌 该工序是将干物料混合均匀与水调和达到预湿润的效果，为面粉的水合作用提供一些时间。这个过程对最后产品的成型效果有较大的影响。一般混合后的物料含水量在28％～35％，由和面机、压面机完成。 在和面机进料过程会产生少量粉尘。 3）膨化成型 将混合搅拌好的物料送至膨化机内，在加压、加热条件下使原料从喷嘴挤出，然后再根据需要适当切断，即制得半成品。该过程因水蒸气迅速外逸而使食品体积急剧膨胀，此时食品中的水分下降。 膨化原理：原料进入设备后利用螺杆对物料的强制输送，通过压延效应、双螺杆互相揉捏和摩擦及加热产生的高温、高压，使原料在挤压筒中被挤压、混合、杀菌和熟化等一系列处理，高温高压处理后的物料从压力室被挤压到大气压力下后，物料中的超沸点水分因瞬间的蒸发而产生巨大的膨胀力，原料中面粉体积也瞬间膨化，形成了疏松的食品结构。 4）油炸 膨化好的半成品进入油炸锅以完成熟化及去除水分，控油去除油腻感。此过程有油烟废气产生。项目油炸环节所需热能由天然气加热提供。 5）冷却 油炸后的物料经输送带摊开，由冷却机进行冷却。 6）包装成品 将冷却后的产品进行袋装、装箱包装处理，经检验合格后入库。 2、产污环节分析 （1）废水：项目废水主要包括设备清洗废水以及员工生活废水； （2）废气：项目废气主要为项目生产时配料、和面环节产生的粉尘及油炸环节产生的油烟、非甲烷总烃及天燃气加热产生的废气； （3）噪声：本项目营运期噪声主要为和面机、压面机、成型机、膨化机、油炸锅、冷却机、输送机、包装机、油烟净化风机等设备产生的噪声。 （4）固废：项目固废主要为一般固废：残次品、废包装材料及生活垃圾；危险固废：废UV灯管。

主要污染工序： 根据上述分析，项目营运期主要污染物产生工序见表11。 表11 项目营运期污染物产生工序一览表 污染源类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 运营期 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮、SS、BOD5 设备清洗废水 设备清洗 COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油 废气 油炸工序油烟 油炸工序 油烟、非甲烷总烃 配料、和面粉尘 配料、和面工序 颗粒物 天然气燃烧废气 天然气燃烧 SO2、NOX、颗粒物 噪声 设备运行噪声 和面机、油烟净化风机等设备运行 噪声 固废 残次品 生产过程 残次品 废包装材料 原料及产品包装过程 废包装材料 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 废UV灯管 废气治理过程 废UV灯管

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油烟废气 | 油烟 | 10.8mg/m3、0.108t/a | 0.54mg/m3、0.0054t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6.48mg/m3、0.0648t/a | 0.324mg/m3、0.00324t/a |
|  | 配料、和面粉尘 | 颗粒物 | 0.01kg/h、0.016t/a | 0.01kg/h、0.016t/a |
|  | 天然气燃烧废气 | SO2 | 14.3mg/m3、0.0003t/a | 14.3mg/m3、0.0003t/a |
|  |  | NOX | 60mg/m3、0.00126t/a | 60mg/m3、0.00126t/a |
|  |  | 颗粒物 | 20mg/m3、0.00042t/a | 20mg/m3、0.00042t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水、设备清洗废水 | 废水量 | 0.58m3/d 116m3/a | 设备清洗废水经1座2m3的隔油池处理后与生活污水一并经化粪池（1座，容积10m3，利用现有）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排 |
|  |  | COD | 0.0304t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 0.00348t/a |  |
|  |  | SS | 0.025t/a |  |
|  |  | BOD5 | 0.0216t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 0.0018t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 残次品 | 0.20t/a | 0 |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 0.12t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 0.9t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 废UV灯管 | 0.006t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要为和面机、油烟净化风机等设备产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB（A），经基础减振、厂房隔声等并经一定距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 该项目为租赁厂房进行生产，施工期不进行土建施工，无施工期生态影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目漯河市郾城区李集镇老集村，租赁李军杰位于漯河市郾城区李集镇老集村的闲置厂房（建筑面积1130m2）进行生产，不存在土建施工，设备安装都在室内进行，对环境影响较小，故对施工期的环境影响不作分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期对环境的影响主要为废水、废气、固体废弃物及噪声等。 1、废水 项目营运期用水主要有生活用水、生产配料用水及设备清洗用水。 （1）生活用排水 根据建设单位提供的资料，项目劳动定员10人，不在厂区食宿。项目年工作200d，每天8h。参照《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中城镇居民生活用水定额，生活用水量每天按照50L计，则本项目职工用水量为0.5m3/d（100m3/a），产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.4m3/d（80m3/a）。产生浓度为COD 300 mg/L、氨氮30mg/L、 SS 200mg/L、BOD5180mg/L，排入厂区化粪池（1座，现有，容积10m3）处理后定期由附近村民拉走肥田。 （2）生产配料用水 项目面粉总用量为160t/a，配料搅拌时加水量约为原料用量的28%～35%，取平均值31.5%，则项目生产配料用水量约为0.252m3/d、50.4m3/a。该部分水一部分在生产中蒸发，另一部分被产品带走。蒸发量约为用水量的70%，则蒸发0.1764m3/d、35.28m3/a。剩余15.12m3/a（0.0756m3/d、）被产品带走，无生产废水产生。 （3）设备清洗用排水 项目生产车间地面只需在下班时拖地一次，用水量可忽略不计。项目设备每天清洗一次，均为人工清洗。项目设置和面机、成型机、油炸锅等主要设备设施，使用完毕后，为避免剩余原辅料在设备中变酸、发霉，先用不锈钢铲清除设备表面剩余残渣，然后再用清水清洗，清洗用水量为0.2m3/d、40m3/a，按0.9的排放系数，项目将产生清洗废水量为0.18m3/d，则年排放污水量为36m3/a，类比同类项目，设备清洗水中废水水质为：COD400mg/L、氨氮30mg/L、SS250mg/L、BOD5200mg/L、动植物油50mg/L。经隔油池（1座，容积2m3）预处理后与生活废水一起排入厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。 污水处理措施 项目运营期废水主要为设备清洗废水和职工生活污水，综合本项目的废水特点，本项目是食品加工企业，设备清洗废水与生活废水相似，且水量较小，本项目厂区废水总量为0.58m3/d、116m3/a，项目租赁的原厂区现有一座容积为10m3化粪池，项目产生的少量设备清洗水经隔油池（容积2m3）预处理后，与生活废水一起入厂区化粪池处理，定期由附近村民清理用作农肥利用，不外排，预计对周围地表水环境影响不大。 本项目要求厂区隔油池及化粪池外壁不得影响建筑物基础，池壁和池底应按水工构筑物要求进行防渗设计，同时要求做好化粪池污泥定期清掏工作。 项目水平衡图见下图。 图3 项目水平衡图（单位：m3/d） 2、废气 项目运营期废气主要为生产时配料、和面环节产生的粉尘及油炸环节产生的油烟及天然气燃烧产生的废气。 （1）粉尘 项目生产时在配料、和面过程中会产生少量的粉尘，污染物主要为颗粒物。类比同类项目，粉尘产生量约为原材料用量的0.1‰。项目粉状原材料用量约为160t/a，则粉尘产生量为0.016t/a、0.01kg/h。由于粉状料进料时间较短，另外进料后立即加盖，粉尘产生量不大，为间歇性排放，通过采取车间通风措施即可。 （2）油烟废气 项目油炸工序会产生油烟。项目食用油用量约为21.6t/a，根据同类项目调查（油炸锅油温达到170℃左右），油烟挥发量占用油量的0.5%，则油炸过程中油烟挥发量为0.54kg/d，0.108t/a。项目每天油炸时间为5h，则油烟挥发量为0.108kg/h。非甲烷总烃产生量参考《第二次全国污染源普查-1331食用植物油加工行业系数手册》中大豆油的挥发性有机物产生系数2.231kg/t原料，由于本项目油炸温度较高，因此取3.0kg/t，则非甲烷总烃产生量为0.0648t/a。 油炸锅配套烘烤隧道加热，生产过程为全封闭，评价要求该工序加装封闭排气罩对废气进行收集，油烟收集后经静电式油烟净化器和UV光解+低温等离子一体机处理，引风机风量为10000m3/h，去除效率以95%计，则油烟、非甲烷总烃排放量分别为0.0054t/a、0.00324t/a，排放浓度分别为0.54mg/m3、0.324mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1中型排放限值要求，处理后的油烟经屋顶排气筒排放。 （3）天然气燃烧废气 项目营运期油炸环节所需热能由燃烧天然气提供，燃烧天然气过程产生天然气燃烧废气。 ①SO2产生量计算 项目营运期油炸环节所需热能由燃烧天然气提供，天然气年消耗量约为2000m3/a，天然气中硫以H2S形式存在，天然气中H2S含量为0.0052%，每万m3天然气产生二氧化硫为1.5kg，折算成SO2后产生量0.30kg/a，天然气燃烧废气量约为10.5m3废气/m3天然气，因此该项目废气量为21000m3/a，废气中SO2产生浓度14.3mg/m3。 ②NOx产生量估算 A、NOx的产生来源 NOx的产生主要有以下三种来源： a. 热力型 燃烧时空气中的氮在高温下氧化产生，随着反应温度的升高，其反应速率按指数规律增加。当T<1500℃时，NOx的生成量非常少，当T>1500℃时每增加100℃，反应速率增大6-7倍。 热力型氮氧化物生成机理： O2 + N → 2O + N O + N2 → NO + N N + O2 → NO + O 在高温下总生成： N2 + O2 → 2NO 2NO + O2 → NO2 b. 瞬时反应型（快速型） 快速型NOx是1971年Fenimore通过实验发现的。在碳氢化合物燃料在燃烧过浓时，在反应区附近会快速生成NOx。 由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以与空气中氮气反应生成HCN和N，再进一步与氧气作用以极快的速度生成，其形成时间只需要60ms，生成量与炉膛压力的0.5次方成正比，与温度的关系不大。 上述两种氮氧化物产生量很少，不占NOx的主要部分，不是主要污染物。 c. 燃料型NOx 由燃料中氮化合物在燃烧中氧化而成。由于燃料中氮的热分解温度低于天然气燃烧温度，在600~800℃时就会生成NOx。 热力型及快速型燃烧产生的NOx极少，可忽略不计，本次主要考虑燃料燃烧产生的NOx。 B、NOx的产生量 根据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》中，每万方天然气燃烧产生的氮氧化物约为6.3kg。该项目天然气年消耗量约为2000m3/a，则氮氧化物产生量约为1.26kg/a，天然气燃烧废气量约为10.5m3废气/m3天然气，因此该项目废气量为21000m3/a，产生浓度为60mg/m3。 ③烟尘估算量 根据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》中，每万方天然气燃烧产生的烟尘约为2.1kg。该项目天然气年消耗量约为2000m3/a，则烟尘产生量约为0.42kg/a，天然气燃烧废气量约为10.5m3废气/m3天然气，因此该项目废气量为21000m3/a，产生浓度约为20mg/m3。 该项目天然气燃烧废气产排情况一览表见表12。 表12 项目天然气燃烧废气产排情况一览表 项目 产生量 产生浓度 排放量 排放浓度 废气量 21000m3/a（21m3/h） / / / 工业烟尘 0.42kg/a 20mg/m3 0.42kg/a 20mg/m3 二氧化硫 0.30kg/a 14.3mg/m3 0.30kg/a 14.3mg/m3 氮氧化物 1.26kg/a 60.0mg/m3 1.26kg/a 60.0mg/m3 项目营运期燃烧天燃气产生的废气通过一根15m高的排气筒高空排放（高出200m范围内最高建筑3m以上排放）。 （4）大气环境影响预测 ①污染源调查 依据前面分析，项目废气排放源强见下表。 表13 项目点源参数调查清单 编号 名称 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 烟气温度（℃） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） SO2 NOX PM10 1 天然气燃烧废气 62 15 0.4 80 1000 正常 0.0003 0.00126 0.00042 表14 项目面源参数调查清单 编号 名称 面源海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 与正北向夹角（°） 面源有效排放高度（m） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） PM10 1 和面车间粉尘 62 20 8 0 6 1000 正常 0.01 ②评价因子和评价标准 根据本项目废气源强，筛选PM10、二氧化硫、氮氧化物为评价因子，评价标准见下表： 表15 评价因子和评价标准表 评价因子 评价时段 标准值/(mg/m3) 标准来源 PM10 1h平均 0.45 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 SO2 1h平均 0.5 NOX 1h平均 0.2 ③估算模式参数 估算模式参数见下表： 表16 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -15.9 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □ 是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④确定评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响的评价工作级别的划分依据，选择附录 A 推荐模型中估算模型对本项目的大气评价工作进行分级。计算结果见下表： 表17 项目环境空气评价等级计算结果 污染源 污染因子 排放速率（kg/h） 最大地面浓度（μg/m3） Pmax（%） D10%（m） 评价等级 天然气燃烧废气 SO2 0.0003 0.0833 0.02 35 三级 NOX 0.00126 0.35 0.14 三级 PM10 0.00042 0.117 0.03 三级 和面车间粉尘 颗粒物 0.01 13.1 2.91 11 二级 由上表可知，项目占标率最大为2.91%，在1%-10%之间，评价等级为二级。评价不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 项目污染物排放量核算结果见下表。 表18 项目有组织废气排放量核算表 污染源 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（kg/a） 天然气燃烧废气 SO2 14.3 0.0003 0.3 NOX 60 0.00126 1.26 颗粒物 20 0.00042 0.42 表19 项目无组织废气排放量核算表 污染源 污染物 排放量（t/a） 粉尘 颗粒物 0.016 油烟废气 油烟 0.0054 非甲烷总烃 0.00324 表20 项目大气污染物排放量核算表 序号 污染物 排放量（t/a） 1 SO2 0.0003 2 NOX 0.00126 3 颗粒物 0.01642 4 油烟 0.0054 5 非甲烷总烃 0.00324 （5）大气环境防护距离 评价将和面车间看成一个面源，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的模式计算项目大气环境防护距离，具体计算结果及主要参数选取见下表。 表21 大气环境防护距离参数及计算结果一览表 污染物名称 有效高度 面源面积 排放速率 评价标准 计算结果 颗粒物 6m 160m2 0.01kg/h 0.45mg/m3 0 由上表可知，本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离 结合以上分析，项目颗粒物无组织排放速率为0.01kg/h。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3，（依据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》）。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 项目卫生防护距离计算参数及结果见下表。 表22 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 项目 污染物排放速率 排放源占地面积 近五年平均风速 标准浓度限值 计算结果 确定距离 颗粒物 0.01kg/h 160m2 2.39m/s 0.45mg/m3 1.944m 50m 经计算，项目卫生防护距离为1.944m，根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，经提级后卫生防护距离为和面车间外50m。根据项目厂区平面布置，项目卫生防护距离为：西厂界外50m，北厂界外30m，东厂界外25m，防护距离在南厂界内，南厂界无需设置防护距离。根据现场踏勘，项目卫生防护距离内无环境敏感点，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目营运期噪声主要为和面机、油烟净化风机等设备产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB（A）。为了减少噪声对周围环境的影响，所有高噪声设备均放置于生产车间内，并采取减震措施。一般厂房的门、窗和墙（空心）的综合隔声量为15dB（A），各设备基础减震可降噪5dB（A）。 主要噪声源及采取治理措施后各设备的相应源强见表23。 表23 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 噪声源 数量（台） 源强 控制措施 治理后源强 和面机 2 75 基础减振、厂房密闭隔声 55 成型机 2 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 冷却机 2 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 输送机 1 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 包装机 2 70 基础减振、厂房密闭隔声 50 油烟净化风机 1 80 基础减振、厂房密闭隔声、消声器 60 （2）预测方法 根据本工程主要噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： ①点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； ②噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声预测结果 项目夜间不生产，昼间噪声预测结果见下表。 表24 各厂界噪声预测结果一览表 预测点 噪声源强[dB(A)] 距厂界距离(m) 贡献值[dB(A)] 标准值(dB(A)) 东厂界 63.7 25 35.7 昼间：60 夜间：50 南厂界 5 49.7 西厂界 10 43.7 北厂界 15 40.2 由上表可知，项目主要高噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固体废物 项目产生的固废包括一般固废和危险废物，一般固废有残次品、废包装材料及生活垃圾；危险废物为废UV灯管。 （1）一般固废 ①残次品 项目生产过程中会产生一部分残次品，根据企业提供资料可知，残次品产生率为1‰，则产生量为0.20t/a，集中收集后暂存一般固废暂存间，及时外售给饲料厂。 ②废包装材料 本项目包装废料主要包括原料包装废料和成品包装废料，成品包装分为内包和外包，内包采用塑料袋，外包采用纸箱。经调查核算，包装废料产生总量约为0.12t/a，主要成分为塑料和纸，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用。 ③生活垃圾 项目厂区职工10人，年工作200天，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则生活垃圾产生量0.9t/a，生活垃圾在厂区分类收集，袋装后定期交由环卫部门处理。 评价建议在厂区设置1间10m2的一般固废暂存间，用于各类固废的暂存。 （2）危险废物 项目UV光催化氧化设备定期维护，更换损毁的灯管，产生的废UV灯管属于危险废物，类别为HW29，危险废物代码900-023-29，产生量约为0.006t/a。评价建议项目在生产车间内设置1间10m2的危废暂存间，用于厂内危险废物的暂存，暂存间需设置警示标志，具备“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并设置台账。危废储存区四周应设置混凝土防渗结构围堰（围堰高度10cm~15cm），将可能泄露的危险废物阻留在围堰内，防治其进入外环境。危险废物暂存后交有资质的单位处置。 项目危险废物汇总情况见下表。 表25 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（kg/a） 产生工序及装置 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废UV灯管 HW29 900-023-29 6 有机废气治理 固体 半年 T 设置1间10m2的危废暂存间，定期交有资质的单位处置 项目危险废物储存场所基本情况见下表 。 表26 项目危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废UV灯管 HW29 900-023-29 生产车间内 10m2 专门容器 2t 1年 ①危废暂存间选址可行性 本项目拟设置危废暂存间1座，占地面积10m2，危险废物集中收集后定期交具有相应危险废物处理资质的单位进行处置。环评要求危废暂存间建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒、防渗漏，定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。建立严格管理制度，危废由专人管理，并做好台账记录。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，结合区域环境条件，分析危险废物贮存场选址合理性分析，具体见下表。 表27 危废暂存间与《危险废物贮存污染控制标准》相符性分析 序号 具体要求 本项目拟建情况 符合性 1 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 项目所在区域地质结构稳定，地震烈度为Ⅵ度，满足要求 符合 2 设施底部必须高于地下水最高水位 项目暂存区为地上布置，高于地下水位 符合 3 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。”在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系 本项目产生的危废储存在密闭桶内，正常存放状态下不会发生泄露、污染大气等事故，危废暂存设施对周边敏感点的影响较小，符合要求 符合 4 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区 项目不位于自然灾害易发地区 符合 5 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 项目周边无危险品仓库和高压输电线路 符合 6 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 项目所在地位于居民中心区常年最大风频的下风向 符合 7 基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒 本项目危废暂存间地坪拟采用防渗混凝土进行防渗处理，结构厚度不小于250mm，混凝土的抗渗等级不低于P8。水池内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不小于1.5mm，渗透系数≤10-10cm/s 符合 由上表可知，本项目危废暂存间的选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 ②危险废物贮存过程环境影响分析 本项目危险废物暂存过程中对周围环境的影响主要为：危废暂存间防渗层发生破损可能对地下水或土壤造成污染。项目设置封闭的危废暂存间，可以做到四防（防风、防雨、防晒、防渗漏），且危险废物在桶内储存，正常情况下，不会对周边环境造成影响。 项目危废暂存区正常情况下无废水产生，暂存场所经防渗处理后不会对区域地下水环境和土壤环境造成影响。 ③运输过程环境影响分析 本项目危险废物产生与贮存均在生产车间内，运输距离短，项目生产车间、危废暂存间均采取防腐防渗措施，危险废物从产生至运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，泄漏物可集中收集，储存在专用容器内，暂存于危废暂存间，一起交有资质单位的处置，均会将影响控制在生产车间内，不会对周围环境产生不利影响。 本项目目前还未生产，还没有危险废物产生，如有危险废物产生，将委托有资质的单位进行安全处置，危废运输由危废处置单位专业运输车辆完成，项目区周边交通便利，车辆运输过程中可有效避免穿越村庄或居民区，因此，危废运输过程对周边敏感点影响较小。位处置。 本项目营运期固废处置利用一览表见表28。 表28 项目固废处置利用方式一览表 序号 名称 产生量（t/a） 处理处置方式 排放量（t/a） 1 残次品 0.20 经厂内固废暂存区临时暂存后全部外售给饲料厂 0 2 废包装材料 0.12 经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用 0 3 职工生活垃圾 0.9 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 0 4 废UV灯管 0.006 危险固废暂存间暂存，收集后交有资质的单位处置。 0 综上所述，项目所产生的一般固废得到了安全合理的处置，去向明确，符合资源化、无害化、减量化的理念，不会产生二次污染，因此不会对周围环境产生明显的影响。 5、地下水环境影响分析 本项目为食品制造项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A，中“N、轻工”、“107、其他食品制造”中“除手工制作和单纯分装外的”类项目，地下水环境影响项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中的行业分类，本项目属于“其他行业”，列入Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），Ⅳ建设项目可不开展土壤环境影响评价。 7、公众参与 项目位于李集镇老集村，西侧、南侧、东侧均为闲置厂院，为充分了解附近村民对项目的建设是否支持，特对项目周边50m范围内可能受影响的公众并联系周边空院拥有人开展公众意见调查。 7.1 调查对象 根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关要求，结合建设项目周围环境现状，本次公众参与的范围和对象为项目所在地周围居民。公众参与调查表见表29。 表29 建设项目环境影响评价公众意见表 日期 年 月 日 项目名称 漯河不群食品有限公司年产200吨糕点生产项目 一、本页为公众意见 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容） （填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页） 二、本页为公众信息 （一）公众为公民的请填写以下信息 姓 名 身份证号 有效联系方式 （电话号码或邮箱） 经常居住地址 河南省漯河市 县（区） 乡（镇） 村（居委会）村民组（小区） 是否同意公开个人信息（填同意或不同意） （若不填则默认为不同意公开） （二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息 单位名称 工商注册号或统一社会信用代码 有效联系方式（电话号码或邮箱） 地 址 省 市 县（区、市） 乡（镇、街道） 路 号 注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。 7.2问卷调查结果与分析 为使公众参与调查能客观反映出公众对整个项目的意见和要求，使调查对象具有充 分的代表性，选取附近空院及周边住户走访调查，具体情况见附图七及表30。 表30 公众意见调查结果统计表 编号 姓名 电话号码 身份证号 方位 意见 1 李荣霞 17539502585 411123196911167528 西侧 同意项目建厂 2 李松茂 13273052897 411123196107207517 西侧 同意项目建厂 3 李军杰 13733962178 411123197112107531 东侧 同意项目建厂 4 王爱偏 13043954508 411123193911147523 东北 同意项目建厂 5 郭会云 13733957500 411123195606227526 东北 同意项目建厂 6 李振营 18739637802 41112319481020751X 东侧 同意项目建厂 7 郭春妮 17335953515 411123194801107525 西南 同意项目建厂 根据统计结果，项目周围居民对该项目均持支持态度，认为该项目的建设，对他们没有影响，且为村民提供了打工就业机会，能够提高他们的生活水平，因此同意项目建厂生产。 8、环保投资 本项目总投资50万元，其中环保投资9万元，占项目总投资的18%。环保设施主要用于废气治理、废水处理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见表31。 表31 环保投资一览表 污染物种类 处理方法及措施 投资金额（万元） 备注 废水 生活污水 设备清洗废水经1座2m3的隔油池处理后与生活污水一并经化粪池（1座，容积10m3，利用现有）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排 1 隔油池为新建 设备清洗废水 废气 油烟废气 油炸锅上方设置集气罩，收集的油烟经静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子一体机处理后由屋顶排气筒排放 3 新购 配料、和面粉尘 加强车间通风 / / 天然气燃烧废气 1根15m高的排气筒 2 新建 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 2 / 固废 残次品 1间10m2一般固废暂存间 0.3 / 废包装材料 生活垃圾 设置若干垃圾桶 0.2 / 废UV灯管 1间10m2危险废物暂存间 0.5 / 合计 9 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油烟废气 | 油烟、非甲烷总烃 | 油炸锅上方设置集气罩，收集的油烟经静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子一体机处理后由屋顶排气筒排放 | 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型排放限值要求 |
|  | 配料、和面粉尘 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 天然气燃烧废气 | SO2、NOX、颗粒物 | 1根15m高的排气筒 | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 设备清洗废水经1座2m3的隔油池处理后与生活污水一并经化粪池（1座，容积10m3，利用现有）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排 | 不外排 |
|  | 设备清洗废水 | COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 残次品 | 设置1间10m2的一般固废暂存间，残次品、废包装材料收集后外售 | 合理处置，不外排 |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交环卫部门处理 |  |
|  | 废气治理 | 废UV灯管 | 设置1间10m2危险废物暂存间，暂存后交有资质的单位处置 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为和面机、油烟净化风机等设备产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB（A），经基础减振、厂房隔声等并经一定距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果 该项目为租赁厂房进行生产，施工期不进行土建施工，无施工期生态影响 |

结论与建议

环评结论 1.1项目概况 近年来随着经济的发展和生活水平的提高，休闲食品成为百姓日常生活的必需消费品。在此背景下，漯河不群食品有限公司拟投资50万元，租赁李军杰位于漯河市郾城区李集镇老集村的闲置厂房（租赁协议见附件三）新建年产200吨糕点生产项目，项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。 1.2政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已于2020年8月19日经漯河市郾城区发展和改革委员会备案（见附件二），项目代码为2020-411103-14-03-069906。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 1.3厂址可行性分析 项目位于漯河市郾城区李集镇老集村6组，租赁李军杰位于漯河市郾城区李集镇老集村的闲置厂房进行生产，项目建设郾城区孟庙镇用地规划图可知，该地类用途为建设用地（见附图三），根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明可知，项目建设符合李集镇总体规划，因此，项目选址可行。 1.4项目营运期污染物产排放情况 （1）废水 项目营运期废水主要为设备清洗废水和职工生活污水，合计0.58m3/d、116m3/a。项目拟在车间内设置1座2m3的隔油池，设备清洗废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池（1座，容积10m3，利用现有）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排，预计对周围地表水环境影响不大。 （2）废气 项目运营期废气主要为生产时配料、和面环节产生的粉尘及油炸环节产生的油烟及天然气燃烧产生的废气。 粉尘 项目配料、和面粉尘产生量为0.016t/a、0.01kg/h。由于粉状料进料时间较短，另外进料后立即加盖，粉尘产生量不大，为间歇性排放，通过采取车间通风措施即可。 2) 油烟废气 项目油炸工序会产生油烟。油炸过程中油烟挥发量为0.12t/a，非甲烷总烃产生量为0.072t/a。评价建议在油炸锅上方设置集气罩（收集效率90%），油烟收集后经静电式油烟净化器和UV光解+低温等离子一体机处理，经处理后，油烟、非甲烷总烃排放量分别为0.0054t/a、0.00324t/a，排放浓度分别为0.68mg/m3、0.41mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1中型排放限值要求，处理后的油烟经屋顶排气筒排放。 3) 天然气燃烧废气 项目天然气消耗量为2000m3/a，天然气燃烧废气排放量为21000m3/a， SO2、NOX、颗粒物排放浓度分别为14.3mg/m3、60mg/m3、20mg/m3，排放量分别为0.0003t/a、0.00126t/a、0.00042t/a，经1根15m高的排气筒排放，能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1 标准要求。 经计算，项目卫生防护距离为1.944m，根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，经提级后卫生防护距离为和面车间外50m。根据项目厂区平面布置，项目卫生防护距离为：西厂界外50m，北厂界外30m，东厂界外25m，防护距离在南厂界内，南厂界无需设置防护距离。根据现场踏勘，项目卫生防护距离内无环境敏感点，评价要求项目卫生防护距离内不得新建环境敏感点。 （3）噪声 项目营运期噪声主要为和面机、油烟净化风机等设备产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB（A）。运营期各设备噪声经采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，并经过一定距离衰减后，预测各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物 项目产生的固废包括一般固废和危险废物，一般固废有残次品、废包装材料、集气罩收集的粉尘生活垃圾；危险废物为废UV灯管。其中，残次品产生量为0.20t/a，集中收集后暂存一般固废暂存间，及时外售给饲料厂，不外排；废包装材料产生量为0.12t/a，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用；生活垃圾0.9t/a，袋装后定期交由环卫部门处理，危险固废废UV灯管收集后委托有资质的单位处置。 1.5环保投资 本项目总投资50万元，其中环保投资为9万元，占总投资比例为18%，采取相应措施后，各污染物均可达标排放，治理措施可行。 1.6总量控制指标建议 （1）废水总量控制指标 项目建设完成后，运营期产生的废水主要为设备清洗废水和职工生活污水，设备清洗废水经厂区隔油池处理后与生活污水一起经化粪池（1座，容积10m3，利用现有）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排，因此项目水污染物不设总量指标。 （2）废气总量控制指标 项目油烟废气经静电式油烟净化器以及UV光解+低温等离子一体机处理，处理后油烟废气中非甲烷总烃排放量为0.00324t/a。根据漯河市环境保护局《关于建设项目挥发性有机物总量控制有关问题的通知》（2018年5月23日）精神，各县区新建项目VOCs新增量从之前的削减量中倍量替代，因此，本项目新增VOCs区域替代量为0.00648t/a。 项目营运期油炸工序以天然气作为能源，天然气燃烧过程产生天然气燃烧废气，天然气废气中含有SO2、NOX、颗粒物，则项目废气总量控制指标为SO20.0003t/a、NOX0.00126t/a。 二、环评建议 1、严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、 加强对设备的维护，做好设备降噪工作，减轻机械噪声对环境的影响。 3、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 4、严格落实废气污染防治措施，确保污染防治措施的落实到位。 5、对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 三、 环保验收内容 项目总投资50万元，其中环保投资9万元，主要用于废气治理、废水治理、噪声治理和固废治理，占总投资的18%，本项目环保验收内容一览表见表32。 表32 项目环保设施竣工验收“三同时”一览表 项目 污染源 验收监测因子或调查内容 要求 废水 生活污水 设备清洗废水经1座2m3的隔油池处理后与生活污水一并经化粪池（1座，容积10m3，利用现有）处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排 / 设备清洗废水 废气 油烟废气 油炸锅上方设置集气罩，收集的油烟经静电式油烟净化器+UV光解+低温等离子一体机处理后由屋顶排气筒排放 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型排放限值要求 配料、和面粉尘 加强车间通风 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 天然气燃烧废气 使用天然气清洁能源 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1 标准 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般固废 残次品 设置1间10m2的一般固废暂存间，残次品、废包装材料收集后外售 不外排 废包装材料 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交环卫部门处理 危险废物 废UV灯管 设置1间10m2危险废物暂存间，暂存后交有资质的单位处置 不外排 四、 总结论 综上所述，漯河不群食品有限公司年产200吨糕点生产项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# Text boxes

配料混料

和面搅拌

挤压成型

压延切断

油炸

冷却杀菌

粉尘、噪声

噪声

成品包装

成品外售

噪声

粉尘、噪声

噪声

油烟废气

噪声、固废

配料混料

和面搅拌

膨化成型

油炸

冷却杀菌

成品包装

成品外售

噪声

粉尘、噪声

油烟废气、油炸

噪声、固废

配料工序用水

0.1764

0.952

0.252

设备清洗用水

0.02

0.2

隔油沉淀池

0.4

0.18

化粪池

0.18

定期由附近村民拉走肥田

0.1

生活用水

0.5

0.0756

进入产品

0.58

0.4