建设项目基本情况

| 项目名称 | 郾城正骨医院项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 郾城正骨医院 |
| 法人代表 | 李德周 | 联系人 | 李德周 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区辽河路西段 |
| 联系电话 | 13939551007 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区辽河路西段 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 专科医院（Q8415） |
| 占地面积 （平方米） | 560 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资 （万元） | 8 | 占总投资 比例（%） | 8 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | / |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 郾城正骨医院位于漯河市漯河市郾城区辽河路西段，是一家由漯河市郾城区卫生和计划生育委员会审批的非营利性医疗机构（医疗机构执业许可证件见附件2）。郾城正骨医院成立于2004年，设置床位20张，设计接诊人数为20人/日。目前医院设置有内科、外科、骨科、医学检验科、麻醉科、医学检验科等科室。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“三十九、卫生”中的“111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构——其他（20张床位以下的除外）”,应编制环境影响报告表。受郾城正骨医院（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 本项目属于未批先建项目。由于本项目建成运行于2004年，其未批先建违法行为自建设行为终了之日起至今已超出二年；故根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号），本项目的未批先建违法行为依法不予行政处罚。 2、项目概况 本项目占地面积560m2，建筑面积1650m2，年工作365天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 100 / 2 环保投资 万元 8 占总投资的8% 3 占地面积 m2 560 / 4 建筑面积 m2 1650 / 5 劳动定员 人 50 / 6 年工作日 天 365 / 3、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目属于鼓励类“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业——29、医疗卫生服务设施建设”；故本项目的建设符合国家当前产业政策。 4、选址可行性分析 本项目位于漯河市郾城区辽河路西段，厂址东侧为和平路、桐刘村，南侧为辽河路、薛庄，西侧为杨根庄，北侧为杨根庄。项目周围环境概况图见附图二。 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 5、项目组成 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 门诊病房楼 4层，建筑面积840m2 租赁现有 业务楼 2层，建筑面积144m2 租赁现有 辅助工程 办公楼 4层，建筑面积576m2 租赁现有 餐厅 2层，建筑面积42m2 租赁现有 固废暂存楼 2层，建筑面积42m2 租赁现有 公用工程 给水 依托市政供水设施 新建 排水 废水经污水处理设施处理后通过市政污水管网进入沙北污水处理厂处理后排放 新建 用电 依托市政供电系统 新建 环保工程 废气治理 食堂油烟经油烟净化装置处理后通过楼顶的排气筒排放 新建 废水治理 废水经医院内污水处理处理设施处理后通过市政污水管网进入沙北污水处理厂处理后排放 新建 固废治理 医疗废物收集后在医疗废物暂存间暂存，定期交漯河市医疗废物处置中心处置；危险废物收集后在危险废物暂存间暂存，定期交中环信环保有限公司处置 新建 噪声治理 选用低噪声设备、设备布设在房屋内 新建 6、主要建筑 本项目主要建筑情况见表3。本项目平面布置图见附图三。 表3项目主要建筑情况一览表 项目 建筑面积 备注 门诊病房楼 840m2 骨科、门诊、手术室、住院部等 业务楼 144m2 辐射科等 办公楼 576m2 办公区、收费科等 餐厅 42m2 餐厅 固废暂存楼 42m2 医疗废物暂存间、一般固废暂存间、危险废物暂存间等 污水处理设施区 6m2 污水处理设施管理房 备注：辐射科不在本次评价范围内，辐射项目需要另做环评。 7、项目规模 本项目具体规模见表4。 表4项目规模一览表 名称 数量 门诊人数 20人/d 床位数 20张 8、本项目营运期主要设备 本项目营运期主要设备见表5。 表5本项目营运期主要设备一览表 序号 设备名称 规格 数量（台） 1 关节镜 450P-3-CCD 1 2 全自动生化分析 BS—220 1 3 诊疗设备 / 5 4 多功能治疗仪 / 1 5 B超 / 1 6 手提式压力整齐灭菌器 GMSX-280 1 7 病床 / 20 8 污水泵 / 1 9、本项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗一览表见表6。 表6本项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 规格 年用量 1 舒筋活血片 100片/瓶 5瓶 2 布洛芬缓释胶囊 24粒/瓶 5瓶 3 双氯芬酸钠肠溶胶囊 30片/瓶 5瓶 4 麝香接骨胶囊 30粒/瓶 5瓶 5 迈之灵片 40片/瓶 5瓶 6 头孢氨苄胶囊 50粒/瓶 5瓶 7 维生素C注射液 1g/支 750支 8 5%葡萄糖注射液 250ml/瓶 600瓶 9 碘伏 500ml/瓶 400瓶 10 吉尔碘 60ml/瓶 150瓶 11 PE手套 / 84000双 12 乳胶手套 / 6500双 13 手术手套 / 3000双 14 注射器 20ml 7200支 5ml 10000支 15 输液器 / 6500支 16 扩张器 / 800个 17 小棉签 / 180000支 18 大棉签 / 36000支 19 纱布块 / 30000块 10、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水主要为医护人员用水、食堂用水、门诊病人用水、住院病人用水和陪护人员用水。新鲜水消耗量为13.2m3/d（4818m3/a）。医院用水依托市政供水系统，可以满足项目日常运作。 1）门诊病人用水 项目每日接诊20人次。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），门诊部就诊人员的用水定额按10L/人•次计，则本项目门诊病人用水量为0.2m3/d（73m3/a）。 2）医护人员用水 本项目医护人员50人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），医护人员的用水定额按60L/人•d计，则本项目医护人员用水量为3m3/d（1095m3/a）。 3）陪护人员用水 本项目陪护人员约为20人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），陪护人员的用水定额按60L/人•d计，则本项目陪护人员用水量为1.2m3/d（438m3/a）。 4）住院病人用水 本项目住院病人约为20人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），住院病人的用水定额按90L/人•d计，则本项目住院病人用水量为1.8m3/d（657m3/a）。 5）食堂用水 本项目食堂可供应30人次/餐，每天供应三餐，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）可知，非营业性食堂的用水定额按13L/人•次计，故本项目食堂用水量为1.17m3/d（427.05m3/a）。 （2）排水 本项目污水主要为医护人员废水、食堂废水、门诊病人废水、住院病人废水和陪护人员废水。废水量为5.896m3/d（2152.04m3/a）。 1）门诊病人废水 门诊病人废水产生量按照用水量的80%计算，则门诊病人污水产生量为0.16m3/d（58.4m3/a）。 医护人员废水 医护人员废水产生量按照用水量的80%计算，则医护人员污水产生量为2.4m3/d（876.8m3/a）。 食堂废水 食堂废水产生量按照用水量的80%计算，则食堂废水产生量为0.936m3/d（341.64m3/a）。 4）住院病人废水 住院病人废水产生量按照用水量的80%计算，则住院病人污水产生量为1.44m3/d（525.6m3/a）。 5）陪护人员废水 陪护人员废水产生量按照用水量的80%计算，则陪护人员污水产生量为0.96m3/d（350.4m3/a）。 食堂废水经隔油池处理后与医护人员废水、门诊病人废水、住院病人废水和陪护人员废水进入医院内污水处理设施处理达标后通过市政污水管网进入沙北污水处理厂深度处理后排放。 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 11、工作制度 本项目医护人员为50人。本项目员工每天工作3班，每班工作8小时；每年工作300d。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目区域不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、水文、地表水、气候、气象、动植物等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′～33°59′，东经113°27′～114°16′，总面积2617km2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区辽河路西段，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为I、II、III三大工程地质区域，I类地区主要分布在铁东及澧河西区；II类地区分布在老城区；III类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、塔河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候气象 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区辽河路西段。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 评价引用河南省发布的漯河市水利局监测点位环境空气质量监测数据（监测日期为2020年4月8日~2020年4月14日）。环境空气质量现状监测分析结果见表7。 表7环境空气质量现状及分析结果 监测因子 24小时平均浓度 标准值 标准指数（无量纲） 最大超标倍数 SO2 60~82µg/m3 150µg/m3 0.413~0.547 0 NO2 14~32µg/m3 80µg/m3 0.175~0.400 0 PM10 54~86µg/m3 150µg/m3 0.360~0.573 0 PM2.5 37~53µg/m3 75µg/m3 0.493~0.707 0 CO 0.4~0.6mg/m3 4mg/m3 0.100~0.150 0 O3 75~84µg/m3（8小时平均） 160µg/m3 0.469~0.525 0 由上表可知，区域环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要纳污水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用生态环境部发布的2020年度6月份颍河西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表8。 表8地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 17.5 20 0.875 0 NH3-N 0.5 1.0 0.50 0 由上表可知，颍河西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用河南省漯河市生态环境监测中心发布的《漯河市环境监测年检》（2019年度）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表9。 表9地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 耗氧量 1.02mg/L 3.0mg/L 0.340 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）III类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。四厂界的声环境现状值见表10。 表10声环境质量现状一览表 单位：dB（A） 监测点位 昼间 昼间标准值 达标情况 夜间 夜间标准值 达标情况 东厂界 53.6 60 达标 42.6 50 达标 南厂界 55.4 60 达标 45.2 50 达标 西厂界 53.6 60 达标 41.3 50 达标 北厂界 54.2 60 达标 44.2 50 达标 由表10可知，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 大气环境 桐刘村 E 33 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 薛庄村 S 57 杨根庄村 W 5 连庄村 S 257 声环境 桐刘村 E 33 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 薛庄村 S 57 杨根庄村 W 5 地表水 颍河 N 8117 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 （类别） 主要标准要求 环境 空气 GB3095-2012 环境空气质量标准 二级 SO224小时平均：150μg/m³；NO224小时平均：80μg/m³；PM1024小时平均：50μg/m³；PM2.524小时平均：75μg/m³；CO24小时平均4mg/m³；O38小时平均200μg/m³；TSP24小时平均300μg/m³； 声环境 GB3096-2008 声环境质量标准 2类 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 地表水 GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 III类 COD≤20mg/ L、NH3-N≤1.0mg/ L 地下水 GB/T14848-2017 地下水质量标准》 III类 pH6.5～8.5、耗氧量≤3mg/L，溶解性总固体氨氮≤1000mg/L、总硬度≤450mg/L、氨氮≤0.50mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 大气 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1二级 NH3周界外浓度最高点1.5mg/m3、H2S周界外浓度最高点0.06mg/m3 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 表1小型 油烟排放浓度1.5mg/m3、去除效率≥90%” 废水 《医疗机构水污染物排放标准 》（GB18466-2005） 表2预处理标准 COD≤250mg/L，BOD5≤100mg/L，SS≤60mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表四二级 COD≤150mg/L，BOD5≤30mg/L，SS≤150mg/L、氨氮≤25mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 经隔油池处理后的食堂废水和医护人员废水、门诊病人废水、住院病人废水和陪护人员废水进入医院内污水处理设施处理通过市政污水管网进入沙北污水处理厂处理后排放。本项目废水排放量为2152.04m3/a。 本项目废水污染物总量指标COD后0.0646t/a、氨氮0.0032t/a。 |

建设项目工程分析

本项目主要生产工艺及产污环节图见图3。 图2主要工艺及产污环节图

主要污染工序： 1、废水 根据前述分析可知，本项目废水主要为医护人员废水、食堂废水、门诊病人废水、住院病人废水和陪护人员废水，废水产生量为5.896m3/d（2152.04m3/a）。根据《医院污水处理技术指南》，确定医院污水各污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5120mg/L、SS100mg/L、氨氮30mg/L。故污染物产生量为COD0.6456t/a、BOD50.2582t/a、SS0.2152t/a、氨氮0.0646t/a。 2、废气 营运期废气主要是食堂油烟和污水处理设施废气。 食堂油烟 食堂产生的废气主要来自食物烹饪时产生的油烟。食用油使用量约为30g/（人·天），本项目就餐人员30人/天，则本项目全年耗食用油量为0.3285t/a，食堂每天工作约4h，食物烹饪过程中油烟挥发量占用油量的3%，故油烟产生量约为0.00986t/a。 （2）污水处理设施废气 为了有效核定出污水处理设施废气中NH3、H2S产生情况，评价采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究“污水处理站每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢”。本项目废水BOD5去除量为0.1937t/a，故废气产生量为NH30.0006t/a、H2S0.00002t/a。 3、噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备降噪前后的噪声源强见表12。 表12本项目主要高噪声设备源强表 名称 数量 声压级（dB（A）） 降噪措施 降噪后源强（dB（A）） 污水泵 1台 70 低噪声设备、布置在房屋内 55 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要有医疗废物、生活垃圾和污泥。 ①医疗废物 根据建设单位提供可知，医疗废物产生量为1.2t/a。 ②生活垃圾 项目医护人员50人，每日门诊人流量约20次，设有20张床位，陪护人员20人。生活垃圾产生量按0.5kg/（p·d）计，则本项目生活垃圾产生量为20.075t/a。 ③污泥 污水处理设施污泥产生量按照下发的《集中污染治理设施产排污系数手册》中的剩余污泥计算公式。计算公式如下： 式中： S ：污水处理厂含水率80％的污泥产生量，吨/年； k2：生化污泥产生系数，吨/吨-化学需氧量去除量；取1.1； k3：化学污泥产生系数，吨/吨-絮凝剂使用量；取4.53 r ：进水悬浮物浓度修正系数，无量纲。当进水悬浮物全年平均浓度较低时（<100mg/L），取值为1.0；当进水悬浮物全年平均浓度中等时（≥100mg/L，且<200mg/L），取值为1.3；当进水悬浮物全年平均浓度较高时（≥200mg/L），取值为1.6。 P：污水处理厂的化学需氧量去除总量，吨/年； C：污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，吨/年。 化学需氧量去除总量为0.5165t/a，故P取0.5165t/a，k2取1.3；本项目污水处理设施进水SS为100mg/L，故r取1.3。 因此，本项目污泥产生量为S=1.3×1.1×0.5165t/a=0.7386t/a。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 食堂油烟 | 有组织 | 3.3mg/m3 | 0.00986t/a | 0.33mg/m3 | 0.00097t/a |
|  | 污水处理设施 | 氨 | 无组织 | / | 0.0006t/a | / | 0.0006t/a |
|  |  | 硫化氢 | 无组织 | / | 0.000012t/a | / | 0.000012t/a |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | 废水量 | / | 2152.04m3/a | / | 2152.04m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.6456t/a | 废水经医院内污水处理设施处理后通过市政污水管网进入沙北污水处理厂排放 |
|  |  | BOD5 | 120mg/L | 0.2582t/a |  |
|  |  | SS | 100mg/L | 0.2152t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.6461t/a |  |
| 固 体 废 物 | 病人 | 医疗废物 | / | 1.2t/a | 0（收集后交漯河市医疗废物处置中心处置） |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | / | 0.7386t/a | 0（收集后交中环信环保有限公司处置） |
|  | 食堂 | 生活垃圾 | / | 12.5t/a | 0（收集后交环卫部门处理） |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经采用选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减振基础等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

环境影响分析

营运期环境影响分析 1、废气 （1）废气排放情况 营运期废气主要是食堂油烟和污水处理设施废气。 1）污水处理设施废气 经采取污水处理设施全封闭且为地埋式等措施后，污水处理设施废气无组织排放，无组织废气NH3、H2S排放量分别为0.0006t/a、0.000012t/a。 2）食堂油烟 本项目食堂设置有1个灶头，配套安装风量2000m3/h油烟净化设备，油烟净化设备去除率约为90%。食堂油烟经油烟净化设备处理后通过屋顶排气筒排放，油烟排放浓度约为0.33mg/m3、油烟排放量为0.00097t/a；经处理后的食堂油烟可以满足“《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型油烟排放浓度1.5mg/m3、去除效率≥90%”要求。 （2）评价等级判定 为了解本项目废气排放对环境的贡献影响情况，评价采用估算模型AERSCREEN对其进行预测，评价标准见表13，估算模型参数见表14、预测参数见表15。 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果见表16。《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判据见表17。 表13评价标准 评价因子 评价时段 标准值 标准来源 氨 一次最高 0.2mg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 硫化氢 一次最高 0.01mg/m3 表14估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 95467 最高环境温度 43.2℃ 最低环境温度 -16℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km 岸线方向 表15无组织废气排放情况一览表 排放源 污染因子 排放量（t/a） 平均排放高度（m） 长（m） 宽（m） 污水处理设施 氨 0.0006 2 5 3 硫化氢 0.000012 2 5 3 表16环境空气评价等级计算 污染源 污染因子 最大地面浓度（ug/m³） Pi（%） 下风向浓度最高点对应的距离（m） 确定等级 污水处理设施 氨 0.0089 0.0045 75 三级 硫化氢 0.0016 0.016 75 三级 表17评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 由表23、表24可以看出，项目评价等级应为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“三级评价项目不进行进一步预测与评价”。 根据工程分析，对项目排放污染物进行核算，污染物年排放量见下表。 表18污染源排放核算表 污染物 排放类型 核算年排放量（t/a） 无组织 氨 0.0006 硫化氢 0.000012 全厂合计 氨 0.0006 硫化氢 0.000012 （4）大气环境防护距离 根据预测可知，厂界外无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 综上可知，项目废气对周边环境影响不大。 2、废水 本项目废水主要为医护人员废水、食堂废水、门诊病人废水、住院病人废水和陪护人员废水，废水产生量为5.896m3/d（2152.04m3/a）。 （1）食堂废水 食堂废水经隔油池（容积5m3）处理后进入污水处理设施。 医护人员废水、门诊病人废水、住院病人废水和陪护人员 医护人员废水、食堂废水、门诊病人废水、住院病人废水和陪护人员废水收集后进入污水处理设施。 污水处理设施基本情况： 根据建设单位提供的资料可知，污水处理设施的设计规模为10m3/d，主要处理工艺为“A/O+消毒”。 污水 格栅 调节池 水解酸化池 A池 O池 沉淀池 图3污水处理工艺流程图 污水进入格栅初步去除悬浮物；经格栅处理后的污水在调节池进行集水和均化水质。调节均匀后的污水进入水解酸化池进行预处理，随后进入A池、O池进行生化处理，去除污水中的有机物；经生化处理后的污水进入沉淀池沉淀去除水中的悬浮物。经沉淀后的污水采用紫外灯消毒后排放。 污水处理设施的污染物去除效率：COD80%、BOD575%、氨氮70%、SS90%。 经污水处理设施处理后的污水COD60mg/L、BOD530mg/L、SS10mg/L、氨氮9mg/L。 经处理后的污水可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2预处理标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求。 （3）总量指标 本项目污水污染物总量指标为COD0.0646t/a、氨氮0.0032t/a。 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，建设单位拟采取选用低噪声设备、设备布设在房屋内等隔声降噪措施。 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表19。 表19 各厂界噪声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 贡献值 昼间标准值 夜间标准值 东厂界 33.1 60 50 南厂界 31.0 60 50 西厂界 35.4 60 50 北厂界 22.1 60 50 由上表可知，通过采取将设备布置于房屋内、选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界噪声值噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准要求。 营运期高噪声设备对周围敏感点声环境影响预测结果见表30。 表20 敏感点噪声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 贡献值 昼间背景值 夜间背景值 昼间预测值 夜间预测值 昼间标准值 夜间标准值 桐刘村 21.5 53.6 42.6 53.6 42.76 60 50 薛庄村 16.8 53.4 45.2 53.4 45.2 60 50 杨根庄村 23.8 52.6 41.3 52.6 41.5 60 50 由上表可知，敏感点的噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准的要求。 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要有医疗废物、污泥和生活垃圾。 （1）一般固体废物（生活垃圾） 生活垃圾收集后交环卫部门处置。 危险废物 危险废物主要有医疗废物和污泥。 表21 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 医疗废物 HW01 医疗废物 851-001-01 1.2 病房、手术室等 固态 1天 In 明确各类废弃物标识，密闭容器收集 污泥 HW49 其他废物 900-042-49 0.7386 污水处理设施 固态 3个月 In 密闭容器收集 （3）危险废物的收集、贮存 1）医疗废物 ①医疗废物收集 盛装医疗废物的塑料包装袋符合下列规格： 黄色—700×550mm 塑料袋：感染性废物； 红色—700×550mm 塑料袋：传染性废物； 绿色—400×300mm 塑料袋：损伤性废物； 红色—400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物。 盛装医疗废物的外包装纸箱符合下列要求： 印有红色“传染性废物”—600×400×500mm 纸箱； 印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm 纸箱； 印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm 纸箱。 ②医疗废物的贮存 本项目产生的医疗废物经分类收集后，先在医疗废物贮存间暂存。 本项目现有医疗废物暂存间已按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设。本项目医疗废物暂存间建筑面积为6m2。 2）污泥 ①污泥收集 污泥采用密闭容器收集。污泥的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。 ②污泥的贮存 收集后的污泥在危险废物贮存间暂存。本项目危险物暂存间建筑面积为6m2。 3）暂存管理措施 危险废物在暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 A、必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； B、盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； C、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； D、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （4）危险废物的转运 危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： A、危险废物的运输由持有相关危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； B、危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 C、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移。 D、废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。 综上可知，营运期固体废物可以得到合理的处置，不会对周边环境造成二次污染。 5、环保投资核算 项目总投资100万元。环保投资8万元，约占总投资的8%，具体环保投资见表22。 表22环保投资一览表 污染源 污染防治措施 环保设施 环保投资（万元） 项目 污染物 废气 食堂油烟 经油烟净化装置处理后屋顶排放 1套油烟净化装置 1 废水 综合废水 经隔油池处理后的食堂废水、门诊病人废水经医院内污水处理设施处理后通过市政污水管网进入沙北污水处理厂进行处理 1座5m3隔油池 0.4 1套设计处理能力10m3污水处理设施 5.5 固体废物 生活垃圾 集中收集后交环卫部门处理 垃圾箱若干组 0.1 医疗废物 收集后在医疗废物暂存间暂存，定期交漯河市医疗废物处置中心处置 1座医疗废物暂存间6m2 0.5 污泥 收集后在危险废物暂存间暂存，定期交中环信环保有限公司处置 1座危险废物暂存间6m2 0.5 合计 / / 8 6、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表23。 表23环保“三同时”验收内容一览表 污染源 环保设施 验收标准 项目 污染物 废气 食堂油烟 1套油烟净化装置 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型 废水 综合废水 1座5m3隔油池 《污水综合排放标准》（GB3096-1996）表4二级、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2预处理标准 1套设计处理能力10m3污水处理设施 固体废物 生活垃圾 垃圾箱若干组 合理处置，不会造成二次污染 医疗废物 1座医疗废物暂存间6m2 污泥 1座危险废物暂存间6m2

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 食堂油烟 | 经油烟净化装置处理后通过屋顶排气筒排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型 |
|  | 污水处理设施 | 污水处理设施废气 | 污水处理设施采取全封闭、地埋式 | 对周边环境影响不大 |
| 水 污 染 物 | 医护人员、食堂、门诊病人、病人、陪护人员 | 综合废水 | 废水经医院内污水处理设施处理后通过市政污水管网进入沙北污水处理厂进行处理 | 《污水综合排放标准》（GB3096-1996）表4二级、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2预处理标准 |
| 固 体 废 物 | 病人 | 医疗废物 | 收集后在医疗废物暂存间暂存，定期交漯河市医疗废物处置中心处置 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | 收集后在危险废物暂存间暂存，定期交中环信环保有限公司处置 |  |
|  | 医护人员、食堂、门诊病人、病人、陪护人员 | 生活垃圾 | 生活垃圾采用垃圾箱收集后，定期交环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是设备运行噪声，经采取选用低噪声设备、设备布设在房屋内等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目所在区域主要为人工生态系统，周围没有珍稀动植物种群，项目的建设不会对生态环境造成显著影响。 |

结论与建议

1、结论 1.1项目概况 郾城正骨医院项目位于漯河市郾城区辽河路西段，项目占地面积560m2，总投资100万元。设置床位20张，设计接诊人数为15人/日。 1.2政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于鼓励类“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业——29、医疗卫生服务设施建设”；故本项目的建设符合国家当前产业政策。 1.3厂址可行性分析 本项目地势平坦，周边空旷，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上可知，本项目选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 废气 营运期废气主要是食堂油烟、污水处理设施废气。 1）食堂油烟 本项目食堂设置有1个灶头，配套安装风量2000m3/h油烟净化设备，油烟净化设备净化去除率大于90%。食堂油烟经油烟净化设备处理后通过屋顶排气筒排放，油烟排放浓度约为0.33mg/m3、油烟排放量为0.00097t/a；经处理后的食堂油烟可以满足“《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型油烟排放浓度1.5mg/m3、去除效率≥90%”要求。 2）污水处理设施废气 经采取污水处理设施地埋式、全封闭等措施后，污水处理设施废气无组织排放，根据预测可知，污水处理设施废气可以达标排放。 综上可知，本项目废气对周边环境影响不大。 废水 本项目废水主要为医护人员废水、食堂废水、门诊病人废水、住院病人废水和陪护人员废水，废水排放量为5.896m3/d（2152.04m3/a）。 项目废水经医院内污水处理设施处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2预处理标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后通过市政污水管网进入沙北污水处理厂处理后排放。 本项目废水污染物总量指标为COD0.0646t/a、氨氮0.0032t/a。 综上可知，本项目废水对周边环境影响不大。 噪声 经采取选取低噪声设备、设备布置在房屋内、设置减振基础等措施后，厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。敏感点的噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准的要求。 综上可知，本项目噪声对周边环境影响不大。 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要有医疗废物、污泥和生活垃圾。 （1）医疗废物 医疗废物收集后在医疗废物暂存间暂存，定期交漯河市医疗废物处置中心处置。 污泥 污泥收集后在危废暂存间暂存，定期交中环信环保有限公司处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾收集后交环卫部门处理。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 2、建议 （1）要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施； （2）项目投产后，应确保治理设施运转正常，确保各污染物实现达标排放，以防止排放污染物对当地环境产生不利影响； （3）加强员工的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （4）严格遵守“三同时”要求，在生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 综上所述，郾城正骨医院项目符合产业政策的要求。在严格落实评价提出的各项污染物防治措施后，污染物可以做到达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。 注释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目平面布置图 附图四 现场照片 附件一 委托书 附件二 医疗机构执业许可证 附件三 医疗废物协议 附件四 危险废物协议 附件五 民办非企业单位登记证书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.04

0.166

0.2

门诊病人用水

0.6

2.4

医护人员用水

3

13.2

5.896

0.36

新鲜水

污水处理设施

1.44

住院病人用水

1.8

0.24

沙北污水处理厂

1.20

0.96

陪护人员用水

0.234

0.936

隔油池

1.17

0.936

食堂用水

废水、固废

检查、化验

药房

诊断

废水、固废

门诊治疗

废水、固废

住院

就医

挂号

废水、固废

办公生活

排放

紫外消毒