审批意见： 郾环监表（2021）5号 关于《漯河洋顺健身器材有限公司年加工 3万米舞蹈把杆建设项目环境影响报告表》的 批 复 漯河洋顺健身器材有限公司： 你公司（统一社会信用代码：91411103MA9FYART96）上报的由河南景润环保技术有限公司编制的《漯河洋顺健身器材有限公司年加工3万米舞蹈把杆建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在郾城区政府网站公示期满。经研究，批复如下： 一、项目位于漯河市郾城区李集镇大王村。《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应符合以下要求： 1.废气。项目运营期废气污染物主要为砂光工序废气和粘胶工序废气。砂光废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理后，通过15m高的排气筒排放，排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；粘胶过程产生的非甲烷总烃和甲醛由“负压+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放，排放应符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关标准要求。 2.废水。项目无生产废水排放。生活污水经化粪池处理后定期清掏，还田利用。 3.噪声。厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物按照《国家危险废物名录》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求，交有资质的单位进行处置。 四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 2021年2月3日