# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工100吨食品包装项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 漯河诚浩包装有限公司 |
| 法人代表 | 牛淑华 | 联系人 | 李志强 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区孟庙镇油坊盛村189号 |
| 联系电话 | 18839567088 | 传真 | / | 邮编 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区孟庙镇油坊盛村189号 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展与改革委员会 | 批准文号 | 2019-411103-29-03-031902 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改 | 行业 代码 | 53、塑料制品业292 （分类管理名录） |
|  |  |  | C2926 塑料包装箱及容器制造（行业代码） |
| 占地面积（m2） | 550 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资 （万元） | 40 | 环保投资 （万元） | 3.4 | 占总投资 比例（%） | 8.5 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2021年5月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 漯河诚浩包装有限公司经营范围吸塑包装制品的生产销售，拟投资40万元建设年加工100吨食品包装项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度，因此本项目需进行环境影响评价。 受漯河诚浩包装有限公司委托，河北航郜环保科技有限公司承担了该项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）：对照二十六、橡胶和塑料制品业29第53条“塑料制品业292”，“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”为报告书类别，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”为报告表类别；本项目塑料托盒不涉及有毒原材料，不使用再生塑料为原料，无电镀和喷漆工艺，不使用涂料，因此确定评价类别为环境影响报告表。 我公司在对项目厂址及周围进行现场勘察及收集有关资料分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 2、工程建设内容及规模 项目规模：建设塑料托盒生产线一条；项目建成后，预计可年产塑料托盒100吨。 建设内容：项目总建筑面积为550平方米，厂区主要包括生产车间、办公区等。项目主要构筑物见表下表。 表1 项目主要构筑物一览表 分类 工程名称 工程规模 备注 主体工程 生产车间 1F，535m2 长33m，宽16.7m，砖混+钢结构，用作塑料托盒生产（租赁现有） 辅助工程 办公区 1F，15m2 3、主要生产设备 项目主要设备清单见下表。 表2 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 台数 1 吸塑机 HY-610-620B 2 2 片裁机 / 3 3 冷却机 / 1 4 空压机 / 1 4、主要原辅材料消耗 本项目所需主要原辅材料及能源消耗见下表。 表3 主要原辅材料消耗情况一览表 序号 原材料类型 年用量 来源 备注 1 PET片材 40t 外购 原材料 2 PP片材 60t 外购 原材料 3 水 90m3 市政供水 / 4 电 8800kwh 市政电力管线 / 5、产品方案 本项目主要产品为塑料托盒，年产量为100吨。 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员3人，均不在厂内食宿，年工作300天，实行白天一班制，每天工作10小时。 7、公用工程 （1）供电：本项目供电由市政电网提供。 （2）供水：本项目供水由市政供水提供。 （3）排水：厂区实行雨污分流排水体系，厂区雨水就近排入本工程附近沟渠；生活污水经过化粪池收集处理后用于周围农田灌溉。 8、产业政策符合性分析 经查阅，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，为允许类项目。本项目已在郾城区发展与改革委员会备案，项目代码：2019-411103-29-03-031902，项目备案见附件2。因此，本项目符合产业政策。 9、项目规划选址合理性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇油坊盛村189号，根据漯河市自然资源和规划局郾城分局提供的孟庙镇土地利用总体规划图（局部）可知，项目所占土地为建设用地；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明，项目拟选址位置符合孟庙镇规划。因此，本项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染源。 |

# 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3 km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′，北纬33°33′，距省会郑州145km。 郾城区隶属漯河市，位于河南省中部偏南，总面积413km2。东与西华、商水县接壤，南与西平、上蔡县毗邻，西连舞阳、襄城县、北靠临颍县。郾城区交通方便，京广铁路、G107国道纵贯南北，漯平、漯周铁路分别向西、向东横贯全境，S238洛（阳）界（首）公路贯穿东西。 项目选址位于漯河市郾城区孟庙镇油坊盛村。项目西侧距油坊盛村居民最近距离为15m，东北侧距油坊盛村居民最近距离为18m，北侧距油坊盛村居民30m。项目地理位置图见附图1，周围环境示意图见附图2。 2、地形、地质、地貌 漯河市郾城区地势平坦，局部低洼，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲积平原。地势由西向东南缓降，自然坡度为0.3‰，海拔高度在57～62m之间。规划区范围内断裂构造发育，各断裂在断生界时期都有不同程度的继承性活动。郾城区属于六度烈度区，虽然区内断裂活动较为频繁，但其引起的地震频率、震级较为稳定，属于较稳定的工程地质区。 项目位于漯河市郾城区孟庙镇油坊盛村，区内无不良地质现象，适宜项目建设。 3、气候与气象 漯河市位于暖温带的南部边缘地区，属于温暖过渡性季风气候。《河南省自然综合区划》将其划为“温暖半湿润区”。一年当中，冷暖四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均降水量为749.7－845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少、夏秋降水多，并且雨量多集中于7、8两个月内。年平均降水相对变化率为22%，年最大一次降水量高达725mm（舞阳县1975年8月3日）。历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 年主导风向为NE，风频9%，次主导风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现。漯河市风玫瑰图如下图。 图1 漯河市全年风频玫瑰图 4、水文与流域 （1）地表水 漯河市位于沙颍河中游，沙、澧、颍河横贯全境，过（入）境河道多年平均径流量为26.9亿m3/a（另有白龟山水库十支渠来水0.11亿m3/a）。经计算全年自产地表水径流量多年平均为3.75亿m3/a，浅层地下水资源量4.737亿m3/a，扣除重复水量1.267亿m3/a，全市水资源总量为7.22亿m3，人均358.8m3，低于全省人均368m3水平。漯河境内河流分为沙颍河水系、汾泉河水系河洪汝河水系三大水系，以沙颍河水系为主，是淮河的较大支流。沙颍河水系河流主要包括沙河、澧河、唐河、马子河、灰河、颍河、吴公渠、清潩河、尧河和马拉河等河流；汾泉河水系河流主要包括汾河和黑河两条河流；洪汝河水系在漯河市境内主要有三里河和唐江河两条河流。本项目所在地河流水体为颍河。 （2）地下水 漯河市地处黄淮冲积平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，含水层较多，因而水文地质条件较好。0～90m水文地质条件，可分为上下部分，上部（0～30m处）发育较多的澧河床相，岩性以中细砂为主，次为中砂、粉砂，局部为砾石。从南到北有四个较为明显的河床相沉积：陈岗—唐江河河床；三里桥—马夫张—干河陈—后谢；丁湾—干河陈—金盆赵；五里庙—铸造厂—龙塘。以上四个河床相对漯河市区影响较大，单井涌水量达40～60m3/h。深度70～90m，在市区南部马夫张—小存铺—后谢一带有较为发育的河床相沉积，岩性以细中砂为主，次为砾石、粉砂等。市区地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地质 漯河市地处黄淮冲积平原，属沙澧河冲积平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积堆集而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区，该区土层分布均一，厚度变化不大，强度稳定，上部遍布一层钙质胶结的硬壳层，宜作建筑场地，持力层承载力达150～200kPa。Ⅱ类地区分布在老城区，因受人类活动影响，土层分布不均，上面杂填土分布较广，其持力层承载力为100～150kPa。Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。由于受沙河、澧河泛滥冲积的影响，土层分布不均，厚度变化大，含沙量大，有机质含量高，为不良工程场地，持力层承载力为80～120kPa。市区地震基裂度为六度。 6、生态环境 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已不存在，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。 项目区域地表1km范围内无需要特殊保护的珍稀动植物种类。 7、与漯河市城市总体规划（2012-2030）相符性分析 （1）规划年限：2012~2030； （2）规划范围： ①市域城镇规划：漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区：漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区：漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）； “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带； “一基地”：裴城生态农业基地。 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、沙北、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇油坊盛村，根据漯河市自然资源和规划局郾城分局提供的孟庙镇土地利用总体规划图（局部）可知，项目所占土地为建设用地；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明，项目拟选址位置符合孟庙镇规划。因此，项目建设符合漯河市城市总体规划。 8、项目与漯河市乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性分析 依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23 号），漯河市郾城区饮用水水源保护区范围如下: 漯河市郾城区孟庙镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东80米、西50米、南35米、北40米的区域。 漯河市郾城区李集镇地下水井群（共 3 眼井） 一级保护区范围： 供水站厂区及外围东41米、西34米、南37米、北40米的区域（1 号取水井），2、3号取水井外围50米的区域。 漯河市郾城区商桥镇地下水井（共 1 眼井） 一级保护区范围： 供水站厂区及外围东 20 米、 西 44 米、 南 40 米、 北 15 米的区域。 漯河市郾城区龙城镇地下水井群(共 2 眼井) 一级保护区范围： 供水站厂区及外围东至012 县道、 西 40 米、 南 17 米、 北42 米的区域（1 号取水井），2 号取水井外围 50 米、东至 012 县道的区域。 漯河市郾城区新店镇地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围： 供水站厂区及外围东 46 米、 西 34 米、 南 32 米、 北 120 米的区域。 漯河市郾城区裴城镇地下水井（共 1 眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东27米、西45米、南至028乡道、北38米的区域。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇油坊盛村，最近距离乡镇集中式地下水饮用水水源地为项目北侧约1km处的漯河市郾城区孟庙镇地下水井，项目不在孟庙镇地下水饮用保护区范围内。 因此项目建成不会对漯河市乡镇集中式饮用水水源保护区造成影响。 9、项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）要求的相符性 工作思路： 坚持长期治理和短期攻坚相衔接，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，严格落实无组织排放控制等新标准要求，突出抓好企业排查整治和运行管理；坚持精准施策和科学管控相结合，以石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制；坚持达标监管和帮扶指导相统一，加强技术服务和政策解读，强化源头、过程、末端全流程控制，引导企业自觉守法、减污增效；坚持资源节约和风险防控相协同，大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。 工作目标： （1）全面落实标准要求，强化无组织排放控制。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。 （2）聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 本项目对产生的有机废气采用集气罩收集，并采用UV光解+低温等离子净化的组合工艺进行处理，在生产操作过程中，强化无组织有机废气排放的控制，装卸、转移和输送环节应采用密闭管道，尽可能从源头降低VOCs产生及排放量。因此，本项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）文件的要求。 10、项目选址与《河南省2019年度挥发性有机物治理方案》要求的相符性 2019年4月9日，河南省生态环境厅发布《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），其中2019年挥发性有机物治理方案主要内容如下： （1）总体要求：以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉 VOCs重点行业提标改造工作，持续进行 VOCs 整治专项执法检查，逐步推广 VOCs 在线监测设施建设，全面建成 VOCs 综合防控体系，大幅减少 VOCs 排放总量。 （2）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用 3C1B（三涂一烘）或 2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于 80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于 90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、 UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于塑料制品加工，不属于VOCs排放重点企业，但加热、成型工序会产生低浓度有机废气，评价要求采用UV光解+低温等离子体技术的组合工艺进行处理，废气经组合工艺处理后达标排放，因此本项目建设不违背该文件的相关要求。

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表4。 表4 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 72.5 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 30 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用漯河市环境监测中心站2020年1~5月对西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表5。 表5 颍河西华址坊监测断面数据汇总表 单位：mg/L 断面 采样日期 COD 氨氮 总磷 2020年1~5月颍河-西华址坊断面 2020-01 20 0.43 0.134 2020-02 20 0.12 0.056 2020-03 18 0.1 0.07 2020-04 18 0.06 0.049 2020-5 19 0.12 0.168 均值 19 0.166 0.0894 规划水质标准 6~9 20 1.0 0.2 由监测统计结果分析可知，2020年度1月-5月份颍河西华址坊断面COD范围为18~20mg/L，超标率0；氨氮范围为0.06~0.43mg/L，超标率0；总磷范围为0.07~0.168mg/L，超标率0。根据常规监测数据，颍河-西华址坊断面1月-5月份 COD、氨氮及总磷平均值分别为 19mg/L、0.166mg/L、0.0894mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 从以上分析可知，随着《漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018-2020 年）》的逐年实施， 2020年以来颍河水质无超标现象出现，区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表6。 表6 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 | 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏勘，拟建项目所在区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周边无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。其主要环境保护目标如下表： 表7 主要环境保护目标 序号 环境因素 保护目标 方位 距离 保护级别 1 环境空气 声环境 油坊盛村 SE 67m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 W 15m NE 18m 2 环境空气 薛赵村 E 240m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 陈庄 E 650m 武庄 NE 870m 西营村 S 890m 王庄 NW 680m 张任庄村 SW | 600m 3 地表水环境 颍河 N 4200m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水水质标准 4 地下水环境 区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准 主要污染物控制指标及标准限值 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH COD （mg/L） 总磷（mg/L） 氨氮（mg/L） BOD5 （mg/L） 总氮 （mg/L） 6～9 20 0.2 1.0 4.0 1.0 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 pH 总硬度 （mg/L） 挥发性酚类 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 溶解性总固体 （mg/L） 6.5～8.5 450 0.002 0.5 1000 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2(µg/m3) NO2(µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 24h平均 年平均 150 60 80 40 150 70 75 | 35 《大气污染综合排放标准详解》 非甲烷总烃（VOCS）：1小时平均2.0mg/m3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 60 50 |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素 执行标准 执行级别（类别）标准值 废气 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 非甲烷总烃：最高允许排放浓度120mg/m³，最高允许排放速率10kg/h（15m高排气筒） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚〔2017〕162号 | （其他行业）非甲烷总烃：排放限制80mg/m³，建议去除效率70%； 工业企业边界排放建议值2.0mg/m3 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间60dB(A)；夜间50dB(A) 固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单; 《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单 |
| 总量控制指标 | 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周围农田灌溉，全部资源化利用，不外排。 项目有机废气（VOCS）采取集气罩+UV光氧催化装置处理后通过15m高排气筒排放；未被收集的有机废气无组织排放，总排放量为0.0076t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.0076t/a，需替代量为0.0076t/a×2=0.0152t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 图3 塑料托盒生产线工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）加热：将原料片材夹在吸塑机框架上进行加热，加热温度为170~200℃，加热至软化状态。加热采用电加热，此工序的排污节点为原料加热过程产生的有机气体（以非甲烷总烃计）、设备产生的噪声。 （2）定型：通过智能高速吸塑机，使其紧贴配套的模具型面，以取得与型面相仿的形状，然后通过冷却机水冷却定型。 （3）剪切、裁切：将成型的制品进行剪切修正，去除边角料。 （4）检验、包装：半成品经检验后，合格产品最后经过包装成为成品。

主要污染工序 施工期产污环节及污染物种类： 本项目目前已建成投运，施工期影响已结束，因此不再进行施工期环境影响分析。 二、营运期产污环节及污染物种类： 1、废水 本项目用水主要为生活用水及冷却机用水，主要产生废水为生活污水。 项目职工劳动定员3人，年工作300天，参照《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中城镇居民生活用水定额，在厂区工作人员生活用水按50L/（p·d）计，则本项目职工用水量为0.15m3/d（45m3/a），产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.12m3/d（36m3/a）。主要污染物及浓度为COD350mg/L、氨氮30mg/L，产生量为0.0126t/a、0.0011t/a，经化粪池处理后，浓度分别为：COD150mg/L、NH3-N 25mg/L，环评要求项目生活污水经化粪池处理后全部用于周围农田灌溉，不外排。 ②设备冷却用水 项目冷却机需使用冷却水，冷却水循环使用。冷却机自带50L水箱，定期往水箱里补充新鲜水，根据建设单位提供资料，项目冷却机新鲜水消耗量约为4L/d，则补充水量为4L/d（1.2m3/a），无废水排放。 2、废气 本项目不涉及锅炉、食堂，则无锅炉废气、油烟废气产生。项目加热、成型工序产生的挥发性有机废气，成分主要是非甲烷总烃类物质。 本项目原材料PET、PP片材的使用总量为100t/a，PET、PP片材需要经过加热、成型两道工序，每道工序均会产生有机废气。每道工序产生有机废气的产污系数参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究、第二辑》（美国国家环保局）中推荐的排放系数（塑料粒子生产过程中单体排放因子非甲烷总烃为0.35kg/t原料），则本项目挥发性有机废气为0.07t/a。 根据2019年4月河南省生态环境厅发布《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中要求“低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术”，本次环评要求建设单位在各有机废气产生处上方分别设置集气罩，非甲烷总烃废气经收集后引入UV光解净化器净化处理后再经低温等离子装置，达标后通过排气筒排放。 有机废气光氧催化原理：光氧催化器由机壳，紫外线灯管，电控箱组成。利用高能高臭氧UV紫外线光束（发出的波长主要为182nm及254nm）照射有机气体，裂解有机废气（VOC类）苯、甲苯、二甲苯等分子链结构，使有机化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O 等。高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧），臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。灯管两边的催化层（催化剂纳米二氧化钛）在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基，攻击有机物，达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料，在彻底分解有机污染物的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的降解污染物效果。有机气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。 项目净化设备风机风量为1000m3/h，集气效率以90%计算，则有组织非甲烷总烃废气产生量为0.063t/a、0.021kg/h，产生浓度为21mg/m3，UV光解净化器+低温等离子装置对非甲烷总烃的处理效率按90%计，经处理后排放量0.0006t/a、排放速率0.0002kg/h，排放浓度为2.1mg/m3，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒15m高时，非甲烷总烃排放速率≤10kg/h）要求，排放浓度及处理装置去除效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值的要求（附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值中其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3，建议去除效率≥70%）。废气经处理达标后通过1根15m高的排气筒高空排放；集气罩未能收集的部分以无组织的形式排放，则加热、成型工段无组织非甲烷总烃产生量为0.007t/a、0.0023kg/h。 3、噪声 项目主要噪声来源于机械设备运行过程中产生的机械噪声，声源强度在70~80dB(A)之间。 4、固体废物 项目一般固废主要为边角料及残次品、废弃包装材料、职工生活产生的生活垃圾等，危险固废为废UV灯管。 根据业主提供资料，边角料及残次品的产生量约占原料用量的0.5%，约为0.5t/a。 项目外购的原辅材料在生产过程中，需拆除原有的外包装，产生一定的废弃包装材料。根据企业提供的资料，本项目年产生废弃包装材料0.3t/a，主要为塑料包装袋。该部分废弃包装材料收集后，外卖给废品收购站，回收利用。 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目工作人员3人，年工作时间300天，则生活垃圾产生量为1.5kg/d、0.45t/a。 本项目在废气治理过程中会产生废弃的紫外灯管，项目更换的灯管约为60支/a，约0.006t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气 污染物 | 加热、定型工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 21mg/m3 | 0.063t/a | 2.1mg/m3 | 0.0006t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 （28.8 m3/a） | COD | 350mg/L | 0.0126t/a | 经化粪池处理后由周围农户拉走肥田 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0011t/a |  |
| 固体 废物 | 生产 过程 | 边角料、残次品 | 0.5t/a | 0t/a |
|  |  | 废包装材料 | 0.3t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.45t/a |  |
|  | 废气处理 | 废uv灯管 | 0.006t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强为70～80dB(A)。经采取厂房密闭隔声、基础减振及安装消声器等降噪措施，并经一定距离衰减后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目租赁现有厂房进行生产，四周无特殊要求的生态保护点，因此工程建设对当地生态环境影响不大。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目目前已建成投运，施工期影响已结束，因此不再进行施工期环境影响分析。 营运期环境影响分析： 1、废水 本项目营运期废水主要是职工生活污水。项目劳动定员3人，年工作300天，经计算生活污水产生量为0.12m³/d，36m3/a。生活污水的水质情况为：COD 350mg/L，NH3-N 30mg/L，污染物的产生量为：COD0.0126t/a，NH3-N 0.0011t/a。本次环评要求建设1座1m3的地埋式化粪池，生活污水经管道排入化粪池中，为保证处理效果，废水在化粪池内的停留时间不小于24h，废水经处理后由附近农民拉走用作农肥，厂区周边有大片的农田，因此废水处理措施可行。 总量控制：项目营运期生活污水经化粪池处理后用作农肥，因此项目废水不设总量控制指标。 2、废气 项目废气主要为生产过程加热、定型工序产生的有机废气，成分主要是非甲烷总烃类物质。 2.1 废气污染源及达标排放分析 本次环评要求建设单位在各有机废气产生处上方分别设置集气罩，非甲烷总烃废气经收集后引入UV光解净化器净化处理后再经低温等离子装置处理，达标后通过排气筒排放。净化设备风机风量为1000m3/h，集气效率以90%计算，则有组织非甲烷总烃废气产生量为0.063t/a、0.021kg/h，产生浓度为21mg/m3，UV光解净化器+低温等离子装置对非甲烷总烃的处理效率按90%计，经处理后排放量0.0006t/a、排放速率0.0002kg/h，排放浓度为2.1mg/m3，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒15m高时，非甲烷总烃排放速率≤10kg/h）要求，排放浓度及处理装置去除效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值的要求（附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值中其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3，建议去除效率≥70%）。废气经处理达标后通过1根15m高的排气筒高空排放。根据工程分析，本项目挥发性有机废气产生量为0.07t/a。 2.2评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表8 评价工作等级依据 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≦Pmax<10% 三级 Pmax<1% （3）污染源参数 表9 有组织源参数调查清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标 /m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 非甲烷总烃 1# 净化器出口 114.033604 33.639846 58 15 0.2 8.84 20 3000 正常 0.0002 表10 面源参数调查清单 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/ ° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/ （kg/h） 非甲 烷总烃 X Y 1# 生产车间 114.039526 33.638670 58 33 16.7 0 8 3000 正常 0.0023 本次预测相关参数及选项见下表： 表11 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 43.2 最低环境温度/℃ -16 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 本次评价采用大气综合排放标准详解中非甲烷总烃标准浓度限值 2.0mg/m3。 具体判定结果见表12。 表12 大气评价等级判定结果一览表 污染物 预测质量浓度（μg/m3） 占标率(Pi) 标准限值 （μg/m3） 单因子判定级别 最终判定级别 非甲烷 总烃 有组织 0.025276 0.001% 2000 三级 三级 无组织 0.00413 0% 2000 三级 评价工作分级判据：Pmax<1%，判定评价等级为三级 由上表可以看出，各污染物排放最大占标率Pmax均小于1%，因此本工程确定大气环境影响评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。 2.3 污染物排放量核算 本项目为三级评价，不再进行进一步预测与评价、不再计算大气环境防护距离。结合工程分析，本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量、大气污染物年排放量见下表。 表13 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 净化器排气筒 非甲烷 总烃 2.1 0.0002 0.0006 表14 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方标准 年排放量/ （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 生产工序 非甲烷 总烃 加强车间通风 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）中其他行业 2.0 0.007 无组织排放合计 非甲烷 总烃 0.007 表15 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.0076 2.4环境空气预测结论 项目运行时生产车间排气筒非甲烷总烃最大落地浓度为0.025276ug/m3，最大占标率为0.001%，无组织非甲烷总烃最大落地浓度为0.00413ug/m3，占标率0%，未超过大气综合排放标准详解中非甲烷总烃质量标准（2mg/m3）的10%，对周围大气环境的影响可以接受。 综上所述，本项目涉及的大气污染物通过相关有效措施均可以达标排放，对周边大气环境影响较小。 3、声环境 （1）污染源及源强 项目主要噪声源为吸塑机、片裁机、冷却机、空压机等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在70~80dB(A)之间。为了减轻噪声对项目周围环境的污染影响，建议建设单位采取以下防治措施： ①合理设计车间平面布局，将主要噪声源布置在车间中部； ②为高噪声设备设置减震基础，以减小其振动影响； ③注意维护机械设备的正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染； ④通过距离衰减与墙体隔声降低噪声对环境的影响。 ⑤空压机安装消声隔声装置。 经过以上措施处理后，各排放点噪声源强可下降20dB(A)左右，降噪效果明显。 表16 项目噪声源及治理措施一览表 序号 主要高设备名称 位置 数量 治理前设备源强（dB（A）） 治理 措施 治理后源强（dB（A）） 1 吸塑机 生产车间 2 78 厂房隔声、基础减振 58 2 片裁机 3 80 60 3 冷却机 1 70 50 4 空压机 1 85 60 （2）噪声预测 根据高噪声设备源强及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。预测模式如下： 式中：LA(r)———距声源r处的A声级； LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； r———受声点到声源的距离； r0———参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 表17 项目运行时噪声贡献值 预测点 声源叠加dB(A) 距离（m） 预测值dB(A) 昼/夜标准值/dB(A) 东厂界 67.29 8 49.23 60/50 西厂界 3 57.75 南厂界 3 57.75 北厂界 10 47.29 油坊盛村 18 42.18 项目实行白班一班10小时制，由上表可知，项目高噪设备在采取增加缓冲垫减震、安装双层隔声窗、密闭房间或车间等措施，噪声经厂房、围墙等阻挡衰减后，再经过距离衰减，对厂界四周影响较小，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间标准要求，敏感点油坊盛村的噪声贡献值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间标准要求，项目正常运行期间，噪声对周围环境影响较小。 4、固体废弃物 生活垃圾： 厂区生活垃圾产生量约为0.45t/a（1.5kg/d），由当地环卫部门统一清运。 生产固废： 边角料及不合格产品：边角料及残次品的产生量约占原料用量的0.5%，约为0.5t/a，经收集后外售。 本项目年产生废弃包装材料0.3t/a，主要为塑料包装袋，该部分废弃包装材料收集后，外卖给废品收购站，回收利用。 危险固废： 本项目危险废物主要为废UV灯管。根据《建设项目危险废物评价技术指南》，本项目危险废物汇总见表18，危险废物贮存场所基本情况见表19。 表18 本项目危险废物汇总表 序号 危险废 物名称 危险废 物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防 治措施 1 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.006 废气治理 固态 玻璃等 汞 4次/年 T 拟设2m2危废暂存间1座 表7-12 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地面积（m2） 贮存 方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 危废暂存间 废UV灯管 HW29 900-023-29 废气治理 2 加盖密封 0.2 1次/年 根据危废产生量，项目设置暂存装置1个（总容积约0.5m3加盖塑料桶或铁桶）储存，并生产车间西南角按要求设置2m2危废暂存间。危废暂存间主要用于暂存各类危险固废，该危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行设计建设。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及漯河市生态环境局《关于印发<漯河市危险废物污染防治物联网监管系统建设方案>的通知》，危险固废的环境影响应从危废的产生、收集、运输等全过程考虑，分析项目产生的危险废物可能造成的环境影响。 ①危废贮存 本项目危废储存在专门的危废暂存间，废灯管采用相应的容器分类存储；企业应危废暂存间安装视频监控设施（视频等影像资料至少储存一个月）。并配备智能计重设备、手持智能终端及危废标签打印机。 ②危险废物的收集 项目危废的收集包括两个方面：一.是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动;二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间内部转运。 项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求： 1）根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 2）制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 3）危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 4）在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ③危险废物的暂存要求 危废暂存间采取的防渗措施如下: 1）危废暂存间地面基础采取防渗措施，防渗系数≤1.0×10-10cm/s； 2）危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危废相容； 3）危废暂存间内不同危废分区存放。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012) 相关要求，危废暂存间采取如下措施: ①企业须健全危废相关管理制度，并严格落实。 1）企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危废统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危废管理； 2）企业须建立危废收集操作规程、危废转运操作规程、危废暂存管理规程等相关制度，并认真落实； 3）企业须对危废暂存间张贴警示标示，危废包装物张贴警示标签； 4）规范危废统计、建立危废收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危废情况的记录，记录上须注明危废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 ②危废在危废暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》( HJ2025-2012)的相关要求进行存储和管理。 1)必须将危废装入容器内进行密封装运，禁止将不相容(相互反应)的危废在同一容器内混装； 2)盛装危废的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危废相容(不相互反应)； 3)危废贮存前应进行检验，确保同预定接收的危废一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危废； 4)必须定期对所贮存的危废包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③危废的转运 项目危废转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危废运输过程给环境带来污染。危废的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012) 的要求进行，具体如下： 1)危废的运输由持有危废经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； 2)项目危废运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令2013年第2号)执行。运输单位承运危废时，应在危废包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 3)危废运输时的装卸应遵照如下技术要求:装卸区的工作人员应熟悉危废的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 4)危废转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危废转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危废转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危废转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 5)废物处置单位的运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载的危废的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，本次工程在车间内按照贮存要求设置2m2的危废暂存间。其中危险废物评价建议按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行临时储存，同时应符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，实现其对环境的影响降到较低限度的目标。本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 5、环保投资 项目生产过程的废水、废气、固废和噪声经采取相应防治措施后，对环境的影响很小。环保投资共计3.4万元，占项目总投资的8.5％。项目环保投资见下表。 表20 环保投资一览表 序号 项目 内容 投资（万元） 1 废水 地埋式化粪池1m3 0.5 2 废气 加热、定型有机废气 1套集气系统+1套UV光氧净化装置+低温等离子装置+1根15m的排气筒 1 3 固废 生产固废 设置专门的一般工业固废临时储存点，分类收集装置、暂存设施等 0.2 生活垃圾 设置垃圾桶，由环卫部门统一清运 0.2 废UV灯管 设置2m2危险废物暂存间，设置1个总容积约0.5m3加盖塑料桶暂存废uv灯管，暂存后由有资质单位处理。 0.5 4 噪声 合理设计车间平面布局，为高噪声设备设置减震基础，采用消声、隔声措施 1 总计 3.4 6、环保验收一览表 针对项目污染产生状况，评价从环保的角度对项目提出以下要求，并在竣工验收中落实实施。具体内容见下表。 表21 项目“三同时”验收一览表 污染源 治理或处置措施 数量、验收内容 备注 废水 职工生活 化粪池处理后作为农肥 1座，1m3 / 废气 加热、定型工序 利用集气罩收集后，经UV光氧催化装置+低温等离子装置处理达标后通过15m高排气筒排放 1套集气系统+1套UV光氧催化装置+低温等离子装置+1座15m的排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1、附件2要求 噪声 机械设备 合理设计车间平面布局，为高噪声设备设置减震基础 厂界噪声监测值 昼间：≤60dB（A） 夜间：≤50 dB（A） 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾 收集后交由环卫部门及时清运 垃圾箱 合理处置或综合利用，不产生二次污染 生产固废 边角料、残次品 收集后定期外售综合利用 在厂区车间内设置专门的一般工业固废临时储存点，生产过程中产生的各类固体废物在厂区分类暂存后定期清运或回收。 废包装材料 废UV灯管 在厂区暂存后，由原厂家回收使用 设置2m2危险废物暂存间，设置1个总容积约0.5m3加盖塑料桶暂存废UV灯管，暂存后由有资质单位处理。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 经化粪池处理后清掏用作农肥 | 不外排，对周围环境影响不大 |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 利用集气罩收集后，经UV光氧催化装置+低温等离子置处理达标后通过15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1、附件2要求 |
| 固体 废物 | 职工 生活 | 生活垃圾 | 分类收集，定期清运至附近垃圾中转站，再由环卫部门统一处理 | 固废能够做到合理有效处置，对保护目标和周围环境影响不大 |
|  | 生产 固废 | 边角料、残次品 | 收集后定期外售综合利用 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 废uv灯管 | 设置2m2危险废物暂存间，设置1个总容积约0.5m3加盖塑料桶暂存废uv灯管，暂存后由有资质单位处理。 |  |
| 噪声 | 营运期 | 主要为设备运转噪声，噪声源强约70~80dB（A），经采取基础减振、隔声措施及一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 生态保护措施及效果： 该项目所在区域为己开发建设的厂房，项目的建设没有改变土地功能，对生物流通及区域生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、评价结论 漯河诚浩包装有限公司拟投资40万元在漯河市郾城区孟庙镇油坊盛村189号建设年加工100吨食品包装项目。项目总建筑面积为565平方米，厂区主要包括生产车间、办公区等。 1、产业政策 经查阅，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，为允许类项目。本项目已在漯河市郾城区发展与改革委员会备案，项目代码：2019-411103-29-03-031902。因此，本项目符合产业政策。 2、项目规划选址合理性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇油坊盛村189号，根据漯河市自然资源和规划局郾城分局提供的孟庙镇土地利用总体规划图（局部）可知，项目所占土地为建设用地；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明，项目拟选址位置符合孟庙镇规划。因此，本项目选址合理可行。 3、环境质量现状评价 3.1环境空气质量现状 项目区域内环境空气质量现状不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，处于不达标区。 3.2 地表水环境质量现状 项目所在区域地表水体为颍河，颍河水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。 3.3地下水环境质量现状 项目所在区域的地下水环境质量总体状况良好，未受到污染，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 3.4声环境质量现状 根据噪声适用区划分，项目所在区域为2类区。周围区域声环境质量现状较好，项目厂区能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 3、排污特征及环境影响分析 （1）废水 本项目营运期废水主要是职工生活污水。项目劳动定员3人，年工作300天，经计算生活污水产生量为0.12m³/d，36m3/a，厂区建设1座1m3的地埋式化粪池，生活污水经管道排入化粪池中，经处理后由附近农民拉走用作农肥，综合利用不外排。 （2）废气 本次环评要求建设单位在各有机废气产生处上方分别设置集气罩，非甲烷总烃废气经收集后引入UV光解净化器净化处理后再经低温等离子吸附装置，达标后通过排气筒排放，经过处理后排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒15m高时，非甲烷总烃排放速率≤10kg/h）要求，排放浓度及处理装置去除效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值的要求（附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值中其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3，建议去除效率≥70%）。 为进一步降低生产车间废气影响，保护职工身体健康，环评要求加强车间内通风换气，降低非甲烷总烃无组织排放对周围环境的影响。 项目废气经处理后，均可以达标排放，对周围大气环境影响较小。 （3）噪声 项目主要噪声源为吸塑机、片裁机等机械设备运行时产生的机械噪声，声源强度在70~80dB(A)之间。经采取基础减振、隔声措施及一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准要求，敏感点油坊盛村的噪声贡献值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间标准要求。 在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 生活垃圾经厂区内垃圾收集容器集中收集后由环卫部门统一清运；建设单位在车间内设置专门的一般工业固废临时储存点，边角料、残次品及废包装材料，经收集后暂存外售；针对产生的废uv灯管，环评要求设置2m2危险废物暂存间，并设置1个总容积约0.5m3加盖塑料桶暂存废uv灯管，暂存后由有资质单位处理。 项目固废经采取评价要求的污染防治措施后，可全部得到妥善处理处置或综合利用，不会产生二次污染。 4、总量控制 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周围农田灌溉，全部资源化利用，不外排。 项目有机废气（VOCS）采取集气罩+UV光氧催化装置+低温等离子装置处理后通过15m高排气筒排放，总排放量为0.0076t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.0076t/a，需替代量为0.0076t/a×2=0.0152t/a。 综上，项目总量指标为VOCS 0.0076t/a（非甲烷总烃）。 5、环保投资 环保投资共计3.4万元，占项目总投资的8.5％。 6、总结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。在运营后，若能严格执行环境管理的有关规定，按照“三同时”的要求，认真落实各项污染治理措施，满足本环评提出的各项环保要求，并达到预期目标，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议和要求 在项目建设和运行后，需注意以下几方面的工作： 1、严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、企业应加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，并严格控制工艺操作参数。 3、建立完善安全操作规章制度，重视员工的职业劳动健康环境。

# Text boxes

废气

噪声、固废

包装

噪声

成品

检验

裁切

剪切

定型

加热

PP片材PET片材