# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工80吨泡沫塑料制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 郾城区李集镇牧之塑料加工厂 |
| 法人代表 | 李秋花 | 联系人 | 张磊杰 |
| 通讯地址 | 漯河市郾城区李集镇相树张村 |
| 联系电话 | 17716371987 | 传真 | / | 邮政编码 | 462300 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区李集镇相树张村 |
| 立项审批部门 | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2020-411103-29-03-055329 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 二十六53 塑料制品业（管理名录）；C2927 日用塑料制品制造（行业代码） |
| 占地面积 （平方米） | 510 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 20 | 环保投资 （万元） | 3 | 占总投资 比例（%） | 15 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2021年5月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 郾城区李集镇牧之塑料加工厂拟投资20万元建设年加工80吨泡沫塑料制品项目，该项目位于漯河市郾城区李集镇相树张村，占地面积510m2，建筑面积510m2，生产规模为年加工80吨气泡膜，具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”类第53条“塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，按照要求本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《年加工80吨泡沫塑料制品项目环境影响报告表》。 2、项目概况 本项目为郾城区李集镇牧之塑料加工厂投资20万元在漯河市郾城区李集镇相树张村建设年加工80吨泡沫塑料制品项目，项目占地面积510m2，建筑面积510m2，生产规模为年加工80吨气泡膜。项目拟用职工5人，均不在厂内食宿，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 20 企业自筹 2 环保投资 万元 3 占总投资的15% 3 占地面积 m2 510 / 4 建筑面积 m2 510 / 5 劳动定员 人 5 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 300 一班制，每班8小时 3、政策相符性分析 郾城区李集镇牧之塑料加工厂投资20万元在漯河市郾城区李集镇相树张村建设年加工80吨泡沫塑料制品项目，根据国家发展和改革委员会令（2019年第29号令）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目编号为：2020-411103-29-03-055329，项目备案证明见附件二。 因此，本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 4、选址可行性分析及平面布置合理性 （1）厂址位置可行性 郾城区李集镇牧之塑料加工厂位于漯河市郾城区李集镇相树张村，项目东邻小路，南邻小路，西邻荒坑，北邻荒地，项目西北侧距离相树张村25米。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目现状及周边环境照片见附图四。 本项目位于漯河市郾城区李集镇相树张村，根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明可知本项目占地性质为建设用地，土地证明见附件三；根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件四。 本项目地势平坦，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目拟选厂址可行。 （2）厂区平面布置合理性分析 本项目利用1栋现有厂房进行生产，生产区位于厂区南侧，成品区位于厂区北侧，项目厂区各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理，本项目平面布置图见附图三。 5、项目组成及主要建设内容 本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备注 主体工程 生产车间 1栋1层，建筑面积510m2 利用现有 公用工程 给水 来自市政供水管网 依托现有 排水 排水采取雨、污分流制，雨水经厂区雨水管网排入附近沟渠；职工办公生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田 依托现有 用电 来自李集镇供电所供电线路 依托现有 环保工程 废水治理 1座10m3化粪池 依托现有 废气治理 集气罩+1套UV光氧催化装置+低温等离子装置+1根15米高排气筒 新建 固废治理 1座10m2固废暂存间、1座10m2危废暂存间、垃圾桶若干 新建 噪声治理 基础减振、建筑隔声 / 6、项目产品方案及规模 本项目生产规模为年加工80吨气泡膜，具体产品类型及产量见表3。 表3 主要产品类型及产量一览表 产品名称 产量（吨/年） 气泡膜 80 7、本项目营运期主要设备 本项目营运期主要设备见表4。 表4 本项目营运期主要设备一览表 序号 设备名称 规格 单位 数量 1 管子机 / 台 1 2 挤出机 / 台 2 3 吹膜机 / 台 2 4 空压机 / 台 1 8、本项目营运期主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料消耗一览表见表5，本项目主要原辅材料理化性质见表6。 表5 本项目营运期主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 年用量 原料来源 备注 1 聚乙烯树脂 80.5t/a 外购 / 表6 本项目主要原辅材料理化性质 序号 名称 理化性质 1 聚乙烯树脂 颗粒状，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂；化学结构式：nCH2=CH2→—[CH2—CH2]—；无臭；无毒；手感似蜡；具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70～-100℃）；密度为0.91～0.96g/cm3之间；稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）；常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。 本项目营运期主要能源消耗一览表见表7。 表7 本项目营运期主要能源消耗一览表 序号 名称 用量 原料来源 备注 1 水 165m3/a 市政供水管网 / 2 电 8万kw·h/a 李集镇供电所 / 9、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水总量为0.55m3/d、165m3/a，主要为职工办公生活用水和冷却水补充水。 ①职工办公生活用水 本项目劳动定员5人，均不在厂内食宿。依据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），并参考当地居民平均用水量，本次评价生活用水量按照50L/人·天计，本项目年工作日为300天，则职工办公生活用水量为0.25m3/d、75m3/a。 ②冷却水补充水 根据建设单位提供的资料，本项目挤出产品及设备需要使用冷却水进行冷却，冷却水循环使用，冷却水循环量约为10m3/d，冷却水损耗量约为用水量的3%，则冷却水补充水量为0.3m3/d、90m3/a。 （2）排水 本项目产生的废水主要为职工办公生活废水，产生量为0.2m3/d、60m3/a。 本项目职工办公生活废水产生量按用水量的80%计，则职工办公生活废水产生量为0.2m3/d、60m3/a，排入厂区化粪池进行处理后定期由附近村民拉走肥田。 本项目水平衡见图1。 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 10、环保投资 本项目环保投资3万元，占项目总投资20万元的15%。环保设施主要用于废气治理、废水处理、噪声防治、固体废物暂存等，本项目环保投资一览表详见表8。 表8 本项目环保投资一览表 分类 项目 治理措施 数量 总投资（万元） 营 运 期 废气治理 集气罩+UV光氧催化装置+低温等离子装置+15米高排气筒 1套 2.0 废水治理 10m3化粪池 1座 依托现有 噪声治理 厂房隔声、基础减震等 / 0.5 固废治理 10m2固废暂存间 1座 0.1 10m2危废暂存间 1座 0.3 垃圾箱 若干 0.1 合计 / / 3.0 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，利用已建成厂房进行生产。且根据现场调查，厂区不存在原有的污染问题，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33024′～33059′，东经113027′～114016′，总面积2617km2。漯河市区距省会郑州145km。 本项目位于漯河市郾城区李集镇相树张村，地理位置详见附图一。 2、地形地貌 漯河市地势平坦，是伏牛山前平原的过渡地带，属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降，自然坡度为0.3‰，是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m，最低点50.1m，大地貌类型单一，全市为一个平原，微地貌差异明显，可分为缓岗、平原和洼地。 3、工程地质 漯河市地处黄淮冲击平原，属沙澧河冲击平原地貌，地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全，成因类型复杂，根据市区工程地质条件及土层分布规律，可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域，Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区；Ⅱ类地区分布在老城区；Ⅲ类地区主要分布在沙河以北，昆仑路以西，天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲击平原，沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好，符合国家饮用水标准。 5、地表水 项目所在地属淮河流域，流域面积2693km2，其中沙、颍河水系流域面积2500km2，占全市面积的93%，洪汝河水系流域面积193km2，占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、塔河、吴功渠等五条，流域面积在100～1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。 6、气候特征 漯河市地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全市累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全市累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全市累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 7、动植物 漯河市地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于受人类生产活动影响，天然植被已不复存在，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨，泡桐、柳、榆、槐、椿等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区李集镇相树张村，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月～2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表9。 表9 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 0.167 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0.725 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 0.3 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2019年大气污染防治攻坚战实施方案”等一系列工业大气污染治理、城市扬尘污染控制、机动车污染防治等大气污染防治措施，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域的地表水体为颍河，功能区划为地表水Ⅲ类水体，根据《漯河市环境监测年鉴》（2018年）对颍河—西华址坊断面监测数据可知，主要污染因子COD、氨氮的平均值分别为15mg/L、0.21mg/L，监测因子COD、氨氮均值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本次评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据，地下水环境监测分析结果见表10。 表10 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5～8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场踏勘，拟建项目所在区域除少量交通噪声外无其他较大噪声源存在，区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表11。 表11 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 （m） 功能 保护级别 大气环境 相树张村 NW 25 居住 GB3095-2012 二级标准 声环境 相树张村 NW 25 居住 GB3096-2008 2类标准 东、南、西、北厂界外1m / / / 地表水 颍河 S 1733 防洪、灌溉 GB3838-2002 Ⅲ类标准 地下水 项目所在区域 / / / GB/T14848-2017 Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 μg/m3 污染物名称 PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO O3 非甲烷总烃 年平均 70 35 60 40 / / / 日平均 150 75 150 80 4000 160（日最大8小时平均） / 1小时平均 / / 500 200 10000 200 2000* 注：*根据《大气污染物综合排放标准详解》244页，非甲烷总烃小时标准值为2.0mg/m3。 （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅲ类 mg/L 污染物名称 pH COD 氨氮 Ⅲ类标准值 6～9 20 1.0 （4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类 mg/L（pH除外） 污染物名称 pH 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 挥发性酚类 氰化物 标准值 ≤6.5～8.5 ≤0.50 ≤20.0 ≤1.00 ≤0.002 ≤0.05 污染物名称 砷 汞 铬（六价） 总硬度 铅 氟化物 标准值 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.05 ≤450 ≤0.01 ≤1.0 污染物名称 镉 铁 锰 溶解性总固体 耗氧量 硫酸盐 标准值 ≤0.005 ≤0.3 ≤0.1 ≤1000 ≤3.0 ≤250 污染物名称 氯化物 总大肠菌群 细菌总数 — — — 标准值 ≤250 ≤3.0 ≤100 — — — |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9 mg/m3 污染物名称 最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 100 4.0 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业 mg/m3 污染物名称 建议排放浓度 建议去除效率 边界挥发性有机物排放建议值 非甲烷总烃 80 70% 2.0 （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标： （1）废水总量控制指标 本项目营运期废水主要为职工办公生活废水，职工办公生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排，因此，本项目废水总量控制指标为零。 （2）废气总量控制指标 本项目VOCS废气产生量为0.028t/a，针对项目产生的VOCS治理措施为：生产车间熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃经1套“UV光氧催化装置+低温等离子装置”处理后通过1根15米高排气筒排放。经治理，项目VOCS最终新增排放量为0.006t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办〔2018〕33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.006t/a，需替代量为0.006t/a×2=0.012t/a。 |

# 建设项目工程分析

1. 本项目施工期流程 本项目利用已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 2. 本项目营运期流程 （1）生产工艺简述 ①熔融、吹胀成型 物料经吸筒式提升机送至挤出机进行内加热融化，挤出机采用电加热的方式，融化温度约为180℃，融化后的物料模口挤出的同时吹胀成型，在挤出过程中挤出口挥发少量有机废气。 ②冷却定型 挤出成膜过程中由设备自带的水冷装置对薄膜进行间接冷却，水温度控制在10～20℃之间，水通过循环水池循环使用，定期添加新鲜用水，无外排。 ③切边、收卷 通过以上工序生产的气泡膜收卷后直接入库待销售，分切会产生少量废边角料。 本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2。 图2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 （2）职工办公生活 图3 本项目办公生活产污环节示意图 3. 产污环节分析 （1）废气：项目废气主要为熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃。 （2）废水：项目废水主要为职工办公生活废水。 （3）固废：项目固废主要为废包装材料、废边角料、废UV灯管和职工办公生活垃圾。 （4）噪声：本项目噪声主要为挤出机、吹膜机、空压机等设备产生噪声。 4. 主要污染工序 4.1施工期产污环节及污染物种类 本项目利用已建成厂房，外部、内部装修工作已完工，故不再对施工期做分析。 4.2营运期产污环节及污染物种类 （1）废气 本项目营运期废气主要为熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃。 本项目所用原料为聚乙烯树脂，生产时温度控制在160℃～200℃之间，经查阅资料可知，塑料分解温度在270℃以上，因此在以上温度范围内不会导致项目所用原料热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的塑料软化废气，通常以非甲烷总烃表示。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。本项目聚乙烯树脂使用量约为80.5t/a，非甲烷总烃产生总量为0.028t/a。 为进一步降低项目挥发的有机废气对周围环境的影响，本项目拟将挤出机、吹膜机上方安装集气罩，将该有机废气收集后（废气收集效率按95%计）经1套UV光氧催化装置+低温等离子装置进行处理，经处理后通过1根15米高排气筒排放。该组合处理工艺一般对有机废气的处理效率可达到80%以上，本次评价按80%计，设计风量为5000m3/h。项目熔融、吹胀成型工序每年工作300d，每天工作8h。 本项目熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃有组织产排情况见表12。 表12 本项目熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃（有组织）产排情况一览表 污染物 产生情况 排放情况 效率 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 0.027 0.011 2.22 0.005 0.002 0.44 收集效率95%、处理效率80% 本项目熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃无组织产排情况见表13。 表13 本项目熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃（无组织）产排情况一览表 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 0.001 0.001 由上表可知，本项目熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃经UV光氧催化装置+低温等离子装置处理后排放浓度为0.44mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度100mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求，经处理达标后通过1根15米高排气筒（1#）有组织排放。 （2）废水 本项目营运期废水主要为职工办公生活废水。 本项目职工办公生活废水产生量为0.2m3/d、60m3/a，排入厂区化粪池进行处理后定期由附近村民拉走肥田。 （3）固体废物 本项目营运期固体废物主要为废包装材料、废边角料、废UV灯管和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①废包装材料 根据建设单位提供的资料，本项目废包装材料产生量约为0.2t/a，经收集后外售综合利用。 ②废边角料 本项目在生产过程会产生少量的废边角料，根据建设单位提供的资料，废边角料产生量约为0.47t/a，经收集后外售综合利用。 ③废UV灯管 本项目UV光氧催化装置使用过程中会产生废弃的紫外灯管，项目更换的灯管约为20支/a（约重0.004t/a），根据《国家危险废物名录》（2021年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ④职工办公生活垃圾 职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员5人，年工作时间300天，则职工办公生活垃圾产生量0.75t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 （4）噪声 本项目噪声主要为挤出机、吹膜机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约75～80dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表14。 表14 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 序号 噪声源 数量 （台、套） 设备源强 治理措施 治理后源强 1 挤出机 2 75 厂房隔声、基础减振 55 2 吹膜机 2 80 厂房隔声、基础减振 60 3 空压机 1 80 厂房隔声、基础减振 60

# 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔融、吹胀成型工序 | 有组织 | 废气量 | 1.2×107m3/a | 1.2×107m3/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.22mg/m3、0.027t/a | 0.44mg/m3、0.005t/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.001kg/h、0.001t/a | 0.001kg/h、0.001t/a |
| 水 污 染 物 | 职工办公生活 | 废水量 | 60m3/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废包装材料 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废边角料 | 0.47t/a |  |
|  | 废气治理 | 废UV灯管 | 20支/a（约重0.004t/a） |  |
|  | 职工办公生活 | 办公生活垃圾 | 0.75t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是挤出机、吹膜机、空压机等产生的机械设备噪声，噪声源强约为75～80dB(A)。经过基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 本项目对周围生态环境无明显影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有厂房进行生产，施工期影响已结束，故施工期环境影响不作分析。 营运期环境影响分析： 1. 环境空气影响分析 本项目营运期的大气污染源主要是熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃。 （1）项目废气达标性分析 由工程分析内容可知，本项目熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃经UV光氧催化装置+低温等离子装置处理后排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度100mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求，经处理达标后通过1根15米高排气筒有组织排放。 （2）大气预测影响分析 1）预测模式、方案及参数 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式（AERSCREEN）进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 ②估算模型参数 估算模型参数表见15。 表15 估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 43.2℃ 最低环境温度/℃ -16℃ 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 否( 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否( 岸线距离/km / 岸线方向/° / ③预测参数汇总 根据工程分析，厂区预测因子污染源强统计资料见下表。 表16 点源污染源排放参数一览表 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 非甲烷总烃 1#排气筒 114.037562 33.686734 49 15 0.5 7.07 25 4800 正常 0.002 表17 面源污染源排放参数一览表 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 非甲烷总烃 生产车间 114.037533 33.686654 49 24 21.25 0 8 2400 正常 0.001 ④预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目污染物最大落地浓度及浓度占标率等，各污染因子的最大占标率和最大预测结果见表18。 表18 估算模式预测结果 污染源 污染因子 源强 （kg/h） 执行标准（mg/m3） 最大落地点距离（m） 最大落地点 浓度（mg/m3） Pmax （%） D10% （m） 评价等级 1#排气筒 非甲烷总烃 0.002 2.0 265 1.37E-04 0.01 0 三 生产车间 非甲烷总烃 0.001 2.0 20 1.52E-03 0.08 0 三 2）大气环境影响分析 由估算模式计算结果可知，全厂污染物最大地面浓度占标率Pmax为0.08%，污染因子为生产车间非甲烷总烃，污染源为生产车间废气无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气环评等级为三级。根据导则，本评价的大气环境评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价。 综上，项目营运期废气经采取相应措施后，产生浓度较小，对周围环境空气影响较小，不会改变环境空气功能。 2. 水环境影响分析 本项目营运期废水主要为职工办公生活废水。 本项目职工办公生活废水产生量为0.2m3/d、60m3/a，职工办公生活废水依托厂区现有化粪池进行处理（容积10m3），定期由附近村民清理用作农肥利用，不外排。本项目要求化粪池外壁不得影响建筑物基础，池壁和池底应按水工构筑物要求进行防渗设计，同时要求做好化粪池污泥定期清掏工作。 通过采取以上措施，项目废水不排入周围地表水水体，因此对水环境影响较小。 3. 固体废弃物影响分析 本项目营运期固体废物主要为废包装材料、废边角料、废UV灯管和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①废包装材料 根据建设单位提供的资料，本项目废包装材料产生量约为0.2t/a，经收集后外售综合利用。 ②废边角料 本项目在生产过程会产生少量的废边角料，根据建设单位提供的资料，废边角料产生量约为0.47t/a，经收集后外售综合利用。 ③废UV灯管 本项目UV光氧催化装置使用过程中会产生废弃的紫外灯管，项目更换的灯管约为20支/a（约重0.004t/a），根据《国家危险废物名录》（2021年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ④职工办公生活垃圾 职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员5人，年工作时间300天，则职工办公生活垃圾产生量0.75t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 根据危废产生量，建设单位拟设置危废暂存间1座，占地面积10m2。危废暂存间主要用于暂存废UV灯管等，该危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行设计，做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用于堆放危险废物盛装的容器地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；危废暂存间基础必须防渗，防渗层采取防渗混凝土层，渗透系数≤10-10cm/s和2mm厚高密度聚乙烯。危废暂存间的明显处同时设置危险废物警示标识和管理制度。 本项目危险废物的处置委托有相应危废资质的单位处理运输和处置，对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。严格执行转移联单政策。本项目危废转运将严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 综上所述，本项目产生的固体废物均根据其特性和分类分别采取综合利用和运往有资质的单位处理。本次工程在车间内按照贮存要求设置10m2的危废暂存间。其中危险废物评价建议按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行临时储存，同时应符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，实现其对环境的影响降到较低限度的目标。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 4. 声环境影响分析 本项目噪声主要为挤出机、吹膜机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约75～80dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表19。 表19 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 序号 噪声源 数量 （台、套） 设备源强 治理措施 治理后源强 1 挤出机 2 75 厂房隔声、基础减振 55 2 吹膜机 2 80 厂房隔声、基础减振 60 3 空压机 1 80 厂房隔声、基础减振 60 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 一、预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 二、预测结果 本项目完成后，本项目各厂界及周边敏感点噪声环境影响预测结果见表20。 表20 本项目各厂界及周边敏感点噪声环境影响预测结果一览表 设备 名称 源强 （dB(A)） 降噪后叠加值（dB(A)） 预测点 距厂界距离 （m） 厂界贡献值 （dB(A)） 标准值（dB(A)） 挤出机、吹膜机、空压机 83.65 63.65 东厂界 2 57.63 昼间：60 南厂界 2 57.63 西厂界 2 57.63 北厂界 2 57.63 相树张村 25 35.69 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界噪声经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中昼间标准的要求，相树张村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②挤出机、吹膜机、空压机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 5. 土壤环境影响分析 本项目属于日用塑料制品制造项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录中的《表A.1 土壤环境影响评价项目类别》，本项目属于“其他行业”，项目类别为IV类。根据“4.2评价基本任务 4.2.2根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、IV类，见附录A，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查”规定，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6. 公众参与情况 郾城区李集镇牧之塑料加工厂按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，于2021年3月在项目周边村庄进行了公众参与调查，较深入的征求了区域公众的意见，在调查期间未收到有关公众对本项目提出任何的意见及建议，公众意见表详见附件五。

# 本项目营运期拟采取的防治措施及污染治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔融、吹胀成型工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套UV光氧催化装置+低温等离子装置+1根15米高排气筒 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业标准 |
| 水 污 染 物 | 职工办公生活 | COD、氨氮、SS | 1座10m3化粪池 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废包装材料 | 经收集后外售综合利用 | 固废处置率100% |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  | 废气治理 | 废UV灯管 | 不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置 |  |
|  | 职工办公生活 | 办公生活垃圾 | 经收集后定期由环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是挤出机、吹膜机、空压机等产生的机械设备噪声，噪声源强约为75～80dB(A)。经过基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响不大。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目营运期污染物经处理后达标排放，且排放量较小，不会造成周围环境的恶化，故本项目建设对生态环境影响很小。 |

# 结论与建议

1. 结论 1.1项目概况 本项目为郾城区李集镇牧之塑料加工厂投资20万元在漯河市郾城区李集镇相树张村建设的年加工80吨泡沫塑料制品项目，项目占地面积510m2，建筑面积510m2，生产规模为年加工80吨气泡膜，建成后拟用职工5人，年工作日300天。 1.2政策相符性分析 郾城区李集镇牧之塑料加工厂投资20万元在漯河市郾城区李集镇相树张村建设年加工80吨泡沫塑料制品项目，根据国家发展和改革委员会令（2019年第29号令）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目编号为：2020-411103-29-03-055329，项目备案证明见附件二。 因此，本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 1.3厂址可行性分析 郾城区李集镇牧之塑料加工厂位于漯河市郾城区李集镇相树张村，项目东邻小路，南邻小路，西邻荒坑，北邻荒地，项目西北侧距离相树张村25米。项目所在地地理位置优越，交通便利，发展潜力巨大。 本项目位于漯河市郾城区李集镇相树张村，根据漯河市自然资源和规划局郾城分局出具的证明可知本项目占地性质为建设用地，土地证明见附件三；根据漯河市郾城区李集镇人民政府出具的证明可知本项目符合乡镇总体规划，规划证明见附件四。 因此，评价认为本项目选址是可行的。 1.4项目营运期污染物产排情况 项目营运期主要污染物有废气、废水、固体废物和噪声，项目投产后污染物实现达标排放，对周围环境影响较小。 （1）废气：本项目大气污染物主要是熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃。 本项目熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃经1套UV光氧催化装置+低温等离子装置处理后通过1根15米高排气筒排放，处理后的废气可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业排放建议值的要求，该类废气不会对周边环境产生较大影响。 （2）废水：本项目废水主要为职工办公生活废水。 本项目职工办公生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，污水不外排，对周围水环境影响较小。 （3）固废：本项目固体废物主要为废包装材料、废边角料、废UV灯管和职工办公生活垃圾等固体废物。 本项目废包装材料、废边角料经收集后外售综合利用；废UV灯管属于危险废物不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置；职工办公生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处理。 综上所述，本项目固体废物处置率100%，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单，对周围环境影响不大。 （4）噪声：本项目噪声主要为挤出机、吹膜机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约75～80dB(A)，拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②挤出机、吹膜机、空压机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 1.5环保投资 本项目总投资20万元，其中环保投资为3万元，占总投资比例为15%，采取相应措施后，各污染物均可达标排放，治理措施可行。 1.6总量控制指标建议 （1）废水总量控制指标 本项目营运期废水主要为职工办公生活废水，职工办公生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排，因此，本项目废水总量控制指标为零。 （2）废气总量控制指标 本项目VOCS废气产生量为0.028t/a，针对项目产生的VOCS治理措施为：生产车间熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃经1套“UV光氧催化装置+低温等离子装置”处理后通过1根15米高排气筒排放。经治理，项目VOCS最终新增排放量为0.006t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办〔2018〕33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.006t/a，需替代量为0.006t/a×2=0.012t/a。 2. 建议 （1）确保上述各项污染防治措施的落实。 （2）加强营运期车间生产的管理，减少各种材料的浪费，尽量减轻对环境的污染。 （3）尽量选用低噪环保设备，并加强设备的检修与维护，确保设备的正常运行，高噪设备远离厂界布置，确保厂界噪声达标。 （4）做好厂区的绿化，创造一个环境优美的工作、生活环境。 （5）加强污染防治措施，减轻生产对环境的污染，保护环境。 （6）严格遵守“三同时”要求，生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产。 3. 环保验收内容 本项目总投资20万元，其中环保投资3万元，主要用于废气治理、废水治理、噪声治理和固废治理，占总投资的15%，本项目环保验收内容一览表见表21。 表21 本项目环保验收内容一览表 分 类 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废气 熔融、吹胀成型工序非甲烷总烃 集气罩+1套UV光氧催化装置+低温等离子装置+1根15米高排气筒 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业标准 废水 职工办公生活废水 1座10m3化粪池 定期由附近村民拉走肥田，不外排 固废 一般固废 1座10m2固废暂存间、垃圾箱若干 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 危险固废 1座10m2危废暂存间 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单 噪声 噪声设备 基础减振、建筑隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 综上所述，郾城区李集镇牧之塑料加工厂投资20万元在漯河市郾城区李集镇相树张村建设的年加工80吨泡沫塑料制品项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。 注 释 一、本报告应附以下附图、附件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目现状及周边环境照片 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 土地证明 附件四 规划证明 附件五 公众意见表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价为包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

职 工 办 公 生 活

办公生活垃圾

办公生活废水