# 年加工1万件金刚石制品项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年加工1万件金刚石制品项目

建设单位（盖章）：漯河市金锐利达超硬制品有限公司

编制日期：         2021年4月01日

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工1万件金刚石制品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-411103-30-03-081160 |
| 建设单位联系人 | 潘慧娜 | 联系方式 | 18939535687 |
| 建设地点 | 河南省（自治区） 漯河 市 郾城 县（区） 孟庙镇 （街道） 文明路西段 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 113 度 59 分 18.33 秒， 33 度 37 分 58.12 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 60.石墨及其他非金属矿物制品 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-411103-30-03-081160 |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 3 |
| 环保投资占比（%） | 15％。 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，拟建项目不在其列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目，符合目前国家产业政策要求。且项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；本项目工艺装备和产品也不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为2020-411103-30-03-081160，备案确认书见附件二。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇文明路西段，根据漯河市郾城区孟庙镇人民城府出具的规划证明（见附件四），本项目符合孟庙镇整体规划；根据漯河市郾城区孟庙镇国土资源所出具的孟庙镇土地利用现状图（见附件三），项目占地类型为建设用地；因此本项目选址可行。 |
| 其他符合性分析 | （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇文明路西段，周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、水源地等。因此本项目选址不在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护红线划定保护区域内，符合生态保护红线保护要求。因此，本项目建设不违背当地生态保护红线划分要求。 （2）资源利用上线符合性分析 本项目资源消耗量较小，施工期及运营期用水用电量不会超过区域水、电负荷，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线符合性分析 本项目附近地表水环境、大气环境、声环境质量均满足相应的质量标准要求；项目产生的废气经治理后对周边环境影响很小；生活废水经化粪池处理后拉走综合利用，打磨废水经沉淀池沉淀后循环利用，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。 （4）负面清单 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇文明路西段，根据当地环境功能区划，本项目所在地没有环境准入负面清单。根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，本项目不在其列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目。 综上，本项目选址选线和工艺路线合理，与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划相符，不与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入相悖，项目的建设不违背“三线一单”要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及主要建设内容 本项目组成及主要建设内容一览表见表 1。 表1 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 主体工程 生产厂房 1栋1层建筑面积为360m2的标准厂房（30m×12m×12m），包括生产区、原料区、成品区和办公区 辅助工程 原料区 均位于生产厂房内，总占地约60m2 成品区 公用工程 配电 由孟庙镇供电线路提供 给水 依托厂区自备井 排水 生活废水经化粪池处理后拉走综合利用，打磨废水经沉淀池沉淀后循环利用 环保工程 废水治理 1m3化粪池1座，2m3沉淀池1座 废气处理 集气系统+低温等离子+UV光解+15m高排气筒（1套） 固废治理 垃圾桶若干，5m2一般固废堆场1座，具备“三防”措施 噪声治理 减振基础、隔声处理 2、项目产品方案及规模 本项目生产规模为年加工金刚石砂轮1万件，本项目主要产品方案见表2。 表2 本项目主要产品方案一览表 品种 规格 产量 备注 金刚石砂轮 件 10000 用于硬质合金、玻璃、陶瓷、石材和宝石的切割、磨削 3、本项目营运期主要设备 本项目主要设备一览表见表3。 表3 本项目营运期主要设备一览表 序 号 设 备 名 称 规 格 单 位 数 量 备 注 1 磨床 / 台 1 外购 2 车床 / 台 1 外购 3 压力机 / 台 6 外购 4 锯床 / 台 1 外购 5 工作台 / 台 4 外购 6 模具 / 套 100 外购 7 自动混料机 / 台 1 外购 4、本项目营运期主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗一览表见表4。 表4 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原料/能源名称 规 格 年用量 来 源 1 金刚石 克拉/a 30万 外购 2 电木粉 t/a 0.8 外购，25kg/袋 3 电解铜粉 t/a 0.2 外购，25kg/袋 4 碳化硅 kg/a 50 外购，25kg/袋 5 氧化锌 kg/a 50 外购，25kg/袋 6 水 m3/a 150 来自厂区自备井 7 电 kW·h/a 2万 来自孟庙镇供电线路 原辅材料性质： 表5 主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 金刚石 在空气中燃点为850-1000℃，在绝氧下2000-3000℃转变为石墨。熔点3550-4000℃；金刚石具有非磁性、不良导电性、亲油疏水性和摩擦生电性等。 电木粉 电木粉是由苯酚和甲醛发生聚合反应，产生酚醛树脂，添加一定比例的填充料、硬化剂、添加剂、经过混合粉碎而成，是一种热固性塑料。本项目所用的电木粉主要成分占比分别为酚醛树脂30%，玻璃纤维60%，硬脂酸3%，炭黑3%，高岭土4%。 电解铜粉 带有红色光泽的金属，熔点1083℃，在干燥的空气中很难被氧化，但是在潮湿的空气中容易被氧化。 碳化硅 绿色，呈半透明状，六方晶形，物理性能与黑色碳化硅相近，但性能略较黑色为脆，也具有较好的导热性与半导体特性。结晶体纯度高，硬度大 氧化锌 难溶于水，可溶于酸和强碱。氧化锌是一种常用的化学添加剂，广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。 本项目所用电木粉中的酚醛树脂为固体酚醛树脂，经查阅《磨料磨具用酚醛树脂标准》（GB/T24412-2009），本项目酚醛树脂主要成分含量指标一览表见表6。 表6 本项目酚醛树脂主要成分含量指标一览表 种类 型号 游离酚含量（质量分数）/% 游离醛 固体酚醛树脂 PF-F11 优等品≤3%；合格品≤5% / 5、本项目营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水由厂区自备井提供，运营期用水主要为打磨用水和职工生活用水，用水总量为0.5m3/d、150m3/a。 ●打磨用水：根据建设单位提供，本项目打磨开刃工序采用湿打磨工艺，车间共设置有一台磨床，打磨用水量为1m3/h，磨床每天工作2小时，则打磨用水量为2m3/d、600m3/a；打磨废水经沉淀池处理后循环使用，循环过程中会造成损耗，损耗水量按10%计算，则废水产生量为1.8m3/d、540m3/a，产生的废水通过暗渠排入沉淀池（规格为2m3），沉淀后循环使用不外排，则每天需补充打磨用水量为0.2m3/d、60m3/a。 ●本项目拟用职工6人，均不在厂区住宿，每人每天生活用水量按50L计，则职工生活用水量为0.3m3/d、90m3/a；生活废水经化粪池处理后拉走综合利用。 （2）排水 项目打磨废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，因此废水主要来源为职工办公生活废水。废水排放量为0.24m3/d、72m3/a。 ●职工办公生活废水：职工办公生活用水量为0.3m3/d、90m3/a，废水排放量按用水量的80%排放，则职工办公生活废水排放量为0.24m3/d、72m3/a；生活废水排入厂区化粪池处理后拉走综合利用。 本项目给排水情况见表7，本项目水平衡见图1。 表7 本项目营运期用排水情况 类 别 给排水量 日水量（m3/d) 年水量（m3/a） 用水 新鲜补充水 0.5 150 其中：生活用水 打磨补充水 0.3 0.2 90 60 消耗 消耗总量 0.26 78 排水 总排水量 0.24 72 其中：生活废水 0.24 72 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 6、选址可行性分析及平面布置合理性 （1）选址可行性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇文明路西段；项目北侧为加气站，东侧为物流公司厂房，西侧为爱德邦材料有限公司，南侧为空地。其中东侧距离本项目约200m处为郾城区卫生学校附属医院，东南方向约155m处为八里村，西侧距离本项目145m处为漯河食品职业技术学院；本项目所在地地理位置优越，交通便利，项目现状为空厂房，项目区地势平坦，地形比较规整，易于本项目建设。本项目地理位置图见附图一，项目周围环境示意图见附图二，项目现状及周围环境照片见附图四。 （2）厂区平面布置合理性 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇文明路西段，利用一栋现有厂房进行设备安装和生产，大门位于厂房北侧，进大门西侧为办公区，办公区南侧为原料区和成品区，生产区位于整栋仓房南侧，项目厂区各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理。本项目平面布置图见附图三。 本项目所在区域地势平坦，交通方便，周围无重要文物古迹、珍稀资源等环境敏感目标。综上所述，本项目厂址位置可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目营运期流程 生产工艺流程简介： （1）混料：将外购的原材料（金刚石、碳化硅、电木粉、电解铜粉、氧化锌）按照工艺配比称量。将配好的原料通过人工投料的方式加入自动混料机进行搅拌设有密封盖，搅拌过程处于密闭状态，每批次混合大约需要30min。此过程会产生废气和噪声。 （2）模具分装：通过人工分装的方式将混合好的原料分装进模具。 （3）模压成型：将混好的原料与基体填入模具模腔内，再将其置于压力机内进行热压成型，压机采用电加热，加热温度120~150℃，压力300t，热压时间为1h，热压完成后将成型的混合料从模具中取出进行下一步。此过程会产生噪声和废气。 （4）加工孔径：利用车床、锯床按照规格要求对模压成型的半成品进行中心孔径的加工。此过程会产生噪声。 （5）打磨开刃：本项目使用磨床对半成品外沿进行打磨开刃，所用工艺为水磨工艺，打磨过程中需要用水冷却降温，打磨用水循环使用，定期补充，不外排；此过程会产生打磨废水、固体废物和噪声。 （6）检验入库：成品经过检验合格后，打包放入仓库。 图2 营运期工艺流程及产污环节示意图 2、产污环节分析 （1）废气：本项目生产过程中会产生混料粉尘和模压成型工序产生的有机废气。 （2）废水：产生的污水主要为打磨废水和职工办公生活废水。 （3）固废：废包装材料、残次品、沉淀池残渣、职工办公生活垃圾。 （4）噪声：主要为磨床、车床、锯床等设备运转产生的噪声。 3、主要污染工序 ①大气污染源 项目运营期内产生的废气如下： A、混料粉尘 项目混料粉尘主要来源于原料混料工序。项目共1台混料机，混料机均设置有密封盖，混料过程处于密闭状态，混料过程中粉尘产生量很小，粉尘主要来自于人工投料环节。评价建议人工投料时通过规范操作，降低投料高度，可大大减少投料时粉尘产生量。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，同时类比同行业相关资料，本项目混料粉尘产生量按5kg/t计算，本项目粉状物料为电木粉和电解铜粉，投加量为1t/a，每天混料时间约为4h，则混料工序粉尘产生量为0.005t/a，0.004kg/h。 B、模压成型工序产生的有机废气 项目原料电木粉中含有酚醛树脂，因此模压成型过程中产生废气。经查阅资料，在300℃以下，酚醛树脂本身不发生分解，这一阶段产生的气体主要是水分，还有少量树脂硬化时束缚于树脂中未能释放的游离酚、游离醛；300℃以上，酚醛树脂开始热分解，而且分解的速率很高，产生的气体有水蒸汽、CO、CO2、甲烷、乙烷、苯酚、烷基酚、烷基苯等。在300～600℃之间，树脂粘结桥仍然保持其骨架，内部因热分解而呈多孔状，透气性好；600℃以上，热分解产生的气体的成分与300～600℃之间大致相同，但在此阶段树脂粘结膜发生剧烈的体积收缩，致密度提高，因而砂型的透气性大幅度降低。 金刚石砂轮制作过程中，压力机加热温度为120~150℃，此过程中树脂不发生分解，仅有部分游离酚挥发出来；工作时使用电加热，没有燃料燃烧废气产生，设计最高工作温度为250-280℃，此过程中树脂不发生分解，仅有部分游离酚挥发出来。根据所用的电木粉的成分含量可知，其中酚醛树脂占比为30%，酚醛树脂游离酚含量≤5%，甲醛含量不计，根据企业提供资料，电木粉用量为0.8t/a，每天工作5h，本次评价以酚醛树脂占比为30%、游离酚含量5%计算，则本项目酚类废气产生量为0.012t/a，0.008kg/h。 评价要求压力机侧面设置集气装置，收集废气经“低温等离子+UV光解”装置（集气效率95%，处理效率为80%，风机风量为4000m3/h）处理后经15m高排气筒排放。项目有组织酚类排放量为0.0023t/a（0.0015kg/h、0.375mg/m3），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（酚类最高允许排放浓度≤100mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率≤0.1kg/h）。 本项目酚类无组织排放量为0.0006t/a，排放速率为0.0004kg/h。 ②水污染源 本项目建成后，打磨废水经沉淀池处理后循环使用不外排，因此营运期间废水主要为职工办公生活废水，废水约为0.24m3/d、72m3/a，主要污染物浓度COD 200mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L，进入厂区内化粪池处理后拉走综合利用。 ③固体废物污染源 本项目固废污染源主要为废包装材料、残次品、沉淀池残渣、职工办公生活垃圾。 a废包装材料：根据原辅料分析，本项目每年产生废包装袋44个，按照每个袋子0.5kg计算，本项目产生的废包装材料量为0.022t/a。 b残次品：根据项目单位提供，营运期会产生一定量的残次品，残次品产生量占总生产量的5%左右，因此营运期残次品产生量为0.17t/a，收集后暂存于固废暂存区定期外售； c沉淀池残渣：本项目打磨工序采用湿磨工艺，所用的循环冷却水中会携带有少量的打磨残渣，根据建设单位提供，打磨残渣年产生量为0.05t/a；经沉淀池沉淀后残渣收集于金属容器中，暂存收集后暂存于固废暂存区汇同生活垃圾一起由环卫部门拉走卫生填埋。 d职工办公生活垃圾：本项目劳动定员为6人，年工作300天，生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算；则职工生活垃圾产生量为3kg/d、0.9t/a。 ④噪声污染源 本项目主要噪声为磨床、车床、锯床等设备噪声，源强为65~80dB（A）。在采取减震、隔声、消声等降噪措施后，可使设备的噪声降低15~20dB（A）左右。本项目主要设备噪声源强及排放情况见表8。 表8 本项目主要设备噪声源强及排放情况 设备名称 数量（台、套） 噪声源强dB（A） 降噪措施 治理后源强dB（A） 磨床 1 75 厂房隔声、基础减振、选用低噪声设备等 60 车床 1 65 50 锯床 1 80 65 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不涉及原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇文明路西段，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表9。 表9 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 0.167 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0.725 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 0.3 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2019年大气污染防治攻坚战实施方案”等一系列工业大气污染治理、城市扬尘污染控制、机动车污染防治等大气污染防治措施后，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域的地表水体为柳河，柳河最终汇入颍河，据河南省地表水功能区划分，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类。本评价引用漯河市环境中心站发布的《2018漯河市环境监测年鉴》西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见下表。 表10 地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 15.0 30 0.50 0 NH3-N 0.21 1.5 0.14 0 由上表可知，西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。区域地表水环境质量较好，功能达标。此外，根据《2019年漯河市环境质量状况公报》中公布地表水环境质量：2019年，全市地表水水质级别由良好变为优，7个地表水责任目标断面全年Ⅰ-Ⅲ类水质断面7个，占100%，同比提高57.1%。水质评价结果为：澧河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类，水质级别为优；沙河、颍河、清潩河、汾河、三里河、唐江河、黑河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，水质级别为良好。与2018年相比，全市河流水质级别由良好变为优。颍河2019年监控断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准的要求，属于地表水环境达标区。 3、地下水环境 根据《2018年漯河市环境质量状况公报》，2018年漯河市市区地下饮用水源地各项指标的年均浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，全部达到饮用水标准要求。根据《2019年漯河市环境质量状况公报》，2019年市区地下饮用水源地二水厂、三水厂各项指标的年均浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类，全部达到饮用水标准要求，漯河市城市地下水质量为良好，综合定性评价分值为2.13。与上年相比，漯河市城市饮用水源地水质级别保持良好。 4、声环境现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区。声环境质量现状较好，项目厂区能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求。 5、生态环境 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表11 项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 坐标 方位 距离(m) 功能 保护级别 X Y 大气环境 八里村 113.993405 33.630411 E 155 居住 GB3095-2012 二级 郾城区卫生学校附属医院 113.990962 33.632594 E 200 医疗 漯河食品职业技术学院 113.984565 33.633571 W 145 教育 声环境 东、南、西、北厂界 / / E、S、W、N 厂界外1m / GB3096-2008 2类标准 地表水 颍河 / / N 3924 灌溉、防洪 GB3838-2002 IV类 地下水 厂址区域 113.988427 33.632811 / / / GB/T14848-2017 III类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 mg/L 污染物名称 COD BOD5 氨氮 SS 动植物油 标准值 150 30 25 200 20 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 mg/m3 污染物名称 最高允许排放浓度 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级 监控点 浓度 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 酚类 100 15 0.1 周界外浓度最高点 0.08 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类 dB﹙A﹚ 类别 昼间 夜间 2类 60 50 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001) 及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期打磨废水排入沉淀池沉淀后循环使用，职工办公生活污水经化粪池处理后定期拉走综合利用，废水排放量为0；大气污染物主要为颗粒物和酚类，不产生SO2和NOx。因此，本项目污染物控制指标为0。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有厂房建设生产，施工期内仅为设备安装，持续时间短且污染物产生量较少，因此施工期污染因素分析略。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、环境空气影响分析 （1）根据工程分析，本项目营运期废气主要为生产过程中会产生混料粉尘和模压成型工序产生的有机废气。 a、混料工序粉尘产生量为0.005t/a，0.004kg/h，通过车间排风扇无组织排放； b、模压成型工序产生的有机废气为电木粉中的酚醛树脂挥发出的酚类气体，产生量为0.012t/a，0.008kg/h，经集气装置收集后通过“低温等离子+UV光解装置”处理后经15m高排气筒排放；有组织酚类排放量为0.0023t/a（0.0015kg/h、0.375mg/m3），能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（酚类最高允许排放浓度≤100mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率≤0.1kg/h）。未收集的无组织酚类气体排放量为0.0006t/a，排放速率为0.0004kg/h。 （2）大气环境影响预测分析 ①评价因子 预测因子：酚类、颗粒物 预测内容：本次预测以《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式预测酚类、颗粒物在单一气象条件下的最大落地浓度。 ②大气环境影响评价等级 选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。估算模型预测参数见下表12。 表12 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 80 最高环境温度/℃ 41.3 最低环境温度/℃ -16.5 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否☑ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否☑ 岸线距离/km / 岸线方向/° / 根据工程分析，项目废气有组织排放点源参数详见表13。 表13 大气污染物废气有组织排放点源参数一览表 产污环节 污染源 位置 污染物名称 排放速率 烟气排放速率 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气 温度 环境 温度 评价标准 模压成型工序 1#排气筒 酚类 0.0015kg/h 63m/s 15m 0.15m 298K 298K 0.02mg/m3 有组织排放的酚类废气预测结果见下表。 表14 估算模式有组织排放估算结果 1#排气筒 距离 酚类 浓度（ug/m3） 占标率（%） 1 0.2531E-05 0.00 25 0.3083E-01 0.15 50 0.5373E-01 0.27 75 0.9979E-01 0.50 100 0.1104 0.55 200 0.1395 0.70 300 0.1203 0.60 400 0.9558E-01 0.48 500 0.7666E-01 0.38 600 0.7456E-01 0.37 700 0.7089E-01 0.35 800 0.6634E-01 0.33 900 0.6167E-01 0.31 1000 0.5721E-01 0.28 1500 0.4517E-01 0.22 2000 0.3571E-01 0.18 2500 0.3078E-01 0.15 下风向最大浓度及占标率 0.1395 0.70 最大浓度距离（m） 200 根据工程分析，项目废气无组织污染源强参数详见表15。 表15 大气污染物无组织废气排放源强一览表 类别 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 排放工况 评价因子源强 酚类 颗粒物 序号 Name Ll Lw Are H Cond Q酚类 Q颗粒物 单位 —— m m ° m / kg/h kg/h 数据 生产车间 30 12 0 12 连续 0.0004 0.004 车间无组织废气预测结果见表16。 表16 车间无组织废气预测结果一览表 距源中心下风向距离（m） 酚类 颗粒物 浓度（ug/m3） 占标率（%） 浓度（ug/m3） 占标率（%） 1 0.4690 2.34 17.91 1.99 25 0.6005 3.00 22.93 2.55 50 0.3552 1.78 13.57 1.51 75 0.2624 1.31 10.02 1.11 100 0.2140 1.07 8.171 0.91 200 0.1293 0.65 4.939 0.55 300 0.9670E-01 0.48 3.693 0.41 400 0.7879E-01 0.39 3.009 0.33 500 0.6725E-01 0.34 2.568 0.28 600 0.5911E-01 0.30 2.257 0.25 700 0.5301E-01 0.26 2.024 0.22 800 0.4824E-01 0.24 1.842 0.20 900 0.4440E-01 0.22 1.695 0.19 1000 0.4122E-01 0.21 1.574 0.17 1500 0.3099E-01 0.15 1.183 0.13 2000 0.2532E-01 0.13 0.9669 0.11 2500 0.2165E-01 0.11 0.8267 0.09 下风向最大浓度及占标率 0.6005 3.00 22.93 2.55 最大浓度 距离（m） 25 从表15、16可知：项目1#排气筒（酚类）有组织正常排放时，其下风向预测浓度较小，在下风向距离点源中心200m处最大落地浓度为0.1395ug/m3，最大地面浓度占标率为0.70%，因此项目有组织排放对周围环境影响较小；项目酚类无组织排放最大地面浓度为0.6005ug/m3，最大地面浓度占标率为3.00%；无组织颗粒物排放最大地面浓度为22.93ug/m3，最大地面浓度占标率为2.55%；因估算模型采用最不利气象条件进行预测，不同面源厂界浓度处贡献值均低于最大落地浓度，由此可以反推，本项目无组织排放的颗粒物、酚类在各厂界处的最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（酚类0.08mg/m3，颗粒物≤1.0mg/m3），对周围环境影响较小。 由预测结果可见，本项目Pmax最大为模压成型工序无组织排放的酚类，Pmax值为3.00%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据导则要求：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，因此本次评价只对污染物排放量进行核算。 ③大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算表如下： 表17 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量 （t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 酚类 0.375 0.0015 0.0023 一般排放口合计 酚类 0.0023 有组织排放合计 酚类 0.0023 表18 项目无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要防治措施 污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 生产车间 颗粒物 加强车间通风，产污工序合理设置集气罩位置，提高集气效率 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.005 酚类 0.08 0.0006 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.005 酚类 0.0006 表19 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 有组织排放量（t/a） 无组织排放量（t/a） 年排放总量（t/a） 1 颗粒物 0 0.005 0.005 2 酚类 0.0023 0.0006 0.0029 （3）大气环境影响评价自查 表20 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（PM10） 其他污染物（酚类） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充检测□ 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他( 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（PM10、酚类） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （ ）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源 监测 监测因子：（PM10、酚类） 有组织废气监测( 无监测□ 无组织废气监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:(0.005)t/a 酚类:(0.0029)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目建成后，打磨废水经沉淀池处理后循环使用不外排，因此营运期间废水主要为职工办公生活废水。 ①污水产生量分析 营运期废水排放量总为0.24m3/d、72m3/a，营运期间产生的废水主要是职工办公生活污水。 ②污水污染物浓度分析 项目污水类型为生活污水，主要污染物为COD、SS、氨氮，各污染物产生浓度分别为200mg/L、200mg/L、30mg/L。 ③治理措施及排放量 本项目营运期产生的生活污水经管道排入容积为1m3化粪池中，为保证处理效果，废水在化粪池内的停留时间不应小于24h。经化粪池处理后，生活污水产生及排放情况详见表21。 表21 项目营运期生活污水产生及排放情况一览表 污染源 产生情况 排放情况 污染物 mg/L t/a 经化粪池处理后定期由罐车拉走综合利用 生活污水 废水量 72m3/a COD 200 0.0144 SS 200 0.0144 氨氮 30 0.00216 项目营运期生活污水总产生量为72m3/a（0.24m3/d），排入厂区1m3化粪池对进行处理，能满足废水处理需求。 （2）总排水去向与总量控制 本项目营运期职工办公生活污水经化粪池处理后定期由罐车拉走综合利用，不外排，对周围水环境影响较小。 本项目总量控制指标：本项目建设营运期，职工办公生活污水经化粪池处理后定期由罐车拉走综合利用，废水排放量为0，因此，总量控制指标为0。 通过采取以上措施，项目废水不排入周围地表水水体，因此对水环境影响较小。 （3）地下水环境影响分析 本项目属于石墨及其他非金属矿物制品项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 3、固体废物影响分析 本项目固废污染源主要为废包装材料、残次品、沉淀池残渣、职工办公生活垃圾。 a废包装材料：根据原辅料分析，本项目每年产生废包装袋44个，按照每个袋子0.5kg计算，本项目产生的废包装材料量为0.022t/a。 b残次品：根据项目单位提供，营运期会产生一定量的残次品，残次品产生量占总生产量的5%左右，因此营运期残次品产生量为0.17t/a，收集后暂存于固废暂存区定期外售； c沉淀池残渣：本项目打磨工序采用湿磨工艺，所用的循环冷却水中会携带有少量的打磨残渣，根据建设单位提供，打磨残渣年产生量为0.05t/a；经沉淀池沉淀后残渣收集于金属容器中，暂存收集后暂存于固废暂存区汇同生活垃圾一起由环卫部门拉走卫生填埋。 d职工办公生活垃圾：本项目劳动定员为6人，年工作300天，生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算；则职工生活垃圾产生量为3kg/d、0.9t/a；收集后由环卫部门拉走卫生填埋。 本项目营运期固废处置利用一览表见表22。 表22 项目固废处置利用方式一览表 序号 名称 产生量 处理处置方式 排放量 1 废包装材料 0.022t/a 固废区暂存后定期外售给物资回收公司综合利用 0 2 残次品 0.17t/a 0 3 沉淀池残渣 0.05t/a 0 4 生活垃圾 0.9t/a 收集后由环卫部门拉走卫生填埋 0 综上所述，项目所产生的固废得到了安全合理的处置，去向明确，符合资源化、无害化、减量化的理念，不会产生二次污染，因此不会对周围环境产生明显的影响。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声为磨床、车床、锯床等设备噪声，源强为65~80dB（A）。在采取减震、隔声、消声等降噪措施后，可使设备的噪声降低15~20dB（A）左右。 主要噪声源及采取治理措施后各设备的相应源强见表23。 表23 主要噪声源采取防治措施后各设备的相应源强一览表 设备名称 数量（台、套） 噪声源强dB（A） 降噪措施 治理后源强dB（A） 磨床 1 75 厂房隔声、基础减振、选用低噪声设备等 60 车床 1 65 50 锯床 1 80 65 本次声环境影响预测与评价范围确定为厂界外200m。本项目声环境影响预测与评价标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 （1）预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （2）预测结果 由于本项目位于漯河市郾城区孟庙镇文明路西段，目前项目北侧为加气站，东侧为物流公司厂房，西侧为爱德邦材料有限公司，南侧为空地。作为新建项目，在此只以设备噪声对厂界的贡献值作为评价的依据，不再叠加现状背景噪声值，预测结果见表24。 表24 项目厂界噪声预测结果统计分析一览表 设备名称 降噪后叠加值dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 标准值(dB(A)) 车间设备 66.30 东厂界 7 49.40 昼间：60 南厂界 3 56.76 北厂界 20 40.28 西厂界 5 52.32 由于本项目营运期只有白天生产，因此项目主要噪声设备经采取厂房密闭隔声、设备基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的昼间要求。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②各生产设备加强保养； ③环厂界四周种植高大的乔木、灌木，发挥植物吸声作用； ④优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，各厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，对周围声环境影响不大。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”类别中的“其他”，为Ⅲ类项目。 本项目属于污染影响类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型建设项目根据占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。 建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据如下： 表25 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 项目占地面积400平方米，属于小型项目，根据现场调查，项目周边土壤环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤评价工作等级划分如下。 表26 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 由上表可知，本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混料粉尘 | 颗粒物 | 排风扇 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中的二级标准要求 |
|  | 模压成型工序产生的有机废气 | 酚类 | 集气系统+低温等离子+UV光解+15m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | 打磨废水 | SS | 经沉淀池处理后循环使用 | 不外排 |
|  | 生活废水 | COD、氨氮 SS | 经化粪池处理后定期拉走综合利用 |  |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |
| 固体废物 | 本项目固废污染源主要为废包装材料、残次品、沉淀池残渣、职工办公生活垃圾。其中废包装材料和残次品收集后暂存于固废暂存区定期外售，沉淀池残渣收集于金属容器中，暂存于固废暂存区汇同生活垃圾一起由环卫部门拉走卫生填埋。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 为进一步防止对地下水环境的影响，应采取以下措施： ①建设单位应与设计单位密切配合，适当调整厂区总平面布置，将易产生跑、冒、滴、漏现象的设施等环节置于地质条件较好的位置，最大限度地降低拟建工程对地下水的影响。 ②对可能产生污染的场地进行固化处理，完善污、雨水排水的收集措施。 ③生产区进行地面硬化，空地进行绿化处理，硬化地面应高于绿化地面，从而保证雨水进入绿化地面补充地下水。 ④作好堆放、储存物料、产品场地的防渗处理。 |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）建设单位应该认真贯彻执行有关项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。 （2）加强生产设施及防治措施运行，定期对污染防治设施进行保养检修，加强管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 （3）加强环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告要求认真落实环境监测计划。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合当前国家产业政策，符合当地总体规划。项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。 .

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | +0.005 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 危险废物 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水0.5

0.24

0.3

拉走综合利用

化粪池

职工办公生活用水

0.06

0.2

打磨用水

1.8

0.2

检验入库

混料机

压力机

噪声、废水、固废

原料

混料

废气（颗粒物）、噪声、固废

模具分装

模压成型

压力机

废气（酚类）、噪声

车床、锯床

加工孔径

打磨开刃

磨床

噪声