# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：    年产200万只饮料瓶项目

建设单位（盖章）：河南玄众生物科技有限公司

编 制 日 期：         二0二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南玄众生物科技有限公司 年产200万只饮料瓶项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-411103-04-01-370701 |
| 建设单位联系人 | 吴艳辉 | 联系方式 | 15188426888 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 漯河 市 郾城 县（区） 淞江产业集聚区 （街道） 亚裕产业园 |
| 地理坐标 | （ 113 度 58 分 15.6 秒， 33 度 36 分 48.8 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 53塑料制品业292 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 25 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 80 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书在2014年9月由漯河市环境科学技术研究所编制。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 淞江产业集聚区鼓励引进的项目和优先发展的行业包括： 1、食品加工 发展低污染的膨化食品系列；蔬菜保鲜、速冻、脱水、真空、冻干蔬菜食品；低温肉制品；生鲜肉制品（不包括屠宰和生鲜肉分割）；天然食品与天然香料添加剂生产；营养健康型大米、小麦粉及制品的开发生产；传统主食工业化生产；豆奶、豆奶粉、浓缩植物蛋白；速冻肉食菜肴方便食品。 本项目生产饮料瓶，为企业现有苏打水生产线配套，企业属于食品加工业，符合淞江产业集聚区鼓励引进的项目和优先发展的行业。 |
| 其他符合性分析 《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 根据企业规划，本次仅建设年产200万只饮料瓶，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”类第53条“塑料制品业292”， 其中以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的，年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的需编制报告书；其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨及以下的除外）需编制报告表，本项目不涉及再生塑料和电镀工艺，不使用胶粘剂及涂料，故属于其他类别，需编制环境影响报告表，按照要求本项目应编制环境影响报告表。 产业政策相符性分析 本项目为塑料容器制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会备案，项目代码为：2104-411103-04-01-370701，项目备案见附件二。 “三线一单”控制要求相符性分析 ①生态保护红线相符性分析 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路亚裕产业园，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线相符性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 （1）与《河南省2020年大气污染污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号）的相符性分析 2020年2月21日，河南省污染防治攻坚战领导小组印发了《河南省2020年大气污染污染防治攻坚战实施方案》，本项目与其中相关内容的相符性分析如下： 表1-1 与豫环攻坚办[2020]7号相符性分析一览表 序号 文件要求 企业建设情况/环评要求 相符性 1 建立“散乱污”企业动态管理机制，进一步夯实网格化管理，落实乡镇街道属地管理责任，以农村、城乡结合部、行政区域交界等为重点，强化多部门联动，创新监管方式，充分运用电量数据以及卫星遥感、无人机等技术，持续开展“散乱污”企业动态清零工作，坚决打击遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等反弹现象。 本项目符合漯河市淞江产业集聚区龙江路亚裕产业园总体发展规划，不属于“散乱污”企业。 相符 2 开展VOCs专项洽理。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印剐、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放洽理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 本项目吹瓶工序均安置在密闭的生产车间内，并采取UV光解装置+等离子废气净化装置进行处理。有机废气经处理后能够满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 相符 与《河南省工业大气污染防治6个专项方案通知》（豫环文[2019]84号）的相符性分析 1）与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析 表1-2 与河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析一览表 序号 文件要求 企业建设情况/环评要求 相符性 1 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求， 其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 本项目有机废气经UV光解装置+等离子废气净化装置处理后满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 相符 2 推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目吹瓶工序安置在密闭的生产车间内，吹瓶机等安装密闭型集气罩，并采取UV光解装置+等离子废气净化装置进行处理。 相符 2）与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 表1-3 与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案相符性分析一览表 类别 文件要求 企业建设情况/环评要求 相符性 料场密闭治理 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 所有物料均进库存放，厂界内无露天堆放物料。 相符 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 本项目不涉及粉状物料。 相符 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。 所有地面完成硬化或绿化。 相符 生产环节治理 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 本项目吹瓶工序均安置在密闭车间内，并采取UV光解装置+等离子废气净化装置处理有机废气。 相符 厂区、车辆治理 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化 厂区道路已硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露 相符 对厂区道路定期洒水清扫。 企业建立洒水清扫制度 相符 建设完善监测系统 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 建议企业安装视频监控设施 相符 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 建议企业安装有机废气自动监控设施，并与漯河市郾城区生态环境部门联网。 相符 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的相符性分析 2019年6月26日生态环境部印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），本项目与其中相关内容的相符性分析如下： 表1-4 与重点行业挥发性有机物综合治理方案相符性分析一览表 类别 文件要求 企业建设情况/环评要求 相符性 大力推进源头替代 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。包装印刷等行业要加大源头替代力度。 本项目不涉及 相符 全面加强无组织排放控制 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 本项目外购PET瓶胚均包装完好，常温存放无VOCs挥发。 相符 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 本项目原料及成品塑料瓶均由密闭塑料膜包装，常温存放无VOCs挥发。 相符 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 本项目不涉及 相符 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 本项目吹瓶工序均安置在密闭的生产车间内，并安装集气装置，变无组织为有组织。 相符 推进建设适宜高效的治污设施 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 针对有机废气本项目采取UV光解装置+等离子废气净化装置进行处理，有机废气去除效率高，废灯管定期更换，更换下来的废灯管暂存于危废暂存间。 相符 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。 本项目不涉及吸附工艺 相符 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 本项目有机废气初始排放速率较小，针对有机废气本项目采取UV光解装置+等离子废气净化装置进行处理，有机废气去除效率为80%。 相符 深入实施精细化管控 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 环评要求企业应根据VOCs排放主要环节和工序，制定具体操作规程，落实到具体责任人。同时健全内部考核制度，加强人员能力培训和技术交流，建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，建议安装废气在线监控系统并与漯河市郾城区生态环境部门联网，相关台账记录至少保存三年。 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及主要建设内容 本项目利用企业现有厂房进行建设，建筑面积80m2，项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备 注 主体工程 吹瓶区 厂房西部，建筑面积50m2 利用现有厂房 储运工程 原料仓库 厂房西南，建筑面积20m2 成品仓库 厂房南部西侧，建筑面积10m2 辅助工程 办公室 厂区现有办公室 依托现有 公用工程 给水 厂区自备井提供 依托现有 排水 采取雨污分流制，冷却水经冷却循环塔冷却后循环使用；生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂 化粪池依托现有 用电 市政供电线路 依托现有 环保工程 废水治理 冷却水循环使用，园区1座50m3化粪池（依托现有） 新建、依托现有 废气治理 吹瓶工序非甲烷总烃废气：密闭负压集气系统+1套UV光氧催化+低温等离子废气净化装置+1根15m高排气筒； 新建 固废治理 垃圾桶若干、1座10m2固废间（依托现有），1座5m2危废暂存间 新建、依托现有 噪声治理 基础减振、建筑隔声 新建 依托可行性分析： 车间依托关系 扩建项目用地为现有工程《年产15000吨苏打水建设项目》所征土地，在现有工程生产车间内西南侧建设，本次扩建项目利用其现有土地、厂房以及办公用房。 废水治理依托关系 扩建项目新增员工3人，项目建成投产后用水主要为生活用水和设备循环冷却水，设备循环冷却水循环使用不外排，生活污水产生量为0.12m3/d。厂区所在亚裕产业园现有一座50m3化粪池，能满足处理要求。生活污水经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，也能达到淞江产业集聚区污水处理厂接管标准。因此，本项目依托可行。 2、项目产品方案及规模 本项目产品方案见下表。 表2-2 本项目组成及主要建设内容一览表 序号 产品类别 规格 年产量（只/a） 备注 1 饮料瓶 360mL 200万 本项目不涉及瓶盖生产，瓶盖外购 3、项目营运期主要设备 项目营运期主要设备见表2-3。 表2-3 项目营运期主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 吹瓶机 台 2 / 2 空压机 台 1 / 4、原辅材料及能源 项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 原材料消耗及能源消耗 序号 名 称 单位 数量 理化性质/用途 1 食品级PET瓶胚 万个/a 200 PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。常见制品有饮料瓶、瓶盖等。 2 电 kW·h 1万 / 3 水 t 75 厂区自备井 5、营运期给排水情况 （1）给水 本工程用水主要为职工办公生活用水和冷却水补充水。 ①职工办公生活用水：办公生活用水由厂区自备水井提供，企业现有职工20人，本项目新增劳动定员3人，均不在厂内食宿。每人每天生活用水量按照50L计，则本项目新增职工办公生活用水量为0.15m3/d、45m3/a。生活污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.12m3/d（36m3/a）。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS等。 ②冷却水补充水：根据项目单位提供资料，本项目在吹瓶等工序需要用冷却水进行冷却。冷却水循环量约为2m3/d，冷却水损耗量约为用水量的5%，冷却水补充水量为0.1m3/d、30m3/a。 （2）排水 本项目工程冷却水循环使用，定期补充损耗，不产生废水，产生的废水主要为职工办公生活废水，排放量为0.12m3/d、36m3/a。本项目水平衡见图2-1，本项目给排水情况见表2-5。 表2-5 本项目用排水情况 类 别 单 位 m3/d m3/a 用水 用水总量 0.25 75 其中：职工办公生活用水 0.15 45 吹瓶工序冷却水补充水 0.1 30 排水 排放水总量 0.12 36 其中：职工办公生活废水 0.12 36 消耗 消耗总量 0.13 39 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 6、劳动定员与工作制度 企业现有职工20人，本项目新增劳动定员3人，均不在厂区食宿，实行每日单班制制度，每日一班，每班8小时，生产根据市场需求淡旺季分明，总年生产天数为300天。 7、选址可行性及平面布置合理性分析 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路亚裕产业园，项目本次建设利用现有厂房，依托现有公辅设施，项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目周边环境照片见附图四。根据漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会出具的证明可知本项目符合规划，同意入驻。因此，本项目拟选厂址可行。 项目平面布置图见附三，本项目利用现有厂房，项目根据生产工序流程设置了平面布置，厂房西侧从西向东依次布置吹瓶区和仓库。项目布置比较紧凑合理，缩短了物料的运输距离，节省了能耗，方便了管理。由上分析可知，该项目平面布置较为合理。 综上，项目平面布置合理，选址可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 生产工艺流程示意图： 图2-2 项目工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述见下。 项目外购瓶胚，吹塑是将瓶胚置于模具中，在瓶坯中通入压缩空气将其吹胀，使之紧贴于模腔壁上，再经冷却脱模得到中空制品的成型方法。吹塑后即得到成品饮料瓶。吹塑工序产生有机废气，主要污染因子为 VOCs。 吹塑工艺采用水间接冷却，冷却水循环使用，不外排。本项目瓶盖外购，项目不涉及瓶盖制造。 2、主要污染工序 废气：吹塑产生的有机废气VOCs； 废水：职工的生活污水； 噪声：主要来自吹瓶机、空压机等设备运行噪声。 固废：检验过程产生的次品、废包装材料和职工生活垃圾；废气处理过程中产生废UV灯管。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 企业原名称为漯河市明泰食品有限公司，2018年2月变更为河南玄众生物科技有限公司，企业于2014年委托漯河市环境科学技术研究所编制有《漯河市明泰食品有限公司年产1500吨苏打水建设项目环境影响报告表》，并于2014年6月获得了原漯河市环境保护局的行政审批（漯环监表（2014）81号），该项目于2016年10月经原漯河市郾城区环保局通过环保竣工验收（郾环监验（2016）5号）。企业并于2020年6月办理有排污许可证登记。 1.现有项目生产概况 （1）现有产品 根据现场调查，目前企业的产品主要为苏打水，现有产能为年产1500吨苏打水。 （2）生产工艺 图2-3 现有工程工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 首先经地下水由纯水制备制成纯水，然后与外购的原辅材料（如小苏打、安赛蜜）进行配料混合，充分搅拌，经杀菌和微孔过滤后灌装，得到成品。企业使用清洁饮料瓶，清洁饮料瓶在灌装前进行洗瓶，洗瓶会产生废水。 （3）现有污染源及达标情况分析 ①废水 根据现场调查及企业的验收报告，目前企业产生的废水主要为CIP洁净下水，洗瓶水和职工生活污水。其中CIP洁净下水和洗瓶水水质较好，水量约为1.5t/d（450t/a），根据漯河宏安检测技术有限公司于2020年5月28日对废水监测结果显示，生产废水pH：7.39-7.47；COD：21.4-24.1mg/L；氨氮：0.39-0.48，生产废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。生活污水排水量为0.4t/d（120t/a），生活污水经园区现有化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后纳入市政污水管网。 噪声 现有工程产生的噪声主要为设备机械噪声，主要噪声源源强约为70-85dB（A），经采取对高噪声设备安装减震垫，对车间封闭隔声等措施后，项目各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 固废 现有工程废弃包装收集后暂存于一般固废暂存间，集中外售；职工生活垃圾集中收集在垃圾箱，交由环卫部门处置。现有工程纯水制备系统定期交由设备厂家反冲洗维护，生产过程纯水系统仅有清净下水排放。 2.企业现存问题和“以新带老”治理措施 现有项目从投产至今无环境投诉及举报记录，根据现场踏勘及以上分析，项目存在的环保问题汇总及“以新带老”整改措施见下表。 表2-6 现有项目存在的环保问题及整改措施 序号 类别 现有项目存在的环保问题 “以新带老”整改措施 1 一般固废 厂区生产区域较乱，废弃物随处堆放，厂区内一般固废未及时清理。 保证生产区清洁，废弃物必须及时清理收集存放在一般固废暂存间。 2 台账记录 厂区纯水制备系统维护记录和维护合同协议不规范，不完整。 纯水制备系统反冲洗危废做好台账记录，合同协议。反冲洗产生的危废和固废委托维护厂家交由有资质单位处置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 | 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 72.5 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 30 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。评价引用漯河市环境监测中心站2020年1~5月对西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表3-2。 表3-2 颍河西华址坊监测断面数据汇总表 单位：mg/L 断面 采样日期 COD 氨氮 总磷 2020年1~5月颍河-西华址坊断面 2020-01 20 0.43 0.134 2020-02 20 0.12 0.056 2020-03 18 0.1 0.07 2020-04 18 0.06 0.049 2020-5 19 0.12 0.168 均值 19 0.166 0.0894 规划水质标准 | 6~9 20 1.0 0.2 由监测统计结果分析可知，2020年度1月-5月份颍河西华址坊断面COD范围为18~20mg/L，超标率0；氨氮范围为0.06~0.43mg/L，超标率0；总磷范围为0.07~0.168mg/L，超标率0。根据常规监测数据，颍河-西华址坊断面1月-5月份 COD、氨氮及总磷平均值分别为 19mg/L、0.166mg/L、0.0894mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 从以上分析可知，随着《漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018-2020 年）》的逐年实施，2020年以来颍河水质无超标现象出现，区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表3-3。 表3-3 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏勘，拟建项目所在区域内无大型噪声污染源，区域声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路亚裕产业园，南侧距英张村480m，项目主要环境保护目标如下表： 表3-4 主要环境保护目标 序号 环境因素 保护目标 方位 距离 保护级别 1 大气环境 英张村 S 480m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2 声环境 周围声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3 地表水环境 颍河 N 6600m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水水质标准 4 地下水环境 区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 非甲烷总烃废气有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1其他行业 有机废气排放口特别排放要求（80mg/m3，去除效率≥70%）。 厂房内无组织废气非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A排放限值（1h平均：10mg/m3；任意一次浓度值：30mg/m3） 厂界无组织废气非甲烷总烃浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9边界限值（4.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2企业边界浓度限值要求（2.0mg/m3）。 （2）废水：废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准（pH：6-9；COD：150mg/L；氨氮：25 mg/L；SS：150 mg/L）。 （3）噪声：四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)； 夜间50dB(A)。 （4）固废： 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单及《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目营运期废水主要为职工办公生活废水，职工办公生活废水经厂区化粪池处理后通过污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂。本项目废水经污水处理厂处理后废水最终排入颍河，根据漯河市生态环境局总量科对漯河市“十三五”水质目标的要求，本项目废水总量控制指标按照漯河市2020年颍河水质目标（COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L）进行核定，项目职工办公生活废水排放量为36m3/a，则本项目废水总量控制指标为：COD0.0007t/a，NH3-N0.00004t/a。 废气：本项目VOCS废气产生量为0.0105t/a，针对项目产生的VOCS的治理措施为：经收集后由引风机引至1套UV光氧催化装置+等离子废气净化装置处理后通过1根15m高排气筒排放。经治理，项目VOCS最终排放量为0.0029t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.0029t/a，需替代量为0.0029t/a×2=0.0058t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 （1）废气源强 本项目吹塑工序所用原料为PET瓶胚，生产时温度控制在200℃以下，经查阅资料可知，PET塑料分解温度在270℃以上，因此在以上温度范围内不会导致项目所用原料热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的塑料软化废气，通常以非甲烷总烃表示。参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究、第二辑》（美国国家环保局）中推荐的排放系数（塑料粒子生产过程中单体排放因子非甲烷总烃为0.35kg/t原料），本项目吹瓶原材料用量为200万只/a，单个瓶胚重量约为15g，则项目年用量为30t/a，则本项目挥发性有机废气为0.0105t/a。 （2）废气污染防治措施 环评要求建设单位将吹瓶机设置在密闭负压生产车间内，采用集中抽气系统进行抽风收集吹塑产生的有机废气VOCs，设计风量为2000m3/h，集气效率为90%，则项目有组织非甲烷总烃产生量为0.0095t/a（0.004kg/h），产生浓度为1.96mg/m3，收集后的有机废气经1套UV光氧催化+低温等离子废气净化装置进行处理，经处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放，集气系统未能收集的部分以无组织的形式排放，则吹瓶工序无组织非甲烷总烃产生量为0.001t/a、0.0004kg/h。根据查阅相关资料，UV光氧催化装置+等离子废气净化装置组合处理工艺一般对有机废气的处理效率可达到80%以上，本次评价按80%计，则处理后项目有组织非甲烷总烃排放量为0.0019t/a（0.0008kg/h），排放浓度为0.4mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求。 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污环节 污染物种类 产生情况 排放形式 排放情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 吹瓶工序 VOCS 0.0095 0.004 1.96 有组织 0.0019 0.0008 0.4 0.001 0.0004 / 无组织 0.001 0.0004 / 表4-2 项目废气治理措施情况一览表 污染物种类 治理设施 名称 处理 能力 收集效率 治理工艺去除率 是否为可行技术 VOCS 密闭负压集气系统+1套UV光氧+低温等离子废气净化装置+1根15m排气筒 / 90% 80% 是 表4-3 项目废气排放口基本情况及监测要求 污染物种类 排放口基本情况 监测要求 执行标准 编号及名称 高度 排气筒内径 温度 类型 地理坐标 监测点位 监测因子 监测频次 VOCS 有机废气DA001 15m 0.3m 20℃ 立式排放口 E113.9708 N33.61325 排气筒进出口 非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境防护距离设置的有关规定：大气环境防护距离确定的方法是采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织源的大气环境防护距离，并结合厂区平面图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。 经导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目车间无组织排放的污染物最大超标距离和建议防护距离均为0，计算结果为无超标点。说明在正常生产条件下，本项目的无组织排放废气对环境基本无影响，故本项目不设大气环境防护距离。 （4）废气环境影响分析 本项目所在区域是环境空气质量不达标区域，周围500m范围内大气环境敏感点较少，仅有南侧480m处的英张村。本项目吹瓶工序产生的有机废气经密闭负压集气系统收集后经1套UV光氧催化+等离子废气净化装置处理达标后，经1根15m排气筒排放，排放量为0.0019t/a，排放浓度为0.4mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求，对周围环境及附近敏感点影响较小。 废水 本项目营运期冷却水循环使用不外排，废水主要为职工办公生活废水。 根据项目单位提供资料，本项目在吹瓶等工序需要用冷却水进行冷却。冷却水循环使用，定期补充损耗，不产生废水。 职工办公生活用水：办公生活用水由厂区自备水井提供，项目劳动定员3人，均不在厂内食宿。每人每天生活用水量按照50L计，则职工办公生活用水量为0.15m3/d、45m3/a。生活污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.12m3/d（36m3/a）。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS等，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.0108t/a，氨氮30mg/L、0.00108t/a，SS200mg/L、0.0072t/a。依托园区内现有化粪池（50m3）处理后，排入园区化粪池进行处理后经市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂。淞江产业集聚区污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，收水范围包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。本项目位于漯河市郾城区龙江路西段路北，在污水处理厂收水范围内，废水可通过污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂处理。淞江产业集聚区污水处理厂主要污染物进水浓度要求分别为COD：390mg/L、NH3-N：42mg/L，本项目废水主要污染物排放浓度分别为COD：150mg/L、NH3-N：20mg/L，满足淞江产业集聚区污水处理厂进水水质要求。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B。项目废水量较小，水质简单，预处理达标后通过市政污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂，其设计日处理量为3万m3/d，本项目废水约为0.12m3/d，污水尚在污水处理厂的余量范围之内，不会对污水处理厂正常运行产生不良影响。 综上，本项目职工办公生活废水进入淞江产业集聚区污水处理厂处理是可行的，经污水处理厂处理后废水排放至柳支河，在漯河出境处汇入颍河，对地表水环境影响不大。 项目总量控制指标：根据工程分析，项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为0.0054t/a、0.00009t/a；根据2020年漯河市颍河水质管控目标的要求，项目总量核算指标按照颍河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.0007t/a、0.00004t/a。 固废 （1）固废产生情况 本项目项目固废主要为废包装材料、不合格品、废UV灯管和职工办公生活垃圾。 ①废包装材料：本项目外购原料的包装材料为塑料薄膜等，这部分固废产生量约为0.2t/a，在厂区一般固废暂存区暂存后，定期由废品收购站回收，综合利用。 ②不合格品：本项目在生产过程中会产生少量残次品产生，根据企业提供资料，生产过程中残次品约为0.1t/a，定期由废品收购站回收，综合利用。 ③废UV灯管：项目UV光氧催化废气净化装置使用过程中会产生废气的紫外灯管，本项目更换的灯管约为20支/a，约0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29，不得随意处理和储存。 ④职工办公生活垃圾：职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目新增定员3人，年工作时间300天，则职工办公生活垃圾产生量0.45t/a，由环卫部门定期清运处理。 （2）固废处理措施 一般固废：利用现有1座10m2一般固废暂存间，废包装材料经收集暂存后全部由废品收购站回收，综合利用，不外排；不合格品经收集暂存后，由粉碎机粉碎后回用于生产，综合利用不外排；职工生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。 危险固废：本项目危废主要为废UV灯管，产生量为0.002t/a。 根据《建设项目危险废物评价技术指南》，本项目危险废物汇总见表4-5，危险废物贮存场所基本情况见表4-6。 表4-5 本项目危险废物汇总表 序号 危险废 物名称 危险废 物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防 治措施 1 废灯管 HW29 含汞废物 900-023-29 0.002 废气治理 固态 玻璃等 汞 4次/年 T 拟设1座5m2危废暂存间暂存 表4-6 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地面积（m2） 贮存 方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 危废暂存间 废灯管 HW29 含汞废物 900-023-29 废气治理 5 密封 桶装 20支 6个月 根据危废产生量，建设单位拟设置1座危废暂存间，占地面积5m2，位于原料仓库东北角，该危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行设计建设。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及漯河市生态环境局《关于印发<漯河市危险废物污染防治物联网监管系统建设方案>的通知》，本项目从危废的产生、收集、运输等全过程考虑项目产生的危险固废可能造成的环境影响。 ①危废贮存 本项目危废储存在专门的危废暂存间，废灯管采用相应的容器分类存储。建议企业在危废暂存间安装视频监控设施（视频等影像资料至少储存一个月）。并配备智能计重设备、手持智能终端及危废标签打印机。 ②危险废物的收集 项目危废的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间内部转运。 项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求： 1）根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 2）制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 3）危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 4）在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ③危险废物的暂存要求 危废暂存间采取的防渗措施如下: 1）危废暂存间地面基础采取防渗措施，防渗系数能够达到10-9cm/s； 2）危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危废相容； ④危废的转运 项目危废转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危废运输过程给环境带来污染。危废的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012) 的要求进行，具体如下： 1)危废的运输由持有危废经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； 2)项目危废运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令2013年第2号)执行。运输单位承运危废时，应在危废包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 3)危废运输时的装卸应遵照如下技术要求:装卸区的工作人员应熟悉危废的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 4)危废转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危废转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危废转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危废转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 5)废物处置单位的运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载的危废的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，本次工程在车间内按照贮存要求设置5m2的危废暂存间，废UV灯管按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行临时储存，同时符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，实现其对环境的影响降到较低。 综上，本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 噪声 本项目噪声主要为吹瓶机、空压机等产生的机械噪声，噪声源强约70~80dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表4-7。 表4-7 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源 位置 噪声源 设备数量 （台、套） 声源值 治理措施 设备源强 车间外1m 生产车间 吹瓶机 2 70 50 厂房隔声、基础减振 空压机 1 80 60 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 （1）预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （2）预测结果 本项目仅白天进行生产，夜间不生产。本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表4-8。 表4-8 厂界运营期各评价点噪声环境影响预测结果一览表 评价点 叠加后源强dB(A) 衰减距离（m） 预测点位贡献值预测/dB(A) 昼间现状值/dB(A) 昼间叠加值/dB(A) 达标情况 东厂界 61.1 20 48.7 55.2 56.1 达标 西厂界 5 54.7 55.6 58.2 达标 南厂界 5 54.7 54.9 57.8 达标 北厂界 15 50.2 56.5 58.9 达标 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界噪声经采取隔声房密闭隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，各厂界噪声预测值为56.1-58.9dB(A)，项目采用一班制生产，夜班不生产，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中昼间标准要求。 本项目对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②主要生产设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源尽量布置在厂区中心位置处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 监测要求 本次环评要求项目厂界噪声定期委托有资质单位监测，具体监测要求如下： 表4-9 厂界运营期噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 四周厂界 昼夜等效连续 A 声级 1 年1 次 地下水环境影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“N轻工中第166塑料制品制造”，编制报告表，为IV类建设项目，根据导则要求，不再对地下水环境影响进行分析评价。 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表，本项目属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。 环保投资 本项目环保投资5万元，占项目总投资20万元的25%。环保设施主要用于废气治理、废水处理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见下表。 表4-10 本项目环保投资一览表 项目 治理措施 数量 总投资（万元） 废水 依托园区现有1座化粪池（容积为50m3） 1座 / 冷却水循环塔冷却后循环使用 1套 0.5 废气治理 密闭负压集气系统+1套UV光氧催化装置+低温等离子废气净化装置+1根15m高排气筒 1套 2.5 噪声治理 厂房隔声、基础减震等 / 0.5 固废治理 利用现有1座10m2一般固废暂存间及新建1座5m2危废暂存间，并设置垃圾桶 各1座 1.5 合计 5 扩建项目完成后污染物排放“三本帐” 扩建项目完成后主要污染物“三本帐”见表4-11。 表4-11 扩建前后“三本帐”核算一览表 种类 污染物 现有工程排放量 扩建项目 “以新带老”削减量 改造后总体工程排放量 排放增减量 产生量 排放量 废水 排放量 570t/a 36t/a 36t/a 0 606t/a +36t/a COD 0.0672t/a 0.0108t/a 0.0054t/a 0 0.0726t/a +0.0054t/a NH3-N 0.0072t/a 0.0011t/a 0.0001t/a 0 0.0073t/a +0.0001t/a 废气 非甲烷总烃 0 0.0105t/a 0.0029t/a 0 0.0029t/a +0.0029t/a 固废 生活垃圾 0 0.45t/a 0 0 0 0 废包装材料 0 0.2 t/a 0 0 0 0 不合格产品 0 0.1 t/a 0 0 0 0 废UV灯管 0 0.002 t/a 0 0 0 0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气DA001 | VOCS | 密闭负压集气系统+1套UV光氧催化装置+低温等离子废气净化装置+1根15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值（60mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业 |
| 地表水环境 | 化粪池 | COD、氨氮、SS | 依托现有化粪池处理，经市政污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
|  | 冷却水 | 热量 | 循环水冷却塔冷却后循环使用 | / |
| 声环境 | 四周厂界 | 等效A声级 | 合理布局，基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 固体废物 | 一般固废：现有1座10m2一般固废暂存间，废包装材料经收集暂存外售综合利用；不合格品经收集暂存定期由废品收购站回收，综合利用；职工生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。 危险固废：设置1座5m2危废暂存间，废灯管采用密闭容器收集暂存后于危废暂存间。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格贯彻“三同时”政策，严格执行本环评要求，严格落实环境保护竣工验收要求，及时认真落实环保设施的建设。 （2）生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。 （3）加强生产设备设施的日常维护，确保环保设施的正常运行。 （4）UV光解装置的UV灯管需定期及时更换，保证有机废气的处理效率。 |

# 六、结论

总结论： 河南玄众生物科技有限公司投资20万元在漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路亚裕产业园建设的年产200万只饮料瓶项目，该项目符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# Text boxes

新鲜水0.25

0.15

0.1

职工办公生活用水

生产工序冷却水

0.03

化粪池

淞江产业集聚区污水处理厂

0.12

0.12

0.1

冷却水循环塔

2

2

成品入库

灌装

地下水

噪声、固废

配料混合

瓶子

纯水制备

噪声、固废

灭菌

微孔过滤

冲洗

废水

噪声、废水