# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：    年产5万米聚乙烯外护壳项目

建设单位（盖章）：   郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司

编  制  日  期：           2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5万米聚乙烯外护壳项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2105-411103-04-01-854885 |
| 建设单位联系人 | 谷文博 | 联系方式 | 18839511116 |
| 建设地点 | 河南省（自治区）漯河市郾城县（区）商桥镇乡（街道）商东村（具体地址） |
| 地理坐标 | （113度58分11.684秒，33度43分2.554秒） |
| 国民经济 行业类别 | 2922 塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 53 塑料制品业 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2105-411103-04-01-854885 |
| 总投资（万元） | 200.00 | 环保投资（万元） | 2.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.00% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1. “三线一单”控制要求相符性分析 ①生态保护红线相符性分析 本项目位于漯河市郾城区商桥镇商东村，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线相符性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 2018年6月郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制完成了《郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司年产10万米预制直埋聚氨酯保温管建设项目环境影响报告表》，于2018年9月11日由漯河市郾城区环境保护局以郾环监表〔2018〕41号文予以批复，环评批复详见附件五；该项目于2019年6月开展环境保护自主验收，验收意见详见附件六。2020年7月郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司委托郑州玛科环保科技有限公司编制完成了《郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司年产20万米聚乙烯外护壳项目环境影响报告表》，于2020年7月24日由漯河市郾城区环境保护局以郾环监表〔2020〕42号文予以批复，环评批复详见附件七；该项目于2020年8月开展环境保护自主验收，验收意见详见附件八。 为适应市场发展需求，郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司拟投资200.00万元建设年产5万米聚乙烯外护壳项目，该项目位于漯河市郾城区商桥镇商东村，项目不新增用地，利用厂区现有厂房新增1条聚乙烯外护壳生产线，建成后可达到年产5万米聚乙烯外护壳的规模，具有良好的经济效益和社会效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”类第53条“塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，按照要求本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《年产5万米聚乙烯外护壳项目环境影响报告表》。 2. 项目概况 本项目为郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司投资200.00万元在漯河市郾城区商桥镇商东村建设年产5万米聚乙烯外护壳项目，项目不新增用地，利用厂区现有厂房新增1条聚乙烯外护壳生产线，生产规模为年产5万米聚乙烯外护壳。项目拟用职工5人，年工作日300天。 本项目主要技术经济指标一览表见表1。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 200.00 企业自筹 2 环保投资 万元 2.00 占总投资的1.00% 3 占地面积 m2 0 / 4 建筑面积 m2 1400 / 5 劳动定员 人 5 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 300 一班制，每班8小时 3. 政策相符性分析 郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司投资200.00万元在漯河市郾城区商桥镇商东村建设年产5万米聚乙烯外护壳项目，根据国家发展和改革委员会令（2019年第29号令）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目编号为：2105-411103-04-01-854885，项目备案证明见附件二。 因此，本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 4. 工程建设内容与备案相符性分析 根据建设单位提供的资料，项目拟建设内容与备案建设内容相符性分析见表2。 表2 本项目拟建设内容与备案相符性分析一览表 序号 项目 备案内容 拟建设情况 相符性 1 建设地点 漯河市郾城区商桥镇商东村 漯河市郾城区商桥镇商东村 相符 2 建设内容 项目利用厂区现有厂房进行生产 项目利用厂区现有厂房进行生产 相符 3 生产工艺 原料—混合—挤出—成型—检验—成品 原料—混合—挤出—成型—检验—成品 相符 4 建设规模 年产5万米聚乙烯外护壳 年产5万米聚乙烯外护壳 相符 由上表可知，本项目建设地点、建设内容、生产工艺及建设规模等内容均未发生变化，因此本项目拟建设内容与备案内容相符。 5. 选址可行性分析及平面布置合理性 （1）厂址位置可行性 郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司位于漯河市郾城区商桥镇商东村，本项目东邻现有工程生产线，南邻厂区空地，西邻现有工程生产线，北邻现有工程生产线，项目西南侧106米为商东村。项目所在地地理位置优越，交通便利，发展潜力巨大。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目周边环境照片见附图四。 本项目利用厂区现有厂房新增1条聚乙烯外护壳生产线，根据漯河市国土资源局商桥镇国土资源所出具的证明可知本项目占地类型为建设用地，土地证明见附件三；根据漯河市郾城区商桥镇人民政府出具的证明可知本项目符合商桥镇总体规划，规划证明见附件四。 本项目地势平坦，水、电齐全，生产条件良好。项目所在地周围无需要保护的文物古迹，生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目拟选厂址可行。 （2）厂区平面布置合理性分析 本项目利用厂区现有厂房新增1条聚乙烯外护壳生产线，该生产线位于生产车间原有生产线中部，原料区及成品区均依托现有工程，项目车间各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理，本项目平面布置图见附图三。 6. 项目组成及主要建设内容 本项目组成及主要建设内容一览表见表3。 表3 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备注 主体工程 生产车间 1栋1层，建筑面积1400m2 利用现有 公用工程 给水 市政供水管网 依托现有 排水 排水采取雨、污分流制，雨水经厂区雨水管网排入附近沟渠；职工办公生活废水排入厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排 依托现有 用电 商桥镇供电所供电线路 / 环保工程 废水治理 1座10m3化粪池、1座40m3循环水池 依托现有 废气治理 集气罩+1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+1根15米高排气筒（DA001） 依托现有 固废治理 垃圾桶若干、1座10m2固废暂存间、1座10m2危废暂存间 依托现有 噪声治理 基础减振、建筑隔声 / 7. 项目产品方案及规模 本项目拟建后，生产规模为年产5万米聚乙烯外护壳，具体产品类型及产量见表4。 表4 主要产品类型及产量一览表 产品名称 年产量（万米） 聚乙烯外护壳 5 8. 项目运营期主要设备 本项目运营期主要设备见表5。 表5 本项目运营期主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 搅拌机 / 台 1 2 挤出机 / 台 1 9. 项目运营期主要原辅材料及能源消耗 本项目运营期主要原辅材料消耗见表6，主要原辅材料理化性质见表7。 表6 本项目运营期主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 聚氯乙烯树脂 t/a 200 外购，不使用再生塑料 2 色母 t/a 4 外购 表7 本项目主要原辅材料理化性质 序号 名称 理化性质 1 聚氯乙烯树脂 聚氯乙烯的结构式为-（CH2-CHCl）n-，密度为1380kg/m3，为微黄色半透明状，有光泽，是一种有机高分子材料，根据不同的用途可以加入不同的添加剂，聚氯乙烯树脂可呈现不同的物理性质和力学性能。工业聚氯乙烯树脂主要是非晶态结构，但也包含一些结晶区域（约5%），所以工业聚氯乙烯树脂没有明显的熔点，约在80℃左右开始软化，在加压下150℃开始流动，并开始缓慢放出氯化氢，170℃左右开始分解。对光和热的稳定性较差，在100℃以上或经过长时间阳光曝晒，就会产生氯化氢和进一步催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降。在工业应用中，为便于加工，会掺入少量稳定剂和增塑剂，稳定剂可以提高聚氯乙烯树脂的分解温度；增塑剂可以降低聚氯乙烯的熔点。 2 色母 色母是一种新型高分子材料专用着色剂，主要用在塑料上。色母由颜料或染料（酞菁红、酞菁蓝、氧化铁红、氧化铁黄等）、载体和添加剂三种基本要素组成，是把超长量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。 本项目运营期主要能源消耗一览表见表8。 表8 本项目运营期主要能源消耗一览表 序号 名称 用量 原料来源 1 水 285m3/a 市政供水管网 2 电 10万kw·h/a 商桥镇供电所 10. 项目运营期给排水情况 （1）给水 本项目用水总量为0.95m3/d、285m3/a，主要为职工办公生活用水和冷却水补充水。 ①职工办公生活用水 本项目劳动定员5人，均不在厂内食宿。依据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），并参考当地居民平均用水量，本次评价参考用水量为100L/人·天，本项目年工作日为300天，则职工办公生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。 ②冷却水补充水 根据建设单位提供的资料，本项目在挤出成型工序需要用冷却水对设备进行冷却，冷却水循环使用，冷却水循环量约为15m3/d，冷却水损耗量约为用水量的3%，则冷却水补充水量为0.45m3/d、135m3/a。 （2）排水 本项目废水主要为职工办公生活废水，产生量为0.4m3/d、120m3/a。 本项目职工办公生活废水产生量按用水量的80%计，则职工办公生活废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，排入厂区化粪池进行处理后定期由附近村民拉走肥田。 本项目水平衡见图1。 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期流程示意图 本项目利用已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 2. 本项目运营期流程 （1）生产工艺简述 ①混合：将所需原材料按生产所需配比，由人工倒入搅拌机充分混合。 ②挤出：搅拌均匀的原材料通过螺旋上料系统运输至挤出机，使用电加热方式加热到150～180℃，最后通过挤出机出口处模具挤出成型，加热过程中会产生非甲烷总烃。 ③成型：物料挤出后，进入定型模具，用水冷的方式进行冷却定型，冷却水进入循环池循环使用，由于冷却过程中的蒸发损耗，需要定期补充。 ④检验：经检验合格的产品入库待售。 本项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2。 图2 本项目生产工艺流程及产污环节图 （2）职工办公生活 图3 本项目办公生活产污环节示意图 3. 运营期产污环节 （1）废气：本项目废气主要为挤出工序非甲烷总烃。 （2）废水：本项目废水主要为职工办公生活废水。 （3）固废：本项目固废主要为废包装材料、废边角料、不合格品、废活性炭、废UV灯管和职工办公生活垃圾。 （4）噪声：本项目噪声主要为搅拌机、挤出机等设备产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1. 现有工程概况 2018年6月郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制完成了《郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司年产10万米预制直埋聚氨酯保温管建设项目环境影响报告表》，于2018年9月11日由漯河市郾城区环境保护局以郾环监表〔2018〕41号文予以批复，环评批复详见附件五；该项目于2019年6月开展环境保护自主验收，验收意见详见附件六。2020年7月郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司委托郑州玛科环保科技有限公司编制完成了《郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司年产20万米聚乙烯外护壳项目环境影响报告表》，于2020年7月24日由漯河市郾城区环境保护局以郾环监表〔2020〕42号文予以批复，环评批复详见附件七；该项目于2020年8月开展环境保护自主验收，验收意见详见附件八。 2. 现有工程主要生产设备 现有工程运营期主要设备一览表见表9。 表9 现有工程主要设备一览表 序号 设备名称 规格 单位 数量 1 预制直埋聚氨酯保温管生产线 高压发泡机 TjX500-TjX300 套 3 2 穿管机 JL1420 套 2 3 门式起重机 MD/5T 台 5 4 无支架发泡平台 JL1420 套 1 5 有支架发泡平台 YL1420 套 1 6 抛丸除锈机 JL1420 套 1 7 空气压缩机 1.5m³/9kg 台 1 8 电子天平测试仪 FA1104B 台 1 9 万能试验机 WDW-5 台 1 10 聚乙烯外护壳生产线 搅拌机 / 台 1 11 挤出机 / 台 2 12 行车 / 台 2 13 破碎机 / 台 1 3. 现有工程运营期主要原辅材料及能源消耗 现有工程运营期主要原辅材料及能源消耗一览表见表10。 表10 现有工程运营期主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原料 单位 用量 1 预制直埋聚氨酯保温管生产线 钢管 万米/a 10 2 聚氨酯组合料 t/a 100 3 多亚甲基多苯基异氰酸酯 t/a 100 4 外护管 万米/a 8.5 5 水 t/a 180 6 电 kw·h/a 2万 7 聚乙烯外护壳生产线 聚氯乙烯树脂 t/a 800 8 色母 t/a 16 9 水 t/a 840 10 电 kw·h/a 10万 4. 现有工程运营期流程及产污环节 现有工程生产工艺流程及产污环节示意图见图4～5。 图4 现有工程预制直埋聚氨酯保温管生产工艺流程及产污环节流程图 图5 现有工程聚乙烯外护壳生产工艺流程及产污环节图 5. 现有工程污染物产排情况分析 现有工程根据已批复的建设项目环境影响报告表及项目竣工环境保护验收监测表核定现有工程主要污染物的产排情况，现状污染排放情况见表11。 表11 现有工程污染物排放量汇总 名称 类型 排放源 污染物名称 排放量 （t/a） 废气 生产工序 颗粒物 0.0398 非甲烷总烃 0.0818 废水 职工生活 COD 0 NH3-N 0 固体废物 生产工序 一般固废 0 废气治理 危险废物 0 职工办公生活 生活垃圾 0 6. 现有工程存在的环保问题及整改建议 现有工程已落实建设项目环境影响报告表建议的各项污染防治措施，现状未发现存在的主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区商桥镇商东村，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用《河南省空气质量实况与预报》发布的漯河市2020年1月～2020年12月环境空气质量数据，漯河市2020年环境空气质量统计结果见表12。 表12 漯河市2020年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （ug/m3） 标准值 （ug/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65 达标 PM10 年平均质量浓度 86 70 122.86 超标 PM2.5 年平均质量浓度 55 35 157.14 超标 CO 日平均浓度 1200 4000 30 达标 O3 日最大8h平均质量浓度 152 160 95 达标 由上表可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均质量浓度值、CO日平均浓度值及O38h平均第90百分位数浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 2. 地表水环境质量现状 本项目所在区域的最近的地表水体为颍河，功能区划为地表水Ⅲ类水体，评价引用河南漯河市环境监测中心发布的《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）颍河—西华址坊断面监测数据，具体监测统计结果见表13。 表13 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测断面 监测指标 pH CODcr 氨氮 颍河—西华址坊断面 全年均值 7.65 19 0.249 标准限值 6～9 20 1.0 均值标准指数 / 0.95 0.249 由上表监测数据分析可知，颍河—西华址坊断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3. 地下水环境质量现状 本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，本次评价引用河南漯河市环境监测中心发布的《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）漯河市区地下水常规监测数据，地下水环境监测分析结果见表14。 表14 地下水环境监测分析结果 单位：mg/L（pH除外） 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.43 6.5～8.5 / 0 总硬度 254 450 0.56 0 溶解性总固体 509 1000 0.509 0 氨氮 0.015 0.5 0.03 0 由上表可知，漯河市区地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4. 声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场踏勘，本项目区域内无较大噪声源，区域内声环境质量良好。 5. 生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表15。 表15 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 （m） 功能 保护级别 大气环境 商东村 SW 106 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 东、南、西、北厂界外1m / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地表水 颖河 S 4157 防洪、灌溉 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 项目所在区域 / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9 mg/m3 污染物名称 最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 100 4.0 （2）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业 mg/m3 污染物名称 建议排放浓度 建议去除效率 边界挥发性有机物排放建议值 非甲烷总烃 80 70% 2.0 （3）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 mg/m3 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 NMHC 监控点处1h平均浓度值10 监控点处任意一次浓度值30 （4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （5）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水总量控制指标 本项目运营期废水主要为职工办公生活废水，职工办公生活废水经厂区化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田，不外排，因此，本项目废水总量控制指标为零。 （2）废气总量控制指标 本项目VOCS废气产生量为0.07t/a，针对项目产生的VOCS治理措施为：挤出工序非甲烷总烃经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后通过1根15米高排气筒（DA001）高空排放，经治理项目VOCS最终新增排放量为0.02t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办〔2018〕33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.02t/a，需替代量为0.02t/a×2=0.04t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 环境空气影响分析 1.1废气产生、治理及排放情况 本项目运营期的大气污染源主要是挤出工序非甲烷总烃。 本项目挤出工序所用原料为聚氯乙烯树脂，生产时控制温度在150～180℃左右，经查阅资料可知，塑料分解温度在270℃以上，因此在以上温度范围内不会导致项目所用原料热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的塑料软化废气，通常以非甲烷总烃表示。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。本项目原料用量约为200t/a，非甲烷总烃产生量为0.07t/a。 为进一步降低项目挥发的有机废气对周围环境的影响，本项目拟将生产车间挤出机上方安装集气罩，将该有机废气收集后（废气收集效率按90%计）经1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行处理，经处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放。该组合处理工艺一般对有机废气的处理效率可达到80%以上，本次评价按80%计。设计风量为10000m3/h，项目挤出工序每年工作300d，每天工作8h。 本项目挤出工序非甲烷总烃有组织产排情况见表16。 表16 本项目挤出工序非甲烷总烃（有组织）产排情况一览表 污染物 产生情况 排放情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 0.063 0.026 2.63 0.013 0.005 0.53 本项目挤出工序非甲烷总烃无组织产排情况见表17。 表17 本项目挤出工序非甲烷总烃（无组织）产排情况一览表 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 0.007 0.003 由上表可知，项目挤出工序非甲烷总烃经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后排放浓度为0.53mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度100mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求，经处理达标后通过1根15米高排气筒（DA001）有组织排放。 1.2排放口基本情况 工程污染源排放参数见表18。 表18 有组织排放源参数一览表 污染源名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒参数 污染物名称 排放标准（mg/m3） X Y 高度 （m） 内径 （m） 温度 （℃） 流量 （m3/h） 挤出工序非甲烷总烃排气筒（DA001） 113.970051 33.717615 49 15 0.5 25 10000 非甲烷总烃 80 表19 无组织排放源参数一览表 污染源名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 矩形面源 污染物名称 排放标准（mg/m3） X Y 长度（m） 宽度（m） 有效高度（m） 生产车间 113.969496 33.717196 49 80 17.5 9 非甲烷总烃 2.0 1.3监测要求 对生产过程中产生的废气进行监测，监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表20 工程废气监控内容及频率 类别 污染源名称 监测位置 监测因子 监测频率 废气 挤出工序非甲烷总烃排气筒（DA001） 排气筒出口 非甲烷总烃 1次/年 厂界 非甲烷总烃 1次/年 2. 水环境影响分析 本项目运营期废水主要为职工办公生活废水。 本项目职工办公生活废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，职工办公生活废水依托厂区现有化粪池进行处理（容积10m3），定期由附近村民清理用作农肥利用，不外排。本项目要求化粪池外壁不得影响建筑物基础，池壁和池底应按水工构筑物要求进行防渗设计，同时要求做好化粪池污泥定期清掏工作。 通过采取以上措施，项目废水不排入周围地表水水体，因此对水环境影响较小。 3. 声环境影响分析 3.1噪声源强分析 本项目运营期噪声主要为搅拌机、挤出机等产生的机械噪声，噪声源强约75～80dB(A)之间，本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强值见表21。 表21 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 噪声源位置 噪声源 设备数量 （台、套） 声源值 治理措施 设备源强 车间外1m 生产车间 搅拌机 1 80 60 厂房隔声、基础减振 挤出机 1 75 55 3.2噪声预测及影响分析 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 一、预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 二、预测结果 本项目完成后各厂界及周边敏感点噪声环境影响预测结果见表22。 表22 本项目各厂界及周边敏感点噪声环境影响预测结果 设备 名称 源强 （dB(A)） 降噪后叠加值（dB(A)） 预测点 距厂界距离（m） 厂界贡献值（dB(A)） 标准值（dB(A)） 搅拌机、挤出机 81.19 61.19 东厂界 2 55.17 昼间：60 南厂界 148 17.78 西厂界 14 38.27 北厂界 66 24.80 商东村 77 23.46 由上表预测结果可知，本项目运营期各厂界噪声经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中昼间标准的要求，商东村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②搅拌机、挤出机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 3.3监测要求 对生产过程中产生的噪声进行监测，监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表23 工程噪声监控内容及频率 污染源名称 监测位置 监测项目 监测频率 高噪声设备 四厂界外1米处 等效连续A声级 1次/季度，每次2天，昼、夜各1次 4. 固体废弃物影响分析 本项目固废主要为废包装材料、废边角料、不合格品、废活性炭、废UV灯管和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①废包装材料 根据建设单位提供的资料，本项目废包装材料产生量约为0.2t/a，经收集后外售综合利用。 ②废边角料、不合格品 本项目生产过程会产生少量的废边角料及不合格品，这部分固废产生量约为0.5t/a，经收集后外售综合利用。 ③废活性炭 为保证吸附效率，本次评价建议每三个月更换一次活性炭，废活性炭产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-039-49，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ④废UV灯管 本项目UV光氧催化装置使用过程中会产生废弃的紫外灯管，项目更换的灯管约为20支/a（约重0.004t/a），根据《国家危险废物名录》（2021年版），该固废属于危险废物，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29，不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ⑤职工办公生活垃圾 职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员5人，年工作时间300天，则职工办公生活垃圾产生量0.75t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 根据危废产生量，建设单位在厂区设置危废暂存间1座，占地面积10m2。危废暂存间主要用于暂存废活性炭、废UV灯管等，该危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行设计，做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用于堆放危险废物盛装的容器地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；危废暂存间基础必须防渗，防渗层采取防渗混凝土层，渗透系数≤10-10cm/s和2mm厚高密度聚乙烯。危废暂存间的明显处同时设置危险废物警示标识和管理制度。 本项目危险废物的处置委托有相应危废资质的单位处理运输和处置，对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。严格执行转移联单政策。本项目危废转运将严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 综上所述，本项目产生的固体废物均根据其特性和分类分别采取综合利用和运往有资质的单位处理。本次工程在车间内按照贮存要求设置10m2的危废暂存间。其中危险废物评价建议按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行临时储存，同时应符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，实现其对环境的影响降到较低限度的目标。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 5. 土壤环境影响分析 本项目属于塑料板、管、型材制造项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录中的《表A.1 土壤环境影响评价项目类别》，本项目属于“其他行业”，项目类别为IV类。根据“4.2评价基本任务 4.2.2根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、IV类，见附录A，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查”规定，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6. 本项目建成后全厂污染物排放“三本帐” 表24 本项目建成后全厂污染物排放“三本账” 单位：t/a 类型 污染物名称 现状排放量 本次工程排放量 以新带老削减量 本次工程完成后总排放量 增减量 废气 生产工序 颗粒物 0.0398 0 0 0.0398 +0 非甲烷总烃 0.0818 0.02 0 0.1018 +0.02 废水 职工生活 生活废水 0 0 0 0 +0 固废 生产工序 一般固废 0 0 0 0 +0 废气治理 危险废物 0 0 0 0 +0 职工生活 生活垃圾 0 0 0 0 +0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 挤出工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+1根15米高排气筒（DA001） | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业标准 |
| 地表水环境 | 职工办公生活 | COD、NH3-N、SS | 排入厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排 | 对水环境影响较小 |
| 声环境 | 搅拌机、挤出机等设备 | 设备噪声 | 厂房隔声、基础减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目废包装材料、废边角料、不合格品经收集后外售综合利用；废活性炭、废UV灯管不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置；职工办公生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

综上所述，郑州友康防腐工程有限公司漯河分公司投资200.00万元在漯河市郾城区商桥镇商东村建设年产5万米聚乙烯外护壳项目，符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目运营期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0398t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0398t/a | +0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0818t/a |  |  | 0.02t/a | 0 | 0.1018t/a | +0.02t/a |
| 废水 | COD | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | +0 |
|  | NH3-N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0.5t/a |  |  | 0.2t/a | 0 | 0.7t/a | +0.2t/a |
|  | 废边角料、不合格品 | 7t/a |  |  | 0.5t/a | 0 | 7.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 2t/a |  |  | 0.5t/a | 0 | 2.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废UV灯管 | 0.004t/a |  |  | 0.004t/a | 0 | 0.008t/a | +0.004t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①