# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南源泉再生资源有限公司年加工30000吨塑料破碎清洗项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2105-411103-04-01-343680 |
| 建设单位联系人 | 李亚宁 | 联系方式 | 13839587671 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 漯河 市 郾城 县（区） 孟庙 镇（街道）井冈山路与纬八路交叉口向北50米路东 |
| 地理坐标 | （ 113 度 59分 27.517秒， 33 度 37 分25.932 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 85非金属废料和碎屑加工 处理422 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 本项目为废塑料破碎清洗项目，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42”类第85条“金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”，其中废电池、 废油加工处理需编制报告书；废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）需编制报告表，本项目为废塑料清洗破碎项目，需编制环境影响报告表。因此按照要求本项目应编制环境影响报告表。 产业政策相符性分析 本项目为废塑料清洗破碎项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于鼓励类第四十三条环境保护与资源节约综合利用第二十七款废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用，项目符合国家当前产业政策。本项目已在漯河市郾城区发展和改革委员会备案，项目代码为：2105-411103-04-01-343680，项目备案见附件二。 经对照《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》2015年1月28日印发文件精神，对照附件《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》，项目位置位于漯河市郾城区，本项目为废旧资源回收利用项目。对照附表1《河南省主题功能分区》，项目位于漯河市，为重点开发区域，按照分类准入政策，属于工业准入优先区；对照附表2《水污染防治重点单元》项目位置不属于水污染防治重点单元；对照附表6《工业项目分类清单》，项目属于《工业项目分类清单》中的二类工业项目中的“废旧资源加工再生”的废塑料再生，属于污染和风险不高、污染物排放量不大的项目，不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。因此项目符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》2015年1月28日印发文件精神的相关要求。 综上所述，该建项目符合国家的产业政策。 “三线一单”控制要求相符性分析 ①生态保护红线相符性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口向北50米路东，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线相符性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 与《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》的相符性分析 项目与《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》相符性分析见下表： 表1-1 项目与废塑料综合利用行业规范条件相符性分析 序号 废塑料综合利用行业规范条件 本项目 相符性 1 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料 项目属于塑料破碎清洗类企业，所采用的原料主要为PE、PP、PVC、PET、PS等日用塑料，含有少量夹带物，不包括食用油桶，不含受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物以及氟塑料等特种工程塑料 相符 2 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。 项目符合当前国家产业政策和当地土地等规划。漯河市郾城区孟庙镇人民政府已出具证明文件。 相符 3 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业 项目位置不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。项目所处位置已取得工业用地土地证。 相符 4 PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 项目属于废塑料破碎、清洗、分选类企业。根据建设单位提供资料，项目设置破碎机5台，总产能规模为95~100t/d，30000~33000t/a（按330d计算），能够满足项目年处理废旧塑料30000t的要求。 相符 5 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料 项目生产新水用量约为5200t/a，综合新鲜水耗为0.17 吨/吨废塑料，综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。 相符 6 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 本项目采用较为先进的生产工艺和设备、自动化水平较高 相符 7 废塑料破碎、清洗、分选类企业，应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 项目废塑料进场后简单破碎清洗，本项目清洗工序设备均实现自动控制，清洗废水循环利用，且破碎设备为全密闭。 相符 8 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 本项目不涉及 相符 9 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收 本项目正在进行环境影响评价，后期项目的建设按照环评要求，建设配套相关环保设施。 相符 10 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 本项目原料及成品储存车间地面硬化，具有防雨、防风、防渗等功能。项目生产用水循环利用，做到雨污分流 相符 11 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋 本项目原料中存在极少数不可利用的金属等杂质，不牵扯有毒有害物质，经过简单的破碎分选磁选后、收集后外售 相符 12 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺 项目拟采取“沉淀+气浮+过滤”对废水进行处理，污泥经压滤机处理后送至垃圾填埋集中处置，项目不采取盐卤分选工艺。 相符 13 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放 本项目不涉及 相符 14 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 本项目高噪声设备主要为粉碎机，均采用基础减震的降噪措施，同时设备均安装于厂房内，厂房具有一定的隔声功能，通过隔声减震后，厂区产生的噪声能够达标。 相符 15 废塑料综合利用再生颗粒原料符合相应塑料加工制品质量标准要求 本项目不涉及 相符 由上表可知，项目建设符合当前国家产业政策，符合当地规划，选址合理，建设满足《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》相关行业要求。 项目与漯河市乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性分析 依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23 号），漯河市郾城区饮用水水源保护区范围如下: 漯河市郾城区孟庙镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东80米、西50米、南35米、北40米的区域。 漯河市郾城区李集镇地下水井群（共 3 眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东41米、西34米、南37米、北40米的区域（1 号取水井），2、3号取水井外围50米的区域。 漯河市郾城区商桥镇地下水井（共 1 眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东 20 米、西44米、南40米、北15米的区域。 漯河市郾城区龙城镇地下水井群(共 2 眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东至012 县道、西40米、南17米、北42 米的区域（1 号取水井），2 号取水井外围 50 米、东至012县道的区域。 漯河市郾城区新店镇地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东46米、西34米、南32米、北120米的区域。 漯河市郾城区裴城镇地下水井（共 1 眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东27米、西45米、南至028乡道、北38米的区域。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口向北50米路东，距离周边地下水饮用水水源地距离较远，距离最近的乡镇集中式地下水饮用水水源地为项目东北侧4.5km处的漯河市郾城区孟庙镇地下水井，项目不在孟庙镇地下水饮用保护区范围内。 因此，项目建成不会对漯河市乡镇集中式饮用水水源保护区造成影响。 与河南省漯河市郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划分技术报告相符性分析 根据河南省漯河市郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源保护区划分技术报告，郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源涉及的5个水源地分别为李集镇郭桥供水厂水源地、李集镇大王供水厂水源地、龙城镇仲李供水厂水源地、裴城镇小徐供水厂水源地、裴城镇宋岗供水厂水源地，5个水源地选址均不在漯河市郾城区孟庙镇境内。 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口向北50米路东，距离漯河市郾城区 “千吨万人”集中式饮用水水源保护区均较远，不在其保护区范围内。 因此，项目建成不会对漯河市郾城区“千吨万人”集中式饮用水水源保护区造成影响。 漯河市淞江污水处理厂基本情况 本项目处于淞江污水处理厂收水范围内，漯河市淞江污水处理厂基本情况如下： 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水规模为30000m3/d。工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。 漯河市淞江污水处理厂提标改造后设计进出水指标及废水处理工艺见表1-2，图1-1。出水执行出水水质执行《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准，尾水排入柳（支）河，最终汇入颍河。 表1-2 漯河市淞江污水处理厂进出水指标一览表 序号 污染物 进水浓度（mg/L） 出水浓度(mg/L) 1 COD 500 ≤30 2 BOD5 220 ≤6 3 NH3-N 35 ≤1.5 4 TN 50 ≤0.3 5 TP 4.0 ≤10 图1 漯河市淞江污水处理厂处理工艺流程图 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 随着我国塑料工业的迅速发展，塑料制品的广泛使用，废弃塑料制品对环境造成的污染也日益严重，每年数千万吨的塑料垃圾给生态环境及经济发展带来的破坏和损失已成为亟待解决的社会问题。开发利用废旧塑料子悦，既可有效治理污染，又可创造巨大的经济效益。为有效处理废旧塑料资源，河南源泉再生资源有限公司拟投资200万元建设年加工30000吨塑料破碎清洗项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）要求，本项目应编制环境影响报告表。 1、项目组成及主要建设内容 本项目租赁现有厂房进行建设，总占地面积4000m2，建筑面积1600m2，根据本项目生产需要设置生产车间，原料车间、成品车间等。项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工 程 内 容 备 注 主体工程 1#生产车间 位于厂区南部，建筑面积400m2 利用现有厂房 2#生产车间 位于厂区北部，建筑面积800m2 储运工程 原料车间 建筑面积200m2 成品车间 建筑面积150m2 辅助工程 办公区 建筑面积50m2 公用工程 给水 生活用水由市政管网提供 / 排水 采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入附近沟渠；生活污水经化粪池处理后、生产废水经污水处理设施处理后全部回用于生产 化粪池依托现有 用电 乡镇供电线路 依托现有 环保工程 废水治理 生活污水：1座3m3化粪池（依托现有）处理，排入市政管网入漯河市淞江污水处理厂深度处理达标外排；清洗废水：1座150m3/d污水处理设施，采用“初沉+絮凝+混凝+斜管沉淀+气浮沉淀+过滤罐”工艺处理后全部回用于生产；定期排污水：经1座8m3沉淀池絮凝沉淀后，上清液返回污水处理站处理后回用于生产，沉泥经压滤后由环卫部门统一清运 新建 废气治理 污泥处理臭气：定期处理污泥，泥饼及时外运，定期喷洒除臭剂，同时为操作人员配套口罩等劳保用品 固废治理 1座20m2固废暂存间；垃圾桶若干 新建 噪声治理 基础减振、建筑隔声 新建 2、项目产品方案及规模 本项目生产规模为年破碎清洗3万吨废旧塑料，主要为16~18mm不规则塑料片料。 3、项目营运期主要设备 项目营运期主要设备见表2-2。 表2-2 项目营运期主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 开包机 台 1 2 分拣机 台 2 3 脱标机 台 1 4 分色机 台 2 5 风选机 台 3 6 上料机 台 5 7 破碎机 台 5 8 清洗水槽 台 3 9 甩干机 台 5 10 传输机 台 3 11 气浮机 台 1 4、原辅材料及能源 项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-3 原材料消耗及能源消耗 序号 名 称 单位 来源 备注 1 日用塑料等 3万t/a 外购，由项目周边地市废品收购站供应 主要为PE、PP、PVC、PET、PS，少量夹带物，不包括食用油桶 注：主要来自于收购的废旧生活用塑料制品，禁止利用进口废塑料及《国家危险废物名录》、《医疗废物分类目录》中的废旧塑料。 本项目营运期主要能源消耗一览表见表2-4。 表2-4 本项目营运期主要能源消耗一览表 序号 名称 用量 原料来源 备注 1 水 5342.7m3/a 原厂区内水井 / 2 电 2万kw·h/a 孟庙镇供电线路 / 5、营运期给排水情况 （1）给水 本项目用水总量为16.19m3/d、5342.7m3/a，主要为破碎用水、清洗用水和职工办公生活用水。 ①破碎用水 为使原料更好的进入清洗池并抑制破碎工段粉尘的产生，破碎时进行喷水降尘。项目在每台破碎机上端设置洒水喷头，每台设备喷头喷水流量为0.01L/S，项目生产车间使用5台破碎机，每天运行8小时，年运行330天，则破碎环节用水量为1.44m3/d、475.2m3/a。破碎后的塑料碎片进入清洗池时带入的水量约为1.152m3/d、380.16m3/a（损耗量按20%计）。 ②清洗用水 根据建设单位提供数据，每清洗一吨原料需要清洗水为1.5m3，每年需要清洗的原料为3万吨，则清洗用水量为136.36m3/d、45000m3/a，损耗按10%计，则损耗的水量为13.64m3/d，项目破碎后带入的水量为1.152m3/d，随物料带走进入甩干工序的水量约为10.91m3/d，物料经过甩干带走水量约为1.36m3/d，甩干废水量为9.55m3/d，清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。根据计算清洗工序需要补充的新鲜水为14.3m3/d、4719m3/a。 ③职工办公生活用水 本项目劳动定员9人，均不在厂内食宿。依据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），并参考当地居民平均用水量，本次评价生活用水量按照50L/人·天计，本项目年工作日为330天，则职工办公生活用水量为0.45m3/d、148.5m3/a。 （2）排水 本项目生产废水主要为破碎废水、清洗废水、甩干废水，产生量为111.81m3/d、36897.3m3/a；职工办公生活废水产生为0.36m3/d、118.8m3/a。 ①破碎废水：本项目破碎过程中需要喷水，该部分废水损耗量按20%计，其他的全部随塑料碎片进入清洗线中，项目生产车间破碎工序进入清洗线水量约为1.152m3/d、380.16m3/a。 ②清洗废水：本项目清洗排水量约为111.81m3/d、36897.3m3/a。 ③甩干废水：本项目随物料带走进入甩干工序的水量约为10.91m3/d，物料经过甩干带走水量约为1.36m3/d，甩干废水量为9.55m3/d。本项目破碎废水和甩干废水直接进入清洗池，清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗工序，不外排。根据建设单位提供的资料，本项目所用原料不涉及被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料，沾染油类的废塑料等，清洗过程中不需要添加清洗剂及除油处理。 ④定期排污水：根据企业提供资料及污水处理设施运行情况，污水处理设施每3天需强制排放部分高浓度废水，排放量约为废水处理量的6%~7%，本次按6.5%计，则单次排污水量为7.27m3，约2.42m3/d。本次环评要求，定期排污水经1座8m3沉淀池絮凝沉淀后，上清液返回污水处理系统处理后回用于生产，沉泥经压滤后由环卫部门统一清运。 ⑤职工办公生活废水：本项目职工办公生活废水产生量按用水量的80%计，则职工办公生活废水产生量为0.36m3/d、118.8m3/a，排入厂区化粪池进行处理后排入市政管网。本项目水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 6、劳动定员与工作制度 项目年生产天数330天；职工总人数9人，其中管理人员1人，工人8人，均为每班8小时工作制，均不在厂区食宿。 7、选址可行性及平面布置合理性分析 本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口向北50米路东，本次建设所用厂房东侧为空地，南侧为漯河华新粮食机械厂，西侧为井冈山路，北侧为漯河市精神病院北院区，北侧距离最近的敏感点漯河市精神病院北院区5m。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目周边环境照片见附图五。根据漯河市超强电子有限公司提供的本项目用地土地证可知，项目用地为建设用地，地类用途为工业用地；根据漯河市郾城区孟庙镇人民政府出具的证明可知，项目符合孟庙镇规划要求，规划证明见附件四。因此，本项目拟选厂址可行。 本项目厂区大门朝西，两栋生产车间位于厂区北部及东部，原料库及成品库位于厂区南部，项目厂区各功能分区明确，人流、物流畅通，布局合理，本项目平面布置图见附图三。 综上，项目平面布置合理，选址可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 生产工艺流程示意图： 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺简述： 1）检验：外购的原材料到厂后由接收人员进行拆包、检验，之后分拣，在分拣不同塑料种类时同步剔除原料中混合的杂质（主要为标签、纸片等），此过程会产生一定量的固体杂质。 2）脱标：利用上料机及皮带输送机将压缩的废塑料瓶运送至破碎机，未脱标的塑料先进入脱标机进行标签纸脱除，利用脱标机自带的刀片切除废塑料上的标签纸。此过程主要产生噪声、固废。 3）破碎：废旧塑料采用湿式破碎，破碎系统密闭化，同时由于采用湿式破碎，因此破碎过程无粉尘产生，破碎后塑料片为直径16~18mm不规则片料，送清洗工序。此过程会有废水和噪声产生。 4）清洗：破碎出来的小块塑料随破碎机中水流直接通入清洗槽，清洗槽上部接入水管，通入清洗水，项目清洗过程仅用水清洗，不添加化学清洗剂。清洗槽内设有绞龙，在绞龙旋转下，塑料碎片被水流拍打并与绞龙摩擦，可以清洗掉塑料碎片上的灰尘和其他残留物。在清洗过程中由重力原理进行分离，清洗废水经收集后送入厂区污水处理系统。 5）甩干：清洗后的塑料进入储料盘后进入脱水甩干机，甩干废水经收集进入清水池回用。 6）袋装：将脱水后的片料包装送入成品库堆放待售。 2、主要污染工序 （1）废气：项目废气主要为污水处理站少量恶臭，破碎工序采用湿式破碎，因此破碎过程无粉尘产生； （2）废水：项目废水主要为清洗废水、定期排污水和职工办公生活废水。 （3）固废：项目固废主要为分拣杂质、废标签纸、废包装材料、清洗沉渣、污水处理设施污泥和职工办公生活垃圾。 （4）噪声：本项目噪声主要为脱标机、破碎机、甩干机等设备产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁的厂房现为空厂房，因此，不存在与本项目有关的现有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本次评价引用河南省空气质量实况与预报发布的漯河市2019年01月~2019年12月环境空气质量数据，漯河市2019年环境空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 漯河市2019年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 99 70 141.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 72.5 达标 CO 95%百分位数日平均 1200 4000 30 达标 O3 90%百分位数日平均 181 160 113.1 不达标 由上表可知，漯河市2019年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施“漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案”，进一步促进环境空气质量改善。 2、地表水 项目所在区域主要地表水体为颍河，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。评价引用漯河市环境监测中心站2020年1~5月对西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表3-2。 表3-2 颍河西华址坊监测断面数据汇总表 单位：mg/L 断面 采样日期 COD 氨氮 总磷 2020年1~5月颍河-西华址坊断面 2020-01 20 0.43 0.134 2020-02 20 0.12 0.056 2020-03 18 0.1 0.07 2020-04 18 0.06 0.049 2020-5 19 0.12 0.168 均值 19 0.166 0.0894 规划水质标准 6~9 20 1.0 0.2 由监测统计结果分析可知，2020年度1月-5月份颍河西华址坊断面COD范围为18~20mg/L，超标率0；氨氮范围为0.06~0.43mg/L，超标率0；总磷范围为0.07~0.168mg/L，超标率0。根据常规监测数据，颍河-西华址坊断面1月-5月份 COD、氨氮及总磷平均值分别为 19mg/L、0.166mg/L、0.0894mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 从以上分析可知，随着《漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018-2020 年）》的逐年实施，2020年以来颍河水质无超标现象出现，区域地表水环境质量较好。 3、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据。地下水环境监测分析结果见表3-3。 表3-3 地下水环境监测分析结果 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 pH 7.52（无量纲） 6.5~8.5（无量纲） 0.347 0 总硬度 231mg/L 450mg/L 0.513 0 溶解性总固体 454mg/L 1000mg/L 0.454 0 氨氮 0.028mg/L 0.50mg/L 0.056 0 由上表知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4、声环境 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场踏勘，拟建项目所在区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目主要环境保护目标如下表： 表3-4 主要环境保护目标 序号 环境因素 保护目标 方位 距离 保护级别 1 大气环境 声环境 漯河市精神病院北院区 N 5m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2 大气环境 八里村 NE 338m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 3 侯庄村 NE 360m 4 漯河市精神病院南院区 S 70m 何庄村 SW 225m 5 五里岗村 S 220m 6 地表水环境 颍河 N 4750m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水水质标准 7 地下水环境 区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 控制项目 单位 标准限值（新改扩建） 氨 mg/m3 1.5 硫化氢 mg/m3 0.06 臭气浓度 无量纲 20 废水：生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水指标；生产废水经“气浮+沉淀”工艺处理后循环利用不外排 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 污染物名称 COD 氨氮 标准值 150mg/L 25mg/L 漯河市淞江污水处理厂进水指标 序号 污染物 进水浓度（mg/L） 1 COD 500 2 BOD5 220 3 NH3-N 35 4 TN 50 5 TP 4.0 噪声：四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准：昼间60 dB(A)； 夜间50dB(A)。 固废：固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB1859 9-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目生产废水处理后循环利用不外排，生活污水产生量为118.8m3/a，经化粪池后排入漯河市淞江污水处理厂深度处理达标排放。其中COD、氨氮产生浓度分别为300mg/L、30mg/L，COD、氨氮产生量分别为0.0356t/a、0.0036t/a；经化粪池处理后COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，排放量分别为0.0178t/a、0.0018t/a；经漯河市淞江污水处理厂处理后，COD、氨氮排放浓度分别为30mg/L、1.5mg/L，COD、氨氮排放量分别为0.0036t/a、0.0002t/a。废水最终汇入颍河，按照2021年颍河省控断面水质目标COD30mg/L，氨氮1.5mg/L核定，则项目废水核定总量为COD排放量0.0036t/a，氨氮排放量0.0002t/a。 废气：本项目无SO2、NOX、VOCS排放，不设置废气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目利用已建成厂房进行生产，故不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 （1）废气源强 本项目拟建一座污水处理站用于处理清洗废水，采用“沉淀+气浮”处理工艺进行处理，污水处理设施采用密闭方式运行，沉淀池的沉渣以及气浮产生的浮渣收集到污泥池，经板框压滤机压滤为泥饼，泥饼定期外运。污泥处理过程会产生少量臭气。建设单位拟采取定期喷洒除臭剂，同时为操作人员配套口罩等劳保用品，可有效消除少量逸散臭气对周围环境的影响，本次评价不做定量核算。 （2）废气污染防治措施 污泥处理过程会产生少量臭气，本项目定期处理污泥，泥饼及时外运，产生的臭气量较少。建设单位拟采取定期喷洒除臭剂，同时为操作人员配套口罩等劳保用品，尽可能减少臭气对环境的影响。臭气经采取上述环保措施后，厂界臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新建项目二级标准要求。 本项目所在区域是环境空气质量不达标区域，最近的敏感点为漯河市精神病院北院区，距离约为5m，本项目污水处理设施处理厂区中间位置，尽量远离周围敏感点，污泥处理臭气经环保措施后，厂界臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新建项目二级标准要求，逸散量较少。因此，采用相应的治理措施后，项目废气达标排放，且排放量很小，对周边环境影响不大。 废水 （1）生产废水 根据本项目用排水情况分析可知，本项目生产废水主要为破碎废水、清洗废水、甩干废水，产生量为111.81m3/d、36897.3m3/a。经厂区污水处理站处理后全部回用于清洗工序，不外排。污水处理站需要定期强制排放部分高浓度废水，排放量约为2.42m3/d，经1座8m3沉淀池絮凝沉淀后，上清液返回到污水处理系统处理后回用于生产，沉泥经压滤后由环卫部门统一清运。 本项目污水处理站设计规模为150m3/d，采用的废水处理工艺见下图4-1。 图4-1 本项目污水处理站工艺流程图 水处理工艺可行性说明：本项目采用“初沉+-絮凝-混凝-斜管沉淀-气浮沉淀-过滤罐”工艺进行污水处理。清洗废水先经平板格栅把大的塑料片进行过滤回收，然后污水进入调节池，调节池具有调节水量水质的功能。然后由泵把废水提升到斜管沉淀池，废水中密度大于1或者接近于1的杂质经过加药絮凝，在斜管高效沉淀池中会快速充分沉淀；沉淀下来的杂质定期排至污泥池，清水经溢流堰板流至气浮机。斜管沉淀池可以减轻后续工艺设备的运行符合，增加了后续工艺中设备的运行效率和去除率，让出水水质更加清澈。废水经斜管沉淀池絮凝沉淀后进入气浮机，气浮机是溶气系统在水中产生大量的微细气泡，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面形成浮渣，下层的清水经溢流区流出，进入多介质过滤罐，进一步进行深度过滤，排放后达标排放，一部分回流作溶气使用。气浮池水面上的浮渣由刮渣机刮入气浮机污泥排渣槽后排到污泥池。废水经斜管沉淀、气浮机处理后能达到眼观清澈，可以进行生产回用。 另外污水处理站需要定期强制排放部分高浓度废水，排放量约为2.42m3/d，经1座8m3沉淀池絮凝沉淀后，上清液返回到污水处理系统处理后回用于生产，沉泥经压滤后由环卫部门统一清运。 本项目用水对水质要求不高，处理后回用于清洗工序是可行的。 （2）职工办公生活废水： 1）源强分析 项目职工办公生活废水产生为0.36m3/d、118.8m3/a。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS等。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS等，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.0356t/a，氨氮30mg/L、0.0036t/a，SS200mg/L、0.0238t/a。 2）污染防治措施 本次环评要求项目产生的生活污水经1座3m3化粪池处理后，外排废水水质为COD150mg/L、氨氮25mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水指标要求后，经市政管网排入漯河市淞江污水处理厂处理，外排废水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 IV类要求后外排，尾水最终汇入颍河。项目废水排放情况见下表。 表 4-4 项目废水处理措施及排放情况一览表 废水 废水排放量(m3/a) 污染物名称 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 排放方式 治理措施 处理 能力 治理 工艺 治理 效率 是否为可行技术 生活污水 118.8 COD 150 0.0178 间接排放 3m3 化粪池 50% 是 SS 50 0.0059 75% 氨氮 25 0.0030 16.7% 本项目废水间接排放口基本情况及监测要求见表4-5。 表 4-5 项目废水排放口及监测计划一览表 废水 污染物名称 排放 去向 排放 规律 排放口基本情况 监测要求 排放标准 编号及名称 类型 地理 坐标 监测点位 监测因子 监测频次 生活污水 COD SS 氨氮 漯河市淞江污水处理厂，最终入黑河 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 DW 001 厂区总排口 E113.9968 N33.6223 厂区总排放口 COD SS 氨氮 2次/年 《污水综合排放标准》(GB8978 -1996)表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水指标 3）生活污水排入漯河市淞江污水处理厂的可行性分析 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，一期工程污水规模为30000m3/d。工程近期收水范围主要包括淞江产业集聚区、孟庙镇和龙城镇部分区域。其中淞江产业集聚区范围主要为：祁山路以西、淞江路以北、横一路以南、经六路以东区域。孟庙镇收水范围主要为：京广铁路以西、横四路以北、107国道以东、横一路以南区域。龙城镇收水范围主要为：经六路以西沿S238公路往西延伸的公路两侧区域。本项目位于漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口向北50米路东，处在漯河市淞江污水处理厂服务范围内，且本项目周围配套的污水管网已建成投入使用。 漯河市淞江污水处理厂设计污水处理规模为30000m3/d，提标改造后采用“粗格栅+调节池+污水提升泵站+细格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+选择厌氧池+CARROUSEL氧化沟+二沉池+高效沉淀池+絮凝反应池+纤维转盘滤池+中间提升泵房+反硝化深床滤池+转桶式精密滤池+消毒池”处理工艺，出水水质执行《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准，尾水排入柳（支）河，最终汇入颍河。提标改造后，漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水浓度要求为 COD：500mg/L、BOD5：220mg/L、SS：50mg/L、NH3-N：35mg/L，出水水质为：COD：30mg/L、BOD5：6mg/L、SS：10mg/L、NH3-N：1.5mg/L。 项目完成后，本项目生活污水经化粪池处理后，外排水质为COD150mg/L、SS50mg/L、氨氮25mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水指标要求。项目废水排放量为0.36m3/d，仅占污水处理厂总处理规模3万t/d的0.0012%，废水排放量较少，不会对漯河市淞江污水处理厂的负荷造成冲击，因此，本项目废水预处理后排入漯河市淞江污水处理厂是可行的。 综上分析，项目营运过程生活污水预处理达标后进入漯河市淞江污水处理厂进一步处理达标后排放，对周围地表水体环境影响较小，本项目生活污水采用上述处理措施进行处理是可行的。 3、地表水环境影响评价结论 本项目生产废水采用“初沉+-絮凝-混凝-斜管沉淀-气浮沉淀-过滤罐”工艺处理后，能达到眼观清澈，本项目用水对水质要求不高，可以进行生产回用；另外污水处理站需要定期强制排放部分高浓度废水，排放量约为2.42m3/d，经1座8m3沉淀池絮凝沉淀后，上清液返回到污水处理系统处理后回用于生产，沉泥经压滤后由环卫部门统一清运。因此本项目废水经厂区污水处理站处理后，全部回用不外排是可行的；生活污水经化粪池预处理，经厂区总排口达标送入漯河市淞江污水处理厂深度处理，污水厂尾水达标排入柳（支）河。经分析评价，生活污水经新建1座3m3化粪池处理后外排废水可达到相应接管标准，污水处理厂具备充足的接纳能力，处理工艺可行，可确保尾水达标排入纳污河流，对地表水环境影响较小。因此，本项目地表水环境影响可接受。 项目总量控制指标：项目生产废水处理后循环利用不外排，生活污水产生量为118.8m3/a，经化粪池后排入漯河市淞江污水处理厂深度处理达标排放。其中COD、氨氮产生浓度分别为300mg/L、30mg/L，COD、氨氮产生量分别为0.0356t/a、0.0036t/a；经化粪池处理后COD、氨氮排放浓度分别为150mg/L、25mg/L，排放量分别为0.0178t/a、0.0018t/a；经漯河市淞江污水处理厂处理后，COD、氨氮排放浓度分别为30mg/L、1.5mg/L，COD、氨氮排放量分别为0.0036t/a、0.0002t/a。废水最终汇入颍河，按照2021年颍河省控断面水质目标COD30mg/L，氨氮1.5mg/L核定，则项目废水核定总量为COD排放量0.0036t/a，氨氮排放量0.0002t/a。 固体废弃物影响分析 （1）固废产生情况 本项目营运期固体废物主要为分拣杂质、废标签纸、废包装材料、清洗沉渣、污水处理设施污泥和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①分拣杂质 本项目分拣杂质主要产生在检验分拣工序，根据建设单位提供的资料以及同类企业生产经验，分拣杂质产生量约为10t/a。企业在外购废塑料原料时严格按照本环评要求控制塑料来源，根据塑料来源可知，分拣杂质不属于危险废物，作为一般固废处置，分类集中收集后由废品收购站回收，综合利用。 ②废标签纸 项目外购原料废标签纸产生量约为0.5t/a，全部由废品收购站回收，综合利用。 ③废包装材料 项目外购原料及袋装工序产生废包装材料，这部分固废产生量约为1t/a，全部由废品收购站回收，综合利用。 ④清洗沉渣 本项目废旧塑料在清洗破碎线上会产生清洗沉渣，主要是粘在原料上的大块泥砂和其它残留物与塑料碎片分离，进入清洗池后，项目需要的塑料碎片漂浮于水面上，大块泥砂及其他残留物沉于池底，项目定期将这些沉淀物清出。生产车间清洗沉渣约为10t/a，清洗沉渣收集后暂存，定期由环卫部门清运处理。 ⑤污水处理设施污泥 本项目清洗废水进入厂区污水处理设施处理，污水处理设施污泥产生量约占原料用量的2‰，项目原料总用量3万t/a，则项目污水处理设施污泥产生量为60t/a。本项目使用的原材料简单，无有毒有害物质掺杂其中，因此，项目污水处理设施产生的底泥属于一般固废，这些污泥经板框压滤机脱水后，暂存于污泥暂存池，定期由环卫部门清运处理。 ⑥职工办公生活垃圾 职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，项目定员9人，年工作时间330天，则职工办公生活垃圾产生量1.485t/a，经收集后定期由环卫部门清运处理。 （2）固体废物属性判定 固体废物属性判定：根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表4-6。 表 4-6 副产物属性判断 序号 固废名称 产生工序 形态 主要 成分 预测产生量（t/a） 种类判断 是否固废 判定依据 是 否 1 分拣杂质 检验 固态 塑料 10 √ 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330 -2017) 2 废标签纸 脱标 固态 标签纸 0.5 √ 3 废包装材料 生产过程 固态 塑料等 1 √ 4 清洗沉渣 污水处理 固态 泥土 杂质 10 √ 5 污水处理设施污泥 固态 沉淀 杂质 60 √ 6 生活垃圾 职工生活 固态 / 1.485 √ 危险废物属性判定：根据《国家危险废物名录》 (2021 年版）以及《危险废物鉴别标准》，本项目固废均为一般固废，无危险固废产生。 （3）固废处理措施 本项目一般固废的产生及处理处置情况见表4-7。 表 4-7 项目一般固废产生及处置情况 类型 名称 形态 主要成分 产生量（t/a） 处置措施 一 般 固 废 分拣杂质 固态 废纸、泥土等杂质 10 收集后外卖 废品收购站 废标签纸 固态 废纸 0.5 废包装材料 固态 编织袋、塑料袋 1 清洗沉渣 固态 泥土杂质 10 收集后由板框压滤机脱水后暂存于污泥池，由环卫部门统一清运 污水处理 设施污泥 固态 沉淀杂质 60 生活垃圾 固态 / 1.485 由环卫部门定期清运 合计 82.985 本项目一般固废产生总量为82.985t/a。本次环评要求，建设单位设置1座10m2一般固废暂存间，项目产生的一般固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，其中分拣杂质、废标签纸、废包装材料经分类收集暂存后全部由废品收购站回收，综合利用，不外排；清洗沉渣及污水处理设施污泥收集后，由板框压滤机脱水后暂存于污泥池，由环卫部门统一清运；职工生活垃圾垃圾桶分类收集后由环卫部门定期清运处理。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为脱标机、破碎机、甩干机等产生的机械噪声，噪声源强约75~80dB(A)之间。拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②脱标机、破碎机、甩干机等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，各主要声源设备降噪前后的噪声源强见表4-8。 表4-8 本项目建成后全厂高噪声设备及噪声源强估算 序号 噪声源 数量（台、套） 设备源强 治理措施 治理后源强 1 脱标机 1 75 厂房隔声、基础减振 55 2 破碎机 5 80 60 3 甩干机 5 75 55 4 分拣机 2 72 52 5 风选机 2 75 55 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 （1）预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测结果 本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表4-9。 表4-9 各厂界噪声环境影响预测结果 设备 名称 源强 （dB(A)） 降噪后叠加值（dB(A)） 预测点 距厂界距离（m） 厂界贡献值（dB(A)） 标准值（dB(A)） 脱标机、破碎机、甩干机等 82.13 62.13 东厂界 3 52.59 昼间：60 南厂界 15 38.61 西厂界 30 32.59 北厂界 3 52.59 漯河市精神病院北院区 8 44.07 由上表预测结果可知，本项目营运期经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准中昼间标准的要求，漯河市精神病院北院区噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 地下水环境影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“U城市基础设施及房地产中第155废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，编制报告表，为IV类建设项目，根据导则要求，不再对地下水环境影响进行分析评价。 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表，本项目属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。 环保投资 本项目环保投资8万元，占项目总投资200万元的4%。环保设施主要用于废气治理、废水处理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见下表。 表4-10 本项目环保投资一览表 项目 治理措施 数量 总投资（万元） 废水 生活污水：1座3m3化粪池（依托现有），排入市政管网入漯河市淞江污水处理厂深度处理达标外排； 1座 / 清洗废水：1座150m3/d污水处理设施，采用“初沉+絮凝+混凝+斜管沉淀+气浮沉淀+过滤罐”工艺处理后全部回用于生产； 1座 3.5 污水处理设施定期排污水：经1座8m3沉淀池絮凝沉淀后，上清液返回污水处理站处理后回用于生产，沉泥经压滤后由环卫部门统一清运 1座 0.5 废气 污泥处理臭气：定期处理污泥，泥饼及时外运，定期喷洒除臭剂，同时为操作人员配套口罩等劳保用品 / 0.5 噪声 厂房隔声、基础减震等 / 2 固废 新建1座20m2一般固废暂存间，设置若干垃圾桶，1座污泥池，1套污泥板框压滤设施 1座 1.5 合计 8 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污泥处理 | 臭气 | 定期处理污泥，泥饼及时外运，定期喷洒除臭剂，同时为操作人员配套口罩等劳保用品。 | 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新建项目二级标准要求 |
| 地表水环境 | 化粪池 | COD、氨氮、SS | 生活污水：1座3m3化粪池（依托现有）处理，排入市政管网入漯河市淞江污水处理厂深度处理达标外排 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水指标 |
|  | 生产废水 处理设施 | COD、氨氮、SS | 清洗废水：1座150m3/d污水处理设施，采用“初沉+絮凝+混凝+斜管沉淀+气浮沉淀+过滤罐”工艺处理后全部回用于生产 | / |
|  | 污水处理设施定期排污水 | COD、氨氮、SS | 经1座8m3沉淀池絮凝沉淀后，上清液返回污水处理站处理后回用于生产，沉泥经压滤后由环卫部门统一清运 | / |
| 声环境 | 四周厂界 | 等效A声级 | 合理布局，基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 固体废物 | 一般固废：设置1座20m2一般固废暂存间，分拣杂质、废标签纸及废包装材料收集暂存后，外售综合利用；清洗沉渣及污水处理污泥收集后由板框压滤机脱水后暂存于污泥池，由环卫部门统一清运；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | （1） 严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 （2） 建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关审批部门申报。 （3） 健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度， 将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （4） 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 （5） 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 |

# 六、结论

总结论： 河南源泉再生资源有限公司投资200万元在漯河市郾城区孟庙镇井冈山路与纬八路交叉口向北50米路东建设的年加工30000吨塑料破碎清洗项目，该项目符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# Text boxes

0.36

0.36

漯河市淞江污水处理厂

化粪池

定期排污水沉淀池

0.242

2.178

1.36

进入产品

111.358

111.81

污水处理设施

13.64

清洗用水用水

14.3

0.09

破碎用水

达标外排水池

10.91

1.152

甩干工序

0.288

职工办公生活用水

1.44

0.45

新鲜水16.19

2.42

调节池

滤液

污泥外运

板框压滤机

污渣、沉淀池污泥

沉渣

污泥浓缩池

回用于清洗工序

清水池

多介质过滤系统

定期排污

PAC、PAM

投加系统

气浮机

絮凝斜管沉淀池沉淀

格栅

清洗废水

0.21

进入沉渣、污泥

9.55

上清液

高浓水

沉淀池污泥