建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         年产300吨水溶肥料项目

建设单位（盖章）：河南汇朴丰生物技术有限公司

编制日期：              2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产300吨水溶肥料项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2105-411103-04-01-421895 |
| 建设单位联系人 | 李江伟 | 联系方式 | 13903955531 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 漯河 市 郾城 县（区） / 乡（街道） 107国道与008县道交叉口向东2450米路北 |
| 地理坐标 | （ 114 度 00 分 03.62秒， 33 度 41 分 52.34 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2624复混肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 45、肥料制造262 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市郾城区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2105-411103-04-01-421895 |
| 总投资（万元） | 220 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 5.45 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 漯河市郾城区李集镇总体规划 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据土地部门提供《2010-2020李集乡土地利用总体规划图》（为目前最新有效土地利用总体规划图），本项目占地为建设用地，根据漯河市李集镇人民政府出具证明可知，项目建设符合李集镇（乡）总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》豫政[2020]37号： 一、总体要求 （一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话精神，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持生态优先、保护优先、绿色发展，以推动经济社会高质量发展为主题，以改善生态环境质量为核心，以保障生态环境安全为底线，全面审视我省经济社会发展和资源环境面临的战略性问题，强化区域空间生态环境管控，建立“三线一单”生态环境分区管控体系，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平，促进经济社会全面绿色转型发展，努力让天蓝地绿水净的优美生态成为我省的金字招牌。 （二）基本原则。 ——坚持保护优先。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，实行最严格的生态环境保护制度，持续优化发展格局，筑牢生态安全屏障，促进经济社会高质量发展。 ——坚持分类管控。根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济社会发展实际，聚焦问题和目标，以管控单元为基础，实行差异化空间管控，精准施策，推进生态环境质量持续改善。 ——坚持统筹协调。坚持省级统筹、上下联动、区域流域协同，建立完善生态环境信息共享体系及成果应用机制。 ——坚持动态更新。根据经济社会发展形势和生态环境保护要求，结合国土空间规划等相关规划编制实施、区域生态环境质量目标变化及生态保护红线调整等情况，对“三线一单”相关内容进行动态更新。 （三）总体目标。到2025年，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。 到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽河南建设目标基本实现。 二、主要内容 （一）划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 ——优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 ——一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 （二）制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。 建立“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全省生态环境总体准入要求；“3”为我省京津冀及周边地区、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区三大重点区域大气生态环境管控要求；“4”为省辖黄河流域、淮河流域、海河流域、长江流域四大流域水生态环境管控要求；“18”为省辖市（含济源示范区）生态环境总体准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单。 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》豫政[2020]37号附件《河南省生态环境管控单元分布示意图》，漯河市建成区属于重点管控单元，重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 本项目运营期设备清洗废水回用生产，资源利用率高，生产过程中产生的粉尘经袋式除尘器收集后回用生产，尽量较少污染物排放量，项目液体原料储存区、生产区、灌装区设置防渗及围堰，如果发生泄漏不会进入外环境对生态环境造成风险，项目建设符合《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》豫政[2020]37号。 （2）环境质量底线 环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 根据《2019年漯河市环境质量公告》，项目所在区域除了SO2年均值、NO2年均值及CO第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5及O3第90百分位数均无法满足GB3095-2012 中二级标准要求。本项目所在评价区域为不达标区，随着《漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》等工作方案的实施，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 项目实施过程满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自备井供水，用电来自市政供电。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以节能、降耗、减污为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 （4）本项目为允许类项目，符合国家产业政策。 2、漯河市饮用水水源保护区相符性分析： 漯河市城市饮用水水源保护区包括澧河饮用水水源保护区、第二水厂地下水源保护区、第三水厂地下水水源保护区，保护区划分如下： （1）澧河饮用水水源保护区（根据河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知） 调整漯河市澧河地表水饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：澧河取水口上游1000米至下游100米两岸堤防背河堤脚以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，澧河取水口上游3000米至下游300米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 准保护区：二级保护区外，澧河取水口上游7200米(乡道054澧河桥)至下游500米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域；唐河入澧河口至上游2000米(唐河与马沟连通处)两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 本项目距离澧河最近距离为15.5km，不在澧河饮用水水源保护区范围内，项目建设不会对澧河饮用水水源地造成影响。 （2）第二水厂地下水源保护区 ①一级保护区以每口开采井为中心，半径为50m圆形区域，一级保护区面积约0.047km2。 ②二级保护区东边界为交通路，西边界为107国道，北边界为湘江路—澧河南堤走向一致，南边界为南环路。第二水厂地下水水井（1#）二级保护区范围为半径500m的圆形区域。二级保护区面积约为6.115km2。 （3）第三水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井（8#、10#、12#除外）为中心，半径为50m的圆形区域。8#、10#、12#三口井一级保护区划分为三口井一线向北距离50m、8#井向东径向距离50m、10#井向西径向距离50m、南边为沙河北堤的矩形区域。一级保护区面积约0.122km2。 ②二级保护区东边界为崂山路，北边界为纬二路一线，西边界为107国道，南边界为沙河北河堤。二级保护区面积约8.38km2。 本项目在第二水厂地下水水源保护区北侧，距离第二水厂地下水水源保护区最近直线距离为10.02km；项目在第三水厂地下水水源保护区北侧，距离第三水厂地下水水源保护区最近直线距离为14.44km，故本项目选址不在地下水水源保护区范围内，距离地下水水源保护区较远，项目建设对地下水水源影响较小。 项目建设对澧河饮用水源和漯河市地下水饮用水源影响不大。 3、河市郾城区乡镇集中式饮用水水源保护区相符性分析： 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办【2016】23号) 漯河市郾城区乡镇级集中式饮用水源保护区划定如下： (1)漯河市郾城区孟庙镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东80米、西50米、南35米、北40米的区域。 (2)漯河市郾城区李集镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东41米、西34米、南37米、北40米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米的区域。 (3)漯河市郾城区商桥镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东20米、西44米、南40米、北15米的区域。 (4)漯河市郾城区龙城镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东至012县道、西40米、南17米、北42米的区域(1号取水井)，2号取水井外围50米、东至012县道的区域。 (5)漯河市郾城区新店镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东46米、西34米、南32米、北120米的区域。 (6)漯河市郾城区裴城镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：供水站厂区及外围东27米、西45米、南至028乡道、北38米的区域。 本项目位于漯河市郾城区107国道与008县道交叉口向东2450米路北，离本项目最近的郾城区乡镇级集中式饮用水源保护区为漯河市郾城区李集镇地下水井群1#井群，本项目位于漯河市郾城区李集镇地下水井群1#井群西南侧3.55km处，不在漯河市郾城区李集镇地下水饮用水源保护区范围内，对漯河市郾城区李集镇地下水饮用水源影响较小，符合漯河市郾城区乡镇级集中式地下水饮用水源区划要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 （1）项目基本情况 项目占地3500平方米，建筑面积1220平方米，其中生产区300平方米，原料区550平方米，半成品及成品区300平方米，办公室70平方米，项目建成后具备年产300吨水溶肥料生产能力。 本项目主要建设内容见表1。 表1 项目主要建设内容 分类 项目 单位 建筑面积 备注 主体工程 厂房 m2 1150 共一层，钢架结构，其中生产区300平方米，主要建设水剂水溶肥和粉剂水溶肥生产线，企业拟在生产区做防渗处理，并在液态搅拌区设置防渗围郾；原料区550平方米，主要储存固体原料及包装物料；半成品及成品区300平方米，半成品区主要为办成品储罐和液态腐殖酸储存，企业在该区域做防渗处理并设置防渗围堰，成品区储存包装后成品 公用及辅助工程 办公室 m2 70 共一层，彩钢瓦房，主要用于办公 供水 依托现有自建井供水 供电 依托李集镇电网供电 环保工程 废气 称重，粉碎机投料、出料口，搅拌罐入料口 集气罩（下设软帘）收集+袋式除尘器+15m高排气筒 水剂水溶肥恒温搅拌 搅拌过程封闭，设置换气扇，加强通风 废水 生活废水 化粪池（12m2，租赁现有） 固废 固废暂存间(10m2） 噪声 选用低噪声设备，厂房隔声 2、产品方案 本项目建成后，项目具备年产300吨水溶肥料的生产能力，项目产品类别及规模见表2。 表2 项目产品类别及生产规模一览表 产品名称 年产量 规格 水溶肥料（水剂） 200t 袋装：50g，瓶装100g~20kg 水溶肥料（粉剂） 100t 袋装：1kg~20kg 3、主要生产设施及设施参数 本项目主要设备一览表见表3。 表3 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 功能 1 搅拌罐 1t 2台 搅拌使原料充分混合，水剂水溶肥生产使用 2 搅拌罐 5t 2台 搅拌使原料充分混合，水剂水溶肥生产使用 3 搅拌罐 1t 2台 搅拌使原料充分混合，粉剂水溶肥生产使用 4 灌装机 / 3台 分装产品 5 封口机 / 2台 封口 6 袋装分装机 / 1台 粉剂分装使用 7 塑料成品罐 20t 3个 半成品暂存罐 8 塑料成品罐 10t 4个 半成品暂存罐 9 粉碎机 / 1台 将尿素粉碎成粉状 经查阅《产业结构调整指导目录2019年》，本项目所有设备均不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设备。 4、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表见表4。 表4 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 单位 年消耗量 备注 水剂水溶肥（200t） 1 尿素 t/a 26 外购50kg/袋 2 腐植酸 t/a 26 外购25kg/袋 3 磷酸二氢钾 t/a 8 外购25kg/袋 4 腐植酸 t/a 50 外购200L/桶、部分位于半成品储存罐 5 水 t/a 105 其中75t/a来自新鲜水，30t/a来自设备清洗水回用，其中损耗15t/a，进入产品90t/a 6 包装袋 个 100万 50g，包装用品 7 包装瓶 个 50万 100kg-20kg不等，包装用品 8 包装瓶 个 50万 10ml，包装用品 9 纸箱 个 3万 外包装用品 粉剂水溶肥（100t） 磷酸二氢钾 t/a 18 外购25kg/袋 10 硫酸铵 t/a 16 外购50kg/袋 11 尿素 t/a 50 外购50kg/袋 12 磷酸一铵 t/a 16 外购25kg/袋 13 包装袋 个 6万 1kg-20kg，包装用品 14 纸箱 个 3000 外包装用品 15 电 kW·h 10000 郾城区李集镇供电线路供电 16 水 t/a 258 自备井 表5 项目主要原材料的理化性质一览表 名称 物化性质 尿素 化学式：CO(NH2)2，相对分子量60.06，CO(NH2)2无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带红色固体颗粒，无臭无味。含氮量约为46.67%，密度1.335g/cm3。熔点132.7℃。易溶于水、甲醛、液态氮和醇，难溶于乙醚、氯仿，呈弱碱性。可与酸作用生成盐。有水解作用。在高温下可进行缩合反应，生成缩二腺、缩三腺和三聚氰酸。加热至160℃分解，产生氨气同时变为异氰酸。因人尿中含有这种物质，所以取名尿素。尿素含氮（N）46%，在固体氮肥中含氮量最高。 腐殖酸 腐植酸是自然界中广泛存在的大分子有机物质，广泛应用于农、林、牧、石油、化工、建材、医药卫生、环保等各个领域。腐殖酸主要有碳、氢、氧、氮、硫等元素组成，此外还含有少量的钙、镁、铁、硅等灰分元素。整体来说，含碳55%~60%，含氮3%~6%。 磷酸二氢钾 磷酸二氢钾（化学式：KH2PO4），是无色四方晶体或白色结晶性粉末。相对密度2.338。熔点252.6℃。易溶于水，90℃时，溶解度为83.5g/100ml水，水溶液程酸性，1%磷酸二氢钾溶液的PH值为4.6。不容于醇。有潮解性。加热至400℃时溶化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。 硫酸铵 硫酸铵为无色结晶或白色颗粒。无气味。280℃以上分解。水中溶解度：0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77。折光率1.521。硫酸铵主要用作肥料，适用于各种土壤和作物。还可用于纺织、皮革、医药等方面。 磷酸一铵 分子式：NH4H2PO4 分子量：115.03 磷酸一铵又称磷酸二氢铵。无色透明正方晶系晶体，密度1.803（19℃）。熔点190℃，易溶于水，微溶于醇、不溶于丙酮。水溶液呈酸性。宜作饲料添加剂，高效复合肥料。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员7人，每年工作300天，每天1班，每班8小时，所有员工均不在厂区食宿。 公用工程 （1）给水： 项目用水由厂区自备井供给，包括工艺用水、设备清洗用水、清洁用水和职工生活用水。生产用水量为0.5m3/d、150m3/a；生活用水量为0.56m3/d、168m3/a。 ①工艺用水 本项目水剂水溶肥在混合罐中原料溶解需要用水，用水量为0.2m3/d，60m3/a。 ②设备清洗用水和清洁用水 本项目生产过程中的搅拌机、灌装机等设备需定期清洗，清洗用水量为0.15m3/d，45m3/a。 ③职工生活用水 本项目劳动定员7人，年工作300天。参照《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2020），项目职工生活用水量按每人每天0.08m3，则职工生活用水量为0.56m3/d、168m3/a。 排水：本项目无工艺废水和生活污水排放。 搅拌机在每天生产结束时需冲洗干净。根据建设单位提供资料，搅拌机清洗时，将水注入搅拌机中搅拌清洗即可，冲洗水全部打入产品储罐，不外排。灌装机和灌装生产线在每天生产结束时必须冲洗干净。根据建设单位提供资料，灌装机和罐装生产线清洗时，将水注入清洗即可，清洗水全部返回搅拌罐，第二天使用，不外排。 员工排污系数按0.8计，则本项目生活污水量为0.448m3/d，134.4m3/a。生活污水经化粪池（租赁现有）处理后由附近村民拉走堆肥，不外排。 本项目供排水情况见表6，水平衡图见图1。 表6 本项目供、排水情况 类别 新鲜水用量（m3/d） 损耗量（m3/d） 排放量（m3/d） 职工生活用水 0.56 0.112 0 工艺用水 0.25 0.05 0（0.2进入产品） 搅拌罐清洗、清洁用水 0.15 0.05 0（0.1回用于生产） 合计 1.06 0.212 0 图1 本项目水平衡图（m3/d） （3）供电 项目每年用电量10000kW·h/a，用电依托郾城区李集镇供电线路，满足项目需要。 （4）供热制冷 项目生产车间无供热设施。 7、厂区平面布置 项目南部西侧为办公室，办公室北侧为生产厂房，厂房南部，进大门东侧为原料区、西侧为半成品区、成品区，厂房北部为生产区。项目办公和生产分开，生产区布局紧凑，方便生产运输，布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期生产工艺流程 本项目租赁现有厂房进行建设，主体工程已建成。施工期工程为设备和环保设备的进场、安装、调试。其产污环节主要是设备安装噪声、设备安装过程中的焊接废气、生活垃圾和包装废物。 2、运营期生产工艺流程 本项目年产300吨水溶肥料。 项目粉剂水溶肥生产工艺流程及产污环节示意图见图2。 图2 粉剂水溶肥生产工艺流程图及产污环节示意图 粉剂水溶肥工艺流程简介： 将原外购原料尿素投入粉碎机粉碎为粉状，粉碎后的尿素和磷酸二氢钾、硫酸铵、磷酸一铵按配比加入配料机，整袋按比例直接投入配料机，少量的原料人工按配比称重后，加入配料机，配料机自带搅拌功能，搅拌过程密闭，搅拌均匀充分混合后通过螺旋式输送机输送至袋装分装机进行自动包装，包装后成品人工装箱入库待售。粉剂水溶肥生产过程，粉碎投料机粉碎过程会产生粉尘，原料投入配料机，搅拌好物料进入袋装分装机过程会产生粉尘。搅拌过程密闭，产生粉尘基本不会外溢。 水剂水溶肥具体生产工艺流程及产污环节见图3。 图3 水剂水溶肥生产工艺流程图及产污环节示意图 水剂水溶肥生产工艺流程简介： 将原料尿素、磷酸二氢钾、腐植酸按所需配比称好备用，在搅拌器中加所需水，电加热至30℃，加入称重好重量的腐植酸、磷酸二氢钾，搅拌40分钟，加入称好重量的尿素，搅拌30分钟，使用PH试纸检验物料PH值，包装物料PH为7左右，为中性。检验过PH合格物料抽入储罐，同时用清水清洁搅拌罐，清水全部抽入储罐。部分产品进入灌装机分装，分装机分装后人工进行外包装，入库。水剂水溶肥生产过程，腐殖酸、磷酸二氢钾及尿素入罐过程会产生少量粉尘及氨，搅拌过程密闭，产生氨基本不会外溢。 主要产污环节： 本项目主要产污环节见下表。 表7 主要产污环节一览表 污染类别 产污环节 污染物名称 废气 粉剂水溶肥生产称重、粉碎、入罐投料 颗粒物 水剂水溶肥生产称重、入罐投料 颗粒物、氨 废水 职工生活 COD、SS、氨氮 噪声 设备运转 噪声 固废 职工生活 生活垃圾 原料 废原料包装物 废气处理设施 袋式除尘器收集粉尘 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，租赁现有厂房进行建设，根据现场调查，项目现状为空厂房，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）所在区域环境空气达标性分析 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 根据《2019年漯河市环境质量公告》，2019年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为10微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为29微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为94微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为59微克/立方米。根据环境空气质量模型技术支持服务系统提供数据：漯河市2019年CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为181 ug/m3；区域空气质量现状数据如下表8所示。 表8 漯河市大气基本污染物环境质量现状及达标性分析 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.29 超标 PM2.5 年平均质量浓度 59 35 168.57 超标 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.67 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 72.5 达标 CO 24小时第95百分位浓度 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 O3 8小时第90百分位浓度 181 160 113.13 超标 由表8可知，项目所在区域除了SO2年均值、NO2年均值及CO第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5及O3第90百分位数均无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。本项目所在评价区域为不达标区。 （2）其它污染物环境空气质量现状监测 ①监测点位 为评价项目区域内其他污染物环境空气质量现状，本次评价在厂区内设置1个监测点做补充监测。其他污染物补充监测信息见表9。 表9 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称 监测因子 监测时段 项目厂区内 TSP、NH3 2021年5月26日～5月28日 ②监测时间及频率 河南鼎泰检测技术有限公司于2021年5月26日～5月28日连续监测3天，小时均值每日监测时段至少获取当地时间02，08，14，20时4个小时浓度，24小时均值连续采样20小时以上，监测频次见表10。 表10 监测因子及监测频率 监测因子 取值时间 监测频率 NH3 小时值 连续采样3天，每天02，08，14，20时各监测1次，每小时45分钟采样时间 TSP 24小时均值 连续监测3天，每天连续采样20小时以上 ③监测因子及监测分析方法 根据本项目特点，本次评价特征因子为：TSP、NH3。监测同时观测风向、风速、气温、气压及总云量、低云量等气象要素。监测因子监测分析方法见表11。 表11 监测因子的监测分析方法 检测类别 检测项目 检测标准（方法）及编号（年法） 主要仪器 检出限 环境 空气 总悬浮颗粒物（TSP） 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 分析天平AUW120D 0.001 mg/m3 氨 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 紫外可见分光光度计T6新世纪 0.01 mg/m3 （3）其它污染物环境空气质量现状评价 ①评价标准 本次选取TSP、NH3作为本次环境空气现状特征评价因子，氨参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值表D.1中氨1h平均10μg/m3，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表12 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准限值 标准来源 氨 1小时平均 200μg/m3 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D TSP 24小时平均 300μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准 ②评价方法 采用单因子指数法对环境空气环境质量现状进行评价，计算公式为： Pi=Ci/C0i 式中：Pi—i污染物标准指数； Ci—i污染物的监测值； C0i—i污染物的评价标准。 ③监测统计及评价结果 本其他污染物环境质量监测结果表见表13。 表13 其他污染物环境质量监测结果表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准（μg/m3） 监测浓度范围（μg/m3） 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 布袋郭（主导风向下风向） 氨 1h平均 200 64～117 58.5 0 达标 TSP 24小时平均 300 218～235 78.3 0 达标 评价结果表明，特征因子氨1小时平均浓度均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求，TSP24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限制要求。 2、地表水 根据本次工程所处地理位置及工程特点，离本项目最近的地表水为项目南侧928m的颍河北干渠，颍河北干渠在项目下游8.6km处汇入颍河，颍河北干渠目前现状无水流通过。本项目生活废水经化粪池（租赁现有）处理后由专人清运用于堆肥施于农田。 根据《漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发漯河市2020年水污染防治攻坚战设施方案的通知》（漯环攻坚办[2020]16）号，2020年颍河-西华址坊断面水质控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。本次地表水环境质量现状评价采用颍河—西华址坊断面漯河市生态环境局环境质量公报中《2020年1-7月份河流断面水质数据公示》数据进行评价，颍河—西华址坊断面现状水质见下表。 表14 颍河—西华址坊断面2020年8-12月现状水质监测情况 监测时间 COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L) 水质类别 2020.8 16 0.8 0.275 Ⅳ 2020.9 16 0.09 0.147 Ⅲ 2020.10 16 0.71 0.091 Ⅲ 2020.11 24.5 0.22 0.096 Ⅳ 2020.12 15 0.45 0.086 Ⅲ 标准值 20 1 0.2 Ⅲ 由监测结果可知，颍河-西华址坊断面2020年11月COD有超标现象，超标倍数别为0.225，2020年8月总磷有超标现象，超标倍数0.375，颍河-西华址坊断面8-12月中，8月、11月整体水质为Ⅳ类，达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求。 声环境质量现状 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，根据现场勘查，本次评价的声环境监测点布置在距离厂界最近的居民点，现场监测结果见表15。 表15 项目区厂界噪声环境监测结果及分析 单位：（Leq）dB(A) 监测时间 监测点位 监测结果 标准值（昼/夜） 达标情况 昼间 夜间 2021.2.25 厂区西南侧住户 55.6 44.5 60/50 达标 由表15得知，项目厂界区域昼、夜间噪声现状监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在区域的声质量现状较好。 生态环境 本项目厂址在漯河市郾城区107国道与008县道交叉口向东2450米路北，项目所在区域为半温带干旱大陆性季风气候，地形地貌主要纬平原。多为人工建造厂房、村落。原生植被亦不存在，主要有村落林、道路防护林及农田等，村落林的主要组成是杨树、柳树、榆树、槐树、泡桐等。草本主要有草本植物狗牙根、马堂、鹅观草、蒺藜和小飞蓬等。区域内没有国家重点保护的动物和大型兽类，仅有一些过境鸟类，均不在这些地段筑巢育雏。 本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域。 5、地下水、土壤 本项目液态原料储存区、生产区、半成品及成品区均做硬化及防渗处理，并设置围堰避免泄漏物质外溢，故项目不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表16 本项目主要大气环境保护目标及保护级别 主要保护目标 方位 距离（m) 功能区划 保护级别 布袋郭村 西北 260 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 田岗村 西偏南 475 居住 张庄村 南侧 336 居住 泮付刘村 北侧 370 居住 2、声环境 项目厂界外 50 米范围内有零星居民居住。 3、地下水环境 项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素 标准名称及级（类）别 污染因子 标准限值 单位 数值 污染物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 颗粒物（排气筒浓度） mg/m3 120 颗粒物（排气筒速率） kg/h 3.5 颗粒物（排放高度） m 15 颗粒物（厂界浓度） mg/m3 1 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 氨（厂界） mg/m3 1.5 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 Leq（A） 昼间 dB(A) 60 夜间 dB(A) 50 固体 废物 一般固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 项目生产废水不外排，生活污水经化粪池（租赁现有）处理后专人清运堆肥肥田，核定废水总量分别为：COD：0t/a、氨氮：0t/a。 故项目废水总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a。 （2）废气 ①SO2、NOx总量控制指标：本项目运营期无SO2、NOx，故本次评价建议废气总量指标为：SO20t/a、NOx0t/a。 ②挥发性有机物总量替代指标： 项目不涉及挥发性有机物，需要挥发性有机物总量替代指标为0。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行建设，主体工程已建成。施工期工程为设备和环保设备的进场、安装、调试。其产污环节主要是设备安装噪声、设备安装过程中的焊接废气、生活垃圾和包装废物。 大气环境影响分析 本项目建设租赁现有厂房，施工期环境影响主要来自设备安装焊接产生的微量烟尘。 本项目设备安装焊接会产生微量烟尘，排放特性为无组织排放，项目仅仅是在设备安装过程中使用焊机，工作量不大，因此，焊接废气产生量不大，因此对周围环境影响较小。 本项目施工过程中装载机、吊车等施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOX、SO2等。工程机械车辆附近的污染物浓度较高，但经周围大气稀释扩散后，对10m外大气环境的贡献值和影响很小，对环境敏感保护目标影响很小。 2、水环境影响分析 本项目施工期对水环境影响主要是施工工人产生的生活污水。 本项目施工高峰期约有施工人员5人，施工期约3个月（90d），施工人员均不在场地食宿，每人每天生活用水量以80L计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.32m3/d，施工期共产生生活污水28.8t，主要污染物为COD和氨氮。本项目施工废水经厂区现有化粪池处理后由附近村民拉走堆肥。评价认为，经上述措施处理后，可将施工期废水对环境的影响降至很小程度。 3、声环境影响分析 本项目施工期产生的噪声，主要为设备安装噪声，等效声级约为65~85dB（A）。不同施工阶段因使用的机械设备不同，噪声的影响情况也不同。在施工机械设备中，使用频次较高的几种高噪声机械随距离衰减情况见下表。 表17 施工机械噪声随距离衰减情况 单位：dB（A） 序号 施工机械 源强 10m 20m 30m 40m 60m 80m 1 运输车辆 65 67.5 59 55.5 53 49.4 46.9 2 吊车 85 67.5 59 55.5 53 49.4 46.9 由上表可知，当施工机械距场界20m时，施工各阶段噪声昼间即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中限值的规定。由于施工过程施工机械移动性大，为了进一步减小项目建设对周围环境的影响，评价建议加强施工设备的运行管理，采取降低噪声的有效措施。本项目拟采取如下噪声防治措施： ①从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，对产噪采取基础减震措施，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间。施工单位应严格遵守《环境噪声污染防治办法》的规定，合理安排好施工时间，不得在夜间（22:00～6:00）进行产生强噪声污染的建筑施工作业。 ③采用距离防护措施，在不影响施工情况下将吊车等强噪声设备尽量移至距敏感点较远处，保障居民有一个良好生活环境。 ④合理安排施工计划和进度。 ⑤施工场所的施工车辆出入现场时应低速、限鸣。 ⑥建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑦建设与施工单位还应与施工场地附近居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 通过以上措施，施工噪声对周围居民的影响降到最小，且这种影响是短暂的，会随着施工结束而结束，不会对周围环境造成明显影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾。 施工人员产生的生活垃圾每天每人按1 kg计算，则5个施工人员共产生5 kg/d的生活垃圾，项目施工期共产生生活垃圾0.45t。生活垃圾经集中收集后，由环卫部门运往生活垃圾填埋场处理。 经过采取以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目营运期产生的废气主要有原料称重、尿素粉碎、入罐环节会产生少量的粉尘，以及原料恒温搅拌过程中氨的挥发。 （1）废气产排情况 ①原料称重、尿素粉碎、投料环节会产生少量的粉尘 项目生产过程中原料在称重、尿素粉碎投料、粉碎过程，粉剂水溶肥入罐投料、水剂水溶肥入罐投料环节会产生少量粉尘；在水剂水溶肥搅拌过程尿素中氨会少量挥发，搅拌过程密闭，溢出氨较少。 建设单位拟在称重，粉碎机（1台）投料、出料口，搅拌罐（6台，粉剂2台、水剂4台）入料口上方设置集气罩（下设软帘），收集后粉尘有袋式除尘器（风量8000m3/h）处理后经过15m高排气筒排放（DA001）。 根据《第二次污染源普查工业源系数》2624复混肥制造行业，混合法复混肥颗粒物产生系数为8.4kg/t产品，项目产品产量为300t，年工作300天，每天工作8小时，颗粒物产生量为2.52t/a，产生速率为1.05kg/h，集气罩收集效率为90%，袋式除尘器去除效率为99%，计算可知项目有组织粉尘产生量为2.268t/a、产生速率为0.945kg/h、产生浓度为118.13mg/m3，经袋式除尘器处理后排气筒颗粒物排放量为0.02268t/a、排放速率为0.00945kg/h、排放浓度为1.18mg/m3。 项目未被收集的粉尘无组织量为0.252t/a、产生速率为0.105kg/h。 ②原料在加热搅拌、溶解螯合过程中产的少量氨 本项目在恒温搅拌、溶解螯合过程中过程中，会有少量异味产生，大部分为尿素在溶解的过程中挥发出来少量的氨味，搅拌过程为密闭搅拌，少量溢出的氨属于无组织排放。本项目拟在车间内安装排风扇，加强生产车间内的通风次数。 本项目废气产排情况详见下表。 表18 废气污染物产生排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 产生浓度mg/m3 产生量 t/a 排放形式 治理设施 排放浓度mg/m3 排放速率 Kg/h 排放量 t/a 环保设施 技术是否可行 称重，粉碎机投料、出料口，搅拌罐入料口 颗粒物 118.13 0.02268 有组织 集气罩（下设软帘）+袋式除尘器+15m排气筒 是 1.18 0.00945 0.02268 / 0.252 无组织 / 0.105 0.252 项目废气排放口相关参数见下表。 表19 排放口参数一览表 排放口类型 排气筒名称 排气筒编号 排气筒地理坐标 高度 内径 出口温度 排放标准 东经 北纬 一般排放口 袋式除尘器排气筒 DA001 114°00′03.26″ 33°41′53.36″ 15 0.5 25 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 （2）处理设施可行性和废气达标性分析 ①采用技术可行性分析 本项目采用袋式除尘器处理生产过程中产生的粉尘，袋式除尘器处理为目前处理含颗粒物废气的成熟技术，处理工艺为：含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气室排气口，由风机排走。粉尘积附再滤袋的外表面，且不断增加，使袋除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，袋除尘器能继续工作，需定期清除滤袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序启动脉冲阀，使气包内压缩空气（0.5~0.7MPa)，由喷吹管孔眼喷出（称一次风）通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（称二次风）进入滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘，达到清灰的目的。 根据《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018），掺混型复混肥料（复合肥料）个工段颗粒物采用袋式除尘器均为可行技术。 ②达标性分析 颗粒物排放速率、浓度、高度和排放标准见表20。 表20 颗粒物排放速率、浓度、高度和排放标准一览表 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 排气筒高度m 二级 标准值 120 15 3.5 本项目排放值 1.18 15 0.00945 达标情况 达标 达标 达标 由表20可知，本项目颗粒物有组织排放的排放速率、排放浓度和排放高度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。即，企业粉尘经收集处理后对周围环境影响较小。 （3）大气环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019）版，项目为登记管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018），简化、重点管理项目需要开展自行监测，本项目为登记管理，可以不开展自行监测。 2、废水 本项目运营期废水主要为设备清洗废水，职工生活废水。 搅拌机在每天生产结束时需冲洗干净。根据建设单位提供资料，搅拌机清洗时，将水注入搅拌机中搅拌清洗即可，冲洗水全部打入产品储罐，不外排。灌装机和灌装生产线在每天生产结束时必须冲洗干净。根据建设单位提供资料，灌装机和罐装生产线清洗时，将水注入清洗即可，清洗水全部返回搅拌罐，第二天使用，不外排。 项目生产废水不外排，生活污水经现有化粪池处理后由附近村民拉走堆肥，不外排。 采取以上措施后，本项目建设对周围地表水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 项目运营期噪声源主要是搅拌罐、灌装机、粉碎机等设备运行过程产生的设备噪声，其噪声源强值60-70dB(A)之间。本工程采取的降噪措施包括：①尽量选用低噪声设备；②主要噪声设备安装在车间内。本项目选用低噪声设备，通过厂房隔声、距离衰减等措施处理后，设备噪声声源值及治理情况见表21。 表21 项目主要噪声源强及排放情况 单位：dB（A） 噪声源名称 数量(台) 噪声值dB(A) 治理措施 治理后噪声值[dB(A)] 搅拌罐 6 70 采用低噪声设备、车间隔声 60 粉碎机 1 80 采用低噪声设备、车间隔声 70 灌装机 3 65 采用低噪声设备、车间隔声 55 封口机 2 62 采用低噪声设备、车间隔声 52 （2）预测模式 本次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行，预测点为四周厂界，具体公式如下： ①距离衰减模式： 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级，dB（A）； r—点声源到受声点之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 ②噪声叠加模式： 式中：L—预测点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量 （3）预测结果 根据本项目运行后主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，噪声影响情况预测结果及达标分析见表22。 表22 厂界声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 污染源 预测点 设备叠加源强 厂房隔声后源强 距厂界距离（m） 贡献值 标准值 昼/夜 达标分析 设备噪声 西厂界 72.4 62.4 5 48.4 60/50 达标 东厂界 72.4 62.4 17 37.8 达标 南厂界 72.4 62.4 43 29.7 达标 北厂界 72.4 62.4 8 44.3 达标 从表22可以看出，项目厂界噪声贡献值能满足《厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类区标准限值（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 项目声环境保护目标声环境预测结果见下表。 表23 声环境保护目标声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 污染源 预测点 叠加源强 距车间边界距离（m） 贡献值 背景值（昼/夜） 叠加值（昼/夜） 标准值（昼/夜） 达标分析 设备噪声 距离项目最近住户 72.4 40 42.3 55.6/44.5 55.8/46.5 60/50 达标 从表23可以看出，项目噪声对声环境保护目标的贡献值和环境保护目标背景噪声值叠加后满《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。项目噪声通过治理措施后对周围声环境保护目标影响较小。 综上所述，本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，采取降噪措施经距离衰减后，不会对评价区域声环境质量产生明显影响。 4、固废 项目产生的固体废物主要为生产固废和职工办公生活垃圾。 生产固废：本项目生产固废主要是生产过程中产生的废原料包装用品（包装袋、包装箱）和除尘器收集粉尘。废原料包装用品产量约0.1t/a，经收集后外售，除尘器收集粉尘产生量1.28t/a，经收集后用于生产。 职工办公生活垃圾：本项目定员7人，均不在厂内食宿，年工作300天，办公生活垃圾按0.5kg/d∙人计，则项目办公生活垃圾产生量为3.5kg/d、1.05t/a，经收集后由环卫部门送往生活垃圾场统一处理。 综上所述，本项目固体废物产生及处置表见表24。 表24 本项目固体废物产生及处置表 单位：t/a 序号 污染物名称 产生量 废物属性 处理措施 1 生活垃圾 1.05 一般固废 环卫部门 2 废包装材料 0.1 有价废物外售 3 袋式除尘器收集粉尘 1.28 回用生产 采取以上措施后，项目固体废物均得到合理处置，对周围环境不会造成污染影响。 5、地下水、土壤环境影响 为防止项目对地下水、土壤产生影响，本环评提出以下措施： （1）源头控制措施 为防止生活污水对地下水的影响，本工程应重视环保设施的完善，尽量减少废水产生量。为避免厂区废水四处漫延，渗漏地下或经渗坑排放污水对地下水环境造成不利影响，本工程应加大对跑、冒、滴、漏的管理力度，做好设备及管道维护，严防对地下水的污染。 （2）做好场地分区防渗工作 厂区现状已经铺砌12~15cm的混凝土，建议项目建设过程中对于车间内生产区、半成品进行重点防渗，进一步采取防渗措施，对于办公室可采取一般防渗。 同时生产区液体搅拌罐区、半成品储存区均设置防渗漏围堰，液体物料泄漏时，泄漏物质被阻隔在围堰内，不会溢流出生产车间进入外环境。采取以上措施后，相对地下水和土壤影响较小。 6、生态 无 7、环境风险 本项目为复混肥生产项目，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，本项目不涉及附录中风险物质。 8、辐射 无 9、项目环保投资一览表 项目环保投资共12万元，占总投资220万元的5.45%，污染设施及环保投资见表25。 表25 污染防治措施及环保投资一览表 分类 项目 环保措施 数量 环保投资（万元） 运营期 废气治理 集气罩（下设软帘）+袋式除尘器+15m排气筒、车间设置排风扇、搅拌罐密闭 1套 5 废水治理 化粪池 1套 0 噪声治理 低噪声设备、厂房隔声 / 2 固废治理 废品暂存间、垃圾桶 若干 0.5 地下水、土壤 生产区、半成品进行重点防渗，进一步采取防渗措施，同时生产区液体搅拌罐区、半成品储存区均设置防渗漏围堰 / 4.5 总计 / 12 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 称重，粉碎机投料、出料口，搅拌罐入料口（DA001） | 颗粒物 | 集气罩（下设软帘）+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 水剂水溶肥恒温搅拌 | 氨 | 搅拌过程封闭，设置换气扇，加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 单独职工生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池（12m3、租赁现有） | 专人清运堆肥，不外排 |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在固废暂存间，固废暂存间建设应满足《一般工业固体 废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求，建立一般固体废物台账； |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区现状已经铺砌12~15cm的混凝土，建议项目建设过程中对于车间内生产区、半成品进行重点防渗，进一步采取防渗措施，对于办公室可采取一般防渗。 同时生产区液体搅拌罐区、半成品储存区均设置防渗漏围堰，液体物料泄漏时，泄漏物质被阻隔在围堰内，不会溢流出生产车间进入外环境。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | 企业开展排污可登记后方可开始排污。 |

# 六、结论

1、结论 综上所述，河南汇朴丰生物技术有限公司年产300吨水溶肥料项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济效益和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的，项目可建设。 2、对策建议 严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 项目建成后及时进行项目竣工环境保护验收。 加强环保设施管理，保证环保设施长期稳定运行，污染物稳定达标排放。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（t/a）① | 现有工程 许可排放量（t/a）② | 在建工程 排放量（t/a）③ | 本项目 排放量（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（t/a）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.27468 |  | 0.27468 |  |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | COD |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

附近村民

拉走堆肥

化粪池

生活用水

新鲜水：1.06

0.56

0.112

0.448

0.448

工艺用水

0.25

0.3随产品带走

0.05损耗

清洗用水

0.05

0.15

0.1回用于工艺用水

原料

称重

混合搅拌

包装

入库

废气、噪声

噪声

少量废气

破碎

废气

原料

称重

PH检验

恒温搅拌

包装、入库

灌装

废气、噪声

噪声

少量废气