# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 华西希望特驱集团生物蛋白生产项目

建设单位（盖章）：漯河特驱生物科技有限公司

编制日期：          2021年5月

-

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 华西希望特驱集团生物蛋白生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-411103-13-03-031906 |
| 建设单位联系人 | 武晓敏 | 联系方式 | 13849484226 |
| 建设地点 | 漯河市凇江产业集聚区嫩江路以北、兴隆山路以东 |
| 地理坐标 | （ 113 度 56 分45.29 秒， 33 度 36 分45.58秒） |
| 国民经济 行业类别 | C132其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | 15、谷物磨制131、饲料加工132—含发酵工艺的、年加工1万吨及以上的 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-411103-13-03-031906 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 2021年7月~2022年1月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20720.36 |
| 专项评价设置情况 | 无； 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南—污染影响类》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价。 |
| 规划情况 | 漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020） |
| 规划环境影响 评价情况 | 河南省生态环境厅于2017年6月9日出具了《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》审查意见，审查意见文号：豫环函【2017】174号。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020） 规划范围 东起祁山路，西至六支渠（兴隆山路），南起辽河路，北至纬八路（沙河路），规划面积为14.09km2； （2）功能定位 以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 （3）发展定位 以食品和医药加工业为主导产业。 （4）产业空间 集聚区分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。 1）综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 2）食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 3）生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 5、环保准入条件 集聚区建设项目环境保护准入要求如下： ①坚持以国家相关产业政策和环保政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策、环保政策的要求； ②结合集聚区功能定位及发展目标，坚持高起点，发展技术含量高、附加值高的项目。引进符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术生产项目； ③鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目； ④建设项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术； ⑤把国家产业政策作为项目入区的环保准入条件。严格执行国家产业政策，配合相关部门依法淘汰落后产能，严控产能过剩行业新增产能； ⑥根据区域环境承载力、污染物总量控制指标、资源能源禀赋、产业基础、市场空间、物流运输等条件，制定园区新建项目的环境准入条件。同等条件下，支持有利于构建企业间生态工业链的项目入驻园区； ⑦新、改、扩建项目要明确污染物排放总量指标来源，不得以“零排放”、“零污染”等任何类似名义为企业入园开绿灯。 6、负面清单 表1淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药加工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 相符性分析：本项目位于漯河市凇江产业集聚区嫩江路以北、兴隆山路以东，项目选址属于规划的工业用地；本项目是饲料加工项目，项目的建设不违背集聚区主导产业要求；本项目的建设符合产业政策要求；本项目采用先进生产工艺和设备、自动化程度高，项目的建设符合集聚区环保准入条件要求；本项目不属于淞江产业集聚区产业发展负面清单中禁止入区项目；故本项目的建设符合漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线 漯河市生态保护红线划定工作尚未正式完成； 根据调查，项目用地为工业用地，项目用地未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域环境质量底线为：常规因子环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目厂界声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；三里河水环境质量目标为《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002 ）IV类标准。 根据项目所在区域环境质量现状调查和污染物排放影响预测，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。废水、废气、噪声经采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。采取相关环保措施后，项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目主要能源为电能，类比同行业，电源的消耗量均不大，不属于高耗能资源消耗型企业。同时，项目建成运行后内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理、可行、有效的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目符合国家和地方产业政策要求；项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件，符合相关环保要求。项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰及限制建设项目，对照《市场准入负面清单（2020年版）》 (发改体改规〔2020〕1880号)，本项目不在其禁止准入类中，本项目不属于禁止类项目。 综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 2、产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目不属于鼓励类、限制类和禁止类，故本项目属于允许类。本项目已在漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会，项目代码为：2020-411103-13-03-031906。故项目的建设符合国家当前产业政策。 3、土地相符性 根据《 不动产权证》可知，项目用地属于工业用地，项目用地符合相关用地政策要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 华西希望集团创办于1997年，是希望集团四大二级集团之一。漯河特驱生物科技有限公司是华西希望集团的漯河分公司，为完善华西希望集团的产品体系，开拓漯河市的市场，漯河特驱生物科技有限公司拟投资10000万元建设“华西希望特驱集团生物蛋白生产项目”。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）规定，本项目属于“十、农副食品加工业13——15、谷物磨制131、饲料加工132—含发酵工艺的、年加工1万吨及以上的”，应编制环境影响报告表。受漯河特驱生物科技有限公司委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场踏勘。在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目主要技术经济指标一览表见表2。 表2本项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备 注 1 总投资 万元 10000 企业自筹 2 环保投资 万元 50 占总投资的0.5% 3 占地面积 m2 20720.36 / 4 建筑面积 m2 20095.55 / 5 劳动定员 人 20 均不在厂内食宿 6 年工作日 天 200 每天工作8h 7 年产值 万元 600 / 8 净利润 万元 60 / 本项目组成及主要工程内容一览表见表4。 表3本项目组成及主要工程内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 生产车间 1座1F，建筑面积5144.92m2 新建 辅助工程 调度中心 1座9F（其中地上8F、地下1F），建筑面积11308.88m2 新建 办公楼 1座2F，建筑面积1761.35m2 新建 门卫室 1座1F，建筑面积36.97m2 新建 仓储工程 原料仓库 1座1F，建筑面积为1843.43m2 新建 公用工程 给水 依托租赁厂区内供水系统 / 排水 制水设施废水和经化粪池处理后的生活污水通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排放 / 用电 市政供电系统 / 环保工程 废水治理 制水设施废水和经化粪池处理后的生活污水通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排放 / 废气治理 粉碎、筛分粉经配套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；发酵废气、干燥废气采用负压收集，收集后的废气经喷淋塔吸收净化后排放；锅炉废气经低氮燃烧、脱硫塔、袋式除尘器处理后通过1根8m高排气筒排放 新建 固废治理 职工生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处理；除尘器收集的粉尘收集后外卖；不合格产品收集后外卖 新建 噪声治理 选用低噪声设备、设备布设在厂房内、设置减振基础 新建 本项目主要产品方案见表4。 表4本项目产品方案一览表 产品名称 年产量 规格 发酵豆粕 8000t 50kg/包 糖渣 2000t 50kg/包 饼干渣 2000t 50kg/包 本项目营运期主要设备见表5。 表5本项目营运期主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 1 下料斗及栅栏 1 2 投料刮板机 TGSP20 1 3 斗式提升机 T400 1 4 圆筒初清筛 TCQY80 1 5 永磁筒 TCXT25 1 6 斗式提升机 T400 1 7 分料刮板机 TGSP20 1 8 气动闸门 TZMQ30X30 1 9 输送绞龙 TLSUs32 1 10 配料仓 3 11 喂料绞龙 TLSUw25 3 12 输送绞龙 TLSUs32 1 13 气动闸门 TZMQ25X25 2 14 暂存仓 3 15 输送绞龙 TLSUs25 1 16 锤片式粉碎机 1 17 粉碎仓 1 18 料封绞龙 TLSGF32 1 19 斗式提升机 T360 1 20 喂料绞龙 TLSUw32 1 21 配料秤 PLDY1500 1 22 缓冲斗 1 23 提升机 T400 1 24 螺带混合机 SLHY2.5 1 25 缓冲斗 1 26 出料绞龙 TLSUs32 1 27 培养罐 3000L 1 28 热水罐（配料罐） 1000L 1 29 不锈钢卫生级出料泵 5t/h 1 30 手投菌种灌 1 31 出料绞龙 1 32 电动闸门 1 33 搅拌罐 500L 1 34 不锈钢卫生级出料泵 5t/h 1 35 热水罐（配料罐） 2000L 1 36 计量罐 500L 1 37 缓冲罐 500L 1 38 不锈钢卫生级出料泵 5t/h 1 39 液体过滤器 5t/h 2 40 管束烘干机 GZG400 1 41 沙克龙 1 42 出料绞龙 TLSUs25 1 43 提升机 T360 1 44 喂料器 1 45 逆流冷却器 1 46 出料绞龙 TLSUs25 1 47 提升机 T360 1 48 振动清理筛 SFJZ125X1 1 49 永磁筒 TCXT25 1 50 除臭系统 1 51 提升机 T360 1 52 分料绞龙 TLSUs25 1 53 气动闸门 TZMQ25X25 1 54 喂料器 TWLY20×30 1 55 粉碎机 SFSP56×40 1 56 粉碎仓 1 57 料封绞龙 TLSGf25 1 58 喂料绞龙 1 59 提升机 T360 1 60 打包称 1 61 皮带机 1 62 缝包机 1 63 粉碎机 / 1 64 制水设施 1m3/h 1 65 发酵系统 / 1 66 除尘器 / 4 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况一览表见表6。 表6本项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 年用量 原料来源 1 豆粕 8010t 外购 2 饼干渣 2000t 外购 3 糖渣（含水率10%） 2220t 外购 4 酵母 0.02t 外购 5 水 1200m3 外购 6 电 2.3×105Kw·h 外购 6、给排水 （1）给水 本项目用水主要有搅拌用水、锅炉用水、发酵系统清洗用水和职工生活用水。项目用水量为3m3/d（600m3/a）。 1）搅拌用水 项目生产过程中需要加入热水进行搅拌，根据建设单位提供的资料可知，热水使用量约为2m3/d（400m3/a）。项目热水由蒸汽间接加热热水罐进行供给。 2）锅炉用水 本项目锅炉为2t/h蒸汽锅炉，锅炉平均运行时间为1h/d，锅炉用水为软水。锅炉定期排水，定期排水量为用水量的5%，故锅炉用水量为0.1m3/d（10m3/a）。 3）制水设施用水 本项目设置1套制水能力为1m3/h的制水设备，制水效率为50%，本项目软水用量为0.05m3/d（10m3/a），故制水设施用水量为0.2m3/d（40m3/a）。 4）发酵系统清洗用水 每批次产品发酵（发酵时长约为48h）完成后需要对发酵系统进行清洗，清洗系统用水量为6m3/批次，故发酵系统清洗用水量为3m3/d（600m3/a）。 5）职工生活用水 本项目劳动定员20人，均不在厂内住宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），办公人员用水定额按8m3/人·a计，则职工办公生活用水量为0.8m3/d（160m3/a）。 （2）排水 本项目废水主要为职工生活污水、制水设施废水。本项目废水总排放量为0.74m3/d（148m3/a）。 1）职工生活污水 职工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.64m3/d（128m3/a）。 职工生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排放。 2）制水设施废水 制水设施废水产生量为0.1m3/d（20m3/a），制水设施废水通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排放。 图1水平衡图 单位：m3/d 7、工作制度 本项目劳动定员20人，年工作200d，每天1班，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、发酵豆粕生产线 图2发酵豆粕工艺流程及产污环节图 工艺简述： 第一次筛分、除铁：豆粕先经过除铁器去除金属颗粒除铁；除铁后的豆粕进入圆筒筛进行筛分，筛分出的大颗粒（粒径≥2.5mm）进入粉碎机，小颗粒进入后续工序。 第一次粉碎：筛分出的大颗粒豆粕进入粉碎机进行粉碎为粒径<2.5mm的小颗粒物。 混合、接种：将热水（热水在热水罐内储存，热水罐采用蒸汽间接加热）与小颗粒物豆粕按照配方比例进行混合，混合均匀后的物料进行接种，接种时应将菌种均匀的覆盖在物料的表面上。 发酵：接种后的物料在发酵室内进行密闭发酵。发酵时间约为48h。 干燥、冷却：发酵后的物料在管束烘干机上进行干燥（采用蒸汽间接加热）去除水分，干燥后的物料随后进行风冷冷却。 第二次筛分、除铁：冷却后的物料先经过除铁器去除金属颗粒除铁；除铁后的豆粕进入圆筒筛进行筛分，筛分出的大颗粒（粒径≥2.5mm）进入粉碎机，小颗粒进入后续工序。 第二次粉碎：筛分出的大颗粒物在粉碎机进行粉碎，粉碎后的物料粒径<2.5mm的小颗粒物。 包装：最后，物料在包装区进行装袋，装袋后的物料采用缝包机封口。每袋产品约为50kg。 2、糖渣生产线 图3糖渣工艺流程及产污环节图 干燥、冷却：糖渣在管束烘干机上进行干燥（采用蒸汽间接加热）去除水分，干燥后的物料随后进行风冷冷却。 包装：物料在包装区进行装袋，装袋后的物料采用缝包机封口。每袋产品约为50kg。 3、饼干渣生产线 图4饼干渣工艺流程及产污环节图 粉碎：饼干渣在粉碎机进行粉碎，粉碎后的物料粒径<2.5mm。 包装：物料在包装区进行装袋，装袋后的物料采用缝包机封口。每袋产品约为50kg。 二、产污环节 1、施工期 项目施工期为12个月，施工人员为50人。施工期主要环境污染为施工机械噪声、施工人员生活污水及生活垃圾、施工废水、施工场地扬尘、施工机械和汽车尾气、建筑垃圾等。 （1）噪声 项目施工期噪声主要为施工时各种施工机械产生的噪声，其噪声值在75～85dB(A)之间。项目施工期主要噪声源及其声级值见表7。 表7施工期主要噪声源及其声级值 设备名称 声级 施工期声源性质 发生机理 推土机 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 装载机 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 振捣棒50mm 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 升降机 75～80dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 吊车 75～80dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 运输车辆 80～85dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 （2）废气 1）施工机械及车辆燃油废气 运输建筑材料车辆及施工机械运行产生的废气，主要污染物是CO、NOx等，呈无组织排放形式。 2）施工扬尘 施工扬尘主要是土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘。 （3）废水污染源 施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。 施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段灌梁等环节产生的泥浆废水，产生量很少，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等悬浮物。施工废水产生量约为9m3/d。施工废水主要污染物为SS。 项目施工期施工人员约有50人，均不在厂区内食宿，施工人员生活用水量按40L/人.d 计，生活用水量为2m3/d，污水产生量水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量约1.6m3/d。施工期生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。 （4）固体废物 施工期固体废物主要位施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 建筑垃圾主要包括各类废建筑材料，如废砖头、废水泥块、废钢条等，建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系。 施工人员生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算，该项目施工期间施工人员为50人左右，则生活垃圾产生量25kg/d。 2、营运期 （1）废气 本项目废气主要为第一次筛分废气、第一次粉碎废气、第二次筛分废气、第二次粉碎废气、发酵废气、干燥废气和锅炉废气等。 1）破碎、筛分废气 根据生态环境部发布的《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法 （试行） 》中（18）饲料加工行业产排污系数表进行核算，根据《第二次全国污染源普查工业污染源手册》（饲料加工行业产排污系数表）可知，以豆粕为原料的饲料加工过程中，粉尘产生系数为0.045kg/t产品，粉末状配合饲料和预混合饲料产品产排污系数选取系数表中配合饲料的产排污系数乘以调整系数1.2 ，项目需经粉碎、筛分的产品量为10000t，故粉尘产生量为0.54t/a。 因此，本项目粉尘产生系数（＜10 万吨/年）按 0.045×1.2kg/t-产品计算。根据《第二次全国污染源普查工业污染源手册》有关说明：根据饲料加工行业的生产特点，将除尘系统纳入生产工艺设备，即产污系数已核算扣减污染治理设施去除的颗粒物。因此，饲料加工行业颗粒物的产生量和排放量相等。 根据实际经验投料、筛分粉尘约占40%，粉碎粉尘约占60%（其中第一次粉碎约为25%、第二次粉碎约为35%）。故第一次筛分废气排放量为0.108t/a、第二次筛分粉尘产生量为0.108t/a。第一粉碎粉尘产生量为0.135t/a，第二次粉尘粉尘产生量为0.189t/a。粉碎、筛分设备2天运行1次，运行时间为2h。 2）发酵废气和干燥废气 原材料中蛋白质在菌液的作用下，首先分解为肽，再分解为氨基酸。氨基酸在相应酶的作用下，进一步分解成有机胺、硫化氢、硫醇、吲哚、粪臭素和醛等物质，具有异味。其中部分废气在发酵过程中排出。另一部分在干燥过程中排出。 碳水化合物分解通常称为酸发酵和酵解，主要是碳水化合物在微生物或动植物组织中酶的作用下，经过产生双糖、单糖、有机酸、醇、醛等一系列变化，最后分解成二氧化碳和水，这个过程的主要变化是酸度升高，伴有其他中间产物所特有的气味。环境因素主要包括温度、水分和储存时间。温度是影响细菌生产繁殖的重要条件，高热和低温环境中细菌都难以生存和繁殖。因此，本项目的原材料只要贮存在阴凉、通风、干燥的地方，采取适当的防止霉烂变质措施，则不会腐败变质产生恶臭。但是在搅拌后的原料加入菌液进行发酵，发酵会产发酵气味。该气味具有淡淡的有机酸味；类比《日照和实农牧科技有限五万吨优质生物发酵饲料生产线技术改造项目环境影响报告书》，生物饲料发酵过程中有机酸、脂类、微量醇等废气产生量约占发酵原料的0.1%，根据计算可知，有机酸、脂类、微量醇总产生量约为8t/a。 发酵设备、干燥设备全封闭，发酵、干燥废气经负压收集后，经喷淋塔吸收净化后经1根15m高排气筒排放。 3）锅炉废气 本项目锅炉为2t/h蒸汽锅炉，锅炉平均运行时间为1h/d。天然气消耗量为28800m3。 参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子可知，每燃烧1000立方米天然气排放烟气10500m3，烟尘0.14kg，SO20.18kg，NOx1.76kg。则本项目天然气热风炉燃烧废气各污染物产生量分别为NOx0.0507t/a、SO20.0052t/a、烟尘0.004t/a；烟气量为1.513×105m3/a。各污染物产生浓度分别为NOx167.62mg/m3、SO217.14mg/m3、烟尘13.33mg/m3。 （2）废水 本项目废水主要为职工生活污水和制水设施废水。 1）职工生活污水 职工生活污水产生量为0.64m3/d（128m3/a）。主要污染物产生浓度为COD240mg/L、氨氮25mg/L、SS120mg/L。 2）制水设施废水 制水设施废水产生量为0.1m3/d（20m3/a），主要污染物产生浓度为COD20mg/L、氨氮2mg/L、SS10mg/L。 （3）噪声 项目营运期间噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，主要高噪声设备降噪前后的噪声源强见表8。 表8本项目主要高噪声设备源强表 名称 数量 声压级（dB（A）） 降噪措施 降噪后源强（dB（A）） 锤片式粉碎机 1 85 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内 70 圆筒初清筛 1 80 65 粉碎机 1 85 70 振动清理筛 1 80 65 （4）固废 本项目固体废物主要有职工生活垃圾、金属杂质和废包装材料。 1）职工生活垃圾 本项目劳动定员20人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则职工生活垃圾产生量为10kg/d，即2t/a。 2）金属杂质 根据建设单位提供的资料可知，金属杂质产生量约为10t/a。 3）废包装材料 根据建设单位提供的资料可知，废包装材料产生量约为3.1t/a。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区。项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 根据生态环境部发布的2019年漯河市环境空气例行监测数据，区域环境空气质量现状数据如下表所示。 表9区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 监测浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年均浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年均浓度 29 40 72.5 达标 PM10 年均浓度 95 70 135.7 超标 PM2.5 年均浓度 60 35 171.4 超标 CO 第95百分位24小时均值浓度 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 O3 第90百分位日最大8小时均值浓度 181 160 113.1 超标 由表7可以看出，项目区域常规大气污染物SO2、NO2的年均浓度和CO的24小时均值浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准，但PM10、PM2.5的年均浓度和O3最大8小时均值浓度超过了《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 环境空气》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 目前漯河市政府制定了《漯河市“十三五”生态环境保护规划（2016—2020年）》，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整能源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控，预期到2020年，全市可吸入颗粒物年均浓度低于95微克/立方米，细颗粒物年均浓度低于58微克/立方米，全年优良天数达到238天以上，重污染天数下降30%以上；全市臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域最终纳污水体为颍河，根据《河南省水体功能区划》，颍河漯河段水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 评价引用生态环境部发布的2020年度6月份颍河西华址坊断面常规监测数据。地表水环境质量现状监测分析结果见表10。 表10地表水环境质量现状及分析结果 监测点 监测因子 监测值 标准值 标准指数 最大超标倍数 西华址坊断面 COD 17.5 20 0.875 0 NH3-N 0.5 1.0 0.50 0 由上表可知，颍河西华址坊断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域应属3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。四厂界的声环境现状值见表11。 表11项目区声环境质量现状监测一览表 单位：dB（A） 监测点位 昼间 昼间标准值 达标情况 夜间 夜间标准值 达标情况 东厂界 53.9 65 达标 46.7 55 达标 南厂界 53.2 65 达标 44.0 55 达标 西厂界 53.0 65 达标 43.6 55 达标 北厂界 54.5 65 达标 47.3 55 达标 由表11可知，区域声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））标准要求。 4、生态环境现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。根据现场调查，项目所在区域以人工生态系统为主。项目区周边500m范围内并无珍稀动植物聚居地或繁殖点，项目区周边生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境保护目标 项目500m范围内无环境空气敏感点 声环境保护目标 项目50m范围内无声环境保护目标 地下水环境保护目标 项目周边500m范围内无饮用水源地分布。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境要素 标准名称 执行级别 主要污染物浓度限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级 颗粒物 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率：3.5kg/h 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） 表1燃气锅炉 颗粒物 排放浓度5mg/m3 二氧化硫 排放浓度10mg/m3 氮氧化物 排放浓度50mg/m3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2 臭气浓度 排放浓度2000（无量纲） 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4二级 COD≤150mg/ L、BOD5≤30mg/ L、SS≤150mg/ L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12532-2011) 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污水经厂内污水处理设施处理后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排放。废水污染物总量控制指标为COD0.0044t/a、NH3-N0.0002t/a。 废气污染物总量指标为氮氧化物0.0101t/a、二氧化硫0.0026t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、噪声 项目施工期噪声主要为施工时各种施工机械产生的噪声，其噪声值在75～85dB(A)之间。项目施工期主要噪声源及其声级值见表12。 表12施工期主要噪声源及其声级值 设备名称 声级 施工期声源性质 发生机理 推土机 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 装载机 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 振捣棒50mm 80～85dB（A） 间歇性 机械运转 升降机 75～80dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 吊车 75～80dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 运输车辆 80～85dB（A） 间歇性 机械运转/物理碰撞 施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为挖掘机、推土机、装载机等。 为了进一步减小项目建设对周围环境的影响，本项目提出以下有效噪声防治措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置2.5m高围挡以减轻噪声对周围环境的影响，合理布置设备位置。 （2）施工单位采用先进的工艺，合理选用施工机械；使用商品混凝土代替现搅混凝土；车辆出入现场时应低速、禁鸣； （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （4）在项目施工过程，建设单位应与项目四周的居民通过协调会的形式协调好与周边居民的关系，减免施工污染纠纷的产生； （5）施工单位应在施工机械、路线和时间上合理安排，应尽量避免各主要施工机械集中在同一侧场界同时运行，并严格执行噪声污染防治措施。 （6）严格控制夜间（22：00～6：00）和昼间（12:00～14:00）午休时间的施工，以减少对周围环境的噪声影响。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，项目施工噪声对周边环境影响较小。 2、废气 （1）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械运行产生的废气，主要污染物是CO、NOx等，呈无组织排放形式。 （2）施工扬尘 1）堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后， 临时露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场 扬尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s；W——尘粒的含水量，%。 起尘风速与尘粒和含水量有关，因此，减少露天堆放、保证一定的含水量以及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同尘粒粉尘的沉降速度见13。 表13不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.10 0.147 粉尘粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.29 粉尘粒径（μm） 450 550 600 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.21 2.414 3.016 3.418 3.820 4.22 4.62 由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 在同类建筑施工期条件下，在不同的影响范围内，做洒水抑尘测算扬尘影响，结果见表14。 表14施工期场地洒水抑尘试验（扬尘小时平均浓度，单位：mg/Nm3） 距离 5m 20m 50m 100m 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 由表22可知，洒水能有效的降低扬尘量；在实际施工的运作中，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。 综上可知，经采取洒水抑尘、堆场铺设抑尘网等措施后，项目施工过程扬尘对其影响不大。 2）汽车行驶扬尘 本项目汽车行驶产生的扬尘主要为施工车辆车轮上附带的泥土掉落至路面产生的扬尘，根据有关资料分析，汽车行驶扬尘其产生量与路面含尘量、汽车车型、车速等有关，根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下面经验公式计算。 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 试验一辆5t卡车，行驶过一段长度为1km的路面，计算得出各种情况下的扬尘量，见表15。 表15不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况 单位：kg/辆·km 车速（km/h） 道路表面粉尘量（kg/m2） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.085 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 25 0.1416 0.2832 0.3228 0.4006 0.4736 0.7964 根据上表可知，在限值车速的情况下，汽车扬尘产生量会得到有效控制，评价建议，施工运输车辆车速不得超过10km/h。 对于施工中的扬尘可采取一些相应的防治措施，但无法根除扬尘的发生，故将会对周围环境产生一定的短暂影响。对此，应加强建设期的环保管理，尽量减少扬尘的产生。为尽可能减少建筑粉尘对建设项目周边地区的污染程度，应实施标准化施工。 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染防治，本项目施工期应严格执行《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案等2个工作方案的通知》（漯政办【2018】33号）要求，做到达到“七个100%”标准，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。采取以下措施： ①在施工现场周围过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.4m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2m高围挡并做到坚固美观。同时施工过程中加强施工管理，工程结束前不得拆除围挡。 ②在施工场地安装喷淋设备，全天不间断洒水，若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不得进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。另外，施工单位在进行土方施工时应采取湿法作业模式，一边喷淋降尘一边进行施工，达到不起尘土的要求。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ④对建筑垃圾应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业、以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 ⑤严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 ⑥严格落实扬尘污染防治“七个100%”，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。 ⑦出现五级以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖回填、转运作业等。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期废气对周围环境影响不大。 3、废水 施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水经临时沉淀池收集后用于施工场地内洒水降尘。 （2）施工人员生活污水 施工人员生活污水经临时化粪池收集后用于周边农田施肥。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期废水对周围地表水环境影响较小。 4、固体废物影响 施工期固体废物主要位施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾定期清运至市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地，不能及时清运的，应妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施，防止影响城市市容和环境卫生。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾采用垃圾箱收集后，交环卫部门处理。 综上可知，经采取相应的污染防治措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气影响分析 本项目废气主要为第一次筛分废气、第一次粉碎废气、第二次筛分废气、第二次粉碎废气、发酵废气、干燥废气和锅炉废气等。 第一次筛分废气、第一次粉碎废气、第二次筛分废气、第二次粉碎废气 投料、粉碎工序产生的粉尘经各自除尘器处理后，最终汇总至一根排风主管，引至1#排气筒排放，排气筒高度为15m。根据建设单位提供的设计资料可知，4套除尘器配套总风量为24000m3/h。故废气排放浓度为112.5mg/m3，排放速率为2.7kg/h，排放量为0.54t/a。经处理后的废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时，排放速率为3.5kg/h。 2）发酵废气、干燥废气 发酵废气、干燥废气采用负压收集，收集后的废气经喷淋塔吸收净化后通过2#排气筒排放。 废气收集装置风量为30000m3/h计。喷淋塔的净化效率约80%，则排放有机酸、脂类、微量醇等废气约为4t/a，其中有机酸、脂类、微量醇排放浓度约为27.8mg/m3。 本次评价排气筒臭气气浓度类比同类项目竣工验收监测数据，《山东阜 力康动物营业有限公司年产40000吨发酵饲料、750吨混合型添加剂项目一期（年产20000吨发酵饲料、750吨混合型饲料）竣工环境保护验收监测报告》（凯翔环验[2017]20170905号），该项目一期于2018年1月通过竣工验收，山东阜力康动物营业有限公司发酵饲料生产项目和本项目工艺流程相似，验收监测时间为2017年9月1日~2日，发酵废气收集后直接经15m高排气筒排放。据山东阜力康动物营业有限公司生物发酵饲料验收监测报告，该项目一期工程竣工环境保护验收监测时，臭气浓度为724~977（无量纲），据此推算，本项目发酵、干燥废气臭气浓度排放小于2000（无量纲），可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中的标准要求（15m 排气筒，臭气浓度排放限值2000（无量纲））。 3）锅炉废气 天然气燃烧过程中采取低氮燃烧、烟气循环技术，燃烧废气经袋式除尘器、脱硫塔处理后通过3#排气筒排放。 经采取低氮燃烧、烟气循环技术后，氮氧化物排放量减少80%，燃烧废气经袋式除尘器、脱硫塔处理后烟尘产生量减少90%、二氧化硫减少50%。 故各污染物排放量分别为NOx0.0101t/a、SO20.0026t/a、烟尘0.0004t/a；烟气量为1.513×105m3/a。各污染物排放浓度分别为NOx33.45mg/m3、SO28.57mg/m3、烟尘1.33mg/m3。 经处理后的废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉标准要求（NOx50mg/m3、SO210mg/m3、烟尘5mg/m3）。 4）废气处理设施的可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110—2020）可知，粉碎、筛分粉尘采用袋式除尘器处理、发酵废气采用喷淋塔处理属于可行措施。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）可知，锅炉废气采用低氮燃烧、袋式除尘器、脱硫塔处理属于可行措施。 排污口基本信息 表16 项目排污口参数一览表 污染源 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放 速率 单位 经度（o） 纬度（o） 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 （m/s） 第一次筛分废气、第一次粉碎废气、第二次筛分废气、第二次粉碎废气 113.949900 33.611862 60 15.0 0.5 25 15 颗粒物 2.7 kg/h 发酵废气、干燥废气 113.9498358 33.611478 60 15.0 0.6 25 15 臭气浓度 / 无量纲 锅炉废气 113.949339 33.611534 60 8.0 0.1 60 10 氮氧化物 0.034 kg/h 二氧化硫 0.0087 kg/h 颗粒物 0.0013 kg/h 大气污染物核算 表17 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 国家或地方污染物排放标准 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 排放速率（kg/h） 1 1#排气筒 颗粒物 112.5 2.7 0.54 《大气污染物综合排放标准》（（GB16297-1996） 120 3.5 2 2#排气筒 臭气浓度 724~977 / / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 2000 / 4 3#排气筒 氮氧化物 33.45 0.034 0.0101 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） 50 / 二氧化硫 8.57 0.0087 0.0026 30 / 颗粒物 1.33 0.0013 0.0004 10 / 有组织排放合计 氮氧化物 0.0101 / / / 二氧化硫 0.0026 / / / 颗粒物 0.5404 / / / 臭气浓度 / / / / 表18 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排 放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 1 1#排气筒 粉碎、筛分 颗粒物 袋式除尘器 《大气污染物综合排放标准》（（GB16297-1996） 120 0.54 2 2#排气筒 发酵、干燥 臭气浓度 喷淋塔 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 2000 / 3 3#排气筒 锅炉 氮氧化物 低氮燃烧 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） 50 0.0101 二氧化硫 脱硫塔 30 0.0026 颗粒物 袋式除尘器 10 0.0004 合计 氮氧化物 0.0101 二氧化硫 0.0026 颗粒物 0.5404 臭气浓度 / 表19 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 氮氧化物 0.0101 2 二氧化硫 0.0026 3 颗粒物 0.5404 4 臭气浓度 / 监测计划 监测计划见表20。 表20废气监测方案 监测点位 监测因子 监测频次 1#排气筒 颗粒物 1次/年 2#排气筒 臭气浓度 1次/年 3#排气筒 氮氧化物 1次/月 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 1次/年 厂界外上风向1个、下风向3个 臭气浓度、颗粒物 1次/年 （10）废气污染物总量指标 废气污染物总量指标为氮氧化物0.0101t/a、二氧化硫0.0026t/a。 综上可知，项目营运期废气对周边环境影响不大。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水和制水设施废水。制水设施废水直接通过废水排放口排放。制水设施废水和经化粪池处理后的职工生活污水通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排放。 （1）职工生活污水 职工生活污水采用化粪池（COD去除效率30%、SS去除效率20%、氨氮去除效率10%）处理，经处理后的生活污水水质为COD168mg/L、氨氮22.5mg/L、SS96mg/L。废水量为0.64m3/d（128m3/a）。 （2）制水设施废水 制水设施废水厂区总排口处排放。废水量为0.1m3/d（20m3/a），废水水质为COD20mg/L、氨氮2mg/L、SS10mg/L。 （3）厂区总排口处废水水质 废水排放量为0.74m3/d（148m3/a）。废水水质为COD148.0mg/L、氨氮19.7mg/L、SS84.4mg/L。厂区总排放口处废水水质可以满《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准要求。外排废水通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂进行深度处理。 （4）进入淞江产业集聚区污水处理厂的可行性 淞江产业集聚区污水处理厂位于漯河市郾城区孟平铁路南、107国道西；设计污水处理规模为30000m3/d，收水范围为淞江产业集聚区、孟庙镇镇区和龙城镇镇区；处理工艺为改良型卡罗塞尔氧化沟+混凝+沉淀+过滤+消毒；设计进水水质指标为COD≤390mg/L、BOD5≤160mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L、总磷≤6mg/L；设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD30mg/L、NH3-N1.5mg/L）。污水排放去向为柳河。 本项目位于淞江产业集聚区，位于淞江产业集聚区污水处理厂收水范围内；本项目外排污水水质可以满足淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标要求；本项目污水水量占淞江产业集聚区污水处理厂日处理规模的0.0025%，项目污水不会对淞江产业集聚区污水处理厂造成明显冲击。 综上可知，项目污水进入淞江产业集聚区污水处理厂是可行的。 （5）总量指标 淞江产业集聚区污水处理厂出水水质COD30mg/L、氨氮1.5mg/L，故本项目总量指标为COD0.0044t/a、氨氮0.0002t/a。 （6）监测要求 表21废水监测方案 监测点位 监测因子 监测频次 厂区总排口 COD、氨氮、SS、BOD5、磷酸盐、pH 1次/年 综上所述，本项目运营期废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行噪声，主要高噪声设备降噪前后的噪声源强见表22。 表22本项目主要高噪声设备源强表 名称 数量 声压级（dB（A）） 降噪措施 降噪后源强（dB（A）） 锤片式粉碎机 1 85 低噪声设备、减振基础、布置在厂房内 70 圆筒初清筛 1 80 65 粉碎机 1 85 70 振动清理筛 1 80 65 本次评价采用声源衰减模式及多源叠加模式进行预测： ①点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） ②多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 本项目厂界噪声预测结果见表23。 表23各厂界噪声环境影响预测结果 预测点 噪声源 贡献叠加值dB（A） 昼间标准值dB（A） 夜间标准值dB（A） 东厂界 锤片式粉碎机 31.1 60 50 圆筒初清筛 粉碎机 振动清理筛 西厂界 锤片式粉碎机 37.7 60 50 圆筒初清筛 60 粉碎机 振动清理筛 60 南厂界 锤片式粉碎机 28.6 60 50 圆筒初清筛 60 粉碎机 振动清理筛 60 北厂界 锤片式粉碎机 41.3 60 50 圆筒初清筛 粉碎机 振动清理筛 由上表可知，通过将设备布置于厂房内，选用低噪声设备、减振基础等措施后，四厂界噪声贡献值范围是28.6～41.3dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表24噪声监测方案 监测点位 监测因子 监测频次 四厂界 昼间、夜间夜等效A声级 1次/年 综上可知，本项目噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 本项目固体废物主要有职工生活垃圾、金属杂质和废包装材料。 （1）职工生活垃圾 职工生活垃圾采用垃圾箱收集后交环卫部门处理。 （2）金属杂质 金属杂质收集后外卖。 （3）废包装材料 废包装材料收集后外卖。 综上可知，本项目固体废物均可得到合理的处置，不会造成二次污染。 5、环保投资核算 项目总投资30000万元。环保投资25万元，约占总投资的0.1%，具体环保投资见表25。 表25环保投资一览表 污染源 污染防治措施 环保设施 环保投资（万元） 项目 污染物 废气 第一次筛分废气、第一次粉碎废气、第二次筛分废气、第二次粉碎废气 采用配套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒 袋式除尘器+1根15m高排气筒排放 3.4 发酵废气、干燥废气 喷淋塔处理后通过1根15m高排气筒排放 喷淋塔+1根15m高排气筒排放 5.5 锅炉废气 采用低氮燃烧、废气采用脱硫塔、袋式除尘器处理后通过1根8m高排气筒排放 低氮燃烧、脱硫塔、袋式除尘器+1根8m高排气筒排放 6.8 噪声 设备运行 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 减振基础 4 废水 职工生活污水 经化粪池（2m3）处理后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂进行深度处理 化粪池（2m3） 0.1 固体废物 职工生活垃圾 经垃圾箱收集后交环卫部门处理 垃圾箱 0.2 合计 / / 20 6、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表26。 表26环保“三同时”验收内容一览表 污染源 环保设施 验收标准 项目 污染物 废气 第一次筛分废气、第一次粉碎废气、第二次筛分废气、第二次粉碎废气 袋式除尘器+1根15m高排气筒排放 《大气污染物综合排放标准》（（GB16297-1996）表2 发酵废气、干燥废气 喷淋塔+1根15m高排气筒排放 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 锅炉废气 低氮燃烧、脱硫塔、袋式除尘器+1根8m高排气筒排放 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） 噪声 设备运行 减振基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 废水 职工生活污水 化粪池（2m3） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级 固体废物 职工生活垃圾 垃圾箱 合理处置，不会造成二次污染 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 第一次筛分废气、第一次粉碎废气、第二次筛分废气、第二次粉碎废气 | 颗粒物 | 采用配套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 发酵废气、干燥废气 | 臭气浓度 | 喷淋塔处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 采用低氮燃烧、废气采用脱硫塔、袋式除尘器处理后通过1根8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | COD、氨氮、SS等 | 经化粪池（2m3）处理后通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂进行深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级 |
|  | 制水设施废水 |  | 通过市政污水管网进入淞江产业集聚区污水处理厂进行深度处理 |  |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 选取低噪声设备、减振基础，设备布置在厂房内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 本项目固体废物主要有职工生活垃圾、金属杂质和废包装材料。职工生活垃圾采用垃圾箱收集后交环卫部门处理。金属杂质收集后外卖。废包装材料收集后外卖。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

综上所述，本项目与国家、地方的相关生态环境保护法律法规政策和规划等相符，选址合理，污染防治措施可行。建设单位应认真落实本报告提出的污染防治措施，保证污染治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行，加强环保设施的运行管理和维护，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施。在上述前提条件下，本项目对周围环境不会产生明显的不利影响，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氮氧化物 |  |  |  | 0.0101t/a |  | 0.0101t/a | +0.0101t/a |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.0026t/a |  | 0.0026t/a | +0.0026t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.5404t/a |  | 0.5404t/a | +0.5404t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0044t/a |  | 0.0044t/a | +0.0044t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0002t/a |  | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 金属杂质 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a | +10t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 3.1t/a |  | 3.1t/a | +3.1t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.16

淞江产业集聚区污水处理厂

0.64

0.8

0.64

化粪池

生活污水

生活用水

0.64

0.74

3

新鲜水

0.1

0.1

锅炉用水

0.26

制水设施用水

0.1

制水设施废水

2

0.1

2

搅拌用水

豆粕

废气、固废、噪声

第一次筛分、除铁

第一次粉碎

废气、固废、噪声

热水、菌种

固废

混合、接种

废气、废水

发酵

废气、固废、噪声

干燥、冷却

废气、固废、噪声

第二次筛分、除铁

第二次粉碎

废气、固废、噪声

包装

成品

糖渣

烘干、冷却

包装

成品

饼干渣

废气、固废、噪声

粉碎

包装

成品