# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 漯河龙来食品有限公司年产粉条300吨生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2107-411103-04-01-992658 |
| 建设单位联系人 | 邓世强 | 联系方式 | 18937531998 |
| 建设地点 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区漯河市高旗生物科技有限公司厂房内 |
| 地理坐标 | （ 113 度 57 分 51.736 秒， 33 度 36分 58.841 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1391淀粉及淀粉制品制造 | 建设项目 行业类别 | 20 其他农副食品加工 139 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-411103-04-01-992658 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 4 |
| 环保投资占比（%） | 4.00 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《漯河市淞江产业集聚区空间规划（2013-2020）》、《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 2017年6月9日通过原河南省环保厅审查，审查文号为：豫环函[2017]174号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案》相符性分析 规划范围：淞江产业集聚区总规划面积14.09km2，其中建成区4.4km2，发展区6.15km2，控制区3.54km2。规划范围东至祁山路，西至六支渠（规划兴隆山路），南至辽河路，北至纬八路（规划沙河路）。 集聚区以食品和医药加工产业为主导产业。将集聚区建设成为以食品、医药产业为主导的制造基地，新型生态工业示范区，漯河市重要的经济增长极，现代化城市新区。 划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区，综合生活配套服务区：主要分布在幸福路以南、白云山路（107国道）以东区域，以现状行政办公和商业居住为基础，发展居住、商业金融、商务休闲、办公酒店、企业总部等第三产业和现代服务业，同时对现有的企业进行整合，形成以现有企业为基础，与食品加工和食品配套等产业门类相互补充的产业。 食品加工产业园区：在白云山路（107国道）以西和龙江路以北区域，规划以发展食品加工产业为主的产业片区。形成以肉制品加工、面粉制品加工、饮料加工、副产品深加工等产业门类为主的专业化产业区，形成集聚效应，增加产品附加值，打造食品加工产业园区。 生物医药产业园区：在白云山路（107国道）以西、龙江路以南区域，规划以生物医药产业为主的产业片区。围绕医药产业进行用地布局，产业主要包括缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业。 产业集聚区主导产业选择及发展方向见下表： 鼓励发展产业： 食品加工：符合国家产业政策要求的，采用清洁生产新工艺低水耗和低能耗的食品加工项目。 1、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品制造； 3、米、面制品、速冻食品、方便面及其他方便食品制造； 4、雪饼、薯片、虾条、虾片等休闲食品加工； 5、肉、禽类罐头、蔬菜、水果罐头及其他罐头制造； 6、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬饮料、植物蛋白饮料、茶饮料及其他饮料制造； 7、肉制品及副产品深加工项目。 医药化工：符合国家产业政策及《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文〔2011〕72号）要求的，高附加值、低污染的医药加工项目。 1、缓释制剂、控释制剂、透皮贴剂、滴丸、软胶囊、气雾剂等新型制剂类产业； 2、体外诊断试剂； 3、疫苗； 4、单纯药品分装、复配项目； 5、无提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工项目； 6、卫生材料及医药用品制造等项目； 7、医疗仪器设备及器械制造项目。 禁止准入： 食品加工： 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药化工： 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 根据《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》等相关文件，本项目为粉条的生产，规划为工业用地，属于鼓励发展产业类，满足淞江产业集聚区规划及准入要求。 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)（国统字[2019]66号），本项目属于淀粉及淀粉制品制造（C1391）。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关规定，不属于淘汰类和限制类，属于允许类，且项目已经取得漯河市淞江产业集聚区建设管理委员会出具的投资备案证明，项目代码为：2107-411103-04-01-992658，该项目符合国家产业政策。对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目的生产设备及产品均不在淘汰之列，能够满足政策要求。 （2）与“三线一单”相符性分析 2019年4月，生态环境部环境工程评估中心作为总牵头单位，承担了河南省区域空间生态环境评价（编制“三线一单”）的编制工作，编制完成了《河南省“三线一单”研究报告》。该报告通过河南省区域空间生态环境评价，对河南省空间生态环境基础状况、结构功能属性进行系统评价，衔接经济社会发展战略，以改善生态环境质量为核心，科学确定河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，编制生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）。 ①与河南省生态保护红线相符性分析 按照《“三线一单”编制技术要求（试行）》和《生态保护红线划定指南》要求，在全省国土空间范围内，开展水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护功能重要性评估和水土流失、盐渍化敏感性评估，确定生态功能重要区和生态环境敏感区。将评估结果与生态保护红线划定成果、省级以上自然保护区、森林公园、风景名胜区地质公园、湿地公园、县级以上地表水饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保护区、生态公益林、湿地、农业野生植物原生境保护区（点）等各类保护地进行叠加校验。经过边界处理、现状与规划衔接、上下对接等步骤，最终确定生态空间范围。然后按照“三线一单”编制有关技术要求，划分生态空间管控分区，形成生态空间管控分区成果。结合国家和河南省关于生态保护红线和各类保护地相关管理要求，提出生态空间相关管控要求。 根据以上原则划定的生态保护红线划定结果：最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。 对照《河南省“三线一单”研究报告》内容及河南省生态保护红线图，不在生态保护红线内，符合生态保护红线划定方案要求。 ②与环境质量底线相符性分析 根据区域环境质量及补充监测，项目区域环境质量较好，能够满足相应环境功能区环境质量要求，符合区域环境质量底线要求。 ③与资源利用上限相符性分析 资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目供水、供电由产业集聚区供应，蒸汽由漯河恒瑞热电有限公司提供，能够满足项目需求，能源消耗未超出区域负荷上限。 ④与环境准入负面清单相符性分析 2018年6月河南省发展和改革委员会发布《关于印发卢氏县等8个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（豫发改规划[2018]436号），文件公布卢氏县、西峡县、内乡县、淅川县、桐柏县、信阳市浉河区、罗山县、光山县国家重点生态功能区产业准入负面清单。 本项目位于漯河市淞江产业集聚区，为淀粉制品制造项目，满足“三线一单”要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目工程组成 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区漯河市高旗生物科技有限公司厂房内，租赁厂房1800平方米，生产规模为年产粉条300吨，工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 类别 项目组成 内容及规模 备注 主体工程 生产车间 建筑面积为1800m2 租赁现有厂房，包括原料、生产区，成品区等设施 公用工程 供电工程 由产业集聚区市政电网接入 / 给水工程 产业集聚区市政供水 / 供热工程 产业集聚区恒瑞热电集中供热 / 环保工程 废水治理设施 本项目生产废水与生活污水依托漯河市高旗生物科技有限公司污水处理站处理后，经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 / 噪声治理设施 基础减振、厂房隔声 新建 固废治理设施 生活垃圾收集后送往垃圾中转站处理；废边角料、残次品收集后外售饲料厂、污水处理设施污泥脱水后交环卫部门处置 新建 2、项目产品及产能 本项目生产产品为粉条，产品类别及规模如下所示。 表2-2 项目产品类别及规模 序号 类别 规模（吨/年） 1 火锅川粉（湿粉条） 300 总计 / 300 3、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备详见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 上料机 380cm×16cm 1 2 振动筛 SC-1500-1S 1 3 和面机 580CM×78CM×105CM 1 4 和浆机 80CM×80CM×220CM 1 5 水煮槽 800CM×100CM×120CM 1 6 浸泡槽 100CM×100CM×150CM 3 7 切断机 360CM×60CM×120CM 1 8 真空包装机 DZ-1100 1 9 喷码机 DAYSJET1860 1 4、主要原辅材料、资源能源消耗 项目所需的主要原辅材料见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 用量 单位 1 木薯（红薯）淀粉 180 t/a 2 食盐等调味料（包括硫酸铝钾、脱氢乙酸钠、柠檬酸等） 1 t/a 3 包装材料 5 t/a 4 水 600 m3/a 5 蒸汽 200 t/a 6 电 4.2万 Kwh/a 5、劳动定员及工作制度 本项目年工作150天，劳动定员20人，分为1班，每班工作8小时。 6、平面布置 本项目租赁高旗生物科技现有厂房，进行生产，建筑面积1800m2，租赁现有两栋厂房进行建设，包括生产区、仓库、办公区。项目总平面布置详见附图。 7、项目环保投资 本项目环保投资15万元，占项目总投资2000万元的0.75%。环保设施主要用于废气治理、噪声防治、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见下表2-5。 表2-5 项目主要环保投资一览表 分类 项目 治理措施 数量 总投资（万元） 营运期治理设施 废水 治理 生产废水与生活污水经漯河市高旗生物科技有限公司厂区内污水处理站（处理工艺为：调节池+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池+消毒）后，经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 1 / 噪声 治理 设备基础减振，厂房密闭隔声 / 3 固废治理 一般固废间 / 1 合计 / 4 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目运营期工艺流程图见下图所示。 本项目主要产品为湿粉条，产品生产工艺和产排污环节如下所示： 生产工艺流程简述： 1、上料、和浆：本项目外购成品的淀粉、硫酸铝钾等辅料，在和浆机、和面机中进行和面。 2、成型：和好的淀粉进行漏粉、成型。 3、水煮：成型后的淀粉在水煮槽内进行水煮，采用蒸汽加热，水煮温度为100℃，水煮时间为2~3分钟。 4、冷却、冷冻：水煮后的半成品在凉粉室采用风冷冷却，然后在冷冻室进行冷冻，冷冻温度-6℃~-5℃，冷冻时间为48~50小时。 6、切断、配料：冷冻后的半成品根据客户规格要求，自然解冻后进行切断，在浸泡槽中，添加食盐、脱氢乙酸钠、柠檬酸等辅料进行浸泡，浸泡时间为23~27分钟。 7、内包、外包：在对内包装进行紫外线杀菌0.5~1小时，采用真空机进行内包装，之后进行外包装箱。 8、灌装称重：将产品灌装到包装罐中。 9、检验、成品入库：对产品进行检验，合格后方可入库待售。 表2-6 项目产污环节及因子 污染物类型 污染产生环节 | 污染因子 废水 职工生活污水 COD、NH3-N、悬浮物 水煮废水、浸泡废水、设备清洗废水、地面清洗废水、解冻废水 噪声 水煮、冷却、冷冻、包装 机械噪声 固体 废物 一般固废 职工生活 生活垃圾 生产过程 边角料及不合格产品 废包装材料 污水处理设施污泥 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁漯河市高旗生物科技有限公司现有闲置厂房，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区漯河市高旗生物科技有限公司厂房内，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用《河南省空气质量实况与预报》发布的漯河市2020年1月～2020年12月环境空气质量数据，漯河市2020年环境空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 漯河市2020年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （ug/m3） 标准值 （ug/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65 达标 PM10 年平均质量浓度 86 70 122.86 超标 PM2.5 年平均质量浓度 55 35 157.14 超标 CO 日平均浓度 1200 4000 30 达标 O3 日最大8h平均质量浓度 152 160 95 达标 由上表可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均质量浓度值、CO日平均浓度值及O3 8h平均第90百分位数浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 2、地表水 本项目生活污水和生产废水经污水处理设施处理后经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂处理排入柳支河，最终排入颍河，本次评价收集到颍河-西华址坊断面2020年常规监测数据，监测结果见表3-2。 表3-2 颍河西华址坊断面2020年1月至12月常规监测结果汇总表 时间 COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷（mg/L） 2020年1月 20.0 0.43 0.134 2020年2月 20.0 0.12 0.056 2020年3月 18.0 0.1 0.07 2020年4月 18.0 0.06 0.049 2020年5月 19.0 0.12 0.017 2020年6月 17.5 0.5 0.135 2020年7月 17.5 0.75 0.185 2020年8月 16 0.8 0.275 2020年9月 16 0.09 0.147 2020年10月 16 0.71 0.091 2020年11月 24.5 0.22 0.096 2020年12月 15 0.45 0.086 对监测结果进行统计分析，计算出各污染物的监测浓度范围、均值、均值超标倍数等。监测统计结果分析见表3-3。 表3-3 监测结果分析一览表 监测项目 标准值 测值范围 最大标准指数 最大超标倍数 COD ≤20 17.5~24.5 1.225 0.225 NH3-N ≤1.0 0.06~0.75 0.75 0 总磷 ≤0.2 0.017~0.275 1.375 0.375 由表3-3可知：对照地表水Ⅲ类标准，颍河-西华址坊断面氨氮浓度均未超标，COD浓度除11月份超标外其他月份均达标，总磷浓度除8月份超标外其他月份均达标。 3、声环境 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为3类区。根据现场踏勘，厂界外周边50米不存在声环境保护目标，拟建项目所在区域内声环境质量整体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、生态环境 本项目位于淞江产业集聚区内，规划为工业用地，租赁现有厂房进行建设，不会对区域生态环境造成影响。 5、电磁辐射 本项目不涉及电子辐射。 6、地下水、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。区域地下水环境质量引用本次地下水环境质量引用《漯河嘉睿再生资源有限公司原料分公司年生产能力6000吨废旧塑料回收再利用项目环境影响报告书》（郾环监审[2018]2号）中河南省正信检测技术有限公司于2018年9月2～4日对厂址所在地（距离本项目东北侧方向2.46km），监测数据见下表3-4所示。 表3-4 地下水监测结果 单位：mg/L， pH、总大肠菌群除外 采样 地点 监测项目 监测值 均值标准指数 超标率 标准值 厂址所在地 pH 7.56~7.61 0.41（极值） 0 6.5-8.5 氨氮 0.15~0.19 0.34 0 0.5 总硬度 390~396 0.87 0 450 溶解性总固体 866~879 0.87 0 1000 耗氧量 0.81~0.85 0.27 0 3.0 挥发酚 未检出 / 0 0.002 总大肠菌群（MPN/100mL） ＜2 / 0 3.0 亚硝酸盐 未检出 / 0 1.0 硝酸盐 15.3~15.9 0.78 0 20.0 氯化物 89.1~89.8 0.358 0 250 硫酸盐 133~141 0.548 0 250 铅 未检出 / 0 0.01 砷 未检出 / 0 0.01 汞 未检出 / 0 0.001 铁 未检出 / 0 0.3 锰 未检出 / 0 0.1 镉 未检出 / 0 0.005 由上表可知，所有监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。区域土壤环境质量引用《郾城区远洋胶粉厂年处理2.2万吨废旧轮胎资源综合利用建设项目环境影响报告书》（漯环监审[2020]26号）中郾城区远洋胶粉厂（距离本项目4.2km，位于郾城区同一区域）土壤环境质量监测数据，监测结果见下表3-5所示： 表 3-5 项目厂区内建设用地土壤环境质量监测结果表 单位mg/kg 点位 监测因子 厂区内表层样0.2m T1（厂址北侧） 厂区内表层样0.2m T2（厂址南侧） 厂区内表层样0.2m T3（厂址中部） GB36600-2018表1第二类用地风险筛选值 pH 7.28 6.72 6.58 / 镍 46 56 56 900 铜 22 23 22 18000 镉 6.40 6.07 6.63 65 铅 15.7 17.5 16.2 800 汞 0.134 0.144 1.04 38 总砷 6.40 6.07 6.63 60 铬（六价） 未检出 未检出 未检出 5.7 四氯化碳 未检出 未检出 未检出 2.8 氯仿 未检出 未检出 未检出 0.9 氯甲烷 0.0063 0.0070 0.0065 37 1，1-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 9 1，2-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 5 1，1-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 66 顺-1，2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 596 反-1，2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 54 二氯甲烷 未检出 未检出 未检出 616 1，2-二氯丙烷 未检出 未检出 未检出 5 1，1，1，2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 10 1，1，2，2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 6.8 四氯乙烯 0.0236 0.0166 0.0241 53 1，1，1-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 840 1，1，2-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 2.8 三氯乙烯 未检出 未检出 未检出 2.8 1，2，3-三氯丙烷 0.0032 0.0030 0.0027 0.5 氯乙烯 未检出 未检出 未检出 0.43 苯 未检出 未检出 未检出 4 氯苯 未检出 | 未检出 未检出 270 1,2-二氯苯 未检出 未检出 未检出 560 1,4-二氯苯 未检出 未检出 未检出 20 乙苯 未检出 未检出 未检出 28 苯乙烯 未检出 未检出 未检出 1290 甲苯 未检出 未检出 未检出 1200 间二甲苯+对二甲苯 未检出 未检出 未检出 570 邻二甲苯 未检出 未检出 未检出 640 硝基苯 未检出 未检出 未检出 76 苯胺 未检出 未检出 未检出 260 2-氯酚 未检出 未检出 未检出 2256 苯并[a]蔥 未检出 未检出 未检出 15 苯并[a]芘 未检出 未检出 未检出 1.5 苯并[b]荧蔥 未检出 未检出 未检出 15 苯并[k]荧蔥 未检出 未检出 未检出 151 䓛 未检出 未检出 未检出 1293 二苯并[a，h]蔥 未检出 未检出 未检出 1.5 茚并[1，2，3-cd] 未检出 未检出 未检出 15 萘 未检出 未检出 未检出 70 根据上表所示，区域土壤环境监测因子监测值均，区域土壤环境质量良好。 |
| --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目东侧320m为郾城区司法局和郾城区劳动保障局，东侧520m为郾城区行政服务中心，西北侧630m为黑龙王庙村，南侧380m为郾城区太白山路初级中学和幸福小镇小区。 2、声环境 项目50m范围内均为集聚区内的工业企业。 3、地下水环境 项目区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、生态环境 本项目用地为工业用地，项目用地范围内没有生态环境保护目标。 表3-7 主要敏感点与环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 性质 距离 保护级别 环境空气 郾城区司法局 E 行政 320m 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及修改单 郾城区劳动保障局 E 行政 320m 郾城区行政服务中心 E 行政 520m 黑龙王庙村 NW 村庄 630m 郾城区第一初级中学西校区 S 学校 380m 幸福小镇 S 社区 380m 地表水 颍河 NE 中河 7.0km 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 区域浅层地下水 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 区域声环境 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目废水满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准，同时COD、氨氮满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，废水同时满足漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质要求。 2、噪声 项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（昼间：65 dB(A)；夜间：55 dB(A)）。 3、固废 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目建设完成后，废水依托漯河市高旗生物科技有限公司现有厂区污水处理站处理后通过市政污水管网排入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进行再处理后，排入柳支河，最终汇入颍河。本项目废水总量控制指标按照漯河市2021年颍河水质目标（COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L）进行核定，废水排放量为3.56m3/d、534m3/a，则本项目总量控制指标为：COD 0.0107t/a，NH3-N 0.0005t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场调查，本工程租赁现有厂房，施工期需要安装生产设备，不会产生施工扬尘，本次评价仅对设备安装过程进行简要环境影响分析。 1、噪声 表4-1 建筑施工机械的噪声级（dB） 机械名称 平均噪声级 机械名称 平均噪声级 电钻 100~105 无齿锯 105 电锤 100~105 吊车 83 设备安装噪声具有阶段性、临时性和不固定性，夜间不安装，为使本项目设备安装噪声满足要求，评价要求施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： （1）安装设备在装卸、拆卸、安装等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声；设备采用人扛下车和吊车吊运，设备安装不发生大的声响； （2）合理安排设备安装进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间； （3）对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施； 经采取上述措施，安装设备噪声排放值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 2、固废 施工期固体废物主要为废包装材料、建筑垃圾及生活垃圾等，建筑垃圾主要包括砂石、石块、废金属，分类收集后堆放于指定地点，在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理；废包装材料经集中收集后外售废品回收站综合利用；安装人员生活垃圾在厂区内集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。施工期在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响不大。 3、废水 设备安装过程中产生的生活污水经化粪池处理后经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，对区域地表水环境影响较小。 4、振动 本项目设备安装过程中会产生振动，安装过程合理进行安装和作业时间，避开居民休息时间，夜间不安装，轻拿轻放，由于施工期较短，通过采取措施后对周围环境影响较小。 综上所述，由于项目设备安装时间短，在采用措施后，项目设备对周围环境影响均可控制在国家相关标准、要求的范围内。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于淀粉制品生产，生产规模为300吨，小于1000吨，属于登记管理，在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。本项目污染源源强参照《污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ996.2-2018），本项目为新建项目，采用类比法和产污系数法进行核算。 1、废水 本项目外排废水为生活污水和生产废水。 （1）生活污水 本项目职工20人，全年工作150天，根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），企业非住宿职工用水量按35L/人▪d计，则项目生活用水量为0.7m3/d、105m3/a，废水排放系数以0.8计，则产生量为0.56m3/d、84m3/a。生活污水各污染物产生浓度COD300mg/L、氨氮30mg/L、SS 200mg/L。 （2）生产废水 根据《污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ996.2-2018），生产废水水质、水量类比《卫辉市龙雨粉丝厂年产300吨粉丝、粉条项目环境影响报告表》、《济宁明德食品有限公司年产260吨粉条项目环境影响报告表》、《河南豫隆淀粉制品有限公司年产500吨粉条建设项目环境影响报告表》，原料类比相同，均为薯类淀粉；辅料类型相同，均为食盐等调味料；主要生产工艺相同，经和面-漏粉-水煮熟化-冷却-切割等工序，制成粉条成品；类比废水量的，原料或产品规模差异不超过30%。 和面用水：本项目淀粉需要加水调糊（俗称和面），根据企业提供资料，每吨原料需用1t水进行和面。本项目原料年用量为180t，则和面用水量为180m3/a，1.2m3/d。和面用水部分蒸发，部分进入产品。 水煮用水（含蒸汽）：项目水煮过程直接采用蒸汽进行加热水煮槽内的水，蒸汽每天使用量1.33t/d，水煮水每10天更换1次，蒸汽冷凝水每天排放一次，水煮槽水量为5m3，排污系数取0.8，则水煮废水产生量为1.46m3/d、219.6m3/a，水煮废水产生浓度为COD：800mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：600mg/L。 解冻用水：项目冷冻后粉条采用自然解冻，解冻废水产生量为0.4m3/d，排污系数取0.8，则解冻废水产生量为0.32m3/d、48m3/a。解冻废水产生浓度为COD：500mg/L、NH3-N：50mg/L、SS：600mg/L。 浸泡用水：项目切断后添加配料在浸泡槽内进行浸泡，每10天更换1次，水煮槽水量为3m3，排污系数取0.8，则清洗废水产生量为0.24m3/d、36m3/a，浸泡废水产生浓度为COD：800mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：400mg/L。 设备清洗水：根据企业提供，当天收工后，对使用过的设备及用具等应进行彻底地清洗，设备清洗用水总量每班每天1m3，一天1班，设备清洗用水总量为1m3/d，排放系数按80%计，设备清洗废水产生量为0.8m3/d、120m3/a。设备清洗水的产生浓度为COD：800mg/L、NH3-N：25mg/L、SS：400mg/L。 地面清洗用水：项目生产车间地面冲洗面积约1000m2，方式为拖地，每天清洗一次，根据食品加工车间一般拖地用水量，车间拖地用水量为0.2L/次.m2，则地面清洗用水量为0.2t/d。废水排污系数取0.9，则设备清洗废水排放量为0.18t/d、27t/a，产生浓度为COD：300mg/L、NH3-N：25mg/L、SS：500mg/L。 本项目全厂废水排放量为3.56m3/d，折合为1.78t废水/t产品，未超过淀粉工业废水排放要求限额即3.9m3/t产品。 本项目废水产生情况汇总表见下表所示： 表4-2 本项目废水产生情况汇总表 污染源名称 废水产生量（m3/d） 污染物产生浓度 水煮废水 1.46 COD 800mg/L、SS 600mg/L、 氨氮 30mg/L 解冻废水 0.32 COD 800mg/L、SS 400mg/L、 氨氮 30mg/L 浸泡废水 0.24 COD 800mg/L、SS 400mg/L、 氨氮 30mg/L 设备清洗废水 0.8 COD 800mg/L、SS 400mg/L、 氨氮 30mg/L 地面清洗废水 0.18 COD 300mg/L、SS 500mg/L、氨氮25mg/L 生活污水 0.56 COD 300mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L 本项目产生的废水排放量合计为3.56m3/d、534m3/a，主要为生产废水（水煮废水、解冻废水、浸泡废水、设备清洗废水、地面冲洗废水）和生活污水。本项目混合废水的水质源强确定为COD 700mg/L、氨氮29mg/L、SS 460mg/L。 本项目用排水平衡图详见下图4-1所示。 图4-1 本项目用排水平衡图（m3/d） 本项目废水经漯河市高旗生物科技有限公司污水处理设施处理，处理后经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理。 废水处理设施依托可行性： 漯河市高旗生物科技有限公司年产4万吨胡萝卜汁及果蔬饮料项目于2016年12月30日通过原漯河市环境保护局备案，备案文号为：漯环[2016]273号。漯河市高旗生物科技有限公司废水外排量为99.6m3/d，其中纯水制备浓水、CIP清洗废水、质检废水为清净下水，外排量为60.74m3/d，直接经管网入市政污水管网；原料清洗废水、地面清洗废水、办公生活污水，外排量为38.86m3/d，经厂区污水处理设施处理后经厂区管网入市政污水管网，最后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理。 漯河市高旗生物科技有限公司污水处理设施设计处理规模为50m3/d，设计进水水质标准COD 1200mg/L、SS 800 mg /L、氨氮 50mg/L；设计处理工艺为：格栅+调节池+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池+消毒池。 根据本项目废水排放量为3.56m3/d，不超过漯河市高旗生物科技有限公司余量要求（余量：11.14m3/d），本项目废水水质COD 700mg/L、氨氮29mg/L、SS 460mg/L，不超过污水处理设施设计水质要求，不会对污水处理设施运行造成冲击。 因此本项目废水入漯河市高旗生物科技有限公司污水处理设施处理后，经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理是可行的。经污水处理设施处理主要污染物COD、氨氮、SS，排放浓度分布为70mg/L（去除效率90%）、5.8mg/L（去除效率80%）、23mg/L（去除效率95%），均满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准，同时COD、氨氮满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，废水同时满足漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水水质要求 2、噪声 本项目噪声主要为上料机、振动筛、和面机、和浆机、切断机、包装机等设备运行产生的机械噪声，源强约60~75dB(A)之间，所有设备均设置在室内，经基础减振、密闭隔声和距离衰减等措施，源强可降至55~65dB(A)，项目主要声源及其源强等效声级见表4-3。 表4-3 本项目建成后主要高噪声设备及噪声源强一览表 序号 噪声源 数量 设备源强 治理措施 治理后源强 持续时间 1 上料机 1 70 厂房密闭隔声、设备基础减振 65 连续性 2 振动筛 1 65 60 连续性 3 和面机 1 70 65 连续性 4 和浆机 1 60 55 连续性 5 切断机 1 75 60 连续性 6 包装机 1 70 65 连续性 采用点声源预测模式和噪声叠加模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20log r/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A)； L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 项目厂界噪声预测结果统计分析见下表4-4。 表4-4 项目各厂界噪声预测结果一览表 降噪后叠加值（dB(A)) 预测点 距厂界距离(m) 厂界贡献值(dB(A)) 昼间厂界预测值(dB(A)) 70.7 东厂界 40 38.7 38.7 西厂界 35 39.8 39.8 北厂界 15 47.2 47.2 南厂界 15 47.2 47.2 由上表知，项目营运期噪声设备经采取基础减振、厂房隔声降噪措施后，再经距离衰减，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 3、固废 （1）固废产生情况 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、边角料及不合格产品、一体化污水处理设施污泥、废包装材料。 ①边角料及不合格产品 项目在生产过程中会产生一定量的边角料及不合格产品，产生量约0.3t/a，经收集后外售饲料厂综合利用。 ②废包装材料 项目包装过程中会产生废包装材料。经调查核算，包装废料产生总量为0.2t/a，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用。 ③污水处理设施污泥 本项目污水处理设施运行过程中会产生一定量的污泥，经浓缩、板框压滤脱水，经计算，脱水后含水率小于60%，污泥产生量约0.3t/a，定期外运交由环卫部门进行填埋处置。 ④生活垃圾 项目劳动定员20人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则项目生活垃圾产生量为1.35t/a，在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 （2）贮存场所（设施）污染防治措施 本项目营运期后，建设单位对一般工业固体废物采取暂存措施： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 ②按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置一般固废堆存场所标志。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 5、地下水、土壤 本项目为淀粉制品制造，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 本项目生产废水和生活污水依托高旗生物科技有限公司厂区污水处理站处理后，经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理，生产过程中产生的边角料及不合格产品外售饲料厂综合利用，废包装材料经集中收集后外售废品回收站综合利用，污水处理站污泥经脱水后与生活垃圾交由环卫部门处置，厂区地面已进行硬化污水处理站已设置防渗，不会对土壤和地下水造成影响。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》，本项目原料及辅料不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，评价建议企业和高旗生物科技有限公司定期对废水处理设施进行检修和维护，确保废水污染物能够实现达标排放，不会对周围环境造成影响。 7、竣工环保验收 本项目环保验收内容一览表见下表。 表4-5 本项目环保验收内容一览表 分 类 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废水 生活污水、生产废水 依托高旗生物污水处理设施处理后经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准，COD、氨氮同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，废水同时满足漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水指标 固废 一般固废 一般固废暂存间 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 噪声 噪声设备 基础减振、厂房密闭隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 职工生活污水、生产废水 | COD、NH3-N、SS | 经高旗生物厂区污水处理设施处理后（格栅+调节池+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池+消毒池）经市政污水管网入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理 | 满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准，COD、氨氮同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，废水同时满足漯河市淞江产业集聚区污水处理厂进水指标 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程中产生的边角料及不合格产品外售饲料厂综合利用，废包装材料经集中收集后外售废品回收站综合利用，污水处理设施污泥经脱水后与生活垃圾交由环卫部门处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面已进行硬化，污水处理设施已设置防渗 |
| 生态保护措施 | 厂区地面已硬化，所在用地为工业用地，对生态环境影响较小 |
| 环境风险 防范措施 | 定期对废水处理设施进行检修和维护，确保废水污染物能够实现达标排放 |
| 其他环境 管理要求 | 按照排污许可证要求进行申报管理 |

# 六、结论

综上所述，漯河龙来食品有限公司年产粉条300吨生产线项目符合国家产业政策要求，符合土地利用规划，项目在认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，各类污染物均能满足达标排放或合理处置，所排污染物基本不会改变区域环境质量现状，对周围环境影响较小，厂址选择可行。因此从环境影响角度分析，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水（生活污水、生产废水） | COD |  |  |  | 0.0801t/a（按允许排放总量150mg/L核算） |  | 0.0801t/a | +0.0801t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0134t/a（按允许排放总量25mg/L核算） |  | 0.0134t/a | +0.0134t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.35t/a |  | 1.35t/a | +1.35t/a |
|  | 边角料及不合格产品 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 污水处理设施污泥 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

原料

噪声

上料、和浆

噪声

成型

噪声、废水

水煮

噪声

冷却、冷冻

噪声、废水

切断、配料浸泡

噪声

内包、外包

边角料、不合格产品

检验成品入库

原料和面用水

1.46

水煮用水

1.2

设备清洗用水

0.3

地面清洗

0.56

0.5

0.06

0.2

0.02

新鲜水

3.9

厂区污水处理设施

标注：

3.56

损耗

1

0.18

0.4

0.8

浸泡用水

0.24

0.8

0.2

0.37

产品

蒸汽 1.33t/d

办公生活

漯河市淞江产业集聚区污水处理厂

0.7

0.14

解冻废水

0.32