# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产3000吨调味品及香精香料项目

建设单位（盖章）：河南省金祺香食品有限公司

编制日期：        2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000吨调味品及香精香料项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2107-411103-04-01-492793 |
| 建设单位联系人 | 杨红杰 | 联系方式 | 13333955151 |
| 建设地点 | 河南省（自治区） 漯河市 郾城区 县（区） 淞江产业集聚区（街道）龙江路与白云山路交叉口西500米（具体地址） |
| 地理坐标 | （ 113 度 97 分 01.24 秒， 33 度 61 分 42.89 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 3311其他调味品、发酵制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业；调味品、发酵制品制造146 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 70 | 环保投资（万元） | 2.1 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 2012年12月18日，《漯河市淞江产业集聚区发展规划（调整方案）》通过河南省发展和改革委员会审批，批复文号为“豫发改工业〔2012〕2382号” |
| 规划环境影响 评价情况 | 2017年6月9日，《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》经原河南省环境保护厅（已更名为河南省生态环境厅）组织审查，并出具了审查意见（豫环函【2017】174号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与《漯河市淞江产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）》符合性分析 项目厂址位于漯河市淞江产业集聚区内，淞江产业集聚区以食品和医药加工业为主导产业，划分为三个片区：食品加工产业园区、生物医药产业园区和综合生活配套服务区。根据规划环境影响评价结论及审查意见，集聚区入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。鼓励发展主导产业，引进能够延长集聚区产业链条的、附加值高的项目；严格控制高耗水、高物耗、高能耗的项目以及不符合产业定位、污染排放量较大的项目入驻。 规划环评根据区域资源环境承载力状况和环境影响评价结果，结合园区发展规划，在考虑空间管制、总量管控要求的基础上，提出了园区产业发展负面清单，详见表1-1。 表1-1 淞江产业集聚区产业发展负面清单 产业类别 禁止入区项目清单 食品加工 1、不符合准入条件的项目； 2、味精、谷氨酸、赖氨酸、柠檬酸等发酵制品； 3、有发酵工艺的酒精饮料及酒类制造。 医药化工 1、不符合准入条件的项目； 2、化学合成类制药项目； 3、发酵类制药项目。 项目属于食品加工业中的调味品制造，不属于味精、谷氨酸、柠檬酸等发酵制品，不属于淞江产业集聚区禁止入驻的行业为集聚区主导发展产业，厂址位于淞江产业集聚区规划的食品加工产业园区，项目建设符合淞江产业集聚区产业定位、功能布局、用地规划等相符合。 |
| 其他符合性分析 | 经查阅相关资料，本项目符合以下产业政策及相关行业规划方案： 1、与《产业结构调整指导目录（2019 年版》相符性 本项目属于食品制造业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年版）》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类，且已经漯河市郾城区淞江产业集聚区建设管理委员会备案，备案文号为2107-411103-04-01-492793，项目建设符合国家产业政策。 2、与《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号）相符性 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与白云山路交叉口西500米处，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度/改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号），应按照重点开发区域的环境准入政策执行。本项目属于食品制造业，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件要求。 3、与《食品生产通用卫生规范》符合性 经对比，本项目从选址及厂区环境、厂房和车间、设施与设备、卫生等方面均满足《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求，具体相符性分析见下表。 表1-2 与食品生产通用卫生规范相符性分析一览表 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关内容 本项目 是否符合 选址及厂区环境 厂区不应选择对食品有显著污染的区域 项目厂址位于淞江产业集聚区食品加工产业园区内，租赁漯河市高旗生物科技有限公司现有闲置厂房。根据调查，厂址周边入驻企业以食品加工业为主，厂址区域不属于对食品有显著污染的区域 相符 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施 项目周围均为食品类型企业，无虫害大量孳生的潜在场所 相符 车间应合理布局，各功能区域划分明显，有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染 项目车间布局合理，并设有分隔措施 相符 续表1-2 与食品生产通用卫生规范相符性分析一览表 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关内容 本项目 是否符合 厂房和车间 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。 项目车间按生产工序合理划分作业区 相符 设施与设备 污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定 项目废水依托高旗生物一体化污水处理设施处理达标后排入市政污水管网 相符 生产场所或生产车间入口处应设置更衣室 车间入口设置更衣室 相符 应在清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施 车间清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施 相符 应具有适宜的自然通风或人工通风措施； 项目车间设有通风装置 相符 应配备与生产能力相适应的生产设备，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。 项目设备合理、有序设置，可满足项目生产规模 相符 卫生 应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准，明确岗位职责，实行岗位责任制。 项目制定相关的生产卫生管理制度 相符 房内各项设施应保持清洁，出现问题及时维修或更新 项目车间及设备定期清洗 相符 进入作业区域应规范穿着洁净的工作服，并按要求洗手、消毒；头发应藏于工作帽内或使用发网约束。 工作人员进入清洁生产区域前会更衣、洗手、消毒，并佩戴发网约束 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 河南省金祺香食品有限公司是一家从事复合调味品生产的企业，为了满足日益增长的市场需求，拟在漯河市淞江产业集聚区龙江路西段建设年产3000吨调味品及香精香料项目。项目总投资70万元，租赁漯河市高旗生物科技有限公司现有闲置厂房1100m2，建设一条粉体调味品生产线，一条酱料、油料生产线，一条香精、骨汤生产线，建成后可达到年产1500吨复合调味品、1500吨香精香料，共计3000吨复合调味品的生产规模。 （1）产品方案 本项目主要进行复合调味品的生产，项目产品为调味品和香精。项目投产后可达到年产3000吨调味品和香精的规模。本项目产品方案一览表见表2-1。 表2-1 本项目产品方案及生产规模情况一览表 序号 产品名称 生产规模（t/a） 1 粉料 420 2 酱料 900 3 油料 180 4 骨汤 720 5 香精 780 合计 3000 （2）建设内容及工程组成 本项目租赁现有闲置生产车间，主要建设一条粉体调味品生产线，一条酱料、油料生产线，一条香精、骨汤生产线，根据生产需要，生产车间内划分原料暂存、生产、成品暂存、办公等功能区。项目工程组成见表2-2。 表2-2 项目工程组成一览表 类别 建设内容 内容及规模 备注 主体 工程 生产 车间 1栋1层，建设1个香精、骨汤生产区，占地面积123.1m2；1个酱料、油料生产车间，占地面积73m2；配料间，占地面积18.5m2；混合搅拌间，占地面积15m2；粉碎间，占地面积10m2；内包间占地面积116.9m2；外包间，占地面，80.63m2 租赁现有厂房，购置生产设备，根据生产需要，合理划分各功能区 辅助 工程 成品库 成品库在香精、骨汤生产区东侧；建筑面积226.7m2 原料库 原料库在酱料、油料生产区西侧；建筑面积118.55m2 办公区 办公区在挑拣间西侧，建筑面积17.55m2 公共 工程 给水工程 由淞江产业集聚区供水网络供给 / 供电工程 由淞江产业集聚区电网供给 / 环保 工程 废水治理 项目废水处理均依托高旗生物科技有限公司现有一体化污水处理设施，处理后的达标废水经市政排污管网进入淞江产业集聚区污水处理厂再处理 依托现有 噪声治理 厂房密闭隔声等设施 新建 固废治理 1间建筑面积3m2一般固废暂存间 新建 废气治理 1台静电式油烟净化器（风量1万m3/h）+15m高排气筒 新建 （3）原辅材料及资源、能源消耗情况 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 原辅材料及能源消耗清单 生产线 原辅材料 年消耗量（t/a） 备注 粉料 盐 189.6 外购 糖 57.6 外购 味精 187.2 外购 香辛料（蒜粉、洋葱粉等） 9.12 外购 酱料、油料 盐 171.4 外购 糖 51.3 外购 味精 168 外购 香辛料（葱、姜、泡椒等） 5.4 7.6 外购 豆油 196.6 外购 动物油 176.4 外购 半成品油料（辣椒油、花椒油等） 56 外购 续表2-3 原辅材料及能源消耗清单 生产线 原辅材料 年消耗量（t/a） 备注 香精、骨汤 盐 145.2 外购 糖 43.6 外购 味精 141.5 外购 香辛料（葱、姜等） 6.2 外购 变性淀粉 60.2 外购 葡萄糖 38.2 外购 玉米淀粉 35.8 外购 氨基酸 26.6 外购 酵母提取物 72.3 外购 肉粉 24.1 外购 骨素 251.2 外购 豆油 212.8 外购 动物油 148.7 外购 资源、 能源 水 930.6m3/a 集聚区水管网 电 27万kwh 集聚区电网 （4）主要生产设备 项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 1 调配罐 3 2 中转罐 1 3 夹层锅 2 4 高速混合机 1 5 粉碎机 1 6 胶体磨 1 7 乳化泵 1 8 灌装机 1 9 封口机 1 10 电蒸汽发生器 1 11 膏体自动包装机 2 12 粉体自动上料机 1 13 粉体自动包装机 1 （5）劳动定员及工作制度 项目年生产300天，职工人数8人，其中管理人员3人，工人5人，实行8小时单班工作制，员工均不在厂内就餐，厂区不设宿舍和浴室等生活辅助设施。 （6）水平衡分析 本项目主要用水为职工生活用水、原料调配用水、设备清洗用水、拖地水、职工洗手消毒水、制蒸汽用水，项目总用水量930.6m3/a,其中810.6m3/a是生产用水，120m3/a是生活用水。 职工生活用水 本项目劳动定员8人，均不在厂内食宿，全年工作300d。根据《建筑给排水设计标准》(GB50015-2019)，办公人员用水定额为每人每班30L~50L，本次用水定额取50L/人•班，则生活用水量约0.4m3/d、120m3/a。废水排放系数以0.8计，则生活污水产生量为0.3 m3/d、90m3/a，依托厂区现有化粪池处理后经市政排污管网进入淞江产业集聚区污水处理厂处理达标后排放。 ②原料调配用水 油料、酱料、香精和骨汤在生产过程中需加入一部分水，加入水量约占产品的20%，则加入水量为516m3/a，1.72m3/d，根据企业提供资料，该部分水全部进入产品，无废水产生。 ③设备清洗水 根据企业提供资料，项目生产设备需要每天清洗一次，粉料生产设备约用水0.02m3；酱料和油料生产设备约用水0.1m3；香精香料和骨汤生产设备约用水0.3m3。共计清洗水量0.42m3，废水排放系数以0.8计，则排放量约为0.3m3/d。排放的废水先经隔油池隔油后通过管道进入沉淀池进行沉淀，定期输送至高旗生物有限公司一体化污水处理设施处理后排入市政管网。 ④拖地废水 生产过程中，可能会有部分物料洒在地上，生产车间每天下班时需对其拖洗，不进行地面冲洗，主要废水为拖把清洗废水，根据企业提供资料，车间生产区面积为437.13m2，每平方米约用水0.15L，则拖把清洗用水量约为0.07m3/d，废水排放系数以0.8计，则排放量约为0.05m3/d。排放的废水通过管道进入沉淀池进行沉淀，定期输送至高旗生物有限公司一体化污水处理设施处理后排入市政管网。 ⑤职工洗手用排水 职工在进入生产车间前需进行洗手消毒，消毒采用喷射酒精，项目有职工8人，生产车间人员约为5人，每人每天洗手用水约2L，则项目洗手用水量约为0.02m3/d，废水排放系数以0.8计，则排放量约为0.013m3/d。排放的废水通过管道进入沉淀池进行沉淀，通过厂区内管网进入高旗生物有限公司一体化污水处理设施处理后排入市政管网。 ⑥蒸汽冷凝水 项目香精香料、骨汤生产调配环节需用蒸汽加热糊化，调配罐设置夹层，蒸汽不与物料直接接触，间接加热后冷凝水排出。根据企业提供资料，项目生产用蒸汽由1台电蒸汽发生器提供，吨产品蒸汽消耗量为0.09t，使用过后全部排放，则排放量为0.45m3/d。 ⑦制软水废水 项目蒸汽冷凝用水和原料添加用水均使用净化后的软水，本项目采用超滤膜技术进行软水的制备，软水制备率为99%，制备用水657.6t/a，制备后的软水为651t/a则制备过程中产生废水为6.6t/a，0.022m3/d。 全厂水平衡图见下图： 图2-1 项目全厂用排水平衡图（单位：m3/d） （7）厂区平面布置 本项目租赁高旗生物厂房闲置区域进行建设，该区域为矩形，东西长，南北宽，原料库在区域西南角，成品库在区域东南角，生产区在厂房南侧，车间平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 粉料 粉料主要为固体调味品，将盐、糖、味精等调味品粉碎后与外购成品蒜粉、洋葱粉等香辛料混合后灌装。 将原料倒入粉碎机时，由于盐、糖、味精等颗粒较大，不易产生粉尘，粉碎机为全封闭作业，在粉碎过程中不会有粉尘逸出，接料口采用布袋收集，出料过程有极少量粉尘逸出。混合搅拌添加原料时，采用容器进行分步添加，且要求职工在低位添加，避免由于高位落差形成粉尘，搅拌过程为全封闭状态，无粉尘产生，接料口采用布袋收集，直接接入收集箱中，出料过程有极少量粉尘逸出。 图2-3 粉料生产工艺及产污环节图 酱料 酱料分为酱料和酱汁的生产，酱料的生产是利用加热锅将其食用油加热，然后将打成泥状的葱、姜、蒜、泡椒、大豆进行炒制，炒制10分钟后完成，自然冷却后进行罐装。酱汁的生产与酱料大致相同，只是在炒制后需加水进行熬制，熬制30分钟完成后进行冷却，自然冷却后进行灌装。炒制过程会产生油烟，经静电式油烟净化器处理后排放。 图2-4 酱料生产工艺及产污环节图 油料 油料主要生产辣椒油、麻椒油、花椒油，其中辣椒油进行自主生产，麻椒油和花椒油主要购置半成品油料，进行场内调配罐装。辣椒油的生产是将香辛料于热油（130-150℃）中炸制后，让香辛料浸泡在热油中自然冷却，浸泡30分钟，冷却后进行一定比例的调配后罐装。炸制过程中的油烟经由油烟净化器处理后排放。 图2-5 油料生产工艺流程及产污环节图 香精香料、骨汤 香精香料和骨汤的生产大致相同，香精香料主要为半固态调味品，首先是将香辛料，肉粉，糖，骨素，氨基酸和酶解液在调配罐中与动植物油在95℃反应1-1.5h，其次加入盐糖味精，变性淀粉和水，用蒸汽发生器将温度稳定在80-85℃下进行20-30min的糊化，最后降温至60℃，加入香精进行20min的搅拌，通过胶体磨将产品加工成更精细的膏状物后便可进行灌装。 骨汤在的制作首先是将香辛料，肉粉，糖，骨素和酶解液在调配罐中与动植物油在80℃反应1-1.5h，其次加入盐糖味精，变性淀粉和水，用蒸汽发生器将温度稳定在80-85℃下进行20-30min的糊化，通过乳化泵将产品加工成更精细的膏状物后便可进行灌装。 图2-6 香精香料及骨汤生产工艺流程及产污环节图 表2-5 营运期主要污染工序一览表 污染物类别 污染物名称 产生工序 主要污染因子 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮 拖地废水 车间清洁 COD、氨氮、SS 设备冲洗水 设备冲洗 COD、氨氮、动植物油 洗手废水 职工洗手 COD、氨氮 蒸汽冷凝水 生产过程 / 废气 油烟 炒制、炸制 油烟 粉尘 粉碎 颗粒物 噪声 设备噪声 设备运行 LAeq 固废 废包装材料 包装 / 废油 隔油处理 动植物油 生活垃圾 职工生活 / |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房，目前不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 本项目位于漯河市郾城区龙江路与白云山路交叉口西500米，属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚二级标准。本项目环境空气质量现状评价采用河南省环境监测中心发布的漯河市2020年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度及O3日最大8小时平均浓度监测数据，并按照《环境空气质量评价指标技术规范》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标判区域环境空气质量达标情况，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24小时平均或8小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求的即为达标。常规监测统计结果见下表。 表3-1 2020年环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子 监测点位 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO（mg/m3） O3（日最大8小时） 2020年漯河市 24小时平均 4~22 6~63 7~275 6~235 0.4~2.2 14~218 浓度值数量（个） 366 366 366 366 366 366 相应百分位数24小时平均 17.3 52 179.5 141.8 1.2 154 是否达标 是 是 否 否 是 是 年均浓度 9.4 25.7 88 55.8 0.8 100 是否达标 是 是 否 否 / / 标准 限值 24小时平均 150 80 150 75 4 160 年平均 60 40 70 35 / / 备注：相应百分位数质量浓度，SO2、NO2为第98百分位数24小时平均浓度，PM10、PM2.5、CO为第95百分位数24小时平均浓度，O3为第90百分位数日最大8小时平均浓度。 由监测统计结果可知，2020年度项目所在区域环境空气SO2、CO、NO2 24小时、O3日最大8小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、PM2.524小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 2.地表水环境 项目所在区域地表水为颍河，功能区划为地表水Ⅲ类水体。本次地表水环境质量现状评价采用2020年度颍河——西华址坊断面常规现状监测数据，监测结果见下表。 表3-2 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L 断面 采样时间 COD 氨氮 总磷 颍河—西华址坊断面 2020-1 20 0.43 0.134 2020-2 20 0.12 0.056 2020-3 18 0.1 0.07 2020-4 18 0.06 0.049 2020-5 19 0.12 0.168 2020-6 17.5 0.5 0.135 2020-7 17.5 0.75 0.185 2020-8 16 0.8 0.275 2020-9 16 0.09 0.147 2020-10 16 0.71 0.091 2020-11 24.5 0.22 0.096 2020-12 15 0.45 0.086 均值 18.13 0.363 0.124 规划水质目标：Ⅲ类 20 1.0 0.2 2020年漯河市管控目标 20 1.0 0.2 由上表可知，2020年颍河国控断面监测浓度COD、氨氮及总磷平均值分别为18.125mg/L、0.3625mg/L、0.124mg/L，均能满足2020年漯河市颍河水质管控要求。 3.声环境 本项目厂址位于漯河市淞江产业集聚区，项目所在地为3类功能区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的要求。本项目最近的环境敏感点为郾城区人力资源和社会保障局，距离为397m。50m范围内不涉及声环境保护目标，不再对声环境现状进行评价，且项周边均为食品企业和农田，无较大噪声源，域内声环境质量良好。 4、生态环境： 本项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路西段，利用已建成的厂区，无新增用地，可不进行生态现状调查。 5、土壤、地下水环境： 本项目位于漯河市淞江产业集聚区内，项目不存在土壤和地下水等环境污染途径，所以本项目可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围主要大气环境保护目标为郾城区人力资源和社会保障局、郾城社会保险服务中心、郾城区司法局，不涉及自然保护区、风景名胜区等其他大气环境保护目标和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外50米范围无声环境保护目标。项目周围环境保护目标统计见下表3-3。 表3-3 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 （m） 功能 保护级别 地表水 颍河 N 6813 防洪、灌溉 GB3838-2002 Ⅲ类标准 大气环境 郾城区人力资源和社会保障局 E 397 行政 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及修改单 郾城社会保险服务中心 405 郾城区司法局 434 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 项目 执行标准 主要控制指标及标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型 油烟 2.0mg/m3，去除效率≥60 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织 颗粒物 1.0mg/m3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 二级标准排放 COD 150mg/L BOD5 30mg/L 氨氮 25mg/L SS 150mg/L 动植物油 20mg/L 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 表3-4 污染物排放控制标准表 |
| 总量 控制 指标 | 项目生产废水和生活污水处理均依托高旗生物科技有限公司现有废水处理设施，一体化污水处理设施处理后的生产废水与化粪池处理后的生活污水混合，然后通过市政污水管网排入淞江产业集聚区污水处理厂进一步处理后排入柳（支）河，最终排入颍河，根据淞江产业聚集区水质目标的要求，本项目废水总量控制指标按照（COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L）进行核定，本项目废水排放量为340.5m3/a，则废水总量控制指标为：COD 0.007t/a，NH3-N 0.0003t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，项目工程主要租用现有闲置厂房进行生产，不新增占地，不进行土方开挖，只是进行设备的安装，对周围环境影响较小，因此，不再对施工期的环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1炒制油烟 根据《烹调油烟的排放特征研究》（骆宵申请硕士学位论文）及参考《沈阳市环境保护局关于印发沈阳市餐饮油烟净化技术指南（实行）通知》（沈环保[2016]192号）可知，油烟含有气、液、固三态污染物。食用油的沸点比较复杂主要成分沸点约为300℃，一般将油加热至50-100℃时，油面有轻微热气上升，所含沸点分量和水分首先汽化，温度上升至100~270℃时较高沸点分量开始汽化，开始形成肉眼可见的油烟，主要是由直径约10μm以上的小油滴组成，温度大于270℃时，高沸点的食用油分量开始汽化，形成大量的“青烟”，主要成分是由直径范围为3~10μm不为肉眼所见的微油滴组成。 项目在酱料，油料的制作过程中会产生油烟，根据企业提供的资料，项目动植物油用量为734.5t/a，加热至100℃左右，加热过程中会有少量油烟废气产生，油烟挥发量占总用油量的0.1%，则项目炒制过程中油烟产生量为0.73t/a。 项目在酱料、油料生产车间共设置2个电加热夹层锅，总发热功率7.2*104J/h，对应排气罩总投影面积3m2，属于小型规模，需满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟去除效率（≥60%）和油烟排放限值（≤2.0mg/m3）的要求。环评建议在2个加热锅上方各设置1个集气罩，收集的油烟通过1台静电式油烟净化器处理后排放，。油烟净化器配备1台风机，风量为10000m3/h，由集气罩进行收集。则该项目酱料、油料生产区油烟产生量为0.3kg/h，油烟浓30mg/m3，净化效率取95%，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟净化器的去除效率大于等于60%的规定。经过油烟净化器后的油烟排放量为0.015kg/h，油烟排放浓度为1.5mg/m3。 酱料、油料生产区油烟经静电式高效油烟净化器净化后能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型油烟排放浓度（2.0mg/m3）。 表4-1 废气污染物产排情况汇总一览表 种 类 排放源/编号 污染物名称 产生量及产生浓度 排放量及排放浓度 是否为可行技术 治理措施 大气污染物 酱料、油料生产区 油烟 0.72t/a、30mg/m³ 0.036t/a、1.5mg/m³ 是 集气罩+静电式高效油烟净化器 项目各废气产生环节均按照相应规范采取了可行的污染治理措施，排放的油烟能够满足相应的标准，本项目废气对周围空气环境质量影响较小。 1.2粉碎、混合粉尘 项目粉料生产盐、糖、味精等原料需先粉碎后再和香辛料混合搅拌。粉碎物料颗粒较大，且粉碎、混合过程均为密闭状态，投料、粉碎、混合过程不产尘，粉尘主要产生于粉碎后出料和混合后出料环节，接料口均采用布袋收集，少量的粉尘主要是以无组织形式在车间内排放。 2、废水 本项目废水主要为生产废水和职工生活污水，其中生产废水包括设备清洗水、拖地废水、洗手废水、蒸汽冷凝水等。根据水平衡分析，本项目生产废水产生量为0.835m³/d、250.5m3/a，生活污水排放量为0.3m3/d，90m3/a。生活污水依托高旗生物院内现有化粪池单独处理，生产废水经沉淀池沉淀后进入一体化污水处理设施处理，生产生活污水一起排入市政管网进入淞江产业集聚区污水处理厂进行处理，处理达标后排入柳（支）河。 2.1生产废水 （1）生产废水产生源强 本项目生产废水主要为设备清洗水、拖地废水、洗手废水、蒸汽冷凝水，其中酱料、油料、香精香料生产设备在清洗前用油刮子将其剩余油刮掉，废水中COD和动植物油会降低，参考《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）含油污水水质，并类比同类企业水质情况，确定本次项目废水中主要污染物产生浓度，主要污染物浓度如表4-2所示。 表4-2 废水水质一览表 单位：mg/L 类别 BOD5 COD 动植物油 SS 氨氮 生产废水 131 437 100 121 35.7 （2）生产废水处置措施及可行性分析 项目生产废水产生量为250.5m3/a，经隔油沉淀预处理后，废水中主要污染物浓度如表4-3所示，依托高旗生物现有一体化污水处理设施再处理后排入市政管网。 表4-3 废水水质一览表 单位：mg/L 类别 BOD5 COD 动植物油 SS 氨氮 生产废水 131 437 50 121 35.7 漯河市高旗生物科技有限公司年产4万吨胡萝卜汁及果蔬饮料项目于2016年12月30日通过原漯河市环境保护局备案，备案文号为：漯环[2016]273号；2019年12月28日取得排污许可证，排污许可证编号为：914111000768481047001Q，有效期限：2019年12月28日至2022年12月27日。漯河市高旗生物科技有限公司废水外排量为99.6m3/d，其中纯水制备浓水、CIP清洗废水、质检废水为清净下水，外排量为60.74m3/d，直接经管网入市政污水管网；原料清洗废水、地面清洗废水、办公生活污水，外排量为38.86m3/d，经厂区污水处理设施处理后经厂区管网入市政污水管网，最后入漯河市淞江产业集聚区污水处理厂再处理。 漯河市高旗生物科技有限公司污水处理设施位于厂区北侧，设计处理规模为50m3/d，设计进水水质标准COD 1200mg/L、SS 800 mg /L、氨氮 50mg/L；设计处理工艺为：格栅+调节池+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池+消毒池。 根据本项目废水排放量为0.835m3/d，不超过漯河市高旗生物科技有限公司余量要求（余量：7.58m3/d），本项目废水水质COD 437mg/L、氨氮35.7mg/L、SS 121mg/L、动植物油52mg/L，不超过污水处理设施设计水质要求，不会对污水处理设施运行造成冲击。 2.2生活污水 本项目生活污水主要是职工生活污水，依托厂区化粪池处理。由于生活污水有机物含量较低，采用化粪池处理能够满足其排放水质要求。生活污水经化粪池处理后与一体化污水处理设施处理后的废水经同一排放口排入市政管网，进入淞江产业集聚区污水处理厂处理后排入柳河。 2.3废水产排情况汇总 项目废水产生总量为340.5m3/a，其中生产废水250.5m3/a，生活污水90m3/a，均依托高旗生物现有废水处理设施处理后，主要污染物排放浓度如表4-4所示。 表4-4 废水水质一览表 单位：mg/L 类别 BOD5 COD 动植物油 SS 氨氮 生产废水 131 437 52 121 35.7 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求；生活污水经厂区化粪池处理后废水浓度也能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，同时也能满足淞江产业集聚区污水处理厂进水水质指标要求。，废水经市政排污管网进入淞江产业集聚区污水处理厂再处理。 项目运营期废水产生及排放汇总情况见下表。 表4-5 污染物产生及排放情况一览表 污染物 类别 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 生产废水量 0.835m³/d、250.5m3/a 产生浓度（mg/L） 437 131 121 35.7 52 产生量（t/a） 0.109 0.033 0.03 0.009 0.013 一体化污水处理设施 进水（mg/L） 437 131 121 35.7 52 去除效率（%） 75 84 55 65 77 出水（mg/L） 100 20 50 13 12 排放量（t/a） 0.027 0.005 0.013 0.0032 0.003 生活污水量 0.3m³/d、90m3/a 进水浓度（mg/L） 300 200 200 30 17 出水浓度（mg/L） 100 20 52 12 8 厂区总排口 水量 1.135m³/d、340.5m3/a 出水（mg/L） 105 21.8 61.9 12.4 11.6 排放量（t/a） 0.036 0.007 0.014 0.004 0.004 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 允许排放浓度（mg/L） 150 30 150 25 15 允许排放量（t/a） 0.05 0.01 0.05 0.008 0.05 ②进入淞江产业集聚区污水处理厂可行性分析 漯河市淞江污水处理厂位于107国道与孟平铁路交叉口西南角，设计处理规模为3万m3/d，采取“改良型CARROUSEL氧化沟＋混凝沉淀+纤维转盘滤池过滤+二氧化氯消毒”处理工艺，收水范围为漯河市淞江产业集聚区内的工业污水和太行山路以西、沙河以北、孟平铁路以南、六支渠以东区域的综合污水。本次扩建项目位于漯河市郾城区井冈山北路西侧，从收水范围上分析，在漯河市淞江污水处理厂收水范围内，目前市政污水管网已铺设至项目厂址区域，废水处理达标后可通过市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂集中处理；从水量上分析，总设计处理规模为3万m3/d，现状处理污水量2.56万m3/d，剩余污水处理量分别为0.44万m3/d，目前尚有余量可接纳项目废水；本项目废水排放量为1.135m3/d，排放量较小，占漯河市淞江污水处理厂剩余污水处理规模的0.02%，因此从水量上来看，本次扩建工程废水进入漯河市淞江污水处理厂是可行的；从水质上分析，本次扩建工程废水经厂区污水处理站处理后均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂进水标准的要求，因此从水质上来看，本次扩建工程废水进入漯河市淞江污水处理厂也是可行的。 综上所述，漯河市淞江污水处理厂有能力接收本次扩建工程废水。本次扩建工程废水经厂区污水处理站处理后经市政污水管网进入漯河市经淞江污水处理厂进行深度处理，主要污染物排放浓度满足漯河市淞江污水处理厂、污水处理站排污许可证限值要求。因此，本次扩建工程废水进入漯河市淞江污水处理厂进行处理不会对其造成冲击，对周围水环境影响较小。 （3）废水排放情况一览表 表4-6 废水排放情况一览表 废水类别 污染因子 污染防治设施名称 是否为可行技术 排放方式 排放去向 排放口类型 排放口名称 排放口编号 执行标准 生活污水 pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、总磷 化粪池 是 间接排放 淞江产业集聚区污水处理厂 一般排放口 厂区污水总排放口 DW001 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 生产废水 pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、总磷、、动植物油 隔油池+沉淀池+一体化污水处理设施 是 间接排放 淞江产业集聚区污水处理厂 一般排放口 厂区污水总排放口 DW001 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 3、噪声 本项目主要噪声源为灌装机、电加热夹层锅、混合机、乳化泵等设备产生的噪声，各高噪声设备噪声源在65~75dB(A)之间，项目主要设备源强见表4-5。 表4-7 项目主要噪声设备源强一览表 设备 名称 设备数量 声源 类型 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间（h） 核算方法 噪声值[dB(A)] 工艺 降噪效果[dB(A)] 核算 方法 噪声值[dB(A)] 灌装机 1台 频发 类比法 75 厂房隔声 20 类比法 55 8 电加热夹层锅 2台 频发 类比法 65 20 类比法 45 8 混合机 1台 频发 类比法 75 20 类比法 55 8 乳化泵 1台 频发 类比法 70 20 类比法 50 8 粉碎机 1台 频发 类比法 70 20 类比法 50 8 胶体磨 1台 频发 类比法 65 20 类比法 45 8 针对本项目高噪声设备采取相应治理措施后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至45~55B(A)。评价把各个生产设备采取降噪措施后噪声值进行叠加作为一个混合点声源处理，根据多点源叠加模式可预测厂界噪声贡献值。 根据噪声随距离衰减模式： L=L0-20Lg(r/r0) 式中：L—距噪声源为r处的噪声值，dB(A)； L0—距噪声源为r0处的噪声值，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—与声源的距离，取值1m。 其中混合点声源距离各厂界最近距离为：东厂界142m、西厂界44m、南厂界47m、北厂界59m，混合点声源衰减至预测点时的贡献值见表4-6。 表4-8 高噪声设备对各厂界的贡献值及其预测值 单位：dB(A) 方位 叠加声源值〔dB(A)〕 声源距厂界距离(m) 贡献值〔dB(A)〕 执行标准值〔dB(A)〕 东厂界 79.7 142 48.9 65 南厂界 47 58.6 西厂界 44 59.1 北厂界 59 56.6 由上表预测结果可知，经采取车间密闭隔声等措施并经距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目噪声对周围声环境质量影响较小。 4、固体废物 项目一般固废主要为职工生活垃圾、包装过程产生的废包装材料、污水处理站污泥等。 （1）生活垃圾：本项目职工人数为8人，生活垃圾产生量按每人0.45kg/d，则生活垃圾总产生量约为1.08t/a，集中收集后由环卫部门统一处置。 （2）废包装材料：主要为原料包装袋及成品包装袋，根据企业提供资料，废包装材料产生量为0.3t/a，集中收集在一般固废暂存区暂存后作为有价废物外售。 （3）废油：本项目清洗生产设备之前会对设备进行刮油处理，根据企业提供资料，刮下的废油量为0.05t/a。清洗水进入隔油池处理后，会产生少量废油，废油产生量为0.02t/a，共计0.07t/a。 表4-9 本项目固废产排情况汇总表 序号 产生环节 污染物名称 产生量（t/a） 废物属性 处置措施 1 职工生活 生活垃圾 1.08 一般固废 垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理 2 生产过程 废包装材料 0.3 集中收集后在厂区一般固废暂存区暂存后作为有价废物外售 3 隔油处理 废油 0.07 交由具有资质的企业处理 本项目一般固废在厂区暂存的过程中，应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，采取防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施，避免对环境造成二次污染。 5、生态 本项目为新建项目，租用现有标准厂房，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，可不进行生态环境影响分析。 6、风险 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等风险物质。 7、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2-2019），本项目营运期监测计划详见下表： 表4-10 监测计划一览表 类别 监测因子 监测点位 监测频次 废水 pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、总磷、色度、动植物油 厂区污水总排放口 1次/半年 8、外环境对本项目的影响 本项目属于食品加工业，位于漯河市淞江产业集聚区内，租用漯河市高旗生物科技有限公司现有厂房。根据现场勘查，项目周边可能影响本项目的企业为漯河市新征途汽车销售服务有限公司，位于本项目东侧167m，主要以涉气企业为主，根据查阅资料，漯河市新征途汽车销售服务有限公司主要进行汽车维修，有喷漆，烤漆工艺，该企业主要涉及喷漆，烤漆废气。喷漆、烤漆废气经1套“过滤棉+活性炭吸附+UV光解”设备处理后由15m高排气筒实现有组织排放，因此对本项目环境影响较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酱料、油料生产区 | 油烟 | 静电高效油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 厂区污水总排口DW001 | COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油 | 通过隔油池后进入沉淀池然后通过厂区内管道排入一体化污水处理设施 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活垃圾由收集在垃圾桶中定期交由环卫部门处置；废包装材料收集至厂区一般固废暂存区暂存后作为有价废物外售；隔油处理中产生的废油定期交由具有处理资质的企业进行处理 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一体化污水处理设施等主要构筑物具备防渗措施 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

河南省金祺香食品有限公司年产3000吨调味品及香精香料项目位于漯河市郾城区淞江产业集聚区龙江路与白云山路交叉口西500米处，利用现有厂房，占地面积1100m2，本项目主要生产调味品及香精香料，总生产规模为3000吨/a。项目建设符合国家产业政策，该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 |  |  |  | / |  |  | / |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.004 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |
|  | 废油 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

生活用水

0.07

拖地废水

3.102

0.4

0.1

新鲜水

0.3

化粪池

0.3

0.05

0.02

设备冲洗水

0.12

0.3

隔油池（新建）

+

沉淀池（新建）

+

一体化污水处理设施（依托）

市政管网

0.42

职工洗手水

0.02

0.007

0.013

蒸汽发生器

1.72

0.835

1.135

原料用水

2.192

0.45

调配糊化

0.45

1.72

注入产品

超滤膜

0.45

0.022

粉尘

粉尘

原料

粉碎

混合

灌装

油烟

冷却

灌装

水

炒制

打泥

原料

灌装

冷却

熬制

油烟

浸泡

灌装

调配

冷却

炸制

原料

罐装

调配

半成品

变性淀粉，水，调味品

香精

搅拌

冷却

糊化

调配罐

原料

高温蒸汽加热

包装

过胶体磨

变性淀粉，水，调味品

冷却

糊化

乳化泵

调配罐

原料

高温蒸汽加热

包装